سیستمهای مختلف ساختمانی موزه همگی نمودی از موضوعات و زمینههای نظری و عملی پروژه هستند. سیستم گرمایش و سرمایش، سیستم کف تابشی خواهد بود که در آن از فشردگی خاک و خنکی آب برای تنظیم درجه حرارت ساختمان استفاده میشود. بدینترتیب سیستم مکانیکی عملاً نشان خواهد داد که ساختمان چگونه با محیط اطراف ترکیب شده است. فتوولتاییکها نیز نمایانگر استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق ساختمان هستند. آفتابگیرهای بیرونی از موادی ساخته خواهند شد که در برابر تغییر درجه حرارت و زاویه تابش خورشید واکنش نشان میدهند. بنابراین در طراحی سیستم بازشوها، تمایل طبیعی مواد به انبساط و انقباض مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت.

دیوارهای سازهای اصلی که بصورت شعاعی از قوس موجود در پلان ساختمان منشعب میشوند، از بلوکهای بتنی متداول، به ابعاد تقریبی 3 در 5 فوت، ساخته شدهاند. دیوارهای ساختهشده از بلوکهای توخالی اکسپوز که در تمام قسمتهای ساختمان به چشم میخورند، با انتقال جریان هوا و ایفای نقش در فرایند تهویه، عملکرد کفهای تابشی را بهبود خواهند بخشید. این دیوارها از داخل ساختمان به سمت شمال و درون محوطه امتداد مییابند و ضمن اینکه دیوارههای باغچه را که ارتفاعشان در حد ارتفاع یک نیمکت است، تشکیل میدهند، این حس را نیز که موزه از دل تپه بیرون آمده است، تقویت میکنند

دیوارهای ساختهشده از بلوکهای توخالی که ظاهرشان شبیه دیوارهای سنگی است و انتهایشان، به تبعیت از پروفیل تپه، اندکی انحناء یافته است، از بین رفتن تدریجی بندهای ماهیگیری موجود در رودخانه پایین را که اکنون ویرانههایی از آنها بر جای مانده است، به مردم یادآوری میکنند. قدمت بندهای ماهیگیری برجای مانده از مردمان ناشناخته عهد باستان، حدود 5000 سال تخمین زده میشود. از اینرو میزان عمق و تأثیر حسی که به لحاظ زمانی و تاریخی از این ویرانهها به بیننده منتقل میشود، غیر قابل سنجش است. Lance Hosey، یکی از معماران پروژه، در اینباره میگوید: «این ویرانهها به یک دوره مهم تاریخی اشاره میکنند. به اعتقاد ما، بندهای ماهیگیری یکی از برترین نمودهای تعامل میان انسان و طبیعت هستند و نمونه مشابه بسیار کاملی برای این پروژه محسوب میشوند. بر این اساس، فرم، مصالح و رابطه ساختمان با لندسکیپ، از این سازههای ساده الهام گرفته شده است.»

McDonough ساختمان جدید را به عنوان یک «موزه زنده» و «میراثی برای نسلهای آینده» توصیف میکند. او بر این اعتقاد است که مزایا و جنبههای مثبت این ساختمان بیش از معایب و جنبههای منفی آن خواهد بود

بر اساس گزارش منتشرشده در The Herald (روزنامه محلی York County)، William McDonough، معمار ارشد WM+P، در جلسه معارفه این شرکت با نمایندگان، مهندسان و معماران موزه، گفته است: «در این پروژه، شما در حالیکه تصور میکنید بر روی یک چمنزار قدم میزنید، ناگهان متوجه میشوید که این چمنزار یک ساختمان است

ساختمان موزه در نزدیکی درختان اصلی سایت که قرار است از آنها محافظت شود، به موازات قوس تپه گسترش یافته است. جهت قرارگیری ساختمان این امکان را فراهم میآورد که نور طبیعی فراوانی از سمت جنوب (رو به رودخانه) وارد موزه شود و بام نیز بصورت پلهپله و در چندین سطح طراحی شده است تا قسمت مرکزی ساختمان با نورگیری از میان سقفها، از نور ملایم بهرهمند شود.

داخل موزه بر اساس سلسله مراتبی از درجات مختلف نور و فضا، به لایهها و بخشهای مختلف تقسیم شده است. گالریهای شمالی که اشیاء حساس به نور در آنها نگهداری خواهند شد، تماماً در دل تپه فرو رفتهاند و کاملاً محصور و فاقد نور هستند. گالری میانی که نور از میان سقفها وارد آن میشود، فضایی شبیه راهروی میانی کلیساست و دارای دو تراز ارتفاعی مختلف میباشد. دسترسی به تأسیسات نمایشگاهی این گالری از طریق راهروهای باریک و نیز مسیرهای پیرامون گالری خواهد بود. گالریهای جنوبی سرشار از نور و جریان هوا هستند و مانعی در برابر چشمانداز و دسترسی آنها به باغهای بیرون موزه وجود ندارد. در این گالریها، نمایشگاههای مفهومی وجود خواهد داشت که در آنها موضوعات انتزاعی به تصویر کشیده خواهند شد، برای مثال «اتاق خاک» ممکن است از چیز بخصوصی تشکیل نیافته باشد و فقط شامل یک کف خاکی و یا یک تکدرخت باشد و یا «غرفه آب» ممکن است یک استخر در داخل ساختمان باشد. این گالریهای موضوعی داخلی به باغهای بیرونی متصل خواهند شد و در نتیجه نمایشگاه به درون محوطه اطراف ساختمان امتداد خواهد یافت.

در محوطه اطراف ساختمان موزه باغهای حیات وحش، استخرهای درمان بیولوژیکی و محلهایی برای نمایش ماهی پیشبینی شده است که به عنوان ابزارهای آموزشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در روی جزیره، یک «غرفه باد» وجود دارد که از لولههای چوبی ساخته شده است. بادهای ملایمی که بر روی رودخانه میوزند، در این غرفه جذب و به صداهای موزون تبدیل خواهند شد. این غرفه برجمانند، به لحاظ بصری و شنوایی، نقطه اوج تجربه بازدید از موزه خواهد بود.

سایت این موزه (یک قطعه زمین بکر 400 جریبی) که در فاصله 30 دقیقهای از جنوب Charlotte، کارولینای شمالی قرار دارد، فرصت بینظیری را برای ایجاد ارتباط مجدد میان جامعه محلی و رودخانه که عامل اصلی سکونت در این ناحیه محسوب میشود، فراهم میکند. چشمانداز موجود سایت، فضاها و دیدهای جالبتوجهی بویژه در ناحیه اطراف جویبار میان جزیره و ساحل شمالی، یعنی جایی که موزه واقع است، ارائه میدهد. جویبار و جزیره دارای پوشش گیاهی متراکم، واحهای خنک، آرام و حفاظتشده ایجاد میکنند و توسعه و تکمیل معماری و منظر در آینده، گیرایی این فضا را از طریق مجموعهای متوالی از فضاهای داخلی و خارجی که گذرگاهی به شکل گردنبند درست کردهاند، افزایش خواهد داد

توالی فضاهای موجود در سراسر سایت ـ از جاده ورودی، سطوح تخت اختصاصیافته به پارکینگ، حیاط ورودی، خود ساختمان، نمایشگاههای داخلی و باغهای واقع در پایین سایت، تا آنسوی جزیره ـ نوعی حس اکتشاف تدریجی فضا، در بازدیدکننده ایجاد خواهد کرد. تختههای بالاآمده از سطح آب نیز، به پلهایی تبدیل میشوند که امکان عبور بازدیدکنندگان از جزیره را فراهم میکنند.

ساختمان موزه و باغهای اصلی آن درست در بالای جلگهای که حاصل سیلابهای 100 ساله است، واقع هستند. ساحل فرسایش یافته، یعنی محل وقوع سیلابها، ممکن است در عمل بخشی از نمایشگاههای بیرونی واقع در هوای آزاد باشد. عموماً در طول یک روز مشخص، ارتفاع سطح آب، بسته به میزان آزادسازی آب از سد Lake Wylie به شمال، حولوحوش 3- 5 فوت تغییر میکند.

ورودی موزه که در نقطه اوج شیب تپهمانند ساحل رودخانه در نظر گرفته شده است، چشماندازی تماشایی از جویبار، جزیره و رودخانه به بازدیدکننده ارائه میدهد. ساختمان موزه کاملاً هماهنگ با توپوگرافی موجود طراحی شده است که این ویژگی استثنایی در نقطه اوج تپه کاملاً مشخص و قابل مشاهده خواهد بود. شیوه طراحی این ساختمان بگونهای است که قسمت اعظم آن بر روی شیب خوابیده و در نتیجه پایینتر از نقطه دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

بامهای سبز پوشیده از چمن، منظر ساختمان را با چمنزار مجاور ترکیب میکنند و این امکان را بوجود میآورند که گلهای آفتابگردان بومی در معرض خطر انقراض، بر روی بام رشد کنند. از مزایای دیگر بام پوشیده از چمن میتوان به حفاظت ساختمان در برابر حرارت هوا، تنوع منظر به دلیل تغییر آن در فصول مختلف، فراهم آوردن زیستگاه برای گونههای گیاهی خاص، و تولید اکسیژن و دفع کربن اشاره نمود. در کل میتوان گفت بام سبز در شکلگیری یک محیط انسانی و معماریای که بطور اساسی با زمین و بوم خویش درآمیخته باشد، نقش مهمی ایفا میکند