استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

1 ـ هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .

2 ـ دامنه كاربرد

اين استاندارد جهت اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

3 ـ نمونه‏برداري

طبق استانداردهاي روش نمونه‏برداري در مواد غذائي عمل شود .

4 ـ روش كار

4-1- اندازه‏گيري اوره به طريق اسپكتروفتومتري

4-1-1- وسايل مورد نياز

ـ اسپكتروفتومتر با حداكثر باند 2/4 در طول موج 420nm با سلهاي يك سانتيمتري

4-1-2- معرفها و مواد مورد نياز :

4-1-2-1- محلول پارادي متيل آمينوبنزالدئيد 1

16 گرم پارادي متيل آمينو بنزالدئيد را در يك ليتر الكل و 100 ميلي‏ليتر اسيد كلريدريك حل نمائيد . اين محلول براي يك ماده پايدار مي‏ماند .

4-1-2-2- اسيد استيك

4-1-2-3- محلول استات روي : 22 گرم استات روي 2H2O 2(,OAC)Zn را در آب حل كرده و 3 ميلي‏ليتر اسيد استيك بآن اضافه نمائيد سپس آن را تا حجم 100 ميلي‏ليتر رقيق نمائيد .

4-1-2-4- محلول فروسيانور پتاسيم : 10/6 گرم فروسيانور پتاسيم 6  3H2O(,CN) K2Fe را در آب حل كرده و به حجم 100 ميلي‏ليتر برسانيد .

4-1-2-5- زغال اكتيو ـ (60 - G)

4-1-2-6- محلول بافر فسفات با 7 = PH

4-1-2-7- محلولهاي استاندارد اوره :

الف : محلول استاندارد اوليه با غلظت 5ml/mg

5 گرم اوره را با دقت يك ميلي‏گرم در آب حل كرده و سپس آن را تا حجم يك ليتر برسانيد .

ب : محلولهاي استاندارد مورد استفاده با غلظتهاي 0/2 , 0/4 , 0/6 , 0/8 , 1 , 1/2 , 1/4 , 1/6 , 1/8 و 2 ميلي‏گرم اوره در 5 ميلي‏ليتر : به ترتيب 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 ميلي‏ليتر از محلول اوليه (5ml/mg) را برداشته و در بالن ژوژه‏هاي 50 ميلي‏ليتري ريخته و هر كدام را با محلول بافر فسفات 7 به حجم برسانيد .

ج : محلول مرجع : محلول اوره استاندارد با غلظت 1/mg5ml را كه بشرح فوق تهيه گرديده بعنوان استاندارد مرجع بكار ببريد . اين محلول در حرارت كمتر از 24 درجه سلسيوس به مدت يك هفته ثابت مي‏ماند .

4-1-3- رسم منحني استاندارد اوره :

از هر يك از محلولهاي استاندارد اوره ( طبق بند ب ) 5 ميلي‏ليتر برداشته و در لوله‏هاي 25 ميلي‏ليتري ريخته و به هر كدام 5 ميلي‏ليتر محلول DMAB اضافه نمائيد و يك محلول شاهد نيز حاوي 5 ميلي‏ليتر محلول بافر 7 باضافه 5 ميلي‏ليتر محلول DMAB تهيه نمائيد . لوله‏ها را كاملا تكان داده و بگذاريد 10 دقيقه در بن ماري 25 درجه سلسيوس بماند . سپس جذب هر يك از محلول‏ها را در طول موج 420nm با استفاده از سلهاي يك سانتيمتري در مقابل شاهد ( با جذب صفر ) بخوانيد . آنگاه ميزان جذب محلولها را در مقابل غلظت‏ها رسم نمائيد . منحني بدست آمده بايستي به صورت خط راست باشد در غير اين صورت آزمايش بايستي تكرار شده و محلول DMAB نيز تازه تهيه گردد .

4-1-4- روش اندازه‏گيري نمونه :

يك گرم از نمونه آسياب شده را وزن نموده و در يك بالن ژوژه 500 ميلي‏ليتري ريخته و بآن يك گرم زغال اكتيو و حدود 250 ميلي‏ليتر آب , 5 ميلي‏ليتر محلول استات روي و 5 ميلي‏ليتر محلول فروسيانور پتاسيم اضافه نمائيد . سپس مخلوط را به مدت 30 دقيقه كاملا با تكان دهنده تكان دهيد و پس از آن حجم آن را با آب به 500 ميلي‏ليتر برسانيد . آنگاه بگذاريد بماند تا رسوب ته نشين گردد . سپس آن را با استفاده از كاغذ صافي واتمن شماره 40 صاف كرده بطوريكه محلول صاف شده كاملاؤ شفاف باشد .

5 ميلي‏ليتر از محلول صاف شده را در يك لوله آزمايش ريخته و بآن 5 ميلي‏ليتر محلول DMAB اضافه كرده و كاملا تكان دهيد . همراه با نمونه يك محلول استاندارد مرجع ( طبق بند ج ) و يك محلول شاهد نيز تهيه نموده و آنها را در بن‏ماري با حرارت 25 درجه سلسيوس به مدت 10 دقيقه قرار دهيد سپس ميزان جذب نمونه و استاندارد را در مقابل شاهد در طول موج 420nm قرائت نموده و درصد اوره را طبق فرمول زير محاسبه نمائيد .

= درصد اوره

A1 = ميزان جذب استاندارد مرجع

W = وزن نمونه بر حسب ميلي‏گرم در حجم مورد آزمايش مي‏باشد .

4-2- روش اندازه‏گيري ازت اوره‏اي و آمونياكي در خوراك دام و طيور

4-2-1- وسايل مورد نياز

ـ بالنهاي كجدال با ظرفيت 500 ميلي‏ليتر

4-2-2- معرفها و مواد مورد نياز

4-2-2-1- محلول ضد كف

4-2-2-2- محلول كلرور كلسيم :

25 گرم كلرور كلسيم ( CaCl2 ) را در 100 ميلي‏ليتر آب حل نمائيد .

4-2-2-3- معرف متيل رد :

يك گرم متيل رد را در 200 ميلي‏ليتر الكل حل نمائيد .

4-2-2-4- اسيد كلريدريك  نرمال

4-2-2-5- محلول سود  نرمال

4-2-2-6- اوره خالص به فرمول شيميائي 2(NH2)Co)

4-2-2-7- محلول اوره آز :

محلول تازه اوره آز در آب را با غلظتي تهيه كنيد كه هر 10 ميلي‏ليتر محلول خنثي اوره آز , ازت موجود در 0/1 گرم يا بيشتر اوره خالص را تغيير دهد . براي اين منظور بايد ابتدا ميزان قليائيت و همچنين فعاليت آنزيم اوره آز تعيين گردد .

الف : تعيين قليائيت محلول اوره آز

ميزان قليائيت اوره آز تجارتي را بشرح زير تعيين نمائيد .

0/1 گرم از اوره آز را در 50 ميلي‏ليتر آب حل كرده و با محلول 0/1 نرمال اسيد كلريدريك در مقابل معرف متيل رد تيتره نمائيد . پس از بدست آوردن حجم اسيد كلريدريك 0/1 نرمال مصرف شده يعني ميزان قليائيت آنزيم , در موقع تهيه محلول اوره آز به ازاء هر 0/1 گرم اوره آز حل شده در آب , همان حجم اسيد كلريدريك 0/1 نرمال كه در بالا بدست آورده‏ايد , اضافه نمائيد و بدين ترتيب محلول خنثي تهيه شده است

ب : تعيين ميزان فعاليت آنزيم اوره آز

ابتدا يك محلول يك درصد خنثي اوره آز تهيه كنيد ( حدود 50 ميلي‏ليتر ) سپس چند نمونه 0/1 گرمي اوره خالص توزين نموده و به بالن كجدال منتقل نمائيد و به هر كدام از بالنهاي محتوي 0/1 گرم اوره خالص حجم‏هاي متفاوتي از محلول يك درصد اوره آز خنثي اضافه كنيد و مانند آنچه كه در روش آزمايش شرح داده مي‏شود مراحل هضم و تقطير را ادامه دهيد .

ميزان فعاليت اوره آز را از روي مقدار محلول اوره آزي كه اوره را به طور كامل تبديل كرده است محاسبه كنيد . تبديل كامل اوره آز از طريق بازيابي كامل ازت به وسيله تقطير تعيين مي‏گردد .

4-2-3- روش اندازه‏گيري نمونه مورد آزمايش

2 گرم نمونه را در بالن كجدال ريخته و حدود 250 ميلي‏ليتر آب و 100 ميلي‏ليتر محلول اوره آز بآن اضافه نمائيد . در بالن را كاملا بسته و بگذاريد يكساعت در حرارت آزمايشگاه و يا 20 دقيقه در حرارت 40 درجه سلسيوس باقي بماند . سپس خنك نمائيد .

( اگر نمونه بيش از 5 درصد اوره داشته باشد مقداري محلول اوره آز به آن اضافه كنيد .) سپس درب و گردن بالن را با چند ميلي‏ليتر آب شسته و حدود 2 گرم اكسيد منيزيم و 5 ميلي‏ليتر محلول كلروركلسيم و 3 ميلي‏ليتر ضد كف اضافه نمائيد . و عمل تقطير را در بالن كجدال انجام دهيد و در قسمت گيرنده حجم معيني اسيد كلريدريك  نرمال قرار دهيد و عمل تقطير را ادامه داده تا حجم ظرف محتوي اسيد كلريدريك به 100 ميلي‏ليتر برسد آنگاه محلول اسيد را در مقابل متيل رد با سود  نرمال تيتر نمائيد و ميزان ازت را طبق فرمول زير محاسبه نمائيد .

= درصد ازت اوره اي و آمونياكي

كه در آن :

A = حجم اسيد كلريدريك  نرمال بكار برده شده

B = حجم سود  مصرفي

خوراك دام و طيور و آبزيان-اكسيد منيزيم مورد مصرف در مكمل هاي معدني

ويژگي ها و روش هاي آزمون

1	هدف

هدف ازتدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيكي ، شيميايي ، نمونه برداري ، روش هاي آزمون، بسته بندي ، نشانه گذاري و شرايط نگهداري و انبارداري اكسيد منيزيم است .

2	دامنه كاربرد

اين استاندارد در مورد اكسيد منيزيم براي مصرف در مكمل هاي معدني خوراك دام و طيور و آبزيان بسته بندي شده كاربرد دارد .

3	مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در اين مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا تجديد نظر اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرها ي الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا تجديد نظر آخرين چاپ و يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زير براي كاربران اين استاندارد الزامي است.

1- ISO 6497.2 2001 Animal feeding stuffs – sampling .

2- ISO 5515.1979 De composition of organic matter prior to analysis - wetmethod

3- استاندارد ملي ايران 6275 : سال 1381 ويژگيها وروشهاي آزمون زئوليت درخوراك دام و طيور و آبزيان

4- استاندارد ملي ايران 1320 : سال 1372 ويژگيها و روشهاي آزمون اكسيد منيزيم جهت مصرف در صنايع آرايشي

5- استاندارد ملي ايران 1728 : سال 1356 ويژگيها و روشهاي آزمون آب براي مصارف آزمايشگاهي

4	اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد اصطلاحات و/يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود :

  - مكمل معدني

مجموعه اي از املاح معدني و افزودني هاي مجاز است كه به دليل كمبود آنها در جيره غذايي دام و طيور و آبزيان , اضافه نمودن آنها به جيره باتوجه به احتياجات دام ضروري است .

  - افزودني هاي مجاز

به موادي گفته مي شود كه شامل مواد اشتهاآور ، رنگهاي خوراكي مجاز ، طعم دهنده هاي مجاز ، اسيدهاي آمينه ، آنزيم ها ، داروهاي ضد باكتريايي ، انگلي ، قارچي ، آنتي اكسيدان ها و ساير مواد افزودني مجاز مي باشد .

  - قابليت دسترسي زيستي مكمل ها

بخشي است از مواد مكمل خوراك دام كه مي تواند براي نگهداري , توليد و توليد مثل مورد استفاده دام قرار گيرد .

  - افت حرارتي1 ( L.O.I )

تغيير وزن نمونه خشك شده پس از عمل سوزاندن افت حرارتي ناميده مي شود كه شامل كاهش آب پيوسته ، دي اكسيد كربن به شكل كربنات هاي فرار ، كربن و مواد آلي ، اكسيدهاي سولفور و تركيبات قليايي فرار است . قبل از گذاشتن نمونه در كوره بايستي آنرا در دماي 2±110 درجه سلسيوس خشك نموده و پس از قرار دادن در خشكانه توزين نمود . دو گرم از نمونه خشك توسط كوره الكتريكي ودر دماي 25±1000 درجه سلسيوس سوزانده و L.O.I محاسبه مي شود.

  - اكسيد منيزيم

يك ماده معدني با فرمول شيميايي MgO ( magnesium oxide ) مي باشد كه از سنگ هاي معدني كربناته ( سنگ آتش )2 مي باشد كه با روش زير فرآيند مي شود : سنگها پس از استخراج توسط آسياب چكشي به اندازه هاي موردنظر تقسيم شده به داخل كوره هاي گردان كلسينه كننده هدايت مي گردد . در كوره كلسينه كننده ، پس از جدا شدن دي اكسيد كربن، به حالت اكسيد در آمده سپس با استفاده از آسياب به پودر نرم تبديل مي شود و به عنوان منبع منيزيم در مكمل هاي معدني خوراك دام مورد استفاده قرار مي گيرد .

  - دام

منظور از دام در اين استاندارد گاو ، گوساله ، گوسفند ، بز ، طيور و آبزيان پرورشي است .

- ويژگي ها

5-1	ويژگي هاي فيزيكي اكسيد منيزيم

    - اندازه ذرات

تمام ذرات اكسيد منيزيم بايد حداكثر 200 ميكرومتر ( حدود 80 مش ) باشد . همچنين اندازه ذرات بايد به طور كامل يكنواخت باشد.

    - رنگ و بو

رنگ اكسيد منيزيم بايد سفيد تا سفيد متمايل به صورتي كم رنگ باشد . اكسيد منيزيم بايد بي بو بوده و اگر در آب مقطر به صورت تعليق درآيد نبايد هيچگونه بوي نامطبوعي توليد كند .

5-2	ويژگي هاي شيميايي اكسيد منيزيم

ويژگي هاي شيميايي اكسيد منيزيم بايد مطابق جدول شماره 1 باشد .

جدول شماره 1- ويژگي هاي شيميايي اكسيد منيزيم

| روش آزمون | ميزان | ويژگي براساس ماده خشك | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| طبق بند 7-1 اين استاندارد | 0/3 ( بيشينه ) درصد | رطوبت | 1 |
| طبق بند 7-4 اين استاندارد | 0/90( بيشينه ) درصد | اكسيد منيزيم | 2 |
| طبق بند 7-2 اين استاندارد | 100 ( بيشينه ) ميلي گرم در كيلوگرم | سرب | 3 |
| طبق بند 7-2 اين استاندارد | 20 ( بيشينه ) ميلي گرم در كيلوگرم | كادميوم | 4 |
| طبق بند 7-3 اين استاندارد | 200 ( بيشينه ) ميلي گرم در كيلوگرم | فلوئور | 5 |
| طبق بند 7-2 اين استاندارد | 30 ( بيشينه ) ميلي گرم در كيلوگرم | جيوه | 6 |
| طبق بند 7-2 اين استاندارد | 40 ( بيشينه ) ميلي گرم در كيلوگرم | آرسنيك | 7 |
| طبق بند 7-5 اين استاندارد | 3 ( بيشينه ) درصد | افت حرارتي | 8 |

يادآوري : 	در جدول شماره 1 بيشينه ميز ان فلوئور براي طيور 60 ميلي گرم در كيلوگرم و براي آبزيان پرورشي 20 ميلي گرم در كيلوگرم بايد باشد .

- نمونه برداري

6-1 	مقررات كلي

در انتخاب نمونه , حفظ و حمل نمونه هاي آزمايشي دستورات زير بايد رعايت شود :

6-1-1 	نمونه ها نبايد در فضاي آزاد كه امكان آلودگي نمونه ها وجود دارد برداشته شود .

6-1-2 	وسايل نمونه برداري بايد خشك و تميز باشد .

6-1-3 	بـايد دقت شود كه نمـونه هاي از توده اصلي جنسي كه مورد نمونه برداري واقع مي شود , باشد و وسايل نمونه برداري آلودگي پيدا نكنند .

6-1-4 	براي اينكه نمونه برداري واقعي باشد محتوي هر ظرف را در هنگام نمونه برداري بايد به طور كامل مخلوط نمايند .

6-1-5 	نمونه ها بايد در ظروف شيشه اي به طور كامل در بسته , خشك و تميز و يا ظروف مناسب ديگر گذاشته شود . اندازه ظروف نمونه بايد طوري باشد كه تمام حجم آن بوسيله نمونه پر شود .

6-1-6 	هر ظرف محتوي نمونه بايد با سرپوش مناسبي بعد از پركردن بسته و مهر شود و يا كليه اطلاعات راجع به نمونه برداري نشانه گذاري شود و همچنين تاريخ نمونه برداري و تاريخ توليد بايد در روي ظروف نمونه نوشته شود .

6-2 	مقدار و تعداد نمونه

در صورتي كه محموله بصورت فله باشد تا 5/2 تن حداقل 7 نمونه و بيش از 5/2 تن بصورت ريشه دوم تعداد تا حداكثر 100 نمونه برداشت شود .

در صورتي كه محموله بصورت بسته بنـدي شده باشد بايد به شرح جدول 2 نمونه گيري انجام شود .

جدول شماره 2

| تعداد بسته ها | حداقل تعداد نمونه |
| --- | --- |
| 4-1 | همه بسته ها |
| 16-5 | 4 |
| بيش از 16 | ريشه دوم تعداد تا حداكثر 100 بسته |

لازم به اشاره است كه مقدار نمونه هاي برداشت شده را بايد بخوبي مخلوط نموده و از آن يك نمونه جهت انجام آزمون هاي لازم به ميزان حداقل نيم كيلوگرم تهيه نمود .

- روش هاي آزمون

كليه مواد مصرفي بايد با خلوص تجزيه اي1 بوده و آب مقطر نيز بايد مطابق استاندارد ملي ايران 1728 سال 1356 : ويژگيها و روشهاي آزمون آب براي مصارف آزمايشگاهي باشد .

7-1 	روش اندازه گيري رطوبت

7-1-1	وسايل لازم

7-1-1-1	ترازوي دقيق آزمايشگاهي با دقت 001/0 گرم

7-1-1-2	 گرمخانه ( آون )

7-1-1-3	 خشكانه

7-1-2	 روش اجراي آزمون

ابتدا يك ظرف توزين نمونه را در گرمخانه قرار داده تا به وزن ثابت برسد سپس ظرف را در خشكانه قرار داده و پس از خنك شدن وزن كنيد. سپــس تعداد 2 گرم نمونه به دقت وزن نموده و در دماي 2 ± 105 درجه سلسيوس بمدت 2 ساعت داخل گرمخانه قرار دهيد. بعد از اين مدت نمونه را بيرون آورده و در خشكانه قرار داده پس از خنك شدن وزن كرده و از فرمول 1 به شرح زير ماده خشك و رطوبت را محاسبه كنيد .

( m1 + w1 ) – (m1 + w2 )

فرمول 1                   ———————————— = درصد ماده خشك

w

درصد رطوبت = درصد ماده خشك - 100

1m = وزن ظرف توزين نمونه

1w = وزن اوليه

w2 = وزن نمونه

7-2 	تعيين مقدار سرب , كادميوم , جيوه و آرسنيك

7-2-1 	وسايل لازم

7-2-1-1 	دستگاه جذب اتمي ( اتميك ابزورپشن )

7-2-1-2 	ترازوي دقيق آزمايشگاهي با دقت 001/0 گرم

7-2-1-3 	اجاق برقي

7-2-2 	مواد لازم

7-2-2-1 	اسيد كلريدريك غليظ

7-2-2-2 	اسيد نيتريك غليظ

7-2-2-3 	محلولهاي استاندارد با غلظت هاي مشخص

7-2-3 	روش آماده سازي نمونه

ابتدا 2 گرم از نمونه موردنظر به ارلن منتقل كرده و به آن 20 ميلي ليتر آب مقطر دوبار تقطير شده ( به طور ترجيحي آب يون زدايي شده ) و 10 ميلي ليتر اسيد نيتريك غليظ اضافه كرده , ارلن روي اجاق برقي (هات پليت ) قرار دهيد(تا زماني كه تشكيل دود خرمايي رنگ 2NO قطع شود ). در صورت عدم حل شدن نمونه، اضافه كردن اسيد نيتريك تا 50 ميلي ليتر به دفعات ادامه يابد . پس از حل شدن كامل نمونه ( در اين حالت نمونه بايد به طور كامل زلال و شفاف باشد) در بالن 100 ميلي ليتري به حجم رسيده شود. سپس به روش خاص دستگاه جذب اتمي, مقدار جذب آنها را اندازه گيري و يادداشت كنيد. جذب فوق را با سري استانداردهاي موردنظر مقايسه كرده و غلظت را به دست آوريد .

7-3 	اندازه گيري فلوئور به روش يون سنجي

7-3-1	وسايل لازم

7-3-1-1	دستگاه يون سنج

7-3-1-2	ترازوي دقيق آزمايشگاهي با دقت 001/0 گرم

7-3-2	مواد لازم

7-3-2-1	كربنات سديم

7-3-2-2	كربنات پتاسيم

7-3-2-3	اسيد كلريدريك غليظ

7-3-2-4	كلريد سـديم

7-3-2-5	اسيد استيك

7-3-2-6	محلول بافر

7-3-2-7	سيكلو هگزان دي آمين تترا استيك اسيد ( C.D.T.A )

7-3-2-8	محلول سود ده مولار

7-3-3	روش اجراي آزمون

حدود 1 گرم نمونه را وزن كرده سپس داخل ارلن در پيچ دار ريخته و به آن 90 ميلي ليتر اسيد كلريدريك غليظ به اضافه10 ميلي ليتر آب مقطر اضافه كرده در حمام آب 70 درجه سلسيوس بمدت 15 دقيقه قرار دهيد تا محلول شفافي بدست آيد . مي توان آنرا داخل يك بشر آب گرم كه روي اجاق برقي است قرار داد. سپس محلول حاصل را تا حدود دماي محيط سرد نموده و در يك بالن به حجم 250 ميلي ليتر رسانده مي شود 25 ميلي ليتر از اين محلول داخل بالن ژوژه 100 ريخته مي شود .

طرز تهيه محلول هاي استاندارد فلوئور :

10 ميلي ليتر از محلول استاندارد فلوئور 1000 در بالن ژوژه 100 ميلي ليتري ريخته مي شود.

10 ميلي ليتر از محلول استاندارد 100 را در بالن ژوژه 100 ميلي ليتري ريخته مي شود .

به 25 ميلي ليتر از محلول نمونه ، 4-3 ميلي ليتر كربنات سديم10 درصد اضافه مي شود. از محلول بافر مخصوص با 7-6= pH به همه , 50 ميلي ليتر اضافه مي شود و سپس همه به حجم100 رسانده مي شود. هر كدام را در بشر خودش قرار دهيد. اول استاندارد10 و سپس استاندارد 100 به دستگاه داده مي شود. دستگاه بايد كاليبره شده باشد و نمونه را كه داخل بشر است روي بهم زن مغناطيسي قرار داده ، الكترود مربوط به فلوئور داخل آن قرار داده مي شود و عـدد بدست آمده يادداشت مي شود . از فرمول 2 درصد فلوئور محاسبه مي شود.

عدد خوانده شده

فرمول 2                              —————— = درصد فلوئور

10 × وزن نمونه

7-4	روش اندازه گيري اكسيد منيزيم ( MgO )

7-4-1	اساس روش

در اين روش از تفاوت حجم EDTA مصرفي براي تيتر كردن مجموع كلسيم و منيزيم و EDTA مصرفي براي تيتر كردن كلسيم در حضور شناساگرهاي مناسب اكسيد منيزيم محاسبه مي شود .

7-4-2	مواد لازم

7-4-2-1	محلول اسيد كلريدريك 1 : 1

حجم مشخصي از اسيد كلريدريك غليظ با حجم مساوي آب مقطر رقيق مي شود .

7-4-2-2	محلول اسيد تارتاريك 2 درصد

2 گرم از اسيد تارتاريك در 100 ميلي ليتر آب مقطر حل مي شود .

7-4-2-3	محلول گليسيرين 1 : 1

حجم مشخصي از گليسيرين با حجم مساوي آب مقطر رقيق مي شود.

7-4-2-4	محلول هيدروكسيد پتاسيم 4 مولار ( 224 گرم در ليتر )

224 گرم هيدروكسيد پتاسيم وزن شده و داخل يك بشر 500 ميلي ليتري قرار گيرد و در حدود 300 ميلي ليتر آب حل شود و به حجم 1000 ميلي ليتر رسانده شود .

7-4-2-5	محلول تامپون 10pH=

54 گرم كلريد آمونيوم در حدود 300 ميلي ليتر آب حل شده و 450 ميلي ليتر آمونياك غليظ به آن اضافه و به حجم 1000 ميلي ليتر رسانده شود .

7-4-2-6	محلول تري اتانول آمين 1 : 1

حجم مشخصي از تري اتانول آمين با حجم مساوي آب رقيق شود .

7-4-2-7	شناساگر كلسين

1/0 گرم كلسين داخل هاون با 10 گرم كلريد سديم به طور كامل ساييده و مخلوط شود .

7-4-2-8	شناساگر اريوكروم بلك T

1/0 گرم اريوكروم بلك T با 10 گرم كلريد آمونيوم به طور كامل ساييده و مخلوط شود .

7-4-2-9	محلول استاندارد نمك سديم EDTA دي سديم اتيلن دي آمين تتــرا استيك ا سيد 05/0 مولار

7-4-3	آماده كردن آزمونه

7-4-3-1	روش اجراي آزمون

5/0 گرم از نمونه پودر شده كه در دماي 110 درجه سلسيوس خشك شده ( طبق بند 7-1 ) با دقت 1/0 ميلي گرم وزن و به بشر 250 ميلي ليتري منتقل كرده و با كمي آب مقطر مرطوب كرده و حدود 20 ميلي ليتر اسيد كلريدريك 1 : 1 طبق( بند 7-4-2-1 ) به آرامي به آن اضافه و جوشانــده شود. چنانچه رسوبي باقيمانده باشد بايد پس از خنك شدن محلول با كاغذ صــافي واتمن 42 صاف كرده محلول زير صافي را به طور كامل به بالن حجمي 250 ميلي ليتري منتقل كرده و با آب مقطر به حجم برسانيد و خوب به هم بزنيد .

7-4-3-2 	اندازه گيري كلسيم

10 مــيلي ليتر از آزمونــه (طبق بند 7-4-3 ) بوسيله پي پت حبابدار به يك ارلن ماير 250 ميلي ليتري منتقل شده و تا حدود 50 ميلي ليتر رقيق شود. سپس 10 ميلي ليتر اسيد تارتاريك
( بـند 7-4-2-2 ) و 15 ميلي ليتر گليسيرين ( بند 7-4-2-3 ) و 15 ميلي ليتر هيدروكسيد پتاسيم ( بند 7-4-2-4 ) به آن اضافه شود. در اين شرايط pH محلول حدود 13 يا 14 است . حدود 10 ميلي گرم شناساگر كلبسين ( بند 7-4-2-7 ) به محلــول  اضافـه شده و بــا محلول استانداردEDTA 05/0 مولار ( بند 7-4-2-9 ) تا پيدايش رنگ صورتي تيتر كنيد. حجم EDTA مصرفي را بايد يادداشت نمود( A ) .

      - اندازه گيري مجموع كلسيم و منيزيم

10 ميلي ليتر از آزمونه ( بند 7-4-3 ) به وسيله پي پت حبابدار به يك ارلن ماير 250 ميلي ليتر منتقل و تا حدود 50 ميلي ليتر رقيق شود. به آن حدود 20 ميلي ليتر تري اتانول آمين اضافه شود و به اندازه اي از محلول تامپون 10pH= بايد اضافه نمود تا pH محلول به حدود 10 برسد ( براي كنترل pH از كاغذ pH استفاده مي شود ). 10 ميلي ليتر ديگر از محلول تامپون بايد افزوده شود. حدود 10 ميلي گرم از شناساگر اريوكروم بلاك T ( بند 7-4-2-8 )به محلول افزوده و با محلول استاندارد EDTA 5% مولار نا ازبين رفتن رنگ بنفش تيتر شود. حجم EDTA مصرفي را بايد يادداشت نمود(B) .

7-4-3-4	بيان نتايج

مقدار اكسيد منيزيم برحسب درصد جرمي از فرمول 3 بدست مي آيد :

( B-A ) × 05/0×100×250×02/2

فرمول 3                   ————————————— =درصد اكسيد منيزيم

M×10×1000

در اين رابطه B حجمEDTA  05/0  مولار مصرفي براي كلسيم و منيزيم برحسب ميلي ليتر

A= حجم EDTA 5% مولار مصرفي براي منيزيم برحسب ميلي ليتر

M= جرم نمونه برحسب گرم است .

  - اندازه گيري افت حرارتي ( L.O.I )

7-5-1	روش اجراي آزمون

ابتدا ظرف پلاتيني در دماي 1050 درجه سلسيوس حرارت داده و پس از خنك شدن در خشكانه توزيــن كنيد. ده گرم از نمونه با ترازوي با دقت 001/0 گرم در داخل ظرف پلاتيني توزين  نمائيد. سپس نمونه به داخل كوره الكتريكي منتقل شود وتا دماي 25±1000 درجه سلسيوس حرارت داده تا سوزانده شود. پس از نيم ساعت نمونه به خشكانه منتقل شده و با ترازوي با دقت 001/0 گرم توزين شود. اين عمل را تا زماني كه اختلاف بين دو توزين متوالي بيش از 001/0 گرم نباشد بايد تكرار نمود .

يادآوري:	موادي را كه داراي L.O.I زياد هستند بايد از ابتدا به كوره سرد منتقل نمود و به آرامي حرارت داد تا بسوزند .

محاسبه : درصد L.O.I از فرمول 4 محاسبه مي شود :

MA-MB

درصد L.O.I= ————— × 100   وزن نمونه خشك شده برحسب گرم قبل از سوزاندن   فرمول 4=MA

MA

وزن نمونه برحسب گرم پس از سوزاندن=MB

- بسته بندي

اكسيد منيزيم بايد در كيسه هاي نو و استفاده نشده و سالم كه عاري از عوامل بيماري زا باشد بسته بندي شود . از آنجا كه اكسيد منيزيم هنگام ذخيره سازي قادر به جذب آب و دي اكسيد كربن مي باشد در اينصورت تأثير منيزيم كاسته مي شود . بنابراين جنس آنها بايد طوري باشد كه روي محتويات خود اثر نداشته و عوامل خارجي ، به ويژه رطوبت به داخل محصول نفوذ ننمايد . سربسته ها بايد با ماشين دوخته شود و استفاده مجدد از كيسه ها و پاكت ها مجاز نمي باشد . وزن بسته ها بايد حداكثر 40 كيلوگرم باشد .

- نشانه گذاري

روي هر بسته حاوي اكسيد منيزيم بايد آگاهي هاي زير به زبان فارسي براي مصارف داخلي و به زبان خارجي براي صادرات نوشته و يا برچسب شود :

9-1	نام و نوع محصول

9-2	نام و نشاني كامل توليدكننده و علامت تجاري آن

9-3	وزن خالص برحسب كيلوگرم

9-4	شماره سري ساخت

9-5	تركيب شيميايي محصول

9-6	ذكر درصد خلوص اكسيد منيزيم

9-7	روش مصرف ( مثلاً براي مصرف طيور يا آبزيان )

9-8	تاريخ توليد به (روز- ماه - سال )

9-9	تاريخ انقضاء قابليت مصرف

9-10	شماره پروانه ساخت صادره از وزارت صنايع و شماره پروانه بهره برداري بهداشتي صادره از سازمان دامپزشكي به ( روز- ماه - سال )

9-11	ذكر عبارت محصول ايران

- شرايط نگهداري و انبارداري

10-1	حرارت انبار بايد حداكثر 35 درجه سلسيوس باشد

10-2	رطوبت انبار حداكثر 40 درصد باشد

10-3	محل نگهداري اكسيد منيزيم بايد از عوامل نامساعد جوي (مانند باد- باران وغيره) دور باشد

10-4	كيسه هاي بسته بندي بايد به صورتي چيده شود كه تماس مستقيم با ديوارهاي انبار نداشته و بايد روي پالت باشند

10-5	محل نگهداري بايد به دور از آلاينده هاي زيست محيطي , رطوبت و گازهاي مختلف مانند آمونياك و غيره باشد

# Footnotes

1- Loss on Ignition

2- Calcinated magnesite

1- Analytical grade