موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.

| كميسيون روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام |
| --- |
| رئيس |
| ساعدي- دكترهوشنگ |  | استاد تغذيه دام دانشكده دامپزشكي |
| اعضاء |
| اخگر- قدرت اله | مهندس كشاورزي | بنگاه شيميائي وابسته به وزارت كشاورزي |
| بقائي- حسين | مهندس كشاورزي | امور فني مؤسسه استاندارد |
| ديني- دكتر جلال | دامپزشك | سازمان دامپروري كل كشور |
| سليمي وحيد - دكتر حسن |  | استاد دپارتمان شيمي دانشكده دامپزشكي |
| فرهي - دكتر فرج اله | داروساز | دانشيار مواد غذائي دانشكده داروسازي |
| مزيني - دكتر پرويز | دامپزشك | كانون دامپروران ايران |
| دبير |
| صيانتي - احمد | مهندس كشاورزي | كارشناس مؤسسه استاندارد |

فهرست مطالب

روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام

مقدمه

هدف

دامنه كاربرد

تعريف

نشانه و اختصارها

نمونه برداري

روش آزمون

بسمه تعالي

پيشگفتار

اين استاندارد ايران بوسيله كميسيون استاندارد غذاي دام زير نظر كميته ملي مواد خوراكي و فرآورده هاي كشاورزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه گرديد و به تصويب شورايعالي مؤسسه رسيده است , به استناد ماده 1 قانون راجع به اجازه تاسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب هفدهم خرداد 1339 و ماده 3 اساسنامه مصوب كميسيون مشترك دارائي مجلسين در نهم تيرماه 1344 منتشر مي گردد.

براي حفظ همگامي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم, استانداردهاي ايران گاه بگاه مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت , هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در اختيار كميسيونهاي مربوطه گذاشته خواهد شد. استفاده كنندگان نيز بايد آخرين چاپ اين استانداردها يا آخرين تجديد نظر و اصلاحات آنها را قبلاَ بدست آورند.

استانداردهاي ايران را مي توان مبناي تنظيم قراردادها يا سفارش كالاها قرار داد و براي اين منظور در صورت لزوم مي توان تغييرات مناسبي در عبارات يا شرايط آنها داد.

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استانداردها و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي و همگامي ايجاد شود. بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد هاي زير تهيه گرديد.

1- DRAFT ISO RECOMMENDATION NO . 1209 (1967)

2- STANDARDIZATION DES METHODES D'ANALYSE DES ALIMENTS ANIMAUX

ROME - 1963

روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام

مقدمه

تعيين مقدار كلسيم در غذاي دام براي تهيه جيره متعادل كاملاَ ضروري است و اين امر بويژه در گاوهاي شيري و ماكيان تخم گذار اهميت زيادي دارد چون كمبود مقدار كلسيم بخصوص عدم توجه به رابطه  جيره غذايي موجب بروز اختلالات مختلفي در حيوان مي شود.

1- هدف

هدف اين استاندارد يكنواخت كردن روش اندازه گيري كلسيم در غذاهاي دام است.

2- دامنه كاربرد

اين استاندارد روش تعيين مقدار كلسيم را بر حسب (ca) در غذاهاي ساده و مخلوط حيوانات به روش تيتريمتري شرح مي دهد.

يادآوري: غذائي كه از يك فرآورده به تنهائي تشكيل شده باشد (مثل جو) غذاي ساده و غذائي كه از چند فرآورده تهيه شده باشد غذاي مخلوط ناميده مي شود.

3- تعريف

منظور از (ca) مقدار كلسيمي است كه بصورت تركيبات آلي و معدني در غذا وجود دارد ولي قابليت هضم و جذب آنرا بيان نمي كند.

4- نشانه و اختصارها

كلسيم در اين استاندارد بصورت (ca) و بر حسب گرم در صد گرم نمونه غذائي محاسبه ميگردد.

5- نمونه برداري

نمونه برداري از كليه غذاها به جزء غذاهاي پرحجم (علوفه , ريشه ها و غده ها مطابق استاندارد ايران شماره 625) طبق استاندارد شماره 331 ايران انجام مي گردد.

6- روش آزمون

مقدار معيني از نمونه مورد آزمون را كه قبلاَ خرد و يكنواخت شده است پس از خشك كردن در اتوو بوسيله كوره الكتريكي بسوزانيد و پس از سرد كردن به آن اسيد كلريدريك اضافه كنيد و كلسيم را بصورت كلروركلسيم محلول درآوريد. سپس به محلول بالا مقداري اكسالات آمونيم اضافه كنيد تا كلسيم بصورت اكسالات غيرمحلول ته نشين شود. رسوب اكسالات كلسيم حاصل را با آب مقطر چندين بار بشوئيد و سپس آنرا در مجاورت اسيد سولفوريك كافي بوسيله محول معلوم العيار پرمنگنات پتاسيم تيتره كنيد.

6-1- مواد شيميائي لازم

- اسيد استيك خالص

- اسيد كلريدريك خالص با وزن مخصوص 1/16 در 20 درجه سانتيگراد .

- محلول اسيد كلريدريك : دو حجم اسيد كلريدريك و يك حجم آب .

- هيدرواكسيد آمونيم : يك حجم آمونياك خالص با وزن مخصوص 0/9 در 20 درجه سانتيگراد و يك حجم آب مقطر.

- محلول اشباع شده اكسالات آمونيم خالص در آب مقطر.

-محلول اسيد سولفوريك 4 : 1 يك حجم اسيد سولفوريك خالص با وزن مخصوص 1/84 در 20 درجه سانتي گراد و چهار حجم آب مقطر.

-محلول  نرمال پرمنگنات دوپتاس كه بوسيله تيتروزول پرمنگنات تهيه مي شود.

محلول سبز بروموكرزول : 0/04 گرم در 100 كه به ترتيب زير تهيه مي شود 10 ميلي گرم از سبز برموكرزول را به دقت وزن كنيد آنرا با 24/2 ميلي ليتر هيدرواكسيد سديم  نرمال در يك هاون اكات خرد نمائيد ونتيجه را به تدريج در يك بالن ژوژه 250 ميلي ليتري ريخته و با آب مقدار حجم آنرا به 250 ميلي ليتر برسانيد اين معرف در محيط اسيدي زرد رنگ و در محيط قليائي آبي رنگ ميشود.

- كاغذ معرف  تورنسل

6-2- وسائل و اسبابهاي لازم

- كپسول براي خاكستر كردن از جنس سيليس يا نيكل و در صورت نبودن كپسول چيني.

- كاغذ صافي بدون خاكستر با قابليت نفوذ متوسط

- بشر 250 و 500 ميلي ليتري

- حمام شن

- بن ماري

- ترازوي دقيق با حساسيت  ميلي گرم

- كوره الكتريكي خودكار

- بالن ژوژه 100 و 500 ميلي ليتري

- پيپت 5 و 10 و 25 ميلي ليتري

- قيف كوچك

6-3- روش كار

حدود 5 گرم از نمونه مورد آزمون را بدقت وزن كنيد و پس از خشك كردن در اتوو 103±2 درجه سانتي گراد در كوره الكتريكي در درجه حرارت حدود 550 درجه سانتيگراد خاكستر كنيد مطابق استاندارد شماره 332 سال 1346 ايران . خاكستر حاصل را با 10 ميلي ليتر محلول اسيد كلريدريك بداخل بشر منتقل كنيد و روي حمام شن خشك كنيد سپس دوباره به آن 5 تا 10 ميلي ليتر اسيد كلريدريك غليظ و 50 ميلي ليتر آب مقطر اضافه كنيد و روي بن ماري بگذاريد پيش از خشك شدن كامل آنرا برداشته و درون يك بالن ژوژه 500 ميلي ليتري با كاغذ صافي بدون خاكستر صاف كنيد ته بشر را كاملاَ بشوئيد و از همان صافي عبور دهيد سپس با آب مقطر حجم محلول را به 500 ميلي ليتر برسانيد و آنرا تكان دهيد تا محلول يكنواخت شود ازمحلول بالا به نسبت عكس مقدار تقريبي كلسيم (از نمونه هاي تركيبي يا ساده 100 ميلي ليتر و از مكمل هاي معدني كه كلسيم بيشتري دارد 10 ميلي ليتر ) در يك بشر بريزيد سپس به آن مقداري آب مقطر (در حدود 50 ميلي ليتر) و يك قطره سبز بروموكرزول اضافه كنيد اين محلول را با آمونياك خنثي كنيد و سپس با اسيد استيك دوباره اسيدي كنيد. مخلوط بالا را روي شعله گاز به حد جوش برسانيد 10 تا 20 ميلي متر (برحسب مقدار كلسيم) محلول سير شده اكسالات آمونيم بيآفزائيد و دوباره حرارت دهيد به محض شروع جوشيدن آنرا برداريد و روي بن ماري جوشان قرار دهيد تااكسالات كلسيم رسوب كنيد ( حدود نيم ساعت) سپس آنرا با كاغذ صافي بدون خاكستر صاف كرده و آنقدر بشوئيد تا رسوب خنثي شود. آنگاه با احتياط كامل صافي را برداريد و رسوب آنرا با آب مقطر بداخل بشر منتقل نمائيد( جمعاَ در حدود 100 ميلي ليتر با آب مقطر) به مخلوط داخل بشر 20 ميلي ليتر محلول اسيد سولفوريك بيآفزائيد و پس از گرم كردن در حدود 70 درجه سانتيگراد آنرا با محلول پرمنگنات  نرمال تيتره كنيد تا رنگ صورتي كم رنگ پايداري بدست آيد . مقدار كلسيم بر حسب (ca) از فرمول زير بدست مي آيد.

T = ارزش كلسيمي يك ميلي ليتر پرمنگنات كه در اين آزمون برابر با 0/002 است.

V= حجم محلول اوليه تهيه شده بر حسب ميلي ليتر

C = مقدار پرمنگنات   نرمال مصرف شده بر حسب ميلي ليتر .

V1 = حجم محلول برداشت شده براي آزمون بر حسب ميلي ليتر.

P = وزن ماده برداشت شده بر حسب گرم . فرمول واكنش بشرح زير است.

K2So4 + 2MnSo4 + 8H2O + 5caso4+ 1OCo25(Coo)2ca + 8H2So4 + 2MNO4K

ياد آوري 2- رسوب اكسالات كلسيم روي صافي بايستي به دفعات مكرر شسته شود تا هيچ نوع اسيدي در آن باقي نماند بدين ترتيب در موقع تيتره كردن فقط مقدار اسيد اكساليك تركيبي با كلسيم بوسيله پرمنگنات اندازه گيري مي شود.

يادآوري 3- در موقعيكه تيتروزول پرمنگنات براي تهيه محلول منگنات   نرمال در دسترس نباشد مي توان به كمك محلول معلوم العيار اكسالات آمونيم خالص آزمون عيار پرمنگنات تهيه شده را مشخص و ارزش كلسيم آنرا تعيين نمود و ارزش حاصل را به جاي عدد 0/002 قرار داد.ارزش كلسيمي هر ميلي ليتر محلول پرمنگنات مصرفي مساويست با

يادآوري 4- براي كنترل روش كار دستگاهها تعيين خلوص معرفهاي مصرف شده مي توان يك آزمون بدون ماده غذائي انجام داد آزمون شاهد1 و حجم پرمنگنات مصرف شده را از حجم پرمنگنات مصرفي براي ماده غذائي كسر نمود.