آزمايش شماره دو: وزن مخصوص ظاهري و حقيقي سيمان نام دانشجو: گروه: تاريخ:

وزن پيمانه خالي (gr) = 410/7 V = وزن آب (gr) = حجم ظرف (Cm3) = 12/8 W1 = وزن سيمان غير متراكم (gr) = 7/10 W2 = وزن سيمان متراكم (gr) = 18/12 وزن مخصوص ظاهري وزن مخصوص حقيقي

حد استاندارد: = =

نتيجه گيري: وزن ظاهري وسايل مورد نياز: 1- ظرف 50 ليتري 2- سيمان اول وزن ظرف را مي گيريم و بعد داخل ظرف را پر از سيمان مي كنيم و دوباره ظرف را با سيمان غير متراكم مي كشيم و بعد ظرف را پر از سيمان مي كنيم و در سه قسمت آن را مي كوبيم و سيمان را متراكم مي كنيم و دوباره وزن مي نماييم مي بينيم كه وزن سيمان متراكم از سيمان غير متراكم بيشتر است. اول بايد داخل ظرف 5 ليتري را آب كرده و آن را وزن كنيم تا حجم ظرف به دست آيد و از فرمول زير به دست مي آيد.

نام آزمايش: مقاومت كششي سيمان

مواد و وسايل مورد نياز:

- ترازوي بادنت 1 گرم

- استوانه شيشه اي مدرج

- قالب بريكت

- ماله

- دستگاه تست كشش

- ماسه استاندارد طبق ASIM788 7- سيمان

نحوه آزمايش:

- سيمان و ماسه را با نسبت 1 به 3 با هم مخلوط كرده و ملاتي درست مي كنيم

- قالب را چرب كرده و با شصت دست داخل نمونه را پر ميكنيم.

- نمونه را 25 تا 24 ساعت در محيط مرطوب قرار داده و سپس آن را داخل ظرف آب قرار مي دهيم.

- نمونه را بعد از يك هفته (7 روز) پس از خارج كردن از محيط مرطوب يا آب در دستگاه قرار داده و مي شكنيم.

| 7 | مقاومت | 20 كيت kg 225 | ابعاد نمونه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | كشش |  |  |
|  | فشاري | Lon 250/2 |  |
|  | خمش | 230 |  |
| 14 | خمش فشاري | Kg 250 Lon 125/3 |

| آزمايش شماره سه : حد رواني – آب متعارف نام دانشجو: گروه: تاريخ: |
| --- |
| C = وزن سيمان (gr) = gr 300 |
|  | دفعه | W= وزن آب (gr) | نفوذ (mm) |  |
|  | 1 | gr 84 | ml 4 |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| براي نفوذ mm 10 |
| حد استاندارد: |
| نتيجه گيري وسايل مورد نياز: 1- سيمان 2- آب 3- دستگاه وزن ويكات ابتدا سيمان و آب را Mix كرده و سپس به وسيله دستگاه سوزن ويكات مقدار سيمان و آب Mix شده در آن گذاشته و سوزن ويكات ml 10 را رها مي كنيم سوزن ما به اندازة ml 4 داخل رفته ما اين آزمايش را يك مرتبه انجام داده ايم چون سوزن ويكات به اندازه استاندارد داخل آب و سيمان Mix شده رفته است |  |
| آزمايش شماره چهار: وزن مخصوص ظاهري و حقيقي سيمان نام دانشجو: گروه: تاريخ: |
| حد استاندارد: ساعت 8 = 45 = |
| نتيجه گيري: به علت فاسد بودن سيمان به دست نيامد. زمان گيرش اوليه و نهايي به دست نيامد. |  |

آزمايش شماره يك: وزن مخصوص ظاهري و حقيقي سيمان نام دانشجو: گروه: تاريخ:

W1 = وزن اوليه سيمان (گرم) = 300 گرم h1 = قرائت اوليه = 257 h2 = قرائت ثانويه = 268 11 = 257 – 268 = h1 - h2 272/27 = چگالي

حد استاندارد:

نتيجه گيري: وسايل مورد نياز براي اين آزمايش: 1- بالون حباب 2- سيمان gr 300 3- نفت اول به مقدار gr 300 سيمان در داخل كاغذ كه به وسيله ترازو وزن مي كنيم مي گذاريم كنار و بعد در داخل بالون حبابي به اندازه اي كه درجه بالون 257 درجه شود نفت مي ريزيم و بعد داخل آن بالون را آهسته سيمان مي ريزيم بايد آهسته سيمان بريزيم كه لوله بالون بسته نشود چون اگر بخواهيم با چوب لوله را باز كنيم درصدش كمتري شود و بعد از آن كه سيمان را خوانديم عدد بالون را قرائت مي كنيم اين آزمايش چگالي سيمان ميگويند.

آزمايش شماره (2-2): وزن مخصوص ظاهري و حقيقي سيمان نام دانشجو: گروه: تاريخ:

نمونه ماسه: 30 كيلوگرم ماسه درصد ردشده تجمعي درصد باقيمانده نسبي درصد باقيمانده مطلق هر الك وزن مانده اصلاح شده روي هر الك وزن مانده روي هر الك نام الكها % 3/49 % 7/51 % 7/51 ---- 5/1 4 % 2/63 % 6/89 % 8/37 ---- 1/1 8 % 2/93 % 5/96 % 8/6 ---- 2/0 16 % 6/96 % 2/67 % 4/3 ---- 1/0 30 % 04/99 % 100 % 06/0 ---- 002/0 50 % 07/99 % 100 % 03/0 ---- 001/0 100 % 07/99 % 100 % 03/0 ---- 001/ 100 ---- % % ---- زير الكي ---- ---- % 100 ---- 9/2

خطا فقط بين الكها تقسيم مي شود و شامل زير الكي نمي گردد. مدول نرمي: Fineness Modulus (F.M)

نمونه شن: (4 كيلوگرم شن) درصد ردشده تجمعي درصد باقيمانده نسبي درصد باقيمانده مطلق هر الك وزن مانده اصلاح شده روي هر الك وزن مانده روي هر الك نام الكها % 100 % 0 % ---- 0 " 2 % 100 % 0 % ---- 0 " 2/1 1 % 13/0 % 87/0 % ---- 035/0 " 1 % 59/68 % 41/31 % ---- 22/1 " 4/3 % 13/37 % 87/62 % ---- 257/1 " 2/1 % 26/23 % 74/76 % ---- 554/0 " 8/3 % 9/11 % 881 % ---- 45/0 " 4/1 0 % 100 % ---- 479/0 زير الكي ---- ---- % ---- 995/3 خطا فقط بين الكها تقسيم مي شود و شامل زير الكي نمي گردد.

# Text boxes

نفوذ

mm

28/0

84

W آب

gr

W=براي نفوذ  mm 10

15

50

زمان

دقيقه

30

35

100

نفوذ

mm