انواع تیر ها

مقدمه

تیر ها از اعضای اصلی ساختمان به خصوص ساختمانهای اسکلتی هستند نقش عمده تیر ها نقل  وانتقال بارهای وارده است به همین علت اجرای آنها با توجه به نقش مهمی که به عهده تیرهاست از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

انواع تیرها

1- تیربتن مسلح با آرماتور برشی جان                   2- تیر با خاموت قائم

3- تیر با ارتفاع زیاد: بعضی از اعضای بتن مسلح به نسبت دهانه شان دارای ارتفاع بزرگتر از معمول هستند و بعلاوه ضخامتشان نیز در مقایسه با ارتفاع ناچیز است . تیرهایی را میتوان باارتفاع زیاد نامید که نسبت دهانه آزاد به ارتفاع آنها در حدود 5یا کمتر از آن ویا دهانه برشی آنها کمتر از دو برابر ارتفاع باشد.

مثالهایی از تیرها با ارتفاع زیاد را می توان در دیوارهای مخازن و سیلو های مستطیلی ودیوارهای برشی و همچنین تیرهای مورد استفاده در ساختمانهای بلند برای بیشتر کردن فاصله ستونها در یک طبقه خاص مشاهده نمود.

4- تیرهای با ارتفاع  خیلی زیاد                  5- تیرهای یک دهانه وکنسول

6- تیرهای بتنی پیوسته : تیرهای پیوسته به تیرهایی اطلاق می شود که تعداد دهانه شان دو ویا بیشتر باشد بسته به میزان باروارده این تیرها خود به دو نوع تیرهای پیوسته با بارکم وتیرهای پیوسته با بار زیاد تقسیم می شود. در تیرهای بتنی پیوسته با بارکم نیروهای برشی تیرکم وآهن گذاری به طریق ساده وبدون خم کردن میل گردهای برشی در ناحیه کنش صورت می گیرد .

7-تیرهای بتنی عمیق با حفره های سرویس :در مواقعی  که برحسب ضرورت باید سیستم های حرارتی ویا برودتی در عمق یک سیستم سازه ای جاداده شود هر عبور عمودی از این سیستم از داخل تیرها خواهد گذشت .

نکته : جریان مواددر حفره های تعبیه شده در تیرها معمولا باعث تغییر حرارت در سطوح بتنی مجاور شده وباعث ایجاد ترکهائی در آن قسمت می شود برای جلوگیری از این عیب باید میل گردهای تقویتی حرارتی مخصوصا در گوشه ها وزوایای حفره بکار برد.

8- تیرهای بتنی مدور: تیرهای مدور تحت فشار ،برش وپیچش قرار می گیرد ولی تمام این مشکلات مربوط به قسمت طراحی و طراح است .بجز خاموتها کلیه میلگردهای تقویتی در سرتاسر طول این تیرها به صورت قوسی شکل وبا توجه به شعاع تیر در نظر گرفته وخم می شود.