Dynamic host configuration protocol (DHCP) يك روش اختصاص دادن IP مي باشد كه پيچيدگيهاي اين كار را براي مديران شبكه كاهش مي دهد.

DHCP Server  تنظيماتي را براي يك شبكه معين اعمال مي كند. اين تنظيمات شامل پارامترهاي بنيادي مانند DNS وGatewayوSubnet Mask و يك رنج ازIPادرس ها ميشود .

با داشتن DHCP Server در شبكه ديگر لازم نيست كه براي هر يك از كلانيت ها به طور جدا گانه IP را Set  كنيم چون DHCP به صورت اتوماتيك IP ها را در كل شبكه توزيع مي كند .

DHCP به صورت اتوماتيك براي هر Client يك  IP از رنجي كه قبلا براي ان مشخص كرده ايم اختصاص مي دهد. البته اين IP براي زمان معيني به Client  داده مي شود. مثلا يك هفته يك ماه............

اگر يك Client  /  IP اختصاص داده شده را براي زمان بيشتري احتياج داشته باشد بايد يك Request  به سرور ارسال كند كه اين كار به صورت اتوماتيك انجام ميشود . طبيعي است كه اگر قبلا به اتمام رسيدن زمان به اجراه IP  اين Request  ارسال نشود اين IP به Client  ديگري اختصاص داده مي شود .

به صورت دستي هم مي توان IP يك كامپيوتر را قبل از به اتمام رسيدن زمان اجاره عوض كرد . اين كار را بايد با استفاده از دستور Ipconfig/Release  و سپس دستور Ipconfig/Renew  در Command promt ويندوز انجام داد . با اين كار IP  اختصاص داده شده قبلي پاك ميشود و يك IP  جديد به Client  اختصاص داده مي شود .

البته با فعال كردن Reservations  ميتوان يك IP  را براي يك Client  خاص Fix  كرد تا هميشه از اين IP استفاده كند. اين كار با كمك MAC ادرس يا Host name  صورت مي گيرد.

اغلب ISP  ها از DHCP  براي اختصاص دادن به كامپيوترهاي Client  استفاده مي كنند.

دياگرام فوق يك ساختار ساده را نمايش مي دهد كه شامل يك Server  و چند Client Computer در يك شبكه مي باشد.

يك DHCP Server وIP  هاي موجود را براي توزيع كردن در شبكه در يك Data base نگهداري مي كند و اين IP  ها را به كلاينت هائي كه عضوي از اين شبكه باشند اختصاص مي دهد .

تنظيمات DHCP Server

در اينجا Setup كردن DHCP Server را به صورت مرحله به مرحله توزيع خواهيم داد .

Install  كردن DHCP در ويندوز 2003 كار بسيار ساده اي است . براي اين كار از ويزارد Manage your server استفاده مي كنيم . از ليست Server Roles هاي اين صفحه گزينه DHCP را انتخاب مي كنيم و Next  را ميزنيم .

در پنجره باز شده شما بايد نام و توضيحات مربوط به Scope خود را وارد كنيد .

Scope: مجموعه اي از IP هائي از يك Subnet كهDHCP  انها را به كامپيوتر اختصاص ميدهد.

در مرحله بعدي شما بايد يك رنج از IP هائي را كه مي خواهيد اختصاص داده شود مشخص مي كنيد . همينطور Subnet را نيز مشخص مي كنيد .

در مرحله بعدي شما بايد IP هائي را كه نمي خواهيد DHCP انها را به كسي اخصاص دهد , مشخص ميكنيد.

اينها IP هائي هستند كه به صورت Static  به سرورها وDevice هاي شبكه اختصاص داده شده است.

به طور مثال من در اينجا رنج IP ها 10.0.0.100 تا 10.0.0.110 را مشخص كردم و يك IP  10.0.0.150 كه به يك روتر اختصاص مي دهم را نيز مشخص مي كنم .در اين مثال من 11 عدد IP را مشخص كرده ام كه DHCP نمي تواند انها را به Client ها اختصاص بدهد.

در اين مرحله مي توان مشخص كرد كه يك IP تا چه مدت به يك كامپيوتر اختصاص داده ميشود . در واقع زمان اجاره IP در اينجا مشخص ميشود .

پيشنهاد ميشود كه براي شبكه هائي ثابت مقدار زيادي را براي اين عدد در نظر بگيريد ( به طور مثال براي دفاتر و يا شبكه هاي داخلي يك شركت ) اما براي Remote Connection ها و ارتباطاتي از اين دسته اين عدد را كوچكتر انتخاب كنيد .

در نمائي كه در عكس زير مشاهده مي كنيد شما مي توانيد انتخاب كنيد كه تنظيمات مربوط به DHCP را همين الان انجام مي دهيد ويا اين كار را موكول بعد مي كنيد.

در شكل زير تنيظيمات مربوط بهDNS ,Domain Name انجام ميشود . از اين طريق DHCP ميتواند IP سرور DNS را براي همه كلاينت ها توزيع كند .

اگر در شبكه Wins راه اندازي كرده ايد نام سرور ان را در اين پنجره ( شكل ذيل) وارد كنيد. در اينجا شما فقط مي توانيد نام سرور را وارد كنيد و دكمه Resolve را بزنيد تا IP مربوط به ان را پيدا كنيد .

در اخرين مرحله نيز شما بايد گزينه Yes…Active this scope now را انتخاب كنيد تا DHCP Server شما فعال شود .

تا اينجا شما DHCP سرور را با تنظيمات ابتدائي و اوليه راه اندازي كرديد .

Configuring a DHCP server

در زير يك توضيح ساده از چگونگي تنظيمات DHCP خواهيم ديد .

در Address Pool ليستي از IP هائي كه به كلاينت ها اختصاص داده شده است و IP هائي كه جزو استثنائات هستند را نمايش مي دهد .

با راست كليك كردن روي گزينه Address pool در پنجره DHCP وانتخاب گزينه New exclusion rang ميتوان يك رنج IP از نوع Exclusion تعريف كرد .

نكته : اگر بخواهيم فقط يك IP تعريف كنيم اين IP را فقط در قسمت Start مي نويسيم و در قسمت End چيزي نمي نوسيم .

DHCP ميتواند يك IP  را براي يك كلاينت خاص رزرو كند . اين بدان معني است كه يك كلاينت براي هميشه مي تواند يك IP خاص بگيرد .

براي اين كار شما بايد MAC Address ان كلاينت خاص را داشته باشيد.

در اين حالت Reservation name را وارد مي كنيم و IP كه مايل هستيم به اين كلاينت خاص داده شود را نيز وارد مي كنيم سپس ادرس MAC كارت شبكه اين كلاينت را نيز در قسمت MAC Address وارد مي كنيم . در شكل زير ما IP (10.0.0.115) را براي يك كلاينت رزرو كرده ايم .

با راست كليك كردن روي گزينه Scope و انتخاب گزينه Configure Optios ميتوان پارامترهاي بيشتري را براي DHCP تنظيم كرد كه انشاا... در مقالات بعدي توضيح خواهيم داد.