اصول اوليه فايل سرورها و پرينت سرورها
اغلب سرورهاي مورد استفاده در شبكه‌هاي امروزي، از نوع فايل سرور و يا پرينت سرور هستند اگر چه غالبا اين دو سرور از نظر كاركرد با هم تفاوت دارند، اما در برخي از سازمان‌ها بر روي يك كامپيوتر سرور ادغام مي‌شوند.

فايل سرورها
يك فايل سرور، كامپيوتري است كه فايل‌ها، دايركتوري‌ها و يا تمامي قسمت‌هاي يك هاردديسك را كه در برخي مواقع از آنها با عنوان Volume ياد مي‌شود در شبكه و براي استفاده ديگر كامپيوترها به اشتراك مي‌گذارد. براي كاربران شبكه، فايل سرورها معمولا به منزله يك انبار مركزي تلقي مي‌شوند كه امكان دسترسي و يا ذخيره اطلاعات را فراهم مي‌سازند.
عمدتا از كاربران درخواست مي‌شود كه به جاي ذخيره فايل‌ها در كامپيوتر محلي، تمامي آنها را در فايل سرور شركت ذخيره كنند. اگر چه دلايل شركت‌ها براي ملزم ساختن كارمندان به اين امرمتفاوت است، اما مهم‌ترين دليل آنها ايجاد سهولت در مديريت فايل‌ها است. به عنوان مثال ذخيره تمامي فايل‌ها در يك سرور مركزي، تهيه نسخه پشتيبان و همچنين اعمال تغييرات در آنها را آسان‌تر مي‌سازد.
كاربران براي دستيابي به اطلاعات موجود در فايل سرور از طريق كامپيوتر محلي، معمولا ازDrive letterها نام درايوها بهره‌گيري مي‌كنند. در اين حالت، ذخيره فايل‌ها در فايل سرور همانند فرآيند ذخيره آنها در كامپيوتر محلي به آساني انجام مي‌پذيرد.
همان‌گونه كه مشاهده مي‌كنيد پنجره My Computer در شكل 1حاوي سه نام درايو با عناوين D ،E و F است لازم به ذكر است كه هر يك از اين نام درايوها به مناطق متفاوتي در هاردديسك اشاره مي‌كنند. كاربران اين كامپيوتر به همان سهولتي كه قادر هستند به ذخيره فايل‌ها در درايو محلي C بپردازند، مي‌توانند از طريق دو درايو G و E به هاردديسك سروري موسوم به Mercury نيز دسترسي داشته باشند.

اگر چه تمامي سيستم عامل‌هاي مدرن و سازگار با شبكه، شامل سيستم عامل هاي مبتني بر كلاينت مانند ويندوز 98، Me و XP داراي اين قابليت هستند كه به يك فايل سرور تبديل شوند، اما در محيط‌هاي بزرگ شبكه‌اي، بهترين راه‌حل استفاده از سيستم عامل‌هاي مبتني بر سرور است. زيرا اين سيستم عامل‌ها مجهز به مكانيسم‌هاي ويژه حفاظت و امنيت اطلاعات بوده و امكانات مناسبي را در اختيار مديران قرار مي‌دهند. براي نصب چنين سيستم عامل‌هايي بايد حتما از كامپيوترهاي پرسرعت و مناسب براي ذخيره اطلاعات حجيم بهره جست

پرينت سرورها
اين نوع سرور، امكان دسترسي كاربران مختلف را به يك يا چند چاپگر ميسر مي‌سازد. استفاده از پرينت سرور در شبكه نياز به تعبيه چاپگرهاي اختصاصي براي كاربران را رفع مي‌كند. همچنين توانايي سخت‌افزاري بالاتري را به منظور تطابق با موقعيت‌ها و يا انجام كارهاي چاپي مختلف، در اختيار كاربران شبكه قرار مي‌دهد. دليل اين امر نيز امكان دسترسي كاربران به چندين چاپگر مختلف به جاي يك چاپگر خاص است.
درخواست‌هاي چاپي مختلف موجود در يك پرينت سرور، تا زمان ارسال به چاپگرها در محلي موقت موسوم به صف داده‌هاي چاپي نگهداري مي‌شوند. صف داده‌هاي چاپي در واقع يك منطقه ذخيره‌سازي بوده كه در هاردديسك پرينت سرور مستقر است. در واقع وظيفه پرينت سرور نظارت بر چگونگي عملكرد چاپگرها، در دسترس بودن آنها و همچنين انتقال صحيح درخواست‌ها به دستگاه‌هاي چاپ است.

اصول اوليه وب سرورها
يك سرور HTTP وب سرور كامپيوتري است كه سرويس HTTP بر روي آن اجرا مي‌شود. هدف اصلي اين سرويس، تغذيه كامپيوترهاي سرويس‌گيرنده كلاينت HTTP، توسط اسنادي موسوم به صفحات وب است. اغلب اوقات سرويس‌گيرنده‌هايHTTP، مرورگرهاي وب هستند و با ساخت و ارسال يك درخواست GET به HTTP سرورها، كامپيوترهاي كلاينت را تغذيه مي‌كنند. سرورها پس از دريافت درخواست‌ها دست به بازيابي يا ساخت اسناد مربوط به آنها زده و سپس حاصل كار را به كامپيوتردرخواست كننده باز مي‌گردانند. اين گونه تبادل درخواست‌ها و پاسخ‌ها را مي‌توان به عنوان يك مثال پايه درخصوص چگونگي روابط بين كامپيوترهاي سرويس‌دهنده و مرورگرهاي وب تلقي كرد. مجموعه اين سرورها دنياي پهناور وب و يا اصطلاحا WWW ناميده مي‌شوند. بيشتر ترافيك موجود در اينترنت ناشي از كاركرد متقابل مدل كلاينت/سرور با صفحات وب است. به منظور آشنايي هر چه بيشتر با مفاهيم مربوط به وب سرورها، در ادامه به بحث در مورد كليدي‌ترين مضامين موجود در اين دسته از سرورها مي‌پردازيم.

صفحات وب
اكثر وب سرورها داراي مجموعه‌هايي از صفحات وب هستند كه به منظور پاسخگويي به درخواست كلاينت‌ها، از آنها بهره‌گيري مي‌كنند اين مجموعه‌ها اصطلاحا وب سايت ناميده مي‌شوند. اسناد مربوط به وب سايت‌ها اغلب اوقات در قالب صفحات HTML در وب سرورها ذخيره مي‌شوند. صفحات وب معمولا تركيبي از تصاوير و متون هستند. البته امكان تعبيه مواردي چون امكانات چندرسانه‌اي مانند فايل‌هاي صوتي و ويدئويي نيز در آنها وجود دارد. متن مربوط به يك صفحه وب معمولا در قالب يك سند HTML در وب سرور ذخيره مي‌شود، ولي در مقابل، مضامين چندرسانه‌اي و يا تصاوير به صورت فايل‌هاي جداگانه همجوار فايل‌هاي متني، در سرور مربوطه موجود هستند.

پوشه‌هاي اصلي وب
هر نرم‌افزار وب سرور داراي يك محل پيش‌فرض به منظور ذخيره فايل‌ها است. اين مكان با عنوان فهرست اصلي و يا فهرست محلي وب شناخته مي‌شود. به عنوان مثال در نرم‌افزار سرور IIS شركت مايكروسافت، فهرست اصلي در آدرس C:\inetpub\wwwroot قرار دارد .اين امكان وجود دارد كه مديران شبكه، آدرس پيش‌فرض اين محل را مطابق با سليقه خود تغيير دهند. در شكل 2 مي‌توانيد تنظيمات پيش‌فرض و موارد انتخابي موجود در يك سرور IIS 5.0 را مشاهده كنيد.

مرورگرها، درخواست براي صفحات وب را از طريق يك URL حاوي درخواست GET پروتكل HTTP، به انجام مي‌رسانند. به عنوان مثال، يك آدرس URL به صورت httrp://www.iisserrer.com/sales/prices.htm
به طور حتم مربوط به يك سرور IIS 5.0 به آدرس www.iisserver.com است. اين URL وب سرور را به فايلي موسوم به Prices.htm كه در پوشه‌اي با عنوان sales قرار دارد، راهنمايي مي‌كند. يك سرور IIS 5.0با تنظيمات پيش‌فرض اين مسير را به صورت C:\inetpub\wwwroot\sales تفسير  كرده و در محل مربوطه ، فايل prices.htm را جست‌وجو مي‌كند.

فهرست‌هاي مجازي
ذخيره تمامي فايل‌هاي قابل دسترسي از طريق وب سرور در فهرست اصلي، معمولا عملي نيست و به مديران توصيه نمي‌شود. يك فهرست مجازي مسيري است كه به يك فهرست فيزيكي موجود در وب سرور منتهي مي‌شود. اين فهرست فيزيكي مي‌تواند يك زيرپوشه در پوشه اصلي وب و يا در قسمتي مجزا از هاردديسك وب سرور موجود بوده و يا حتي به محل سروري ديگر اشاره داشته باشد. به عنوان مثال، اين امكان وجود دارد كه وب سرور www.iisserver.com به گونه‌اي پيكربندي شود كه تمامي درخواست‌هاي مربوط به صفحات وب موجود در فهرست products را به فهرست اصلي سروري موسوم به www.aphacheserver.com ارجاع دهد. در اين حالت چنانچه www.iisserver.com درخواست يك URL به صورت
 http://www.iisserver.com/products/copiers.htmرا دريافت كند، كلاينت درخواست كننده را به سرور www.apacheserver.com راهنمايي مي‌كند تا كلاينت، صفحه مورد نظر را از سرور مربوطه دريافت كند. چگونگي انجام اين فرآيند را در شكل 3 مشاهده كنيد.

فهرست‌هاي مجازي همچنين مي‌توانند در ساده‌سازي هر چه بيشتر نحوه دسترسي به صفحات وب و كوتاه كردن آدرس‌ها مفيد واقع شوند.
صفحات آغازين
به طور كلي كاربران در هنگام بازديد از يك وب سايت، فايل خاصي را درخواست نمي‌كنند، بلكه صرفا مايل به مشاهده صفحه آغازين (Home page) وب سايت هستند. صفحه آغازين يا صفحه اصلي، صفحه‌اي است كه در صورت درخواست نشدن يك فايل يا صفحه خاص توسط كاربر، بنا به تنظيمات پيش‌فرض وب سرور به كامپيوتر بازديدكننده ارسال مي‌شود. در اكثر سرورها، اين امكان وجود دارد تا مدير، هر عنوان دلخواهي را براي صفحه آغازين سايت خود انتخاب كند اما در اغلب اوقات از عنوان پيش‌فرض وب سرور استفاده مي‌شود. براي مثال در مورد محصول IIS شركت مايكروسافت، اين فايل default.htm ناميده مي‌شود. ديگر اسامي معمول در اين مورد عبارتند ازindex.html :،main.html ،welcome.html،default.asp.

صفحات وب پويا
همانگونه كه پيشتر گفته شد، وب سرورها مسئول تغذيه كلاينت‌ها توسط صفحات وب هستند. اين صفحات مي‌توانند يك سند بسيار ساده موجود در وب سرور بوده و يا اينكه به شكل پيچيده از چندين منبع گوناگون جمع‌آوري شده و بنابه درخواست كاربر، در زماني مشخص ارسال شوند. صفحات وب مربوط به وضعيت آب و هوا مثال‌هاي مناسبي در اين زمينه هستند شكل 4 اطلاعات مبتني بر آب‌و هوا مانند دما، رطوبت و غيره به صورت ايستا در صفحات وب گنجانده نمي شوند، بلكه در صورت درخواست كاربر، از سرورها جمع‌آوري شده و ارسال مي‌شوند. در اين صورت مسلما شكل ظاهري صفحه وب در طول روزبارها و بارها دستخوش تغيير خواهد شد به همين دليل از اين گونه صفحات با عنوان صفحات پويا ياد مي‌شود .

صفحات وب پويا معمولا توسط برنامه‌هاي كاربردي خارجي به منظور تكميل مضامين موجود در صفحات فراخواني مي‌شوند. اينگونه فراخواني‌ها معمولا از طريق اسكريپت‌هاي CGI صورت مي‌گيرد. برنامه‌هاي كاربردي خارجي معمولا برنامه‌هاي بانك اطلاعاتي هستند، اما هرگونه برنامه مطابق با استانداردهاي CGI مي‌تواند اين گونه وظايف را به انجام برساند.