دانشگاه آزاد اسلامي- واحدسماء نیشابور

موضوع

انواع كابل‌هاي شبكه

استاد ارجمند:

جناب آقاي مهندس نایب

گردآورنده:

جواد صدوقی

دیماه 1385

# خصوصيات كابل

پروتكل هاي لايه پيوند داده متناطر باانواع خاص كابل هستند وشامل دستور العمل هايي براي نصب كابل ، از جمله حداكثر طول قطعات ، مي باشند . در برخي موارد ، مثلاَ در اترنت ، امكان انتخاب نوع كابل كه با پروتكل به كار مي رود وجود دارد ، در حالي كه سايرين چنين امكاني را در اختيار نمي گذارند . بخشي از فرآيند ارزشيابي و انتخاب يك پروتكل  در رابطه با بررسي انواع كابل است واينكه آيا براي شبكه مورد نظر مناسب هستند يا خير . به عنوان مثال ، اتصال بين دو ساختمان مجاور بهتر است از طريق فيبر نوري برقرار شود تا كابل مسي ، بنا براين با در نظر گرفتن اين نكته بايد به سراغ ارزشيابي پروتكل هاي لايه پيوند داده اي رفت كه استفاده از كابل فيبر نوري را پشتيباني مي كنند .

نصب كابل از جهلتي نيز ممكن است تحت تاثير طرح محل و قوانين ساختمان قرار گيرد . كلبل ها معمولاَ در هر دو نوع پلنوم و غير پلنوم وجود دارند . پلنوم فضايي است در داخل ساختمان كه توسط اجزاي خود ساختمان ايجاد شده و براي آن طراحي شده است كه تهويه را ممكن سازد ، مثل فضاي بين طبقات يا ديوارها . ساختمان هايي كه براي حركت دادن هوا از پلنوم استفاده مي كنند معمولاَ سيستم تهويه مطبوع ندارند . در بيشتر جاها براي رد كردن كابل از ميان يك پلنوم بايد از يك كابل خاص فضاي پلنوم استفاده كرد تا اگر سوخت ، گاز سمي بيرون ندهد زيرا هواي پلنوم در ساختمان پخش مي شود . پوشش بيروني يك كابل پلنوم معمولاَ از نوعي محصول تفلون ساخته مي شود ، در حالي كه پوشش كابل غير پلنوم ( Polyvinyl chloride ) pvc  است كه وقتي مي سوزد گاز سمي توليد مي كند . بنا بر آنچه گفته شد تعجبي ندارد كه قيمت كابل پلنوم از غير پلنوم بيشتر است ، گاهي دو برابر يا بيشتر ، و انعطاف پذيري آن نيز كمتر است ، كه همين امر باعث مي شود نصب آن سخت تر باشد . با وجود اين استفاده از اين نوع صحيح كابل در هر نصبي از اهميت خاصي برخوردار است . اگر قوانين ساختمان را نقض كنيد رياست محلي مي تواند شما را وادار به تعويض كابل مشكل ساز كند و احتمالا َ وادار به پرداخت جريمه نيز بنمايد .

ترديدي نيست كه هزينه روي فر آيند انتخاب كابل اثر مي گذارد ، و نه فقط خود كابل ، بلكه اجزاي جانبي همچون اتصال دهنده ها و سخت افزلر تثبيت كنند ه NIC هاي كامپيوتر ها ، ونيروي كار لازم براي نصب كابل هم از اين مساله تاثير مي پذيرند . كيفيت كابل فيبر نوري ممكن است آن را به عنوان يك انتخاب ايده آل براي سراسر  LAN مطرح كند ، ولي هرگاه هزينه خريد ، نصب و نگهداري آن در نظر گرفته شود ممكن است نظرها تغيير كند .

سرانجام آنكه كيفيت خود كابل ، تعيين كننده بخش مهمي از فرآيند ارزشيابي و انتخاب است . وقتي براي خريد يك كابل پيش ساخته 10 Base – T به فروشگاه محله خود سر مي زنيد ، غير از طول كابل و احتمالاَ رنگ آن ، امكان انتخاب ديگري را نداريد . اما سازندگاني كه امكان انتخاب كامل را درباره كابل در اختيار مي گذارند ( و بسياري از آنه فروش بر خط يا فروش با دريافت سفارش از طريق پست الكتروني دارند )  انواع مختلف كابل دارند كه در ساختار ، قابليتها و البته قيمت باهم متفاوتند .

بسته به نوع كابل ، يك سازنده معتبر ممكن است هم كابل خام داشته باشد وهم كابل پيش سلخته . كابل خام ( كه كابل نبمه تمام و بدون اتصال دهنده است ) معمولا در هر نوع پانوم و غير پلنوم رتبه هاي مختلفي دارد . رتبه خود كابل مي تواند وابسته به چند ويژگي باشد ، از جمله :

ضخامت هادي – اين ضخامت قطر هادي واقعي داخل كابل است كه در مورد كابل مسي با استفاده از مقياس       American  Wire Gauge ( AWG )  اندازه گيري مي شود . هرچه رتبه اي كه AWG  مي دهد كمتر باشد يعني ضخامت هدي بيشتر است . بنابراين يك كابل AWG 24 نازكتر از يك كابل AWG 22 مي باشد . هرچه هادي ضخيمتر باشد بهتر هدايت مي كند ودر مقابل تقليل ، مقاومت بيشتري نشان مي دهد .

درجه بندي طبقه – بعضي از انواع كابل توسط يك مجمع استاندارد همچون  EIA/TIA  درجه بندي شده ا ند . به عنوان مثال ، به كابل زوج به هم تابيده طبقه اي نسبت داده شده است كه قابليتهاي آن را مشخص مي كند . بيشتر كابلهاي زوج به هم تابيده كه امروزه  نصب مي شوند   Category 5  هستند .

حفاظ دار يا بدون حفاظ : بعضي از كابلها روكشي دارند كه سطوح مختلف محافظت در مقابل تداخل الكترو مغناطيسي را فراهم مي كنند . اين حفاظ معمولاَ به شكل فويل يا تافته مسي است ، كه در حالت دوم محافظت بهتري را به عمل مي آورد . به عنوان مثال كابل زوج به هم تابيده به دو شكل حفاظ دار و بدون حفاظ موجود است . در يك محيط معمولي شبكه زوج به هم تابيده بدون حفاظ محافظت كافي در مقابل تداخل به عمل مي آورد ، زيرا به هم تابيده بودن زوج سيمها يك تمهيد پيش گيري كننده است .

هادي يكپارچه يا به هم تابيده – كابلي كه هادي فلزي يكپارچه دارد محافظت بهتري در مقابل تقليل به عمل مي آورد ، يعني مي تواند در فواصل طولاني تري گسترده شود . اما هادي يكپارچه انعطاف كابل ر اكم مي كند ، به طوريكه اگر مكرراَ تحت فشار قرار گيرد يا خم مي شود ممكن است هادي داخل كابل بشكند . بنا براين كابل هايي كه هادي يكپارچه دارند براي محلهاي دائمي و بدون حركت مناسبند ، مثل داخل ديوار يا كف . ( توجه كنيد كه مي توان كابل را در هنگام نصب در گوشه ها و يا براي رد كردن موانع خم كرد ، اين خم كردن مكرر است كه مي تواند به آن آسيب وارد كند ) كابل هايي كه هادي متشكل از چند سيم مسي به هم تابيده دارند را مي توان بدون اينكه بشكنند مكرراَ خم كرد ، ولي چنين كابل هايي در معرض تقليل بيشتري قرار دارند . بنابر اين كابل هاي به هم تابيده را بايد در مسيرهاي كوتاهتري كه احتمال حركت دادن آنها مي رود  استفاده كرد ، مثلا براي تكه كابلهايي كه از پلاك هاي ديواري به كامپيوترها كشيده مي شوند .

نكته : تقليل عبارت است از تمايل سيگنا ل ها به تضعيف در حين سفر به طول كابل كه ناشي از مقاومت طبيعي رسانه مي باشد . هرقدر كابلي طولاني تر باشد سيگنال ها پيش از رسيدن به سر ديگر آن بيشتر تضعيف مي شوند . تقليل يكي ديگر از عوامل اصلي محدود كننده اندازه شبكه است . انواع مختلف مابل نرخ تقليل هاي مختلفي دارند ، مثلا كابل مسي بسيار بيشتر از كابل فيبر نوري در معرض تقليل قرار دارد .

اين ويژگيها طبعاَ روي قيمت كابل تاثير مي گذارند . كابل با ضخامت بيشتر از كابل با ضخامت كمتر ، كابل از طبقه بالاتر تسبت  به كابل از طبقه پايين تر ، كابل حفاظ دار ار كابل بدون حفاظ ، و كابل با هادي يكپارچه از كابل با هادي به هم تابيده گرانتراست .

اتصال دهنده ها به كابل هاي پيش ساخته وصل هستند ، و اين كابلها در اندازه ها و رنگهاي مختلف ، وويژگي هاي مختلفي كه قبلا ذكر شدند ، و با اتصال دهنده هايي با كيفيت هاي مختف موجودند . به عنوان مثال ، كابل هاي پيش ساخته كه بهتريت كيفيت را دارند معمولاَ داراي يك پوشش لاستيكي به دور اتصال دهنده هستند كه آن را به انتهاي كابل مهر وموم مي كند ، و آن را از شل شدن يا كنده شدن  و پايه هاي آن را از خم شدن محافظت مي نمايد ، و تداخل سيگنال بين سيمها را ( كه مكالمه متقاطع خوانده مي شود ) كاهش مي دهد . در كابل هاي ارزانتر اتصال دهنده بدون هيچ محافظت اضافي فقط به انتهاي كابل وصل شده است .

# كابل كواكس

اولين غناوريهاي تجاري LAN در دهه 1970 معرفي شدند كه از كابل كواكس به عنوان رسانه شبكه استفاده مي كردند . نام كابل كواكس بر اساس دو هادي انتخاب شده است كه يك محور مشترك دارند كه از مركز كابل مي گذرد . بسياري از انواع كابل مسي دو هادي جداگانه دارند و آنها را از هم جدا مي سازند . اما كابل كواس گرد است ، و يك هسته مسي در مركز دارد كه اولين هادي را تشكيل مي دهد . اين هسته است كه سيگنالهاي واقعي را منتقل مي كند . يك لايه از عايق لاستيكي دي الكتريك هسته را در بر مي گيرد و آن را از هادي دوم كه از شبكه اي از سيمهاي به هم تابيده ساخته شده است و به عنوان زمين عمل مي كند  جدا مي كند . در همه كابل هاي الكتريكي هدايت كنند ه سيگنال و زمين بايد هميشه از هم جدا باشند ، و گرنه اتصال كوتاه رخ مي دهد و روي كابل نويز ايجاد مي كند . كل اين ساختار نيز در يك حفاظ عايق قرار  مي گيرد ( شكل 2-4 ).

نكته : كابلهاي كواس مي توانند هسته مسي يكپارچه و يا به هم تابيده داشته باشند ، و عنوان آنها مشخص كننده اين تفاوت است . پسوند /U  هسته يكپارچه ، و پسوند A/U  هسته به هم تابيده را نشان مي دهد . به عنوان مثال در Thin Ethernet  مي توان از كابل RG-58/U   يا RG – 58A/U  استفاده كرد .

چندين نوع كابل كواكس در شبكه ها مورد استفاده قرار مي گيرند ، كه خصوصيات متفاوتي دارند ، هرچند كه ممكن است ظاهراَ شبيه به هم باشند . در جدول 1 – 4 انواع مخحتلف كابل كواكس فهرست شده است . پروتكل عاي لايه پيوند داده انواع خاصي از كابل را طلب مي كنند كه خصوصيات آنها دستور العملها و محدوديتهاي نصب كابل ر امشخص مي كند . مثلاَ تقليل كابل مشخص مي كند كه طول يك قطعه كابل چقدر مي تواند باشد . ستون تقليل جدول مشخص مي كند كه از قدرت ( به دسي بل ) يك سيگنال 100 مگا هرتز در هر صد فوت كابل چقدر كاسته مي شود . هرچه اين مقدار كمتر باشد فقدان سيگنال كمتر است ، يعني كابل مي تواند در فواصل دور تري گسترده شود و در عين حال سيگنال لز بين نرود .

كلفتي كابل طبعاَ روي عمل نصب نيز اثر مي گذارد . لايه هاي مس و عايق لاستيكي داخل كابل كواكس جرم سختي را تشكيل مي دهند كه به هيج وجه مثل كابل زوج به هم تابيده كه از سيمهاي مجزا تشكيل شده است و بين و اطراف آنها هوا وجود دارد نمي باشد . بنابر اين كابل كواكس نسبتاَ سنگين و غير انعطاف است . هرچه كابل كلفت تر باشد سنگين تر و غير انعطاف تر مي شود . اين عدم انعطاف ، نصب وپنهان كردن كابل را دشوار مي كند .

شبكه هاي كواكس با استفاده از هم بندي باس كابل كشي مي شوند ، كه در آن كابل به صورت يك قطعه با دو انتهاست كه كامپيوترها در امتداد طول آن به آن وصل مي شود . هر سيگنالي كه توسط يك ايستگاه كاري به روي كابل ارسال مي شود روي باس در هر دو جهت به حركت در مي آيد تا به همه كامپيوترهاي ديگر و سر انجام به دو انتهاي كابل برسد . در هريك از دو انتهاي باس بايد يك مقاومت خاتمه دهنده وجود داشته باشد كه سيگنالهاي را كه دريافت مي كند با صفر كردن ولتاژ آنها خنثي كند . بدون اين مقاومت هاي خاتمه دهنده ممكن است سيگنالها به انتهاي كابل برسند و باز در كابل منعكس شوند كه منجر به خرابي داده ها مي شود .

در مقاسه با ساير انواع كابل ، كابل كواكس براي شبكه هاي داده تا حدي غير بهينه نيز هست . شبكه اترنتي كه با كابل كواكس ساخته مي شود به سرعت 10 Mbps  محدود است و هيچ راهي براي ارتقاء آن به يك فناوري سريعتر ، آ‌ن طور كه در مورد كابل زوج به هم تابيده يا فيبر نوري و  Fast Ethernet  ممكن است ، وجود ندارد . هرچند ممكن است در شبكه هايي كه نصب آنها به سالها پيش بر مي گردد كابل كواكس به كار رفته باشد ، اما در حال حاضر تقريبا َ هيچ Ethernet LAN  جديدي را با آن نصب نمي كنند .

Thick Etherneh

كابل RG – 8/U  اگر بتوان آن را پيدا كرد ، كابل اصلي Thick Etherneh خوانده مي شود . چرا كه اين مورد استفاده اصلي آن است . كابل RG – 8/U كه براي شبكه هاي Thick Etherneh بكار مي رود به دليل كلفتي قابل توجه آن در ميان كابلهاي كواكس حداقل ميزان تقليل را دارد . به همين دليل است كه شبكه Thick Etherneh  مي تواند قطعات كابلي به بزرگي 500 متر داشته باشد ، در حالي كه Thick Etherneh  به 185 متر محدود است .

كابل RG – 8/U در قطر 405/0 اينچي از نظر اندازه شبيه شلنگ باغچه است . ولي بسار سنگين تر و نا منعطف تر مي باشد كه همين امر خم شدن آن را در گوشه ها مشكل مي كند . به همين دلايل است كه اين كابل را معمولاَدر در كف محل نصب مي كنند .بر اساس مشخصه اترنت براي وصل كردن NIC  كامپيوترها به كابل RG – 8/U كابل هاي  Attachment Unit Interface ( AUI )   مورد نياز است . در مقابل ، كابل RG – 8/U كه در Thin Ethernet  به كار مي رود باريكتر و سبكتر است و آن قدر منعطف هستند كه به طور مستقيم به  NIC  وارد شود . در ضمن RG – 8/U از ساير انواع كابل كواكس بسيا رگرانتر است ، كه در حال حاضر ممكن است تا اندازه اي به دليل كمياب بودن آن باشد . يكي از سازندگان اخيراَ يك قرقره 500 فوتي از كابل RG – 8/U غير پلنوم را 399 دلار مي فروخت .

كابل   Thick  Etherneh  معمولاَ زرد رنگ است و در هر 5/2 متر علامتي دارد كه محل قلاويزها را نشان مي دهد كه ايستگاهها ي كاري به آنها وصل مي شوند . براي وصل كردن يك ايستگاه كاري به كابل بايد از وسيله اي تحت عنوان قلاويز استفاده كرد . قلاويز گيره اي است كه پس از ايجاد يك سوراخ در حفاظ كابل آن را به كابل وصل مي كنند . اين گيره « دندانه هاي » فلزي دارد كه در كابل نفوذ مي كنند و با هسته تماس برقرار مي سازند تا بتوانند سيگنال ها را ارسال و دريافت نمايد . ( شكل 3-4 )  قلاويز يك ارسال كننده / دريافت كننده نيز دارد كه ( در شبكه هاي Thick  Etherneh در خارج كامپيوتر قرار   دارد ) با استفاده از يك كابل AUI  كه اتصال دهنده هاي 15 D –shell  پايه اي در هر سر دارد به NIC وصل مي شود .

نكته : اين واقعيت كه كابل هاي AUI مي توانند تا 50 متر طول داشته باشند  يك عامل اصلي در نحوه طراحي شبكه به حساب مي آ‌يد . معمولاَ يك كابل اصلي Thick  Etherneh مي تواند در امتداد يك ديوار از اتاق عبور كند ، وهمه كامپيوترهاي اتاق مي توانند با استفاده از كابل هاي AUI  به آن وصل شوند .

با وجود اين روش اتصال نيازي نيست كه براي هر ايستگاه كاري كابل Thick  Etherneh را قطع كرد . در حقيقت مشخصه اترنت در صورت امكان استفاده از يك قطعه كابل يكسره بدون قطع شدگي را توصيه مي كند ، و حتي در صورتي كه قطع شدگي لازم باشد محلهاي ايده آل آنها را تيز مشخص مي نمايد .در صورتي كه كابل Thick  Etherneh قطع شدگي داشته باشد براي متصل كردن سرها به هم از اتصال دهنده هايي تحت عنوان اتصال دهنده هاي N  استفاده مي شود . در هر دو سر باس نيز از اتصال دهنده هاي N  ويژه كه در آنها مقاومتهاي خاتمه دهنده وجود دارد استفاده مي شود .

به دليل دردسرهاي Thick  Etherneh ناشي از هزينه بالا و نا منعطف بودن آن و به رغم كارايي بهتر نسبت به Thin Ethernet ، در اترنت هاي جديد از Thick  Etherneh استفاده نمي شود وحتي در شبكه هاي قديمي نيز به ندرت با آن برخورد مي كنيم .

# كابل زووج به هم تابيده

كابل زوج به هم تابيده استاندارد فعلي ارتباطات LAN  است . در مقايسه با كابل كواكس نصب آن آسانتر است . براي كاربرد هاي متعدد و مختلفي مناسب مي باشد و كار ايي بسار بهتري دارد . اما شايد بزرگترين مزيت كابل زوح به هم تابيده اين است كه هم اينك در سيستم هاي تلفني بي شماري در سراسر جهان مورد استفاده قرار گيرد . اين بدان معناست كه بسياري از پيمانكاران با روند نصب آن آشنا هستند ، ودر يك دفتر نوساز مي توان كابل هاي LAN  را همزمان با كابل هاي تلفني نصب كرد . حتي امروزه در بسار ي از خانه هاي شخصي  در حال ساخت ، كابل كشي شبكه زوج به هم تابيده به عنوان قسمتي از ساختار اصلي سرويس دهي ساختمان ، در ساخت بنا لحاظ مي شود .

بر خلاف كابل كواكس كه فقط يك هادي منتقل كننده سيگنال و يك زمين دارد ، كابل زوج به هم تابيده كهدر بيشتر شبكه هاي داده استفا ده  مي شود در يك حفاظ ، چهار جفت سيم مسي عايق بندي شده دارد . هر جفت سيم در هر اينچ به تعداد مختلفي به هم تاب مي خورند تا از تداخل الكترومغتاطيسي ناشي از ساير جفتها و منابع  بيروني اجتناب شود . ( شكل 7-4 )

جفت سيمهاي كابل زوج به هم تابيده رنگ بندي خاصي دارند كه بر اساس رنگهاي تعريف شده در استاندارد   TIA/ EIA – T568 – A به شرح زير هستند . در هرجفت سيم تكرنگ سيگنالها را منتقل مي كند و سيم راه راه به عنوان زميين عمل مي كند .

جفت 1 – آبي تكرنگ و راه راه سفيد و آبي

جفت 2 – نارنجي تكرنگ ، و راه راه سفيد و نارنجي

جفت 3 – سبز تكرنگ ، و راه راه سفيد و سبز

جفت 4 – قهوه اي تكرنگ ، و راه راه سفيد و قهوه اي

زوج به هم تابيده بدون حفاظ ( UTP )

پوشش بيروني كابل زوج به هم تابيده مي تواند نسبتاَ نازك باشد ، آن طور كه در كابل زوجبه هم تابيده بدون حفاظ ( UTP) مثل زوج به هم تابيده حفاظ دار (STP) . از كابل UTP بيشتر از STP  استفاده مي شود ، بيشتر شبكه هاي اترنت دفتري از كابل UTP استفاده مي كنند . خود كابل UTP  از هاديهاي مسي 22 AWG يا 22 AWG  استفاده مي كند و امپدانس آن 100 اهم است . عايق  آن مي تواند پلنوم و يا غير پلنوم باشد .

استاندارد  TIA /EIA – T 568- A  علاوه  براين مشخصه ها سطوح كار ايي را يراي كابل UTP  تعريف مي كند كه طبقه خوانده مي شود . هر جه درجه بندي طبقه يك كابل بالاتر باشد به اين معني است كه آن كابل بهتر است و مي تواند داده ها را با سرعت هاي بالاتري ارسال كند . تفاوت اصلي بين طبقه هاي مختلف كابل در ميزان به هم فشردگي تابهاي هر جفت سيم است .

طبقه هايي كه استاندارد  T568-A تعريف مي كند به همراه سرعت آنها و كاربردهاي آنها در جدول 2-4 فهرست شده اند .

نكته : استاندارد TIA /EIA – T 568- A طبقه هاي 3 ،  4 ، 5 جدول 2-4 را انتخابهاي مناسب براي يك شبكه ارتباط راه دور مي داند .

كابل طبقه 3 به طور سنتي براي سيستم هاي تلفني به كار مي رود وبراي شبكه هاي اترنت 10 Base –T  نيز كه سرعت 10 Mbps  دارند مناسب است . طبقه 3 براي سرعت 100Mbps كه Fast Ethernet استفاده مي كند مناسب نيست ، مگر در مورد  100 Base –t4كه مخصوصاَ براي پياده سازي با كابل طبق 3 طراحي شده است .

كارايي كابل طبقه 4 از كابل طبقه 3 بيشتر است ، وزماني در شبكه هاي Token RING به كار مي رفت . اما از زمان تصويب طبقه 5 در سال 1995 ، بيشتر كابلهاي UTP   كه در  LAN  ها و همچنين شبكه هاي تلفني نصب مي شوند از طبقه 5 هستند . كارايي كابل UTP  طبقه 5 به ميزان قابل توجهي بيشتر است و ارسال با سرعت تا 100 MHZ  را پشتيباني مي كند .

نكته : هرچند درجه بندي هاي طبقه اي  TIA/EIA  اساساَ با توجه به خود كابل است ، اما ساير اجزا كه رسانه شبكه را مي سازند خم درجه بندي دارند . مثلاَ براي ساختن يك سيستم كابل كه كاملاَ‌سازگار با طبقه 5 درجه بندي همه اتصال دهنده ها ، پلاك هاي ديوار ي ، تابلوي اتصال ، وساير اجزا نيز بايد طبقه 5 باشد .

استانداردهاي كابل Anixter

شركتي تحت عنوان Anixter . Inc كه در تدوين استاندارد هاي TIA/EIA نقش مهمي راايفا كرده است . درجه بندي كابل خود را دارد كه از آنها به جاي طبقه با عنوان سطح ياد مي كند در جدول 3-4 سطوح Anixter  بعد از طبقه 5

فعلي فهرست شده اند .

در سطح 5 ، پهناي باند مشخصه طبقه 5 دو برابر شده و به 200MHZ  رسيده است تا مطابق استاندارد بين المللي ISO 11801  باشد . اين كابل بازده تا  ½ Gpbs  را پشتيباني مي كند ، كه آنرا براي ارتباطات Gigable Ethernet  مناسب مي سازد . سطح 6 پهناب باند كابل را به 350 MHZ  و سطح 7 آن را به  400 MHZ افزايش مي دهد . اين درجه بنديهاي « غير رسمي » كابل اغلب به عنوان دستو رالعمل ساخت كابلهاي با كارايي بالا كه از مشخصه هاي TIA/EIA فراتر مي روند به كار مي روند .

طبقه 5E و بالاتر از آن

در حالي كه كابل 5 براي استفاده در شبكه هاي 100Mpbs مثل Fast Ethernet  كافي است فناوري از پيشرفت باز نمي ماند و اكنون محصولات Gigable Ethernet به بازار آمده اند كه با سرعت ( 1000Mpbs ) كار مي كنند . استاندارد طبقه 5E  در طول تدوين آن بيش از 14 بار مورد باز نگري قرار گرفته است . زيرا در ميان گروههاي دست اندر كار در مورد اينكه استاندارد تا كجا بايد پيش برود اختلاف نظر زيادي وجود داشت . طبقه 5 E  اساساَ‌براي پشتيباني استاندارد

Gigable Ethernet   تدوين شده است . كه 1000 Base –T   هم خوانده مي شود و نگارشي از فناور ي شبكه ( 1000Mpbs  است كه براي پياده سازي روي قطعات كابل مسي 100 متري استاندارد كه در Fast Ethernet نيز به كار مي روند  طراحي شده است . همان طور كه در جدول 2 – 4 مي بينيد استاندارد طبقه 5E  هم مثل كابل طبقه 5 حد اكثر تا فركانس  100 MHZرا پشتيباني مي كند .

اما Gigable Ethernet از فركانس هاي تا    125 MHZ   استفاده مي كند، و شبكه هاي مد انتقال ناهمگام   (ATM)            هم كه قرار است از اين كابل استفاده كنند مي توانند تا155MHZ              سرعت داشته باشند. از اين رو است كه انتقادات زيادي به اين استاندارد جديد وارد آمده است، مبني ير اين كه اين استاندارد آنقدر توسعه نيافته كه كارايي مناسب شبكه هاي Gigable Ethernet را تضمين كند.

توجه كنيد كه استاندارد هاي كابل TIA/EIA شامل ملزومات مختلف زيادي براي كارايي هستند ، ولي معمولاً درجه بندي فركانس است كه براي قضاوت در باره كيفيت ارسال كار مورد استفاده قرار مي گيرد.

نتيجه اين تناقض آن است كه در حال حاضر كابل هاي        UTP   مختلفي در بازار وجود دارند كه گفته مي شوند مطابق استاندارد طبقه          5E      هستند ، ولي بسياري از آنها در حقيقت براي سطوحي بسيار فراتر از استاندارد تست شده اند . بعضي از كابلها تافركانسهاي و  200،250و                 حتي500 مگا هرتز تست شده اند ، و اعلام شده است كه علاوه بر استاندارد   Cat5e        مطابق سطح   Anixter          متناظر نيز هستند. سازندگان مرتباً با كابلهاي              با كيفيتهاي مختلف ( و مسلماً قيمتهاي متفاوت ) را توليد مي كنند.

اگر كابلي دقيقاً بر اساس استاندارد Cat5e            باشد با تجهيزات Gigable Ethernet كار خواهد كرد، به شرط اينكه كاملاً بر اساس مشخصه ها نصب شده باشد. مثل خود استانداردهاي اترنت ، طبقه 5 و مشخصه هاي قديمي تر كابل  يك ( جاي خطا ) در خود دارند كه آنها را قادر مي سازد يك نصب صد در صد بدون نقص داشته باشند ، و اين چيزي است كه استاندارد طبقه      5e         فاقد آن است . اگر مي خواهيد شبكه بسازيد كه ممكن است حالا يا در آينده با سرعتهاي بيشتر ازFast  ethernet            كار كند ، توصيه مي كنيم كابلي انتخاب كنيد كه به ميزان قابل ملاحظه اي از سطوح كارايي    Cat5e        فراتر باشد .

در حال حاضر استانداردي تحت عنوان طبقه 6 براي فركانسهاي            250mhz   در حال تحقيق است، و نقشه تهيه استاندارد طبقه 7 براي سطوح كارايي تا   600mhz              كشيده شده است . هر چند فعلاً در استاندارد طبقه 6 معماري اساسي كابل  utp              حفظ شده است ، اما طبقه 7 قرار است يك سيستم كابل كاملاً حفاظ دار به همراه انواع كاملاً جديد اتصال دهنده باشد. هر چند بعضي از سازندگان كابلهايي توليد مي كنند كه به ادعاي خودشان مطابق پيش استاندارد فعلي طبقه 6 هستند، اما پيش از تصويب نهايي استاندارد ممكن است پارامترهاي كارايي به ميزان قابل توجهي تغيير كنند.

زوج به هم تابيده حفاظ دار

STP    كابل   150      اهمي است كه داراي پوشش اضافه مي باشد كه سيگنالها را در مقابل تداخل الكترو مغناطيس                ناشي از موتورهاي الكتريكي ، خطوط نيرو وساير منابع محافظت مي كند . STP      كه اساسا در شبكه هاي   Token Ring     به كار مي رود براي استفاده در ساختارهايي كه در آنها كابل  utp             محافظت كافي در مقابل تداخل و عمل نمي آورد نيز مناسب است .

بر خلاف تصور عامه ، حفاظ كابل      stp          فقط يك لايه اضافي از عايق بي خاصيت نيست ، بلكه سيم هاي داخل كابل در يك پوشش فلزي قرار مي گيرد كه به اندازه مس داخل سيمها هادي است . اين پوشش در صورتي كه به درستي به زمين وصل شده باشد درست مثل يك آنتن ، نويز اطراف را به جريان تبديل مي كند . اين جريان به سيمهاي داخلي منتقل مي شود و در آنجا يك جريان مساوي و مخالف توليد مي كند كه در زوجهاي به هم تابيده جريان مي يابد . جريانهاي مخالف يكديگر را خنثي مي كند . و در نتيجه هيچ نويزي باقي نمي ماند كه مزاحم سيگنالهاي عبور كننده از سيمها شود .

توازن بين جريانهاي مخالف بايد با ظرافت تمام بر قرار شود . اگر آنها دقيقا مساوي نباشند جريان مي تواند به صورت نويز تعبير شود و براي سيگنالهاي ارسال شده به روي كابل مزاحمت ايجاد كند . براي حفظ توازن جريان هاي حفاظ ، كل اتصال از ابتدا تا انتها بايد حفاظ دار باشد و اتصال به زمين هم به درستي بر قرار شود . اين بدين معني است كه همه اجزايي كه در اتصال شركت دارند ، از جمله اتصال دهنده ها و پلاك هاي ديواري هم بايد حفاظ دار باشد . نصب صحيح كابل نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است ، به طوريكه بايد اتصال به زمين به درستي برقرار شود و حفاظ موجدار نباشد و به هيچ صورت ديگري هم در هيچ نقطه اي اشكال نداسته باشد .

حفاظ كابل STP         مي تواند فويل يا فلز به هم تابيده باشد . فلز به هم تابيده حفاظ موثرتري است ، ولي وزن ، اندازه و هزينه كابل را افزايش مي دهد . كابلهايي كه حفاظ آنها فويل است و گاهي زوج به هم تابيده پوشيده شده                 يا زوج به هم تابيده فويلي  FTP            خواند ه مي شوند باريكتر ، سبكتر و ارزانترند ولي اثر آنها كمتر است و به سادگي آسيب مي بينند . در هر دو مورد عمل نصب در مقايسه با     UTP           مشكل تر است . زيرا شخص بايد دقت كند كه كابل را خيلي تحت فشار قرار ندهد يا خم نكند ، تا حفاظ آسيب نبيند . تقليل كابل هم ممكن است بيشتر باشد و مشكلات ديگري نيز ممكن است داشته با شند ، زيرا ميزان تاثير حفاظ تا حد زيادي به چند عامل وابسته است ، از جمله ساختار و كلفتي حفاظ ، نوع ومحل  EMI            در اطراف ، و طبيعت ساختاري كه براي زمين كردن به كار مي رود

در زمان تدوين پروتكل    Token Ring            خصوصيات كابل          STP       توسط آي بي ام تعريف شد . اين انواع كابل          عبارتند از:

نوع    1A       - دو جفت سيم 22 AWG          كه هر جفت در فويل پيچيده شده است ، به همراه يك لايه حفاظ ( فويل يا فلز به هم تابيده ) دور هر دو جفت ، و يك پوشش بيروني PVC يا ماده مناسب پلنوم .

نوع             2A  - دو جفت سيم   22AWG       كه هر جفت در فويل پيچيده شد ه است ، به همراه يك لايه حفاظ ( فويل يا فلز به هم تابيده ) دور هر دو جفت ، بعلاوه چهار جفت سيم   22AWG       ديگر براي ارتباطات صدا در داخل يك پوشش بيروني از        PVC         يا ماده مناسب پلنوم .

نوع   6A   - دو جفت سيم22AWG              به همراه يك لايه حفاظ ( فويل يا فلز به هم تابيده ) دور هر دو جفت و يك پوشش بيروني از    PVC       يا ماده مناسب پلنوم .

نوع      9A     -  دو جفت سيم    26 AWG          به همراه يك لايه حفاظ ( فويل يا فلز به هم تابيده ) دور هر دو جفت و يك پوشش بيروني از    PVC       يا ماده مناسب پلنوم .

نكته : استاتدارد     TIA/ EIA – T568-A        فقط دو مورد از انواع كابل   STP        را مي شناسد : نوع      1A  ، براي استفاده در زير ساخت و سيمهاي افقي ، و نوع     6A    ،  براي تكه كابلها .

كابل فيبر نوري :

در كابل فيبر نوري از پالسهاي نور ( فوتونها ) براي ارسال سيگنالهاي باينري توليد شده توسط كامپيوتر ها استفاده مي شود . ازآنجا كه كابل فيبر نوري به جاي الكتريسيته از نور استفاد ه مي كند تقريباَ هيچ يك از مشكلات ذاتي كابل مسي همچون تداخل الكترو مغناطيسي ، مكالمه متقاطع و نياز به زمين كردن را ندارد . علاوه بر اين ، تقليل آن بسيار كمتر است ، وبرابراين كابلهاي فيبر نوري را مي توان در فواصل بسيار دورتري نسبت به كابل مسي گستراند ، گاهي تا 120 كيلو متر .

كابل فيبر نوري براي استفاده در زير ساختهاي شبكه و به خصوص براي تصالات بين ساختمانها ايده ال است . زيرا در مقابل رطو.بت وساير شرايط خارج ساختمان مقاوم است . فيبر نوري ذاتاَ ايمن تر از كابل مسي هم هست ، زيرا مثل مس انرژي الكترومغناطيسي قابل تشخيص ساطع نمي كند ، و بر داشتن مخفيانه اطلاعات از آن تقريباَ غير ممكن است .

نقايص فيبر نوري عمدتاَ در هزينه هاي نصب و نگهداري آت نهفته اند ، كه معمولاَ از هزينه هاي كابل مسي بسيار بيشترند . اما در حال حاضر واقعاَ تفاوت خيلي زيادي بين هزينه هاي اين دو وجود ندارد . خود رسانه فيبر نوري در حال حاضر فقط كمي از  Gategory  5 utp                      گرانتر است . با وجود اين استفاده از فيبر مشكلاتي به همراه دارد ، از جمله در هنگام نصب . كابل كشي اساسا همان طور است كه در مورد كابل مسي بود ، فقط براي وصل كردن اتصال دهنده ها به ابزار و روشهاي كاملا متفاوتي نياز است ، لذا شما مي توانيد هر آنچه را كه درباره سيم كشي الكتريكي ياد گرفته ايد از پنجره دور بريزيد .

كابل فيبر نوري هم مثل كابل مسي معمولا َ با استفاده از همبندي ستاره يا حلقه نصب مي شود ، هرجند پروتكل  FDDI دو حلقه را رواج داده است كه شامل دو حلقه تكراري است  كه بار آنها در خلاف جهت هم حركت مي كند و به منظور تحمل خرابي ابداع شده است .

ساختار كابل فيبرنوري :

كابل فيبر نوري شامل يك هسته است كه از شيشه يا پلاستيك ساخته مي شود و يك روكش كه هسته را در بر مي گيرد وروي آن يك لايه حائل پلاستيكي يك لايه از فيبر  Kevlar به منظور محافظت ويك پوشش بيروني از تفلون يا  PVC قرار دارد . همانطور كه در شكل نشان داده شده است رابطه بين هسته وروكش است كه كابل فيبر نوري را قادر مي سازد سيگنالها را در چنان فواصل دوري منتقل كند . شفافيت هسته كمي بيش از روكش است كه باعث مي شود سطح داخلي روكش حالت انعكاسي داشته باشد .

وقتي پالسهاي نور در هسته حركت مي كنند توسط رو كش به عقب و جلو انعكاس داده مي شود . بدليل اين انعكاس است كه مي توان كابل را در گوشه ها خم كرد و سيگنالها مي توانند بدون اينكه مسدود شوند به حركت خود ادامه دهند .

دو نوع مهم كابل فيبر نوري وجود دارد به نام هاي تك حالته و چند حالته كه از جهات گوناگون با هم تفاوت دارند .

مهمترين تفاوت آنها در ضخامت هسته و روكش است . فيبر تك حالته معمولاَ 125/3/8 ميكرون است . و فيبر چند حالته 125/5/62 ميكرون . اين ارقام مربوط به ضخامت هسته و ضخامت كل روكش هسته هستند . سيگنالي كه در كابل تك حالته منتقل شوند توسط يك ليزر توليد مي شود و شامل فقط يك طول موج است . در حالي كه سيگنالهاي چند حالته توسط يك ديود منتشركننده نور توليد مي شوند و چند طول موج را منتقل مي كنند .

اما كابل تك حالته بسيار گرانتر است و در مقايسه با كابل چند حالته شعاع انحناي نسبتا بالايي دارد كه كار با آن را سخت تر مي كند . كابل هاي فيبر نوري در پيكر بنديهاي مختلف وجود دارند زيرا اين كابل موارد استفاده فراواني دارد . در كابل هاي ساد ه فقط يك رشته فيبر وجود دارد در حاليكه در كابل هاي دوتايي دو رشته د ر كنار هم در يك حفاظ قرار دارند .

## اتصال دهند ه هاي فيبر نوري

اتصال دهنده اي كه بطو رسنتي براي كابل هاي فيبر نوري به كار مي رود اتصال دهند ST نام دارد . اين اتصال دهنده يك اتصال دهند ه خمره مانند است كه ساختار قفل نيزه اي دارد . همانطور كه در شكل نشان داده شده است . اما اتصال دهنده جديدي تحت عنوان SC نيز كم كم جاي خود را باز كرده است .اين اتصال دهنده بدنه اي مربع شكل دارد و با فشار دادن آن به داخل سوكت قفل مي شود .

مي توان اتصال دهنده هاي فيبر نوري با استفاده از ابزار پرس يا چسب اپو كسي به طرق مختلف به كابل وصل كرد .

برخلاف ابزارهايي كه براي پرس كردن كابلهاي مسي به كار مي روند و يك بسته كامل از آنها را مي توان زير 100 دلار خريد ، يك جعبه ابزار فيبر نوري با همان قابليتها قيمتي بيش از 1000 دلار دارد و براي استفاده از آن نيز به مهارت بسيار بيشتري نياز است .

منابع  :

  - کارگاه آموزشی IPtables، دوره آموزشی برگزارشده توسط مرکز امنيت شبک شريف در شرکت ايزايران، مهدی صمدی، زمستان 1381.

  - کتاب آموزش شبکه مایکروسافت ( MCSE ).

  - کتاب اصول شبکه های اطلاع رسانی – مهندس عین الله جعفرنژاد قمی

  - کتاب ویندوز 2000 سرور

سایت اطلاع رسانی آفتاب :

WWW.AFTAB.IR

www.daneshnameh.roshd.ir