دانشگاه آزاد اسلامي – واحد سما  نيشابور

عنوان :

فایروال

(  FireWall )

زیر نظر استاد ارجمند  :

سرکار خانم نعمتی

گرد آورندگان :

محمد الیاسی – حسین کلانتری

بهار 86

مقدمه ای بر فایروال

فایروال وسیله ای است که کنترل دسترسی به یک شبکه را بنابر سیاست امنیتی شبکه تعریف می کند.علاوه بر آن از آنجایی که معمولا یک فایروال بر سر راه ورودی یک شبکه می نشیند لذا برای ترجمه آدرس شبکه نیز بکار گرفته می شود.

مشخصه های مهم یک فایروال قوی و مناسب جهت ایجاد یک شبکه امن عبارتند از:

1-  توانایی ثبت و اخطار :ثبت وقایع یکی از مشخصه های بسیار مهم یک فایروال به شمار  می شود و به مدیران شبکه این امکان را می دهد که انجام حملات را کنترل کنند. همچنین مدیر شبکه می تواند با کمک اطلاعات ثبت شده به کنترل ترافیک ایجاد شده توسط کاربران مجاز بپردازد. در یک روال ثبت مناسب ، مدیر می تواند براحتی به بخشهای مهم از اطلاعات ثبت شده دسترسی پیدا کند. همچنین یک فایروال خوب باید بتواند علاوه بر ثبت وقایع، در شرایط بحرانی، مدیر شبکه را از وقایع مطلع کند و برای وی اخطار بفرستد.

2-  بازدید حجم بالایی از بسته های اطلاعات: یکی از تستهای یک فایروال ، توانایی آن در بازدید حجم بالایی از بسته های اطلاعاتی بدون کاهش چشمگیر کارایی شبکه است. حجم داده ای که یک فایروال می تواند کنترل کند برای شبکه های مختلف متفاوت است اما یک فایروال قطعا نباید به گلوگاه شبکه تحت حفاظتش تبدیل شود.عوامل مختلفی در سرعت پردازش اطلاعات توسط فایروال نقش دارند. بیشترین محدودیتها از طرف سرعت پردازنده و بهینه سازی کد نرم افزار بر کارایی فایروال تحمیل می شوند. عامل محدودکننده دیگر می تواند کارتهای واسطی باشد که بر روی فایروال نصب می شوند. فایروالی که بعضی کارها مانند صدور اخطار ، کنترل دسترسی مبنی بر URL و بررسی وقایع ثبت شده را به نرم افزارهای دیگر می سپارد از سرعت و کارایی بیشتر و بهتری برخوردار است.

3-  سادگی پیکربندی: سادگی پیکربندی شامل امکان راه اندازی سریع فایروال و مشاهده سریع خطاها و مشکلات است.در واقع بسیاری از مشکلات امنیتی که دامنگیر شبکه های می شود به پیکربندی غلط فایروال بر می گردد. لذا پیکربندی سریع و ساده یک فایروال ، امکان بروز خطا را کم می کند. برای مثال امکان نمایش گرافیکی معماری شبکه  و یا ابزرای که بتواند سیاستهای امنیتی را به پیکربندی ترجمه کند ، برای یک فایروال بسیار مهم است.

4-  امنیت و افزونگی فایروال: امنیت فایروال خود یکی از نکات مهم در یک شبکه امن است.فایروالی که نتواند امنیت خود را تامین کند ، قطعا اجازه ورود هکرها و مهاجمان را به سایر بخشهای شبکه نیز خواهد داد. امنیت در دو بخش از فایروال ، تامین کننده امنیت فایروال و شبکه است:

الف- امنیت سیستم عامل فایروال : اگر نرم افزار فایروال بر روی سیستم عامل جداگانه ای کار می کند، نقاط ضعف امنیتی سیستم عامل ، می تواند نقاط ضعف فایروال نیز به حساب بیاید. بنابراین امنیت و استحکام سیستم عامل فایروال و بروزرسانی آن از نکات مهم در امنیت فایروال است.

ب- دسترسی امن به فایروال جهت مقاصد مدیریتی : یک فایروال باید مکانیزمهای امنیتی خاصی را برای دسترسی مدیران شبکه در نظر بگیرد. این روشها می تواند رمزنگاری را همراه با روشهای مناسب تعیین هویت بکار گیرد تا بتواند در مقابل نفوذگران تاب بیاورد.

انواع فایروال

انواع مختلف فایروال کم و بیش کارهایی را که اشاره کردیم ، انجام می دهند، اما روش انجام کار توسط انواع مختلف ، متفاوت است که این امر منجر به تفاوت در کارایی و سطح امنیت پیشنهادی فایروال می شود.بر این اساس فایروالها را به 5 گروه تقسیم می کنند.

1-  فایروالهای سطح مدار (Circuit-Level): این فایروالها به عنوان یک رله برای ارتباطات TCP عمل می کنند. آنها ارتباط TCP را با رایانه پشتشان قطع می کنند و خود به جای آن رایانه به پاسخگویی اولیه می پردازند.تنها پس از برقراری ارتباط است که اجازه می دهند تا داده به سمت رایانه مقصد جریان پیدا کند و تنها به بسته های داده ای مرتبط اجازه عبور می دهند. این نوع از فایروالها هیچ داده درون بسته های اطلاعات را مورد بررسی قرار نمی دهند و لذا سرعت خوبی دارند. ضمنا امکان ایجاد محدودیت بر روی سایر پروتکلها ( غیر از TCP) را نیز نمی دهند.

2-  فایروالهای پروکسی سرور : فایروالهای پروکسی سرور به بررسی بسته های اطلاعات در لایه کاربرد می پردازد. یک پروکسی سرور درخواست ارائه شده توسط برنامه های کاربردی پشتش را قطع می کند و خود به جای آنها درخواست را ارسال می کند.نتیجه درخواست را نیز ابتدا خود دریافت و سپس برای برنامه های کاربردی ارسال می کند. این روش با جلوگیری از ارتباط مستقیم برنامه با سرورها و برنامه های کاربردی خارجی امنیت بالایی را تامین می کند. از آنجایی که این فایروالها پروتکلهای سطح کاربرد را     می شناسند ، لذا می توانند بر مبنای این پروتکلها محدودیتهایی را ایجاد کنند. همچنین آنها می توانند با بررسی محتوای بسته های داده ای به ایجاد محدودیتهای لازم بپردازند. البته این سطح بررسی می تواند به کندی این فایروالها بیانجامد. همچنین از آنجایی که این فایروالها باید ترافیک ورودی و اطلاعات برنامه های کاربردی کاربر انتهایی را پردازش کند، کارایی آنها بیشتر کاهش می یابد. اغلب اوقات پروکسی سرورها از دید کاربر انتهایی شفاف نیستند و کاربر مجبور است تغییراتی را در برنامه خود ایجاد کند تا بتوان داین فایروالها را به کار بگیرد.هر برنامه جدیدی که بخواهد از این نوع فایروال عبور کند ، باید تغییراتی را در پشته پروتکل فایروال ایجاد کرد.

3-  فیلترهای Nosstateful packet : این فیلترها روش کار ساده ای دارند. آنها بر مسیر یک شبکه می نشینند و با استفاده از مجموعه ای از قواعد ، به بعضی بسته ها اجازه عبور می دهند و بعضی دیگر را بلوکه می کنند. این تصمیمها با توجه به اطلاعات آدرس دهی موجود در پروتکلهای لایه شبکه مانند IP و در بعضی موارد با توجه به اطلاعات موجود در پروتکلهای لایه انتقال مانند سرآیندهای TCP و UDP اتخاذ می شود. این فیلترها زمانی می توانند به خوبی عمل کنند که فهم خوبی از کاربرد سرویسهای مورد نیاز شبکه جهت محافظت داشته باشند. همچنین این فیلترها می توانند سریع باشند چون همانند پروکسی ها عمل نمی کنند و اطلاعاتی درباره پروتکلهای لایه کاربرد ندارند.

4-  فیلترهای ٍStateful Packet : این فیلترها بسیار باهوشتر از فیلترهای ساده هستند. آنها تقریبا تمامی ترافیک ورودی را بلوکه می کنند اما می توانند به ماشینهای پشتشان اجازه بدهند تا به پاسخگویی بپردازند. آنها این کار را با نگهداری رکورد اتصالاتی که ماشینهای پشتشان در لایه انتقال ایجاد می کنند، انجام می دهند.این فیلترها ، مکانیزم اصلی مورد استفاده جهت پیاده سازی فایروال در شبکه های مدرن هستند.این فیلترها می توانند رد پای اطلاعات مختلف را از طریق بسته هایی که در حال عبورند ثبت کنند. برای مثال شماره پورت های TCP و UDP مبدا و مقصد، شماره ترتیب TCP و پرچمهای TCP. بسیاری از فیلترهای جدید Stateful می توانند پروتکلهای لایه کاربرد مانند FTP و HTTP را تشخیص دهند و لذا می تواننداعمال کنترل دسترسی را با توجه به نیازها و سرعت این پروتکلها انجام دهند.

5-  فایروالهای شخصی : فایروالهای شخصی ، فایروالهایی هستند که بر روی رایانه های شخصی نصب می شوند.آنها برای مقابله با حملات شبکه ای طراحی شده اند. معمولا از برنامه های در حال اجرا در ماشین آگاهی دارند و تنها به ارتباطات ایجاد شده توسط این برنامه ها اجازه می دهند که به کار بپردازند نصب یک فایروال شخصی بر روی یک PC بسیار مفید است زیرا سطح امنیت پیشنهادی توسط فایروال شبکه را افزایش می دهد. از طرف دیگر از آنجایی که امروزه بسیاری از حملات از درون شبکه حفاظت شده انجام  می شوند ، فایروال شبکه نمی تواند کاری برای آنها انجام دهد و لذا یک فایروال شخصی بسیار مفید خواهد بود. معمولا نیازی به تغییر برنامه جهت عبور از فایروال شخصی نصب شده (همانند پروکسی) نیست.

موقعیت یابی برای فایروال

محل و موقعیت نصب فایروال همانند انتخاب نوع صحیح فایروال و پیکربندی کامل آن ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نکاتی که باید برای یافتن جای مناسب نصب فایروال در نظر گرفت عبارتند از :

       موقعیت و محل نصب از لحاظ توپولوژیکی : معمولا مناسب به نظر می رسد که فایروال را در درگاه ورودی/خروجی شبکه خصوصی نصب کنیم. این امر به ایجاد بهترین پوشش امنیتی برای شبکه خصوصی با کمک فایروال از یک طرف و جداسازی شبکه خصوصی از شبکه عمومی از طرف دیگر کمک می کند.

       قابلیت دسترسی و نواحی امنیتی : اگر سرورهایی وجود دارند که باید برای شبکه عمومی در دسترس باشند ، بهتر است آنها را بعد از فایروال و در ناحیه DMZ قرار دهید. قرار دادن این سرورها در شبکه خصوصی وتنظیم فایروال جهت صدور اجازه به کاربران خارجی برای دسترسی به این سرورها برابر خواهد بود با هک شدن شبکه داخلی. چون شما خود مسیر هکرها را در فایروال باز کرده اید. در حالی که با استفاده از ناحیه DMZ ، سرورهای قابل دسترسی برای شبکه عمومی از شبکه خصوصی شما بطور فیزیکی جدا هستند، لذا اگر هکرها بتوانند به نحوی به این سرورها نفوذ کنند بازهم فایروال را پیش روی خود دارند.

       مسیریابی نامتقارن : بیشتر فایروالهای مدرن سعی می کنند اطلاعات مربوط به اتصالات مختلفی را که از طریق آنها شبکه داخلی را به شبکه عمومی وصل کرده است، نگهداری کنند. این اطلاعات کمک می کنند تا تنها بسته های اطلاعاتی مجاز به شبکه خصوصی وارد شوند. در نتیجه حائز اهمیت است که نقطه ورود و خروج تمامی اطلاعات به/از شبکه خصوصی از طریق یک فایروال باشد.

       فایروالهای لایه ای : در شبکه های با درجه امنیتی بالا بهتر است از دو یا چند فایروال در مسیر قرار گیرند. اگر اولی با مشکلی روبرو شود، دومی به کار ادامه می دهد.معمولا بهتر است دو یا چند فایروال مورد استفاده از شرکتهای مختلفی باشند تا در صورت وجود یک اشکال نرم افزاری یا حفره امنیتی در یکی از آنها ، سایرین بتوانند امنیت شبکه را تامین کنند.

فایروال ها چگونه کار می کنند؟
کامپیوتر خود را رویین تن کنید
اگر مدت زیادی است با اینترنت سروکار دارید،به احتمال زیاد لغت فایروال(firewall)برایتان آشناست.فایروال درست مثل دیواره ای که مانع گسترش آتش از قسمتی به قسمت دیگر می شود،عمل می کند وازهجوم انواع خطرات به شبکه محلی شما و یا کامپیوتر متصل به اینترنت جلو گیری می کند.به زبان ساده یک فایروال یک برنامه با یک قطعه سخت افزاری است که در محل اتصال شبکه شما به اینترنت قرار میگیردو اطلاعاتی را که میان رایانه های شما و اینترنت رد و بدل می شود، کنترل می کند.برای اینکه با لزوم استفاده از فایروال آشنا شوید،فرض کنید شبکه شما بدون استفاده از فایروال به اینترنت وصل شود.در این صورت هر کسی می تواند به آسانی به هریک از رایانه هایتان دست یابد،آنرا بررسی و با آن اتصالFtpیاTelnetبر قرارکند،در آن صورت فکرش را بکنید که شبکه شما چه وضعی پیدا خواهد کرد.ولی با نصب فایروال در محل مناسب،اوضاع کاملا عوض می شود.در این صورت شما می توانید با تنظیم فیلترهای فایروال،قوانین مورد نظر خود را روی شبکه تان اعمال کنید.تعیین کنید که کاربران شبکه شما میتوانند به چه سایت هایی وصل شوندواجازه دارند چه فایل هایی را به اینترنت بفرستند ودریافت کنند.به این ترتیب براحتی میتوانید رایانه تان را مدیریت کنید.حالکه اهمیت فایروال روشن شد،به تنظیمات آن می پردازیم.فایر وال قابل تنظیم است،یعنی شما می توانید به تناسب کارتان و انتظاری که ازآن دارید فیلترهایی را به آن اضافه یا کم کنید.این که فایروال هنگام عبور دادن اطلاعات از خودش،به چه نوع اطلاعاتی توجه کند و کدام نوع آن را بررسی کرده و جلویعبور آنها را بگیرد،به نظر شما بستگی دارد.می توانید با تنظیم هر کدام از موارد زیر به فایروال دیکته کنیدکه چطور عمل کند:
1)نشانی IP:اگر هنگام اداره شبکه محلی خود متوجه شدید که رایانه ای از طریق اینترنت مرتبت بهserver شبکه شما وصلمیشود و بار ترافیکی زیادی ایجاد می کند،می توانید از فایروال خود بخواهید که به آن رایانه یا نشانی IP مشخص،اجازه ورودبه شبکه را ندهد.
2)نام حوزه (Domain name):از آنجا که نشانیIP یک عدد 32بیتی و استفاده از آن راحت نیست،به همه serverها در اینترنت علاوه بر نشانی IP یک نام حوزه اختصاص میدهند.شما می توانید فایروال را طوری تنظیم کنید که رایانه های شبکهمحلی بتواند به سایت های خاصی (با نشانی حوزه خاص)دسترسی داشته باشند. یا اینکه به مشخص کردن نام حوزه در فایروالبه رایانه های شبکه تان اجازه بدهید که از آن سایت ها دیدن کنند.
3)پورت و پروتکل:فایروال می توانداز طریق شماره پورت های رایانه ها که برای ارتباط با یکدیگر به کار می برند،اطلاعاترد و بدل شده را کنترل کند،همچنین می توان کلمات واصطلاحات خاصی را در بانک اطلاعاتی فایروال مشخص کرد. در اینصورت هنگام وارد یا خارج شدن اطلاعات فایروال محتوای آنها را بررسی می کند و اگر با کلمات خاصی که برایش مشخصکرده ایم روبه رو شود،اجازه نمی دهد آن اطلاعات عبورکنند.
فایروال در برابر چه خطراتی از ما محافظت می کنند؟
1)ویروس ها:از معمول ترین خطرات برای هر رایانه به حساب می آیند و معمولا برنامه های کوچکی هستند که خود را رویرایانه های دیگر کپی کرده و به این روش به سرعت در شبکه شما پخش می شوند.
2)اشکالات برنامه ها و سیستم عامل ها:در بعضی برنامه ها امکان دسترسی به آن برنامه از راه دور (Backdoor)آن همبدون امنیت کافی فراهم شده است.به این ترتیب هکرها می توانند از آن استفاده کرده واز راه دور کنترل برنامه شمارا بدستبگیرند.
3)ماکرو ها:اگر فایروال ورود وخروج اطلاعات را کنترل نکند.هکرها میتوانند با فرستادن قطعه برنامه ها(که ماکرو نام دارند)به رایانه ها،داده ها را پاک کنند یا تغییر دهند و کل شبکه را از کار بیندازند.
4)بمب های ایمیل:در یک لحظه یک نامه صدها و هزاران بار برای یک سرویس دهنده نامه الکترونیکی فرستاده می شود وکاراو را مختل می کند تا جایی که این سیستم دیگر نمی تواند نامه ها را دریافت کند و از کار می افتد.
5)در بسیاری از مواردی که به سایت ها حمله می شود،هکرها برای وصل شدن به server،سعی می کنند درخواست هایبی شماری برای سرور بفرستد به طوری که سرور نمی تواند سیستم درخواست دهنده را پیدا کند و گیج می شود،به این ترتیبوقتی تعداد این نوع در خواست ها زیاد باشد،server کند میشود در نهایت از کار می افتد.هر فایروال با توجه به سطح امنیتیکه ایجاد می کند،می تواند در مقابل تعدادی از این خطرات از شبکه ما محافظت کند.

طراحي فايروال محيطي (Perimeter Firewall)

طراحي فايروال براي Data Center و محافظت از يك Data Center

1-تعاريف
طراحي محيط شبكه مطابق با مدل هاي روز به صورت زير خواهد بود

- جدا سازي دامن هاي خطر با لايه هاي مختلف فايروال 
- يك دامنه خطر در هر لايه در ساختار طراحي 
- نواحي امنيتي در Outer-Tire براي دسترس بودن
- نواحي امنيتي در دامنه خطر Middle-Tire براي اجزاي Tire-2
- امنيت در دامنه خطر لايه داخلي(-Tire Inner) براي دسترسي داخلي به سرورها و برنامه هاي كاربردي و سرور پايگاه داده
- Out Of Band Management 
- Out Of Band Back up 
- جدا سازي فيزيكي دامنه هاي خطر
- جدا سازي منطقي نواحي امنيتي
- زوج فايروالهاي با ضريب اطمينان بالا
در اين مقاله واژه هاي خارجي، مياني و داخلي جهت توصيف 3 لايه از فايروال مي باشد. مدل لايه نرم افزار كاربردي به صورت:
Tier 1 Presentation
Tier 2 Application
Tier 3 Data
طراحي جزيي محيطي:
Tier 1 از ساختار نرم افزار كه توسط فايروال خارجي سرويس داده مي شود
Tier 2 از ساختار نرم افزار كه توسط فايروال مياني سرويس داده مي شود.
Tier 3 از ساختار نرم افزار كه توسط فايروال داخلي سرويس داده مي شود.
در اين طراحي، فايروالها تمام ترافيك ورودي وخروجي محيط شبكه را كنترل مي كنند بنابراين افزونگي (Redundancy) كامل لايه هاي خارجي، داخلي و مياني فايروال ميزان اطمينان و پايداري بالا را حتمي مي سازد.
2-دفاع در عمق
در اين طراحي، دو محصول فايروال متفاوت در نظر گرفته شده است. آسيب پذيرهايي كه ممكن است در يك سيستم فايروال كشف شوند نمي توانند روي فايروال ديگر به اجرا در آمده و شبكه پيرامون مركز ديتا (Data Center) را مورد تهاجم قرار دهند.
جدا سازي فيزيكي نواحي خطر، داخل لايه (Tier) فايروال به كمك سوئيچ هاي لايه دو و رابط هاي فيزيكي فايروال حاصل مي شود.
نواحي چندگانه خطر مي توانند براي هر لايه تعريف شوند. نواحي امنيتي داخل يك حوزه خطر جهت رسيدن به تفكيك بيشتر با استفاده از جداسازي منطقي توسط VLAN به كار مي آيند. دو سوئيچ مجزا ممكن است در يك حوزه خطر براي اهداف افزونگي زير ساخت به كار آيند. استفاده ا ز دو كارت شبكه نيز براي افزونگي ارتباط Host در اين راستا قرار دارد. دياگرام زير طراحي شبكه در سطوح بالا را نشان مي دهد.
3-فايروال داخلي 
كنترل فايروال ها توسط فايروال داخلي انجام مي شود. اگر هر كدام از فايروال هاي خارجي و يا مياني و يا سيستم هاي داخل DMZ مورد حمله قرار گرفته و كنترل آنها توسط هكرها بدست گرفته شود فايروال داخلي به عنوان محافظ آدرس هاي داخلي شبكه در برابر حملات انجام شده خواهد بود. فايروال Check Point مي تواند بعنوان لايه سوم مورد استفاده قرار بگيرد. به عنوان مثال مجموع دستگاه Nokia IP 530 كه در حالت فعال/غير فعال تنظيم شده اند را مي توان استفاده نمود.
4-فايروالهاي مياني:
نقش فايروالهاي لايه داخلي (Inter-tier) بوسيله فايروالهاي مياني ايفا مي شود. آنها برنامه هاي كاربردي را در معماري سه لايه اي فعال مي كنند. فايروال-1 NG مي تواند در يك پيكربندي HA (High Availability) براي اين منظور استفاده شود.
5-فايروالهاي خارجي
نقش مكانيزمهاي تقويت امنيت بوسيله اين فايروالها ايفا مي شود. اين فايروالها به اينترنت متصل مي شوند. اين فايروالها در يك زوجي از پيكربندي فعال-غير فعال پياده سازي شده كه يكي از آنها به عنوان فايروال اوليه فعاليت كرده و ديگري به عنوان فايروال Standby به منظور اطمينان بالا (High Availability) عمل مي كند.
نواحي امنيتي لايه 1 (Tier-1) نيز بوسيله فايروالهاي خارجي كنترل مي شوند. سرويس هاي برنامه هاي كاربردي مانند Mail Relay، DNS و پروكسي هاي وب توسط فايروالهاي خارجي كنترل مي شوند. فايروالهاي Cisco مانند سري Cisco pix 535 مي توانند براي لايه خارجي به كار آيند.
6-دستاوردها
طراحي محيطي (Perimeter design) دستاوردهاي زير را به همراه دارد:
- اطمينان و پايداري بالا از طريق افزونگي
- كارايي بالا
- OSPF (آگاهي شبكه) 
- افزايش اطمينان و بازيابي (VRRP)
- افزونگي (Failover)ارتباطات داخلي 
- افزونگي (Failover)ارتباطات خارجي
- نواحي امنيتي و حوزه هاي خطر چند گانه (درگاههاي VLAN) 
- بازرسي بسته ها و فيلترينگ آنها به روش Statefull 
- بازرسي محتوي بوسيله مكانيزم Check Point Application Intelligence
- سخت افزار مختص عملكرد فايروال 
- دفاع در عمق- لايه هاي مختلف فايروال و محصولات متنوع
- ترجمه و تفسير آدرس بين شبكه ها
- قابليت IDS در ساختار موجود

بررسی نحوه عملکرد فایروال Firewallیا ديواره آتش

قبل از تحليل اجزای ديوار آتش عملكرد كلی و مشكلات استفاده از ديوار آتش را بررسی ميكنيم.
بسته های TCP و IP قبل از ورود يا خروج به شبكه ابتدا وارد ديوار آتش ميشوند و منتظر ميمانند تا طبق معيارهای حفاظتی و امنيتی پردازش شوند. پس از پردازش و تحليل بسته سه حالت ممكن است اتفاق بيفتد :
1- اجازه عبور بسته صادر ميشود (Accept Mode)
2- بسته حذف ميشود (Blocking Mode)
3- بسته حذف شده و پاسخ مناسب به مبدا آن بسته داده شود (Response Mode)
غير از حذف بسته ميتوان عملياتی نظير ثبت ، اخطار، ردگيری، جلوگيری از ادامه استفاده از شبكه و توبيخ هم در نظر گرفت.
به مجموعه قواعد ديوار آتش سياستهای امنيتی نيز گفته ميشود. همانطور كه همه جا عمليات ايست و بازرسی وقتگير و اعصاب خرد كن است ديوار آتش هم بعنوان يك گلوگاه ميتواند منجر به بالا رفتن ترافيك ، تاخير، ازدحام و نهايتا بن بست در شبكه شود. یعنی بسته ها آنقدر در پشت ديوار آتش معطل ميمانند تا زمان طول عمرشان به اتمام رسيده و فرستنده مجبور میشود مجددا اقدام به ارسال آنها كند و اين كار متناوبا تكرار ميگردد.  به همين دليل ديوار آتش نياز به طراحی صحيح و دقيق دارد تا کمترین تاخیر را در اطلاعات امن و صحیح ایجاد نماید. تاخير در ديوار آتش اجتناب ناپذير است و فقط بايد به گونه ای باشد كه بحران ايجاد نكند.
از آنجايی كه معماری شبكه به صورت لايه لايه است ، در مدل TCP/IP برای انتقال يك واحد اطلاعات از لايه چهارم بر روی شبكه بايد تمام لايه ها را بگذراند، هر لايه برای انجام وظيفه خود تعدادی فيلد مشخص به ابتدای بسته اطلاعاتی اضافه كرده و آنرا تحويل لايه پايين تر ميدهد. قسمت اعظم كار يك ديوار آتش تحليل فيلدهای اضافه شده در هر لايه و header هر بسته ميباشد

سياست امنيتی يك شبكه مجموعه ای متناهی از قواعد امنيتی است كه بنابر ماهيتشان در يكی از لايه های ديوار آتش تعريف ميشوند :
1- قواعد تعيين بسته های ممنوع (بسته های سياه) در اولين لايه از ديوار آتش
2- قواعد بستن برخی از پورتها متعلق به سرويسهايی مثل Telnet يا FTP در لايه دوم
3- قواعد تحليل header متن يك نامه الكترونيكی يا صفحه وب در لايه سوم
لايه اول ديوار آتش:
لايه اول ديوار آتش بر اساس تحليل بسته IP و فيلدهای header اين بسته كار ميكند و در اين بسته فيلدهای زير قابل نظارت و بررسی هستند :
1- آدرس مبدا : برخی از ماشينهای داخل و يا خارج شبكه با آدرس IP خاص حق ارسال بسته نداشته باشند و بسته هايآنها به محض ورود به ديوار آتش حذف شود.
2- آدرس مقصد : برخی از ماشينهای داخل و يا خارج شبكه با آدرس IP خاص حق دريافت بسته نداشته باشند و بسته های آنها به محض ورود به ديوار آتش حذف شود. (آدرس های IP غير مجاز توسط مسئول ديوار آتش تعريف ميشود.)
3- شماره شناسايی يك ديتاگرام قطعه قطعه شده (Identifier & Fragment Offset) : بسته هايی كه قطعه قطعه شده اند يا متعلق به يك ديتاگرام خاص هستند بايد حذف شوند.
4- شماره پروتكل : بسته هايی كه متعلق به پروتكل خاصی در لايه بالاتر هستند ميتوانند حذف شوند. يعنی بررسی اينكه بسته متعلق به چه پروتكلی است و آيا تحويل به آن پروتكل مجاز است يا خير؟
5- زمان حيات بسته : بسته هايی كه بيش از تعداد مشخصی مسيرياب را طی كرده اند مشكوك هستند و بايد حذف شوند.
6- بقيه فيلدها بنابر صلاحديد و قواعد امنيتی مسئول ديوار آتش قابل بررسی هستند.
مهمترين خصوصيت لايه اول از ديوار آتش آنست كه در اين لايه بسته ها بطور مجزا و مستقل از هم بررسی ميشوند و هيچ نيازی به نگه داشتن بسته های قبلی يا بعدی يك بسته نيست. بهمين دليل ساده ترين و سريع ترين تصميم گيری در اين لايه انجام ميشود. امروزه برخی مسيريابها با امكان لايه اول ديوار آتش به بازار عرضه ميشوند يعنی به غير از مسيريابی وظيفه لايه اول يك ديوار آتش را هم انجام ميدهند كه به آنها مسيريابهای فيلتركننده بسته (Pocket Filtering Router ) گفته ميشود. بنابراين مسيرياب قبل از اقدام به مسيريابی بر اساس جدولی بسته های IP را غربال ميكند و تنظيم اين جدول بر اساس نظر مسئول شبكه و برخی قواعد امنيتی انجام ميگيرد.
با توجه به سزيع بودن اين لايه هرچه درصد قواعد امنيتی در اين لايه دقيقتر و سخت گيرانه تر باشند حجم پردازش در لايه های بالاتر كمتر و در عين حال احتمال نفوذ پايين تر خواهد بود ولی در مجموع بخاطر تنوع ميلياردی آدرسهای IP نفوذ از اين لايه با آدرسهای جعلی يا قرضی امكان پذير خواهد بود و اين ضعف در لايه های بالاتر بايد جبران شود.
لايه دوم ديوار آتش:
در اين لايه از فيلدهای header لايه انتقال برای تحليل بسته استفاده ميشود. عمومی ترين فيلدهای بسته های لايه انتقال جهت بازرسی در ديوار آتش عبارتند از :
1- شماره پورت پروسه مبدا و مقصد : با توجه به آنكه پورتهای استاندارد شناخته شده هستند ممكن است مسئول يك ديوار آتش بخواهد سرويس ftp فقط در محيط شبكه محلی امكان پذير باشد و برای تمام ماشينهای خارجی اين امكان وجود نداشته باشد. بنابراين ديوار آتش ميتواند بسته های TCP با شماره پورت های 20 و 21 (مربوط به ftp) كه قصد ورود و خروج از شبكه را دارند ، حذف كند. يكی ديگر از سرويسهای خطرناك كه ممكن است مورد سو استفاده قرار گيرد Telnet است كه ميتوان به راحتی پورت 23 را مسدود كرد. يعنی بسته هايی كه مقصدشان شماره پورت 23 است حذف شوند.
2- فيلد شماره ترتيب و فيلد Acknowledgment : اين دو فيلد نيز بنا بر قواعد تعريف شده توسط مسئول شبكه قابل استفاده هستند.
3- كدهای كنترلی (TCP code Bits) : ديوار آتش با بررسی اين كدها ، به ماهيت آن بسته پی برده و سياستهای لازم را بر روی آن اعمال ميكند. بعنوان مثال يك ديوار آتش ممكن است بگونه ای تنظيم شود كه تمام بسته هايی كه از بيرون به شبكه وارد ميشوند و دارای بيت SYN=1 هستند را حذف كند. بدين ترتيب هيچ ارتباط TCP از بيرون به درون شبكه برقرار نخواهد شد. 
از مهمترين خصوصيات اين لايه آنست كه تمام تقاضا های برقراری ارتباط TCP بايستی از اين لايه بگذرد و چون در ارتباط TCP ، تا مراحل " سه گانه اش" به اتمام نرسد انتقال داده امكان پذير نيست لذا قبل از هر گونه مبادله داده ديوار آتش ميتواند مانع برقراری هر ارتباط غير مجاز شود. يعنی ديوار آتش ميتواند تقاضاهای برقراری ارتباط TCP را قبل از ارائه به ماشين مقصد بررسی نموده و در صورت قابل اطمينان نبودن مانع از برقراری ارتباط گردد. ديوار آتش اين لايه نياز به جدولی از شماره پورتهای غير مجاز دارد. 
لايه سوم ديوار آتش:
در اين لايه حفاظت بر اساس نوع سرويس و برنامه كاربردی انجام ميشود. يعنی با در نظر گرفتن پروتكل در لايه چهارم به تحليل داده ها ميپردازد. تعداد header ها در اين لايه بسته به نوع سرويس بسيار متنوع و فراوان است. بنابراين در لايه سوم ديوار آتش برای هر سرويس مجزا (مانند وب، پست الكترونيك و...) بايد يك سلسله پردازش و قواعد امنيتی مجزا تعريف شود و به همين دليل حجم و پيچيدگی پردازش ها در لايه سوم زياد است. توصيه موكد آنست كه تمام سرويسهای غير ضروری و شماره پورتهايی كه مورد استفاده نيستند در لايه دوم مسدود شوند تا كار در لايه سوم كمتر باشد.
بعنوان مثال فرض كنيد كه موسسه ای اقتصادی، سرويس پست الكترونيك خود را دائر نموده ولی نگران فاش شدن برخی اطلاعات محرمانه است. در اين حالت ديوار آتش در لايه سوم ميتواند كمك كند تا برخی آدرسهای پست الكترونيكی مسدود شوند و در عين حال ميتواند در متون نامه های رمز نشده به دنبال برخی از كلمات كليدی حساس بگردد و متون رمز گذاری شده را در صورتی كه موفق به رمزگشايی آن نشود حذف نمايد.
بعنوان مثالی ديگر يك مركز فرهنگی علاقمند استقبل از تحويل صفحه وب به كاربر درون آنرا از لحاظ وجود برخی از كلمات كليدی بررسی نمايد و اگر كلماتی كه با معيارهای فرهنگی مطابقت ندارد درون صفحه يافت شد آن صفحه را حذف نمايد.
فيلترهای Stateful و هوشمند:
دقت كنيد كه فيلترهای معمولی كارايی لازم را برای مقابله با حملات ندارند زيرا آنها بر اساس يك سری قواعد ساده بخشی از ترافيك بسته های ورودی به شبكه را حذف ميكنند. امروزه بر عليه شبكه ها حملانی بسيار تكنيكی و هوشمند طرح ريزی ميشود بگونه ای كه يك فيلتر ساده قابل اعتماد و موثر نخواهد بود. بديهی است كه يك فيلتر يا ديوار آتش قطعا بخشی از ترافيك بسته ها را به درون شبكه هدايت خواهد كرد . (زيرا در غير اينصورت شبكه داخلی هيچ ارتباطی با دنيای خارج نخواهد داشت.) نفوذگر برای آنكه ترافيك داده های مخرب او حذف نشود تلاش ميكند با تنظيم مقادير خاص در فيلدهای بسته های TCP و IP آنها را با ظاهری كاملا مجاز از ميان ديوار آتش يا فيلتر به درون شبكه بفرستد. به عنوان مثال فرض كنيد فيلتری تمام بسته ها به غير از شماره پورت 80 (وب) را حذف ميكند. حال يك نفوذگر در فاصله هزاران كيلومتری ميخواهد فعال بودن يك ماشين را از شبكه بيازمايد. بدليل وجود فيلتر او قادر نيست با ابزارهايی مانند Ping ، Nmap و Cheops و ... از ماشينهای درون شبكه اطلاعاتی كسب كند. بنابراين برای غلبه بر اين محدوديت يك بسته SYN-ACK (با شماره پورت 80) به سمت هدف ميفرستد. يك ديوار آتش معمولی با بررسی Source Port به اين بسته اجازه ورود به شبكه را ميدهد زيرا ظاهر آن نشان ميدهد كه توسط يك سرويس دهنده وب توليد گشته است و حامل داده های وب ميباشد. بسته به درون شبكه داخلی راه يافته و و چون ماشين داخلی انتظار دريافت آنرا نداشته پس از دريافت يكی از پاسخ های RESET يا ICMP Port Unreliable را برميگرداند. هدف نفوذگر بررسی فعال بودن چنين ماشينی بوده است و بدين ترتيب به هدف خود ميرسد. فيلتر بسته (يا ديوار آتش ) نتوانسته از اين موضوع باخبر شود! برای مقابله با چنين عملياتی ديوار آتش بايد فقط به آن گروه از بسته های SYN-ACK اجازه ورود به شبكه را بدهد كه در پاسخ به يك تقاضای SYN قبلی ارسال شده اند. همچنين بايد بشرطی بسته های ICMP Echo Reply بدرون شبكه هدايت شود كه حتما در پاسخ يك پيام ICMP Echo Request باشد. يعنی ديوار آتش بايد بتواند پيشينه (History) بسته های قبلی را حفظ كند تا در مواجهه با چنين بسته هايی درست تصميم بگيرد. ديوار های آتشی كه قادرند مشخصات ترافيك خروجی از شبكه را برای مدتی حفظ كنند و بر اساس پردازش آنها مجوز عبور صادر نمايند ديوار آتش هوشمند ناميده ميشوند.
البته نگهداری مشخصات ترافيك خروجی شبكه (يا ورودی) در يك فيلتر Stateful هميشگی نيست بلكه فقط كافی است كه ترافيك چند ثانيه آخر را به حافظه خود بسپارد! وجود فيلترهای Stateful باعث ميشود بسته هايی كه با ظاهر مجاز ميخواهند درون شبكه راه پيدا كنند از بسته های واقعی تميز داده شوند. بزرگترين مشكل اين فيلتر ها غلبه بر تاخير پردازش و حجم حافظه مورد نياز ميباشد.ولی در مجموع قابليت اعتماد بسيار بالاتری دارند و ضريب امنيت شبكه را افزايش خواهند داد. اكثر فيلترهای مدرن از اين تكنيك بهره گيری نموده اند. يك ديوار آتش يا فيلتر هوشمند و Stateful پيشينه ترافيك خروجی را برای چند ثانيه آخر به خاطر ميسپارد و بر اساس آن تصميم ميگيرد كه آيا ورود يك بسته مجاز است يا خير.
ديوار آتش مبتنی بر پراكسی (Proxy Based Firewall):
فيلترها و ديوارهای آتش معمولی و Stateful فقط نقش ايست و بازرسی بسته ها را ايفا ميكنند. هر گاه مجوز برقراری يك نشست صادر شد اين نشست بين دو ماشين داخلی و خارجی بصورت مستقيم (انتها به انتها) برقرار خواهد شد . بدين معنا كه بسته های ارسالی از طرفين پس از بررسی عينا تحويل آنها خواهد شد. 
فيلترهای مبتنی بر پراكسی رفتاری كاملا نتفاوت دارند:
وقتی ماشين مبدا تقاضای يك نشست (Session) مثل نشست FTP يا برقراری ارتباط TCP با سرويس دهنده وب را برای ماشين ارسال ميكند فرايند زير اتفاق ميافتد:
پراكسی به نيابت از ماشين مبدا اين نشست را برقرار ميكند. يعنيطرف نشست ديوار آتش خواهد بود نه ماشين اصلی! سپس يك نشست مستقل بين ديوار آتش و ماشين مقصد برقرار ميشود. پراكسی داده های مبدا را ميگيرد ، سپس از طريق نشست دوم برای مقصد ارسال می نمايد. بنابراين : 
در ديوار آتش مبتنی بر پراكسی هيچ نشست مستقيم و رو در رويی بين مبدا و مقصد شكل نمی گيرد بلكه ارتباط آنها بوسيله يك ماشين واسط برقرار ميشود. بدين نحو ديوار آتش قادر خواهد بود بر روی داده های مبادله شده در خلال نشست اعمال نفوذ كند. حال اگر نفوذگر بخواهد با ارسال بسته های كنترلی خاص مانند SYN-ACK كه ظاهرا مجاز به نظر می آيند واكنش ماشين هدف را در شبكه داخلی ارزيابی كند در حقيقت واكنش ديوار آتش را مشاهده ميكند و لذا نخواهد توانست از درون شبكه داخلی اطلاعات مهم و با ارزشی بدست بياورد. 
ديوار آتش مبتنی بر پراكسی در لايه سوم عمل ميكند و قادر است حتی بر داده های ارسالی در لايه كاربرد مثل محتوای نامه های الكترونيكی يا صفحات وب نظارت كند.
ديوار آتش مبتنی بر پراكسی به حافظه نسبتا زياد و CPU بسيار سريع نيازمندند و لذا نسبتا گران تمام ميشوند. چون ديوار آتش مبتنی بر ديوار آتش بايد تمام نشستهای بين ماشينهای درون و بيرون شبكهرا مديريت و اجرا كند لذا گلوگاه شبكه محسوب ميشود و هر گونه تاخير يا اشكال در پيكربندی آن ، كل شبكه را با بحران جدی مواجه خواهد نمود. 
ممكن است از شما سوال شود كه استفاده از كدام نوع ديوارهای آتش در شبكه ای كه امنيت داده های آن حياتی است منطقی تر و امن تر خواهد بود؟
اگر قرار باشد از ديوار آتش مبتنی بر پراكسی در شبكه استفاده شود اندكی از كارايی سرويس دهنده هايی كه ترافيك بالا (مثل سرويس دهنده وب) دارند كاسته خواهد شد زيرا پراكسی يك گلوگاه در شبكه محسوب ميشود. اگر سرويس دهنده ای را برای كل كاربران اينترنت پيكربندی كرده ايد بهتر است در پشت يك ديوار آتش مبتنی بر پراكسی قرار نگيرد.
در طرف مقابل فيلترها و ديوارهای آتش معمولی سريعند وليكن قابليت اطمينان كمتری دارند و نميتوان به آنها به عنوان حصار يك شبكه اطمينان نمود. در نتيجه بهترين پيشنهاد استفاده همزمان از هر دونوع ديوار آتش است. شبكههای متعلق به سازمانها يا موسسات تجاری در دو بخش سازماندهی و پيكربندی ميشوند:
-بخش عمومی شبكه شامل سرويس دهنده وب ، پست الكترونيكی و FTP كه به عموم كاربران اينترنت سرويس ميدهد. اين بخش اصطلاحا DMZ (بخش غير محرمانه غير نظامی!) نام دارد.
-بخش حصوصی يا محرمانه كه صرفا با هدف سرويس دهی به اعضای آن سازمانيا موسسه پياده سازی شده است.
بخش عمومی شبكه توسط يك فيلتر (معمولی يا هوشنمد) حفاظت ميشود تا از كارايی سرويس دهنده آن كاسته نشود. شبكه داخلی در پشت يك ديوار آتش مبتنی بر پراكسی پنهان ميشود تا ضمن غير قابل نفوذ بودن با اينترنت در ارتباط باشد. در چنين ساختاری يك نفوذگر خارجی برای برقراری ارتباط بايك ماشين داخلی دو مانع عمده بر سر راه دارد : فيلتر و ديوار آتش مبتنی بر پراكسی. حال حتی اگر بتواند با مكانيزم های متداول از سد فيلتر بگذرد پشت ديوار آتش متوقف خواهد شد.
ديوار های آتش شخصی:
يك ديوار آتش كل ماشينها شبكه داخلی را حفاظت ميكند. سوال مهم اينست كه در محيطهای معمولی مانند ISP كه هيچ ديوار آتش يا فيلتری نصب نشده و و ماشينهای اعضای شبكه بی حفاظ رها شده اند تكليف كاربران بی گناه چيست؟!!
بسياری از كاربران ISP كه از مودمهای معمولی يا سريع (مثل سری xDSL) برای اتصال به شبكه اينترنت استفاده ميكنند بدليل عدم وجود يك سيستم امنيتی قدرتمند به دام نفوذگران بدخواه می افتند و داده هايشان سرقت ميشود و يا مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند. اينگونه حوادث نادر نيست بلكه هر روز اتفاق می افتد. حال چگونه ميتوان از اين ماشينها حفاظت كرد؟

ديوار آتش شخصی (PersonalFirewall) يك ابزار نرم افزاری است كه روی ماشين شما نصب ميشود و ورود و خروج بسته ها به یا از ماشين را نظارت ميكند و مانع دسترسی غير مجاز به منابع شده و از داده ها حفاظت ميكند.
در اکثر نسخه های لینوکس و همچنین در ویندوز اکس پی هنگام نصب ، يك ديوار آتش با يكسری قواعد پيش فرض و نسبتا مطمئن بر روی ماشين كاربر فعال شده و ترافيك بسته ها را نظارت ميكند و حتی الامكان از دسترسی غير مجاز به آن جلوگيری ميكند. اگر کاربری بخواهد از ضریب تنظیمات امنیتی بالاتری بر خوردار شود  بايد سطوح امنیتی بالاتری را با پیکربندی فایروال در نظر بگیرد و یا از فایروالهای سخت افزاری علاوه بر فایروالهای ذکر شده استفاده نماید

فایروال IPTables ، زنجیره و قوانین :

1 . مقدمه :

موضوع مورد بحث در این مقاله، مفهوم جداول، زنجیرها (Chains) و قوانین (Rules) می باشد و اینکه به چه شکل می توان از آنها استفاده نمود تا یک کامپیوتر دارای سیستم عامل Linux را به یک فایروال تبدیل نمود.

در این مقاله هدف بررسی مجموعه دستورات لازم برای آنکه یک فایروال توسط IPTables راه اندازی شود، نمی باشد؛ بلکه فقط توسط یک نقشه فیزیکی شبکه سعی دارد تا جریان بسته و جایگاه جداول را در IPTables ارائه نماید. این دیاگرام می تواند سنگ بنای معرفی ویژگی ها، دستورات، و مفاهیم IPTables به شکل غیر فنی باشد. این مقاله صرفاً جنبه آشنایی برای افراد تازه کار داشته و در مقاله های بعدی موجود در سایت www.aidagroups.com می توانید اطلاعات تخصصی در مورد IPTables و نحوه پیکربندی آن بدست آورید.

2 . شبکه مُدل مورد استفاده :

بسیاری از متخصصان، دنیای شبکه و تجهیزات را به آن دلیل بر برنامه نویسی ترجیح می دهند که در دنیای شبکه همه چیز فیزیکی بوده و احساس راحتی بیشتری نسبت به دنیای برنامه نویسی بدست می آورند! درست یا غلط، من نیز همین خط مشی را برای این مقاله بر می گزینم. اجازه دهید در این مقاله بحث خود را بر روی یک شبکه واقعی که در طرح آن در شکل 1 آمده است، متمرکز نماییم. با این شبکه سعی خواهیم کرد تا در دنیای جالب و تا حدی پیچیده Netfilter و IPTables به کنکاش بپردازیم.

شبکه مورد بررسی در این مقاله از یک کامپیوتر پنتیوم IV ، دارای 512MB حافظهٔ RAM که بر روی مادربورد Gigabyte قرار دارد و دارای دو کارت شبکه از نوع D_link 538TX می باشد و در بازار کشورمان نیز بسیار فراوان است، تشکیل می گردد.

شکل 1 – شبکه مورد بررسی در این مقاله

| متاسفم! قرار بود این مقاله برای تازه کاران باشد. بنابراین اجازه دهید همان سیاست قبلی را دنبال کنیم. به عنوان مدل در این مقاله از این کامپیوتر PC با دو کارت شبکه ( Network Interface Card = NIC )، استفاده می کنیم. همانگونه که در دنیای سیستم عامل Linux مرسوم است، این دو کارت با اسامی eth0 و eth1 در شکل فوق نشان داده شده اند. Eth مخفف کلمه Ethernet بوده و نشان دهنده آن است که این کارت ها، کارت شبکه می باشند. یکی از این کارت های شبکه به یک سوئیچ متصل شده است. این سوئیچ شبکه داخلی سازمان را تشکیل داده است که در شکل نیامده است. بنابراین شبکه داخلی سازمان دارای توپولوژی star ( ستاره ای ) میباشد. کارتی که به شبکه داخلی متصل می گردد، در شکل با نام lan نشان داده شده است. گاهی در کتاب ها به آن کارت آبی ( نشانه اطمینان و عدم وجود خطر ) و یا کارت Internal ( به معنی داخلی ) نیز می گویند. کارت دوم به یک مودم ADSL متصل شده و از طریق آن به اینترنت دسترسی دارد. این کارت در شکل با نام ext که مخفف کلمه External ( به معنی خارجی است )، مشخص شده است. چون این کارت به سمتی که در آن خطر وجود دارد، گاهی به این کارت، کارت قرمز نیزمی گویند. هدف از ایجاد این شبکه آن است که بتوان شبکه داخلی را تحت کنترل داشت و توسط فایروال جلوی نفوذ افراد مزاحم از اینترنت به شبکه داخلی را گرفت. با این طرح، اجازه دهید معرفی مفاهیم پایه IPTables را آغاز نماییم. فقط به خاطر داشته باشید، این مقاله یک مرجع کامل IPTables نیست و فقط سعی دارد جای آن چیزی را که در بسیاری از مقالات تخصصی خالی است، پرکند. 3 . معرفی بسته نرم افزاری IPTables : در زیر معرفی مختصری که در سایت رسمی پشتیبانی از IPTables به آدرس www.netfilter.org آمده است، ارائه می گردد: Netfilter و IPTables ساختاری نرم افزاری درون کرنل 2.4.x و کرنل 2.6.x می باشد که باعث می شود به کمک آن بتوان packet filtering ( فیلتر کردن بسته های پرتکل معرفی )، NAT ( ترجمه آدرس شبکه ) و سایر اعمال مربوط به بسته ها ( mangle ) را انجام داد. اجازه دهید در مورد بعضی از اطلاعات موجود در تعریف فوق توضیح دهم. |  |
| --- | --- |
| بسته ها ( Packet )، واحد داده پروتکلی است که در لایه شبکه مدل OSI در حال عمل می باشد. "واحد داده پروتکل" با کلمه مخفف PDU که از عبارت Protocol Data Unit می باشد، نشان داده می شود. PDU ها برای پروتکل های مختلف و در لایه های متفاوت OSI با یکدیگر تفاوت دارد. مثلاً PDU ( یعنی واحد داده پروتکل ) در لایه 2، فریم می باشد در حالیکه در لایه 3، بسته است. |  |  |
| گاهی اوقات اصطلاح PDU باعث سردرگمی تازه واردان به دنیای شبکه می گردد. مثلاً وقتی می گویند PDU در حال حرکت بر روی رسانه (سیم) و یا در لایه دوم، منظور فریم است. بسته ها که مربوط به لایه سوم ( یعنی Network ) می باشند، درون فریم ها قرار می گیرند. در صورتیکه با ساختار یک بسته آشنا باشیم، می توانیم محتویات آنرا وارسی کرده و براساس این محتویات و به کمک قوانینی خاص، به انتخاب از بین بسته ها بپردازیم. یکی از وظایف مهم IPTables نیز همیم می باشد که براساس قوانین (rule)، محتویات بسته ها را بررسی کرده و به بعضی اجازه عبور بدهد و یا جلوی عبور گروهی دیگر را بگیرد. |  |  |
| IPTables یک نرم افزار است. کسانی که با نسخه های قدیمی تر خانواده Linux مانند Read Hat 7.x سروکار داشته اند، IPChain را به خاطر می آورند. IPChain یک فایروال قدیم است که به نوعی پدر بزرگ IPTable محسوب می گردد! IPTables به کمک Netfilter ساخته شده است و دارای مجموعه ای از دستورات خاص خط فرمانی است که توسط آن می توان قوانین را نوشت. مثلاً طبق این قوانین می گوییم اگر بسته ها از کامپیوتر با آدرس IP، 192.168.0.1 بود، آنها را حذف کن! | • |  |
| NAT که مخفف Network Address Translation می باشد و به معنی "ترجمه آدرس شبکه" است، استانداردی است که باعث می گردد، برای انتقال بسته های داده بر روی شبکه داخلی از یک مجموعه آدرس IP و برای ترافیک خارجی از مجموعه دیگری از آدرس های IP استفاده شود. در شکل 1، کامپیوتر موجود بین دو شبکه داخلی و خارجی، می تواند نقش یک وسیله ترجمه کننده آدرس IP یا NAT را بازی کند. این کامپیوتر، آدرس های IP موجود در سمت داخلی شبکه را به آدرس های IP خارجی که بر روی سمت خارجی شبکه و یا اینترنت مورد استفاده هستند، ترجمه میکند. یکی از دلایل این کار و استفاده از NAT آن است که کاربران می توانند آدرس های داخلی خود را از دید کاربران بیرونی مخفی کرده و به آنها یک آدرس دیگر را نشان دهند. امکان راه اندازی NAT در سیستم عامل Windows 2003، خانواده های مختلف Linux و روترهای Cisco وجود دارد. | • |  |
| Mangling به معنای "پیچاندن" و یا "تغییر فرم دادن" و ... می باشد! در دنیای IPTable این اصطلاح زیاد شنیده می شود. ولی چه چیزی قرار است تغییر یابد؟ Mangling (یا تغییر محتویات) به کرنل این امکان را می دهد تا محتویات فیلدهای خاصی در Header مربوط به بسته ها را تغییر دهد. ولی چرا باید محتویات فیلدها تغییر یابد؟ حتماً توضیح در مورد NAT را فراموش نکرده اید. وظیفه NAT آن بود که یک آدرس را به آدرس دیگری تبدیل کند. مثلاً آدرس IP فرستنده یک بسته از 192.168.0.5 به 80.40.50.60 عوض شود. آدرس فرستنده در یکی از فیلدهای Header ذخیره شده است و به کمک Mangling می توان محتویات این فیلد را تغییر داد |  |  |
| Netfilter مانند تعدادی قلاب درون کرنل می باشد که به ماجول های درون کرنل اجازه می دهد تا هر دفعه که یک بسته از قلابی عبور می کند، یک تابع را صدا بزند و در صورت نیاز عکس العملی نشان دهد. IPTables از قلاب های کرنل استفاده نموده و هر وقت بسته ای عبور می کند، پیش از آنکه بتواند به یک شبکه خاص ارسال گردد، آنرا چک می کند. برای آنکه بتوان از IPTables استفاده نمود، باید قابلیت پشتیبانی از آن در کرنل ایجاد شده باشد و سرویس نیز باید پیکربندی و اجرا شده باشد. خوشبختانه این ویژگی در اکثر خانواده های Linux وجود دارد ولی ممکن است به دلایلی فعال نباشد و یا در حالت متوسط فعال شده باشد و با حداکثر قدرت کار نکند! علت آن است که IPTables وقتی به حالت حداکثر فعال گردد، بسیار سخت گیر می شود و ممکن است بسیاری از اعمال جاری شبکه ای نیز از کار بیفتد. با راه اندازی فایروال، تعدادی قانون (rule) و زنجیر (chain) ایجاد می گردد و برای بسته هایی که می خواهند بین شبکه های متصل به فایروال انتقال یابند، استفاده می گردد. | • |  |
| 4 . ساختار IPTables : برای استفاده از IPTables باید با اجزاء سازنده آن آشنا شد. فایروال IPTables دارای 3 عنصر اصلی میباشد که در شکل 2 آمده است. این 3 بلاک سازنده ساختار فایروال عبارتند از: جدول، زنجیر و قانون. شکل 2 – اجزاء سازنده فایروال IPTables |  |
| Rule یا قانون، دربرگیرنده دستوری است که برای انتخاب بسته ها و انجام یک کار بر روی آن باید بکار رود. مثلاً: تمام بسته های ارسال شده از مبدا 192.168.0.1، حذف شوند. یا آدرس IP مبدا تمام بسته های ارسال شده از کامپیوتر 192.168.0.5 به 80.40.50.60 تغییر یابد. این موارد دو نمونه rule را نشان می دهند که خود از یک بخش مربوط به انتخاب و دسته بندی و یک بخش مربوط به یک عملکرد تشکیل می گردند. Chain یا زنجیر، مجموعه ای از قوانین می باشد. مثلاً دو قانون بالا می توانند با یکدیگر تشکیل یک chain به نام testchn را بدهند. Table یا جدول، مجموعه ای از زنجیرها می باشد. مثلاً chain فوق با دو chain دیگر به نام های فرضی mainchn و changechn تشکیل یک جدول به نام input_tbl را بدهند. IPTables به شکل پیش فرض دارای 3 جدول اصلی به نام های filter ، nat و mangle می باشد. البته میتوان برحسب نیاز جداول دیگری را نیز به این مجموعه اضافه نمود. این جداول توسط کاربران و برای دسته بندی chain ها و rule های تعریف شده توسط خودشان کاربرد دارد. هر زمانی هم که بخواهند جداول خود را حذف نمایند ولی 3 جدول پیش فرض filter ، nat و mangle قابل حذف نیستند. در زیر توضیحی در مورد هر کدام از جداول سه گانه فوق ارائه می گردد: |  |
| جدول filter : در بر گیرنده کلیه قوانین و chain های فیلتر نمودن بسته ها می باشد. مثلاً قوانین مربوط به حذف بسته های ارسالی از سوی شبکه 172.16.0.0 و یا صدور مجوز عبور برای بسته های ارسالی از کامپیوتر 10.10.5.8 و ... همگی در این جدول قرار می گیرند. علاوه بر اینها می توان قوانینی در این جدول تعریف کرد که بسته های مربوط به یک پورت و پروتکل خاص مثلاً پورت 80 که مربوط به پروتکل http (یا همان وب) است اجازه عبور داشته باشند ولی بسته های مربوط به پورت 21 یا پروتکل ftp اجازه عبور نداشته باشند. پس وظیفه اصلی این جدول نگهداری قوانین فیلتر کننده و یا قوانینی است که فیلتر نمی کنند. عمل فیلتر کردن و یا فیلتر نکردن براساس معیارهای گوناگون مانند آدرس IP مبدا و مقصد و یا شماره پورت و ... صورت می پذیرد. | • |  |
| جدول nat : توضیح در مورد nat را که به خاطر دارید. این جدول در بر گیرنده کلیه قوانین و chain هایی است که وظیفه ترجمه آدرس IP را برعهده دارند. بعنوان مثال قانون زیر را در نظر بگیرید: |  |  |
| اگر بسته ای از کامپیوتر 10.10.10.8 ارسال شد، آدرس IP فرستنده را به 80.50.60.90 تغییر بدهید. این قانون عملی در مورد فیلتر انجام نمی دهد، بلکه عمل ترجمه آدرس را انجام می دهد. بنابراین جای آن در جدول filter نبوده و باید در جدول nat قرار گیرد. |  |  |
| جدول mangle : کلیه اعمال پیشرفته، مربوط به دستکاری فیلدهای header در بسته های ارسالی در شبکه توسط قوانین موجود در این جدول صورت می گیرد. تفاوت جدول nat و mangle در آن است که فقط قوانین مربوط به تغییر آدرس IP و یا پورت در جدول nat قرار می گیرند ولی سایر قوانین مربوط به تغییر فیلدهای header که در حالت پیشرفته کاربرد دارند، در جدول mangle جای می گیرند. | • |  |
| درون هرکدام از این جداول، تعدادی chain به شکل پیش فرض قرار می گیرد. از جمله این chain ها میتوان به 8 عدد chain اصلی که در زیر آمده است، اشاره کرد: |  |
| chain های input، forward و output جدول filter 1 chain های prerouting و postrouting جدول nat 2 chain های prerouting ، input و output جدول mangle 3 |  |
| البته این ها فقط تعدادی از chain های پیش فرض بوده و علاوه بر تمام chain های پیش فرض امکان ساخت chain توسط کاربران نیز وجود دارد. شکل 3 نشان می دهد که در شبکه مدل مورد بحث در این مقاله، نحوه حرکت بسته ها چگونه می باشد و قوانین موجود در جدول های IPTable، در چه نقاطی بسته های ورودی و یا خروجی به فایروال را مورد بررسی قرار می دهند. شکل 3 – نحوه حرکت بسته ها در شبکه مدل و جایگاه هر جدول |  |

مدیر شبکه می تواند کل ساختار IPTables و یا فقط قسمتی از آن را بر روی هر اینترفیس کامپیوتر فعال نماید. عملکرد IPTables باعث می شود تا یک کامپیوتر تبدیل به فایروال گردد.

همانطور که در شکل 3 مشخص است، مسیر حرکت یک بسته از شبکه خارجی به داخل و برعکس در دو نمودار جدا نشان داده شده است. جریان بسته درون این ساختار بدین شکل می باشد:

به هنگام ورود یک بسته به فایروال از طریق کارت شبکه eth0، اولین قسمت زنجیر prerouting در جدول mangle می باشد. این ترکیب را با mangle / prerouting نشان می دهیم. اگر به یاد داشته باشید، mangling (تغییر محتویات) باعث می شود که کرنل بتواند فیلدهای خاصی در header را تغییر دهید. قوانین موجود در این زنجیر این عمل را ممکن می سازند.

از mangle / prerouting ، بسته وارد nat / prerouting می شود. قبلاً بیان گردید که nat برای ترجمه آدرس IP از یک شبکه به شبکه دیگر بکار می رود. قوانین موجود در این زنجیر، می توانند آدرس IP مقصد و یا آدرس پورت مقصد را عوض کنند.

بنابراین اگر بر روی یک فایروال IPTables بخواهیم قوانینی بنویسیم که تمام بسته های ورودی به فایروال از سوی کاربران اینترنتی، اگر مربوط به پروتکل http بودند، به سمت آدرس 192.168.5.5 روی شبکه داخلی هدایت شوند، باید در nat / prerouting ، آدرس مقصد تمام بسته های ورودی مربوط به http را به 192.168.5.5 تغییر داد.

بنابراین به خاطر داشته باشید :

nat / prerouting  برای تغییر آدرس IP مقصد و یا آدرس پورت مقصد می باشد. بخش Route که در شکل آمده است، یک جدول یا زنجیر و یا rule نباشد. Roué فقط قسمتی است که تصمیم می گیرد بسته باید به کدام زنجیر و کدام جدول ارسال شود. اساس تصمیم گیری نیز آدرس IP مقصد است. بنابراین بخش route (مسیریابی) ، آدرس IP مقصد بسته را check می کند. اگر آدرس IP مقصد بسته، مساوی آدرس IP خود فایروال باشد، معلوم است که بسته برای فایروال ارسال شده و route بسته را به قسمت mangle / input ارسال می نماید. اگر آدرس IP مقصد هر چیز دیگری باشد، route بسته را به filter / forward ارسال می کند. قسمت filter / input  ، تمام بسته هایی را که می خواهند به فایروال وارد شوند را مورد بررسی قرار میدهد. این زنجیر حاوی قوانینی است که معین می کند آیا یک بسته مورد قبول می باشد و یا باید بلاک شود. به عبارت ساده یک فیلتر کننده بسته یا packet-filter می باشد

یک قسمت دیگر بر روی شکل با عنوان local process یا پراسس های محلی مشخص شده است. بعضی از پراسس های موجود بر روی فایروال ممکن است بخواهند از طریق کارت شبکه با سایر وسایل و سرویس های موجود روی شبکه ارتباط برقرار نمایند. یک مثال از این دسته می تواند ping کردن کامپیوترهای دیگر از پشت فایروال، و یا موجود بودن سرویس DNS و یا سرویس NTP بر روی کامپیوتر فایروال باشد.

این نوع بسته ها ابتدا به mangle / output وارد می شوند. زنجیر mangle / output عملکردی شبیه به  mangle / prerouting دارند. ولی تفاوت در این است که فقط بسته هایی که توسط خود فایروال تولید می شوند، به زنجیر mangle / output وارد می شوند.

زنجیر filter / output ، بسته هایی را که از فایروال خارج می شوند را مدیریت می کند. این زنجیر شامل قوانینی هستند که مشخص می کنند که آیا یک بسته باید موردقبول قرار گیرد و یا بلاک شود. به عبارت ساده، این بخش نیز یک packet-filter می باشد. در مسیر موازی، زنجیر filter / forward بسته هایی را که از شبکه خارجی به سمت شبکه داخلی فرستاده می شوند را مورد بررسی قرار داده و براساس ویژگیهای بسته آنرا حذف کرده و یا به آن اجازه عبور می دهند.

nat / postrouting ، آخرین نقطه در مسیر حرکتی بسته ها می باشد. این زنجیر در بر گیرنده قوانینی است که توسط آن می توان آدرس IP مبدا و یا شماره پورت مبدا یک بسته عبوری را تغییر داد. پس یادآوری می کنیم زنجیر nat / prerouting در برگیرنده قوانینی است که آدرس IP مقصد و یا پورت مقصد را عوض می کنند ولی در nat / postrouting قوانینی داریم که آدرس IP مبدا و شماره پورت مبدا را عوض می کنند.

5 . خلاصه :

IPTables یک فایروال است که به کمک ابزار Netfilter ، ساخته شده است. نسل قبل از IPTables با نام IPchains شناخته می شود. درون IPTables ، جداول، زنجیرها و قوانین را داریم. زنجیرها در ارتباط خاصی با یکدیگر قرار دارند که در شکل 3 نشان داده شد. به شکل خلاصه کاربرد هرکدام از جداول و زنجیر درون آنها مطابق جدول 1 می باشد:

| نام زنجیر / نام جدول | توضیح |
| --- | --- |
| mangle / prerouting | به ندرت استفاده می شود |
| nat / prerouting | تغییر آدرس IP مقصد و پورت مقصد |
| filter / forward | انتقال (forward) بسته از یک شبکه به شبکه دیگر و کنترل آن |
| nat / postrouting | تغییر آدرس IP مبدا و پورت مبدا |
| filter / input | زنجیر input که بسته های ورودی به خود فایروال را چک می کند |
| mangle / input | به ندرت استفاده می شود |
| mangle / output | به ندرت استفاده می شود |
| filter / output | زنجیر output که بسته های خروجی از خود فایروال را چک می کند |

جدول 1 - خلاصه کاربرد هر جدول و زنجیر درون آن

این مقاله صرفاً معرفی ساختار IPTables بوده و جهت آشنایی با مفاهیم اولیه مطرح در این فایروال ارائه گردیده است. اطلاعات بدست آمده از این متن، پایه مورد نیاز برای آشنایی و استفاده هوشمندانه از دستورات فایروال IPTables و پیکربندی آن می باشد. یکی از توانایی های متخصصان واحد امنیت شرکت "آینده یاوران داده های امن" ، تنظیم و پیکربندی انواع فایروال سخت افزاری و نرم افزاری، از جمله IPTables می باشد.

رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده

امروزه امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است. تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد. در بسیاری از صنایع، امنیت به شکل پیشرفته یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. {گروه امداد امنیت کامپیوتری ایران}

در این سلسله مقالات رویکردی لایه بندی شده برای امن سازی شبکه به شما معرفی می گردد.  این رویکرد هم یک استراتژی تکنیکی است که ابزار و امکان مناسبی را در سطوح مختلف در زیرساختار شبکه شما قرار می دهد و هم یک استراتژی سازمانی است که مشارکت همه از هیأت مدیره تا قسمت فروش را می طلبد.

رویکرد امنیتی لایه بندی شده روی نگهداری ابزارها و سیستمهای امنیتی و روال ها در پنج لایه مختلف در محیط فناوری اطلاعات متمرکز می گردد.

۱- پیرامون

۲- شبکه

۳- میزبان

۴- برنامه  کاربردی

۵- دیتا

در این سلسله مقالات هریک از این سطوح تعریف می شوند و یک دید کلی از ابزارها و سیستمهای امنیتی گوناگون که روی هریک عمل می کنند، ارائه می شود. هدف در اینجا ایجاد درکی در سطح پایه از امنیت شبکه و پیشنهاد یک رویکرد عملی مناسب برای محافظت از دارایی های دیجیتال است. مخاطبان این سلسله مقالات متخصصان فناوری اطلاعات، مدیران تجاری و تصمیم گیران سطح بالا هستند.

محافظت از اطلاعات اختصاصی به منابع مالی نامحدود و عجیب و غریب نیاز ندارد. با درکی کلی از مسأله،  خلق یک طرح امنیتی استراتژیکی و تاکتیکی می تواند تمرینی آسان باشد. بعلاوه، با رویکرد عملی که در اینجا معرفی می شود، می توانید بدون هزینه کردن بودجه های کلان، موانع موثری بر سر راه اخلال گران امنیتی ایجاد کنید.

افزودن به ضریب عملکرد هکرها

متخصصان امنیت شبکه از اصطلاحی با عنوان ضریب عملکرد (work factor) استفاده می کنند که مفهومی مهم در پیاده سازی امنیت لایه بندی است. ضریب عملکرد بعنوان میزان تلاش مورد نیاز توسط یک نفوذگر بمنظور تحت تأثیر قراردادن یک یا بیشتر از سیستمها و ابزار امنیتی تعریف می شود که باعث رخنه کردن در شبکه می شود. یک شبکه با ضریب عملکرد بالا به سختی مورد دستبرد قرار می گیرد در حالیکه یک شبکه با ضریب عملکرد پایین می تواند نسبتاً به راحتی مختل شود. اگر هکرها تشخیص دهند که شبکه شما ضریب عملکرد بالایی دارد، که فایده رویکرد لایه بندی شده نیز هست، احتمالاً شبکه شما را رها می کنند و به سراغ شبکه هایی با امنیت پایین تر می روند و این دقیقاً همان چیزیست که شما می خواهید.

تکنولوژی های بحث شده در این سری مقالات مجموعاً رویکرد عملی خوبی برای امن سازی دارایی های دیجیتالی شما را به نمایش می گذارند. در یک دنیای ایده آل، شما بودجه و منابع را برای پیاده سازی تمام ابزار و سیستم هایی که بحث می کنیم خواهید داشت. اما متأسفانه در چنین دنیایی زندگی نمی کنیم. بدین ترتیب، باید شبکه تان را ارزیابی کنید – چگونگی استفاده از آن، طبیعت داده های ذخیره شده، کسانی که نیاز به دسترسی دارند، نرخ رشد آن و غیره – و سپس ترکیبی از سیستم های امنیتی را که بالاترین سطح محافظت را ایجاد می کنند، با توجه به منابع در دسترس پیاده سازی کنید.

مدل امنیت لایه بندی شده

در این جدول مدل امنیت لایه بندی شده و بعضی از تکنولوژی هایی که در هر سطح مورد استفاده قرار می گیرند، ارائه شده اند. این تکنولوژی ها با جزئیات بیشتر در بخش های بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

| ردیف | سطح امنیتی | ابزار و سیستم های امنیتی قابل استفاده |
| --- | --- | --- |
| ۱ | پیرامون | · فایروال · آنتی ویروس در سطح شبکه · رمزنگاری شبکه خصوصی مجازی |
| ۲ | شبکه | · سیستم تشخیص/جلوگیری از نفوذ (IDS/IPS) · سیستم مدیریت آسیب پذیری · تبعیت امنیتی کاربر انتهایی · کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر |
| ۳ | میزبان | · سیستم تشخیص نفوذ میزبان · سیستم ارزیابی آسیب پذیری میزبان · تبعیت امنیتی کاربر انتهایی · آنتی ویروس · کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر |
| ۴ | برنامه کاربردی | · سیستم تشخیص نفوذ میزبان · سیستم ارزیابی آسیب پذیری میزبان · کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر · تعیین صحت ورودی |
| ۵ | داده | · رمزنگاری · کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر |

سطح ۱: امنیت پیرامون

منظور از پیرامون، اولین خط دفاعی نسبت به بیرون و به عبارتی به شبکه غیرقابل اعتماد است. «پیرامون» اولین و آخرین نقطه تماس برای دفاع امنیتی محافظت کننده شبکه است. این ناحیه ای است که شبکه به پایان می رسد و اینترنت آغاز می شود. پیرامون شامل یک یا چند فایروال و مجموعه ای از سرورهای به شدت کنترل شده است که در بخشی از پیرامون قرار دارند که بعنوان DMZ (demilitarized zone) شناخته می شود. DMZ معمولاً وب سرورها، مدخل ایمیل ها، آنتی ویروس شبکه و سرورهای DNS  را دربرمی گیرد که باید در معرض اینترنت قرار گیرند. فایروال قوانین سفت و سختی در مورد اینکه چه چیزی می تواند وارد شبکه شود و چگونه سرورها در DMZ می توانند با اینترنت و شبکه داخلی تعامل داشته باشند، دارد.

پیرامون شبکه، به اختصار، دروازه شما به دنیای بیرون و برعکس، مدخل دنیای بیرون به شبکه شماست.

تکنولوژیهای زیر امنیت را در پیرامون شبکه ایجاد می کنند:

·   فایروال ـ معمولاً یک فایروال روی سروری نصب می گردد که به بیرون و درون پیرامون شبکه متصل است. فایروال سه عمل اصلی انجام می دهد ۱- کنترل ترافیک ۲- تبدیل آدرس و ۳- نقطه پایانی VPN. فایروال کنترل ترافیک را با سنجیدن مبداء و مقصد تمام ترافیک واردشونده و خارج شونده انجام می دهد و تضمین می کند که تنها تقاضاهای مجاز اجازه عبور دارند. بعلاوه، فایروال ها به شبکه امن در تبدیل آدرس های IP داخلی به آدرس های قابل رویت در اینترنت کمک می کنند. این کار از افشای اطلاعات مهم درباره ساختار شبکه تحت پوشش فایروال جلوگیری می کند. یک فایروال همچنین می تواند به عنوان نقطه پایانی تونل های VPN (که بعداً بیشتر توضیح داده خواهد شد) عمل کند. این سه قابلیت فایروال را تبدیل به بخشی واجب برای امنیت شبکه شما می کند.

·   آنتی ویروس شبکه ـ  این نرم افزار در DMZ نصب می شود و محتوای ایمیل های واردشونده و خارج شونده را با پایگاه داده ای از مشخصات ویروس های شناخته شده مقایسه می کند.  این آنتی ویروس ها آمد و شد ایمیل های آلوده را مسدود می کنند و آنها را قرنطینه می کنند و سپس به دریافت کنندگان و مدیران شبکه اطلاع می دهند. این عمل از ورود و انتشار یک ایمیل آلوده به ویروس در شبکه جلوگیری می کند و جلوی گسترش ویروس توسط شبکه شما را می گیرد. آنتی ویروس شبکه، مکملی برای حفاظت ضدویروسی است که در سرور ایمیل شما و کامپیوترهای مجزا صورت می گیرد. بمنظور کارکرد مؤثر، دیتابیس ویروس های شناخته شده باید به روز نگه داشته شود.

·   VPNـ یک شبکه اختصاصی مجازی (VPN) از رمزنگاری سطح بالا برای ایجاد ارتباط امن بین ابزار دور از یکدیگر، مانند لپ تاپ ها و شبکه مقصد استفاده می کند. VPN اساساً یک تونل رمزشده تقریباً با امنیت و محرمانگی یک شبکه اختصاصی اما از میان اینترنت ایجاد می کند. این تونل VPN می تواند در یک مسیریاب برپایه VPN، فایروال یا یک سرور در ناحیه DMZ پایان پذیرد. برقراری ارتباطات VPN برای تمام بخش های دور و بی سیم شبکه یک عمل مهم است که نسبتاً آسان و ارزان پیاده سازی می شود.

مزایا

تکنولوژی های ایجاد شده سطح پیرامون سال هاست که در دسترس هستند، و بیشتر خبرگان IT با تواناییها و نیازهای عملیاتی آنها به خوبی آشنایی دارند. بنابراین، از نظر پیاده سازی آسان و توأم با توجیه اقتصادی هستند. بعضیاز فروشندگان راه حل های سفت و سختی برای این تکنولوژیها ارائه می دهند و بیشتر آنها به این دلیل پر هزینه هستند.

معایب

از آنجا که بیشتر این سیستم ها تقریباً پایه ای هستند و مدت هاست که در دسترس بوده اند، بیشتر هکرهای پیشرفته روش هایی برای دور زدن آنها نشان داده اند. برای مثال، یک ابزار آنتی ویروس نمی تواند ویروسی را شناسایی کند مگر اینکه از قبل علامت شناسایی ویروس را در دیتابیس خود داشته باشد و این ویروس داخل یک فایل رمزشده قرار نداشته باشد. اگرچه VPN رمزنگاری مؤثری ارائه می کند، اما کار اجرایی بیشتری را برروی کارمندان IT تحمیل می کنند، چرا که کلیدهای رمزنگاری و گروه های کاربری باید بصورت مداوم مدیریت شوند.

ملاحظات

پیچیدگی معماری شبکه شما می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای روی میزان اثر این تکنولوژی ها داشته باشد. برای مثال، ارتباطات چندتایی به خارج احتمالاً نیاز به چند فایروال و آنتی ویروس خواهد داشت. معماری شبکه بطوری که تمام این ارتباطات به ناحیه مشترکی ختم شود، به هرکدام از تکنولوژی های مذکور اجازه می دهد که به تنهایی پوشش مؤثری برای شبکه ایجاد کنند.

انواع ابزاری که در DMZ شما قرار دارد نیز یک فاکتور مهم است. این ابزارها چه میزان اهمیت برای کسب و کار شما دارند؟ هرچه اهمیت بیشتر باشد، معیارها و سیاست های امنیتی سفت و سخت تری باید این ابزارها را مدیریت کنند.

سطح ۲-  امنیت شبکه

سطح شبکه در مدل امنیت لایه بندی شده به WAN و LAN داخلی شما اشاره دارد. شبکه داخلی شما ممکن است شامل چند کامپیوتر و سرور و یا شاید پیچیده تر یعنی شامل اتصالات نقطه به نقطه به دفترهای کار دور باشد. بیشتر شبکه های امروزی در ورای پیرامون، باز هستند؛ یعنی هنگامی که داخل شبکه قرار دارید، می توانید به راحتی در میان شبکه حرکت کنید. این قضیه بخصوص برای سازمان های کوچک تا متوسط صدق می کند که به این ترتیب این شبکه ها برای هکرها و افراد بداندیش دیگر به اهدافی وسوسه انگیز مبدل می شوند. تکنولوژی های ذیل امنیت را در سطح شبکه برقرار می کنند:

·   IDSها (سیستم های تشخیص نفوذ) و IPSها (سیستم های جلوگیری از نفوذ) ـ تکنولوژیهای IDS و IPS ترافیک گذرنده در شبکه شما را با جزئیات بیشتر نسبت به فایروال تحلیل می کنند. مشابه سیستم های آنتی ویروس، ابزارهای IDS و IPS ترافیک را تحلیل و هر بسته اطلاعات را با پایگاه داده ای از مشخصات حملات شناخته شده مقایسه می کنند. هنگامی که حملات تشخیص داده می شوند، این ابزار وارد عمل می شوند. ابزارهای IDS مسؤولین IT را از وقوع یک حمله مطلع می سازند؛ ابزارهای IPS یک گام جلوتر می روند و بصورت خودکار ترافیک  آسیب رسان را مسدود می کنند. IDSها و IPSها مشخصات مشترک زیادی دارند. در حقیقت، بیشتر IPSها در هسته خود یک IDS دارند. تفاوت کلیدی بین این تکنولوژی ها از نام آنها استنباط می شود. محصولات IDS تنها ترافیک آسیب رسان را تشخیص می دهند، در حالیکه محصولات IPS از ورود چنین ترافیکی به شبکه شما جلوگیری می کنند. پیکربندی های IDS و IPS  استاندارد در شکل نشان داده شده اند:

·   مدیریت آسیب پذیری – سیستم های مدیریت آسیب پذیری دو عملکرد مرتبط را انجام می دهند: (۱) شبکه را برای آسیب پذیری ها پیمایش می کنند و (۲)روند مرمت آسیب پذیری یافته شده را مدیریت می کنند. در گذشته، این تکنولوژی VA )تخمین آسیب پذیری( نامیده می شد. اما این تکنولوژی اصلاح شده است، تا جاییکه بیشتر سیستم های موجود، عملی بیش از تخمین آسیب پذیری ابزار شبکه را انجام می دهند.

سیستم های مدیریت آسیب پذیری ابزار موجود در شبکه را برای یافتن رخنه ها و آسیب پذیری هایی که می توانند توسط هکرها و ترافیک آسیب رسان مورد بهره برداری قرار گیرند، پیمایش می کنند. آنها معمولاً پایگاه داده ای از قوانینی را نگهداری می کنند که آسیب پذیری های شناخته شده برای گستره ای از ابزارها و برنامه های شبکه را مشخص می کنند. در طول یک پیمایش، سیستم هر ابزار یا برنامه ای را با بکارگیری قوانین مناسب می آزماید.

همچنانکه از نامش برمی آید، سیستم  مدیریت آسیب پذیری شامل ویژگیهایی است که روند بازسازی را مدیریت می کند. لازم به ذکر است که میزان و توانایی این ویژگی ها در میان محصولات مختلف، فرق می کند.

·   تابعیت امنیتی کاربر انتهایی – روش های تابعیت امنیتی کاربر انتهایی به این طریق از شبکه محافظت می کنند که تضمین می کنند کاربران انتهایی استانداردهای امنیتی تعریف شده را قبل از اینکه اجازه دسترسی به شبکه داشته باشند، رعایت کرده اند. این عمل جلوی حمله به شبکه از داخل خود شبکه را از طریق سیستم های ناامن کارمندان و ابزارهای VPN و RAS می گیرد.

روش های امنیت نقاط انتهایی براساس آزمایش هایی که روی سیستم هایی که قصد اتصال دارند، انجام می دهند، اجازه دسترسی می دهند. هدف آنها از این تست ها معمولاً برای بررسی  (۱) نرم افزار مورد نیاز، مانند سرویس پک ها، آنتی ویروس های به روز شده و غیره و (۲) کاربردهای ممنوع مانند اشتراک فایل و نرم افزارهای جاسوسی است.

·   کنترل دسترسی\تأیید هویت – کنترل دسترسی نیازمند تأیید هویت کاربرانی است که به شبکه شما دسترسی دارند. هم کاربران و هم ابزارها باید با ابزار کنترل دسترسی در سطح شبکه کنترل شوند.

نکته: در این سلسله مباحث،  به کنترل دسترسی و تأییدهویت در سطوح شبکه، میزبان، نرم افزار و دیتا در چارچوب امنیتی لایه بندی شده می پردازیم. میان طرح های کنترل دسترسی بین لایه های مختلف همپوشانی قابل توجهی وجود دارد. معمولاً تراکنش های تأیید هویت در مقابل دید کاربر اتفاق می افتد. اما به خاطر داشته باشید که کنترل دسترسی و تأیید هویت مراحل پیچیده ای هستند که برای ایجاد بیشترین میزان امنیت در شبکه، باید به دقت مدیریت شوند.

مزایا

تکنولوژی های IDS، IPS و مدیریت آسیب پذیری تحلیل های پیچیده ای روی تهدیدها و آسیب پذیری های شبکه انجام می دهند. در حالیکه فایروال به ترافیک، برپایه مقصد نهایی آن اجازه عبور می دهد، ابزار IPS و IDS تجزیه و تحلیل عمیق تری را برعهده دارند، و بنابراین سطح بالاتری از محافظت را ارائه می کنند. با این تکنولوژی های پیشرفته، حملاتی که داخل ترافیک قانونی شبکه وجود دارند و می توانند از فایروال عبور کنند، مشخص خواهند شد و قبل از آسیب رسانی به آنها خاتمه داده خواهند شد.

سیستم های مدیریت آسیب پذیری روند بررسی آسیب پذیری های شبکه شما را بصورت خودکار استخراج می کنند. انجام چنین بررسی هایی به صورت دستی با تناوب مورد نیاز برای تضمین امنیت، تا حدود زیادی غیرعملی خواهد بود. بعلاوه، شبکه ساختار پویایی دارد. ابزار جدید، ارتقاءدادن نرم افزارها و وصله ها، و افزودن و کاستن از کاربران،  همگی می توانند آسیب پذیری های جدید را پدید آورند. ابزار تخمین آسیب پذیری به شما اجازه می دهند که شبکه  را مرتب و کامل برای جستجوی آسیب پذیری های جدید پیمایش کنید.

روش های تابعیت امنیتی کاربر انتهایی به سازمان ها سطح بالایی از کنترل بر روی ابزاری را می دهد که به صورت سنتی کنترل کمی بر روی آنها وجود داشته است. هکرها بصورت روز افزون به دنبال بهره برداری از نقاط انتهایی برای داخل شدن به شبکه هستند، همچانکه پدیده های اخیر چون Mydoom، Sobig، و Sasser گواهی بر این مدعا هستند. برنامه های امنیتی کاربران انتهایی این درهای پشتی خطرناک به شبکه را می بندند.

معایب

IDSها تمایل به تولید تعداد زیادی علائم هشدار غلط دارند، که به عنوان false positives نیز شناخته می شوند. در حالیکه IDS ممکن است که یک حمله را کشف و به اطلاع شما برساند، این اطلاعات می تواند زیر انبوهی از هشدارهای غلط یا دیتای کم ارزش مدفون شود. مدیران IDS ممکن است به سرعت حساسیت خود را نسبت به اطلاعات تولید شده توسط سیستم از دست بدهند. برای تأثیرگذاری بالا، یک IDS  باید بصورت پیوسته بررسی شود و برای الگوهای مورد استفاده و آسیب پذیری های کشف شده در محیط شما تنظیم گردد. چنین نگهداری معمولاً میزان بالایی از منابع اجرایی را مصرف می کند.

سطح خودکار بودن در IPSها می تواند به میزان زیادی در میان محصولات، متفاوت باشد. بسیاری از آنها باید با دقت پیکربندی و مدیریت شوند تا مشخصات الگوهای ترافیک شبکه ای را که در آن نصب شده اند منعکس کنند. تأثیرات جانبی احتمالی در سیستمهایی که بهینه نشده اند، مسدود کردن تقاضای کاربران قانونی و قفل کردن منابع شبکه معتبر را شامل می شود.

بسیاری، اما نه همه روش های امنیتی کاربران انتهایی، نیاز به نصب یک عامل در هر نقطه انتهایی دارد. این عمل می تواند مقدار قابل توجهی بار کاری اجرایی به نصب و نگهداری اضافه کند.

تکنولوژی های کنترل دسترسی ممکن است محدودیت های فنی داشته باشند. برای مثال، بعضی ممکن است با تمام ابزار موجود در شبکه شما کار نکنند، بنابراین ممکن است به چند سیستم برای ایجاد پوشش نیاز داشته باشید. همچنین، چندین فروشنده سیستم های کنترل دسترسی را به بازار عرضه می کنند، و عملکرد می تواند بین محصولات مختلف متفاوت باشد. پیاده سازی یک سیستم یکپارچه در یک شبکه ممکن است دشوار باشد. چنین عمل وصله-پینه ای یعنی رویکرد چند محصولی ممکن است در واقع آسیب پذیری های بیشتری را در شبکه شما به وجود آورد.

ملاحظات

موفقیت ابزارهای امنیت سطح شبکه به نحوی به سرعت اتصالات داخلی شبکه شما وابسته است. زیرا ابزارهای IDS/IPS ، مدیریت آسیب پذیری و امنیت کاربر انتهایی ممکن است منابعی از شبکه ای را که از آن محافظت می کنند، مصرف کنند. سرعت های اتصالی بالاتر تأثیری را که این ابزارها بر کارایی شبکه دارند  به حداقل خواهد رساند. در پیاده سازی این تکنولوژی ها شما باید به مصالحه بین امنیت بهبودیافته و سهولت استفاده توجه کنید، زیرا  بسیاری از این محصولات برای کارکرد مؤثر باید به طور پیوسته مدیریت شوند و این ممکن است استفاده از آن محصولات را در کل شبکه با زحمت مواجه سازد.

وقتی که این تکنولوژی ها را در اختیار دارید، بهبود پیوسته شبکه را در خاطر داشته باشید. در شبکه هایی با پویایی و سرعت گسترش بالا، تطبیق با شرایط و ابزار جدید ممکن است مسأله ساز گردد.

سطح ۳-  امنیت میزبان

سطح میزبان در مدل امنیت لایه بندی شده، مربوط به ابزار منفرد مانند سرورها، کامپیوترهای شخصی، سوئیچ ها، روترها و غیره در شبکه است. هر ابزار تعدادی پارامتر قابل تنظیم دارد و هنگامی که به نادرستی تنظیم شوند، می توانند سوراخ های امنیتی نفوذپذیری ایجاد کنند. این پارامترها شامل تنظیمات رجیستری، سرویس ها، توابع عملیاتی روی خود ابزار یا وصله های سیستم های عامل یا نرم افزارهای مهم می شود.

تکنولوژی های زیر امنیت را در سطح میزبان فراهم می کنند:

·         IDS در سطح میزبان ـ IDSهای سطح میزبان عملیاتی مشابه IDSهای شبکه انجام می دهند؛ تفاوت اصلی در نمایش ترافیک در یک ابزار شبکه به تنهایی است. IDSهای سطح میزبان برای مشخصات عملیاتی بخصوصی از ابزار میزبان تنظیم می گردند و بنابراین اگر به درستی مدیریت شوند، درجه بالایی از مراقبت را فراهم می کنند.

·         VA (تخمین آسیب پذیری) سطح میزبان - ابزارهای VA سطح میزبان یک ابزار شبکه مجزا را برای آسیب پذیری های امنیتی پویش می کنند. دقت آنها نسبتا بالاست و کمترین نیاز را به منابع میزبان دارند. از آنجایی که VA ها بطور مشخص برای ابزار میزبان پیکربندی می شوند، درصورت مدیریت مناسب، سطح بسیار بالایی از پوشش را فراهم می کنند.

·         تابعیت امنیتی کاربر انتهایی – روش های تابعیت امنیتی کاربر انتهایی وظیفه دوچندانی ایفا می کنند و هم شبکه (همانگونه در بخش قبلی مطرح شد) و هم میزبان های جداگانه را محافظت می کنند. این روش ها بطور پیوسته میزبان را برای عملیات زیان رسان و آلودگی ها بررسی می کنند و همچنین به نصب و به روز بودن فایروال ها و آنتی ویروس ها رسیدگی می کنند.

·         آنتی ویروس - هنگامی که آنتی ویروس های مشخص شده برای ابزار در کنار آنتی ویروس های شبکه استفاده می شوند ، لایه اضافه ای برای محافظت فراهم می کنند.

·         کنترل دسترسی\تصدیق هویت- ابزار کنترل دسترسی در سطح ابزار یک روش مناسب است که تضمین می کند دسترسی به ابزار تنها توسط کاربران مجاز صورت پذیرد. در اینجا نیز، احتمال سطح بالایی از تراکنش بین ابزار کنترل دسترسی شبکه و کنترل دسترسی میزبان وجود دارد.

مزایا

این تکنولوژی های در سطح میزبان حفاظت بالایی ایجاد می کنند زیرا برای برآورده کردن مشخصات عملیاتی مخصوص یک ابزار پیکربندی می گردند. دقت و پاسخ دهی آنها به محیط میزبان به مدیران اجازه می دهد که به سرعت مشخص کنند کدام تنظمیات ابزار نیاز به به روز رسانی برای تضمین عملیات امن دارند.

معایب

بکارگیری و مدیریت سیستم های سطح میزبان می تواند بسیار زمان بر باشند. از آنجایی که این سیستم ها نیاز به نمایش و به روز رسانی مداوم دارند، اغلب ساعات زیادی برای مدیریت مناسب می طلبند. اغلب نصبشان مشکل است و تلاش قابل ملاحظه ای برای تنظیم آنها مورد نیاز است. همچنین، هرچه سیستم عامل بیشتری در شبکه داشته باشید، یک رویکرد برپایه میزبان، گران تر خواهد بود و مدیریت این ابزار مشکل تر خواهد شد. همچنین، با تعداد زیادی ابزار امنیتی سطح میزبان در یک شبکه، تعداد هشدارها و علائم اشتباه می تواند بسیار زیاد باشد.

ملاحظات

بدلیل هزینه ها و باراضافی مدیریت، ابزار در سطح میزبان باید بدقت بکار گرفته شوند. بعنوان یک اصل راهنما، بیشتر سازمان ها این ابزار را فقط روی سیستم های بسیار حساس شبکه نصب می کنند. استثناء این اصل یک راه حل تابعیت امنیتی کاربر انتهایی است، که اغلب برای پوشش دادن به هر ایستگاه کاری که تلاش می کند به شبکه دسترسی پیدا کند، بکار گرفته می شود

نحوه تنظیم برنامه فایروال ZoneAlarm

نرم افزار زون آلارم یک برنامه حفاظتی از نوع فایروال است که میتواند کامپیوتر شما را از شر هکرها و افراد مزاحم دور نگه دارد. این برنامه ضدویروس نیست پس نمیتواند در مقابل ویروسها از شما حفاظت کند اما بدلیل قابلیتهایی که دارد قادر است تا حدی جلوی حمله ویروسها را نیز بگیرد. چون مطالبی که تهیه میکنم در حد کاربر خانگی است، در این مطلب به بررسی مسائل تکنیکی فایروال زون آلارم نمیپردازم بلکه فقط به شما یاد میدهم چگونه آنرا تنظیم کنید. یادتان باشد که نام فایروال یا زون الارم شما را نترساند. این برنامه هم مانند یک برنامه بازی به سادگی در کامپیوتر نصب میشود و با انجام تنظیمات ذکر شده در این مطلب میتوانید به خوبی و با خیال راحت از آن استفاده کنید. 
برای آنکه بتوانید یک فایروال مجانی خوب داشته باشید بهترین انتخاب ZoneAlarm است که امروزه بوسیله اکثر کارشناسان کامپیوتر توصیه میشود. اما اکثرا نحوه تنظیم آنرا نمیدانند یا بدان چندان توجه نمیکنند. در این مقاله بشما یاد میدهم که چگونه قدم به قدم، ZoneAlarm را در حد پایه تنظیم کنید. 
مراحل زیر را به ترتیب طی کنید: 

1- بعد از آنکه زون آلارم نصب شد برای باز کردن مرکز کنترل آن روی آیکون ZA در کنار ساعت سیستم در گوشه راست و پایین صفحه، کلیک راست کنید. انتخاب Restore ZoneAlarm Control Center را انجام دهید تا باز شود. 
2- در ستون دست چپ روی Overview کلیک کنید. 
3- روی تب Preferences واقع در زیر علامت سئوال Help کلیک کنید. 
4- در بخش Check for Updates، یک نقطه در داخل دایره Automatically قرار دهید. برای اینکار در مرکز دایره کلیک کنید. 
5- در بخش General یک علامت چک مارک √ در کادر کنار عبارت Protect ZoneAlarm Client قرار دهید. 
6- در بخش Contact With Zone Labs یک علامت چک مارک √ در کادر کنار عبارت Hide the last octet of my IP address when applicable قرار دهید. این قسمت هم در بخش Overview قرار دارد. 
7- مجددا به ستون سمت چپ نگاه کنید و عبارت Firewall زیر Overview را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید. 
8- در نزدیکی آیکون Help تعداد دو عدد تب وجود دارد. باید روی تب Main باشید. اگر چنین نبود روز تب Main کلیک کنید. 
9- در قسمت Internet Zone Security که اولین بخش میباشد روی موقعیت وسط کلیک کنید. عبارت Med های لایت میشود. با اینکار متن سمت راست مطابق تنظیم متوسط عوض میشود. 
10- به بخش Trusted Zone Security بروید و آنرا روی medium قرار دهید. 
11- در سمت راست و پایین صفحه دکمه Advanced را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید. کادری بنام Advanced Setting ظاهر میشود. در این کادر، یک تب بنام Security دیده میشود که حاوی تنظیمات سرورها یکی بعد از دیگری است. نمونه هایی که شما باید تنظیم کنید عبارتند از Allow Outgoing DNS/DHCP in Trusted Zone on High setting و Allow Outgoing DNS/DHCP in Internet Zone on High setting که باید چک مارک بخورند. روی OK کلیک کنید تا این کادر بسته شود. 
12- مجددا به ستون سمت چپ بروید. روی انتخاب Program Control کلیک کنید. یکبار دیگر به تبهای بالای صفحه نگاه کنید. باید در تب Main باشید. در اینجا باید بخشهای Program Control و Automatic Lock را ببینید. 
13- در بخش Program Control انتخاب medium را انجام دهید. 
14- در بخش Automatic Lock پیشنهاد من آنست که فعلا گزینه off را انتخاب کنید تا آنکه آشنایی و تجربه بیشتری با فایروال پیدا کنید. 

15- روی ویزارد Program تحت آخرین قسمت در سمت راست پایین کلیک کنید. پنجره جدیدی باز میشود. در Program Wizard فقط یک تب دیده میشود که عبارت Secure Programs روی آن دیده میشود. تحت Secure Programs در سمت راست عبارت Do you want Zone Alarm to pre configure access permission دیده میشود. انتخاب Yes را انجام دهید و روی finished کلیک کنید. 
16- در Program Control روی تب Programs کلیک کنید که زیر دکمه Help قرار دارد. در این قسمت برنامه هایی را میبینید که ZoneAlarm کنترل میکند که آیا میتوانند به اینترنت دسترسی یابند یا خیر. اگر یک علامت چک مارک سبز در کنار نام برنامه باشد معرف آنست که برنامه میتواند به اینترنت دسترسی پیدا کند. علامت سئوال آبی تیره ? به معنای آنست که برنامه قبل از دسترسی به اینترنت باید از شما اجازه بگیرد. علامت X قرمز رنگ معرف آنست که برنامه نمیتواند به اینترنت وصل شود. برای برنامه هایی را زیاد مصرف میکنید میتوانید انتخاب چک مارک سبز را انجام دهید. در ضمن میتوانید به ZoneAlarm بگویید که نحوه اجازه دسترسی به اینترنت را برای هر برنامه بخاطر بسپارد. درهر زمان میتوانید اجازه دسترسی هر برنامه به اینترنت را عوض کنید. در آینده میتوانید مطابق نیاز خود این تنظیمات را اصلاح کنید. درضمن هر برنامه را با کلیک راست روی آن و انتخاب Remove میتوانید از لیست فوق پاک کنید. 
17- مجددا در ستون سمت چپ روی عبارت Alert & Logs کلیک کنید. اینبار هم باید روی تب Main باشید. بخش Alert Events Shown ظاهر میشود. در وسط دایره ON برای فعال کردن آن کلیک کنید. وقتی در کار با ZoneAlarm تجربه پیدا کردید میتوانید هر زمان این قابلیت را خاموش کنید. 
18- در قسمت پایین و راست همین صفحه روی دکمه Advanced کلیک کنید. کادری بنام Advanced Alert and Log Setting ظاهر میشود. یک چک مارک در کنار عبارت Archive log text files daily قرار دهید. 
19- در بخش Log Archive Appearance انتخاب مورد نظر خودتان را انجام دهید. نهایتا روی OK در انتهای کادر کلیک کنید تا بسته شود. 

20- مجددا در ستون سمت چپ روی E-mail Protection کلیک کنید. در تب Main انتخاب Basic MailSafe Settings را انجام دهید. انتخاب مورد نظرتان را انجام دهید. اگر از برنامه ضدویروس اسفاده میکنید که سریعا بروز میشود نیازی به این تنظیم ندارید و ممکن است با برنامه ضدویروستان تداخل کند. اما اگر برنامه ضدویروس ندارید روی دایره این قابلیت کلیک کنید تا فعال شود. 
نهایتا صفحه کنترل را ببندید. حال از برنامه ZoneAlarm استفاده کنید

منابع :

http://www.aidagroups.com/articles/iptable/iptables9.htm

http://www.shabgard.org/doc/publish/sec/article_135.shtml

http://www.ircert.com/articles/Layered_Network_Security_1.htm

http://www.iritn.com/?action=show&type=news&id=7216

www.aftab.ir

www.tebyan.net

www.daneshnameh.roshd.ir