ويژگيهاي RAS

بحث Remote Access Service به نسخه هاي قديمي سرويس دهنده ويندوز NT بر
مي گردد كه اسم آن سرويس دهنده پيشرفته ويندوز NT نسخه (NTAS)  3.1  بود . RAS اصولاً براي دادن قابليت Dial – up تلفني به كاربران براي برقراري ارتباط با يك سيستم NTAS و دسترسي به منابع اشتراكي شبكه از طريق مودم طراحي شده بود . دامنه سرويسهاي RAS به موارد زير گسترش يافته است :

- دسترسي به شبكه از راه دور

- دسترسي به اينترنت از طريق TCP/IP

- پروتكل تونلينگ نقطه -  به -  نقطه (PPTP)

# دسترسي به شبكه از راه دور

اولين ويژگي RAS ، قابليت دسترسي به منابع اشتراكي شبكه براي سرويس گيرنده هاي NT ، 2000 و ويندوز XP از طريق ارتباط Dial-up است . اينكار باعث مي شود كه كاربران شما بتوانند بطور كاملاً راحتي با شبكه ارتباط برقرار كنند ، مثلاً آنها مي توانند به شبكه شما Dial كنند و به فايلها و برنامه هاي ذخيره شده روي ايستگاههاي كاري شبكه و سرويس دهنده هاي روي يك سايت سرويس گيرنده دسترسي داشته باشند .

RAS همه پروتكلهاي استاندارد در يك شبكه  ويندوز NT را مثل NetBEUI ، IPX/SPX و TCP/IP ، فريمهاي مخففي شده و انتقال داده شده و كپسوله شده از طريق ارتباطات dial-up را پشتيباني مي كند آن فريمها براي سيستمهاي ديگر روي شبكه (يا حتي براي سيستمهاي روي اينترنت) مقدر شده اند و وقتي به شبكه مورد نظر مي رسند مجدداً unpack مي شوند و به شبكه وارد مي شوند  اين ويژگيها مي توانند به طرق مختلفي مورد استفاده قرار گيرند . مثلاً شركتهايي كه نمي توانند روي تكنولوژيهاي پرسرعت WAN سرمايه گذاري كنند ، مي توانند از خطوط ارزانتر يا خطوط ديجيتالي همانند لينكهاي WAN استفاده نمايند . شركتهاي با لينكهاي پيشرفتة WAN هنوز هم مي توانند از ارتباطات ارزانتر RAS براي امكان سرويس backup در حالتي كه لينكها fail  مي شوند استفاده كنند .

امكان دسترسي به  شبكه شما براي كاربران دور يك فرآيند فوق العاده خطرناك است . هر نوع رخنة امنيتي روي آن ارتباط مي تواند منجربه از كار افتادن ساختار داخلي IS شما شود . بدين دليل ، RAS روشهاي امنيتي قابل انعطاف و قدرتمندي را در موارد زير عرضه داشته است :

- مخفي سازي بسته داده ها روي ارتباطات

- روالهاي تعيين اعتبار مخفي شده

- محدوديتهاي امنيتي هر كاربرد Dial-up

- ويژگي امنيتي calback (قابليتي كه سرويس دهنده را مجبور به قطع كردن ارتباط مي كند و يك كاربر را با شماره خاصي مي گيرد)

RAS اصولاً براي كار با مودمها روي خطوط تلفن معمولي طراحي شده است . اما سخت افزار پشتيباني شدة RAS مي تواند تا دامنه شبكه هاي سريال X.25 و شبكه هاي ISDN نيز گسترش يابد .

دسترسي به اينترنت از طريق TCP/IP

توانايي استفاده از RAS براي دسترسي به اينترنت بطور شديدي به قوانين دسترسي از راه دور شبكه وابسته است . سرويس گيرنده هاي RAS به dial كردن انحصاري به سرويس دهنده هاي RAS  NT محدود نيستند بلكه سرويس گيرنده هاي RAS مي توانند انواع استانداردهاي مربوط به dial-up اينترنت به هر ISP در هر جاي دنيا dial كنند . همچنين سرويس دهنده هاي RAS مي توانند انواع استانداردهاي مربوط به dial-up اينترنت را پشتيباني كنند و امكان اين را بدهند تا كاربران راه دور با سيستم عاملهاي ديگري غير از ويندوز (مثل مكينتاش و يونيكس) به يك سرويس دهنده RAS براي دسترسي به اينترنت شماره گيري كنند . در حقيقت سرويس دهنده هاي ويندوز NT مي توانند بعنوان سرويس دهنده هاي dial-up به همراه بعضي از ويژگيهاي ISP هاي معمولي در نظر گرفته شوند . RAS استانداردهاي مختلفي را براي dial-up شبكه ارائه مي دهد . اين استانداردها شامل موارد زير هستند :

- پروتكل لينك سريال اينترنت (SLIP) . SLIP يك استاندارد قديمي تر براي كپسوله كردن بسته هاي IP به فريمها روي يك خط سريال است . آن استاندارد زياد قابل اعتماد نيست و مثل PPP امنيت ندارد ولي در عوض بار كمتري به شبكه اعمال مي كند . SLIP مي تواند فقط TCP/IP را پشتيباني كند . ويندوز NT پروتكل SLIP را براي dial-in به ISP هاي دور پشتيباني مي كند ، اما هيچ پشتيباني از سرويس گيرندگان SLIP براي برقراري ارتباط با آنها نمي كند .

- پروتكل نقطه -  به -  نقطه PPP . (PPP) يك پروتكل مدرن تر نسبت به مورد همتاي خود يعني SLIP است . PPP شامل گزينه هاي از پيش تعبيه شده اي در خود براي تعيين اعتبار امنيتي و قادر به انتقال پروتكلهايي غير از TCP/IP است . با اين حال PPP از SLIP كندتر است ولي فوق العاده قابل اعتمادتر مي باشد . PPP از استاندارد فريم بندي استفاده شده بطور پيش فرض در ارتباطات RAS به همراه ارتباطات TCP/IP استفاده مي كند . سرويس گيرنده هاي ويندوز 2000 و NT با استفاده از PPP مي توانند هر بستة PPP را قبل از ارسال به روي كابل مخفي سازي كنند تا امنيت شبكه را بالا ببرند .

- RAS بازمانده (Legacy RAS) . در پياده سازيهاي قديمي سرويس RAS ويندوز NTAS نسخة 3.1  و ويندوز 3 .11 يك پروتكل خاص dial-up استفاده مي شد كه هنوز هم براي پشتيباني از نسخه هاي قبلي باقي مانده است .

نصب Remote Access Service

قبل از اينكه ويژگيها و عملكردهاي پشتيباني شده توسط RAS را بررسي كنيم بايد نرم افزار RAS را روي سيستم خود نصب كنيم . نصب RAS خيلي شبيه به نصب هر سرويس شبكه اي ديگري تحت NT است . اما قبل از اينكه RAS را نصب كنيم بايد اطمينان حاصل كنيم كه سخت افزار مناسب را در سيستم خود نصب كرده ايم . براي ابزارهاي مودم و X.25 ، اطمينان حاصل كنيد كه پورتهاي سريالي كه آن ابزارها به آنها متصل هستند به درستي نصب شده اند و به خوبي كار مي كنند .

بعلاوه شما بايد فرآيند نصب سخت افزار ارتباطي خود را هم انجام دهيد . نصب يك مودم تحت NT كاري بسيار ساده است فرض برآن است كه مودم از پورت COM قبلاً نصب شده است .

حال كه سخت افزار شما بدرستي نصب شد و كاركرد ، وقت آن رسيده كه Remote Acces Service را نصب كنيد .

در اين قسمت مي خواهيم به نحوه نصب RAS تحت ويندوز NT نسخه 4.0 و بررسي پيكربنديهاي مختلف آن بپردازيم . براي انجام اين كار شما بايد يك سيستم ويندوز NT نسخة 4.0 با يك ابزار سازگار با RAS داشته باشيد . شما مي توانيد از كارتهاي ISDN با ابزارهاي X.25 هم استفاده كنيد ، اما در ابتدا به مودمها معطوف خواهيم شد . همچنين شما بايد CD نصب NT را هم داشته باشيد . در آخر بايد بدانيد كه كدام پروتكلهاي شبكه اي را براي استفادة RAS و پيكربندي آنها نياز داريد .

1 -  ابتدا Network Control Panel را با كليك راست روي Network Neighborhood  و انتخاب properties يا با باز كردن اپلت Network در Control Panel باز كنيد .

2 -  روي دكمه Services كليك كنيد و سپس روي Add كليك كنيد . از ليستي كه ظاهر مي شود ، Remote Access Service را انتخاب كنيد . روي ok كليك كنيد . پس از آن شما محل فايلهاي نصب NT پرسيده مي شود .

3 -  NT فايلهاي لازم براي RAS را كپي خواهد كرد . اگر تاكنون يك مودم يا هر ابزار قادر به كار با RAS را نصب نكرده ايد ، از شما پرسيده مي شود كه آيا مي خواهيد از Modem Control Panel براي اضافه كردن آن استفاده كنيد .

4 -  بعد از نصب ابزار ارتباطي ، پنجره محاوره Add RAS Device همچون ظاهر مي شود .

همچنين شما مي توانيد مودمهاي اضافي ديگري يا ابزارهاي X.25 را از اين پنجره محاوره نصب كنيد . براي ابزارهاي X.25 با سازنده ابزار آن تماس بگيريد تا مستنداتي را براي نصب آنها در اختيارتان قرار دهد . ابزاري كه مي خواهيد با RAS كار كند را انتخاب كنيد و روي ok كليك  نمائيد .

5 -  پنجره محاوره Remote Access Setup همچون ظاهر مي شود . اين پنجرة محاوره شما را قادر به پيكربندي هر ابزار RAS روي ماشينتان مي كند (هر ابزار RAS نصب شده روي ماشين شما بصورت يك port  ديده مي شود).

در اين پنجرة محاورة ، شما مي توانيد ابزارهاي RAS اضافي ديگري را اضافه يا حذف كنيد و يا اينكه آنهايي كه قبلاً نصب شده اند را پيكربندي نماييد . اگر مي خواهيد يك ابزار را پيكر بندي ، آن را از اين پنجره انتخاب كنيد و روي configure كليك كنيد .

6 -  حال كه پنجره محاوره Configure Port Usage ظاهر شد (شكل 3) مي توانيد انتخاب كنيد كه آيا مي خواهيد اين پورت RAS براي dial-up استفاده شود يا براي دريافت تماسها (receiving calls) و يا اينكه براي هر دو مورد استفاده قرار گيرد . يكي از اين موارد را انتخاب كنيد و ok را برگزينيد .

حال روي دكمه Network براي ظاهر شدن پنجره محاوره Network Configuration (شكل 4) كليك كنيد . اين شكل پنجرة محاوره Network Configuration را روي سيستمي نشان مي دهد كه هم براي تماس هاي خارجي و هم براي دريافت تماسها پيكربندي شده است .

گزينه هايي كه شما در اين صفحه مي بينيد ، بستگي به اين دارد كه شما dial-out ، Receiving calls يا both را انتخاب كرده ايد . در هرحالت شما مي توانيد انتخاب كنيد كه كدام پروتكلها را مي خواهيد استفاده كنيد . بعلاوه اگر پورت شما براي دريافت تماسها پيكربندي شده باشد ، شما مي توانيد تنظيمات امنيتي را براي پورت پيكربندي كنيد و تنظيمات هر پروتكل را تغيير دهيد . ما اين گزينه ها را در قسمت پيكربندي RAS براي دريافت تماسها بررسي كرده ايم .

روي ok براي خروج از اين پنجره محاوره كليك كنيد .

8 -  دكمه continue را در پنجره محاوره Remote Access Setup براي اتمام نصب RAS كليك كنيد و روي ok براي خروج ازNetwork Control Panel كليك كنيد . از شما خواسته مي شود كه سيستم خود را مجدداً  راه اندازي كنيد .

خب عمل نصب RAS تحت NT نسخة 4.0 تمام شد ! تا انتهاي اين فصل به پيكربندي هاي مختلف RAS براي dial out و Receive call خواهيم پرداخت .

پيكربندي RAS  براي دريافت آدرسها

تنظيم RAS براي ارائه سرويسهاي دسترسي شبكه اي از راه دور كاري نسبتاً ساده است. اين فرآيند شما را قادر به تنظيم RAS براي پشتيباني از سرويس گيرندگان incoming RAS و سرويس گيرندگان PPP مي كند .

1 -  به پنجرة محاوره Remote Access Setup برويد . شما مي توانيد اينكار را با بازكردن Network Control Panel و كليك روي Service و انتخاب Remote Access Service و كليك دكمه properties انجام دهيد .

2 -  پورتي را كه مي خواهيد پيكربندي كنيد تا تماسها را دريافت كند ، انتخاب كنيد و روي دكمه configure كليك كنيد . در پنجره محاوره Configure Port Usage (شكل 3) گزينة Deal out and Receive call Receive calls only را انتخاب كنيد .

3 -  روي ok براي بسته شدن پنجره محاوره configure port usage كليك كنيد . حال كه پورت RAS شما براي ارتباطات incoming پيكربندي شد بايد گزينه هاي شبكه اي آن را پيكربندي كنيد . اين فرآيند را با كليك روي دكمه Network انجام مي دهيد . اينكار پنجره محاوره  Network Configuration را ظاهر خواهد كرد (شكل 4)

4 -  پنجره محاورة Network Configuration شما را قادر به پيكربندي كردن پروتكلهايي كه RAS براي ارتباطات ورودي يا خروجي استفاده خواهد كرد . مي كند . ما ابتدا به تنظيمات مربوط به سرويس دهنده Server Settings مي پردازيم كه تنظيمات مربوط به سرويس گيرنده هاي RAS ورودي را پيكربندي مي كند .

5 -  با انتخاب انواع پروتكلهايي كه سرويس دهندة شما روي dial-up پشتيباني خواهد كرد ، شروع كنيد . در بيشتر مواقع شما نياز به پشتيباني TCP/IP هم براي سرويس گيرندگان RAS با استفاده از NetBT و هم براي سرويس گيرندگان PPP كه مي خواهند به اينترنت دسترسي داشته باشند ، داريد . همچنين شايد بخواهيد كه سرويس گيرندگان IPX/SPX و NetBEUI كه نياز به دسترسي به منابع شبكه اي مبتني بر آن پروتكلها دارند را فعال سازيد .

6 -  همچنين شما مي توانيد انتخاب كنيد كه كدام تنظيمات مخفي سازي را مي خواهيد براي سرويس گيرندگان deal-up استفاده كنيد .

- اولين تنظيم يعني” Accept any authorication including clear text  ” حداقل امنيت را دارد ، اما كلي تر از همة موارد ديگر است . آن اجازه مي دهد كه سرويس گيرندگان dial-up هر مكانيزم تعيين اعتبار پشتيباني شده اي را استفاده كنند .

- تنظيم دوم يعني “  Accept only encrypted authenication ” تنها به كاربراني اجازه خواهد داد كه بتوانند فرمهاي مخفي سازي و امنيتي را براي تعيين اعتبار اسم رمز و برقراري ارتباط استفاده كنند .

- تنظيم سوم يعنيMicrosoft encrypted authenication “     Accept only” امن ترين حالت است .

- بعلاوه اگر شما نياز به تعيين اعتبار مخفي شدة مايكروسافت داريد ، مي توانيد سرويس گيرندگان خود را مجبور به مخفي كردن همة داده هاي ارسالي در حين وجود session ، با انتخاب گزينة “ Reguire date encryption”  كنيد .

با توجه به نياز خود ، بهترين گزينه را انتخاب كنيد . توجه كنيد اگر مي خواهيد سرويس گيرندگان PPP استاندارد كه از تعيين اعتبار PAP استفاده مي كنند بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند بايد A how any authenication including clear text” “ را انتخاب كنيد اگر Require Mecrosoft -  encrypted authenication” “ را انتخاب كنيد ، تنها سرويس گيرندگان RAS (مثل ويندوز NT) قادر خواهند بود كه به سرويس دهنده شما وصل شوند .

7 -  روي دكمه Configure كنار پنجره كنترلي TCP/IP كليك كنيد .

اينكار پنجره محاورهConfiguration   RAS Server TCP/IP  را همچون شكل 5 ظاهر خواهد كرد . در اين پنجرة محاورة شما مي توانيد انتخاب كنيد كه آيا مي خواهيد به سرويس گيرندگان راه دور فقط دسترسي به منابع را روي اين سرويس دهنده RAS (براي حداكثر امنيت) بدهيد يا اينكه آنها مي توانند از لينك RAS براي برقراري ارتباط به كل شبكه استفاده كنند . همچنين شما مي توانيد انتخاب كنيد كه آيا سرويس گيرندگان راه دور در حال استفاده از اين پورت بتوانند از DHCP براي دريافت آدرسهاي IP سرويس گيرنده خود استفاده كنند يا اينكه از يك پشته ايستاي از آدرسهاي IP كه بعداً آنرا پيكربندي مي كنيد ، استفاده كند . در آخر شما مي توانيد انتخاب كنيد كه آيا سرويس گيرندگان راه دور مجوز درخواست يك آدرس IP خاص را دارند يا خير .

8 -  روي ok بعد از پيكربندي نرم افزار مطابق ميلتان كليك كنيد و دوباره روي ok كليك كنيد تا به پنجرة محاوره Remote Access Setup برگرديد . روي continue براي بستن اين پنجره و برگشت به پنجره Network Control Panel كليك كنيد . دوباره روي close براي خروج از Network Control Panel كليك كنيد .

RAS  هم اكنون براي دريافت تماسهاي ورودي و برقراري ارتباطات شبكه اي لازم آماده است . ما هنوز بايد تعيين كنيم كه كدام كاربران مي توانند به سيستم NT شما deal-in كنند .

9 -  به منوي start برويد ، programs ، Administrative Tools ، Remote Access Administrative را انتخاب كنيد . اينكارAdministrative Remote Access  را شروع خواهد كرد كه در زمان نصب RAS ، آن نيز نصب شده است . اين ابزار شما را قادر به monitor كردن مديريت و پيكربندي سرويس RAS مي كند .

10-  ما نياز به پيكربندي كردن كاربراني كه بايد به سرويس دهنده RAS ، dial كنند ، داريم . بطور نرمال شما بايد از Account  هايي استفاده كنيد كه در context سيستم محلي شما براي ارائه دسترسي RAS dial-up وجود دارند . همچنين شما مي توانيد از Domain accounts براي دادن دسترسي به RAS استفاده كنيد . براي دادن اين  دسترسي روي منوي users و سپس permissions را انتخاب كنيد . اينكارپنجره محاوره Remote Access Permissions را باز خواهد كرد .

شما مي توانيد از پنجره كنترلي” Grant dialing permission to user” براي دادن مجوز به كاربران خاص به منظور dial به سرويس دهنده RAS استفاده كنيد . همچنين شما مي توانيد از Revoke All و Grant All براي دادن مجوز يا گرفتن قابليت dial-in از همة كاربران استفاده كنيد . همچنين شما مي توانيد قوانين callback را براي هر كاربر تنظيم كنيد . callback ويژگي است كه آسايش را براي كاربران دور به ارمغان مي آورد (جلوگيري از اينكه آنها تماسهاي راه دور خود براي دسترس به شبكه پرداخت كنند) يا اينكه امنيت بيشتري را باعث مي شود (با ايجاد اين امكان كه هر پورت فقط براي متصل شدن با شماره هاي خاصي استفاده شود). شما مي توانيد انتخاب كنيد كه آيا هر پورت ويژگي” No Call Back “ را داشته باشد يا خير ، يا اينكه آن ، callback را براي يك شماره تلفن انتخاب شده توسط كاربر استفاده كند و يا اينكه آن يك شماره تلفن از پيش تنظيم شده خاص را callback كند .

11-  بعد از اتمام كار مجوز دادن به كاربران ، دروي دكمه ok براي برگشت به Remote Access Admin كليك كنيد .

12- حال نياز داريم  كه اطمينان حاصل كنيم كه Service Access Remote ، start شده است . روي منوي Server كليك كنيد ، و اگر آن خاكستري نبود ، start را براي Remote Access Service انتخاب كنيد (اگر بصورت خاكستري بود ، سرويس از قبل اجرا شده است). اين سرويس شروع خواهد شد و وضعيت سرويس دهنده در پنجره محاوره Admin به Running تغيير خواهد يافت .

پيكربندي RAS براي پشتيباني از dial-out

پيكربندي كردن سيستم ويندوز NT براي dial-out با استفاده از RAS مستلزم پشت سرگذاشتن سه فرآيند است . ابتدا اينكه شما بايد اطمينان حاصل كنيد كه RAS شما براي dial-out كردن ، با تنظيمات پروتكلي صحيحي فعال شده است . سپس بايد ازDial-up Networking استفاده كنيد كه براي ساخت يك مدخل phonebook به منظور كنترل تنظيمات dial-out استفاده مي شود .

در آخر شما بايد به Telephony Control Panel براي كامل كردن پيكربندي  dial-out خود بپردازيد . مراحل زير انجام اينكا را توضيح مي دهند :

1 -  ابتدا در پنجره محاورة Configuration port usage (به شكل 3 مراجعه كنيد) بايد اطمينان حاصل كنيد كه سرويس RAS روي ماشين شما براي  dial-out كردن پيكر بندي شده است . اطمينان حاصل كنيد كه” Dial out only” ياand Receive calls “ Dial out” انتخاب شده است .

2 -  سپس ، پنجرة محاوره Network Configuration را براي انتخاب كردن پروتكلهاي درست شبكه اي جلسات dial-up خود استفاده كنيد ، در آن صورت بايد فقط TCP/IP را انتخاب كنيد . اگر قصد استفاده از پروتكلهاي ديگري را داريد ، موارد مورد نظرتان را متناسب با آنها انتخاب كنيد .

3 -  RAS حالا براي پشتيباني از ارتباط dial-up شما پيكربندي شده است . سپس بايد مدخلهاي دفترچه تلفن را در يوتيليتي Dial-up  Networkinig تنظيم كنيد . Dial  up Networkinig  را با رفتن به منوي start و انتخاب Accessories ، Dial-up  Networkinig انتخاب كنيد . اين يوتيليتي براي مديريت تنظيمات سرويس دهنده هاي مختلف dial-up و ارتباط با آن سرويس دهنده ها استفاده مي شود . اين گروه از تنظيمات Phonebook Entries (مداخل دفترچه تلفن) ناميده مي شوند .

4 -  اگر قبلاً هيچ مدخلي را در دفترچه تلفن اضافه نكرده باشيد ، به شما اعلام خواهد شد كه دفترچه تلفن خالي است . اگر روي ok كليك كنيد ، يوتيليتي New Phonebook Entry Wizard آغاز خواهد شد .

5 -  يك نام براي مدخل دفترچه تلفن خود تايپ كنيد . وقتي روي Next كليك كرديد ، به مرحله بعد Wizard مي رويد . اما ما مي خواهيم كه همة جزئيات مربوط به phonebook را آموزش دهيم ، لذا پنجرة كنتلي I Know all about phonebook entries” “ را علامت بزنيد و روي Finish كليك كنيد اينكار يك مدخل جديد مي سازد و پنجره محاورة New Phonebook Entry  را باز مي كند تا شما بتوانيد تنظيمات خود را مستقيماً تغيير دهيد

6 -  اولين دكمه يعني Basic شما را قادر به پيكر بندي كردن نام اين مدخل دفترچه تلفن مي كند . در اينجا مي تواند يك توضيح (comment) ، شماره تلفن براي dial و پورت dial-up را مشخص كنيد . همچنين مي توانيم ويژگيهايي را براي Telephony Conrtol Panel تنظيم نماييد و مي توانيم مجوز دهيم كه اين سرويس از يك پورت dial-up ديگري در صورت اشغال بودن اين پورت ، استفاده كند . دكمه Alternate باعث مي شود كه در صورت اشغال بودن خط ذكر شده ، شماره تلفنهاي ديگري گرفته شود . دكمه configuration به شما امكان پيكربندي كردن بعضي از تنظيمات سخت افزاري را براي پورت انتخاب شده مي دهد .

7 -  دومين دكمه يعني Server شما را قادر به پيكربندي كردن نوع سرويس دهنده اي كه اين مدخل دفترچه تلفن براي dial به آن تلاش مي كند را مشخص مي كند .

در ليست پايين افتادني Dial-up Server Type سه نوع سرويس دهنده وجود دارد كه شما مي توانيد آنها را انتخاب كنيد :

PPP : Windows NT , Windows 95 plus Internet اين مدخل ، مدخل پيش فرض است و بهتر است آن را براي dial به سرويس دهنده هاي RAS و dial به سرويس دهنده هاي SLIP نگهداري شده توسط ISP ها استفاده كنيد .

SLIP : Internet . اين مدخل فقط براي dial به سرويس دهنده هاي  SLIP نگهداري شده توسط ISP ها استفاده مي شود . به خاطر عدم اطمينان و عدم امنيت كافي در اين پروتكل ، كمتر از آن استفاده مي شود .

8 -  در قسمت Network Protocols ، پروتكلي كه مي خواهيد روي ارتباطات خود استفاده كنيد را مشخص كنيد . همچنين شما مي توانيد انتخاب كنيد كه آيا فشرده سازيهاي فريم يا الحاقات PPP LCP فعال باشد يا خير . هريك از اين گزينه ها توسط سرويس دهنده هاي پيشرفته PPP پشتيباني شده اند و مي تواند در صورت داشتن مشكل در برقراري ارتباط غير فعال شوند .

9 -  دكمه TCP/IP Settings ، پنجره محاوره PPP TCP/IP  settings را باز مي كند ( به شكل 7 نگاه كنيد ).

در اين پنجرة محاوره شما مي توانيد پيكربندي كنيد كه آيا سرويس دهندهdial-up   PPPپيكربندي آدرس IP شما را فراهم كند يا اينكه بايد يك آدرس IP را بطور دستي وارد كنيد . همچنين شما مي توانيد انتخاب كنيد كه آيا آدرسهاي سرويس دهندة نام شما بطور اتوماتيك پيكربندي شود يا بطور دستي و مي توانيد تعيين كنيد كه آيا مي خواهيد از فشرده سازي هدر Van  Jacobson IP براي افزايش راندمان استفاده كنيد يا خير (اگر در برقراري ارتباط مشكلي داريد ، اين گزينه را غير فعال كنيد ) و اينكه اگر از dial-in و ارتباط مستقيم به شبكه به طور همزمان استفاده مي كنيم بهتر است كه gateway پيش فرض را استفاده كنيد .

10-  دكمه script به شما امكان پيكربندي كردن تنظيمات ارتباطيتان را مي دهد

12-  آخرين دكمه در پنجرة محاوره New Phonebook Entry شما را قادر به پيكربندي كردن تنظيمات يك ابزار X.25 مي كند (اگر چنين ابزاري براي اين پورت استفاده شده باشد) . به مستندات همراه ابزار X.25 خود براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد .

13-  مدخل دفترچه تلفن شما ساخته شد . حالا بايد Telephony Control Panel را چك كنيم . Telephony Control Panel به ما امكان ساخت تنظيمات سيستمي dial in كه مي تواند براي محلهاي مختلف با پيكربنديهاي مختلف ، متغير باشد را مي دهد . براي بازكردن Telephony Control Panel به Control Panel برويد و دوبار روي اپليت Telephony كليك كنيد .

14-  Telephony Control Panel اجازه مي دهد كه شما تنظيمات مربوط به موقعيت فيزيكي هر محل را بسازيد . هر يك از اين محلها مي توانند براي محلهاي شماره گيري مختلف  با هم فرق داشته باشند ؛ هر يك مي توانند كد ناحيه ، روش دسترسي به يك خط خارجي ، شماره هاي Calling Card ، غير فعال كردن Call Waiting ، و شماره گيري tone  يا پالس خود را داشته باشند . مثلاً اين تنظيمات مي تواند براي كاربران كامپيوتر قابل حمل (portable) كه اغلب در حال شماره گيري از محلهاي مختلفي هستند ، بسيار مفيد باشد . بدين وسيله آنها از پيكربندي مجدد همة تنظيمات dial-in خود با هر تغيير محل راحت خواهد بود . تنها كافيست كه Location Settings هر محل را يكبار پيكربندي كنند و سپس هر مورد را براي dial-in استفاده كنند حالا سيستم شما آماده dial-out از طريق RAS است .

استفاده از Networking  dial-up و مداخل دفترچه تلفن براي dial-out

1-  يوتيليتي Dial-Up Networking را اجرا كنيد . حالا كه مدخل دفترچه تلفن را تنظيم كرده ايد ، آن يوتيليتي به شكل استاندارد ش (شكل 33-11) ظاهر مي شود .

اين پنجرة محاوره به شما امكان انتخاب و تغيير مدخلهاي دفترچه تلفن را مي دهد و موارد جديدي از آن را برايتان مي سازد و موقعيتهايdial-in Telephonyرا انتخاب مي كند و به يك سرويس دهنده راه دور dial-up مي كند . بوسيله آن اولويتهاي دفترچه تلفن خود را مي توانيد تغيير دهيد .

2-  مدخل دفترچه تلفن كه اخيراً آن را ساختيد را انتخاب كنيد و روي دكمه Dial براي dial به سرويس دهنده كليك كنيد . اگر پنجره كنترلي Use Current Username and “Password” را علامت نزده ايد به شما اعلام مي شود كه يك نام كاربري ، اسم رمز و Domain براي تعيين اعتبار وارد كنيد .

3-  يك پنجرة محاوره ظاهر مي شود و مودم شما شروع به شماره گيري مي كند . بعد از برقراري ارتباط ، يك پنجره جديد در نوار وضعيت ، و با يك آيكن جديد روي نوار وظيفه ، به همراه يكسري اطلاعات مفيد و مختصر دربارة ارتباط خود مي بينيد . پنجره جديد يا آيكن جديد  Dial-Up Networking Monitor را نشان مي دهند كه يك برنامه اصلي براي monitor را براي ارائه چراغهاي نمايش مودم نيز پيكر بندي كنيد .

4-  وقتي لازم شد كه ارتباط شما قطع شود ، از Dial-Up Networking Monitor براي قطع كردن ارتباط استفاده كنيد . حالا بطور موفقيت آميزي از RAS براي dial-out استفاده كرده ايد .

‏