دستورSend

این دستور جهت ارسال اطلاعت بین دو کامپیوتر در شبکه و یا بین دو مکان حافظه در ویندوز XP بکار برده می شود .

این دستور برای انتقال اطلاعات در ویندوز XP از یک سری مکانیزم های مربوط به کرنل ویندوز استفاده می نماید که توسط دستور Move ‌ یا Cut  و Paste  این عملیات انجام می پذیرد .اما در شبکه مکانیزم های خاصی را باید طی نماید تا بتواند داده ها را به مقصد برساند ، این مکانیزم ها تحت عنوان پروتکل های TCP/IP  مورد بررسی هستند به ذیلاً به جزئیات آن می پردازیم :

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

TCP/IP        ، يکي از مهمترين پروتکل هاي استفاده شده در شبکه هاي کامپيوتري است . اينترنت بعنوان بزرگترين شبکه موجود ، از پروتکل فوق بمنظور ارتباط دستگاه هاي متفاوت استفاده مي نمايد. پروتکل ، مجموعه قوانين لازم بمنظور قانونمند نمودن نحوه ارتباطات در شبکه هاي کامپيوتري است .در مجموعه مقالاتي که ارائه خواهد شد به بررسي اين پروتکل خواهيم پرداخت . در اين فصل  مواردي همچون : فرآيند انتقال اطلاعات ، معرفي و تشريح لايه هاي پروتکل TCP/IP و نحوه استفاده از سوکت براي ايجاد تمايز در ارتباطات ، تشريح مي گردد.

مقدمه

امروزه اکثر شبکه هاي کامپيوتري بزرگ و اغلب سيستم هاي عامل موجود از پروتکل TCP/IP ، استفاده و حمايت مي نمايند. TCP/IP ، امکانات لازم بمنظور ارتباط سيستم هاي غيرمشابه را فراهم مي آورد. از ويژگي هاي مهم پروتکل فوق ، مي توان به مواردي همچون : قابليت اجراء بر روي محيط هاي متفاوت ، ضريب اطمينان بالا ،قابليت گسترش و توسعه آن  اشاره کرد . از پروتکل فوق، بمنظور دستيابي به اينترنت و استفاده از سرويس هاي متنوع آن نظير وب و يا پست الکترونيکي استفاده مي گردد. تنوع پروتکل هاي موجود در پشته TCP/IP و ارتباط منطقي و سيستماتيک آنها با يکديگر، امکان تحقق ارتباط در شبکه هاي کامپيوتري را با اهداف متفاوت ، فراهم مي نمايد. فرآيند برقراري يک ارتباط  شامل فعاليت هاي متعددي نظير تبديل نام کامپيوتر به آدرس IP معادل ، مشخص نمودن موقعيت کامپيوتر مقصد ، بسته بندي اطلاعات ، آدرس دهي و روتينگ داده ها بمنظور ارسال موفقيت آميز به مقصد مورد نظر ، بوده که توسط مجموعه پروتکل هاي موجود در پشته TCP/IP انجام مي گيرد.

معرفي پروتکل TCP/IP

TCP/IP        ، پروتکلي استاندارد براي ارتباط کامپيوترهاي موجود در يک شبکه مبتني بر ويندوز 2000 است. از پروتکل فوق، بمنظور ارتباط در شبکه هاي بزرگ استفاده مي گردد. برقراري ارتباط از طريق پروتکل هاي متعددي که در چهارلايه مجزا سازماندهي شده اند ، ميسر مي گردد. هر يک از پروتکل هاي موجود در پشته TCP/IP ، داراي وظيفه اي خاص در اين زمينه ( برقراري ارتباط) مي باشند . در زمان ايجاد يک ارتباط ، ممکن است در يک لحظه تعداد زيادي از برنامه ها  با يکديگر ارتباط برقرار نمايند TCP/IP ، داراي قابليت تفکيک و تمايز يک برنامه موجود بر روي يک کامپيوتر با ساير برنامه ها بوده و پس از دريافت داده ها از يک برنامه آنها را براي برنامه متناظر موجود بر روي کامپيوتر ديگر ارسال مي نمايد. نحوه ارسال داده توسط پروتکل TCP/IP از محلي به محل ديگر ، با فرآيند ارسال يک نامه از شهري به شهر، قابل مقايسه است . برقراري ارتباط مبتني بر TCP/IP  با فعال شدن يک برنامه بر روي کامپيوتر مبدا آغاز مي گردد . برنامه فوق ،داده هاي مورد نظر جهت ارسال را بگونه اي آماده و فرمت مي نمايد که براي کامپيوتر مقصد قابل خواندن و استفاده باشند. ( مشابه نوشتن نامه با زباني که دريافت کننده ، قادر به مطالعه آن باشد) . در ادامه آدرس کامپيوتر مقصد ، به داده هاي مربوطه اضافه مي گردد ( مشابه آدرس گيرنده که بر روي يک نامه مشخص مي گردد) . پس از انجام عمليات فوق  داده بهمراه اطلاعات اضافي ( درخواستي براي تائيد دريافت در مقصد ) ، در طول شبکه بحرکت درآمده تا به مقصد مورد نظر برسد. عمليات فوق ، ارتباطي به محيط انتقال شبکه بمنظور انتقال اطلاعات نداشته ، و تحقق عمليات فوق با رويکردي مستقل نسبت به محيط انتقال ، انجام خواهد شد .

1-1 :لايه هاي پروتکل TCP/IP

TCP/IP       ، فرآيندهاي لازم بمنظور برقراري ارتباط را سازماندهي و در اين راستا از پروتکل هاي متعددي در پشته TCP/IP استفاده مي گردد. بمنظور افزايش کارآئي در تحقق فرآيند هاي مورد نظر، پروتکل ها در لايه هاي متفاوتي، سازماندهي شده اند . اطلاعات مربوط به آدرس دهي در انتها قرار گرفته و بدين ترتيب کامپيوترهاي موجود در شبکه قادر به بررسي آن با سرعت مطلوب خواهند بود. در اين راستا، صرفا" کامپيوتري که بعنوان کامپيوتر مقصد معرفي شده است ، امکان باز نمودن بسته اطلاعاتي و انجام پردازش هاي لازم بر روي آن را دارا خواهد بود. TCP/IP ، از يک مدل ارتباطي چهار لايه بمنظور ارسال اطلاعات از محلي به محل ديگر استفاده مي نمايد Application ,Transport ,Internet و Network Interface ، لايه هاي موجود در پروتکل TCP/IP مي باشند.هر يک از پروتکل هاي وابسته به پشته TCP/IP ، با توجه به رسالت خود ، در يکي از لايه هاي فوق، قرار مي گيرند.

1-2 : لايه Application

لايه Application ، بالاترين لايه در پشته TCP/IP است .تمامي برنامه و ابزارهاي کاربردي در اين لايه ، با استفاده از لايه فوق، قادر به دستتيابي به شبکه خواهند بود. پروتکل هاي موجود در اين لايه بمنظور فرمت دهي و مبادله اطلاعات کاربران استفاده مي گردند HTTP و FTP دو نمونه از پروتکل ها ي موجود در اين لايه مي باشند .

پروتکل HTTP از پروتکل فوق ، بمنظور ارسال فايل هاي صفحات وب مربوط به وب  استفاده مي گردد .

پروتکل FTP از پروتکل فوق براي ارسال و دريافت فايل، استفاده مي گردد .

1-3 : لايه Transport

لايه " حمل " ، قابليت ايجاد نظم و ترتيب و تضمين ارتباط بين کامپيوترها و ارسال داده به لايه Application لايه بالاي خود و يا لايه اينترنت  لايه پايين خود را بر عهده دارد. لايه فوق ، همچنين مشخصه منحصربفردي از برنامه اي که داده را عرضه نموده است  مشخص مي نمايد. اين لايه داراي دو پروتکل اساسي است که نحوه توزيع داده را کنترل مي نمايند.

TCP پروتکل فوق ، مسئول تضمين صحت توزيع اطلاعات است .

UDP

پروتکل فوق ، امکان عرضه سريع اطلاعات بدون پذيرفتن مسئوليتي در رابطه با تضمين صحت توزيع اطلاعات را برعهده دارد .

1-4 : لايه اينترنت

لايه "اينترنت"، مسئول آدرس دهي ، بسته بندي و روتينگ داده ها ، است. لايه فوق شامل چهار پروتکل اساسي است :

IP    پروتکل فوق ، مسئول آدرسي داده ها بمنظور ارسال به مقصد مورد نظر است .

ARP  پروتکل فوق ، مسئول مشخص نمودن آدرس MAC آداپتور شبکه بر روي کامپيوتر مقصد است.

ICMP  پروتکل فوق ، مسئول ارائه توابع عيب يابي و گزارش خطاء در صورت عدم توزيع صحيح اطلاعات است  .

IGMP   پروتکل فوق ، مسئول مديريت Multicasting در TCP/IP را برعهده دارد.

1- 5 :لايه Network Interface

لايه " اينترفيس شبکه " ، مسئول استقرار داده بر روي محيط انتقال شبکه و دريافت داده از محيط انتقال شبکه است . لايه فوق ، شامل دستگاه هاي فيزيکي نظير کابل شبکه و آداپتورهاي شبکه است . کارت شبکه ( آداپتور) داراي يک عدد دوازده رقمي مبناي شانزده  نظير  B5-50-04-22-D4-66  بوده که آدرس MAC ، ناميده مي شود. لايه " اينترفيس شبکه " ، شامل پروتکل هاي مبتني بر نرم افزار مشابه لايه هاي قبل ، نمي باشد. پروتکل هاي Ethernet و ATM ، نمونه هائي از پروتکل هاي موجود در اين لايه مي باشند . پروتکل هاي فوق ، نحوه ارسال داده در شبکه را مشخص مي نمايند.

مشخص نمودن برنامه ها

در شبکه هاي کامپيوتري ، برنامه ها ي متعددي در يک زمان با يکديگر مرتبط مي گردند. زمانيکه چندين برنامه بر روي يک کامپيوتر فعال مي گردند ، TCP/IP ، مي بايست از روشي بمنظور تمايز يک برنامه از برنامه ديگر، استفاده نمايد. بدين منظور ، از يک سوکت بمنظور مشخص نمودن يک برنامه خاص ، استفاده مي گردد.

آدرس IP

برقراري ارتباط در يک شبکه ، مستلزم مشخص شدن آدرس کامپيوترهاي مبداء و مقصد است شرط اوليه بمنظور برقراري ارتباط بين دو نقطه ، مشخص بودن آدرس نقاط درگير در ارتباط است   آدرس هر يک از دستگاه هاي درگير در فرآيند ارتباط ، توسط يک عدد منحصربفرد که IP ناميده مي شود ، مشخص مي گردند. آدرس فوق به هريک از کامپيوترهاي موجود در شبکه نسبت داده مي شود . IP : 10. 10.1.1 ، نمونه اي در اين زمينه است .

پورت TCP/UDP

پورت مشخصه اي براي يک برنامه و در يک کامپيوتر خاص است .پورت با يکي از پروتکل هاي لايه حملTCP و يا UDP  مرتبط و پورت TCP و يا پورت UDP ناميده مي شود. پورت مي تواند عددي بين صفر تا 65535 را شامل شود. پورت ها براي برنامه هاي TCP/IP سمت سرويس دهنده ، بعنوان پورت هاي "شناخته شده " ناميده شده و به اعداد کمتر از 1024 ختم و رزو مي شوند تا هيچگونه تعارض و برخوردي با ساير برنامه ها بوجود نيايد. مثلا" برنامه سرويس دهنده FTP از پورت TCP بيست و يا بيست ويک استفاده مي نمايد.

سوکت

سوکت ، ترکيبي از يک آدرس IP و پورت TCP ويا پورت UDP است . يک برنامه  سوکتي را با مشخص نمودن آدرس IP مربوط به کامپيوتر و نوع سرويس  TCP براي تضمين توزيع اطلاعات و يا UDP و پورتي که نشاندهنده برنامه است، مشخص مي نمايد. آدرس IP موجود در سوکت ، امکان آدرس دهي کامپيوتر مقصد را فراهم و پورت مربوطه  برنامه اي را که داده ها براي آن ارسال مي گردد را مشخص مي نمايد.

درفصل  دوم اين مقاله به تشريح هر يک از پروتکل هاي موجود در پشته TCP/IP خواهيم پرداخت .

در فصل  اول اين مقاله ،پروتکل TCP/IP بهمراه لايه هاي آن معرفي گردييد . در اين فصل  به بررسي پروتکل هاي موجود در TCP/IPخواهيم پرداخت .

2-1 :TCP/IP شامل شش پروتکل اساسيTCP,UDP,IP,ICMP,IGMP ARP و مجموعه اي از برنامه هاي کاربردي است. پروتکل هاي فوق، مجموعه اي از استادنداردها ي لازم بمنظور ارتباط بين کامپيوترها و دستگاهها را در شبکه ، فراهم مي نمايد. تمامي برنامه ها و ساير پروتکل ها ي موجود در پروتکل TCP/IP ، به پروتکل هاي شش گانه فوق مرتبط و از خدمات ارائه شده توسط آنان استفاده مي نمايند . در ادامه به تشريح عملکرد و جايگاه هر يک از پروتکل هاي اشاره شده ، خواهيم پرداخت .

2-2 : پروتکل TCP : لايه Transport

TCP  يکي از پروتکل هاي استاندارد TCP/IP است که امکان توزيع و عرضه اطلاعات  سرويس ها بين صرفا دو کامپيوتر ، با ضريب اعتماد بالا را فراهم مي نمايد. چنين ارتباطي صرفا" بين دو نقطه  Unicast ناميده مي شود . در ارتباطات با رويکرد اتصال گرا ، مي بايست قبل از ارسال داده ، ارتباط بين دو کامپيوتر برقرار گردد . پس از برقراري ارتباط امکان ارسال اطلاعات براي صرفا" اتصال ايجاد شده ، فراهم مي گردد . ارتباطات از اين نوع ، بسيار مطمئن مي باشند  علت اين امر به تضمين توزيع اطلاعات براي مقصد مورد نظر برمي گردد . بر روي کامپيوتر مبداء  TCP داده هائي که مي بايست ارسال گردند را در بسته هاي اطلاعاتي  سازماندهي مي نمايد. در کامپيوتر مقصد  TCP  بسته هاي اطلاعاتي را تشخيص و داده هاي اوليه را مجددا" ايجاد خواهد کرد .

ارسال اطلاعات با استفاده از TCP

TCP       ، بمنظور افزايش کارائي ، بسته هاي اطلاعاتي را بصورت گروهي ارسال مي نمايد  يک عدد سريال  موقعيت يک بسته اطلاعاتي نسبت به تمام بسته اطلاعاتي ارسالي را به هريک از بسته ها نسبت داده و از Acknowledgment بمنظور اطمينان از دريافت گروهي از بسته هاي اطلاعاتي ارسال شده ، استفاده مي نمايد. در صورتيکه کامپيوتر مقصد  در مدت زمان مشخصي نسبت به اعلام وصول بسته هاي اطلاعاتي ، اقدام ننمايد ، کامپيوتر مبداء ، مجددا" اقدام به ارسال اطلاعات مي نمايد. علاوه برافزودن يک دنباله عددي و Acknowledgment به يک بسته اطلاعاتي ، TCP اطلاعات مربوط به پورت مرتبط با برنامه ها ي مبداء و مقصد را نيز به بسته اطلاعاتي اضافه مي نمايد. کامپيوتر مبداء ، از پورت کامپيوتر مقصد بمنظور هدايت صحيح بسته هاي اطلاعاتي به برنامه مناسب بر روي کامپيوتر مقصد ، استفاده مي نمايد. کامپيوتر مقصد از پورت کامپيوتر مبداء بمنظور برگرداندن اطلاعات به برنامه ارسال کننده در کامپيوتر مبداء ، استفاده خواهد کرد .

هر يک از کامپيوترهائي که تمايل به استفاده از پروتکل TCP بمنظور ارسال اطلاعات دارند  مي بايست قبل از مبادله اطلاعات ، يک اتصال بين خود ايجاد نمايند . اتصال فوق ، از نوع مجازي بوده و Session ناميده مي شود .دو کامپيوتر درگير در ارتباط ، با استفاده از TCP و بکمک فرآيندي با نام  Three-Way handshake  با يکديگر مرتبط و هر يک پايبند به رعايت اصول مشخص شده در الگوريتم مربوطه خواهند بود . فرآيند فوق ، در سه مرحله صورت مي پذيرد :

مرحله اول : کامپيوتر مبداء ، اتصال مربوطه را از طريق ارسال اطلاعات مربوط به Session  مقداردهي اوليه مي نمايد  عدد مربوط به موقعيت يک بسته اطلاعاتي بين تمام بسته هاي اطلاعاتي و اندازه مربوط به بسته اطلاعاتي.

مرحله دوم : کامپيوتر مقصد ، به اطلاعات Session ارسال شده ، پاسخ مناسب را خواهد داد . 
کامپيوتر مبداء ، از شرح واقعه بکمک Acknowledgment ارسال شده توسط کامپيوتر مقصد  آگاهي پيدا خواهد کرد .

پروتکل UDP : لايه Transport

UDP        ، پروتکلي در سطح لايه "حمل" بوده که برنامه مقصد در شبکه را مشخص نموده و از نوع بدون اتصال است . پروتکل فوق، امکان توزيع اطلاعات با سرعت مناسب را ارائه ولي در رابطه با تضمين صحت ارسال اطلاعات ، سطح مطلوبي از اطمينان را بوجود نمي آورد . UDP در رابطه با داده هاي دريافتي توسط مقصد ، به Acknowledgment نيازي نداشته و در صورت بروز اشکال و يا خرابي در داده هاي ارسال شده ، تلاش مضاعفي بمنظور ارسال مجدد داده ها ، انجام نخواهد شد . اين بدان معني است که داده هائي کمتر ارسال مي گردد ولي هيچيک از داده هاي دريافتي و صحت تسلسل بسته هاي اطلاعاتي  تضمين نمي گردد .از پروتکل فوق  بمنظور انتقال اطلاعات به چندين کامپيوتر با استفاده از Broadcast و يا Multicast ، استفاده بعمل مي آيد . پروتکل UDP ، در موارديکه حجم اندکي از اطلاعات ارسال و يا اطلاعات داراي اهميت بالائي نمي بانشد ، نيز استفاده مي گردد. استفاده از پروتکل UDP در مواردي همچون Multicasting Streaming media ، نظير يک ويدئو کنفرانس زنده و يا انتشار ليستي از اسامي کامپيوترها که بمنظور ارتباطات محلي استفاده مي گردند ، متداول است . بمنظور استفاده از UDP ، برنامه مبداء مي بايست پورت UDP خود را مشخص نمايد دقيقا" مشابه عملياتي که مي بايست کامپيوتر مقصد انجام دهد . لازم به يادآوري است که پورت هاي UDP از پورت هاي TCP مجزا و متمايز مي باشند حتي اگر داراي شماره پورت يکسان باشند  .

3- 1 : پروتکل IP : لايه Internet

IP        ، امکان مشخص نمودن محل کامپيوتر مقصد در يک شبکه ارتباطي را فراهم مي نمايد. IP يک پروتکل بدون اتصال و غيرمطمئن بوده که اولين مسئوليت آن آدرس دهي بسته هاي اطلاعاتي و روتينگ بين کامپيوترهاي موجود در شبکه است . با اينکه IP همواره سعي در توزيع يک بسته اطلاعاتي مي نمايد ، ممکن است يک بسته اطلاعاتي در زمان ارسال گرفتار مسائل متعددي نظير : گم شدن ، خرابي ، عدم توزيع با اولويت مناسب ، تکرار در ارسال و يا تاخير گردند.در چنين مواردي ، پروتکل IP تلاشي بمنظور حل مشکلات فوق را انجام نخواهد داد  ارسال مجدد اطلاعات درخواستي آگاهي از وصول بسته اطلاعاتي در مقصد و بازيافت بسته هاي اطلاعاتي گم شده ، مسئوليتي است که بر عهده يک لايه بالاتر نظير TCP و يا برنامه ارسال کننده اطلاعات ، واگذار مي گردد .

عمليات انجام شده توسط IP

مي توان IP را بعنوان مکاني در نظر گرفت که عمليات مرتب سازي و توزيع بسته هاي اطلاعاتي در آن محل ، صورت مي پذيرد .بسته ها ي اطلاعاتي توسط يکي از پروتکل هاي لايه حمل  TCP و يا UDP و يا از طريق لايه " ايترفيس شبکه " ، براي IP ارسال مي گردند . اولين وظيفه IP ، روتينگ بسته هاي اطلاعاتي بمنظور ارسال به مقصد نهائي است . هر بسته اطلاعاتي ، شامل آدرس IP مبداء  فرستنده  و آدرس IP مقصد ( گيرنده ) مي باشد. در صورتيکه IP ، آدرس مقصدي را مشخص نمايد که در همان سگمنت موجود باشد ، بسته اطلاعاتي مستقيما" براي کامپيوتر مورد نظر ارسال مي گردد . در صورتيکه آدرس مقصد در همان سگمنت نباشد ، IP ، مي بايست از يک روتر استفاده و اطلاعات را براي آن ارسال نمايد.يکي ديگر از وظايف IP ، ايجاد اطمينان از عدم وجود يک بسته اطلاعاتي ( بلاتکليف ! ) در شبکه است . بدين منظور محدوديت زماني خاصي در رابطه با مدت زمان حرکت بسته اطلاعاتي در طول شبکه ، در نظر گرفته مي شود .عمليات فوق توسط نسبت دادن يک مقدار TTL به هر يک از بسته هاي اطلاعاتي صورت مي پذيرد TTL  حداکثر مدت زماني را که بسته اطلاعاتي قادر به حرکت در طول شبکه است را مشخص مي نمايد قبل از اينکه بسته اطلاعاتي کنار گذاشته شود 
3-2 : پروتکل ICMP : لايه Internet

ICMP         امکانات لازم در خصوص اشکال زدائي و گزارش خطاء در رابطه با بسته هاي اطلاعاتي غيرقابل توزيع را فراهم مي نمايد. با استفاده از ICMP ، کامپيوترها و روترها که از IP بمنظور ارتباطات استفاده مي نمايند ، قادر به گزارش خطاء و مبادله اطلاعاتي محدود در رابطه وضعيت بوجود آمده مي باشند. مثلا" در صورتيکه IP ، قادر به توزيع يک بسته اطلاعاتي به مقصد مورد نظر نباشد ، ICMP يک پيام مبتني بر غيرقابل دسترس بودن را براي کامپيوتر مبداء ارسال مي دارد . با اينکه پروتکل IP بمنظور انتقال داده بين روترهاي متعدد استفاده مي گردد  ولي ICMP به نمايندگي از TCP/IP ، مسئول ارائه گزارش خطاء و يا پيام هاي کنترلي است . تلاش ICMP ، در اين جهت نيست که پروتکل IP را بعنوان يک پروتکل مطمئن مطرح نمايد  چون پيام هاي ICMP داراي هيچگونه محتوياتي مبني بر اعلام وصول پيام  بسته اطلاعاتي نمي باشندICMP  صرفا" سعي در گزارش خطاء و ارائه فيدبک هاي لازم در رابطه با تحقق يک وضعيت خاص را مي نمايد .

3- 3 : پروتکل IGMP : لايه Internet

IGMP         پروتکلي است که مديريت ليست اعضاء براي IP Multicasting ، در يک شبکه TCP/IP را بر عهده دارد IP Multicastingفرآيندي است که بر اساس آن يک پيام براي گروهي انتخاب شده از گيرندگان که گروه multicat ناميده مي شوند  ارسال مي گردد  IGMP ليست اعضاء را نگهداري مي نمايد .

مديريت IP Multicasting

تمامي اعضاء يک گروه multicast ، به ترافيک IP هدايت شده به يک آدرس Multicast P ، گوش داده و بسته هاي اطلاعاتي ارسال شده به آن آدرس را دريافت مي نمايند. زمانيکه چندين کامپيوتر نيازمند دستيابي به اطلاعاتي نظير Streaming media باشند، يک آدرس IP رزوشده براي multicasting استفاده مي گردد. روترها که بمنظور پردازش multicast پيکربندي مي گردند، اطلاعات را انتخاب و آنها را براي تمامي مشترکين گروه multicast ارسال ( Forward ) مي نمايند . بمنظور رسيدن اطلاعات Multicast به گيرندگان مربوطه ، هر يک از روترهاي موجود در مسير ارتباطي مي بايست ، قادر به حمايت از   Multicasting باشند . کامپيوترهاي مبتني بر سيستم عامل وينوز 2000 ، قادر به ارسال و دريافت IP Multicast ، مي باشند .

3 – 4 : پروتکل ARP : لايه Internet

ARP        پروتکلي است که مسئوليت مسئله " نام به آدرس" را در رابطه با بسته هاي اطلاعاتي خروجي (Outgoing) ، برعهده دارد . ماحصل فرآيند فوق ، Mapping آدرس IP به آدرسMAC ، مربوطه است . کارت شبکه از آدرس MAC ، بمنظور تشخيص تعلق يک بسته اطلاعاتي به کامپيوتر مربوطه ، استفاده مي نمايند . بدون آدرس هاي MAC ، کارت هاي شبکه ، دانش لازم در خصوص ارسال بسته هاي اطلاعاتي به لايه بالاتر بمنظور پردازش هاي مربوطه را دارا نخواهند بود . همزمان با رسيدن بسته هاي اطلاعاتي به لايه IP بمنظور ارسال در شبکه ، آدرس هاي MAC مبداء و مقصد به آن اضافه مي گردد .

ARP ، از جدولي خاص بمنظور ذخيره سازي آدرس هاي IP و MAC مربوطه ، استفاده مي نمايد. محلي از حافظه که جدول فوق در آنجا ذخيره مي گردد ، ARP Cache ناميده مي شود ARP Cache هر کامپيوتر شامل mapping لازم براي کامپيوترها و روترهائي است که صرفا" بر روي يک سگمنت مشابه قرار دارند.

پروتکل ARP ، آدرس IP مقصد هر يک از بسته هاي اطلاعاتي خروجي را با ARP Cache مقايسه تا آدرس MAC مقصد مورد نظر را بدست آورد . در صورتيکه موردي پيدا گردد ، آدرس MAC از Cache بازيابي مي گردد . در غير اينصورت ؛ ARP درخواستي را براي کامپيوتري که مالکيت IP را برعهده دارد ، Broadcast نموده و از وي مي خواهد که آدرس MAC خود را اعلام نمايد . کامپيوتر مورد نظر  با IP مربوطه ، در ابتدا آدرس MAC کامپيوتر ارسال کننده درخواست را به Cache خود اضافه نموده و در ادامه پاسخ لازم را از طريق ارسال آدرس MAC خود ، به متقاضي خواهد داد . زمانيکه پاسخ ARP توسط درخواست کننده ، دريافت گرديد ، در ابتدا با استناد به اطلاعات جديد دريافتي Cache مربوطه بهنگام و در ادامه بسته اطلاعاتي به مقصد کامپيوتر مورد نظر ارسال مي گردد .

در صورتيکه مقصد يک بسته اطلاعاتي ، سگمنتي ديگر باشد ، ARP ، آدرس MAC را به روتر مسئول در سگمنت مربوطه ، تعميم خواهد داد  در مقابل آدرس مربوط به کامپيوتر مقصد  . روتر  در ادامه مسئول يافتن آدرس MAC مقصد و يا Forwarding بسته اطلاعاتي براي روتر ديگر است .

در فصل اول اين مقاله، پروتکل TCP/IP بهمراه لايه هاي آن معرفي گرديد . درفصل دوم به بررسي برخي از پروتکل هاي مهم موجود در پشته TCP/IP اشاره گرديد . در اين فصل ، به بررسي برنامه ها و ابزارهاي کمکي موجود در رابطه با پروتکل TCP/IP ، خواهيم پرداخت .

4- 1 : نسخه TCP/IP پياد ه سازي شده در ويندوز، بهمراه خود مجموعه اي از برنامه هاي کاربردي را ارائه نموده است . با استفاده از برنامه هاي فوق ، امکان اجراي ويندوز 2000 بر روي يک کامپيوتر بمنظور دستيابي به مجموعه اي گسترده از اطلاعات موجود در يک شبکه ، وجود خواهد داشت . ويندوز 2000 ، سه گروه عمده از ابزارهاي مبتني بر TCP/IP را ارائه مي نمايد  برنامه هاي عيب يابي ، برنامه هاي ارتباطي و نرم افزارهاي سمت سرويس دهنده .

در ادامه به تشريح امکانات موجود در هر گروه خواهيم پرداخت .

4- 2 : برنامه هاي عيب يابي

برنامه هاي عيب يابي ، امکان تشخيص و برطرف نمودن مسائل مرتبط با شبکه را براي کاربران فراهم مي نمايند. برخي از اين ابزارها عبارتند از :

ARP  برنامه فوق ، Cache مربوط به ARPرا نمايش و امکان اصلاح آن را فراهم مي نمايد . بمنظور استفاده از برنامه فوق ، کافي است ARP -a را در خط دستور تايپ و در ادامه جدول مربوط به ARP Cache ، نمايش داده مي شود. با استفاده از برنامه فوق مي توان يک Entry  ايستا را به جدول مربوطه اضافه ( arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 ) و يا اقدام به حذف يک host از جدول نمود ( arp -d ) .

Hostname  برنامه فوق ، نام کامپيوتر ميزبان را نمايش مي دهد . براي استفاده از برنامه فوق  کافي است Hostname را در خط دستور ، تايپ و نام کامپيوتر خود را مشاهده نمود.

IPConfig برنامه فوق ، پيکربندي جاري پروتکل TCP/IP را نمايش ( آدرس IP ، آدرس فيزيکي ، نام کامپيوتر و ... ) و امکان بهنگام سازي آن را فراهم مي نمايد. بمنظور آشنائي با پتانسيل هاي برنامه فوق ، ipcongig/help را در خط دستور تايپ تا با عملکرد اين برنامه و سوئيچ هاي مربوطه آشنا گرديد .

Nbtstat  برنامه فوق ، جدول محلي اسامي NetBIOS را نمايش مي دهد .جدول فوق  شامل ليستي از اسامي کامپيوتر ها بهمراه IP مربوطه است  Netstat برنامه فوق  اطلاعات مربوط به جلسه کاري  پروتکل TCP/IP را نمايش مي دهد .

Ping برنامه فوق ، پيکربندي و ارتباط مبتني بر IP بين دو کامپيوتر را بررسي و تست مي نمايد Ping يک درخواست ICMP را از کامپيوتر مبداء ارسال و کامپيوتر مقصد از طريق يک پاسخ ICMP به آن جواب خواهد داد .بمنظور تست ارتباط با استفاده از يک آدرس IP و يا نام يک کامپيوتر فرمان  PING [IP_Address or Computer_Name] را تايپ نمائيد. بمنظور تست پيکربندي TCP/IP بر روي کامپيوتر خود ، از Local Loopback استفاده نمائيد  شامل آدرس 127.0.0.1 است. ( Ping 127.0.0.1 )

Tracert برنامه فوق ، رديابي يک بسته اطلاعاتي تا رسيدن به مقصد مورد نظر را انجام مي دهد

برنامه هاي ارتباطي برنامه هاي فوق ، امکان ارتباط با مجموعه وسيعي از سيستم هاي مبتني بر ويندوز و يا غيرويندوز نظير سيستم هاي يوينيکس ، را در اختيار کاربران قرار مي دهند . با اينکه اين نوع از برنامه ها امکان ارسال سريع اطلاعات را فراهم مي نمايند ولي با توجه به ماهيت ارسال اطلاعات توسط آنان ( تمامي اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به تائيد اعتبار و هويت کاربران بصورت متن شفاف ارسال مي گردد ) ، مي بايست دقت لازم صورت پذيرد .موارد زير نمونه هائي از برنامه هاي ارتباطي مي باشند :

FTP برنامه فوق، با استفاده از پروتکل TCP ، اقدام به ارسال فايل بين ويندوز 2000 و کامپيوترهائي که بر روي آنان نرم افزار سرويس دهنده FTP نصب شده است  مي نمايد . 
Telnet  برنامه فوق ، امکان ارتباط از راه دور به منابع شبکه موجود در کامپيوترهائي که سرويس دهنده Telnet بر روي آنان نصب شده است را فراهم مي نمايد .

Tftpبرنامه فوق از پروتکل UDP ، براي ارسال فايل هاي کوچک بين ويندوز 2000 و کامپيوترهائي که بر روي آنان سرويس دهنده TFTP  نصب شده است را فراهم مي نمايد.

4-3  : نرم افزارهاي سمت سرويس دهنده

اين نوع نرم افزارها امکان چاپ و انتشار سرويس ها را براي سرويس گيرندگان مبتني بر TCP/IP در ويندوز 2000 ، فراهم مي نمايد.

سرويس چاپ TCP/IP  برنامه فوق ، سرويس استاندارد چاپ TCP/IP را ارائه مي نمايد. سرويس فوق ، امکان ارسال چاپ را براي کامپيوترهائي که بر روي آنان سيستم هاي عاملي بجز ويندوز 2000 نصب شده باشد ، به چاپگر هاي متصل شده به يک کامپيوتر مبتني بر ويندوز 2000  فراهم مي نمايد .

سرويس هاي اطلاعاتي اينترنت برنامه IIS ، نرم افزارهاي سرويس دهنده متعددي نظير وب  اخبار ، پست الکترونيکي و ارسال فايل مبتني بر TCP/IP را در اختيار قرار مي دهد IIS  در سيستم هائي که از نسخه هاي Server ويندوز 2000 استفاده مي نمايند ، بصورت پيش فرض نصب مي گردد . پيشنهاد مي گردد در صورتيکه به عملکرد اين برنامه نيازي وجود ندارد ، اقدام به حذف  آن از روي سيستم نمود .

مثال :

مثال 1 - هدف : استفاده از برنامه Ping بمنظور اطمينان از صحت عملکرد پروتکل TCP/IP
مرحله يک : بعنوان يک کاربر مجاز ، به شبکه وارد شويد .

مرحله دو : گزينه Command Prompt را از مسير Start | Programs | Accessories انتخاب نمائيد.

مرحله سه : دستور Ping 127.0.0.1 را در پنجره مربوطه تايپ نمائيد .

نتايج : پس از انجام مراحل فوق ، نتايج زير مي بايست نشان داده شود :

نتيجه يک : مي بايست چهار بسته اطلاعاتي ارسال و چهار بسته اطلاعاتي دريافت و هيچگونه بسته اطلاعاتي گم نگردد . در غير اينصورت در رابطه با نصب TCP/IP مشکلاتي وجود دارد .

نتيجه دو : در صورتيکه چهار بسته اطلاعاتي ارسال و دريافت گردد ، نشاندهنده صحت عملکرد و نصب پروتکل TCP/IP است .

نتايج حاصل از اجراي برنامه Ping

C:\>ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

مثال 2 - هدف : استفاده از برنامه هاي Ping و Hostname بمنظور صحت عملکرد TCP/I 
مرحله يک : بعنوان يک کاربر مجاز ، به شبکه وارد شويد .

مرحله دو : گزينه Command Prompt را از مسير Start | Programs | Accessories انتخاب نمائيد.

مرحله سه : در پنجره مربوطه ، دستور hostname را تايپ نمائيد.

مرحله چهارم : در پنجره مربوطه ، دستور Ping Computer_Name را تايپ نمائيد . نام کامپيوتر ، مقدار برگردانده شده در اثر اجراي فرمان hostname است .

نتايج : پس از انجام مراحل فوق ، نتايج زير مي بايست نشان داده شود :

نتيجه يک : نام کامپيوتر ، در اين رابطه هر کامپيوتر داراي نام اختصاصي مربوط به خود خواهد بود .نتيجه دو : آدرس IP کامپيوتر ، در اين رابطه هر کامپيوتر داراي آدرس IP مربوط به خود خواهد بود

مرحله اول : مشخص نمودن نام کامپيوتر

C:\> hostname 
Srco

مرحله دوم : استفاده از دستور Ping بهمراه نام کامپيوتر

C:> Ping Srco 
Pinging Srco.Test.com [ 10.10.1.1] with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 10.10.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

آنچه تاکنون گفته شده است :

فصل اول : معرفي پروتکل TCP/IP بهمراه لايه هاي آن فصل  دوم : بررسي پروتکل هاي موجود در TCP/IP

5- 1 : ماحصل فرآيند فوق، يافتن آدرس IP مپ شده به يک نام است  در صورتيکه عمليات با موفقيت انجام گردد . تمامي اسامي User-friendly ، مي بايست به آدرس معادل IP مربوطه مپ تا زمينه ارتباط بين دستگاههاي متقاضي در يک شبکه مبتني بر TCP/IP ، فراهم گردد .

پروتکل TCP/IP کامپيوترهاي مبداء و مقصد را از طريق آدرس IP آنان ، شناسائي مي نمايد . کاربران ، تمايل بيشتري براي بخاطرسپردن و استفاده از اسامي ، نسبت به اعداد  آدرس هاي IP  را دارند . براي آدرس دهي يک کامپيوتر از انواع متفاوتي نام  user friendly names  استفاده مي گردد. ويندوز 2000 ، بمنظور ذخيره سازي اسامي و آدرس IP معادل آنان ، از رويکردهاي متفاوتي استفاده مي گردد .با توجه به نوع نام استفاده شده ، از يک فايل ايستا و يا پويا بمنظور ذخيره نمودن اسامي و آدرس هاي IP مپ شده به آنان استفاده مي گردد . برخي از برنامه ها نظير IE و FTP ، قادر به استفاده از آدرس IP و يا نام براي برقراري ارتباط با مقصد مورد نظر مي باشند .زمانيکه از نام استفاده مي گردد ، قبل از آغاز يک ارتباط از طريق پروتکل TCP/IP ، از فرآيندي با نام Name Resolution استفاده تا آدرس IP کامپيوتر مورد نظر  مشخص گردد . در صورتيکه آدرس IP ، مشخص شده باشد ( در مقابل مشخص شدن نام ) ارتباط بلافاصله برقرارخواهد شد .

انواع نام

دو نوع نام user friendly وجود دارد : اسامي ميزبان  و اسامي  . NetBIOS  نام ميزبان ، نامي است که به يک آدرس IP کامپيوترنسبت داده شده تا آن را بعنوان يک ميزبان TCP/IP مشخص نمايد. نام ميزبان ، مي تواند داراي حداکثر 255 کاراکتر  حروف الفبائي کاراکترهاي عددي ، نقطه و hyphens باشد . اسامي ميزبان داراي اشکال متفاوتي مي باشند . نام مستعار (Alias) و Domain names ، دو نمونه متداول در اين زمينه مي باشند. نام مستعار نامي خاص و مرتبط شده به يک آدرس IP است نظير : Tehran يک Domain name بمنظور استفاده بر روي اينترنت سازماندهي و از نقطه بعنوان يک جداکننده استفاده مي نمايد  مثلاTehran.Citys.com  .

نام NetBIOS يک نام شانزده کاراکتري است که از آن بمنظور مشخص نمودن يک منبع NetBIOS بر روي شبکه استفاده مي گردد . از يک نام NetBIOS ، بمنظور مشخص نمودن يک و يا مجموعه اي از کامپيوترها ، استفاده ميگردد .در اين راستا ، صرفا" از پانزده حرف اول آن براي نام و از کاراکتر نهائي بمنظور مشخص نمودن منبع و يا سرويسي که به يک کامپيوتر اشاره مي نمايد، استفاده مي گردد. نمونه اي از يک منبع NetBIOS ، عنصر File and Print Sharing for Microsoft Networks در شبکه هاي مبتني بر ويندوز 2000 است . زمانيکه کامپيوتر فعاليت خود را آغاز مي نمايد ، عنصر فوق ، يک نام منحصر بفرد NetBIOS را ريجستر(ثبت) مي نمايد . نام ثبت شده شامل نام کامپيوتر و کاراکتري است که بيانگر عنصر ثبت کننده است ( براي در نظر گرفتن نام کامپيوتر از حداکثر پانزده حرف و براي مشخص نمودن عنصر ثبت کننده نام ، از يک حرف ديگر استفاده مي گردد.

درويندوز 2000 ، نام NetBIOS ، مي تواند حداکثر پانزده کاراکتر باشد . ويندوز 2000  خود نيازي به اين نوع اسامي نداشته و نسخه هاي قبلي ويندوز نيازمند استفاده از اسامي NetBIOS بمنظور حمايت از قابليت هاي شبکه اي، دارند.

5 – 2 :Static IP mapping

زمانيکه کاربران يک نام را بمنظور برقراري ارتباط با يک کامپيوتر مقصد ، مشخص مينمايند  پروتکل TCP/IP همچنان نيازمند يک آدرس IP براي تحقق انتقال اطلاعات است . در اين راستا لازم است که نام کامپيوتر به يک آدرس IP ، مپ گردد. ماحصل عمليات فوق  mapping ، در يک جدول ايستا و يا پويا ذخيره مي گردد . در صورتيکه از يک جدول ايستا استفاده گردد ، نتايج مورد نظر در يکي از فايل هاي Hosts و يا Lmhosts ذخيره مي گردند فايل ها ي فوق، متني مي باشند  . مهمترين مزيت استفاده از يک جدول ايستا ، امکان سفارشي نمودن آن با توجه به ماهيت فايل  متني  و محل ذخيره سازيذخيره بر روي هر کامپيوتر آن است. در اين راستا هر يک از کاربران مي توانند براي دستيابي به منابعي با فرکانس بالاي دستيابي ، به هر ميزان که ضرورت دارد ، entry  در جدول فوق ثبت نمايند . بهنگام سازي جداول ايستا ، يکي از چالش هاي اصلي در اين زمينه بوده و در موارديکه تعداد آدرس هاي IP مپ شده ، زياد و آدرس هاي فوق متناوباٌ تغيير يابند  بهنگام سازي جداول ايستا مسائل خاص خود را خواهد داشت .

فايل Hosts  فايل فوق ، يک فايل متني و شامل آدرس هاي IP مپ شده به اسامي ميزبان است . فايل فوق، داراي ويژگي هاي زير است :

مي توان چندين نام ميزبان را به آدرس IP مشابهي نسبت داد .در اين حالت ، امکان مراجعه به يک سرويس دهنده در آدرس IP : 167.91.45.121 از طريق نام حوزه Tehran.Citys.Com و يا نام مستعار Tehran وجود خواهد داشت . در اين راستا  کاربران مي توانند بمنظور مراجعه به سرويس دهنده از نام مستعار Tehran در مقابل نام Domain  استفاده نمايند .

هر Entry در فايل فوق ، با توجه به نوع پلات فرم ، نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس خواهد بود . در رابطه با کامپيوترهائي که ويندوز 2000 و يا NT بر روي آنها نصب شده است  حساسيت فوق ، وجود نخواهد داشت .

فايل LmHosts  فايل فوق ، يک فايل متني وشامل آدرس IP مپ شده به نام NetBIOS است . فصل ي از فايل Lmhosts در ابتدا وارد حافظه شده و به آن اصطلاحا NetBIOS name Cache  مي گويند.

Dynamic IP mapping

مهمترين مزيت جداول پويا ( مسئول ذخيره سازي IP مپ شده ) ، بهنگام سازي اتوماتيک آنان است.در اين راستا ، جداول پويا از دو سرويس استفاده مي نمايند DNS  و WINS سرويس دهنده DNS و WINS عمليات مشابه اي را نظير فايل هاي Hosts و Lmhosts انجام خواهند داد  بدون نياز به پيکربندي دستي  .

DNS

DNS ، روشي بمنظور نامگذاري کامپيوترها و منابع شبکه است . شبکه هاي مبتني بر TCP/IP ، از بانک اطلاعاتي اسامي DNS ، بمنظور يافتن کامپيوترها و سرويس ها از طريق اسامي User friendly مربوط به Domain names ، استفاده مي نمايند. زمانيکه کاربري نام يک Domain را در برنامه اي وارد ( مشخص ) مي نمايد، سرويس دهنده DNS ، نام مورد نظر را به IP مربوطه ، map خواهد کرد .ساختار سيستم نامگذاري DNS ، بصورت سلسله مراتبي است ، بدين ترتيب امکان استفاده از سيستم فوق،در شبکه هاي بزرگي نظير اينترنت وجود خواهد شد . با استفاده از يک سيستم سلسله مراتبي بمنظور ايجاد اسامي Domain ، کامپيوترهائي که اسامي Domain و معادل IP مربوطه را ذخيره مي نمايند ، داراي mapping لازم براي صرفا" ناحيه مربوط به خود مي باشند . اين نوع از کامپيوترها اصطلاحا" ، سرويس دهنده DNS ، ناميده شده و صرفا" پردازش هاي لازم براي کامپيوترهائي که در ميدان عملياتي آنان مي باشد را انجام خواهند داد . زمانيکه mapping در ناحيه مربوطه تغيير نمايد ، سرويس دهندگان DNS مبتني بر ويندوز 2000  بصورت اتوماتيک عمليات بهنگام سازي را انجام خواهند داد .

WINS  :

WINS ، يک بانک اطلاعاتي توزيعي را براي ثبت mapping پوياي اسامي NetBIOS استفاده شده در شبکه ، ارائه مي نمايد . WINS ، اسامي NetBIOS را به آدرس هاي IP مپ و اين امکان را فراهم خواهد آورد که اسامي NetBIOS در طول روترها ، قابل استفاده باشند .

5 – 3 : Name Resoulation در ويندوز 2000

Name Resoulation        ، فرآيندي است که بر اساس آن مشکل يک نام برطرف و يا به يک آدرس IP مپ مي گردد . زمانيکه کاربري يک نام را در يک برنامه ، وارد مي نمايد برنامه مشخص مي نمايد که نام فوق يک ميزبان و يا يک نام NetBIOS است. برنامه هاي فعلي در ويندوز 2000 ، از فرآيند host name resolution ، استفاده مي نمايند ولي برخي از برنامه هاي قديمي تر نظير برنامه هائي که مختص ويندوز NT و يا ويندوز 95 , 98 طراحي شده اند همچنان از اسامي NetBIOS استفاده مي نمايند. در صورتيکه فرآيند فوق ، با موفقيت همراه نگردد  برنامه متقاضي قادر به برقراري ارتباط با مقصد مورد نظر خود نخواهد بود. در صورتيکه از يک آدرس IP استفاده مي نمائيد ، name resolution نياز نخواهد بود .

فرآيند Host name Resolution

آدرس IP اسامي ميزبان ، با استفاده از فايل Host و يا بکمک سرويس دهنده DNS  مشخص خواهد شد . فرآيند فوق ، بصورت زير انجام خواهد شد .

کامپيوتر A دستوري را نظير FTP بهمراه نام کامپيوتر ميزبان B ، وارد مي نمايد .

کامپيوتر A ، بررسي مي نمايد که آيا نام مشخص شده با نام ميزبان محلي مطابقت مي نمايد.
در صورتيکه نام مشخص شده با نام ميزبان محلي مطابقت ننمايد ، کامپيوتر A ، فايل ميزبانان خود را (Hosts File ) بمنظور آگاهي از کامپيوتر ميزبان B ، جستجو مي نمايد. در صورتيکه نام کامپيوتر ميزبان پيدا گردد ، آدرس IP مپ شده به آن ، برگردانده خواهد شد . پس از مشخص شدن آدرس IP ، زمينه ارتباط با کامپيوتر مورد نظر فراهم خواهد شد .

اگر کامپيوتر A ، نام ميزبان کامپيوتر B را پيدا ننمايد ، در ادامه يک query براي سرويس دهنده DNS ارسال مي گردد. در صورتيکه نام ميزبان پيدا گردد ، آدرس IP نسبت داده شده به آن مشخص خواهد شد. پس از مشخص شدن آدرس IP ، زمينه ارتباط با کامپيوتر مورد نظر فراهم خواهد شد .

درصورتيکه نام کامپيوتر ميزبان در سرويس دهنده DNS پيدا نگردد ، ويندوز 2000  Cache مربوط به اسامي NetBIOS را بررسي مي نمايد .اين امر بدين علت است که ويندوز 2000 ، با NetBIOS name بمنزله host name ، رفتار مي نمايد.

در صورتيکه Cache فوق ، شامل نام ميزبان مورد نظر نباشد ، يک query براي سرويس دهنده WINS ارسال مي گردد .

در صورتيکه سرويس دهنده WINS قادر به حل مشکل نام نباشد ، يک پيام Broadcast بر روي شبکه ارسال مي گردد.

در صورتيکه ميزباني به پيام منتشر شده پاسخ ندهد ، فايل Lmhosts بمنظور نام ميزبان NetBIOS ، بررسي خواهد شد.

5-4 : فرآيند NetBIOS Name Resolution

بصورت پيش فرض ، اسامي NetBIOS بر روي يک شبکه مبتني بر TCP/IP کار نخواهند کرد . ويندوز 2000 ، امکان برقراري ارتباط در شبکه هاي مبتني بر TCP/IP را براي سرويس گيرندگان NetBIOS ، از طريق پروتکل NetBT  فراهم مي نمايد NetBT  از کلمات NetBIOS over TCP/IP اقتباس شده است . پروتکل فوق  امکان برقراري ارتباط را براي برنامه هاي مبتني بر NetBIOS ، توسط TCP/IP و از طريق ترجمه نام NetBIOS به يک آدرس IP ، فراهم مي نمايد . درصورتيکه سرويس دهنده WINS براي استفاده  پيکربندي شده باشد ، فرآيند NetBIOS Name Resolution ، بصورت زير خواهد بود :

کامپيوتر A ، دستوري نظير Net use را بهمراه نام NetBIOS کامپيوتر B ، وارد مي نمايد .

کامپيوتر A ، بررسي مي نمايد که آيا نام مشخص شده در Cache اسامي NetBIOS  موجود است .

در صورتيکه نام موجود نباشد ، کامپيوتر A يک query را براي سرويس دهنده WINS ارسال مي دارد.

در صورتيکه سرويس دهنده WINS قادر به يافتن نام نباشد ، کامپيوتر A از Broadcast در شبکه ، استفاده مي نمايد .

در صورتيکه Broadcast ، قادر به حل مشکل نام نگردد ، کامپيوتر A ، فايل Lmhosts را بررسي مي نمايد.

در صورتيکه روش هاي NetBIOS فوق ، قادر به حل مشکل نام نگردند ، کامپيوتر A  فايل Hosts را بررسي مي نمايد.

در نهايت ، کامپيوتر A ، يک query براي يک سرويس دهنده DNS ارسال مي نمايد .

6- 1 : در اين فصل  به بررسي نحوه فرآيند انتقال اطلاعات خواهيم پرداخت . 
TCP/IP ، بمنظور ارسال داده بر روي شبکه آنها را به فصل  هاي کوچکتري با نام بسته هاي اطلاعاتي  ، تقسيم مي نمايد. از بسته هاي اطلاعاتي ، بر اساس پروتکل هاي مرتبط با آنان با واژه هاي متفاوتي ياد مي گردد. تقسيم داده به بسته هاي اطلاعاتي امري حياتي و ضروري است . ارسال حجم بالائي از اطلاعات در شبکه ، مدت زمان زيادي طول خواهد کشيد و همين امر ، باعث کند شدن شبکه مي گردد. در زمانيکه حجم بالائي از اطلاعات در شبکه جابجا مي گردد ، ساير کامپيوترهاي موجود در شبکه قادر به ارسال اطلاعات نخواهند بود. در چنين حالتي ، اگر در فرآيند انتقال اطلاعات اشکالي بروز نمايد ، مي بايست تمامي اطلاعات مجددا" ارسال شوند. در مقابل  اگر بسته هاي اطلاعاتي کوچک بر روي شبکه ارسال گردند ، انتقال آنها بسرعت انجام و محيط انتقال به مدت زيادي ، اشغال نخواهد شد . در چنين حالتي در صورتيکه هر يک از بسته هاي اطلاعاتي با مشکل مواجه شوند ، صرفا" بسته اطلاعاتي که با مشکل مواجه شده است ، مجددا" ارسال مي گردد در مقابل ارسال تمام اطلاعات.

زمانيکه يک بسته اطلاعاتي به لايه اينترفيس شبکه ارسال مي گردد  ، به آن فريم مي گويند . فريم ، از فصل  هاي متفاوتي که هر يک داراي عملکرد خاص خود در جريان انتقال اطلاعات در لايه اينترفيس شبکه مي باشند، تشکيل شده است .

فرآيند ارسال اطلاعات، شامل مراحل متعددي است ( سازماندهي داده درون بسته هاي اطلاعاتي در کامپيوتر مبداء و بهم بستن آنان در کامپيوتر مقصد بگونه اي که شکل اوليه مجددا" ايجاد گردد) . هر لايه از پروتکل TCP/IP ، داراي نقشي موثر در کامپيوترهاي مبداء و مقصد است .

پيام ، واحد انتقال اطلاعات در پروتکل هائي نظير ICMP,UDP,IGMP. و ARP است . پيام شامل يک Protocol header بوده که توسط Application و يا protocol data ، همراهي شده است .

ديتاگرام . ديتاگرام ، واحد انتقال اطلاعات در سطح لايه IP است . ديتاگرام شامل يک IP header است که توسط لايه transport ، همراهي شده است .

فريم ، واحد انتقال اطلاعات در سطح لايه اينترفيس شبکه است . فريم شامل يک header است که در لايه network به آن اضافه شده است که توسط داده لايه IP ، همراهي شده است .

6- 2 : اجزاء يک فريم

يک فريماصطلاحي براي يک بسته اطلاعاتي در سطح لايه شبکه  شامل سه فصل  اساسي  header , data و trailer است .

Header اطلاعات موجود در اين فصل  شامل موارد زير مي باشد :

يک سيگنال هشداردهنده مبني بر ارسال يک بسته اطلاعاتي

آدرس مبداء

آدرس مقصد

Data

در اين فصل  ، اطلاعات واقعي ارسال شده توسط برنامه ، قرار مي گيرد. اين فصل  از بسته اطلاعاتي داراي اندازه هاي متفاوتي است  بستگي به محدوديت اندازه تنظيم شده توسط شبکه دارد . فصل  Data ، در اکثر شبکه ها از نيم کيلو بايت تا چهار کيلو بايت را مي تواند شامل شود. در شبکه هاي اترنت ، اندازه داده تقريبا" معادل يک و نيم کيلو بايت است . با توجه به اينکه اکثر تنظيمات داده هاي اوليه ، بيش از چهار کيلو بايت مي باشند ،مي بايست داده به فصل  هاي کوچکتري با نام  بسته هاي اطلاعاتي  packet  ، تقسيم گردد. در زمان انتقال يک فايل با ظرفيت بالا ، بسته هاي اطلاعاتي زيادي در طول شبکه منتقل خواهند شد.

Trailer محتويات trailer ، ارتباط مستقيم به پروتکل استفاده شده در لايه اينترفيس شبکه دارد  trailer ، معمولا" شامل فصل ي بمنظور بررسي خطاء بوده که CRC ، ناميده مي شود CRC  عددي است که توسط يک محاسبه رياضي بر روي بسته اطلاعتي در مبداءفرستنده  توليد مي گردد . زمانيکه بسته اطلاعاتي به مقصد خود مي رسد ، مجددا" محاسبه مربوطه انجام خواهد شد. در صورتيکه نتايج بدست آمده ، يکسان باشد ، نشاندهنده صحت ارسال يک بسته اطلاعاتي خواهد بود . در صورتيکه ماحصل محاسبه در مقصد با نتيجه محاسبه شده در مبداء ، مغايرت داشته باشد ، بدين مفهوم خواهد بود که داده در زمان انتقال ، تغيير نموده است . در چنين حالتي  کامپيوتز مبداء ، مجددا" داده را ارسال خواهد کرد .

جريان انتقال اطلاعات  از کامپيوتر مبداء تا کامپيوتر مقصد  بسته هاي اطلاعاتي ارسال شده از يک کامپيوتر براي کامپيوتر ديگر از بين لايه هاي متعدد پروتکل TCP/IP عبور خواهند کرد . بموازات رسيدن يک بسته اطلاعاتي به يک لايه ، پروتکل هاي موجود در آن اطلاعات خاصي را به آن اضافه خواهند کرد . اطلاعات اضافه شده ( ضميمه شده ) توسط هر پروتکل ، شامل اطلاعاتي در رابطه با بررسي خطاء بوده که Checksum ، ناميده مي شود. از Checksum بمنظور بررسي صحت ارسال اطلاعات اضافه شده در header توسط پروتکل مربوطه ، در پروتکل مقصد استفاده مي گردد ( اطلاعات مي بايست بي کم و کاست در اختيار پروتکل مقصد قرار بگيرند ) .فراموش نکنيم که CRC ، صحت انتقال يک بسته را بطور کامل بررسي مي نمايد. اطلاعات اضافه شده توسط پروتکل ها در هر لايه ، بعنوان داده توسط پروتکل هاي لايه زيرين  پايين  ، کپسوله خواهند شد. زمانيکه بسته اطلاعاتي به مقصد مورد نظر مي رسد ، لايه مربوطه  منتاظر  يک فصل  از header را برداشته و با باقي بسته اطلاعاتي بعنوان داده برخورد خواهد کرد .

بسته اطلاعاتي در ادامه بسمت پروتکل هاي موجود در لايه بالاتر ارسال و دراختيار پروتکل مربوطه قرار خواهد گرفت . در ادامه عملکرد هر يک از لايه ها را در فرآيند انتقال اطلاعات بررسي و اين موضوع را از زاويه کامپيوتر مبداء و مقصد دنبال خواهيم نمود .

6- 3 : لايه Application

فرآيند انتقال اطلاعات از لايه application آغاز مي گردد . يک برنامه نظير FTP ، پردازش را در کامپيوتر مبداء مقدار دهي اوليه مي نمايد آماده نمودن داده به فرمتي که برنامه در کامپيوتر مقصد ، قادر به تشخيص آن باشد . برنامه موجود در کامپيوتر مبداء ، کنترل تمامي فرآيند را برعهده خواهد داشت .

6- 4 :لايه Transport

از لايه Application ، داده به لايه transport منتقل مي گردد. اين لايه شامل پروتکل هاي TCP و UDP است . برنامه مورد نظر نوع پروتکل "حمل" را مشخص مي نمايد TCP يا UDP  در هر دو حالت Checksum براي TCP و UDP اضافه خواهد شد. 
در صورتيکه پروتکل TCP ، انتخاب گردد :

يک دنباله عددي به هر سگمنت منتقل شده ، اضافه خواهد شد.

اطلاعات مربوط به Acknowledgment براي يک ارتباط " اتصال- گرا" ، به هر سگمنت اضافه مي شود .

شماره پورت TCP در رابطه با برنامه هاي مبداء و مقصد ، اضافه خواهد شد.

در صورتيکه پروتکل UDP ، انتخاب گردد :

شماره پورت UDP در رابطه با برنامه هاي مبداء و مقصد ، اضافه خواهد شد.

6- 5 : لايه اينترنت

پس از اينکه اطلاعات "حمل " اضافه گرديد ، بسته اطلاعاتي در اختيار لايه "اينترنت " قرار داده مي شود. در اين لايه ، اطلاعات زير به header اضافه مي گردد :
آدرس IP مبداء

آدرس IP مقصد

نوع پروتکل "حمل "

مقدار checksum

اطلاعات TTL

علاوه بر اطلاعات فوق ، لايه اينترنت مسئوليت بر طرف نمودن آدرس هاي IP مقصد به يک آدرس MAC را نيز بر عهده دارد . پروتکل ARP ، مسئول انجام عمليات فوق ، است . آدرس MAC به header بسته اطلاعاتي اضافه و در ادامه بسته اطلاعاتي در اختيار لايه " اينترفيس شبکه " ، قرار داده مي شود.

6-6  : لايه "اينترفيس شبکه "

لايه فوق ، پس از دريافت يک بسته اطلاعاتي از لايه IP ، اطلاعات زير را به آن اضافه خواهد کرد :

يک Preamble مقدمه  دنباله اي از بايت ها است که ابتداي يک "فريم " را مشخص مي نمايد

يک CRC ماحصل يک محاسبه رياضي است که به انتهاي فريم اضافه و از آن بمنظور صحت ارسال فريم ، استفاده مي گردد.

پس ازافزودن اطلاعات مورد نظر به فريم ها در لايه اينترفيس شبکه ، در ادامه فريم ها بر روي شبکه ارسال خواهند شد.

6- 7 : عمليات در کامپيوتر مقصد

زمانيکه فريم ها به کامپيوتر مقصد مي رسند ، لايه اينترفيس شبکه ، Preamble را حذف و مقدار CRC را مجددا" محاسبه مي نمايد. در صورتيکه مقدار بدست آمده با مقدار محاسبه شده در مبداء ، يکسان باشد در ادامه آدرس MAC مقصد ، موجود بر روي فريم، بررسي مي گردد . در صورتيکه آدرس MAC ، يک آدرس Broadcast و يا آدرس MAC با کامپيوتر مقصد مطابقت نمايد ، فريم به لايه "اينترنت " ، ارسال خواهد شد. در غير اينصورت فريم ناديده گرفته مي شود. در لايه IP ، مجددا" Checksum محاسبه و با مقدار محاسبه شده قبل از انتقال ، مقايسه تا اين اطمينان حاصل گردد که بسته اطلاعاتي در طول مسير تغيير ننموده است . در ادامه ، IP بسته اطلاعاتي را در اختيار پروتکل "حمل" ، قرار مي دهد  TCP يا UDP  بمنظور تصميم گيري در رابطه با نوع پروتکل "حمل " ، از اطلاعات موجود در IP header استفاده مي گردد. در لايه "حمل" ، در صورتيکه بسته اطلاعاتي از TCP دريافت شده باشد ، دنباله عددي  بر روي بسته اطلاعاتي بررسي و يک acknowledgement براي TCP کامپيوتر مبداء ارسال مي گردد . در ادامه از اطلاعات پورت TCP موجود در بسته اطلاعاتي استفاده تا بسته اطلاعاتي براي برنامه مربوطه در لايه Application ، ارسال گردد.

در صورتيکه UDP بسته اطلاعاتي را از لايه "اينترنت" دريافت نمايد ، از اطلاعات پورت UDP موجود در بسته اطلاعاتي استفاده تا آن را براي برنامه مربوطه در لايه Application ارسال نمايد . بدون ارسال يک acknowledgement براي کامپيوتر مبداء.
پس از دريافت اطلاعات توسط Appliaction ، پردازش هاي لازم و ضروري در ارتباط با آنها انجام خواهد شد.

7- 1 : جريان داده در شبکه اي که صرفا" شامل يک سگمنت است ، عمليات ساده اي خواهد بود . در چنين شبکه هائي ، کامپيوترهاي ارسال کننده ، يک درخواست Broadcast را بمنظور مشخص نمودن آدرس MAC کامپيوتر مقصدي که قصد ارسال اطلاعات براي آن وجود دارد  ارسال مي نمايند . فرآيند ارسال اطلاعات در شبکه هائي که شامل چندين سگمنت مي باشندبدين صورت نخواهد بود . در شبکه هائي شامل چندين سگمنت ، فرآيند انتقال اطلاعات بمراتب پيچيده تر خواهد بود. در چنين محيط هائي ، TCP/IP مسيرهاي متعددي را بمنظور ارتباط کامپيوترهاي موجود در شبکه ارائه و از ارتباطات غير ضروري در اين خصوص ، پيشگيري مي نمايد .

درمحيطي که شامل چندين شبکه مرتبط با يکديگر است ، ممکن است کامپيوترهاي مبداء و مقصد در يک سگمنت يکسان نباشند . بدين منظور ، آدرس IP کامپيوتر مقصد بررسي تا اين اطمينان حاصل گردد که موقعيت کامپيوتر مقصد نسبت به کامپيوتر مبداء ، محلي  بر روي يک سگمنت  و يا از راه دور موجود بر روي سگمنت ديگر  است .در صورتيکه کامپيوتر مقصد در راه دور سگمنت ديگر باشد ، داده نمي تواند مستقيم براي وي ارسال گردد . در چنين مواردي لايه IP داده مورد نظر را براي يک روتر ارسال مي نمايد . روتر بسته اطلاعاتي دريافتي را به مقصد مورد نظر ، ارسال ( فوروارد ) مي نمايد .

7- 2:  روتينگ IP

شبکه هاي بزرگ TCP/IP که از آنان با عنوان شبکه هاي مرتبط بهم  ياد مي گردد ، خود به فصل  هاي ( سگمنت ) کوچکتري تقسيم تا بتوانند ميزان مبادله اطلاعات و ترافيک موجود در يک سگمنت را کاهش نمايند  Internetwork ، شبکه اي مشتمل بر چندين سگمنت است که توسط روترها بيکديگر مرتبط مي گردد . اولين و در عين حال مهمترين وظيفه يک روتر،ارتباط دو و يا چندين سگمنت فيزيکي با يکديگر است . روترها ، بسته هاي اطلاعاتي لايه IP را از يک سگمنت در شبکه به سگمنت ديگر ارسال مي نمايند . فرآيند فوق  فورواردينگ بسته هايIP  ، روتينگ ناميده مي شود. روترها دو و چندين سگمنت را بيديگر متصل و امکان حرکت ( ارسال ) بسته هاي اطلاعاتي از يک سگمنت به سگمنت ديگر را فراهم مي نمايند.

7 – 3 : توزيع بسته هاي اطلاعاتي

بسته هاي اطلاعاتي فوروارد شده ، با توجه به ماهيت مقصد خود ، حداقل يک و يا دو نوع توزيع را دنبال خواهند کرد. در اين رابطه از دو نوع توزيع و با نام هاي توزيع مستقيم و يا غير مستقيم  استفاده مي گردد :

توزيع مستقيم :

از روش فوق ، زماني استفاده مي گردد که کامپيوتر ارسال کننده، يک بسته اطلاعاتي را براي کامپيوتري ارسال مي نمايد که بر روي همان سگمنت قرار دارد  موقعيت فيزيکي کامپيوترهاي فرستنده و گيرنده بر روي يک سگمنت يکسان است  . در چنين مواردي، کامپيوتر مورد نظر بسته اطلاعاتي را بر اساس يک فريم قالب بندي و آن را براي لايه اينترفيس شبکه ارسال مي نمايد . آدرس دهي بسته اطلاعاتي مربوطه ، بر اساس آدرس MAC کامپيوتر مقصد ، انجام خواهد شد .

توزيع غير مستقيم:

از روش فوق ، زماني استفاده مي گردد که کامپيوتر ارسال کننده ، بسته اطلاعاتي را براي يک روتر فوروارد مي نمايد  مقصد نهائي بسته اطلاعاتي در همان سگمنت نمي باشد . در چنين مواردي ، کامپيوتر مورد نظر بسته اطلاعاتي را بر اساس يک فريم قالب بندي و آن را براي لايه اينترفيس شبکه ارسال مي نمايد . آدرس دهي بسته اطلاعاتي مربوطه ، بر اساس آدرس MAC روتر، انجام خواهد شد .

7- 4 : جدول روتينگ :

بمنظور مشخص نمودن ، مقصدي که مي بايست يک بسته اطلاعاتي فوروارد گرددروترها از جداول روتينگ براي ارسال داده بين سگمنت هاي شبکه استفاده مي نمايند. جدول روتينگ در حافظه ذخيره و مسئول نگهداري اطلاعات ضروري در خصوص ساير شبکه هاي مبتني بر IP و ميزبانان است . جداول روتينگ ، همچنين اطلاعات ضروري را براي هر ميزبان محلي بمنظور آگاهي از نحوه ارتباط با با ساير شبکه ها و ميزبانان را دور ارائه مي نمايند .

براي هر کامپيوتر موجود بر روي يک شبکه مبتني بر IP ، مي توان يک جدول روتينگ را نگهداري کرد. سياست فوق در خصوص شبکه هاي بزرگ عملي نبوده و از يک روتر پيش فرض بمنظور نگهداري جدول روتينگ استفاده مي گردد .

جداول روتينگ مي توانند بصورت ايستا و يا از نوع پويا باشند . تفاوت عمده به نحوه بهنگام سازي آنان برمي گردد. جدول روتينگ ايستا ، بصورت دستي بهنگام مي گردد . بنابراين جداول فوق شامل آخرين وضعيت موجود در شبکه نخواهد بود . در مقابل ، جداول روتينگ پويا بصورت اتوماتيک بهنگام و همواره شامل آخرين اطلاعات موجود خواهند بود .
ارسال اطلاعات بين روترها لايه IP ، داراي نقشي بسيار مهم در رابطه با ارسال اطلاعات بين شبکه هاي متعدد است .

بسته ها ي اطلاعاتي مبادله و بر اساس شرايط موجود و با استفاده از IP مربوطه درلايه اينترنت کامپيوتر مبداء ، کامپيوتر مقصد و يا روترهاي موجود در مسير مربوطه ، پردازش هاي لازم بر روي آنان انجام خواهد شد.

بمنظور ارسال داده بين دو کامپيوتر موجود در سگمنت هاي متفاوت شبکه ، لايه IP از اطلاعات موجود در يک جدول محلي روتينگ در جهت يافتن مسير مناسب دسترسي به کامپيوتر مقصد استفاده مي نمايد( مشاوره اطلاعاتي ! ) . در صورت يافتن مسير مناسب  بسته اطلاعاتي با استفاده ازمسير فوق ، ارسال خواهد شد. در غير اينصورت بسته هاي اطلاعاتي براي روتر پيش فرض فوروارد مي گردند .

7- 5 : عملکرد لايه IP در کامپيوتر مبداء

لايه IP ، علاوه بر افزودن اطلاعاتي نظير TTL ، همواره آدرس IP کامپيوتر مقصد را به بسته اطلاعاتي اضافه مي نمايد. در موارديکه توزيع بسته هاي اطلاعاتي از نوع مستقيم باشد ،از ARP استفاده و آدرس MAC کامپيوتر مقصد به آن اضافه گردد . در موارديکه توزيع اطلاعات از نوع غير مستقيم باشد ، از ARP استفاده و آدرس MAC روتري که مي بايست بسته هاي اطلاعاتي براي آن فوروارد گردد، به آن اضافه خواهد شد.

7 – 6 : عملکرد لايه IP در روتر

پس از دريافت يک بسته اطلاعاتي توسط روتر، لايه IP مربوطه مسئول مشخص نمودن محل ارسال بسته اطلاعاتي است . براي نيل به هدف فوق ، مراحل زير دنبال خواهد شد :

لايه IP ، بررسي لازم در خصوص Checksum و آدرس IP مقصد را انجام مي دهد . اگر آدرس IP ، مربوط به روتر باشد ، روتر پردارش هاي لازم در خصوص بسته اطلاعاتي را بعنوان کامپيوتر مقصد انجام خواهد داد .

در ادامه لايه IP ، مقدارTTL را کاهش و جدول روتينگ مربوطه را بمنظور يافتن مناسبترين مسير بمنظور رسيدن به آدرس IP مقصد ، بررسي مي نمايد .

در موارديکه توزيع بسته هاي اطلاعاتي از نوع مستقيم باشد ،از ARP استفاده و آدرس MAC کامپيوتر مقصد به آن اضافه گردد . در موارديکه توزيع اطلاعات از نوع غير مستقيم باشد ، از ARP استفاده و آدرس MAC روتري که مي بايست بسته هاي اطلاعاتي براي آن فوروارد گردد، به آن اضافه خواهد شد .

نمامي مراحل فوق، در ارتباط با هر يک از روترهاي موجود در مسير بين کامپيوتر مبداء و مقصد تکرار خواهد شد. پس از دريافت بسته اطلاعاتي توسط روتري که در همان سگمنت کامپيوتر مقصد موجود مي باشد ، فرآيند تکراري اشاره شده ، متوقف خواهد شد .

Fragmentation و Reassembly

زمانيکه يک بسته اطلاعاتي بسيار بزرگ به روتر مي رسد ، لايه IP قبل از ارسال آن را به فصل  هاي کوچکتري تقسيم مي نمايد . فرآيند فوق ، Fragmentation ناميده مي شود.

تمامي بسته هاي اطلاعاتي کوچک در ادامه بر روي شبکه حرکت خواهند کرد . بسته هاي اطلاعاتي فوق ، حتي اگر بين چندين روتر حرکت نمايند ، صرفا" در زمانيکه تمامي آنان به کامپيوتر مقصد رسيده باشند ، مجددا" با يکديگر ترکيب و شکل اوليه بسته اطلاعاتي ايجاد مي گردد. فرآيند فوق ، Reassembly ناميده مي شود .

7-7 : لايه IP در کامپيوتر مقصد

زمانيکه يک بسته اطلاعاتي به کامپيوتر مقصد مي رسد ، لايه IP در کامپيوتر مقصد  Checksum و آدرس IP مقصد آن را بررسي و در ادامه بسته اطلاعاتي در اختيار TCP و يا UDP قرار خواهد گرفت در نهايت ، بسته اطلاعاتي بمنظور انجام پردازش نهائي و با توجه به شماره پورت موجود ، در اختيار برنامه مقصد قرار خواهد گرفت .

خلاصه

پروتکل TCP/IP از مدل ارتباطي چهار لايه بمنظور ارسال اطلاعات از يک محل به محل ديگر استفاده مي نمايد. لايه هاي فوق عبارتند از Internet , application, transport و لايه network interface  زمانيکه برنامه اي نيازمند ارتباط با برنامه موجود بر روي کامپيوتر ديگر باشد ، پروتکل TCP/IP بمنظور تمايز برنامه ها از " سوکت " استفاده مي نمايد .

يک سوکت از سه عنصر: آدرس IP ، شما ره پورت و پروتکل لايه حمل تشکيل مي گردد
پروتکل TCP/IP ارائه شده توسط مايکروسافت درويندوز ، شامل شش پروتکل  TCP,UDP ICMP, IGMP, IPو ARP است .

بمنظور حصول اطمينان از ارسال اطلاعات و دريافت آنان توسط گيرنده ، از پروتکل TCP استفاده مي گردد . مثلا" ارسال اطلاعات مربوط به کارت اعتباري و اطمينان از صحت دريافت داده در مقصد .

پروتکل IP ، مسئوليت آدرس دهي و روتينگ داده براي مقصد نهائي را برعهده دارد.
بمنظور بررسي صحت نصب و عملکرد TCP/IP ، از برنامه کاربردي PING استفاده مي شود.

در صورت تمايل به استفاده از يک نام در مقابل يک آدرس IP ، از امکانات متعددي بمنظور ذخيره سازي اسامي کامپيوتر و آدرس IP مربوطه استفاده مي گردد Hosts file Lmhosts file, DNS, WINS ، نمونه هائي در اين زمينه مي باشند.

در موارديکه از روش توزيع غير مستقيم بمنظور ارسال يک بسته اطلاعاتي از کامپيوتر مبداء به کامپيوتر مقصد استفاده مي گردد ، کامپيوتر مبداء مي بايست در ابتدا آدرس MAC مربوط به روتر را مشخص نمايد .

# Footnotes

1- Hypertext Transfer Protocol

2- File Transfer Protocol

1- User Datagram Protocol

2- Internet Protocol

3- Address Resoulation Protocol

4- Media Access Control

5- Internet Control Message Protocol

6- Internet Group Managemant Protocol

1- Asynchronous Transfer Mode

1- Socket

1- Packet

1- Internet Control Message Protocol

2- Acknowledgment

1- Internet Group Managment Protocol

1- Address Resolution Protocol

2- Media Access Control

1- Session

1- Trivial File Transfer Protocol

2- IIS

1- Uninstall

1- Host

1- Domain Name SYSTEM

2- Windows Internet Neame Service

1- Network interface layer

1- Cyclical redundancy check

1- Sequence number

1- Internetworks