# CPU

کامپيوتری که هم اکنون بکمک آن در حال مشاهده و مطالعه اين صفحه هستيد ، دارای يک ريزپردازنده است . ريزپردازنده بمنزله مغز در کامپيوتر است. تمام کامپيوترها اعم از کامپيوترهای شخصی ، کامپيوترهای دستی و ... دارای ريزپردازنده می باشند. نوع  ريزپردازنده استفاده شده در يک کامپيوتر می تواند متفاوت باشد ولی تمام آنها عمليات يکسانی را انجام خواهند داد.

# جنس

جنس خارها معمولا طلا است چون طلا کمترین مقاومت الکتریکی رو دارد.

# تاريخچه ريزپردازنده ها

ريزپردازنده که CPU هم ناميده می گردد، پتانسيل های اساسی برای انجام محاسبات و عمليات مورد نظر در يک کامپيوتر را فراهم  می نمايد. ريزپردازنده  از لحاظ فيزيکی  يک تراشه است . اولين ريزپردازنده در سال 1971 و با نام Intel 4004  معرفی گرديد. ريزپردازنده فوق چندان قدرتمند نبود و صرفا" قادر به انجام عمليات جمع و تفريق  چهار بيتی بود. نکته مثبت پردازنده فوق، استفاده از صرفا" يک تراشه بود.قبل از آن مهندسين و طراحان کامپيوتر از چندين تراشه و يا عصر برای توليد کامپيوتر استفاده می کردند.

اولين ريزپردازنده ای که بر روی يک کامپيوتر خانگی نصب  گرديد ، 8080 بود. پردازنده فوق هشت بيتی و بر روی يک تراشه قرار داشت . اين ريزپردازنده در سال 1974 به بازار عرضه گرديد.اولين پردازنده ای که باعث تحولات اساسی در دنيای کامپيوتر شد ، 8088 بود. ريزپردازنده فوق در سال 1979 توسط شرکت IBM طراحی و اولين نمونه آن در سال 1982 عرضه گرديد. وضعيت توليد ريزپردازنده توسط شرکت های توليد کننده بسرعت رشد و از مدل  8088 به 80286 ، 80386  ، 80486 ، پنتيوم ، پنتيوم II ، پنتيوم III و پنتيوم 4  رسيده است . تمام پردازنده های فوق توسط شرکت اينتل و ساير شرکت های  ذيربط طراحی و عرضه شده است . پردازنده های پنتيوم 4 در مقايسه با پردازنده 8088 عمليات مربوطه را با سرعتی به ميزان 5000 بار سريعتر انجام می دهد! جدول زير ويژگی هر يک از پردازنده های فوق بهمراه تفاوت های موجود  را نشان می دهد.

| 8080 | 1974 | 6,000 | 6 | 2 MHz | 8 bits | 0.64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8088 | 1979 | 29,000 | 3 | 5 MHz | 16 bits 8-bit bus | 0.33 |
| 80286 | 1982 | 134,000 | 1.5 | 6 MHz | 16 bits | 1 |
| 80386 | 1985 | 275,000 | 1.5 | 16 MHz | 32 bits | 5 |
| 80486 | 1989 | 1,200,000 | 1 | 25 MHz | 32 bits | 20 |
| Pentium | 1993 | 3,100,000 | 0.8 | 60 MHz | 32 bits 64-bit bus | 100 |
| Pentium II | 1997 | 7,500,000 | 0.35 | 233 MHz | 32 bits 64-bit bus | ~300 |
| Pentium III | 1999 | 9,500,000 | 0.25 | 450 MHz | 32 bits 64-bit bus | ~510 |
| Pentium 4 | 2000 | 42,000,000 | 0.18 | 1.5 GHz | 32 bits 64-bit bus | ~1,700 |

توضيحات جدول :

ستون Date نشاندهنده سال عرضه پردازنده است. ستون Transistors تعدا ترانزيستور موجود بر روی تراشه را مشخص می کند. تعداد ترانزيستور بر روی تراشه در سال های اخير شتاب بيشتری پيدا کرده است .

ستون Micron ضخامت کوچکترين رشته  بر روی تراشه را بر حسب ميکرون مشخص می کند. ( ضخامت موی انسان 100 ميکرون است ).

ستون Clock Speed حداکثر سرعت Clock تراشه را مشخص می نمايد.

ستون Data Width پهنای باند واحد منطق و محاسبات (ALU) را نشان می دهد. يک واحد منطق و حساب هشت بيتی قادر به انجام عمليات محاسباتی نظير: جمع ، تفريق ، ضرب و ... برای اعداد هشت بيتی است. در صورتيکه يک واحد منطق و حساب 32 بيتی قادر به انجام عمليات بر روی اعداد  32 بيتی  است . يک واحد منطق و حساب 8 بيتی بمنظور جمع دو عدد 32 بيتی می بايست چهار دستورالعمل را انجام داده در صورتيکه يک واحد منطق وحساب 32 بيتی عمليات فوق را صرفا" با اجرای يک دستورالعمل انجام خواهد داد.در اغلب موارد گذرگاه خارجی داده ها مشابه ALU است . وضعيت فوق در تمام موارد صادق نخواهد بود مثلا" پردازنده 8088 دارای واحد منطق وحساب 16 بيتی بوده در حاليکه گذرگاه داده ئی آن هشت بيتی است . در اغلب پردازنده های پنتيوم جديد گذرگاه داده 64 بيتی و واحد منطق وحساب 32 بيتی است . ستون MIPS  مخفف کلمات Millions of instruction per Second  ( ميليون دستورالعمل در هر ثانيه ) بوده و واحدی برای سنجش کارآئی يک پردازنده است.

# درون يک پردازنده

بمنظورآشنائی با  نحوه عملکرد پردازنده لازم است، نگاهی به درون يک ريزپردازنده داشته و با منطق نحوه انجام عمليات  بيشتر آشنا شويم. يک ريزپردازنده مجموعه ای از دستورالعمل ها را  اجراء می کند. دستورالعمل های فوق ماهيت و نوع عمليات مورد نظر را برای پردازنده مشخص خواهند کرد. با توجه به نوع دستورالعمل ها ، يک ريزپردازنده سه عمليات اساسی را انجام خواهد داد :

1 - يک ريزپردازنده با استفاده از واحد منطق و حساب خود (ALU) قادر به انجام عمليات محاسباتی نظير: جمع ، تفريق، ضرب و تقسيم است. پردازنده های جديد دارای پردازنده های اختصاصی برای انجام عمليات مربوط به اعداد اعشاری می باشند.

2 - يک ريزپردازنده قادر به انتقال داده از يک محل حافظه به محل ديگر است .

3 - يک ريزپردازنده قادر به اتخاذ تصميم ( تصميم گيری ) و پرش به يک محل ديگر برای اجرای دستورالعمل های مربوطه بر اساس تصميم اتخاذ شده است .

# پردازنده دارای :

● يک گذرگاه آدرس (Address Bus)  است که قادر به ارسال يک آدرس به حافظه است ( گذرگاه فوق می تواند 8 ، 16 و يا 32 بيتی باشد)

● يک گذرگاه داده (Data Bus) است که قادر به ارسال داده به حافظه و يا دريافت داده از حافظه است (گذرگاه فوق می تواند 8 ، 16 و يا 32 بيتی باشد)

● يک خط برای خواندن (RD) و يک خط برای  نوشتن (WR) است که  آدرسی دهی  حافظه را انجام می دهند. آيا قصد نوشتن در يک آدرس خاص وجود داشته و يا مقصود، خواندن اطلاعات از يک آدرس خاص حافظه است؟

● يک خط Clock که ضربان پردازنده را تنظيم خواهد کرد.

● يک خط Reset که مقدار " شمارنده برنامه " را صفر نموده و يا باعث اجرای مجدد يک فرآيند می گردد.

فرض کنيد پردازنده فوق هشت بيتی بوده واز عناصر زير تشکيل شده است:

- ريجسترهای A,B,C  نگاهدارنده هائی بوده که از فليپ فلاپ ها ساخته شده اند.

- Address Latch  مشابه ريجسترهای A,B,C است .

- شمارنده برنامه (Program Counter)  نوع خاصی از يک نگهدارنده اطلاعات است  که قابليت افزايش بميزان يک و يا پذيرش مقدار صفر را دارا است

- واحد منطق و حساب (ALU) می تواند يک مدار ساده جمع کننده هشت بيتی بوده و يا مداری است که قابليت انجام عمليات جمع ، تفريق ، ضرب و تقسيم را دارا است .

- ريجستر Test

كسي بهترين است براي AMD Athlon 64 ..؟
مادربردهاي پيشنهادي AMD براي پردازنده هاي AMD Athlon 64
AMD يك ابزار جستجو Online را فراهم نموده تا به مشتريان و توزيع كنندگان AMD امكان پيدا كردن مادربردهايي با قابليت پشتيباني از پردازنده هاي AMD Athlon 64 را مي دهد. اين امكان سودمند به عنوان يك سرويس به مشتريان و توزيع كنندگان AMD جهت كسب اطمينان از آزمايشات مختلف با پردازنده هاي AMD Athlon 64 به وجود آمده است.

به علت ماهيت پيچيده عملكرد اين نوع پردازنده بر روي مادربرد، AMD معمول ترين مادربرد جديد خود را جهت ارزيابي برنامه هاي داخل BIOS، و تست هاي الكتريكي و نرم افزاري انتخاب مي كند.
اين مجموعه آزمايش ها براي بررسي سازگاري اين مادربردها با پردازنده هاي AMD Athlon 64 ايجاد شده اند كه براي اطمينان مي توانيد پردازنده AMD Athlon 64 را با يكي از مادربردهاي پيشنهاد شده زير بكار بريد.
مدل هاي GA-K8N, GA-K8N PRO, GA-K8NNXP, GA-K8VNXP, GA-K8VT800 PRO, GA-K8VT800M و GA-K8VT800 گيگابايت معروف ترين مادربردها در ليست پيشنهادي AMD مي باشند. گيگابايت بيشترين تعداد مادربردها با قابليت پشتيباني از AMD را براي مصرف كنندگان فراهم كرده است.

در باره معماري Claw hammer بايد گفت که AMD دست به نوآوري چشم گيري نزده و بر خلاف Intel که در ساخت ايتانيوم از يک معماري کاملا نوين استفاده کرده تنها پهناي ثبات ها را در Hummer از 32 بيت به 64 بيت افزايش داده است.
بدين صورت AMD با استفاده از معماري X86-64 با يک راه ساده دنياي 32 بيتي را با دنياي 64 بيت پيوند داده است و با ايجاد محيطي که به راحتي هم با سيستم عامل هاي 32 بيتي و هم سيستم عامل هاي 64 بيتي کار مي کند زمينه را براي ورود پردازنده هاي 64 بيتي به کاربد خانگي کاملا آماده کرده است اين معماري اين امکان را به پردازنده مي دهد که برنامه هاي 16 و 32 بيتي را به راحتي در کنار برنامه هاي 64 بيتي اجرا کند و اين نقطه قوت بزرگي در برابر پردازنده هاي ايتانيوم به شمار مي آيد زيرا پردازنده هاي ايتانيوم براي اجراء برنامه هاي 16 و 32 بيتي از يک شبيه سازي سخت افزاري بسيار پر زحمت استفاده مي کنند که در آن داده هاي X-86 به IA-64 شبيه سازي شده که اين کار بسيار پر زحمت بوده و بخش زيادي از توان پردازنده را به خود اختصاص مي دهد و اين در حالي است که معماري X86-64 بدون هيچ گونه شبيه سازي و به راحتي برنامه هاي 32 بيتي را اجرا مي کند و اين مهم ترين ويزگي معماري X86-64 به شمار مي آيد.
پس به طور کلي Claw hammer يا Athlon64 از يک معماري ساده با نام X86-64 استفاده مي کند که تا حد زيادي به معماري Athlon XP شبيه است تنها با اين تفاوت که توانايي آدرس دهي 64 بيتي نيز به آن اضافه شده پس در نتيجه ايده AMD در کنار هم گذاشتن يک هسته تصحيح شده آتلون و فناوري هاي تازه اي همچون Hyper Transport و کنترولر حافظه يکپارچه و ..... است.
2. حالت هاي کاري
پردازنده Hummer براي کار در محيط هاي مختلف حالت هاي کاري مختلف دارد زماني که پردازنده با يک سيستم عامل 32 بيتي مثل ويندوز XP کار مي کند پردازنده در حالت Legace mode کار مي کند در اين حالت پردازنده دقيقا مشابه يک پردازنده X-86 کار مي کند و با برنامه هاي 16 و 32 بيتي کاملا سازگار است در اين حالت از امکانات 64 بيتي پردازنده هيچ استفاده اي نمي شود.
زماني که پردازنده يک سيستم عامل 64 بيتي را شناسايي کند به حالت Longe Mode مي رود در اين حالت هم معماري X86-64 خود دو حالت ديگر دارد يکي حالت سازگاري و ديگري 64 بيتي تمامي برنامه هاي 64 بيتي در حالت 64 بيتي با آدرس دهي 64 بيتي کار مي کنند اما در حالت سازگاري برنامه هاي 32 و 16 بيتي تحت يک سيستم عامل 64 بيتي کار مي کند اما از همان فضاي آدرس دهي 32 بيتي استفاده مي کنند.

3. ويزگي هاي اضافه
هنگامي که Hummer در حالت 64 بيتي کار مي کند امکانات اضاف زير را داراست.
فضاي آدرس دهي 64 بيتي.
آفست 64 بيتي براي آدرس دهي حافظه.
گسترش پهناي هشت GPR به 64 بيت که با پيشوند R مشخص مي شود.
هشت GPR جديد که از R8 تا R15 نام گذاري شده است .
هشت ثبات SSE 128 بيتي جديد که از XMM8 تا XMM15 نام گذاري شده اند.
يک اشاره کننده به فرمان Pointer Instruction 64 بيتي با نام RIP در معماري X86-64 فضاي آدرس 64 بيتي با روش سگمنت بندي قابل دستيابي است.
از مهم ترين ويزگي هاي جديد اين پردازنده استفاده از فرامين SEE و SEE2 است که در پردازنده هاي اينتل استفاده مي شود و در اين مورد Hummer با تمامي اين فرامين سازگار است.

4. هسته Hummer
AMD در هشتمين نسل پردازنده هاي خود قصد دارد تا معماري متفاتي را ارائه کند اما پس از برسي هسته Hummer در مي يابيم که اين هسته در کنار تمام نو آوري هاي آن شباهت هاي زيادي با Athlon XP دارد در ابتدا مهم ترين چيزي که در هسته Hummer به چشم مي خورد يکپارچه شدن کنترلر حافظه با پردازنده است که در ادامه در باره آن صحبت خواهد شد.
اما به طور کلي معماري X86-64 را مي توان به 5 قسمت اصلي تقسيم کرد :
هسته پردازنده 
Cashe سطح اول براي داده ها و دستور العمل ها 
Cashe سطح دوم 
کنترل کننده حافظه DDR-SD RAM 
و رابط Hyper Teransport .
هسته Hummer بسته به مدل آن توانايي کار در محيط چند پردازنده اي را نيز دارد مثلا هسته Opteron توانايي کار با 8 پردازنده را به صورت موازي دارد اما Clawhammer که براي رايانه هاي شخصي طراحي شده تنها يک پردازنده اي است.

5. Cashe و انشعابات
AMD پيش از عرضه رسمي Hammer اعلام کرده بود که که Claw hammer سريعترين پردازنده 32 بيتي خواهد بود از اين رو پيش بيني مي شود که در اين پردازنده بهينه سازي هاي بسياري انجام شده باشد يکي از مهم ترين قسمت ها در اين زمينه Cashe پردازنده است در پردازنده Hummer براي اين منظور 64 کيلوبايت Cashe سطح اول براي دستور العمل ها و داده ها قرار داده شده که نسبت به Athlon XP تغييري نکرده Cashe سطح دوم هم 512 کيلو بايت حجم خواهد داشت که در مقايسه با Athlon XP هاي فعلي تغييري مشاهده نمي شود. همچنين در تمام گونه هاي Hummer کش سطح اول و دوم به عملکرد ECC مجهز شده است.
اما گفته مي شود AMD در بخش دستور العمل ها تغييرات مهمتري را صورت داده است و در اين باره کار زيادي را بر روي بهينه سازي سيستم TBL خود ( Translation Lookaside Buffer ) انجام داده است.
TBL حافظه کوچکي است که داده هاي مربوط به تبديل آدرس هاي منطقي به آدرس هاي فيزيکي را در خود نگه مي دارد . به طور کلي TBL هرچه مداخل بيشتري را در خود نگه دارد هنگام محاصبه آدرس فيزيکي به بارگذاري کمتري از Translation Table به حافظه نياز خواهد بود. اين باعث صرفه جويي در زمان شده و برخي فرمان هاي مشخص با سرعت بيشتري اجرا مي شودند.
در اين وضعيت AMD گنجايش TBL ها را در سطح دوم به دو برابر افزايش داده و در معماري X86-64 بهينه سازي مناسبي در اين زمينه صورت گرفته است.

6. Pipe line ها
pipe line ها در بالا بردن بسامد پردازنده که يکي از مهمترين عوامل کارايي پردازنده است نقش اساسي دارند و معمولا شرکت هاي سازنده پردازنده براي ساخت سري هاي جديد در افزايش طول pipe line تلاش بسياري مي کنند اما AMD در Hummer تنها به يک افزايش 12 درصدي نسبت به AtlonXP قناعت کرده و طول pipe line ها را تنها 12 درصد افزايش داده است.

7. کنترلر حافظه يکپارچه
اما يکي از اساسي ترين تغيرات اعمال شده در Hummer يکپارچه شدن کنترلر حافظه با پردازنده است سود حاصل از اين کار کاهش چشمگير مکث ها هنگام ارجاء به حافظه است به اين ترتيب پردازنده ديگر مجبور نيست که از طريق مسير کلاسيک پل شمالي به حافظه مراجعه کند . کاهش زمان مکث هنگامي که به سلول هاي پراکنده در حافظه مراجعه مي شود بسيار مهم است. در اين حالت حتي پهناي باند دسترسي به حافظه هم اهميت خود را از دست مي دهد.
اما در مواردي پهناي باند حافظه اهميت پيدا مي کند و از اين رو AMD پيبش بيني هردو نياز را کرده و کنترلر حافظه Hummer را به صورتي طراحي کرده که از رم هايDDR-SD RAM و PC200 , PC266 , PC333 پشتيباني مي کند .در Clawhammer يک رابط حافظه به پهناي 72 بيت در نظر گرفته شده است که در اين حالت مي توان تا 4 گيگا بايت حافظه را همراه با ECC آدرس دهي کرد.
اما اين يکپارچه شدن علاوه بر مزايايي که ذکر شد معايبي هم دارد و آن محدوديت استفاده از رم هاي مختلف است و اين امر يکي از مهم ترين دلايل دير ارائه شدن Humer است در حال حاضر Clawhammer حد اکثر توان استفاده از رم هاي DDR333 را دارا است.
سخنگوي شرکت AMD که خود نيز به اين ضعف اعتراف کرده اين طور در اين باره اظهار نظر کرده : (تصور ما ان است که حافظه DDR2 در سال 2004 با توليد انبوه به بازار مي رسد که براي آن زمان هم Hummer تازه اي مي سازيم ).
بدين صورت گونه هاي ديگر حافظه تا زماني که پردازنده مناسب آن ساخته نشود قابل استفاده نخواهند بود.
8.روش هاي تازه براي ورود و خروج
اين قسمت نيز از قسمت هايي است که AMD در آن دست به تغييرات مهمي زده در اين تغييرات پردازنده ها به جاي گذرگاه موازي FSB از رابط Hyper Transport استفاده مي کند. اين رابط سريال با حالت هاي کاري متفاوت در Claw hammer آهنگ انتقال داده ها را به ۹۸/۲ گيگابايت در ثانيه در هر جهت مي رساند. به اين ترتيب مجموع پهناي باند به ۹۶/۵ گيگابايت در ثانيه مي رسد.
براي مقايسه بد نيست بدانيد پهناي باند حافظه در P4 با FSB 533 مگاهرتزي حد اکثر به ۹۷/۳ گيگابايت بر ثانيه مي رسد آنهم به همزمان در هر دو جهت. ( اما در حال حاضر با FSB 800 اوضاع کمي فرق ميکنه )
AMD در Clawhammer يک گذرگاه Hyper Transport و براي Opteron سه گذرگاه Hyper Transport تعبيه کرده است اين سه گذررگاه اين امکان را به پردازنده مي دهد که در يک محيط چند پردازنده اي بدون نياز به هرگونه سري تراشه اضافي بتوان تا 8 پردازنده Opteron را در کنار هم به کار برد AMD نام اين روش را چند پردازنده اي بدون چسب گذاشته است 
( Glueless Multiprocessing ) .

9. بسامد Hummer 
چگونگي پردازش فرمانها در Hummer نسبت به AthlonXP تغيير چنداني نداشته اما با اضافه شدن بخش هايي مثل Fetch ( واکشي ) و Decode ( رمز گشايي ) نه تنها پردازش فرمانها را بهتر مي کند بلکه با افزايش طول Pipe line ها و استفاده از فناوري 0.13 ميکروني به کمک روش SOI و فشرده شدن بخشهاي مختلف پردازنده مي توان بسامد آن را بالا برد.
AMD تا به حال بسامد اصلي Clawhammer را به طور دقيق فاش نکرده در ابتدا کارشناسان بر اين عقيده بودند که بسامد اين پردازنده از 2000 مگاهرتز شروع خواهد شد اما اين احتمال در شرايط فعلي منتفي است چون آخرين محصول AMD يعني AthlonXP 3200 با بسامد 2200 مگاهرتزي کار مي کند پس اين احتمال به وجود مي آيد که Clawhammer با بسامد 2400 مگاهرتز شروع به کار کند.
اما نکته جالب اينجاست که Hummer هم نمي تواند از نظر بسامد پا به پاي P4 اينتل حرکت کند زيرا در حال حاضر اختلاف بسامد جديد ترين پردازنده هاي اينتل و AMD يک گيگاهرتز است و و جبران اين اختلاف براي AMD حتي با Hummer هم بسيار مشکل خواهد بود. براي حل اين مشکل AMD بر آن است تا در سري هاي آينده Hummer از فناوري 0.09 ميکروني استفاده کند اما اي پيشرفت تا قبل از سال 2004 بعيد به نظر مي رسد.

10 . تراشه ها ( Chepset ) 
يکي از ويزگي هاي جالب Hummer اين است که ديگر انتخاب مناسب ترين تراشه براي آن از اهميت سابق برخوردار نيست پيش از اين ها براي P4 و Athlon در انتخاب مادربورد يکي از از مهمترين بخشها چيپست مادر بورد بود که در کارايي و بازده پردازنده نقش بسيار مهمي را بازي مي کرد اما در حال حاضر با معماري جديد Hummer اين اهميت تا حد زيادي کاهش پيدا کرده و بازده سري تراشه هاي مختلف تفاوت چنداني با يکديگر نخواهد داشت.
علت اين امر اين است که کنترلر حافظه در Hummer با پردازنده يکپارچه شده است و Hummer اهميت پل شمالي را تا يک مجموعه سوئيچ کاهش داده و به دليل انعطاف سيستم Hummer با Hyper Transport ديگر لزومي به استفاده از پل شمالي AGP نيست.

تكنولوژي AMD Power Now! :
اين فناوري موجب بوجود آوردن مديريت جديدي در مصرف برق NoteBook مي گردد.وراه حل مناسبي براي افزايش طول عمر باتري و كاهش حرارت ايجاد شده به شمار مي آيد.اولين فناوري در صنعت كامپيوتر ميباشد كه قادر است به صورت فعال و پويا سرعت و ولتاژ پردازنده را بر اساس نياز محاسباتي آن مديريت كند.به علت دارا بودن حالت هاي مختلف به كاربر اين امكان را ميدهد كه بر اساس عملكرد يا طول عمر باتري بر اساس اولويت حالت مناسب را انتخاب كند.كه اين حالتها عبارتند از :حالت عملكرد بالا ،حالت صرفه جويي در مصرف باتري و حالت اتوماتيك.
2- تكنولوژي Hyper Transport :
اين فناوري يك روش جديد اتصال جامع Chip-to-Chip مي باشد كه موجب جايگزيني و بهبود سيستم ها با درگاه چند سطحي (Multi level Buses ) به كار گرفته شده در كامپيوتر هاي شخصي و سرور مي گردد در حالي كه موجب سازگاري نرم افزار ها با فن آوريهاي PCI/IO نيز مي گردد.اين فناوري از ارتباط هاي سريال (Serial Link ) با پهناي 4 ،8 ،16 ،32 بيت برخوردار است كه پهناي باند به ميزان 12.8 گيگا بايت بر ثانيه ارائه ميدهد و به اين طريق مي توان به راحتي ارتباط هاي يك طرفه (Point-to-Point ) را بوجود آورد.
در نتيجه....
خانواده پردازنده هاي AMD 64 با برخورداري از ارتباطات Hyper Transport مي توانند با پهناي باند 6.4 گيگا بايت با يكديگر ارتباط داشته باشند.
خانواده پردازنده هاي AMD 64 با برخورداري از ارتباطات 16 بيت Hyper Transport مي توانند با حداكثر پهناي باند ممكن 6.4 گيگابايت با منترلر AGP يا تكنولوژي هاي امروزي مانند Intel Infiban يا 10 Gigabyte Ethernet مستقيما ارتباط برقرار كنند.
با استفاده از تكنولوژي Hyper Transport گلوگاه هايي مانند North Bridge و South Bridge ( كه جريان هاي متفاوت اطلاعات را به صورت مشترك و با كارايي پايين ارائه ميدهند) با مسير هاي Hyper Transport جايگزين خواهند شد.
3- حافضه DDR :
پيشگامان صنعت كامپيوتر خواهان افزايش پهناي باند حافظه مي باشند در ضمن اينكه خواهان قيمت و هزينه مناسب نيز هستند.AMD به خواسته هاي آنها توجه كرد و با معرفي چيپ AMD-760 در نيمه دوم سال 2000 كه با معرفي حافظه DDR نيز همزمان شده بود به طور طبيعي انتقال از SDRAM PC-133 را امكان پذير ساخت . اي طراحي تكامل يافته باعث گرديد كه محيط هاي امروزي با هزينه توليد كمتري بوجود بيايند.
4- ادغام شدن كنترلر حافظه در CPU :
در تمامي پردازنده هاي ديگر از جمله پردازندهاي اينتل كنترلر حافظه بروي مادربورد در قسمت پل شمالي (North Bridge Chipst ) قرار داره. اما_ در پردازنده هاي AMD 64bit كنترلر حافظه با CPU ادغام شده. چه فايده ايي داره؟
چون در پردازنده هاي ديگه از جمله اينتل به دليل اين كه مسير مسير دسترسي پردازنده به حافظه اصلي از طريق گذر گاهي كه بروي مادربورد قرار داره صورت ميگيره ،زمان دسترسي به حافظه اصلي بالاتر رفته و كارايي سيستم كاهش ميابد.اين عمل باعث مي شود كه كنترلر حافظه وابستگي به باس مادربورد نداشته باشد و با حداكثر سرعت يعني برابر با سرعت پردازنده كار كند. +++------ X86-64 يعني.... طيف وسيع تري از حافظه.

AMD و Athlon mobile
AMD سعي مي كند كه عملكرد را با حركت پذيري ادغام كند و از پردازنده هاي جديد براي نوتبوك هاي سبك و باريك بكار برد. شركت fujitsu نوت بوك هايي را ارائه مي دهد كه از پردازنده جديدموبايل Athlon كه از برق كمتري استفاده مي كند. كاليفرنيا 17/ March, 2004 AMD امروز اعلام كرد كه سري جديدپردازندة موبايل كه مصرف برق كمتري دارند در نوت بوكهاي سبك خود بكار مي گيرد. و بدين طريق به ارائه كيفيت فوق العاده در پردازش و مصرف كم انرژي و موجب مي گردد و نيز مي توانند از راه حل هاي نيز براي كاربران استفاده كنند. AMD سعي مي كند كه با استفاده از فن آوري يشرفته در اختيار كاربران خود قرار بدهد. اين مطلب را Merty seyer معاون بخش ريز پردازنده هاي AMD عنوان كرده است. با پردازنده هاي كم مصرف ما سازندگان كامپيوتر مي توانند عملكرد بالاتري بدست بياورند. در بازار آمريكاي شمالي، فوجيتسو اعلام كرده است كه نوت بوك هاي 52000 خود را به روز خواهد كرد و مدل هاي جديد براساس پردازنده هاي AMD Athlon و پردزنده 2100 خواهد بود. كاربران ما از عملكرد فوق العاده بالا را با قابليت جابجا پذيري فوق العاده همراه با مشتري پسند بودن كاميوترهاي 52000 تجربه خواهند كرد. اين مطلب را معاون بخش مارتيك نوجيستر كامپيوتر اعلام كرده است.

AMD موفقيت تيم Ferrari را تبريك گفت:
شوماخر و باريكلو بترتيب عناوين اول و دوم را در اولين مسابقه فصل بدست آوردند. ملبورن، استراليا- March 7 , 2004 تيم فراري كه توسط شركت AMD حمايت مي شود يك ركورد تازه اي كه آن شش بار قهرماني در مسابقات اتومبيلراني فرمول يك بار برنده شدن در مسابقات اتومبيلراني در ملبورن استراليا تبريك گفت. هم تيمي شوماخر، باريكلو در اين مسابقه دوم شد تا اينكه قدرت تمام و كامل تيم فراري در آغاز سال 2004 برهمگان معلوم شود. هنر و استعداد اين دو راننده را نبايستي كه دست كم گرفته شود، اما برد اين دو تحت تاثير كار تيمي مي باشد و هر دو راننده بعد از مسابقه اعلام كردند كه اين يك تيم بي نظير است و از اينكه قسمتي از اين تيم هستند بسيار مفتخر هستند. ماشين توليد شده بسيار فوق العاده است و ما خودمان نيز همديگر را براي رسيدن به اهداف بالاتر ترغيب مي كنيم. AMD افتخار مي كند كه قسمتي از اين تيم موفق باشد و سعي مي كند با تلاش و وقف بيشتر سعي مي كند كه موانع تكنيكي را به نحو احسن برطرف كنند. نيروي پيش برنده در موفقيت در اين رابطه در بكار گيري از فن آوري پيشرفته AMD مي باشد. AMD تيم فراري را با در اختيار گذاشتن كامپيوترهاي شخصي كه با پردازنده هاي workstetion هايي كه با پردازنده AMD Athlon64,AMD Opteron,AMD Athlon64FXكمك ميكند. Henri Richard به گفته مدير مسئول فروش و بازاريابي نتايج امروز يك مثال كامل از كار تيمي مي باشد و از اينكه جزيي از اين تيم هستم بسيار خرسند و مفتخر هستم. AMD و Ferrari هر دو نظر يكساني درارتباط با پيشرفت و تكامل دارند و يا اينكه فراري در بالاترين سطح كاري خود قرار دارد باز هم سعي مي كند از ما راه حل هاي بهتر در جهت تكامل كار خود از ما بخواهد . در AMD ما براساس نيازهاي مشتريان خودمان انجام فعاليت مي كنيم و اين امر بسيار عالي است كه فراري از AMD در جهت بر طرف كردن نيازهاي فني خود استفاده مي كند. و ما سعي مي كنيم كه همواره خودمان را به سمت تكامل بكشانيم. شب قبل از برنده شدن مسابقه شوماخر و باريكلو در جلسه خبري حضور يافتند و از اينكه AMD حمايت خود را تا 2006 ادامه داده است اظهار خوشحالي كردند. AMD يكي از كليدي ترين حمايت كنندگان Ferrari است كه حمايت خود را از اين شركت تا 2006 تمديد كرده است در اين جلسة خبري بهمراه دو رانندة فراري، Jean todt رئيس، مدير فني Rage Brown رئيس طراحان Rory Byrne و طراح موتور Paole Martinelli حضور داشتند.

خلاصه اي در مورد پردازندة AMD Athlon 64FX :
پردازندة AMD Athlon 64FX بهترين پردازنده موجود در دنياي كامپيوتر است. نگاه كلي به پردازنده AMD Athlon64FX :
پردزندة AMD Athlon 64FX داراي فرآوري هايي پردازنده ها مي باشد و موجب مي شود كه يك عملكرد بسيار بالا و بي جهت در پردازش بوجود بياورد. پردازندة AMD Athlon 64FX با فن آوري AMD 64FX كار مي كند، اين فن آوري جديد همانند انقلابي در صنعت مي باشد كه قادر است برنامه هاي را با حداكثر كارايي و سرعت اجرا كند در حاليكه قادر است با نسل جديد نرم افزارهاي نيز كار كند. AMD 64 موجب متلاشي كردن موانع موجود بر سر راه نرم افزارهاي پيشرفته كه نياز به فن آوري AMD 64 دارند مي شود و نيز موجب مي شود كه پردازنده كارآيي چشميگري داشته باشد. افراد مشتاق به قدرت زياد، افراد علاقمند به بازي هاي كامپيوتري مي توانند از پتانسيل كامل فن آوري AMD 64 استفاده كنند در ضمن اينكه مي توانند از كار با نرم افزارهاي 32 bit نيز لذت ببرند.

فن آوري برتر:
پردازنده AMD 64 تنها پردازنده اي است كه قابليت سازگاري با windows 64 bit را دارا مي باشد و پيشرفته ترين پردازنده موجود در دنيا مي باشد. و داراي تعدادي ويژگي خاص مي باشد ساختار AMD 64 موجب دو برابر شدن تعداد ثبات هاي عمومي و SSE/ SSE2 براي عملكرد بهتر مي شود و موجب پردازش بصورت Multimedia با فن آوري 3Dnow professional و SSE2 مي گردد. فن آوري Hyper transport موجب افزايش عملكرد كلي سيستم مي شود و اين كار را از طريق كاهش گلوگاههاي I/O ، افزايش پهناي باند سيستم كاهش تاخير سيستم انجام مي دهد. يك كنترل گر حافظه تلفيقي DDR همراه با يك حافظه DDR استاندارد موجب بوجود آمدن پهناي تا 6.4 GB در ثانيه ميگردد و موجب كاهش قابل ملاحظه‌اي در تاخير حافظه مي گردد و نيز باعث عملكرد براي اكثر برنامه ها مي شود. پردازنده AMD Athlon 64 FX موجب تقويت بزرگترين cache موجود در صنعت كامپيوتر و نيز موجب عملكرد بالا cache در حافظه سيستم هاي كامپيوترهاي شخصي مي شود را موجب افزايش عملكرد و كارآيي براي بسياري از برنامه ها مي گردد و مخصوصاً برنامه هاي عظيم و فشرده تغير در نحوة پردازش:
پردازندة AMD Athlon 64 FX براي سخت ترين نرم افزارهاي براي كامپيوترهاي شخصي طراحي شده است و موجب شده است كه توانايي هاي كامپيوتر امروزي به سطح جديدي از عملكرد و پتانسيل پردازش برسد.

اجراي بازي ها:
بازي كامپيوتري كه براي AMD 64 طراحي شده است مي تواند تعداد زيادي از حافظه را براي مشخصه هاي مختلف ، حالت هاي لغت از حروف در اختيار داشته باشد. حافظه بزرگ فيزيكي و حافظه هوشمند جهت مديريت پردازنده AMD Athlon 64 FX تا بتواند عملكرد عالي داشته باشد و نيز بتواند به سطح جديدي از كيفيت اجراي بازي داشته باشد. بازي هاي كامپيوتري بصورت multi-palyer و سه بعدي هستند مي توانند با كيفيت عالي و با جزئيات بسيار دقيق و متحير كننده به ميزان بسيار زيادي رشد كنند. توسعه بازي هاي كامپيوتري و تغييرات آنها AMD 64 ظرفيت حافظه زيادي ارائه مي دهد و ساير تغييرات و بهبودهايي كه در ساختار جهت افزايش سرعت و افزايش سرعت ترجمه كردن، توسعه حالت هاي مختلف 3D مديريت اموال مي گردد. اين روند كه در جهت راضي كردن كاربران مي باشد مي تواند باعث شود كه تكنولوژي براي بازي سازان كامپيوتري بوجود بيايد و بازي هاي جديد بوجود بايد. بازيهايي كه بصورت multi playerو نرم افزارهايpeer to peer كه با يك seyer مركزي كار مي كنند مي توانند كاربران زيادتر را در محيط هاي فيزيكي بزرگتري جا بدهند. با پردازنده AMD Athlon 64 قدرت cpu بيشتري براي همگون سازي اتصالات شبكه در دسترس خواهد بود.

Digital content creation :
برنامه هاي AMD 64 مي توانند حافظه فيزيكي زيادتري داشته باشند و از پردازش 64 bit بيشتري جهت اداره كردن تصويرهاي بزرگ محتويات صوتي و تصويري پيچيده را اداره كنند. با استفاده فن آوري AMD 64 مي توان بسياري از كارهاي فني و تخصصي را بر روي كامپيوترهاي desktop انجام داد نظير برنامه هاي طراحي، برنامه‌هاي فني و مهندسي، برنامه هاي همگون سازي و برنامه هاي علمي.

خلاصه اي در مورد پردازندة AMD Athlon 64
خلاصه اي در مورد پردازندة AMD Athlon 64 گام اساسي در جهت تكامل پردازش گرهاي شخصي با معرفي پردازندة AMD Athlon برداشته شده است. نگاه كلي بر روي پردازندة AMD Athlon 64 پردازندة AMD Athlon 64 اولين پردازنده اي است كه سازگاري پردازش 64 bit را دارد. AMD Athlon با فن آوري AMD 64 كار مي كند، كه اين فن آوري انقلابي در صنعت كامپيوتر مي باشدو قادر است كه برنامه هاي 32 bit را با حداكثر سرعت اجرا كند در حاليكه قابليت كاركرد بسيار بالا با برنامه هاي 64 bit نسل بعدي را نيز دارد. سيستم عامل هاي پيشرفته 64 براي AMD 64 توسط Turbo Linux , SUSE, Read Hat , Microsoft، معرفي شده اند و اين نرم افزارهاي فقط بر روي پردازنده هايي كه قابليت پردازش bit 64 دارند كار مي كند. با معرفي پردازندة AMD, AMD Athlon 64 براي كاربران اين امكان را مي دهد كه نيازهاي محاسبات خودرا با سرعت بالا انجام دهند، بعنوان اولين پردازنده كامپيوتر شخصي كه قابليت كاركردن با فن آوري AMD 64 را دارد. پردازنده AMD Athlon 64 موجب بوجود آمدن عملكرد بالا برروي نرم افزارهاي امروزي مي باشد و آمادگي كامل براي پردازش با برنامه هاي 64 bit آينده را نيز خواهد داشت. با اين فن آوري كاربران مي توانند با توانايي هاي محاسباتي 64 bit آينده داشته باشند به اين ترتيب به راحتي مي توانند با برنامه هاي كنوني سازگاري داشته باشند و فرآيند انتقال از پردازش 32 به 64 bit را نيز راحت تر انجام دهند.

عملكرد و كارآيي بالا بر روي نرم افزارهاي امروزي:
انقلابي كه در ساختار پردازندة AMD Athlon 64 بوجود آمده است موجب مي شود كه عملكرد بسيار بالا برود و موجب شودكه ميزان پردازش بالا برود و موجب شود كه يك كارايي ديجيتال بسيار بيشتري داشته باشيم. موجب فن آوري موجبHyper Transport افزايش عملكرد بالاتر مي گردد و اينكار را با حذف كارگاههاي I/O افزايش پهناي باند سيستم و كاهش تاخير در سيستم را موجب مي گردد. تلفيقي حافظه داشته DDR دسترسي سريعتر به حافظه باشيم كه اين كار را از طريق دسترسي سريع و مستقيم پردازنده به حافظه ي اصلي ميسر مي سازد. در نتيجه، مصرف كنندگان نهايي مي توانند به سرعت برنامه ها را اجرا كنند و برنامه هاي چند رسانه اي را نيز به راحتي اجرا كنند. فن آوري 3D Now! و سازگاري با SSE2 كه روي پردازندة AMD Athlon 64 وجود دارد راه كارهاي زيادي را براي اجراي برنامه هاي چندين رسانه اي فراهم مي آورد و كارآيي فوق العاده اي براي نرم افزارهاي Video , Audio و برنامه هاي عكاسي بوجود مي آورد وبراي عملكرد غالب و برتر بر روي انيترنت پردازندة AMD Athlon 64 موجب تركيب دسترسي سريع به حافظه و اتصالات I/O جهت اينكه كاملاً مطمئن شويم كه كاربران نهايي بتوانند از مزاياي اتصالات broad band براي استفاده در برنامه هاي صوتي، تصويري، و بازي هاي كامپيوتري online استفاده كنند.

آمادگي براي آينده BIT 64 :
اين پردازنده يعني Athlon 64 براي افرادي طراحي شده است كه دوست دارند در فن آوري پيش گام باشند و نيز براي كساني كه به كامپيوترهاي خود جهت سرگرم شدن، مطلع بودن و اتصال داشتن نياز دارند. سيستم هايي كه بر اساس AMD Athlon 64 كار مي كنند قادر هستند كه كارآيي بالاتر بوجود بياورند و نيازهاي برنامه هاي سرگرم كننده و امروزي و آينده را نيز برطرف كنند. با فن آوري AMD 64 پردازندة AMD Athlon 64 قادر است كه كاملاً با نرم افزارهاي امروزي سازگار باشد در حاليكه انتقال از پردازش 32 به 64 را نيز به راحتي ميسر مي سازد او مي تواند اين دو برنامه را بطور همزمان با شفافيت و كارايي بالا برروي يك platfrom اجرا كنند. فن آوري AMD 64 تجربه هاي پردازش cinematic و توانايي هاي جديدي را بوجود مي آورد. بعلاوه موجب افزايش عملكرد نيز مي گردد. AMD 64 به كاربران اجازه مي دهد كه از ابداعات جديد نظير real- time encryption ، بازي هاي Life- Like ، جلوه هاي گرافيكي با كيفيت بالا و ويرايش هاي audio و video استفاده كنند. با داشتن يك كامپيوتر شخصي كه پردازندة برتر دارد ازسرمايه خود حفاظت كنيد.

مشخصات فني پردازنده Athlon 64 و تفاوت ها:

1- حجم آدرس دهي بالا (40 Bit Physical addresses , 48 Bit Virtual address )

2- هشت رجيستر اضافه شده 64 بيتي از نوع integer 

3- هشت رجيستر اضافه شده 128 بيتي از نوع SSE/SSE2 ( بهبود دستورات مولتي مديا و حمايت از فن آوري SSE2 , 3d Now استفاده از 1600 MHz bus كه از فن آوري Hyper Transport و استفاده از پهناي باند مه پهناي پردازنده به سيستم مي باشد)

4- پشتيباني از حافظه هاي PC 1600 ،PC 2100 ،PC 2700 ،PC 3200 ( و يا به عبارتي حافظه هاي DDR200 ،DDR 266 ،DDR 333 ، DDR 400 )

5- اجراي برنامه هاي 32-bit به نرم افزارهاي كامپيوترهاي شخصي امروزي اين توانايي را مي دهد كه كارايي فوق العاده اي داشته باشد در حاليكه انتقال به 64 را به راحتي ميسر مي سازد. (سازگاري كامل با نرم افزار هاي 32 و 64 بيتي)

6- پهناي باند حافظه 3.2 گيگا بايتي (Up to 3.2 GB/s memory Bandwidth )

7- بهره گيري از تكنولوژي جديد Hyper Transport براي افزايش سرعت I/O و ارتباط با ورودي و خروجي هاي سريع مثله: PCI-X 133 و AGP .

8- داراي پهناي باند I/O (با استفاده ازتكنولوژي HT ) حداكثر تا 6.4 گيگا بايت و سيستم باس 1600 مگاهرتزي.

9- داراي 128 كيلوبايت L1 Cache و 512 كيلوبايت L2 Cache (بعضي از مدل ها 1 MB ).

تركيب اين ابداعات موجب مي شود كه براي كاربران عملكرد بالايي داشته باشند و انعطاف پذيري بالايي را نيز داشته باشند. كاربران مي توانند كارايي بالايي در برنامه هاي امروزي داشته باشند وبدون اينكه نياز به تغيير يا تعويض سخت افزاي داشته باشيم با نرم افزارهاي نسل بعدي كار كنيم. براي مصرف كنندگان تجاري، باعث افزايش طول عمر سيستم مي شود و انتقال ساده فن آوري را ميسر مي سازد و كاهش هزينه مالكيت را نيز موجب مي گردد.

خريد با اطمينان:
پردازندة AMD Athlon 64 تنها پردازنده اي X86 است كه توانايي كاركردن بالاتر از حد خود نيز دارد. پردازندة AMD Athlon 64 قابليت سازگاري windows XP و ده ها هزار برنامه هاي ديگر كه افراد در سرتاسر جهان هر روز از آن استفاده مي كنند اين پردازنده حدود 100 جايزه بين المللي بدست آورده است. پردازنده AMD Athlon 64 به سطح جديدي از پردازش دست يافته كه اين امر را از طريق توانايي در پردازش 64 bit بدست آورده است. AMD در سال 1969 تاسيس گرديده است و بيش از 640 ميليون پردازنده كامپيوتر شخصي به سرتاسر دنيا ارسال كرده است كاربران مي توانند به سازگاري و انعطاف پذيري پردازنده هاي AMD Athlon 64 اعتماد كنند. و پردازنده هايي كه توسط اين شركت توليد مي شوند تحت آزمايشات زيادي را قرار مي گيرندتا اينكه كاملاً از سازگاري آنها با 2000, windows NT, windows ME, win 98, Microsoft windows XP همچنين Linux و ساير سيستم عامل هاي ديگر نيز مطمئن گردند. AMD با مايكروسافت و ساير شركت ها همكاري نزديك دارد. تا بتواند سازگاري بيشتري بين پردازنده ها (سخت افزار) و نرم افزار بوجود بياورند و به اين ترتيب باعث استفاده بهينه از فن آوري AMD 64 شوند، AMD مقادير زيادي بودجه صرف توسعه وتحقيق درجهت افزايش كيفيت و عملكرد محصولات خود مي كند.

پنتيوم ، نسل پنجم پردازنده هاي شرکت اينتل دارد به آرامي به پايان خود نزديک مي شود. 
پنتيوم که در سال 1993 پس از پردازنده هاي 486 به بازار معرفي شد در ابتدا قرار بود 586 نام بگيرد ولي به دليل اينکه از نظر حقوقي ثبت اعداد به عنوان نام تجاري ممکن نيست و اينتل نميخواست رقبا بتوانند نام گذاري مشابهي براي محصولات خود داشته باشند نام آن را به پنتيوم تغيير داد. ( که اين کار موجب شد رقيب بزرگ اينتل يعني اي.ام.دي نام محصولات خود را به K5,K6 و Athlon تغيير دهد). مهم ترين تغييرات پنتيوم نسبت به 486 شامل معماري ابر اسکالار -Superscalar - ( که به پردازنده اجازه مي دهد در يک چرخه بيش از يک دستور العمل را اجرا کند) ، باند 64 بيتي اطلاعات و مجموعه دستور العمل هاي MMX بود. پنتيوم عملا سالهاست که تنها پردازنده CISC مطرح جهان است و اين در حالي است که تمامي رقباي آن يعني Sparc, Mips,Alpha,PowerPC از معماري مدرن تر RISC استفاده مي کنند. البته پنتيوم هاي مدرن نيز در هسته اصلي خود دستور العمل ها را از سيسک به ريسک تبديل مي کنند. پنتيوم نقطه ضعف هاي ديگري نيز نسبت به رقباي خود دارد که از جمله ميتوان مصرف بالا، توليد حرارت زياد، استفاده از دستورالعمل هاي 32 بيتي (رقبا همگي 64 بيتي هستند)و نياز به فرکانس بالا براي رقابت با ساير پردازنده هاي هم نسل خود را نام برد.
در واقع اين که پنتيوم به سرعت به پايان زندگي خود نزديک مي شود کاملا قابل پيشبيني بود. در واقع سالهاست که اينتل پردازنده هاي مدرن 64 بيتي خود به نام ايتانيوم را به عنوان جايگزين پنتيوم و برادر پرقدرت تر آن يعني -Xeon- به مشتريان پيشنهاد مي کند. پس اين سوال به ذهن ميرسد که خوب پس حالا که مردم به زودي پنتيوم هاي خود را به ايتانيوم ارتقا خواهند داد و همه چيز به خوبي تمام خواهد شد چه جاي نگراني است و چرا بايد اين مطلب را بخوانيم؟ 
پاسخ خيلي ساده است: اگر به اطراف خود نگاه کنيد هيچ اثري از پردازنده هاي ايتانيوم نمي بينيد. در واقع فروش ايتانيوم مانند قدرت محاسباتي و بازده آن بسيار پايين تر از سطح انتظار بوده است. پروژه ايتانيوم از زمان تولد تا به حال دچار مشکلات زيادي بوده است به شکلي که اگر اينتل ايتانيوم را رها کند هم جاي تعجب زيادي نخواهد بود. سواي فروش ضعيف و قدرت پردازش ناکافي نه تنها در مقايسه با رقباي مانند اولترا اسپارک و پاور پي سي ، حتي در برابر محصولات خود شرکت يعني پنتيوم 4 و زئون نيز قابل قبول نبوده است، اينتل اولين ضربه را از رقيب هوشمند خود يعني اي.ام.دي زماني خورد که مجبور شد معماري 64 بيتي خود را رها کند و پردازنده هايش را با معماري موسوم به AMD64 ادونسد ميکرو ديوايسز بسازد. در اين مورد خاص کلک هميشگي گمراه کردن مردم و رسانه ها با نامگذاري هاي پيچيده نيز مانند ماجراي پردازنده هاي Pentium M و کمپين تبليغاتي Centrino که باعث شده بيشتر مردم فکر کنند سنترينو يک پردازنده است نگرفت و عموم جامعه آي تي امروزه مي دانند که معماري EM64T اينتل درواقع همان AMD64 اي.ام.دي است که نامش عوض شده تا کسي متوجه نشود که اينتل دارد عملا از تکنولوژي شرکت رقيب اش درس مي گيرد. 

ضربه دوم کاري به پردازنده ايتانيوم شکست فروش آن در بازار ايستگاه هاي کاري بود و اين در زماني اتفاق افتاد که اچ.پي ايستگاه هاي کاري ايتانيوم خود را از بازار خارج کرد. (براي اينکه متوجه عمق فاجعه شويد توجه شما را به اين نکته جلب مي کنم که90 در صد فروش ايتانيوم متعلق به اچ .پي بود) شکست هاي پي در پي ايتانيوم در برابر موفقيت هاي پي در پي اي.ام.دي که عملا از زماني که پردازنده هاي اتلون را وارد بازار کرده تا به حال تغيير استراتژي خاصي نداشته بسيار قابل توجه است خصوصا اگر "نقشه راه" پردازنده هاي پنتيوم را نگاه کنيد تا متوجه شويد اينتل چند بار در معماري پردازنده هاي خود تغيير عقيده داده است:

استراتژي اول اينتل : 

از Pentium Pro به Pentium III به Pentium M ( ميتوان آن را مسير سنترينو نام گذاري کرد )

اين مسير پردازنده هاي خنک، با فرکانس پايين و کم مصرف اينتل است. (توجه کنيد که چطور اينتل دارد پردازنده هاي سرور و لپتاپ خود را يکي مي کند.

استراتژي دوم اينتل : 

از 386 به 486 به پنتيوم 1 و 2 به پنتيوم 4 ( که مي توان آن را مسير پنتيوم 4 نام گذاري کرد)

اين مسير پردازنده هاي پر مصرف، گرم و با فرکانس هاي بالا اينتل است که با رسيدن به سقف 4 گيگاهرتز از رده خارج خواهد شد.

استراتژي سوم اينتل : 
ايتانيوم 1 ، ايتانيوم 2، ايتانيوم 3

خلاصه اينکه پردازنده هاي مربوط به استراتژي 2 به بن بست فني رسيده اند و عملا پنتيوم 5 يا پنتيوم 4 بالاي 4 گيگاهرتزي ديگر به بازار نخواهد آمد و يا اگر بيايد تنها نام تجاري آن پنتيوم است. استراتژي 3 اينتل ، که پر خرج ترين پروژه تاريخ آي تي پس از پروژه (موفق) آي.بي.ام 360 است بسيار به کندي پيش مي رود. (منتقدان پروژه ايتانيوم را "ايتانيک" نام گذاري کرده اند) و عملا چيزي که باقي مي ماند استراتژي فعلي اينتل يعني سنترينو است که قطعا در برابر رقبايي مانند اولترا اسپارک، اپترون و پاور پي سي حرفي براي گفتن ندارد.

پس در آينده بايد چه پردازنده اي بخريم؟

پردازنده هاي ايتانيوم به دليل ساختار 64 بيتي شان توانايي اجراي نرم افزار هاي 32 بيتي فعلي را به صورت مستقيم ندارند و تنها راه اجراي برنامه مرد نياز شما بر روي اين پردازنده اين است که يا صبر کنيد تا نسخه 64 بيتي آن نوشته شود ( مثلا فتوشاپ64 بيتي به بازار بيايد) يا اين که از نرم افزار هاي شبيه ساز استفاده کنيد.
خوب چون آمدن نسخه هاي 64 بيتي نرم افزار ها مدت زيادي به طول خواهد انجاميد پس بايد به سراغ شبيه سازي برويم. هر شبيه سازي موجب افت بازده پردازنده خواهد شد، محققيت اعلام کرده اند ايتانيوم با نرم افزار شبيه سازي شده هم سرعت يک پردازنده زئون با سرعت مشايه خواهد بود. در حالي که اين موضوع براي محققين ممکن است هيجان انگيز باشد، قطعا شما علاقه اي نداريد که پول خود را براي پردازنده اي بسيار مدرن خرج کنيد و سپس سرعت آن را با شبيه سازي پايين بياوريد. اين مانند خريدن يک پورشه و تبديل آن بازدن يک کليد به فولکس واگن است چون فرضا براي پورشه شما هنوز جاده اي ساخته نشده است.

يک نکته کوچک قابل ذکر ديگر درباره ايتانيوم سخت افزار آن است، تمام کساني که با سيستم عامل ويندوز تجربه کاري دارند به خوبي به خاطر مي آورند که مهاجرت از پردازنده هاي 16 بيتي اينتل به پردازنده هاي 32 بيتي چه ضرر هاي جبران ناپذيري از نظر مالي و زماني براي مديران شبکه به ارمغان آورد. حالا خودتان را تصور کنيد که در حال جستجو براي درايور 64 بيتي براي کارت گرافيک يا صداي کامپيوتر تايواني خود هستيد تا بفهميد چرا هيچکس علاقه اي به ايتانيوم نشان نميدهد.

حالا شما خواهيد گفت که اين استراتژي کند مهاجرت به ايتانيوم چيز جديدي نيست و اينتل و مايکروسافت همينطور که توانسته اند بخش اعظم بازار آي.تي را ده ها سال عقب مانده تر از بقيه بخش هاي بازار نگه دارند،اين بار هم مي توانند با يک استراتژي 20 ساله به آرامي سخت افزار و نرم افزار 64 بيتي را به جامعه آي.تي بفروشند. متاسفانه يا خوشبختان اين گزينه نيز ديگر شدني نيست ، به دليل اين که اين بار رقباي اينتل و مايکروسافت نه بر روي پلت فرم هاي بسته و کوچک خود مانند مک، ديجيتال، اس.جي.آي ، بلکه در بازار x86 و ويندوز در حال رقابت سخت با اينتل و مايکروسافت هستند.( يعني مردم نيازي ندارند براي نسخه 64 بيتي ويندوز يا پردازنده بعدي اينتل صبر کنند و مي توانند به جاي آنها از پردازنده هاي اپترون يا از لينوکس، مک او.اس يا سولاريس استفاده کنند).

بيشترين خطر بازار اينتل را زماني تهديد مي کند که "سوخت" پردازنده هاي کلاسيک پنتيوم به پايان برسد در حالي که از پردازنده هاي جديد تر 64 بيتي هنوز خبري نيست. اين جا دقيقا جايست که فرصت مجال به پردازنه هاي رقيب يعني اپترون مي دهد که در عين 64 بيت بودن مي توانند بدون شبيه سازي نرم افزار هاي 32 بيتي موجود را استفاده کنند. اينتل اين روز ها در تدارک توليد پردازنده اي از خانواده زئون است که داراي امکان پشتيباني 64/32 بيتي به طور همزمان مي باشد و اين مي تواند حضور اينتل را در بازاري که خودش 30 سال پيش به وجود آورد دوباره معني دار کند.

منبع:

www.amoozeshgah.net

http://www.free-hoster.com/

www.iritn.com

www.fa.wikipedia.org/wiki