اينترنت ماهواره اي پرسرعت چگونه است ؟

- جعبه ابزار يوتلست براي دريافت چند رسانه اي را تجربه كنيد. 
2-  شما توانايي تجربه جعبه ابزار يوتلست براي دريافت چند رسانه اي را خواهيد داشت. به اين خاطر شما احتياج به نصب چند سخت افزار و نرم افزار ساده داريد . نحوه نصب كردن در زير به طور كامل توضيح داده شده است. 
در درجه اول به يك كامپيوتر PC كه ميتواند از نوع دسك تاپ يا نوت بوك باشد كه به سيستم عامل 98 يا بالاتر، نوع پروسسور مي تواند AMD آتلون 400 مگاهرتز يا پنتيوم 400 گيگا هرتز باشد. براي RAM ، 128 مگا بايت توصيه مي شود.فضاهاي هارد ديسك بايد حداقل 40 مگابايت بزاي نصب و 1 گيگا بايت جهت داون لودهاي شما وجود داشته باشد. 
شما ممكن است احتياج به يك مودم نيز داشته باشيد كه حداقل سرعت آن 8/28Kbit/s كه دايل آپ معمولي جمهوري اسلامي مي تواند باشد. اين در حالي است كه جهت ارسال ديتااز خطوط ISDN يا Leased Line يا ديگر روشهاي ارسال هم ميتوان بهره گرفت. 
كارت سخت افزاري مودم پرسرعت جهت دريافت ديتا يا DVB كارت كه در هر دو حالت PCI , USB موجود است و شما مي توانيد بين PCI , USB انتخاب كنيد. بستگي به كامپيوتر شما دارد اگر نوت بوك داريد بهتر است از USB استفاده كنيد در غير اينصورت كافي است كه كارت PCI را در يك پورت PCI خالي در درون دسك تاپ خود فشار دهيد و بعد كامپيوتر را روشن كنيد، ويندوز شما بطور اتوماتيك اين كارت را تحت عنوان آداپتور شبكه شناسايي و براي آن درخواست درايو مي كند كه با گذاشتن CD مربوطه درايور به طور اتوماتيك نصب مي شود. در مورد USB هم كافي است ابتدا درايور را نصب و سپس كابل USBرا به USB PORT> كامپيوتر وصل كنيد. 
كارت سخت افزاري مودم پرسرعت جهت دريافت ديتا يا DVB كارت كه در هر دو حالت PCI , USB موجود است و شما مي توانيد بين PCI , USB انتخاب كنيد. بستگي به كامپيوتر شما دارد اگر نوت بوك داريد بهتر است از USB استفاده كنيد در غير اينصورت كافي است كه كارت PCI را در يك پورت PCI خالي در درون دسك تاپ خود فشار دهيد و بعد كامپيوتر را روشن كنيد، ويندوز شما بطور اتوماتيك اين كارت را تحت عنوان آداپتور شبكه شناسايي و براي آن درخواست درايو مي كند كه با گذاشتن CD مربوطه درايور به طور اتوماتيك نصب مي شود. در مورد USB هم كافي است ابتدا درايور را نصب و سپس كابل USBرا به USB PORT> كامپيوتر وصل كنيد. 
ديش ماهواره 
شما براي دريافت ديتا از ماهواره W3 كه در هفت درجه شرقي واقع شده است احتياج به يك عدد ديش 90 تا 110 سانتي متري معمولي و يك LNB معمولي داريد. فركانسهاي مربوط به ماهواره W3 به شرح زير است: 
فركانس 11449 مگاهرتز 
سيمبول ريت 27500 
FEC 3/2 
پولاريزاسيون VER 
پس از گرفتن سيگنال لازم است كه شما كابل مربوط به پشت مودم پرسرعت DVB خود كه فقط جهت دريافت ديتا مي باشد متصل كرده و نرم افزار مربوطه را نصب نماييد و تنظيمات نرم افزاري لازم را نيز همچنين در قسمت internet option بر طبق دستور العمل پيوست كارت مودم انجام دهيد. 
نصب نرم افزار 
نرم افزار اپن اسكاي كلاينت 
اين نرم افزار به شما اجازه ميدهد كه از تمام سرويسهاي اپن اسكاي استفاده كرده و بطور اتوماتيك شما را به اكانت دايل آپ خودتان نيز لاگ اين مي كند. در ابتدا بايد اين نرم افزار را داون لود كرده و سپس آن را اجراء كنيد تا بر روي هارد شما نصب شود كليه مراحل نصب را دنبال كرده تا نصب كاملا تمام شود. شما احتياج است كه حتما اين نرم افزار را Register كرده و به همراه نام كاربري و كلمه عبور خود اكانت خود را باز و آماده استفاده نماييد. تمامي مراحل را دنبال كرده و نام كشور را انتخاب و اكانت دايل آپ خود را معرفي نماييد بعد از اين مرحله Broadsatرا به عنوان اپن اسكاي سرويس دهنده اينترنت خود انتخاب نموده و كليه مراحل را دنبال كنيد تا زمانيكه به انتهاي آن برسيد نرم افزار شما آماده است. 
جواب چند سوال كه ممكن است بكنيد 
کارت DVB چیست ؟ 
كارت DVB يا كارت Receiver يك قطعه سخت افزاريست كه روي كامپيوتر نصب شده و به وسيله آن مي توان اقدام به دریافت اطلاعات و تصاویر ماهواره کرد که صرفا برای استفاده از اینترنت با استفاده از ماهواره استفاده خواهد شد. 
برای استفاده از سرویس های دریافت اینترنت Receive Onlye آیا امکان دارد که از خطوط تلفن استفاده نکرد؟ 
در کل برای استفاده از سرویس های دریافت اینترنت شما می بایست به طریقی اقدام به ارسال اطلاعات برای ماهواره کنید که این طرق ها میتواند شامل استفاده از خط تلفن Dial Up و یا ADSL و یا Wireless باشد که متداول ترین راه استفاده از خط تلفن است اما با این تفاوت که کاربر دیگر نیازی به خرید کارت های اینترنت سرعت بالا نداشته و با یک کارت اینترنت ارزان و معمولی به راحتی اقدام به دریافت اطلاعات با سرعت بالا از ماهواره می نماید. 
در صورتی که ما تصمیم داشته باشیم فقط چت کنیم و جستجویی در اینترنت داشته باشیم باز نیازمند خط ارسال هستیم و یا اینکه خط ارسال فقط برای دانلود است ؟ 
ارسال اطلاعات برای اینجام هر کاری حتی چت کردن و چک کردن صندوق پستی و جستجو و دانلود و کلا برای همه چیز ضروری و لازم است 
مک آدرس Mac Address چیست ؟ 
هر کارت شبکه یک Mac address منحصربفرد دارد که به آن تخصیص داده شده است که به آن physical address هم می گویند که 6 بایت یا 48 بیت است، که یک شماره سریال بر مبنای 16 است که به صورت سخت افزاری به وسیله کارخانه سازنده بر روی کارت شبکه حک شده است. 
Mac address آدرس برای تشخیص دادن یک کارت شبکه از دیگر کارت شبکه هاس و به کارت شبکه اجازه شناسایی داده ای که به آن فرستاده شده است را می دهد 
در سرویس های ماهواره EutelSat W3 تفاوت استفاده از سرویس بین روش های VPN و Pr o _x y Base چیست ؟ 
در این سرویس های شرکت 2 راه مختلف را برای سهولت هر چه بیشتر کاربران قرار داده و با استفاده از هر کدام از سرویس ها میتوان از اینترنت استفاده کرد و در روشن اول که نیازی به داشتن Valid IP در خط ارسال ندارد استفاده از اینترنت فقط با ایجاد ارتباط با استفاده از ایجاد شده میسر بوده و پس از اتصال تمامی نرم افزارهای سیستم عامل از جمله نرم افزارهای P2P و Messenger ها بدون هیچ گونه تنظیم از ماهواره اطلاعات خود را با سرعت بالا دریافت می کنند و در سرویس دوم که نیازمند داشتن Valid IP از طرف ISP شخص کاربر می باشد شما برای استفاده از ماهواره باید در تمامی برنامه ها پراکسی مربوطه را وارد کرده و پس از تنظیم پراکسی از سرویس استفاده خواهید کرد. 
بدیهیست که سرعت استفاده از سرویس در روش دوم بالاتر و با کیفیت مطلوب تر می باشد. 
در صورت استفاده از سرویس 500 مگابایت یوروپ آنلاین آیا من در ماه مجاز به استفاده از 500 مگابایت استفاده هستم یا در کل 3 ماه ؟ 
در صورت استفاده از سرویس های 3 یا 6 یا 12 ماه اپن اسکای یا یوروپ آنلاین شما در ماه قادر به استفاده از اینترنت به مقدار تعیین شده خواهید بود و در صورت تمام شدن این مقدار در ماه بعد سرویس شما دوباره از نو شروع به سرویس دهی به شما خواهد کرد. 
منظور از کلمه Dedicated و Share در مشخصات سرویس ها چیست ؟ 
کلمه Dedicated به معنی اختصاصی و تضمین شده است به این معنا که شرکت سرویس دهنده مقدار حجم Dedicated را به صورت تضمینی به مشترک ارائه می کند و در قیمت دوم معنی کلمه share یا Sharing حجم اشتراکی می باشد که در این حجم چند کاربر بر روی یک پهنای باند قرار میگیرند و به صورت اشتراکی از این پهنای باند استفاده می نمایند 
Offline Download چیست ؟Offline Download روشی هست که کاربر از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی ماهواره های مختلف بدون هیچ گونه محدودیت و نیاز به داشتن سرویس خاص و بدون نیاز به هرگونه ایجاد ارتباط برای ارسال اطلاعات استفاده کرده و به صورت کاملا مجانی اقدام به دریافت فایل های مختلف از ماهواره می نماید. 
آیا سرویس های ماهواره ای OpenSky محدودیت مصرف دارند ؟ 
خیر در این سرویس ها دریافت اطلاعات به صورت نامحدود بوده و فقط در زمان شروع سرویس کاربر از یک حجم گارانتی شده توسط شرکت ارائه دهنده سرویس استفاده کرده و پس ا اون به صورت اشتراکی با میانگین سرعت 128 کیلو تا پایان ماه از اینترنت استفاده خواهد کرد و عملا سرویس به صورت نامحدود می باشد. 
آیا سرعت و قدرت کامپیوتر من برای استفاده از کارت های DVB مناسب هست و آیا در ضبط اطلاعات و تصاویر من مشکلی پیدا خواهد کرد ؟ 
در صفحاتی که به توضیح در مورد کارت های DVB اختصاص داده شده قسمتی به نام تجهیزات پیشنهادی در نظر گرفته شده است که در آن حداقل تجهیزات برای استفاده مناسب از تجهیزات را به طور کامل از نظر نرم افزاری و سخت افزاری به طور کامل شرح داده است. 
آیا امکان دارد از یک سرویس ماهواره ای به صورت مشترک و 2 نفره استفاده کرد ؟ 
در کل به علت تفاوت در مک آدرس های هر کارت امکان این کار وجود ندارد اما با استفاده از نرم افزارهای تغییر دهنده مک آدرس این امکان به وجود می آید که مک آدرس کارت دوم با به صورت مک آدرس کارت اول در آورد و به صورت غیر همزمان از 2 کارت برای استفاده از یک سرویس ماهواره ای استفاده کرد. 
کارت صدا و کارت گرافیک کامپیوتر من به صورت Onboard می باشد 
آیا این مشکلی برای کار با کارت های DVB برای من ایجاد خواهد کرد ؟Onboard بودن و یا نبودن کارت گرافیت و کارت صدای سیستم کامپیوتری شما هیچ تاثیری بر روند استفاده از کارت های DVB برای شما نخواهد داشت. 
منظور از سرویس های IP چیست ؟شرکت های ماهواره ای برای کیفیت و کارایی بیشتر سرویس های خود بر روی سرویس ها اقدام با ارائه IP های معتبر جهانی می کنند که این امر یکی از مهمترین خصوصیات سرویس های ماهواره ای برای شرکت های معتبر می باشد. 
سرویس تانل Tunelling چیست ؟سرویس تانل راهی است برای عبور اطلاعات در سرویس های پرسرعت و نسبتا گران قیمت می باشد که در صورت نیاز سرویسی به این گزینه در قسمت قیمتها در کنار مشخصات سرویس ها قید شده است و سرویس های عادی و پراکسی بیس غالبا نیازی با استفاده از این سرویس نخواهند داشت. 
در صورت امکان از تجهیزات معمول امکان ارسال اطلاعات هم هست ؟ 
این تجهیزات همگی قابلیت فقط دریافت اطلاعات را دارند و ارسال اطلاعات باید اط طرق مختلف مانند Dial up و ADSL و Wireless و یا راه های دیگر انجام پذیرد و تجهیزات ارسال ماهواره ای قیمتهای بالایی داشته که برای کاربران معمولی و خانی قابل استفاده نمی باشد.

آموزش ويرايش فريمور رسيورها

نحوه ويرايش فريمور و وارد كردن كليدهاي هفتگي TPS AES Key

همان‌طور كه قبلا توضيح داده‌ام فعلا به‌صورت هفتگي و در روزهاي جمعه كليدهاي هفته آينده TPSها از روي رسيورهاي رسمي TPS يا از روي استريم ارسالي براي كانال‌هاي PPV (يا به‌عبارتي OpenTV) دامپ مي‌شود و در اينترنت پخش مي‌شود كه هميشه مي‌تونيد از اين‌جا كه مطلبش در صفحه اصلي SatBlog هم موجود است، آخرين ليست هفتگي كليدهاي TPS را به ترتيب تاريخ و ساعت يا به‌صورت كلي و با حذف كليدهاي تكراري كه هر هفته و در روزهاي جمعه آپديت مي‌شود، ببينيد.

روش كار:
براي اين‌كه رسيور شما بتواند با اشتفاده از كليدهاي هفتگي TPS اين پكيج را باز كند بايد دو شرط زير را داشته باشد:
1. الگوريتم رسيور شما براي استفاده از كليدهاي فله‌اي آپديت شده باشد؛
يعني اين‌كه الگوريتم پيدا كردن و خواندن و امتحان تك‌تك كليدها از بين يك مجموعه و نهايتا پيدا كردن و جايگزيني كليد صحيح در رسيور شما موجود باشد.
2. كليدهاي صحيح TPS در اختيار فريمور قرار داده شود؛

مشخص است كه مورد اول را بايد پچ‌نويس‌تان انجام دهد و اگر رسيور شما فاقد اين امكان است (مثلا مدل‌هاي پلاس استارست يا استرانگ‌هاي فاقد ساپورت مثل 4620 ، 4800 ، 4400 هاي معمولي و 4870 يا فورتك‌استارهاي قديمي و كلا رسيورهايي كه در طول يك سال اخير هيچ پچي براي‌شان ريليز نشده است) كاري از دست شما به‌عنوان يك يوزر حتي حرفه‌اي برنمي‌آيد.
اما مورد دوم را غالبا مي‌توانيد انجام دهيد منتهي براي بعضي دستگاه‌ها اين كد درون خود فريمور دستگاه‌ها قرار داده مي‌شود كه كار سخت‌تر است و بايد ابتدا اين كليدها را با كليدهاي جديدتر عوض كنيد و بعد چك‌سام نرم‌افزار را فيكس كنيد (براي بعضي دستگاه‌ها نرم‌افزارهايي وجود دارد كه به‌طور اوتوماتيك اين كار را انجام مي‌دهد) و براي بعضي ديگر آسان‌تر است و فقط كافي‌ست كه فايل كد را اديت كنيد كه در ادامه توضيحش را به طور كامل خواهيم داد.

در ادامه مقاله شرايط رسيورهاي موجود در ايران را بررسي مي‌كنيم:

1. استارست:
پچ‌نويسان استارست بالاخره تكاني به خودشان دادند و در پچ‌هاي جديدي كه براي مدل‌هاي 190 و هم‌خانواده (مثل انواع 190 ها ، 220، x-5 و x-50 ، 3300 ، x-3 ، x-30 ، 50 CU و ...) و همچنين براي مدل‌هاي 120 - 130 - 150 دو مگي ارائه كرده‌اند قابليت خواندن كليدهاي TPS را به‌جاي متن فريمور در درون فايل كد (KeyData) قرار داده‌اند كه بهرحال نياز به بردن رسيور پاي كامپيوتر و آپديت و... هست اما داونلود و ريختن يك فايل چند كيلوبايتي روي رسيور به مراتب بهتر و آسان‌تر از ريختن كل فريمور است.

اديت كدها:
براي اديت فايل‌هاي KeyData مي‌تونيد از برنامه GIKeyMan استفاده كنيد كه براي دستگاه‌هاي Golden Interstar است. براي كليدهاي فله‌اي TPS دو آيدنت جديد تحت عنوان 017C00 و 017C01 اضافه شده است كه مي‌توانيد به ترتيب كليدهاي فله‌اي TPS را درون آن قرار دهيد. براي نمونه KeyData مربوط به اين هفته (3 تا 10 نوامبر 2006) را در ادامه براي‌تان ضميمه كرده‌ام.
اما براي اديت كدها كافي‌ست از منوي File گزينه Open را انتخاب كنيد و بعد KeyData را انتخاب كنيد و بعد در قسمت viaccess به دو آيدنت 017C00 و 017C01 برويد و كليدهاي جديد را به صورتي كه در مطلب آموزش كد دادن دستي به رسيورها توضيح دادم (يعني با نصف كردن كليدهاي 32 كاراكتري) نصفه اول را در انديس اولي (مثلا 10) و نصفه دوم كد را همان در همان انديس قرار دهيد:


سپس با وارد كردن كليدهاي هفتگي كه از اين وبلاگ يا مراجع ديگر مي‌گيريد و زدن دكمه STORE كدها را در KeyFile ذخيره كنيد. البته اين كار كمي وقت‌گير است و مي‌توانيد به‌جاي آن از برنامه‌هايي كه سافت‌كم‌ها را به فايل‌هايي با استاندارد .key تبديل مي‌كنند استفاده كنيد يا از KeyFileهاي آماده استفاده كنيد. ضمن اين‌كه شايد از اين هفته اگر وقت و حوصله‌اي باقي بود كليدهاي آماده را در فرمت‌هاي مختلف در پستي كه كدهاي هفتگي را اعلام مي‌كنم، ضميمه كردم.

نكات كنكوري:
1. دو نصفه كد بايد حتما در يك انديس باشند؛
2. به ترتيب قرار گيري انديس‌ها كه در مبناي 16 (HEX) است و ابتدا رقم سمت چپ اضافه مي‌شود هم توجه داشته باشيد؛ (يعني 00و 10 و 20 و .... و A0 و B0 و .... و 01 و 11 و 21 و ... )

نحوه انتقال:
براي انتقال كليدها از نرم‌افزار DreamLoader v2.04 استفاده كنيد.

پانوشت:
براي استارست‌ها 550 و 650 سوپر، پلاس، اولترا و مدل‌هاي 3100 و 3200 هنوز برنامه‌اي ارائه نشده است و كماكان بايد كليدها را در متن فريمور اديت كنيد،‌منتهي فريمور 550 و 650 سوپر و پلاس چك‌سام ندارد و كافي‌ست متن آن‌را با يك هگزاديتور اديت كنيد!
در ادامه درباره آن توضيح خواهم داد.

داونلود:
GIKeyMan 
DreamLoader v2.04 
KeyData Sample

استرانگ:
مدل‌هاي 4630 - 4635 - 4800II - 4610II - 3800II و مشابهات:
در اين مدل‌ها كار كمي سخت است چون كليدهاي فله‌اي TPS در درون خود نرم‌افزار قرار مي‌گيرند، ضمن اين‌كه چك‌سام  در نرم‌افزار اين سري از رسيورها چندلايه و پيچيده است.

پانوشت:
CheckSUM به‌طور عمومي به قسمتي از نرم‌افزار گفته مي‌شود كه وظيفه حفاظت از كل نرم‌افزار را در مقابل تغيير دارد، به اين‌صورت كه درصورت تغيير در حتي يك بيت نرم‌افزار مقدار آن با قبل تفاوت مي‌كند و سبب از كارانداختن كل نرم‌افزار مي‌شود. پس براي تغيير در هر نرم‌افزاري بعد از دستكاري آن بايد چك‌سام را هم در اصطلاح فيكس كرد كه پيدا كردن محل چك‌سام و تشخيص نوع الگوريتم و ساير مسايل كه در وبلاگ‌هاي قبليم در موردش صحبت كرده‌ام آخرين كاري است كه يك هكر كه يك نرم‌افزار را كرك كرده است انجام مي‌دهد. 
چك‌سام داراي انواع مختلفي است كه مي‌توان از آن به CheckSUM -  8 - 16 - 32 بايتي، CRC 16 و 32 بايتي، Adler 32 بايتي، MD 2 - 4 - 5 ، RIPEMD ، SHA ، تايگر و ... اشاره كرد.

روش كار:
قابل توجه است كه اين روش، روشي عمومي و قابل استفاده براي اكثر رسيورها است (از بين همه رسيورها تنها فريموري كه من ديدم كليدهاي AES را در ورژن‌هاي قبلي‌ش به‌صورتCrypt جاسازي مي‌كرد استارست‌هاي 120-130-150 و 200 بود) و از آن مي‌توان براي اديت كليدها و ساير موارد در تمام رسيورها و براي تمام فايل‌ها بهره جست و اين‌جا فقط به‌عنوان نمونه فريمورهاي استرانگ مورد بررسي قرار گرفته است.

1. شما ابتدا احتياج به يك برنامه براي ويرايش فايل‌هاي باينري موسوم به هگزاديتور داريد. ورژن‌ها و انواع و اقسانم زيادي از اين نوع برنامه‌ها موجود هستند مثل Hex WorkShop، Ultra Edit، WinHex  و ... ولي برنامه‌اي كه من هميشه استفاده مي‌كنم 010 Editor است. كلا فرق خاصي بين اين نوع برنامه‌ها نيست و بيشتر بحث سليقه در ميان است اما به‌شخصه برنامه آخر را به‌دليل نوع امكاناتش بيشتر مي‌پسندم كه در ادامه لينك داونلودش را هم خواهم گذاشت و البته اگر از هر كدام از ديگر برنامه‌هاي اين‌چنيني هم استفاده كنيد روش كار تفاوت چنداني ندارد.
2. از منوي File گزينه Open File را انتخاب كنيد و فايل پچي كه مي‌خواهيد ويرايش كنيد را انتخاب كنيد. سعي كنيد آخرين ورژني كه با كليدهاي هفتگي آپديت شده است را اديت كنيد تا براي پيدا كردن كليدهاي قبل مشكلي نداشته باشيد.
3. حالا نوبت پيدا كردن محل قرارگيري كليدهاي فله‌اي TPS AES Key است.
در فريمور تقريبا تمام رسيورها محل قرارگيري اين كليدها در فضاي خالي آفست‌هاي پاياني است.
معمولا براي راحتي كار پچ‌نويس يك تگ TPS AES Key يا كلمات مرتبط و مشابهي را در ابتدا و انتهاي قسمتي كه كليدها قرار دارد در نظر مي‌گيرد تا هم براي ويرايش‌هاي بعدي مشكلي نداشته باشد و هم در متن فريمور و در الگوريتم شبيه‌سازي TPSCrypt آن‌را به قسمت مربوطه لينك كند.
پس براي پيدا كردن حدودي محل اين كليدها مي‌توانيد از سرچ كردن كليدهاي فعلي در متن فريمور استفاده كنيد. (به عنوان مثال مي‌خواهيد كدهاي 10 تا 17 نوامبر را جاي‌گزين كدهاي 3 تا 10 نوامبر كنيد، پس كافي‌ست كدهاي 3 تا 10 نوامبر را در متن فريمور جستجو كنيد) كه براي اين‌كار از منوي Search گزينه Replace را انتخاب كنيد و در كادر باز شده كليدهاي قبلي (Find What) را با كليدهاي جديد (Replace With) جايگزين كنيد.
اما روشي كه من پيشنهاد مي‌كنم استفاده از همان تگي است كه در بالا گفتم. به‌عنوان مثال در فريمورهاي استرانگ از استريم TPS AES KEYS و TPS AES KEYS END براي مشخص كردن قسمتي كه AES Keys ها (دربين اين دو تگ) قرار دارد استفاده كرده‌اند:



نكات كنكوري:
1. براي سرچ كليدها در متن فريمور از گزينه Hex Bytes استفاده كنيد.
2. براي سرچ عبارات و كلمه‌ها و حروف و كلا متون (حال چه براي پيغام‌ها و گزينه‌هاي منو و OSDها باشد و چه براي اموليتورو چه موارد ديگر) از گزينه ASCII String استفاده كنيد.

فيكس كردن چك‌سام:
خب به قسمت مهم ماجرا مي‌رسيم! همان‌طور كه در بالا گفتم اگر تمام تغييرات را هم به درستي انجام دهيد ولي چك‌سام (يا CRC Check) را به‌درستي فيكس نكنيد رسيورتان كار نخواهد كرد و بعد از انتقال فريمور يا مثل ليزر ارور صفر مي‌گيريد يا مثل سامسونگ نرم‌افزار جديد ذخيره ني‌شود يا مثل اكثر استارست‌ها در حين انتقال نرم‌افزار ارور چك‌سام مي‌گيريد يا مثل استرانگ‌هافقط  4 چراغ رسيورتان روشن مي‌شود يا مثل متاباكس رسيورتان اصلا روشن نمي‌شود و خلاصه اين‌كه دستگاه‌تان از حيث انتفاع ساقط مي‌شود!
اما چگونه چك‌سام را بايد فيكس كرد؟
اين سواليه كه براي خيلي از دوستان پيش مياد و تابه‌حال هم  بارها از من پرسيديد. واقعيت اينه كه الگوريتم چك‌سام‌ها كاملا مشخص است و كلا در نرم‌افزارهاي ساده مثل همين فريمورهاي رسيورها معمولا چك‌سام 16 يا 32 بايتي و يا CRC Check 32 بايتي و در مواردي MD5 استفاده مي‌شود و كلا حتي براي نرم‌افزارهاي سنگين‌تر كمتر كسي زحمت نوشتن يك الگوريتم جديد را به‌خود مي‌دهد، اما اين‌كه اين چك‌سام در كجاي نرم‌افزار قرار دارد و چه بخش‌هايي را تحت پوشش قرار مي‌دهد چيزي است كه با آزمون و خطا و بررسي و مهندسي معكوس نرم‌افزار مشخص مي‌شود. بهترين راهي كه من هميشه به دوستان پيشنهاد كرده‌ام استفاده از قابليت Compare Files و مقايسه دو فريمور يك رسيور يك‌سان كه داراي كمترين اختلاف با هم هستند (مثلا همين كليدهاي AES در آن‌ها اديت شده يا لوگوها تغيير كرده‌اند و ...) است. با اين مقايسه و پيدا كردن تكه‌هايي از فريمور كه تغيير كرده‌اند (كه قطعا يكي از آن‌ها مقدار چك‌سام است) مي‌تونيد محل، نوع و قسمت‌هايي از نرم‌افزار كه مورد محاسبه چك‌سام قرار نمي‌گيرند (Ignore Bytes) را تشخيص بدهيد.
اما خب براي راحتي كار براي بعضي رسيورها (مثل استرانگ، سامسونگ، ليزر و نئوشن‌باكس و ...) نرم‌افزارهايي نوشته شده است كه خودش مي‌تواند چك‌سام را محاسبه و مقدار جديد آن را بازنويسي كند.
به‌عنوان مثال براي استرانگ شخصي به‌نام Jovani از اعضاي فوروم تازي Fanansat برنامه‌اي تحت عنوان JovianiJ Master Code Changer نوشته است كه علاوه بر فيكس كردن چك‌سام ادعا مي‌كند كه مي‌تواند Welcome Screen و بك‌گراند راديو و مستركد فريمورهاي استرانگ‌هاي 4630 - 4635 - 480 را نز تغيير دهد.
كار كردن با اين برنامه عربي بسيار راحت است منتهي باگ‌هاي زيادي هم دارد كه بعدها اگر فرصتي شد درباره ساختار آن و نحوه ساختن فايل‌هاي m1d براي بك‌گراند با استفاده از برنامه MainActor و ساير مسايل كه چند وقتي است بازار ساختن پچ‌هاي جديد با بك‌گراندهاي مختلف هم گرم شده است، توضيح خواهم داد:



پانوشت:
1. همان‌طور كه در بالا گفتم نرم‌افزارها استارست‌هاي 550 و 650 سوپر و پلاس هيچ چك‌سامي ندارند و به‌راحتي مي‌تونيد مدل‌هاي سوپر را براي قرار دادن كليدهاي جديد به همين روشي كه دربالا توضيح داده شد، ويرايش كنيد! (مدل‌هاي پلاس (1 مگي) خيلي وقت است كه ديگر ساپورت نمي‌شوند)
2. هيچ نرم‌افزاري به صورت كلي و هوشمند نمي‌تواند خودش محل قرارگيري چك سام را حدس بزند مگر اين‌كه مخصوص يك نوع فايلخاص  ساخته شده باشد)

استرانگ‌هاي 4620II - 4652 - 4657 - 4658 و اسكاي‌ايكس، اسكاي‌وان‌ها و مشابهات:
درپچ‌هاي جديد اين رسيورها (از تاريخ 27 اكتبر 2006) همانند استارست‌ها قابليت قرار دادن كليدهاي فله‌اي در فايل كد قرار داده شده است و براي منظور كافي‌ست از برنامه بسيار خوب DsrKdtEditor استفاده كنيد.
كافي‌ست در اين برنامه فايل كدهاي مخصوص اين رسيورها با فرمت .kdt را باز كنيد و يا اين‌كه طبق تصوير شكل زير از يك سافت‌كم به‌روز استفاده كنيد و آن را به فرمت kdt ايمپورت كنيد:


سپس مي‌توانيد از زبانه TPS براي اديت كليدهاي TPS و از زبانه BISS براي اديت كليدهاي بيس و از گزينه Send هم براي فرستادن فايل كد به رسيور استفاده كنيد. ضمن اين‌كه در صورت اعمال تغيير در فريمور از گزينه CRC check هم براي فيكس كردن چك‌سام مي‌توانيد استفاده كنيد.

داونلود:
010 اديتور  + كد رجيستر
JovianiJ Master Code Changer (به توضيحاتي كه داخل فايل ReadMe نوشته‌ام توجه كنيد) 
DsrKdtEditor

سامسونگ 9500:
در سامي عزيز هم‌چنان AES Keyها داخل فريمور هستند اما از اموليتور Revolution v3.7 به بعد، دوست خوبم مهدي عزيز يك نرم‌افزار تحت‌عنوان Sammy_FW AES_Editor همراه پچ ارائه كرده است كه به‌وسيله آن مي‌توان كليدهاي درون فريمور را اديت كرد.
اين برنامه به دو حالت EnCrypt و DeCrypt و با فرمت BIN كدها را مي‌گيرد كه حالت اول براي ابتداي پابليك شدن كليدهاي AES بود كه در چند هفته اول كليدها صرفا توسط بعضي از اعضاي فوروم دايناميت فقط جهت GoldBox به‌صورت رمزنگاري شده ارائه مي‌شد و حالت دوم (DeCrypt) كدها را به‌صورت عادي دريافت مي‌كند.
براي ويرايش متن فريمور كافي‌ست كليدهاي جديد TPS را كه از اين وبلاگ يا مراجع ديگر مي‌گيريد در يك فايل متني (txt) به‌صورت ساده و بدون هيچ پسوند يا پيشوند (مثل تاريخ و ساعت) يا آيدنت و انديس (مثل 007C00 و 01 و غيره) ذخيره كنيد و بعد با استفاده از برنامه AESCONVERTER آن‌را به فرمت BIN تبديل كنيد.
سپس فايل ايجاد شده را در كادر پاييني و اموليتوري كه مي‌خواهيد تغيير در آن ايجاد كنيد را در كادر بالايي برنامه Sammy_FW AES_Editor باز كنيد و Apply را فشار دهيد تا تغييرات اعمال شود و چك‌سام هم فيكس شود!



داونلود:
Sammy_FW AES_Editor 
aesconverter_v1.1

ليزر:
براي ليزر و نئوشن باكس (NeotionBox) و ساير هم‌خانواده‌هايش هم از روش مشابه استرانگ‌ها (استفاده از هگزاديتورها) استفاده كنيد و بعد از انجام كار از برنامه‌هاي NeotionCRCFix يا EvilEyesManager يا CRC_NeotionBox براي فيكس كردن چك‌سام استفاده كنيد.

داونلود:
NeotionCRCFix  
CRC_NeotionBox 
EvilEyesManager

نتيجه‌گيري:
1. براي متاباكس هم نرم‌افزارهايي مشابه براي فيكس كردن چك‌سام در اموليتورهاي دريم‌سافت و MTG وجود دارد كه فرق خاصي با موارد مطرح شده ندارد و براي طولاني نشدن مبحث از مقاله حذفش كردم.
2. هرچه تعداد كليدهايي كه به خورد رسيورتان ميدهيد كمتر باشد سرعت باز كردن كانال‌هاي‌تان بيشتر است. به همين دليل من غالبا كدهاي جديد را به‌جاي تاريخ و ساعت با حذف كليدهاي تكراري در وبلاگ قرار مي‌دهم.  هربار به طور تقريبي حدود 10 درصد كليدها تكراري است.
3. كلا علاقه ايراني‌ها به مسائل هك و كرك خيلي زياد است و خصوصا در مورد اموليتورنويسي براي رسيورها هم ذوق  و شوق زيادي وجود دارد. اين مطلب را براي اين نوشتم و فايل‌هاي موردنيازش را هم براي اين در كنارش آپلود كردم كه مقداري از وابستگي دوستان كمتر بشه و جرقه‌اي باشه براي اين‌كه حرفه‌اي‌تر مسايل كدگذاري را پي‌گيري كنند. توجه داشته باشيد كه چك‌سام براي اين است كه هر كسي فايل‌ها را دست‌كاري نكند بنابراين عاجزانه خواهش مي‌كنم فايل‌هاي دست‌كاري شده خودتان را بدون تست و يا به‌صورت افراطي در آپلودسنترهاي ماهواره آپلود نكنيد تا هم سلامت فايل‌ها تضمين شده باقي بماند و هم اعتبار شما و مليت‌تان زير سوال نرود!