آشنايي با مفاهيم اوليه رجيستري (REGISTRY)

# مقدمه اي بر ريجستري

هماهنگونه كه در فصل گذشته اشاره شد، نسخه هاي قديمي ويندوز پارامترهاي مربوط به پيكربندي خود را در فايلهاي مقدار دهي System.ini و Win.ini تنظيم و نگهداري مي كردند.  از ويندوز 95 به بعد برنامه ريجستري كه حاوي تمام اطلاعات مربوط به پيكربندي سيستم ميباشد ارايه شده است.  اطلاعات رجيستري در دو فايل پنهان User.dat و System در پوشه C:\Windows ذخيره مي شوند.  اطلاعات مربوط به نرم افزارهاي موجود در سيستم در فايل System.dat و همچنين اطلاعات مربوط به كاربرد نرم افزارها در فايل User.dat ذخيره مي شوند.

قسمتهاي مختلف سيستم رجيستري استفاده مي كنند كه براي پيكربندي هركدام كليد واژه اي در رجيستري پيش بيني شده است.  به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره نمود :

ـ راه انداز دستگاهها : راه انداز دستگاهها بايد اطلاعات مربوط به IRQ و DMA كه مورد نياز دستگاه مي باشد را فراهم نمايد.  راه اندازها اين پارامترها را با رجيستري ويندوز مبادله مي كنند.

ـ برنامه هاي Setup : نصب هر برنامه در محيط ويندوز توسط برنامه Setup انجام مي شود. هر كدام از برنامه هاي Setup اين تغييرات در رجيستري نگهداري مي شوند.  لذا بايد توجه داشت كه حذف فايلها و پوشه هاي يك برنامه براي حذف آن برنامه كافي نيست.  بلكه بايد پارامترهاي تنظيم شده در رجيستري را نيز حذف كنيد.  براي اين منظور بايد برنامه Unistall ويندوز را اجرا نماييد.

ـ Windows Kernel : يكي ديگر از قسمتهاي ويندوز كه در لحظه راه اندازي ويندوز به رجيستري مراجعه و از آن استفاده مي كند، هسته ويندوز است.  اين قسمت از ويندوز تمام اطلاعات مربوط به راه انداز دستگاهها و همچنين اطلاعات مربوط به اولويت باز شدن هر كدام از آنها را از رجيستري مي خواند.

ـ Hardware Recognizer  : بعد از راه اندازي ويندوز، تشخيص دهنده سخت افزار(HR) ليستي از دستگاههايي كه شناسايي (Detect) شده اند را در رجيستري ويندوز ذخيره مي كند.

ـ Plug & Play Manager :‌ مدير P&P يك خاصيت جديد ويندوز مي باشد كه هر جزء سخت افزاري با دو مشخصه Vender ID و Device ID شناسايي كرده و مي شناساند. تركيب اين دو مشخصه باعث مي شودكه دستگاه مورد نظر در سيستم كامپيوتر شما منحصر به فرد شود. هنگام راه اندازي سيستم بر مدير P&P اطلاعات مربوط به گذرگاه دستگاه مورد نظر را از رجيستري ويندوز درخواست مي كند و نسبت به وجود راه انداز مناسب آن دستگاه بررسي هاي لازم را انجام مي دهد. در صورتيكه برنامه راه انداز نصب نشده است امكانات لازم را براي نصب راه انداز به طور خودكار فراهم مي كند.

ـ User Profile : پروفايلهاي كرابر در ويندوز همه اطلاعات مربوط به كاربر از قبيل نام كاربر، مجوزهاي كاربر و غيره را در رجيستري ويندوز نگهداري مي كنند. اين پروفايلها از طريق گزينه Control Panel/ System / User File تنظيم مي شوند.

ـ Hardware Profile : پروفايلهاي سخت افزاري نيز راه انداز دستگاههايي را كه در زمان راه اندازي سيستم بايد فعال شوند را مشخص مي كنند. اين پروفايلها براي باركردن راه اندازها از رجيستري ويندوز استفاده مي كنند. اين پروفايلها از طريق گزينه زير تنظيم مي شوند:

Control Panel/ System/ Haedware Profile

###### آشنايي با فايلهاي رجيستري

وقتي يك نسخه از ويندوز را در يك بخشي از ديسك سخت نصب مي كنيد، برنامه Setup رجيستري را نصب كرده و از آن براي ذخيره تمام موارد مربوط به پيكربندي و راه اندازي نرم افزارها و سخت افزارهاي نصب شده در سيستم استفاده مي كنند.

با نصب كردن رجيستري، Setup دو فايل User.DAT و System.DAT را ايجاد ميك ند. اين فايلها داراي خاصيت پنهاني (Hidden)، سيستمي (System) و فقط خواندني (Ready _ Only) مي باشند كه در پوشه Windows نگهداري مي شوند.

فايل USER.DAT

فايل USER.DAT براي ذخيره اطلاعات مخصوص كاربر طراحي شده است. اين فايل اطلاعات زير را شامل مي شود:

ـ كاغذ ديواري، رنگها. پارامترهاي ماوس، پارامترهاي مربوط به Accessibility   و تنظيم مربوط به Control Panel

ـ آيكونهاي Descktop

ـ ميانبرها در پوشه هاي موجود در منوي Start

ـ مشخصات مربوط به Explorer    ويندوز

ـ تنظيم هاي مخصوص ملحقات و لوازم (Accessories ) ويندوز

ـ كلمات عبور و اتصالات شبكه

هر وقت كه مي خواهيد از ويندوز خارج شويد، سيستم يك كپي از USER.DAT به عنوان پشتيبان تهيه مي كند اين فايل هم تمام خاصيت هاي پنهاني، سيستمي و فقط خواندي را داشته و با نام User.DA0 ذخيره مي شودو ردر صورتيكه فايل USER.DAT خراب شده باشد عمل تهيه پشتيبان بايد به صورت دستي انجام شود.

اگر شما تنها كاربر منحصر به رد كامپيوترتان هستيد، سيستم شما فقط يك فايل USER.DAT دارد. اگر شما گزينه Profile  را از Control Panel / System فعال كرده ايد، ويندوز در هريك از زير پوشهها يك فايل USER.DAT ايجاد مي كند .اين زيرپوشه ها در مسير Windows/ rofile /Folder / نگهداري مي شوند.

فايل SYSTEM.DAT

اين فايل جهت نگهداري اطلاعات مربوط به مشخصات سيستم طراحي شده است. اين فايل اطلاعات زير را شامل مي شود:

ـ انواع منابع سخت افزاريك ه ويندوز شناسايي كرده است.

ـ دستگاههايي كه كامپيوتر شما در ارتباط ب هر سخت افزار به آنها دسترسي دارد.

ـ منابع مختلفي از قبيل IRQها و در حالت هاي I/O و كانالهاي DMA كه در هردستگاه استفاده مي شود.

ـ اطلاعات Plug and Play كه از PnP BIOS يا PnP dvices جمع آوري شده اند.

ـ تنظيم هاي داخلي ويندوز.

ـ تنظيم هاي مربوط به تمام برنامه هاي كاربردي 32 بيتي

بعد از هر بار كه از ويندوز خارج مي شويد، يك نسخه از پشتيبان از فايل SYSTEM.DAT  به نام SYSTEM.DA0 داراي خاصيت سيستمي، پنهاني و فقط خواندني است، تهيه مي شود. معمولا در پوشه ريشه راه انداز سيستم شما يك نسخه از فايل SYSTEM.DAT به نام SYSTEM.1ST   وجود دارد. اين فايل همان فايل رجيستري اصلي است كه توسط Setup ويندوز ايجاد شده است. از اين فايل درم واقعي كه فايلهاي SYSTEM.DAT و SYSTEM.DA0 فايل استفاده نيستند، استفاده مي شود.

###### آشنايي با ويراسترا رجيستري

برخلاف فايلهاي ATUOEXE.BAT , CONFIG.SYS و فايلهاي INI ؤ فايلهاي رجيستري به صورت دو دويي (Binary) بوده و شما نيم توانيد آنها را با يك ويراستار متني ويرايش كنيد. در ويندوز از يك برناهم كاربردي به نام Registry Editor جهت ويراش و اعمال تغييرات در رجيستري سافتاده مي كند. از آنجاييكه اعمال تغييرات اشباهي در رجيستري ممكن است كار سيستم را با مشكلات زيادي روبرو كند، لذا Setup ويندوز هيچگونه آيكني براي ويراستار رجيستري ايجاد نمي كند. براي اجراي اين برنامه به يكي از دو روش زير عمل نماييد:

ـ گزينه RUN  از منوي Start را انتخاب كرده و در كادر مخصوص regedit را تايپ كرده و سپس روي دكمه OK كليك كنيد.

ـ در Explorer ويندوز و در پوشه Windows روي نام فايل Regedit.exe دوبار كليك نماييد.

تذكر: چنانچه در نظر داريد از اين برنامه به دفعات استفاده كنيد، مي توانيد براي آن يك ميانبر Shurtcut در Descktop ويندوز ايجاد نماييد.

بعد از اجراي برنامه Registry Editor پنجره مربوط به آن مشاهده مي شود.

تذكر : از آنجاييكه در داخلRegistry Editor امكانات ازمايش يا معتبرسازي داخلي وجود ندارد، لذا دقت كنيد كه تغييرات اعمال شده درست باشد. چنانچه وروديهاي نادرست به رجيستري وارد كنيد، ممكن است موجب بروز رفتارهاي نادرست و عملكرد بد سيستم شود.

برنامه Registry Editor از پنج قسمت اصلي تشكيل شده است :

ـ نوار عنوان

ـ نوار منو

ـ ناحيه كليدهاي اصلي و زير كليدها

ـ ناحيه داده ها و محتواي كليدها

ـ نوار وضعيت

###### نوار عنوان

اين نوار در بالاترين قسمت از پنجره Registry Editor قرار دارد و عنوان برنامه و كليدهاي كنترلي كه در آن قرار گرفته است را نشان مي دهد.

###### نوار منو

بيشتر عمليات در برنامه Regedit از طريق فرامين و گزينه هاي موجود در داخل منوهاي اين نوار انجام مي شوند. اين منوها و گزينه هاي مربوط به آن عبات اند از :

ـ منوي Registry (File): از گزينه هاي اين منو جهت چاپ بخشي يا تمام رجيستري از طريق فايلهاي reg يا hiv. (Import)، ذخيره سازي تمام يا بخشي از رجيستري در قالب يك فايل متني (Export)، اتصال به محتويات يك رجيستري به شبكه
 (Connect Network Registry)، قطع ارتباط با يك رجيستري موجود در شبكه (Disconnect Network Registry)، چاپ محتويات صفحه جاري (Print) RegEdit و خروج از برنامه (Edit) Regedit استفاده مي شود. شكل(2ـ2) گزينه هاي اين منو را نشان مي دهد.

ـ منوي Edit : از گزينه هاي اين منو جهت تغيير در مقدار يك كليد (Modify)، ايجاد زير كليد جديد يا مقدار جديد براي يك زيركليد (New)، حذف يك كليد يا داده (Delete)، تغيير نام يك كليد يا داده (Rename)، كپي كردن نام يك كليد به حافظه (Copy Key Name) و جستجوي عبارتي خاص در ميان كليدها، داده ها و مقادير(Find) استفاده مي شود.

همانگونه كه در شكل مشاهده مي شود، گزينه New امكان فعال سازي منوي جديدي با گزينه هاي مختلف را فراهم مي سازد. گزينه هاي اين منوي عبارتند از :

- Key : تعريف زير كليد جديد.

- String Value : تعريف داده اي جديد از نوع رشته اي.

- Binary Value : تعريف داده اي جديد از نوع دو دويي.

- DWORD Value : تعريف داده اي جديد از نوع چهار بايتي.

ـ منوي View: از گزينه هيا اين منو جهت نمايش يا عدم نمايش نوار وضعيت در پايين صفحه (Status Bar)، جا به جا كردن مرز عمودي بين نواحي كليدها و داده ها (Split) و تازه سازي محتويات صفحه جاري (Refresh) استفاده مي شود. شكل(4ـ2) گزينه هاي اين منو را نشان مي دهد.

ـ منوي Favorites : از گزينه هيا اين منو جهت افزودن يك كليد رجيستري به منوي Favorites جهت دسترسي آسان تر (Add to Favorites) و حذف يك كليد از منوي فوق (Remove Favorite) استفاده مي شود. شكل (5ـ2) گزينه هاي منوي Favorites را به همراه دو عنوان كليد را نشان مي دهد.

ـ منوي Help : از گزينه هاي اين منو جهت جستجو و گرفتن كمك با استفاده از عناوين مربوط در Help (Help Topics) و ديدن مشخصات برنامه RegEdit و نگارش ويندوز (About Registry Editor) استفاده مي شود. شكل (6ـ2) اطلاعات مربوط برنامه Registry Editor را نشان مي دهد.

ناحيه كليدهاي اصي و زيركليدها (KEY PANS)

ناحيه كليدها، شبيه ناحيه پوشه ها در Explorer ويندوز مي باشد. وقتي براي اولين مرتبه وارد برنامه Registry Editor مي شويد حداقل شش كليد را در ريشه خواهيد ديد. نام اين كليدهاي اصلي با HKEY نشان داده شده كه شبيه يك پوشه مي باشد كه تعداد زير كليد در داخل خود دارد. براي ديدن زيركليدهاي مربوط به هركليد اصلي كافي است روي علامت + كنار عنوان كليد، كليك نماييد. شكل (7ـ2) كليدهاي اصلي و تعدادي از زيركليدها را در ناحيه كليدها نشان مي دهد.

در اين ناحيه كليد جاري به صورت High Light شده نشان داده مي شود.

###### ناحيه داده ها و مقادير كليدها

هركليد يا زير كليد در جيستريم ي تواند يك يا چندين مقدار داشته باشد. به هريك از دادهه ا يك نام و يك مقدار نسبت داده مي شود. همانگونه كه قبلا توضيح داديم، هر داده مي تواند از انواع رشته اي، دو دويي يا كلمه مضاعف باشد. شكل(8ـ2) ناحيه داده ها را با انواع داده ها نشان مي دهد. همانگونه كه مشاهده مي شود مدخل داده در دو ستون نام (Name) و مقدار (Data) مشخص شده اند.

در اين پنجره هركدام از داده ها توسط يك آيكون مخصوص مشخص مي شوند.

###### نوار وضعيت

در اين نوار مسير كامل كليد يا زيركليد جاري نشان داده مي شود.

###### كليدهاي اصلي رجيستري

كليدهاي اصلي رجيستري نقطه شروع در رجيستري هستند. هريك از شاخه هاي اصلي كه با آيكون مربوط به پوشه در Registry Editor مشخص مي شوند يك كندو (Hive) مي گويند. هركندو با يك كليد اصلي در رجيستري شروع مي شود، كه عبارتند از :

| ـ كليد HKEY – USERS | ـ كليد HKEY – CLASSES – ROOT |
| --- | --- |
| ـ كليد HKEY – CURRENT – CINFIG | ـ كليد HKEY – CURRENT – USER |
| ـ كليد HKEY – DYN - DATA | ـ كليد HKEY – LOCAL – MACHINE |

كليد HKEY – CLASSES – ROOT

اين كليد شامل همان اطلاعاتي است كه در رجيستري ويندوز 3.1 پيدا مي شد. اين كليد شامل اطلاعات مربوط به تسوعه هاي فايل و همچنين اطلاعات مربوط به وابستگي هاي نام فايلي، و اطلاعات مربوط به OLE و DDE مي باشد.

در قسمت بالاي محتويات اين كليد، زيركليدهايي براي توسعه هاي مختلف فايل وجود دارد. به عنوان مثال شما bmp را براي فايلهاي BMP (Paint) و doc را براي فايلهاي (Word Pad) DOC مشاهده مي كنيد.

در هر يك از اين زير كليدها، مقدار Default وابستگي نوع فايل را با توسعه آن مشخص مي كند. به عنوان مثال همانگونه كه در شكل زير چنانچه زير كليد txt را فعال كنيد، شما مي توانيد نوع فايل را texfile مشاهده كنيد.

پارامترهايي كه در اين كليد قرار گرفته اند، با پارامترهاي موجود در زير كليد HKEY – LOCAL-MACHING/ Software/Classes برابر است.

كليد HKEY – CURRENT – USER

اگر شما پروفايل هاي جند كاربره را براي سيستم خود فعال كرده ايد، كليد فوق شامل داده هاي مربوط به كاربري است كه در حال حاضر به سيستم وارد شده (Login)، مي باشد. به عبارت ديگر اين كليد شامل تنظيم هايي از فايل USER.DAT در پوشه پروفايل User مي باشد.

تذكر: اگر شما پروفايلهاي چندين كاربر را نداشته باشيد، HKEY – CURRENT- USER همان HKEY – USERS مي باشد.

اين كليد علاوه بر اين شامل متغييرهاي محيطي، تنظيمات روميزي، تنظيمات شبكه و تنظيمات برنامه كاربردي كاربر نيز مي باشد. شكل (10ـ3) زيركليدهاي موجود در كليد HKEY-CURRENT – USER را نشان مي دهد.

كليد HKEY – LOCAL – MACHINE

اين كليد همان SYSTEM.DAT است. آن شامل تمام مشخصات مربوط به برنامه هاي كاربردي و سخت افزار سيستم شما است كه توسط كاربر تعيين شده اند. اين اطلاعات شامل تمام اطلاعات مربوط به سخت افزار و پارامترهاي سيستم عامل، راه انداز دستگاهها، نوع گذرگاهها، حافظه سيستم و ديگر اطلاعات مورد نياز براي راه اندازي سيستم مي باشد. اطلاعات اين قسمت براي تمام كاربراني كه به سيستم محلي وارد مي شوند، قابل استفاده مي باشد. شكل(11ـ2) اين كليد را به همراه زير كليدهاي آن نشان مي دهد.

كليد HKEY – USERS

اين كليد شامل تنظيم هاي مربوط به پارامترهاي Network Connections ,
 Control Panel، برنامه هاي كاربردي و غيره مي باشد. اين كليد شامل همه پروفايلهاي كاربر فعال و كاربر پيش فرض مي باشد.

بايد توجه داشت كاربرانيك ه از طريق شبكه به سرور دستيابي پيدا مي كنند، پروفايلي كه تحت اين كليد باشد را ندارند. علت اين موضوع در اين است كه پروفايهاي اين كارران روي ايستگاههاي كاري آنها بارگذاري مي شوند.

در صورتيكه User Profiles روي سيستم شما فعال نشده باشد، اين كليد فقط يك زير كليد DEFAULT، داشته كه آن شامل همان تنظيم هاي كليد HKEY- CURRENT – USER مي باشد. شكل (12ـ2) HKEY-USERS و زير كليدهاي آن را نشان مي دهد.

كليد HKEY – CURRENT – CONFIG

اين كليد شامل داده هاي مربوط به پيكربندي پروفايل سخت افزار جاري مي باشد. اگر كامپيوتر شما فقط از يك پروفايل سخت افزار ساتفاده مي كند HKEY – CURRENT- CONFIG  يك نام ديگر براي HKEY-LOCAL-MACHINE/ Config/0001 مي باشد. اگر كامپيوتر شما از چند پروفايل سخت افزار استفاده مي كند. HKEY – CURRENT – CONFIG يك نام ديگر براي HKEY-LOCAL-MACHINE/Config/Current مي باشد. شكل(13ـ2) اين كليد را به همراه زيركليدهاي مربوط را نشان مي دهد.

كليد HKEY-DYN-DATA

فايلهاي رجيستري (USER.DAT و SYSTEM.DAT) وقتي كه ويندوز را Shut down يا Restart مي كنيد، به صورت خودكار بروز (Update) مي شوند. اين عمل روي سطح ديسك سخت انجام مي شود.

بعضي از داده ها لازم است كه در حافظه RAM باشند و بسيار سريع در دسترس باشند. اين داده ها در كليد HKEY-DYN-DATA ذخيره مي شوند. شكل (14ـ2) كليد فوق به همراه زير كليدهاي آن را نشان مي دهد.

مدخل هاي ورودي در رجيستري

در اين بخش با ساختار داده ها و مقدار كليدها، نحوه تغيير آنها، اضافه، حذف، تغيير نام و جستجوي مقادير وغيره آشنا مي شويد.

مدخل ورودي در رجيستري با يك نام و يك مقدار مشخص مي شود. داده ها مي توانند از نوع رشت هاي (String) دو دويي (Binary) و كلمه مضاعف (Dword) باشند. جدول (1ـ2) انواع داده ها در رجيستري را در حالت كلي نشان مي دهد. هر داده در مدخل ورودي با سه پارامتر نوع داده، نام داده و مقدار آن مشخص مي شود.

## جدول 1ـ2 انواع داده هاي در رجيستري در حالت كلي

| نوع داده | توضيحات |
| --- | --- |
| REG-BINARY | اين نوع داده مقادير دو دويي ( بانيري) را ذخيره مي كند. بيشتر مشخصات مربوط به اجزاي سخت افزاري با اين نوع داده مشخص مي شوند. |
| REG- DWORD | اين ننوع داده معمولا به صورت يك عدد 4 بايتي كه معمولا مقادير آن به صورت منطقي “0” براي غير فعال كردن و “I” براي فعال كردن يك خاصيت است به صورت دسيمال يا هگزاردسيمال قابل نمايش دادن مي باشند. اين مقادير بيشتر در پارامترهاي مربوط به خدمات و درايوهاي دستگاهها استفاده مي شود. |
| REG-SZ | اين نوع داده به صورت رشته اي است كه براي مقاديري كه قابل خواندن مي باشند، استفاده مي شوند. |
| REG- EXPAND – SZ | اين نوع داده يك مقدار رشته اي توسعه يافته بوده كه به صورت يك متغير عمل مي كند. مثلا مقدار “ %System Root%” محل نگهداري فايلهاي سيستمي ويندوز NT را مشخص مي كند اين نوع داده ها معمولا در ويرايشگرهاي رجيستري پيشرفته مثل REGEDT32 استفاده مي شوند. |
| REG – MULTI-SZ | اين نوع داده مربوط به مقادير رشته اي چندگانه مي باشد ه معمولا براي نمياش دادن مقادير چندگانه يا ليستهايي كه هر كدام يا يك جاي خالي از هم جدا مي شوند، استفاده مي شود. اين نوع داده هم در ويرايشگرهاي رجيستري پيشرفته مثل REGEDT32 استفاده مي شوند. |
| REG – DWORD- LITTLE-ENDIAN | يك عدد 32 بيتي در قالب Little – endian است |
| REG – DWORD- BIG-ENDIAN | يك عدد 32 بيتي در قالب big – endian است. |
| REG – NONE | يك نوع داده غيرمشخص است. |
| REG – QWORD | يك عدد 64 بيتي است. |
| REG – QWORD – LITTLE- ENDIAN | يك عدد 64 بيتي در قالب Little – endian است. |
| REG – RESOURCE- LIST | يك ليست از منابع مربوط به درايور دستگاه مي باشد. |

تغيير در ورودي يك كليد

تغيير دادن مقادير رورودي ها بسيار ساده است. براي ايجاد تغييرات ابتدا بايد كليد مورد نظررا در ناحيه كليدها پيدا كنيد. براي اين منظور مي توانيد ازگ زينه Find در منوي Edit استفاده كنيد.

مثلا فرض كنيد مي خواهيم مقادير مربوط به زير كليد USER را تغيير دهيم. براي پيدا كردن كليد گزينه Find را كليك كرده تا پنجره Find مطابق شكل (16ـ2) مشاهده شود.

بعد از پيدا كردن كليد موردنظر كافي است روي آن كليد كليك نماييد. در پنجره راست مقادير فعلي اين كليد مشاهده مي شود. حال در اين پنجره بايد مدخل ورودي موردنظر را انتخاب نماييد. براي ويرايش آن سه راه وجود دارد.

1. انتخاب گزينه Modify از منوي Edit .

2. دو بار كليك كردن روي گزينه مورد نظر.

3. روزي گزينه مورد نظر كليك راست كنيد و از پنجره اي حه باز مي شود گزينه Modify را انتخاب كنيد. در هر صورت پنجره Edit Setting مطابق شكل (17ـ2) باز مي شود. براي تغيير درم قدار فوق درك ادر Value data، مقدار جديد را وارد كرده و دكمه OK را كليك نماييد.

در صورتيكه ورودي از نوع دو دويي باشد هنگام ويرايش پنجره شكل (18ـ2) مشاهده مي شود. و براي داده هاي از نوع كلمه مضاعف پنجره ويرايشم قادير به صورت شكل (19ـ2) خواهد بود.

تغيير نام يا ورودي ها در رجيستري

براي تغييرن ام يك كليديا مقدار در برنامه Registry Editor كافياست آن موضوع را فعال (High Light) كرده و گزينه Rename از منوي Edit يا كليد F2 و يا با كليك راست نمودن روي موضوع گزينه Rename از منوي كه باز مي شود را انتخاب نماييد. در اين صورت نام موضوع رد يك كادر كوچك قرار گرفته كه مي توانيد نام جديد را در آن كادر تايپ نماييد.

ايجاد يك زير كليد يا ورودي جديد در رجيستري

در ناحيه كليدهاي اصلي، روي كلدي كه قرار است زير كليد را ايجاد كنيد، كليك نماييد تا آن كليد انتخاب (High Light) شود. سپس گزينه New  از منوي فايل راا نتخاب كنيد. ( براي اين منظور مي توانيد روي كليد مورد نظر كليك راست كرده و از منوييك ه باز مي شود گزينه New را انتخاب نماييد.)

در هر صورت بعد از انتخاب گزينه New منوي جديدي باز مي شود مي توانيد يكي ازا موارد زير را انتخاب كنيد:

ـ Key : براي ايجاد زير كليد جديد

ـ String Value : براي ايجاد ورودي جديد از نوع رشته اي.

ـ Binary Value : براي ايجاد ورودي جديد از نوع دو دويي.

ـ DWORD Value : براي ايجاد ورودي جديد از نوع كلمه مضاعف

چنانچه گزينه Key را انتخاب كنيد يك زير كليد جديد به نام New Key #1 در مسير مورد نظر ايجاد مي شود اگر يكي از انواع مقادير را انتخاب نماييد يك ورودي جديد با نام New Value #1 در پنجره سمت راست ايجاد مي شود ( شكل 20ـ2) يك زير كليد و يك ورودي جديد را نشان مي دهد .

حذف يك كليد يا مقدار در رجيستري

چنانچه بخواهيد يك كليد يا ورودي را حذف كنيد، آن موضوع را با كليك كردن انتخاب كنيد. سپس گزينه Delete از منوي Edit ( يا روي موضوع كليك راست نماييد و گزينه Delete را ازم نويي كه باز مي شود)، انتخاب كنيد. در اين موقع پنجره اي با عنوان Confirm Value Delete باز مي شود كه در صورتيكه روي دكمه Yes كليك كنيد، موضوع انتخاب شده حذف مي شود.

تهيه پشتيبان با كمك Import و Export كردن فايلهاي رجيستري

اگر در نظر داردي در كليدها يا مقادير مربوط به آنها تغييراتي اعمال كنيد، سعي كنيد حتما قبل از هر گونه تغييري يك نسخه پشتيبان از رجيستري تهيه نماييد. براي تهيه پشتيبان از رجيستري مراحل زير را انجام دهيد.

1. چنانچه مي خواهيد فقط از محتويات يك كليد خاص پشتيبان تهيه كنيد، آن كليد را در پنجره سمت چپ Registry Editor انتخاب كنيد.

تذكر: چنانچه مي خواهيد از تمام رجيستري نسخه پشتيبان تهيه كنيد، اين مرحله را انجام ندهيد.

2. از منوي Registry در نوار منو گزينه Export Registry File . . .  را انتخاب كنيد. در اين صورت پنجره اي با همين عنوان مطابق شكل (21ـ2) مشاهده مي شود.

3. در كادر Save in مسير ذخيره فايل متني پشتيبان،‌درك ادر File name نام فايل و از قسمت Export range يكي از دو گزينه زير را انتخاب كنيد.:

ـ گزينه ALL : از تمام رجيستري پشتيبان تهيه مي كند.

ـ گزينه Selected branch : فقط از كليد با زير كليدي كه در زير اين گزينه مشخص مي شود، پشتيبان تهيه مي كند.

4. روي دكمه Save كليد كنيد تا عمل تهيه پشتيبان انجام شود فايل مذكور با پسوند .reg ذخيره مي شود.

تذكر: فايل پشتيبان ايجاد شده از نوع متني بوده و توسط هر ويرايشگر قابل ويرايش مي باشد.

بايد توجه داشته باشيد كه ظرفيت فايل پشتيبان رجيستري نسبتا زياد است و با ويرايشگرهايي مثل NotPad امكان ويرايش آنها وجود ندارد.

براي استفاده از فايل پشتيبان جهت به روز رساني رجيستري (Import كردن) كافي است در برنامه Registry Editor گزينه Import Registry File . . .  را انتخاب نماييد.

در اين صورت پنجره Import Registry File . . . باز مي شود. در اين پنجره كافي است مسير فايل را در كارد : LooK in و نام فايل را هم درك ار : File name تعيين نموده و روي دكمه Open كليك نماييد.

CONTROL PANEL

برنامه Control Panel يا مركز كنترل ويندوز امكان تنظيم و مديريت سخت افزار كامپيوتر را فراهم مي سازد. براي اجراي برنامه مركز كنترل مي توان به روش هاي مختلف عمل كرد:

1. استفاده از گزينه Run در منوي Start

2. استفاده از انتخاب Control Panel در منوي Setting از منوي Start

3. استفاده از آيكون Control Panel در پنجره My Computer

در اين بحث با دستوراتي از رجيستري كه امكان پيكربندي برنامه Control Panel را فراهم مي سازند، آشنا مي شويد:

غيرفعال كردن (Windows 200/Me/XP) Control Panel

اعمال تنظيمات زير در رجيستري به شما اين امكان را مي دهد تا محدوديت لازم جهت دسترسي كاربر به انتخابها و تنظيم هاي مربوط به Control Panel ايجاد كنيد.

Disable Control Panel (Windows 2000/Me/XP

Registry Setting User Key : [HKEY –CURRENT- USER / Software / Microsoft / Windows / Current Version / Policies/Explorer] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE / Software / Microsoft / Windows / Current/ Policies/Explorer Vlue Name: No Control Panel Data Type : REG – DWORD – (DWORD Value) Vlue Data: (0 = disable restriction,1 = enable restriction )

پنهان كردن آيكونهاي موجود در (Windows 200/Me/XP) Control Panel

با اعمال تنظيمات زير در رجيستري مي توانيد آيكونها و زير برنامه هاي موجود در پنجره Control Panel را پنهان يا آشكار نماييد. براي اين منظور كافي است در مسير اعلام شده در زير كليد “don’t Local” ورودي با نام فايل مربوط به آيكون مورد نظر را از انوع رشته اي ايجاد كرده و مقدار آن را براي پنهان كردن “No” و براي آشكار كردن “Yes” تنظيم نماييد. فايلهاي مربوط به آيكونهاي موجود در Control Panel عبارت اند از :

access.cpl - Accessibility

appwiz.cpl - Add/Remove Programs

console . cpl - console

timedate.cpl - Date and Time

desk.cpl- Fax

hdwwiz.cpl - Hardware Wizard

inprops.cpl -Infrared Port

intl.cpl- International and Regional

inetcpl.cpl- Internet Setting

joy.cpl- Joystick

liccpa.cpl- Licensing

main.cpl- Mouse and Keyboard

mlcfg32.cpl- Mail

mmsys.cpl- Sound and Multimedia

modem.cpl- Modem and Phone

ncpa.cpl- Network and connectivity

netcpl.cpl- Network and Dail-up Connectivity

nwc.cpl- Netware Client

odbccp32.cpl- ODBC

devapps.cpl- PC Card

ports.cpl- Ports

powercfg.cpl- Power Management

sticpl.cpl- Scanner and Camera

srvmgr.cpl- Server Manager

sapi.cpl- Speech Properties

sysdm.cpl- System

telephone.cpl- Telephony

tweakui.cpl- TweakUI

nusrmgr.cpl- User Manager

wspcp132.cpl- WSP Client

quicktime.cpl- Quick Time

S32LUCP1.cpl- Norton Live Update

Cpqmgmt.cpl- Compaq Insight Agens

Hide Control Panel Applets (Windows NT/2000/XP)

Registry Settings User Key: [HKEY-CORRENT-USER\Control Panel\don’t load] Value Name: (File Name) Data Type: REG-SZ (String Value) Value Data: Yes or No

تذكر: براي حذف آيكونهاي فوق در ويندوز 98 و Me  نمي توان از طريق رجيستري اقدام نمود، بلكه بايد فايل Control.ini را از مسير C:\Windows توسط يك ويرايشگرمثل Notrpad باز كرده و در قسمت [don’t Load] فايل مورد نظر را پيدا يا اضافه كرد و سپس جلوي كاركتر = كلمه No را براي پنهان كردن تايپ كنيد. شكل (3-7) فايل Contorl.ini را در ويندوز Me نشان مي دهد.

تذكر : بايد توجه داشت كه حذف بعضي از آيكونها باعث حذف آيكونهاي ديگر در Control Panel مي شود. جدول (1ـ7) ليست آيكونهايي كه موجب حذف آيكونهي ديگر مي شوند را نشان مي دهد.

جدول 1ـ7 ليست آيكونهاي حذف شده به واسطه حذف آيكونهاي ديگر در Control Panel

| نسخه ويندوز | آيكون حذف شده | آيكون اصلي |
| --- | --- | --- |
| 2000 | Folder Options | Add/Remove Programs |
| 2000/XP | Keyboard | Mouse |
| 98/Me | Keyboard-Fonts-Printer | Mouse |
| 98 | Users | Internet Options |
| 98-Me | Add/Remove Hardware | System |

پنهان كردن تنظيمات  Control Panel، Printer وNetwork  (All Windows)

با اعمال تنظيمات زير در رجيستري مي توانيد گزينه هاي Control Panel، Printer وNetwork را از منوي Start حذف كنيد.  چنانچه گزينه Taskbar را نيز پنهان كنيد، باعث مي شود كه منوي Setting به طور كامل حذف مي شود.

Hide Control Panel, Printer and Network Settings (All Windows)

Registry Settings User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Softwer\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer] Value Name: NoSetFolders Data Type: REG_DWORD (DWORD Value) Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

تذكر:‌ توجه داشته باشيد كه اين تغييرات باعث مي شود كه ميانبر مربوط به Windows Explorer نيز غيرفعال شود.

ثابت كردن روش نمايش Control Panel (Windows XP)

در ويندوز XP مي توانيد دو روش Classic و XP  را براي نمايش پنجره ها از جمله Control Panel را انتخاب كنيد.  با اعمال تنظيمات زير در رجيستري شما مي توانيد حالت نمايش Control Panel را ثابت كرده وامكان تغيير به حالت ديگر را از كاربر بگيريد.

Force the Control Panel Display Style (Windows XP)

Registry Settings User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Verssion\Policies\Explorer] Value Name: Force Classic Control Panel Data Type: REG_DWORD (DWORD Value) Value Data: (0 = force new, 1 = force classic)

محدوديت هاي مربوط به Add/Remove Programs در Control Panel (Windows XP)

در برنامه Add/Remove Programs اجزا و گزينه هاي مختلفي وجود دارد كه با اعمال تنظيمات زير در رجيستري مي توانيد محدوديت هاي مختلفي را براي اين برنامه به وجود آوريد. ليست اين محدوديتها به همراه ورودي مربوط به آن در رجيستري در جدول (2ـ7) آورده شده است.

جدول 2ـ7 محدوديت ها در مورد برنامه Add/Remove Programs

| نوع محدوديت | نام ورودي در رجيستري |
| --- | --- |
| No Add/Remove Programs | غيرفعال كردن Add/Remove Programs |
| No Remove Page | غير فعال كردن Change and Remove Programs |
| NoAddPage | غير فعال كردن Add Programs |
| NoWindowSetuPage | غير فعال كردن Windows Components Wizard |
| NoAddFromCDorFloppy | پنهان كردن گزينه Add programs from CD – ROM or disk |
| NoAddFromInternet | پنهان كردن گزينه Add programs from Microsoft |
| NoAddFromNetwork | پنهان كردن گزينه Add programs from your network |
| NoServices | Go directly to Windows Components Wizard |
| NoSuportInfo | غير فعال كردن Support Information |

براي اعمال هركدام از محدوديت هاي بالا ورودي ها را ايجاد كرده و براي فعال كردن آن مقدار «1» و براي غير فعال كردن مقدار «0» را تنظيم كنيد.

Add or Remove Programs Restrictions (Windows 2000/XP)

Registry Settings User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Verssion\Policies\Uninstall] System Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Verssion\Policies\Uninstall] Data Type: REG_DWORD (DWORD Value) Value Data: (0 = default, 1 = enable restriction)

غير فعال كردن آيكون Printers   در (Windows  95/98/Me)  Control  Panel

از آيكون Printers   در  Control  Panel  جهت ايجاد چاپگر جديد و اعمال تغييرات در پيكربندي چاپگرهاي نصب شده استفاده كرد. با اعمال تنظيمات زير در رجيستري انجام تغييرات در تنظيم هاي مربوطه به چاپگر را غير ممكن مي كنيد

Disable Printers Control Panel Icon (Windows 95/98/Me)

Registry Settings User Key: [HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\Current Verssion\Policies\Explorer] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE\Softwar\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer] Value Name: NoPrinters Data Type: REG_DWORD (DWORD Value) Value Data: (0 = disabled, 1=enabled)

غير فعال كردن آيكون Network  در(Windows  95/98/Me)  Control  Panel

براي اتصال به يك شبكه كامپيوتري، نصب سرويس گيرنده ها، پروتكل ها، انتخاب شبكه و همچنين ورود به يك شبكه محلي از برنامه Network در Control  Panel استفاده مي شود. با اعمال تنظيمات زير در رجيستري مي توانيد اين آيكون را غير فعال كنيد.

Disable Network Control Panel (Windows 95/98/Me)

Registry Settings User Key: [HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\Current Verssion\Policies\Network] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE\Softwar\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\ Network] Value Name: NoNetSetup Data Type: REG_DWORD (DWORD Value) Value Data: (0 = disabled, 1=enabled)

غير فعال كردن برنامه Display  (All Windows)

از برنامه Display جهت تغيير زمينه محيط كار (Background)،‌ تغيير محافظ صفحه نمايش، تغيير رنگ قسمتهاي مختلف در ويندوز، تغيير نحوه نمايش آيكونها و صفحات وب و ديگر تنظيم هاي مربوط به صفحه نمايش استفاده مي شود.  با اعمال تنظيمات زير در رجيستري مي توانيد آيكون Display  و Control Panel را غير فعال كرده و همچنين امكان اعمال تغييرات و دسترسي به برنامه Display  را نخواهيد داشت.

Deny Access to the Display Settings (All Windows)

Registry Settings User Key: [HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\Current Verssion\Policies\System] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\ System] Value Name: NoDispCPL Data Type: REG_DWORD (DWORD Value) Value Data: (0 = disabled, 1=enabled)

ايجاد محدوديت در طرحهاي شماتيك (Windows XP) Desktop

در ويندوز يك سري طرحهاي شماتيك وجود دارد كه در آنها حالتهاي مختلفي از طرحهاي زمينه، محافظهاي صفحه نمايش، رنگها، صداها و فونتها را مي توان انتخاب نمود.  براي اين منظور از آيكون Desktop Themes در Contorl Panel استفاده مي شود.  با اعمال محدوديت هاي زير مي توانيد دسترسي به تنظيمهاي مربوط به اين برنامه را كنترل نماييد.  اين محدوديت ها در جدول (3ـ7) نشان داده شده است :

جدول 3ـ7 محدوديت ها در Desktop Themes

| نوع محدوديت | نام ورودي در رجيستري |
| --- | --- |
| No VisualStyleChoice | غيرفعال كردن Windows and buttons |
| NoColorChoice | غيرفعال كردن Color scheme |
| NoSizeChoice | غير فعال كردن Font size |

براي فعال كردن هر كدام از محدوديت هاي فوق كافي است مقدار 1 را براي ورودي مربوط در مسير كليدهاي زير تعيين كنيد.

Restrict Desktop Theme Controls (Windows XP)

Registry Settings User Key: [HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\Current Verssion\Policies\System] Value Name: NoColorChoice, NoSizeChoice, NoVisualStyle Choice, SetVisualStyle

براي مشخص كردن مقدار پيش فرض براي Desktop Themens يك ورودي جديد به نام ‘Servisualstyile’ را از نوع رشته اي ايجاد كره و مقدار آن را با مسير كامل به همراه نام فايل مروبطه (msstyiles file).  تنظيم كنيد. شكل (10ـ7) ورودي هاي فوق را نشان مي دهد .

پنهان كردن صفحه مربوط به تنظيم هاي Desktop Themes

با اجرا كردن برنامه Desktop Themes به كمك آوردن آيكون مربوط به Control panel پنجره اي مشاهده مي شود.

همانگونه كه در اين شكل مشاه مي كنيد، گزينه هايي از قبيل Mouse, Sound events, Screen Saver, Colors, Icons, Pointers و غيره به طور طبيعي وجود دارد. چنانچه بخواهيد اين گزينه ها را غيرقال استفاده نماييد. بايد تنظيمات زير را در جيستري اعمال كنيد.

Hide the Themes Setting Page (Windows XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] Vlue Name: No Thems Tab Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: ( 0 = default, 1 = enable restriction)

محدوديت جهت تغيير در تنظيمات مربوط به ( Windows 2000/XP) Animation

با اعمال تنظيمات زير در رجيستري از انتخاب پارامتر animate در منوها و پنجره هاي ويندوز جلوگيري به عمل خواهد آمد.

Restrict Changes to Animation Setting (Windows 2000/XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] Vlue Name: No Change Animation Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: ( 0 = default, 1 = enable restriction)

پنهان كردن صفحه تنظيم هاي (ALL Windows) Display

به منظور پنهان كردن صفحه مربوط به تنظيم هاي Display  با عنوان Display Properties بايد تنظيم هاي زير را در رجيستري اعمال كنيد.

Hide the Display Setting Page (All Windows)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] Vlue Name: No DispSettingPage Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: ( 0 = default, 1 = enable restriction)

پنهان كردن صفحه تنظيمهاي (All Windows) Screen Savers

يكي از سربرگ هاي موجود در برنامه Display Properties  سربرگ Screen Saver جهت اعمال تغييرات در محافظ صفحه نمايش است. با اعمال تنظيم هاي زير در رجيستري مي توانيد امكان دسترسي به اين تنظيم ها را در صفحه Screen Saver كنترل مي نمايد.

Hide the Screen Saver Setting Page (All Windows)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/System] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/System] Vlue Name: No DispScrSavPage Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: ( 0 = default, 1 = enable restriction)

پنهان كردن صفحه مربوط به تنظيم پشت زمينه ويندوز (All Windows)

در پنجره Display Properties مي توانيد، پشت زمينه ويندوز را تنظيم نماييد. به منظور كنترل و دسترسي به اين پنجره ميت وانيد تنظيمات زير را در رجيستري اعمال كنيد.

Hide the Display Background Page (All Windows)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] Vlue Name: No DispBackgroundPage Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: ( 0 = default, 1 = enable restriction)

پيكربندي Appearance

در اين جا با نحووه پيكربندي قسمتهيا مختلف ويندوز از جمله رنگ ها. نوع قلم، اندازه و فاصله بين ايكونها و غيره كه تحت عنوان Appearance مطرح مي شوند، آشنا مي شويد.

1ـ8 پنهان كردن (All Windows) Appearance

در ويندوز مي توان رنگ نوارها و Desktop اندازه و فضاي بين آيكون ها و نوع قلم در پنجره ها و فغيره را تغيير دارد. براي اين منظور مي توانيد از گزينه هاي موجود در پنجره Appearance در Display Properties استفاده كنيد. چنانچه تمايل داريد اين صفحه نمايش را از دسترس كاربران دو نگهداريد،‌تنظيمات زير را در رجيستري اعمال كنيد.

Hide the Display Appearance Page (All Windows)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] Vlue Name: No DispAppearancePage Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: ( 0 = default, 1 = enable restriction)

غيرفعال كردن مرورگر تصوير (Windows XP )

در ويندوز XP وقتي يك فايل تصويري را باز مي كند به حالت پيش فر براي مشاهده از مرورگر Fax Picture and Viewer استفاده مي شود. چنانچه بخواهيد اين مرورگر را غيرفعال كنيد، تنظيمات زير را در رجيستري اعمال كنيد.

DisableImage (Windows XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CLASSES-ROOT/SystemFile Association/image/Shell Ex/Context MenuHandlers/ShellImagePreview] Vlue Name: (Default) Data Type: REG-SZ(String Value) Value Data: Blank or(e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066)

براي اين منوظر مقدار ورودي (Default) را پاك نماييد. شما مي توانيد جهت بازيابي حالت مرورگري (Priview) را با تنظيم مقدار اين ورودي به ‘(e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066)’ انجام دهيد.

تغيير درم وقعيت مكاني كاغذ ديواري در (All Windows) Desktop

متأسفانه ويندوز شما را محدود مي كند تا كاغد ديواري را در وسط صفحه يا به صورت كاشي كاري در سطح صفحه Desktop قرار دهيد. با اعمال تنظيمات زير در رجيستري مي توانيد محل قرار گرفتن كاغذ ديواري را به طرز دلخواه تعيين كندي.

Chande the Position of the Desktop Wallpaper (All Windows)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Control Panel/Desktop] Vlue Name: WallPaperoriginx,Wallpaperoriginy Data Type: REG-SZ (String Value) Value Data: Distance in Pixels

براي اين منظور بايد ورودي “Wallpaperoriginx” را براي مقدار X (محور افقي) و ورودي “ Wallpaperoriginy” را براي مقدار y ( محور عمودي) تنظيم نماييد.

تذكرك مقادير x و y  ميزان انحراف از مركز صفحه نمياش مي باشند كه مي توانند به صورت مثبت يا منفي باشند.

تغييردر تنظيمات مربوط به تصاوير كوچك (Windows XP)

Change the Thumbnail Image Setting (Windows XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] Vlue Name: ThumbnailSize, ThumbnailQuality Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: Size in pixels, Quality Percentage

چنانچه در نظر داريد در اندازه (Size) و كيفيت (Quality) مربوط به تصاوير كوچك (Thumbnail) تغيير ايجاد كنيد، تنظيمات زير را در رجيستري اعمال كنيد.

در اين دستورات ورودي “Thumbnail Quality" براي تعيين كييت تصويرك ه عددي بين 50% تا 100% است و ورودي “ Thumbnail Size" جهت تعيين اندازه تصوير مي باشد، مقدار پيش فرض براي كيفيت 90% و براي اندازه تصوير برحسب تعداد پيكسل 96 مي باشد. شكل (3ـ8) ورودي هاي فوق را نشان مي دهد.

تغيير رنگ فايلهاي رمزدار شده (Windows XP)

وقتي براي يك فايل يا پوشه كلمه عبور قرار مي دهيد، آن فايل يا پوشه در explorer با يك رنگ متفاوتي نشان داده مي شوند. چنانچه مي خواهيد اين رنگ را به طرز دلخواه تغيير دهيد، تنظيمات زير را در رجيستري اعمال كنيد.

Change the Color of Encrypted Files (Windows XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] Vlue Name: AltEncryptionColor Data Type: REG-BINARY (Binary Value) Value Data: RR GG BB 00( default =00 80 40 00)

شكل(4ـ8) ورودي جهت اعمال تنظيمات بالا را نشان مي دهد.

تغيير رنگ فايلها و پوشه هاي فشرده شده (Windows NT/2000/XP)

در ويندوز وقتي يك فايل فشرده مي شود، رنگ عنوان آن فايل در مقايسه با قبل از فشرده شدن، تغيير مي كند. براي اينكه رنگ اين فايلها را به طور دلخواه تغيين كنيد، تنظيمات زير را در رجيستري اعمال كنيد.

Change the Color of Compressed Files and Folders (Windows NT/2000/XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] Vlue Name: AltColor Data Type: REG-BINARY (Binary Value) Value Data: 00 00 ff 00 (default)

همانگونه كه در شكل (5ـ8) مشاهده مي كنيد، مقدار ورودي ‘Altcolor’ يك عدد هگزادسيمال است كه سه رنگ اصلي RGB را مشخص مي كند.

تذكر : راي اين منظور حتما بايد گزينه “ Display Compresed Files and Folders with alternate color” در Explorer فعال شده باشد.

تغيير رنگ فايل يا پوشه فعال (All Windows)

وقتي يك فايل يا پوشه را در هنگام تغيير مرورگر وب فعال مي كنيم ( يك بار كيك) رنگ فايل يا پوشه تغيير مي كند چنانچه مي خواهيد اين موضوع را در كنترل خود داشته باشيد، تنظيمات زير را در رجيستري اعمال كنيد.

Change the Color of Active File and Folder Links (All Windows)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Control Panel/Colors] Vlue Name: HotTrackingColor Data Type: REG-SZ (String Value) Value Data: Color in RGB

مثلا اگر مي خواهيد رنگ فايلها يا پوشه هاي اتنتخاب شده قرمز باشد مقدار “255 00” و براي رنگ ابي “00 255” را تنظيم نمايد.

نشان دادن فايلهاي فشرده شده با رنگ هاي متفاوت به صورت يك در ميان (Windows NT/2000/XP)

با اعمال تنظيمات زير در رجيستري مي توانيد نحوه نمايش فايلهاي فشرده شده را در explorer به گونه اي تنظيم كنيد كه رنگ آنها به صورت يك در ميان متفاوت باشد. اين عمل در متمايز كردن آنها كمك مي كند.

Show Compressed Files in an Alterate Color (Windows NT/2000/XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/ Explorer/davanced] Vlue Name: ShowCompColor Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: (0 = disabled, 1 =enabled)

تعمير و نگهداري سيستم به كمك رجيستري

اصلاح مقدار زمان مربوط به (Windows NT/2000/XP) Atuo Check

وقتي ويندوز به طور صحيح Shut down نشود، برنامه CHKDSK در راه انداز مجدد ويندوز سيستم را به طور خودكار چك خواهند نمود. شما ميت وانيد زمان تأخير را براي اجراي اين برناهم با فعال و غيرفعال كردن اين حالت، كنترل كنيد. براي اين منظور  وارد برنامه رجيستري شده و كليد زيرا را پيدا كرده يا ايجاد كنيد.

Modifing the Atuocheck Time-out Value (Windows NT/2000XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/SYSTEM/Current ControlSet/Session Manager] Vlue Name: AutoChkTimeOut Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: Time in Seconds or 0 to disable (default = 10)

در اين حالت ورودي “Auto ChkTimeOut" را با يك عدد كه مشخص كننده تعداد ثانيه هاي مربوط به اين زمان تأخير است تنظيم كنيد. چنانچه مي خواهيد اين حالت را كلا غيرفعال كنيد، اين وردي را با قمقدار صفر تنظيم نماييد شكل (1ـ12) ورودي را جهت اصلاح مقدار زمان مربوط به Autocheck را نشان مي دهد.

بهينه سازي اندازه فضاي خالي قبل از يك فايل (Windows 95/98/Me)

تنظيمات رجيستري رد اين قسمت سيستم فايل ها را با شمخص كردن مقدار فضاي آزاد حداقل كه براي قبل از نوشتن يك فايل نياز دارد را بهينه مي كند. مقادير بزگتر براي اينكه پراكندگي را در سطح ديسك كاهش بدهد، بسيار مفيد خواهند بود. براي اين منظور برنامه رجيستري را باز كرده و كليد زير را ايجاد كرده يا پيدا كنيد.

Optimize the Contriguous File Allocation Size (Windows 95/98/Me)

Registry Setting: User Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/SYSTEM/Current ControlSet/Control/FileSystem] Vlue Name: ConfingFileAllocSize Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: Size in KB( default =512 decimal)

مقدار ورودي “ ContigFileAllocSize” براي مقدرا فضا برحسب كيلوبايت مشخص كنيد. اين مقدار را برحسب هگزادسيمال وارد كنيد. مقدار پيش فرض اين ورودي 512KB (دسيمال كه معادل (HEX)200 مي باشد.

پارامترهاي مربوط به (Windows 95/98/Me) Disk Defragmenter

با اعمال تنظيمات زير در رجيستري قادر خواهيد بود تا پارامترهاي پيش فرض مربوط به برنامه disk defragment را به طرز دلخواه تنظيم نماييد.

Disk Defragmenter (Windows 65/98/Me)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Applet/Defrag/Setting] Vlue Name: (Default) Data Type: REG-SZ (String Value)

براي كنترل روش يك پارچه سازي. يك زير كليد جديد به نام “ method” ايجاد كرده و مقدار ورودي “(Default)” در آن به صورت زير تنظيم نماييد:

ـ Full : يكپارچه سازي فايل ها و سطح ديسك و بهينه كردن برنامه ها.

ـ FUUL NOAPPLOG : يكپارچه سازي فايل ها و سطح ديسك

ـ FILES : فقط يكپارچه سازي فايل ها.

ـ SPACE : فقط يكپارچه سازي سطح ديسك

براي كنترل اينكه برنامه Scandisk قبل از برنامه defrag اجرا شود يا خير بايد زير كليد “Scandisk” را ايجاد كرده و مقدار ورودي “(Default)” را برابر TRUEW يا FALSE تنظيم كنيد.

بهينه سازي ديسك راه انداز به صورت خودكار (Windows XP)

ويندوز XP شامل يك حالت بهينه سازي ديسكها براي راه اندازي در صورت نياز مي باشد. شما مي توانيد اين خاصيت را فعال يا غيرفعال كنيد. براي اين منظور وارد برنامه رجيستري شده و كليد زير را جستجو يا ايحاد كنيد.

Automatic Boot Disk Optimization (Windows XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Defrag/BootOptimizeFunction] Vlue Name: Enable Data Type: REG-SZ (String Value) Value Data: (Y =enabled, N=disabled)

غير فعال Screen Saver وقتي Disk Defragment فعال است (Windows98/95/Me)

اگر در هنگام كار برنامه  defrag محافظ صفحه نمياش فعال شود، اجراي برنامه defrag را آهسته خواهد نمود. لذا بهتر است محافظ صفحه نمياش را هنگام انجام عمل يكپارچه سازي غيرفعال نماييد.

براي اين منظور برنامه رجيستري را اجرا كرده و كليد زير را ايحاد كرده يا پيدا كنيد.

Disable Screen Saver When Disk Defragmenter Active (Windows 95/98/Me)

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Applets/Defrag/Setting/DisableScreenSaver] Vlue Name: (Default) Data Type: REG-SZ (Strying Value) Value Data: “YES” or “NO”

غيرفعال كردن پيام اخطار (Windows XP) Low Disk Space

وقتي فضاي آزاد روي ديسك كمتر از 200 MB مي رسد پايم خطاي “ Low Disk Space” نشان داده مي شود. اگر ميخو اهيد نمايش اين پيام را در كنترل خود بگيريد، برنامه رجيستري را باز كرده و كليد زير را ايجاد كرده يا پيدا كنيد.

Disable Low Disk Notification (Windows XP)

Registry Setting: User Key: [ HKEY – CURRENT - USER /Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies/Explorer] Vlue Name: NoLowDiskSpaceChecks Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: ( 0 = default , 1 =- Disable messages)

غيرفعال كردن Scandisk بعد از Shutdown نامناسب (Windows Me)

معمولا اگر يك سيستم به صورت نامناسبب Shutdown شود، بعد از راه اندازي مجدد سيستم برنامه Scandisk به صورت خودكار جهت پيدا كردن موارد خطا روي ديسك سخت اجرا مي شود. شما ميت وانيد در اين موارد از اجرا شدن Scandisk به صورت خودكار جلوگيري نماييد. براي اين منظور وارد برنامه رجيستري شده و كليد زير را پيدا كرده يا ايجاد كنيد.

Disable ScanDisk After Improper Shutdown (Windows Me)

Registry Setting: User Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/FileSystem] Vlue Name: DisableScandiskOnBoot Data Type: REG-BINARY (Binary Value) Value Data: 01 = disable , 00 = enable

تغيير حالت پيش فرض كليد (Windows NT/2000/XP) NumLock

كليد NumLock  معمولا قبل از روشن شدن كامپيوتر، فعال مي شود، اين موضوع مي تواند سبب بروز بعضي از  مشكلات در هنگام كار مخصوصا وقتي مي خواهيد كلمه عبور را وارد كنيد، شود . اين حالت پيش فرض را مي توانيد تغيير دهيد.

براي اين منظور برنامه رجيستري را باز كنيد و كليد زير را پيدا كنيد.

Change the Default NumLock State (Windows NT/2000/XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-USERS/.DEFAULT/ControlPanel/ Keyboard] Vlue Name: IntialKeyboardIndicators Data Type: REG-SZ (Strying Value) Value Data: 0 = NUMLOCK is turned off after longon,2 = NUMLOCK is turned on after longon

مقدار ورودي ‘ IntialKeyboardIndicarots’ را براي خاموش كردن كليد فوق “0” و براي روشن كردن آن “2” تنظيم نماييد.

تذكر: تغيير در اين ورودي مي تواند براي تمام كاربران تأثير بگذارد ولي مي توانيد اين موضوع را براي هر كاربر دلخواه با تغيير همين مقادير در كليد زير تغيير دهيد.

[ HKEY-CURRENT-USER/ControlPanel/Keyboard]

فعال كردن حالت (Windows XP) Remote Assistance

حالت Remote Assistance (دسترسي از راه دور) يك روش مناسب براي مديريت اتصال از راه دور به يك كامپيوتر و مجوز مشاهده صفحه نمايش، انتقال ماوس، استفاده از صفحه كليد و گفتگوي online مي باشد.

براي اين منظور برنامه رجيستري را باز كرده و كليد زير را پيدا كنيد.

Enable Remote Assistance (Windows XP)

Registry Setting: User Key: [HKEY-LOCAL/MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/ TerminalServer] Vlue Name: AllowTSConnections,fDenyTSConnections,fAllowToGetHelp Data Type: REG-DWORD (DWORD Value)

براي فعال كردن يا غيرفعالك ردن حالت Remote Assistance مقادير زير را از نوع DWORD ايجاد يا اصلاح كنيد:

فعال كردن حالت مقدار ورودي ها براي Remote Assistance

| نام ورودي | مقدار ورودي |
| --- | --- |
| AllowTSConnections | “1” |
| FDenyTSConnections | “0” |
| FAllowToGetHelp | “1” |

ورودي ها جهت كنترل فعاليت Remote Assistance

كارنكردن يك منبع HTML از صفحه وب در (ALLWindows) Internet Explorer

وقتي كه در نظر داريد به يك منبع HTML از يك صفحه وب در Internet Explorer دسترسي پيدا كنيد ممكن است آن موضوع را نتوان مشاهده كرد. اين ممكن است دلايل مختلفي داشته باشد. تعدادي از دلايل بروز اين مشكل عبارتند از :

1. كامل شدن فضاي مجاز براي فايلهاي موقتي (Temporary) :

وقتي كه فضاي مجاز براي Internet Explorer در روي ديسك پر شده باشد، ممكن است عمل بررسي صفحه وب متوقف شود. براي حل اين مشكل برنامه Internet Explorer را باز كرده و گزينه “Tools”>”InternetOptions”>Delete File" را كيك نماييد.

2. مفقود شدن برنامه Notepad.exe :

چنانچه نمايش منبع HTML به برنامه Notepad نياز داشته باشد و فايل “Notepad.exe” از فهرست ويندوز پاك شده در اين صورت اين منبع كار نخواهد كرد. براي حل اين مشكل، يك كپي از Notepad.exe در فهرست ويندوز ايجاد نماييد.

3. كامل نشدن عمل بارگذاري صفحه:

اگر قبل از اينكه عمل بارگذاري يك صفحه وب كامل شود كليد Esc را فشار دهيد، اين صفحه نشان داده نمي شود.

4. محدود شدن يك صفحه توسط مدير شبكه:

گاهي ممكن است مدير سيستم محدوديت هايي را براي مشاهده بعضي از صفحات وب اعمال كرده باشد. براي اين منظور بايد مقدار ورودي “No ViewCource” را در كليد زير “1” براي فعال كردن و “0” براي غيرفعال كردن تنظيم نماييد.

Internet Explorer Restrictions (All Windows )

Registry Setting: User Key: [HKEY-CURRENT-USER/Software/Policies/Microsoft/Internet/Explorer/Restrictions] System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/Software/Policies/Microsoft/Internet/Explorer/Restrictions] Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: (0 = disable restriction,1 = enable restriction

جدول(1ـ12) اين محدوديت ها و ورودي مربوطه را نشان مي دهد.

جدول 1ـ12 محدويدت هاي مربوط به Internet Explorer

| نام ورودي | نوع محدوديت |
| --- | --- |
| AlwaysPromptWhenDownload | Always Prompt user when downloading files. |
| NoBrowser Bars | Disable change to browsers bars. |
| NoBrowser Close | Disable the option of closing Internet Explorer |
| NoBrowser ContextMenu | Disable righ-click context menu. |
| NoBrowser Options | Disable the Tools > Internet Options menu. |
| NoBrowser SaveAs | Disable the ability to Save As. |
| NoFavorites | Disable the Favorites. |
| NoFileNew | Disable the file > New comment. |
| NoFileOpen | Dsable the file > Open command. |
| NoFindFiles | Disable the Find Files command |
| NoNavButtons | Disable the Forward and Back navigation buttons |
| NoOpeninNewWnd | Disable Open in New Window option |
| NoPrinting | Remove Print and Print Preview from the File menu |
| NoSelectDownloadDir | Disable the option of selecting a download directory |
| NoTheaterMode | Disable the Full Screen view option |
| NoViewSource | Disable the ability to view the page source HTML |
| RestGoMenu | Remove Mail and News menu item |

5. اشتباه بودن مسير فهرست Temporary :

چنانچه مسير اعلام شده براي نگهداري متغير هاي محيطي Tmp  اشتباه باشد، ممكن است منابع HTML را نتوانيد ببيند. براي حل اين مشكل بايد اين مسير را اصلاح كرده يا در صورتيكه فضاي كافي وجود ندارد، اين فهرست را خالي كنيد.

6. اشتباه بودن برنامه معرفي شده براي مرور صفحه وب:

شما مي توانيد با تنظيم رجيستري يك ويرايشگر متن ديگر را به جاي Internet Explorer براي مرور صفحات وب معرفي كنيد. براي اين منظور برنامه رجيستري را باز كرده و كليد زير را پيدا كرده يا ايجاد كنيد.

Use an Alternate Source Viewer with Internet Explorer (All Windows )

Registry Setting: System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/InternetExplorer/View SourceEditor/Editor Name] Value Name: (Default) Data Type: REG-SZ (Striyng Value) Value Data: Path and Filename of Editor

مسير كامل و نام فايلي كه قرار است براي مرور صفحه وب استفاده كنيد در اين ورودي ثبت كنيد.

اگر شما اين مسير را اشتباه تنظيم كنيد، امكان مرور صفحه وب را نخواهيد داشت.

7. غيرفعال كردن صفحه وب با كليك راست:

در بعضي از صفحات وب يك محدوديت براي ادامه مشاهده آن صفحه فعال شده باشد. معمولا در اين موارد چنانچه كليك راست ماوس نماييد، ديگر نمي توانيد آن صفحه را ببينيد.

ويندوز NT براي باز كردن فايل هاي بزرگ مشكل دارد (Windows NT)

وقتي يك برنامه كاربردي سعي مي كند فايل هاي بزرگ ( بزرگتر از MB100) را بازكند، ممكن است يكي از پيامهاي خطاي زير را مشاهده كنيد:

-Insufficient Resources

-Invalid Hudle

براي حل اين مشكل مي توانيد برنامه رجيستري را باز كرده و كليد زير را  پيدا كنيد. سپس يك ورودي جدي به نام ‘DisablePagedPoolHint’ از نوع DWORD ايجاد كنيد و مقدار يك را براي آن فعال كنيد.

Windows NT Failure to Open Large Files ( Windows NT)

Registry Setting: System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/SessionManager/MemoryManagement ] Data Type: REG-DWORD (DWORD Value) Value Data: (1 = enable fix)

تذكر: اين تنظيمات در ويندوز NT 4.0 و بعد از آن قابل اجرا هستند.

غيرفعال كردن اعلام خطر در (Windows 2000/XP) Startup

در هنگام راه اندازي ويندوز چنانچه يك دستگاه يا سرويس درست انجام وظيفه نكند، يك پيغام خطا يا علام خطر ظاهر مي شود. اگر مي خواهيد اين اعلام خطر را غيرفعال كنيد برنامه رجيستري را باز كرده و كليد زير را پيدا كنيد.

Disable Warnings on Stratup ( Windows 2000/XP)

Registry Setting: System Key: [HKEY-LOCAL-MACHINE/SOFTWARE//microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Windows ] AlueName: NoPopUpsOnBoot,Error Mode Data Type: REG-DWORD (DWORD Value)

در اين كليد مقدار ورودي “Error Mode" را به صورت زير تنظيم كنيد:

ـ “0” : غيرفعال كردن اين حالت.

ـ “1” : جلوگيري از اعلام خطر براي خطاهاي سيستمي.

ـ “2” : جلوگيري از اعلام خطر براي تمام خطاها.

اجرا شدن خودكار برنامه موجود در (All Windows) CD-ROM

وقتي يك ديسك را داخل دايو CD-ROM، ممكن است به طور خودكار اجرا نشود، براي حل اين مشكل برنامه رجيستري را باز كرده و كليد زير را پيدا كرده يا ايجاد كنيد.

Run Inserted CD-ROMs Automatically (All Windows)

Registry Settings User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Softwer\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer] Value Name: NoDriveTypeAutoRun Data Type: REG-BINARY (Binary Value) Value Data: 95 00 00 00

#### سخت افزار

در اين قسمت به بررسي ترفندها و تکنيکهاي رجيستري جهت پيکربندي انواع سخت افزار ها از قبيل ديسک درايوها ,ابزارهاي ورودي ,مودم ,کارتهاي شبکه,چاپگرها,ريز پردازنده,مادربرد و کارتهاي گرافيکي خواهيم پرداخت.

_کنترل پخش صدايbeep به هنگام بروز خطاها(کليه نسخه هاي ويندوز)

چنانچه از شنيدن صداي BEEP وصداهاي ديگر از PC PEAKERS کامپيوتر خود به هنگام بروز خطاها آزرده خاطر شده و راهي براي قطع کردن آنها پيدا نمي کنيداز تکنيک رجيستري زير استفاده کنيد.

رجيستري خود را با استفاده از دستورregedit.exe بازکرده و کليد زير را در آن پيدا کنيد:

[HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\SOUND]

يک مقدار جديد از نوع string با نامbeep ايجاد کرده و آنرا برابر با yes جهت فعالسازيPC SPEAKERو يا برابر با NO جهت غير فعال کردن آن قرار دهيد.

User key:[HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\SOUND]

Name:BEEP

TYPE:REG_SZ(STRING VALUE)

# VALUE:YES OR NO

قطع شدن برق کامپيوتربعد از عمل SHUT DOWN(ويندوزME/2000/NT)تکنيک زير کنترل مي کند که آيا پس از انجام فرايندshut down برق کامپيوتر به طور اتوماتيک قطع شود ويا کامپيوتر reboot گردد؟

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\WINLOGON]

يک مقدار جديد از نوع string با نامpowerdownaftershutdownايجاد کرده و آنرا برابر با 1 جهت قطع کردن برق کامپيوتر و يا برابر با0  جهت  rebootشدن کامپيوتر قرار دهيد.

نکته:ويژگي فوق بايد توسط BIOS کامپيوتر پشتيباني گردد.

System key:[HKEY_LOCAL_ACHINNE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTZERSION\WINLOGON]

## Name:powerdownaftershutdown

Type:REG_SZ(string value)

Value:(0=default,1=power down)

_ديسک درايو ها (DISK DRIVES)

پيکر بندي و کنترل وقفه حالت محافظت شده هارد ديسک(ويندوزME/98/95) ين تکنيک اجازه ميدهد تا ويندوز وقفه ها را ازکترل کننده هاي هارد ديسک با استفاده از روتين هاي ROMاي که اين وقفه ها را هدايت ميکنند خاتمه دهد.در برخي از هارد ديسکها ممکن است نياز باشد که اين تنظيمات در حين اينکه وقفه ها در حال حاظر پردازش ميشوند غيرفعال گردند.

اگر اين تنظيمات غير فعال گردند روتين هاي ROM وقفه ها را کنترل خواهند کرد.

کليد زير را در رجيستري پيدا کنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcintrilset\control\filesystem]

يک مقدار جديد از نوعbinary با نامvirtualHDIRQ ايجاد کرده و آنرا برابر 000000 o1 قرار دهيد تا حالت محافظت شده هارد ديسک در ويندوزتان ايجاد گردد. براي باز گرداندن به حالت اوليه مقدار فوق را  برابر با oo oo oo oo  قرار دهيد.

Systemkey:[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\

contrl\filesystem]

name:virtualhdirq

type:REG_BINARY(BINARY VALUE)

value: (00 00 00 00=disabled,01 00 00 00 =enabled)

_كنترل كردن بافرينگ مضاعف ويندوز(ويندوز98/95)

ويندوز 98 داراي پشتيباني بافرينگ مضاعف ميباشد.از انجا كه در بعضي از سيستم ها ممكن است يك ناسازگاري بين   biosكامپيوتر و فايلdblbuff.sysوجود داشته باشد لذا اين تنظيمات مشكلات ناشي را حل مي كند.

فايل msdos.sys را از ريشه درايو سيستم(c:\)  با استفاده از notpad  باز كنيد. يك o جديد با متنdouble buffer=value اضافه كرده و value را با يكي ازاعداد زير جايگزين كنيد:(در صورت وجود خط  مذكورفقط قسمت value آن را تغيير دهيد.)

. 0:غير فعال كردن بافرينگ مضاعف

. 1:استفاده از بافرينگ مضاع در صورت نياز

. 2:استفاد دايمي از بافرينگ مضاعف

نكته:برخي از كامپيوتر ها كه از هارد ديسك هايscsi وياATA/IDE/ESDI قديمي استفاده ميكنند ممكن است جهت كار كردن صحيح بافرينگ مضاعف را لازم داشته باشند.

_فعال كردن مدUDMA66 درchipsetهاي INTEL (ويندوز XP/2000)

اگر شما كامپيوتري با يكchipsetار نوع intel داشته باشيد كه مدudma66 را پشتيباني ميكند بايد بدانيد كه ويندوز xp و2000 اين مد را بطور پيش فرض غير فعال خواهند كرد. اين ترفند شما را قادر ميسازد كه آنرا فعال يا غير فعال نماييد.

كليد زير را پيدا كنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\class\{4d36e96a-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000]

name:Enableudma66

type: REG_DWORD(DWORD VALUE)

value:(0=disabled,1=enabled)

نكته:قبل از فعال كردن مدudma66 مطمئن شويد كه سخت افزارتان ار اين مد پشتيباني ميكند. در صورت پشتيباني سعي كنيد از كابل IDEهشتاد پين استفاده كنيد.

_هشدار مربوط به كمبود فضاي خالي هارد ديسك( ويندوزNT\2000\XP)

به طور پيش فرض در صورتي كه فضاي خالي باقي مانده روي يك درايو از هارد ديسك كمتر از 10 درصد كل فضاي آن درايو شود ويندوز يك پيغام خطا مبني بركاهش فضاي درايو نمايش ميدهد. اين درصد ميتواند با تنظيمات زير تغيير يابد.

كليد زير را پيدا كنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolsetset\services\lanmanserver\parameters]

يك مقدار جديد از نوعDWORD بانامDiskspasethreshold  ايجاد كرده و با مقدار دهي آان از 0 تا 99 درصد مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

به عنوان مثال اگر شما عدد 40 را وارد كنيد هنگامي كه فضاي خالي روي درايو هاي هارد ديسكتان كمتر از 40% كل فضاي آن درايو باشد پيغام مربوطه را از طرف ويندوز دريافت خواهيد كرد.

Systemkey:[HKEY_LOCAL_MACHINNE\system\currentcontrolset\services\

lanmanserver\parameters]

name:Diskspacethreshold

type:REG_DWORD(DWORD VALUE)

value:0_99 percent (default is 10)

_كنترل چگونگي رزرو كردن فضا توسط NTFS برايMFT آن (ويندوزXP\2000\NT)

سيستم فايلي  NTFSدر هسته خود فايلي به نام هسته اصلي(MFT) دارد. براي هر فايلي با برچسبNTFS حداقل يك ورودي در MFT وجود دارد. تنظيمات ذيل مقدار فضاي رزرو شده برايMFT  را تا حدي كه آن چند تكه شده و سرعت سيستم كاهش نيابد كنترل مي كند.

كليد زير را پيدا كنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\filesystem]

يك مقدار جديدي از نوع dword با نام ntfsmftzonereservation ايجاد كرده و آن را با يكي از مقادير زير مقداردهي نماييد.

. 0: فضاي كوچك(پيش فرض)

. 1: فضاي متوسط

. 2: فضاي بزرگ

. 3: حداكثر فضاي ممكنه

System key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\

filesystem]

name:nufsmftzonereservation

type:REG_DWORD (DWORD VALUE)

value: 1 (default)- 4(maximum)

_غير فعال كردن رايت cd در ويندوز(ويندوزxp)

اين محدوديت براي غير فعال كردن توابع مربوط به كپي كردنcd  درويندوز xp بكار مي رود. به عبارت ديگربا اعمال تنظيمات زير امكان كپي cd در ويندوزتان وجود نخواهد داشت.

كليد زير را پيدا كنيد:

[HKEY_CURRENT_USER\softwer\microsoft\windows\currentversi

policies\exploler]

يک مقدار جديد از نوع Dword با نام NOCDBURNING ايجاد نماييد و آنرا برابر 1 جهت غير فعال کردن کپي CD و يا برابر با 0 جهت فعال کردن مجد د آن مقدار دهي کرد.

System key:[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\microsoft\windows\

currentversion\Policies\explorer]

name:NOCDBurning

type:REG_DWORD (DWORD VALUE)

value: (0=allow cdr,1=disable cdr)

_تغيير دادن نام و آيکون درايوها(کليه نسخه هاي ويندوز)

اين تکنيک شما را قادر مي سازد تا بتوانيد نام و آيکون مربوط به درايوها راجهت نمايش درexpelorer تغيير دهيد.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\softwar\microsoft\windows\currentversion\expelorer\drivIcon]

ابتدا در داخل کليد Drive Iconsيک زير کليد جديد ايجاد کرده و آن را با کارکتري که قبل درايو با آن نام نشان داده مي شد نام گذاري کنيد. بعنوان مثال جهت تغيير دادن نام يا آيکن درايوD در مسير ذکر شده يک زير کليد با نام D ايجاد کنيد.

- براي تغيير آيکن در داخل درايو فوق در داخل کليد جديد  زير کليد ديگري به اسم DefaultIcon

- ايجاد کنيد و مقدار default آن را برابر با نام و مسير آيکون مورد نظر خود قرار دهيد.

*براي تغيير نام درايو در همان محلي که زير کليدIcon default را ايجاد کرده ايد زير کليد ديگري به نام defualtlabel ايجاد کنيد و مقدار (default) ان را برابر با اسم مورد نظر تان قرار دهيد.

حال براي مشاهده تغييرات مي توانيد در mycomputer کليدf 5 فشار دهيد تا refresh  شود.

نکته: گرينه defaultlable تنها در ويندوز xp کاربرد دارد.

Systemkey:[HKEY_LOCAL_MACHINE\softwar\microsoft\windows\

currentversin\expelorer\drivIcon]

name:default

type:REG_SZ(string value)

_تعيين برنامه اي جهت اجراي  audio cd هاي قرار داده شده در CD_ROM

تکنيک زير براي تعين برنامه اي جهت اجراي بلا درنگ AUDIO CD هاي قرار داده شده در درايوCD_ROM بکار مي رود.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY\CLASSES_ROOT\audiocd\shell\play\command]

يک مقدار جديد از نوعstring ايجاد کرده و مقدار( default) آن را برابر با دستوري که اجرا کننده برنامه مورد نظرتان باشد قرار دهيد.

به عنوان مثال براي تعيين برنامهwindows mediaplayer به عنوان برنامه پيش فرض مي توانيد دستور زير را  وارد کنيد:

## C:\windows\wmplayer.exe/prefetch:3/device:audio cd "%L"

تنظيمات کلي رجيستري:

System key:[HKEY\CLASSES_ROOT\audiocd\shell\play\command]

Name: (default)

Value:command-line to execute

ـ کنترل تابع Autorun مربوط به CD ROM

بطور عادي هنگامي که يک CD را داخل درايو CDROM قرار مي دهيد چنانچه در ريشه CD فايلي به نام Autorun.exe وجود داشته باشد بلا فاصله اجرا خواهد شد.

روش زير اين امکان را به شما ميدهد تا ار اجرا شدن اين نوع cd ها در ويندوزتان جلو گيري کنيد.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\currentcontrolset\services\cd rom]

يک مقدار جديد از نوعdword با نام autorun ايجاد کرده و آنرا با 0 جهت غير فعال کردن خاصيت autorun در درايو cd و يا با 1 جهت فعال کردن مجدد اين ويژگي مقدار دهي نماييد.

System key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\

CD ROM]

name:AUTORUN

type:REG_DWORD (DWORD VALUE)

value: (0=Disable,1=enable)

ـابزار هاي ورودي (input device)

تشخيص دابل کليک تصادفي موستنظيمات زير جهت کنترل تشخيص و يا عدم تشخيص دادن اتو ماتيک وار دابل کليکهاي تصادفي ماوس توسط explorerاستفاده ميشوند.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\microsoft\windows\currentversion \explorer\advanced]

يک مقدار جديد از نوع string با نام usedoubleclicktimer ايجاد کرده و آنرا برابر با 0 جهت غير فعال کردن و يا برابر با 1 جهت فعال کردن ويژگي فوق مقدار دهي نماييد.

تنظيمات کلي رجيستري:

System key:[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\microsoft\windows\

currentversion\explorer\advanced]

name:usedoubleclicktimer

type:REG_sz(string  VALUE)

value: (1=enabled,0=disabled)

ـتغيير نوع تشخيص چرخ موس(ويندوزxp/2000/NT)

تنظيمات زير نوع تشخيص و فعال کردن چرخ موس را توسط راه انداز کنترل ميکند.چرخ موس حرکت سريعي را ايجاد کرده و طرحهاي کنترلي ديگري را مي طلبد.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\currentcontrolset\services\i8042prt\ parameterse]

يک مقدار جديد از نوعDWORD با نام enabelwheeldetection ايجاد کرده و آنرا برابر با يکي از سه گزينه زير قرار دهيد.

.0 : غير فعال

.1 :اتوماتيک

.2 : فعال

تنظيمات کلي ريجستري:

System key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\

I8042prt\parameters]

name:enablewheeldetection

type:REG_DWORD (DWORD VALUE)

value: (0=Disable, 1=automatic , 2=enable)

ـتنظيم سرعت پورت ps2 ماوس(ويندوز NT)

ممکن است برايتان پيش آمده باشد که نشانگر موس در بعضي اوقات به صورت چشمک زن ديده ميشود و يا آنگونه که شمادوست داريد حرکت نمي کند. اين بدان علت است که سرعت REFRESH کردن چشمک زن بسيار کم است.

با استفاده از تنظيمات زير مي توانيد سرعت refresh  کردن رابه دلخواه افزايش دهيد تا نشانگر موس نرمتر و روانتر حرکت کند.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\I8042prt\ parameters]

يک مقدار جديد از نوع dword با نام samplerate ايجاد کرده و آنرا به دلخواه برابر با عددي بين 0 تا200 قرار دهيد. عدد وارد شده هر قدر بيشتر باشد سرعت refresh  شدن افزايش مي يا بد.

تنظيمات کلي رجيستري:

System key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\

I8042prt\parameters]

name:sampelrate

type:REG_DWORD (DWORD VALUE)

value: 200-0(default)

ـتغيير اندازه با فرصفحه کليد(ويندوزxp/2000/NT)

بعضي مواقع ممکن است ويندوزپيغام خطايي در رابطه با بروز overflow در بافر صفه کليد صادر کند. با استفاده از تنظيمات زير مي توانيد اندازه با فر راصفه کليدتان را افزايش داده و از بروز چنين خطايي جلوگيري کنيد.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\currentcontorolset\

services\kbdclass\parameters]

مقدار keyboarddataqueuesize را برابر با تعداد كليد هاي وارد شده در صف بافر قرار دهيد. (عدد وارد شده بايد به صورت دسيمال باشد.)

تنظيمات كلي رجيستري:

System key :[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTOROLSET\SERVISE\

KBDCLASS\PARAMETERS]

NAME:keyboardDataQUeuesize

TYPE:REG_DWORD(DWORD VALUE)

_تغيير اندازه بافر موس(ويندوزXP/2000/NT)

بر خي مواقع ممكن است ويندوز پيغام خطايي در رابطه با بروز Overflow در بافر ماوس صادر كند.

با استفاده ازتنظيمات ارائه شده زير مي توانيد اندازه بافر ماوس را افزايش داده و از بروز چنين خطايي جلو گيري كنيد .

كليد زير را پيدا كنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\currentcontorolset\ services\mouclass\parameters]

مقدار mouseDataQueuesize را برابر با بافرمورد نياز قرار دهيد .(به عنوان مثال 64هگزا دسيمال 100 دسيمال )(عدد وارد شده بايد به صورت دسيمال باشد.)

تنظيمات كلي رجيستري:

System key :[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTOROLSET\SERVIS

mouclass\PARAMETERS]

NAME:mouseDataQUeuesize

TYPE:REG_DWORD(DWORD VALUE)

ـرد يابي پنجره هاي فعال توسط اشاره گر موس(كليه نسخه هاي ويندوز)

با استفاده از تنظيمات زير مي توانيد خاصيتي را در اشاره گر ماوس ايجاد نماييد كه با فعل شدن يك صفحه در ويندوز بلا فاصله اشاره گر موس روي گزينه اي كه focus بر روي آن قرار دارد منتقل شود . با توجه به نوع ويندوز خود يكي از روشهاي زير را انتخاب كنيد.

ـويندوز 98/95:

كليد زير را پيدا كنيد:

[key_current _user\ control panel\ Microsoft input devises\ mouse]

يك مقدار جديد از نوع Dword با نام active windowtracking ايجاد كرده و برابر با يك جهت فعال سازي ويژگي فوق و يا برابر با 0 جهت غير فعال سازي آن قرار دهيد.

تنظيمات كلي ريجيستري:

userkey: [hkey_current _user\ control panel \ mouse]

name:active window traking or focus

type :reg_dword (dword value)

value:(0=disable,1=enable)

ـنمايش نشانگر موس به صورت دنباله دار(كليه نسخه هاي ويندوز)

با اعمال از نظيمات زير نشانه گر موس در هنگام حركت به صورت دنباله دار نمايش داده ميشود.

كليد زير را پيدا كنيد:

[hkey_current _user\control panel\mouse]

يك مقدار جديد از نوع string با نام mouse trails ايجاد كرده آن را با 0 جهت نمايش معمولي و يا با 1 جهت نمايش دنباله دار مقدار دهي كنيد.

تنظيمات كلي ريجيستري:

userkey: [hkey_current _user\ control panel \ mouse]

name: mouse trials

type :reg_sz (string value)

value:(0=disable,1=enable)

ـتنظيم مقدار جابجايي ماوس بين دو كليك در يك دابل كليك(كليه نسخه هاي ويندوز)

ممكن است هنگام انجام يك دابل كليك موس شما در فاصله زماني بين دو كليك مقداري حركت كرده باشد كه در صورت زياد بودن انداز حركت با فشار دادن كليد دوم عمل doubelclick  انجام نخواهد گرفت با استفاده از تنظيمات زير مي توانيد اندازه جابجايي ماوس بين دو كليك را در يك doubelclick  كنترل كنيد .

كليد زير را پيدا كنيد:

[hkey_current_usert\control panel\mouse]

دو مقدار جديد از نوعstring با نام doubleclickwidth وdoubleclickheight ايجاد کنيد . اين مقادير به ترتيب طول و عرض محيط حرکتي مجاز بين دو کليک در دابل کليک 
مي باشد.حال اين دو مقدار را به دلخواه خود تغيير دهيد.

تنظيمات کلي رجيستري:

User key: [Hkey_current _user\ control panel \ mouse]

name: doubleclickheight,doubelclickwidth

type :reg_sz (string value)

value:size in pixels

ـمعکوس کردن کليد هاي ماوس (کليه نسخه هاي ويندوز)

بطور پيش فرض کليد سمت چپ ماوس کليد اوليه و کليد سمت راست آن کليد ثانويه ميباشد. با استفاده از روش زير مي توانيد کارکرد اين دو کليد را تعويض کرده و کليد سمت راست را به عنوان کليد اوليه و کليد سمت چپ را به عنوان کليد ثانويه تعريف کرد.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_CURRENT_USER\control panel\mouse]

يک مقدار جديد از نوع string  با نام swapmousebuttons ايجاد کرده و آن را با 0 جهت حالت نرمال و يا با 1 جهت حالت معکوس مقدار دهي کنيد.

تنظيمات کلي رجيستري :

User key: [Hkey_current _user\ control panel \ mouse]

Name:snapmousebutton

type :reg_sz (string value)

value:(0 for normal,1=swap buttons)

ـکنترل خاصيت snap_to در ماوس (کليه نسخه ها ويندوز)

هنگامي که خاصيت  snap_toدرماوس فعال ميشود به محض فعال شدن پنجره اي نشانگر موس به روي کليد پيش فرض آن روي پنجره پرش مي کند.

کليد زير را پيدا کنيد:

[hkey_current_user\contorol panel\mouse]

يک مقدار جديد از نوع string با نام snaptodefaultbutton ايجاد کرده و آن را با 1 جهت فعال سازي و يا با 0 جهت غير فعال سازي snap_to مقدار دهي کنيد.

تنظيمات کلي رجيستري:

User key: [Hkey_current _user\ control panel \ mouse]

Name:snaptodefaultbutton

type :reg_sz (string value)

value:(0=disabled,1=enabled)

ـتغيير دادن چاپگر پيش فرض کاربران (کليه نسخه هاي ويندوز)

اين تنظيمات به شما اجازه مي دهد تا چاپگر پيش فرض يک کاربر را با ايجاد تغييرات در رجيستري تغيير دهيد. رجيستري را باز کرده وبا توجه به سيستم عامل تان يکي ازکليد هاي زير را پيدا کنيد:

ويندوز 95:

[hkey_current _user\ software\ Microsoft\ windows\ currentversion\windows]

ويندوز NT:

[hkey_current _user\ software\ Microsoft\ windowsNT\ currentversion \windows]

يک مقدار جديد از نوع STRING با نام DEVICE ايجاد کرده و آن را برابر اسم چاپگري که مي خواهيد چاپگر پيش فرض براي کاربر فعلي باشد قرار دهيد.

نکته:DEVICE نام کاربر برده شده جهت نمايش چا پگر در رجيستري مي باشد .آن نام همچنين مي تواند در کليد [HKEY_CURRENT_USER\printer\settings] نيز پيدا شود.

تنظيمات کلي رجيستري:

NAME:Device

Type:REG_SZ(string value)

ـپردازنده ها و مادربرد ها:

مشاهده اطلا عاتBIOS سيستم(ويندوز XP/2000/NT)کليد رجيستري زير اطلاعاتي در مورد bios سيستم شامل تاريخ شماره نسخه و تاريخ با يوس ويدئو را ذخيره مي کند.

کليد زير را پيدا کرده و اطلا عات مورد نظر خود در مورد bios سيستم را مشا هده کنيد.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\SYSTEM]

نکته:مقادير فوق read_only بوده و غيرقابل ويرايش و تغيير مي با شد.

تنظيمات کلي رجيستري:

System key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\SYSTEM]

NAME:systembiosedate,systembioseversion,videobiosedate

Type:REG_SZ(STRING VALUE)

ـبهينه سازي cache هاي بالاتر از 256k (ويندوزNT)

ويندوز NT بطورپيش فرض براي يکL2 cache با اندازه 256kبهينه شده است.در اکثر کامپيوترهايي که داري cache هاي L2 بيشتر از256K ميباشند ويندوز NT مدت زماني را براي تغيير دادن تنظيمات  level data cache جهت تطبيق با اندازه l2 cach نصب شده صرف مي کند بااستفاده از تنظيمات زيرمي توانيد اندازه وا قعي L2 cach خود را براي ويندوز معرفي کنيد تا از اتلاف زمان جهت تطبيق جلو گيري کنيد .

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\contorol\session manager\memory management]

يک مقدار جديد از نوع dword با نام second leveldatacache ايجاد کرده و آن را برابر با مقدار وا قعي اندازه L2 cachخود قرار دهيد .(اندازه به kb و به صورت د سيمال با شد)

نکته: اين تنظيم فقط براي پردازنده هاي قديمي با cache هايي که به صورت خارجي براي cpu تخصيص داده مي شودمفيد است.

تنظيمات کلي رجيستري:

System key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\contorol\

session manager\memory management]

name:secondleveldatacache

type:REG_DWORD(DWORD value)

value:cache(in kb)using decimal notation

ـمشاهده اطلاعات پردازنده(ويندوزxp\2000\NT)

با استفاده از رجيستري مي توانيد اطلاعاتي در مورد پر دازنده سيستم شا مل سرعت پردازنده مارک و مدل آن مشا هده کنيد.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\system\

centralprocessor\0]

اطلاعات مورد نظر شما در انجا ذخيره شده است.

نکته:اين اطلاعات فقط خواندني read_only))بوده و قابل تغيير يا ويرايش نمي با شد.

تنظيمات کلي رجيستري:

System key:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\system\

centralprocessor\0]

name:~MHZ,Identifier,vendoridentifier

مديريت كنترل كارايي پردازنده محلي(ويندوزxp)ويندوز داراي يك كنترل كارايي پردازنده (build_in) براي مديريت ميكروپرو سسوري كه به طور متوسط مورد استفاده قرار ميگيرد مي باشد . تنظيمات زير به شما اجازه مي دهد كه اين ويژگي را تغيير دهيد.

كليد زير را پيدا كنيد:

# HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontorolset\services\p3\parameters

يك مقدار جديد از نوع dword با نام hackflagايجاد كرده و آن را مطابق با مقادير زير مقدار دهي كنيد .

. 0: غير فعال سازي پشتيباني native xp

. 1: بكار بردن تنظيمات بطور ارثياز نرم افزار intel در هنگام  upgrade كردن  xp

.5: سيستم مي تواند تمامي مد ها را هنگامي كه با تري رو شن شده است پشتيباني كند.

تنظيمات كلي رجيستري:

System key:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\currentcontorolset\services\p3\

parameters]

name:hackflags

type:REG_DWORD(DWORD VALUE)

ـتغييراندازه حا فظه هايPOOL صفحه بندي شده و صفحه بندي نشده(ويندوزXP/2000/Nt)

ويندوز به طور نرمال اندازه حافظه هاي POOL صفحه بندي شده و نشده را جهت الگوريتم هاي پيچيده در اندازه حافظه فيزيكي محاسبه مي كند. تنظيمات زير شما را قادر مي سازد تا مقادير را بطور دستي تغيير دهيد.

كليد زير را پيدا كنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\currentcontorolset\contorol\session manager\memory management]

دو مقدار جديد از نوع dword با نامهاي pagedpoolsize وnonpagedpoolsize ايجاد كرده و آنها را با مقدار هاي واقعي حا فظه هاي pool هاي صفحه بندي شده و نشده مقدار دهي كنيد.

نكته: دارا بودن مقادير نا صحيح و يا مقادير بسيار كوچك باعث ميشود كه ويندوز پيغام خطاي زير را نمايش دهد:

Not enough server storage is available to process this command.

تنظيمات كلي رجيستري :

System key:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system \currentcontorolset\contorol\ sesson manager\memory management]

name:pagedpoolsize,nonpagedpoolsize

type:REG_DWORD(DWORD VALUE)

value:size of paged pool in bytes(default=0)

ـبهبود و اصلاح كارايي سيستم داخلي (ويندوزxp/2000/nt)

در سيستم با مقدار حا فظه RAM بالا تنظيمات زير مي توانند سيستم هسته ويندوز را مجبور سازند تا در حا فظه اصلي نگه داشته شود و بر روي ديسك صفحه بندي نشود.

كليد زير را پيدا كنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system \currentcontorolset\contorol\ sessIon manager\memory management]

مقدار DISABELEPAGEINGEXECUTIVE را پيدا كرده و مقدار آنرا برابر با 1 جهت غيرفعال كردن صفحه بندي و يا برابر با 0 جهت فعال سازي صفحه بندي (حالت پيش فرض ) قرار دهيد.

تنظيمات كلي رجيستري :

System key:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system \currentcontorolset\contorol\ session manager\memory management]

name:disablepagingexecutive

type:REG_DWORD(DWOR VALUE)

value :(0=default,1=disable system paging)

ـبر طرف كردن مشكل پردازنده هاي ATION AMD با برنامه هايي كه از AGP استفاده مي كنند (ويندوز 2000)

كامپيوتر هايي كه داراي پردازنده ATLON AMD بوده و ويندوز 2000 در آنها نصب شده مي باشد ممكن است در هنگام به كار بردن برنامه اي كه از پورت AGP استفاده مي كند دچار مشكل شوند.اين بدان علت است كه تخصيص حافظه توسط راه انداز كارت گرافيكي با شكست مواجه ميشود. تكنيك زير اين مشكل را برطرف مي سازد.

كليد زير را پيدا كنيد:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system \currentcontorolset\contorol\ session manager\memory management]

يك مقدار جديد از نوع DWORDبا نام largpageminimumايجاد كرده و آن را برابر با ffffffff قرار دهيد. (مقدار دسيمال آن برابر با 4294967295 ميباشد)

تنظيمات كلي رجيستري :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system \currentcontorolset\contorol\ session manager\memory management]

name:largepage minimum

type:REG_DWORD(DWOR VALUE)

value :ffffffff (4294967295)

ـنمايش آيکن هاي ويندوز باکيفيت تصويري بالا(کليه نسخه هاي ويندوز)

اگر مي خواهيد آيكن هاي موجود در ويندوز و برنامه هاي مختلف را با كييفيت تصويري HIGH-COLOR بالا و به همراه جرئيات ريز مشاهده كنيد آنگاه تنظيمات زير شما را ESOLUTIONقادر مي سازد تا مد را فعال سازيد با فعال شدن اين مد تمامي آيكن با  بالا و به صورت درخشان نمايش داده خواهند شد.

كليد زير را پيدا كنيد:

[HKEY-CURRENT-USER\CONTROL PANEL\DESKTOP\WINDOWMETRICS

يك مقدار جديد از نوع STRING  با نام SHELLN  ICON BPP   در كليد فوق ايجاد كرده و آن را برابر با مقدار رنگ پشتيباني شده توسط كارت گرافيكي قرار دهيد

(مثلا 16 براي BIT – 16 ‘24 براي حالت BIT  -24   ‘ 32 براي حالت BIT _   32و 256 براي حالت BIT – 256 COLOR )

تنظيمات کلي رجيستري :

User KEY:

[HKEY_current_user\system \ control panel\ desktop\windowmetrics]

name:shell icon bpp

type:REG_sz(string VALUE)

value :16 or 24 or 32 or 256

ـکنترل تابع انيميشن ويندوز (کليه نسخه هاي ويندوز)

اگرچه تابع انيميشن ميتواند سيماي انيميشني ويندوز را بهتر نمايش دهد اما در عين حال ميتواند در صورتي که کارت گرافيکتان داراي سرعت پايين باشد سرعت کامپيوترتان را کاهش دهد . تنظيمات زير شما را قادر ميسازد تا بتوانيد اين تابع را فعال يا غير فعال کنيد.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_current_user\ control panel\ desktop\windowmetrics]

يک مقدار جديد از نوع string با نام minanimate ايجاد کرده و آن را برابر با 0 جهت غير فعال کردن اين تابع و يا برابر با 1 جهت فعال سازي آن قرار دهيد.

تنظيمات کلي رجيستري :

User key:

[HKEY_current_user\ control panel\ desktop\windowmetrics]

name:minanimate

type:REG_sz(string VALUE)

value :(0=disable,1=enable)

ـفعال سازي خصوصيت font smoothing (کليه نسخه ها)

تنظيمات زير خاصيت font smoothig(صاف بودن فونت ها)را کنترل مي کنند.يعني فونتها در ويندوز به چه صورتي نمايش داده شود صاف يا ناصاف؟

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_current_user\ control panel\ desktop]

يک مقدار جديد از نوع stringبا نام font smooting ايجاد کرده وآن را برابر با 0 جهت غير فعال کردن وخاصيت fontsmooting و يا برابر با 2 جهت فعال سازي ان مقدار دهي کنيد.

نکته:خاصيت font smooting هنگامي کارايي دارد که از مدهاي گرافيکي high color استفاده شود.

تنظيمات کلي رجيستري:

User key:

[HKEY_current_user\ control panel\ desktop]

name:fontsmooting

type:REG_sz(string VALUE)

value :(0=disable,2=enable)

ـامنيت

مخفي کردن CDROM,FLOPPY و پاريشن هاي HARD از MY COMPUTERو EXPLORER(کليه نسخه ها)ترفند زير شما را قادر مي سازد تا فلاپي CDROM و پارتيشن هاي HARD را در MYCOMPUTER و EXPLORER ويندوزتان مخفي کنيد تا اطلاعات محرمانه شما توسط هيچ کاربر ديگري قابل دسترسي نباشد.با استفاده از اين تکنيکيک يا چندين درايو را بطور همزمان مخفي سازيد.

کليد زير را پيدا کنيد:

[HKEY_current_user\ SOftware\microsoft\ windows\currentversion\

policies\explorer]

استفاده از مبناي دسيمال:

يک مقدار جديد از نوع dword با نام nodrive  ايجاد کنيد .درجدول زير براي هر درايو عددي دهدهي در نظر گرفته شده است که مي توانيد براي مخفي کردن درايو مورد علاقه خود مقدار nodrive را برابر با ان عدد قرار دهيد (اعدا د به صورت دهدهي وارد شوند).

به عنوان مثال براي مخفي کردن درايو E مقدار NODRIVE را برابر با عدد 16 و يا براي مخفي کردن کليه درايوهاي کامپيوترمقدار NODRIVE را برابر با عدد 67108863 قرار دهيد.

| A | 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 16 |  |  |  |  |  |  |
| I | 256 |  |  |  |  |  |  |
| M | 4096 |  |  |  |  |  |  |
| Q | 65536 |  |  |  |  |  |  |
| U | 1048576 |  |  |  |  |  |  |
| Y | 167772116 |  |  |  |  |

استفاده از مبناي هگزا دسيمال:

به جاي استفاده از مبناي دهدهي مي توانيد از مبناي هگزادسيمال استفاده كنيد. براي اينكار يك مقدار جديد از نوع DWORD با نامNODRIVE ايجاد كنيد.اين مقدار از يك كلمه 32 بيتي جهت تعريف قابليت نمايش درايوهاي محلي و شبكه اي استفاده ميكند.26بيت كم ارزش اين كلمه 32 بيتي هم ارز  درايوهاي A  تا Z  مي باشد.درايوهايي مخفي هستند كه بيت متناظر آنها به 1 تنظيم شده و درايوهايي قابل مشاهده هستند كه به 0 تنظيم شده باشد.

به عنوان مثال چنانچه مقدار NODRIVE را برابر با عدد 0X03FFFFFF قرار دهيد معادل آن عدد به باينري بصورت زير خواهند بود.

##### 0 0 0 0   0 0 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1

## ZY    XWVU   TSRQ    PONM   LKJI      HGFE    DCBA

يعني كليه درايوها مخفي مي باشند.

يا به عنوان مثال اگر بخواهيد فقط درايو A مخفي شود بايد مقدار nodrive برابر با عدد هگزا دسيمال 0x00000001 باشد:

### 0001  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000

يعني فقط درايو A معادل با عدد 1 ميباشد در نتيجه درايو A مخفي مي شود.

چنانچه بخواهيد چندين درايو را با هم پنهان سازيد اعداد مربوط آنها را با  همديگر جمع كرده و برابر بامقدار NODRIVE قرار دهيد.

بعنوان مثال جهت پنهان سازي درايو هاي A و D بايدNODRIVE را برابربا 9 يعني 1(A)+8(D) قرار دهيد.جهت باز گرداندن درايو پنهان به حالت قابل مشاهده مي توانيد مقدار NODRIVE  را حذف  كنيد.

نكته:اين درايوهاي مخفي در file maneger قابل مشاهده هستند جهت از بين بردن file maneger فايلwinfile.exe را حذف و يا rename كنيد.

تنظيمات كلي رجيستري:

ـ غيرفعال سازي task manager(ويندوزxp/2000/NT)

تنظيمات زير task maneger ويندوز را غير فعال مي كنند تا كاربران توانايي اجراي آن و مشاهده پردازه هابرنامه هاي در حال اجرا و اعمال تغييرات در اولويت آنها را نداشته باشند.

كليد زير را پيدا كنيد:

يك مقدار جديد از نوع dword با نام disabletaskmgr ايجاد كرده وآنرا برابر با 1 قرار دهيد  تا task maneger غيرفعال گردد . براي فعال سازي مجدد ان مقدار فوق را برابر با 0 قرار دهيد.

_محدود سازي اعمال تغييرات در مكان پوشه هاي خاص كاربر(ويندوزxp/2000/me)

تكنيك زير ازتغيير دادن مكان خاص هاي خاص كاربران از قبيلmy documents,my pictures, My musice,favorite جلوگيري مي كند.

كليد زير را پيدا كنيد:

[HKEY_current_user\ SOftware\microsoft\ windows\currentversion]

براي هر پوشه ويژه يك مقدار از نوع dword ايجاد كرده و نام مربوط به ان را از ليست زير انتخاب كنيد:

حال مقدار هاي ايجاد شده را برابر با 1 قرار دهيد تا پوشه مورد نظرتان تغيير مكان پيدا نكند

موضوع تحقيق :
ويندوز ريجستري

استاد محترم :

### جناب آقاي مهندس سالخورده حقيقي

گردآورنده :

لاله سيدي