# مودم

اطلاعات عمومي

داده هاي رايانه اي به صورت رقمي ( ديجيتال ) ( Digital ) بوده كه با ارقام 0 تا 1 نشان داده مي شوند. اين نوع داده ها در خطوط تلفن قابل انتقال نيستند. بنابراين براي انتقال داده هاي رايانه اي نياز به يك مبدل ميباشد كه داده هاي رقمي را به امواج قياسي ( آنالوگ ) ( Analog ) تبديل كند. مبدل داده هاي رقمي به امواج قياسي مودم ( Modem ) نام دارد كه داده ها را از رايانه دريافت كرده و به امواج صوتي كه شبيه صداي انسان است تبديل مي كند. اين امواج صوتي در خط هاي تلفن ، قابل انتقال بوده و مي توان به مودم و رايانه ديگري كه درذ نقطه اي دورتر قرار دارد ارسال كرد. در رايانه گيرنده ، مودم عمل عكس را انجام داده ،‌و امواج صوتي را كه حاوي اطلاعات هستند را به شكل داده هاي رقمي تبديل كرده و به راسيانه انتقال مي دهد. بنابراين مي توان گفت براي رايانه ، مودم مثل دستگاه تلفن براي انسان است. براي همين هم كلمه مودم از تركيب واژهاي زير ساخته شده است:

- Modulator

- Demodulator

يك مودم داراي قسمت هاي زير است:

- منبع تغذيه ،‌كه ولتاژ متناوب برق شهر را به ولتاژ مستقيم ( دي سي ) (‌DC ) مورد نياز مدارهاي مودم تبديل مي كند.

- تراشه مودم ( Modem chip ) ،‌كه تبديل دو طرفه ، يسگنال هاي صوتي رقمي و سيگنال هاي پيوسته قياسي را به عهده دارد. بدون اين تراشه ،‌مودم نيازمند هزاران ترانزيستور و قطعه الكترونيكي ديگر براي انجام اين وظيفه پيچيده است.

- پردازنده مودم ، كه قلب مودم را تشكيل مي دهد و تقريباً كليه قسمت هاي مودم را كنترل مي كند. عمليات تراكم داده ها و آشكار سازي خطا را مطابق پيمان
 ( Protocol ) وضع شده از سوي « كميته بين المللي مشاوره تلفن و تلگراف »
 ( CCITT [ Consulative Committee for International Telephone and Telegraph] ) اجرا مي نمايد.

- بخش رقمي مودم از واسط خط مشترك ( Subscriber line interface ) كه به شبكه تلفن وصل مي شود ،‌شروع مي شود. مدار محافظ اين بخش مودم را در مقابل جرقه هاي الكتريكي و اضافه بار محافظت مي كند.

- واسط « آراس – 232 سي »  ( RS – 232C ) مودم را به ترمينال يا رايانه ميزبان صل مي كند.

به هر حال مي توان طرز كار مودم را به صورت زير خلاصه كرد:

- نرم افزار ارتباطي سيگنالي به نام سگينال « آمادگي ترمينال داده » يا « دي تي آر » ( DTR [ Data Terminal Ready ] ) به مودم ارسال مي كند و روشن بودن رايانه و در واقع آمادگي رايانه براي انتقال داده ها را اعلام مي كند. در همين موقع نيز رايانه سيگنالي به نام سيگنال « آمادگي داده ها » يا « دي اس آر » ( DSR [Data Set Teady ] ) دريافت مي كند كه نشان دهنده آمادگي مودم براي دريافت داده ها يا دستورالعمل ها است.

- نرم افزار ارتباطي از طريق خط انتقال ( Transmit Data [TD] )، فرماني به مدم ارسال ميك ند. با اين فرمان مودم رايانه دوم را از دريافت داده ها آگاه مي كند. مودم دوم نيز با استفاده از خط دريافت داده ها ( Receive Data  [RD] ) ، وصول فرمان را به رايانه اعلام مي كند.

- وقتي ارتباط بين دو مودم برقرار شد. مودم ارسال كننده داده ها ،‌سيگنالي به نام سيگنال آشكار ساز حامل ( Carrier Detect [CD] ) به رايانه ارسال كننده داده ها مي فرستند. اين سيگنال نرم افزار را از دريافت يك سيگنال حام داده ( Carrier ) توسط مودم آگاه مي كند.

- دو مودم براي چگونگي انتقال داده ها ،‌اطلاعاتي را رد و بدل مي كنند كه به آن توافق و تأييد دو مودم از هم ( دست داد يا اعلان موافقت ) ( Handshake ) مي گويند. هر مودم داراي يك جفت خط براي « اعلان موافقت » به نام هاي « آر تي اس » ( RTS [Request To Send] ) و « سي تي اس ( CTS [Clear To Send] ) است. دو مودم بايد در موارد زير با هم توافق داشته باشند:

- تعداد بيت هاي سازنده هر بسته داده ؛

- تعداد بيت هاي مشخص كننده ابتدا و انتهاي هر بسته داده ؛

- استفاده از بيت توازن ( Parity bit ) براي بررسي بروز خطا؛

- عمل كردن به انتقال داده ها به صورت دو طرفه هم زمان ( دو سويه )‌ ( Full duplex ) يا دو طرفه غير همزمان ( يك سويه ) ( Half duplex ).

- وقتي نرم افزار ارتباطي مي خواهد داده اي را ارسال كند با يك سيگنال به نام سيگنال « درخواست ارسال » ( آر تي اس ) آمادگي مودم را جويا مي شود. مودم در پاسخ به اين سيگنال ،‌سيگنال ديگري به نام سيگنال « مجوز ارسال » ( سي تي اس ) را باز مي گرداند ،‌تا آمادگي خود را اعلام نمايد.

- از طرف ديگر ،‌مودم ديگر داده ها را به صورت يك سري صدا با فركانس هاي مختلف مي شنود و آن ها را به سيگنال هاي رقمي ( ديجيتالي ) تبديل كرده ، و در اختيار رايانه گيرنده قرار مي دهد.

## راهنماي خريد

براي خريد مودم بهتر است موارد زير را مورد توجه قرار دهيد:

- نوع مودم: وقتي مي خواهيد مودم خريداري كنيد ، انواع مختلفي از مودم ها روبه رو مي شويد كه برخي از آنها مخصوص رايانه هاي كيفي و برخي ديگر مخصوص رايانه هاي شخصي هستند. مودم هاي رايانه هاي شخصي در دو نوع كلي عرضه مي شوند كه عبارتند از:

- مودم هاي داخلي ( Internal ): كارت هايي هستند كه در شكاف توسعه روي مادربرد نصب مي شوند. اكثر كاربران رايانه ها در ايران ، در حال حاضر از اين نوع مودم استفاده مي كنند.

- مودم هاي خارجي ( External ): اين نوع مودم ها درون جعبه هايي مجزا از جعبه رايانه قرار مي گيرند. اين جعبه ها معمولاً كوچك تر از تلفن هستند و مي توان آن ها را با رايانه هاي شخصي و كيفي به كار برد.

مودم هاي خارجي و داخلي داراي تفاوت هاي زير هستند:

| مودم داخلي | مودم خارجي | موضوع مقايسه |
| --- | --- | --- |
| مثبت | منفي | اشغال شكاف هاي توسعه |
| درگاه مودم | درگاه سريال | درگاه ها |
| راياه | مستقل | منبع تغذيه |
| مثبت | منفي | افزايش گرماي داخلي رايانه |
| به ندرت | در جلو مودم | نشان گر كار مودم |
| سرخود | جداگانه | يوآرت( UART ) |
| ارزان | گران | قيمت |
| آسان | ساده و آسان | نصب |
| از طريق رايانه | از طريق كليد مودم | راه اندازي مجدد |

بر روي پانل جلويي جعبه مودم هاي خارجي چارغ هايي وجود دارد ،‌كه كاركردن مودم يا وجود اشكال در آن را به كاربر گزارش مي دهند. هر كدام از اين چراغ ها براي خود يك كد دو حرفي دارند كه دانستن معني آن ها بعضي مواقع بسيار كارساز است ، مخصوصاً وقتي كه در ارسال و دريافت اطلاعات از طريق خط تلفن مشكلي وجود داشته باشد. اين چراغ ها عبارتند از:

- چراغ حداكثر سرعت:  ( HS [ High Speed ] )اين چراغ زماني روشن مي شود كه مودم در بالاترين سرعت ممكن خودكار مي كند. اگر فقط اين چراغ خاموش باشد ، اطلاعات با سرعت پايين تري ارسال مي شود.

- چراغ آمادگي ترمينال: ( TR [Terminal Ready] ) اين چراغ نشان مي دهد كه مودم و رايانه به يكديگر وصل هستند و آماده تبادل دستورالعملها مي باشيد. اگر اين چراغ سالم باشد و روشن نشود مودم را خاموش كنيد و اتصالات را دقيقاً بررسي نماييد.

- چراغ آمادگي: ( MR [ Modem Ready] ) اين چراغ روشن بود و در واقع آمادگي مودم را براي كار اعلام مي كند. اگر هنگام روشن كردن مودم اين لامپ روشن نشد اتصالات برق مودم را خوب بررسي كنيد. در اولين ثانيه هاي بعد از روشن شدن مودم ، يك روال بررسي و كنترل اجرا مي شود كه در اين زمان اين چراغ چشمك مي زند. پس از انجام اين روال اين چراغ به طور دائم روشن باقي مي ماند. اگر پس از اجراي روال بررسي و كنترل ، اين چراغ روشن نشد ، مودم را خاموش و سپس مجدداً روشن كنيد.

- چراغ پاسخ كار: ( AA [Auto Answer] ) روشن بودن اين چراغ نشانه اين است كه مودم مي تواند به طور خودكار به تماس هاي غير منتظره تلفني پاسخ دهد.

- چراغ تشخيص تماس: ( CD [Carrier Detect] ) با اتصال مودم به يك رايانه ديگر ، اين چراغ روشن مي شود. خاموش شدن اين چراغ ، به معناي قطع ارتباط از طرف يكي از دو مودم مي باشد.

- چراغ برداشتن گوشي: ( OH [Off Hook] ) به محض اين كه مودم كه كنترل خط تلفن را در اختيار گرفت ، اين لامپ روشن مي شود. اين كار معادل اين است كه كاربرگوشي تلفن را برداشته باشد.

- چراغ دريافت داده: ( RD [Receive Data] ) هر زمان كه مودم داده ها را از رايانه ديگري دريافت مي كند ، اين چراغ شروع به چشمك زدن مي كند. خاموش بودن اين چراغ به معناي اين است كه از يك رايانه دورتر دده اي دريافت نمي شود.

- چراغ ارسال داده: ( SD [ Send Data] ) اين چراغ در دو حالت زير چشمك مي زند:

a: ارسال اطلاعات از رايانه به مودم؛

b: ارسال اطلاعات از مودم به مودم ديگر.

| شرح | نام اصلي | علامت اختصاري |
| --- | --- | --- |
|  |  | لاتين | فارسي |
| بالاترين سرعت كاري مودم | High Speed | HS | اچ اس |
| آمادگي نرم افزار ارتباطي | Terminal Ready | TR | تي آر |
| آمادگي مودم براي انجام كار | Modem Ready | MR | ام آر |
| پاسخ گوي خودكار | Auto Answer | AA | اي اي |
| برقراري موفقيت آميز ارتباط | Carrier Detect | CD | سي دي |
| كنترل خط توسط مودم | Off Hook | OH | اُ اچ |
| دريافت اطلاعات | Recevie Data | RD | آر دي |
| ارسال اطلاعات | Send Data | SD | اس دي |

مودم هاي آر پي آي: واژه « آر پي آي » جمع سرواژه كلمه هاي زير به معني « رابط پيمان راك ول » است:

Rockwell Protocol Interface

اين پيمان به سازندگان مودم ، امكان مي دهد هب جاي آن كه برنامه هاي تراكم و تصحيحي خطا را در يك تراشه اضافي در خود مودم نصب كنند، آن ها را به صورت نرم افزار مودرد استفاده قرار دهند ، تا كمي در هزينه ساخت مودم صرفه جويي شود.و اين پيمان را معمولاً در مودم هاي ارزان قيمت 14400 بيت در ثانيه اي به كار مي گيرند.

اكثر مودم ها پيمان هاي تصحيح خطا و تراكم داده ها را در داخل سخت افزارشان دارند. زيرا باعث افزايش سرعت انتقال و اطمينان بيش تر مي وشد. از ديدگاه نظري نيز پيمان را كول ، بايد به همان خوبي روش هاي تصحيح و تراكم سخت افزاري كار كند.

مودم هاي آر پي آي داراي يك نرم افزار آر پي آي هستند كه همراه بودم عرضه مي شود ، كه بايد آن را نصب كرد. اما مي توان مودم را بدون نرم افزار آر پي آي به كار برد ، در اين صورت حدود 20 درصد كاهش سرعت ايجاد مي شود. اما بايد دانس كه در صورت استفاده از مودم آر پي آي ، پردازنده رايانه مجبور به انجام اعمالي است ، كه بايد تراشه مودم آن ها را انجام مي داد.

از طرف ديگر قواعد انتقال داده ها تحت سه پيمان زير مورد استفاده قرار مي گيرد:

- ايك مودم( Xmodem )؛

- ايگرگ مودم ( Ymodem )؛

- زد مودم ( Zmodem ).

بلوك هاي ايكس مودم به صورت بلوك هاي 128 بايتي و بلوك هاي ايگرگ مودم به صورت 1024 بايتي هستند. روش ايگرگ مودم داده ها را سريع تر ، اما روش ايكس مودم داده ها را بدون خطا انتقال مي دهند.

زد مودم ، داده ها را به صورت بلوك هاي بزرگ انتقال مي دهد و اگر بخشي از داده ها ارسال و ناگهان ارتباط قطع شود ، اين پيمان مي تواند بعداً بقيه داده ها را ارسال كند و لازم نيست كه از نو همه داده ها ارسال شوند. اين پيمان براي فايل‌هاي بزرگ بسيار خوب عمل مي كند.

3- فكس مودم ( Faz [Facsimile transmission] modem ): در گذشته مودم ها فقط براي انتقال فايل هاي داده اي به كار مي رفتند. امروزه مودم ها عمليات ديگر ارتباطي را نيز انجام مي دهخند كه متداول ترين آن ها امكانات استفاده از فكس در مودم است. به اين خاطر به مودم هايي كه داراي اين امكانات هستند فكس مودم مي گويند. اين نوع مودم ها مي توانند براي فكس كردن اسناد به رايانه هاي ديگر ، يا ماشين هاي فكس به كار روند. به عبارت ديگر با فكس مودم مي توان هم فايل ها و داده ها رايانه را انتقال داد و هم پيام هاي فكس را دريافت و ارسال كرد.

فكس مودم در بيش تر موارد با دو سرعت معرفي مي شود كه عبارتند از:

a: سرعت انتقال داده ها؛

b: سرعت انتقال فكس.

سرعت فكس به طور معمول آهسته تر از سرعت مودم است و معمولاً به عنوان سرعت دوم روي جعبه بسته بندي فكس مودم ها نوشته مي شود. براي مثال ، نوشته مي شود:

28800/14400

كه نشان مي دهد سرعت فكس 14400 بيت در ثانيه و سرعت مودم 28800 بيت در ثانيه است.

كارت هاي فكس مودم براي اجراي عمليات فكس بايد با استانداردهاي « كلاس1 »
 ( Class ) يا « كلاس2» ( Class2 ) كار كنند. استاندارد كلاس 1 به نرم افزار امكان مي دهد تا زمام امور انتقال را در دست گيرد. استاندارد كالاس 2 به سخت افزار امكان مي دهد كه بسياري ازكارها را انجام دهد. تقريباً همه مودم هاي فعلي هر دوي اين استانداردها را پشتيباني مي كنند.

اما استفاده از فكس مودم داراي عيب هايي نيز مي باشد براي مثال ، اگر رايانه خاموش باشد نمي توانيد فكس دريافت كنيد. كم تر كسي رايانه خود را در تمام ساعات شبانه روز روشن نگه مي دارد. با اين حال ، بعضي از افراد كه دستگاه فكس ندارند رايانه هاي مجهز به كارت فكس مودم را همرواره روشن نگه 
مي دارند. در رايانه هاي جديد با استفاده از مديريت انرژي با يوس اين مشكل حل شده است و ذرايانه در حالت كم كاري و خواب قرار مي گيرد تا زمان ارسال پيام يا فكس فرار رسد. براي استفاده از سيستم فكس در رايانه هاي شخصي نياز به نرم افزارهاي خاصي مانند « وين فكس » ( Wikfax ) ، سوپر ويس ( Supervoice ) و « بيت ور » ( Bitware ) است كه با كارآيي هاي مختلف عره شده اند. از بين اين ها ، كاربران رايانه در ايران بيش تر از بيت ور استفاده مي كنند. زيرا:

- تمامي امكان ها و توانايي هاي مودم را در اختيار كاربر قرار مي دهد؛

- داراي نگارش فارسي نيز مي باشد؛

- داراي كتاب ها و راهنماهايي به زبان فارسي مي باشد.

- فكس مودم صوتي ( Voice fax modem ): يكي ديگر از قابليت هاي جديد فكس مودم داشتن قابليت صدا ( Voice ) است كه در آن ها امكانات يك « منشي تلفني » ( Answering machine ) هم قرار داده شده است. چندين برنامه نرم افزاري عرضه شده است كه به كاربران رايانه امكان مي دهند يك سيستم پست صوتي ، با استفاده از ميكروفون و بلند گوهاي رايانه و مودم ايجاد كنند. اين نرم افزارها به مودم دستور مي دهند تا به هر تلفني كه زده مي شود پاسخ دهند و سپس پيغام از پيش ضبط شده اي را پخش كنند و ازتلفن بخواهند كه پيام خود را بدهد . اگر مودمي داراي امكانات پخش صدا باشد آن مودم داراي درگاه صدا است .كه در كنار آن واژه Voice  نوشته شده است .

- استاندارد ها : كميته ي بين المللي مشاوره تلفن و تلگراف كه شاخه اي از سازمان استاندارد هاي جهاني است ، براي انتقال اطلاعات (ديجيتالي ) از طريق خطوط تلفن استانداردهايي موسوم به «وي » را تعريف كرده است اين كميته اكنون « اتحاديه ي بين المللي ارتباطات راه دور » نام دارد . اين استانداردها موارد را د بر مي گيرند:‌

a  - سرعت باود : Baud rate

b- نوع مدولاسيون .

c- روش هاي آشكار سازي و تصحيح خطا

d- روش هاي متراكم سازي داده ها.

براي مثال، سال 1998 اين اتحاديه مشخصات يك استاندارد را براي مودم هاي 56 كيلوبيت در ثانيه اي به تصويب رساند . اين استاندارد كه به استاندارد «وي 90» (v.90) شهرت يافته است . با استانداردهاي قديمي «ايكس 2 »(x2) و «كا56 فلكس»( K56Flex) تفاوت دارد . اما مي توان با استفاده از نرم افزار ، مودم هاي 56 كيلوبيتي تحت اين دو استاندارد را به استاندارد « وي 90» ارتقا داد. براي اين كارمي توان يك نرم افزار اصلاحگر يا ارتقا(Patch) از پايگاه سازنده مودم دريافت (Download) و نصب كرد.و در سطح بالاتري از اين استاندارد هاي قديمي قرار دارد اما مي توان بعضي از مودم هاي 56 كيلو بيتي را به استاندارد 90V ارتقا داد.

6- سازنده مودم : سازنده معروف دستگاه هاي مودم عبارتنداز :

- «يواس روباتيك » (US Robatic (USR))

- «اينتل »

- « راك ول» (Rockwell )

- « اي تي اند تي » (AT & T )

- « تري كام » (3 com)

- « دايموند » (Diamond)

- « زوم » (Zoom)

- « كورپ » (Acorp)

مودم هاي اين كارخانه ها كمي گران تر از مودم هاي ساخت كارخانه هاي گم نام هستند . اما از بسياري از درد سرهاي بعدي شما را نجات مي دهند . براي مثال ، مودم هاي 56 كيلوبايت بعضي از شركتهاي گم نام امكان ارتقاء به استاندارد « وي 90» را ندارند . از طرف ديگر شركت هاي معتبر و خوشنام داراي پايگاه هاي وب جهاني (www(World Wide Web)) هستند كه با ارائه اطلاعات مختلف مي توانند بسياري از مشكلات كاربران را حل كنند.

اما بايد توجه داشت همه ي محصولات اين شركت ها داراي كيفيت خوبي نيستند . براي مثال ، مودم هاي شركت «يواس روباتيك » عبارتنداز :

- مودم هاي «كورير » (Courier) : كه يكي از بهترين مودم هاي خارجي موجودهستند.اين مودمها به ندرت خراب مي شوند و انواع 9600 بيت در ثانيه تا 56 كيلو در ثانيه اي آنها توليد مي شود .

- مودم هاي «اسپورتستر» (Sportster ) : اين مودم ها بر عكس مودم هاي كورير ، يكي از كم ترين مودم هاي موجود مي باشند . برخي از اين مودم ها پس از ساعت ها كار مداوم سوخته اند .

- وين مودم ها (Winmodem) : اين نوع مودم ، اولين بار توسط شركت «يواس روباتيك » معرفي شدند و درواقع جانشين مودم هاي اسپورتستر شدند . اين مودم ها داراي چند اشكال هستند :

I- عمليات مودم متكي بر پردازنده اصلي رايانه است . در نتيجه وين مودم ها براي اجراي وظايف خود وقت زيادي از پردازنده را مي گيرند .

II- كار با آنها نيازمند نصب برنامه راه انداز است.

III- كارت هاي وين موم مي توانند با ساير كارت هاي واقع در رايانه تداخل پيدا مي كنند . اين كارت ها به خطاها زمان بندي و تنظيم هاي بايوس حساس هستند .

IV- مودم هاي امروزي براساس استاندارد « وي 90» كار مي كنند . وين مودم ها نيز براساس اين استاندارد به تباد اطلاعات مي پردازند . اما اغلب وين مودم ها با مودم هاي ديگر تحت اين استاندارد ، نمي توانند به درستي به مباد اطلاعات بپردازند . زيرا اين استاندارد براي تبادل اطلاعات نياز به زمان بندي دقيقي دارد كه گاهي انجام آن از عهده نرم افزار بر نمي آيد . بنابراين اگر از ارتباطات زنده ( روي خطي يا مستقيم ) (Online) استفاده مي كنيد بهتر است از وين مودم استفاده نكنيد .

تشخيص وين مودم ها از ساير مودم ها مي تواند به صورت زير صورت گيرد :

- اين نوع مودم به صورت خارجي ساخته نمي شود . در اين صورت اگرمودم از نوع خارجي باشد ، نمي تواند نوع وين مودم باشد.

- اكثر مودم هاي از نوع وين مودم ، به صورت كارتهاي پي سي آي عرضه مي شوند . يعني تقريباً مي توان گفت همه كارتهاي مودم پي سي آي از نوع وين مودم هستند . هرچند اخيراً مودم هايي نيز به بازار عرضه شده اند كه گذرگاه پي سي اي استفاده مي كنند ولي از نوع وين مودم نيستند .

- اگر مودم تحت سيستم عامل داس كار نكند از نوع وين مودم است . بايد توجه داشت منظور از سيستم عامل داس ،داس موجود در ويندوز نيست .

- معمولاً بر روي جعبه بسته بندي مودم يك حداقل سرعت يك پردازنده اي كه با اين مودم بايدكار كند ذكر ميشود .در اين صورت به احتمال زياد مودم از نوع وين مودم است .

تذكر :

مودم هاي ديگري نيز توليد مي شود كه نسبت به وين مودم ها ارزان تر هستند . اين مودم هاي را مودم هاي نرم افزاري يا سافت مودم (Soft modem) مي نامند . در اين مودم ها بيش تر كارهاي مودم را پردازنده اصلي رايانه انجام مي دهد.

7- حافظه فلاش رام ( Flash ROM) : مودم هايي كه داراي حافظه فلاش رام هستند با نرم افزار ارتقا پيدا مي كنند . يعني ارتقاي اين مودم ها تقريباً به صورت رايگان امكان پذير است چون سازنده ي مودم ، معمولاًنرم افزار ارتقاي مودم را در پايگاه وب جهاني خود قرار مي دهد.

8- سرعت : مهم ترين خصوصيت هر مودمي سرعت آن است سرعت مودم را بر حسب « بيت درثانيه » (Bps) مي سنجند ، كه مقدار داده هايي است كه در يك ثانيه ارسال مي شود . اما بيش تر سرعت برحسب « كيلوبيت در ثانيه » (Kbps) بيان مي شود . حداقل سرعت مودم ها در حال حاضر 4/14 كيلو بايت در ثانيه است اما سرعت مودم استاندارد امروزه 6/33 كيلوبيت در ثانيه است . هر چند مودم هاي 56 كيلوبيت در ثانيه نيز به بازار آمده است . بايد توجه داشت كه سرعت مودم ها به صورت ضريبي از عدد 2400 بيت در ثانيه يا 4/2 كيلو بيت در ثانيه افزايش يافته است .

سرعت مودم هايي كه به يكديگر وصل مي شوند نبايد حتماً مساوي باشند ، اما اگر مساوي باشند بهتر است. اما مودم ها براي برقراري ارتباط نوعي تبادل اطلاعاتي مشهور به « توافق و تأييد (اعلان موافقت) (Handshake) انجام مي دهند كه طي آن سرعت عمليات بر اساس سرعت مودم آهسته تر تعيين مي شود . براي مثال ، اگرمودم داراي سرعت 8/28 كيلو بيت در ثانيه و مود مطرف مقابل آن ، داراي سرعت 4/14 كيلوبيت در ثانيه باشد عمليات انتقال داده ها در سرعت 4/14  كيلو بيت در ثانيه صورت ميگيرد .

واحد اندازه گيري ديگري نيز به اشتباه براي اندازه گيري سرعت مودم ها به كارمي رود كه عبارت از « سرعت باود» است . سرعت باود به سرعت تغيير وضعيت سيگنال بين دو وسيله ارتباطي در يك ثانيه گفته مي شد . اما در مودم‌هاي اوليه سرعت انتقال داده ها 300 بيت در ثانيه بود وسرعت تغيير وضعيت سيگنال‌ها نيز 300 باود بود . بنابراين گاهي به اشتباه اين دو اصطلاح به جاي يكديگر مورد استفاده قرار مي گرفت . اما اكنون مقدار اين دو با هم تفاوت دارند . براي مثال ، سرعت باود 1200 ، معادل سرعت انتقال داده اي 9600 بيت در ثانيه است . بنابراين با افزايش سرعت انتقال مودم ها ، ديگرواحد « بيت در ثانيه » با «سرعت باود » هم آهنگ نيست .

9- تراشه يوآرت (UART) : هر كارت سريال داراي تراشه اي به نام يو آرت است كه وظيفه نظارت بر ارتباطات سريال را بر عهده داره . واژه ي يوآرت جمع سرواژه ي كلمه هاي زير به معني « گيرنده فرستنده جامع غير هم زمان » است :

Universal Asynchronous Receiver Transmitter

يك كارت ورودي خروجي داراي درگاه سريال بايد حاوي يك تراشه يو ارت به شماره 16650 باشد . زيرا بيش تر كارت هاي ورودي خروجي سريال يك تراشه يو آرت به شماره 16550 دارند كه با مودم هاي خارجي 8/28 كيلو بيت در ثانيه اي كارمي كنند . اما يك مودم داخلي 56 كيلو بيت در ثانيه اي كه از استاندارد وي 90 پشتيباني مي كند بايد حاوي تراشه يو آرت 16650 باشد . تراشه يو آرت به شماره 16650 مي تواند با سرعت هاي بالاي مودم هاي 56 كيلو بيت در ثانيه اي كاركند.

وقتي مودم هاي خارجي را ارتقامي دهيد ، بايد امكانات رايانه را براي استفاده از سرعت هاي بالاتر درنظر بگيريد . زيرا اگر يك مودم خارجي 8/28 كيلو بيت در ثانيه اي را به رايانه وصل كنيد اما رايانه از يك تراشه يو آرت آهسته استفاده كند به بالاترين سرعت مودم دسترسي پيدا نمي كنيد و احتمالاً بعضي از داده ها را از دست ميدهيد ، براي مثال ، در پيام هاي متني بعضي از حرف هاحذف مي شوند و در پيام هاي گرافيكي تصويرها به صورت كامل روي صفحه نمايش ظاهر نمي شوند .در نتيجه با يوآرت هاي شماره 8250 و 16450 در سرعت هاي بالا داده ها از دست مي روند . اگر از يك يو آرت قديمي استفاده مي كنيد لازم است براي جلوگيري از دست رفتن داده ها به صورت زير عمل كنيد :

- براي يوآرت شماره 8250 سرعت 6/9 كيلو بيت در ثانيه باشد.

- براي يوآرت شماره 16450 سرعت 2/19 كيلوبيت در ثانيه باشد .

- براي تنظيم سرعت در نرم افزار ارتباطي ، از گزينه اي مشابه گزينه زير 
مي توان استفاده كرد‌:

Modem Setting

بايد توجه داشت اگر از يك مودم 8/28 كيلو بيت در ثانيه اي استفاده مي كنيد ، اما در نرم افزار تنظيم در به 4/14 كيلو بيت در ثانيه تغيير دهيد ، نرم افزار به مودم اجازه نمي دهد كه سريع تر از سرعتي كه مشخص شده است كار كند .

d-مودم داخلي پوآرت قديمي رايانه را ناديده مي گيرد ، زيرا خود داراي يك تراشه يوآرت است . اما مودم هاي خارجي از يو آرت سيستم استفاده مي كنند بنابراين براي استفاده از مودم هاي سريع تر و جديد لازم است يك كارت ورودي خروجي با درگاه هاي  «كام 1 » (Com1) و «كام 2 »(Com2) و يك يو آرت جديد نيز خريداري و مورد استفاده قرار دهيد . بنابراني براي مودم هاي خارجي 8/28 كيلو بيت در ثانيه اي ، رايانه نياز به تراشه يو آرت با شماره هاي 16550 يا A 16550 يا AN 16550 دارد . براي اين كه بفهميد تراشه يو آرت مورد استفاده رايانه شما از چه نوعي است مي توانيد به صورت زير از ويندوز 95 و 98 استفاده كنيد :

- عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد :

Start  Setting  Control panel  Modems  Diagnostic

- در اين جا بايد درگاه « كام » (Com) مورد استفاده مودم را فعال و متمايز كنيد ، و روي گزينه زير كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد:

More Info

در داس مي توانيد برنامه Msd را اجرا كنيد و گزينه زير را انتخاب كنيد.در پنجره اطلاعاتي آن ، نام تراشه يو آرت در آخر نوشته شده است :

Com ports

اگر رابط سريال فاقد تراشه يوآرت 16550 باشد و بخواهيد از يك مودم خارجي استفاده كنيد لازم است كارت ورودي خروجي موجود را عوض كنيد و كارتي را به كار ببريد كه حاوي تراشه يوآرت شماره 16550 يا 16550 باشد .

10- سيستم عامل : مودم دروازه ارتباطي رايانه با دنياي خارج از رايانه است ، به شرطي كه سيستم عامل بتواند چنين امكاناتي را پشتيباني كند . پشتيباني مودم در داس و ويندوز 3.x  ضعيف است . اما ويندوز 95 و 98 امكانات بهتري را دارا هستند . برخي از مودم ها فقط قابل استفاده تحت سيستم عامل هاي ويندوز 95 و 98 هستند . براي مثال ، مودم شركت « يو اس روباتيك » با نام اسپورتستر » يك فكس مودم 8/28 كيلوبايت در ثانيه اي است كه انحصاراً براي رايانه هاي شامل سيستم عامل ويندوز 95 ، 98 و مي طراحي شده است و در سيستم عامل هاي داس و «ا ا س 2 » قابل استفاده نيست . اين مودم داراي فلاش رام است كه به صورت نرم افزاري قابل ارتقاء به سرعت 6/33 كيلوبايت در ثانيه است . برخي از مودم ها ، هم از سيستم عامل داس و هم از سيستم عامل ويندوز 95 ، 98 و مي پشتيباني مي كنند.

11- نرم افزار ارتباطي : برخلاف كارت هاي گرافيكي و صوتي ، معمولاً  مودم فاقد برنامه راه انداز هستند . اما همراه آنها معمولاً برنامه هاي ارتباطي چون « پي سي اني ور » و يا « كوييك لينك » يا « بيت ور » عرضه مي شود كه بايد فروشندگان آنها را دريافت نماييد.

اگر مودمي به راه انداز نياز داشته باشد آن مودم را ، مودم تحت كنترل راه انداز مي نامند . كه در اين صورت بازرسي و كنترل خطا ، نه توسط سخت افزار ، بلكه توسط نرم افزار صورت مي گيرد . اين نوع مودم ها كه داراي راه اندازهاي اختصاصي هستند معمولاً در كار با سيستم عامل هاي مختلف دچار اشكال 
مي شود .

از طرف ديگر اگر نرم افزار بازرسي و كنترل خطا را انجام دهد ، وقت پردازنده نيز گرفته مي شود .در نتيجه ساير عمليات نيز آهسته تر انجام خواهند شد . اما اگر بازرسي و كنترل خطا را خودشان انجام دهد ، ديگر از پردازنده ي رايانه براي اين كار استفاده نمي شود  . اكثر مودم ها عمليات بازرسي و كنترل خطا را خودشان انجام مي دهند . اما موقع خريد بهتر است مشخصات روي جعبه رايانه را بخوانيد تا مطمئن شويد. معمولاً اگر روي جعبه مودم نوشته شده باشد كه « به ويندوز نياز دارد» به احتمال زياد بازرسي و كنترل خطا را نرم افزار انجام مي دهد.

12- جك پناسونيك : يك كابل به همراه مودم عرضه مي شود كه يك سر آن به فيش مودم و سر ديگر آن به گوشي تلفن وصل مي شود . اين فيش ها در بازار ايران به جك پاناسيونيك معروف شده اند و در تلفن هاي معمولي وجود ن دارد . اگر تلفن يا پريزهاي تلفن مجهز به جك پاناسونيك نداريد حتماً هنگام خريد مودم ،‌مبدلهاي و رابط هاي جك پاناسونيك به پريز يا دو شاخه معمولي را نيز تهيه كنيد.

13- ساير مواد : به طور كلي با هر مودم خارجي نياز به وسايل زير داريد كه همراه مودم عرضه مي شوند:

a – يك سيم تلفن كه دو سر آن داراي جك پاناسونيك است ؛

b- يك آداپتور برق «اي سي » (مستقيم » ،‌كه معمولاً خروجي آن 9 ولت است ؛

c- يك كابل براي اتصال مودم به درگاه سريال

d- راهنماي نصب مودم به همراه راهنماي استفاده از نرم افزار ارتباطي

e- نرم افزار ارتباطي براي استفاده از مودم.

14- به طور خلاصه در موقع خريد مودم لازم است مورد زير را در نظر بگيريد:

- نوع ، مارك و سرعت .

- نرم افزار و دفترچه راهنماي آن

- دفترچه راهنماي نصب و تنظيم مودم

- اگر از مودم مي خواهيم به عنوان فكس نيز استفاده كنيد ، بايد مودم مجهز به امكانات فكس باشد . د راين صورت بايد فكس مودم خريداري كنيد

- اگر از خدمات صوتي نيز استفاده مي كنيد ، بايد مودم مجهز به امكان پخش صدا خريداري نماييد.

- مودم ها بايد داراي سيم ارتباط مودم با پريز تلفن و گوشي تلفن باشد.

نصب مودم داخلي

براي نصب يك مودم كارتي ( داخلي ) عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد :

- قبل از نصب كارت مودم در داخل رايانه بايستي يك درگاه « كام » مناسب براي آن انتخاب كنيد و مطمئن شويد كه وسيله ديگري از همان درگاه كام استفاده نمي كند . براي مثال «كام 1 » معمولاً مورد استفاده ماوس قرار مي گيرد . اگر يك مودم در رايانه اضافه شود ، اغلب مي تواند به «كام 2 » وصل شود . مودم هاي داخلي را مي توان طوري پيكربندي كرد كه از كام 3 يا كام 4 نيز استفاده كنند. معمولاً بايد كام 4 را انتخاب كرد ، زيرا كام 3 و كام 1 از يك خط در خواست وقفه استفاده مي كنند. در نتيجه كام 1 و كام 3 را در يك زمان با هم نمي توان مورد استفاده قرار داد.

بنابراين قبل از نصب مودم لازم است از وضعيت درگاه هاي كام آگاه شويد . براي اين كار لازم است عمليات زير را در ويندوز انجام دهيد :‌

Start Setting  Control  panel  System  System properties  Device manager

در اين جا روي علامت بعلاو (+ ) كنار گزينه هاي زير كليك كنيد :

Com & Lpt

وجود علايم زير ، به اين معناست كه مشكل خاصي مانع از عملكرد صحيح آن درگاه است :

- علامت « X  » قرمز رنگ .

- علامت تعجب (!) زردرنگ .

براي مشاهده تنظيم هاي مربوط به وقفه هاي درگاه كام ،‌مي توانيد روي درگاه كام مورد نظر كليك دو تايي انجام دهيد ، تا پنجره اي با عنوان زير به نمايش درآيد:

Communications Port (COMx) Properties

در اين عبارت «ايكس » مي تواند از 1 تا 4 باشد . زيرا راياه داراي 4 درگاه كام است كه از 1 تا 4شماره گذاري شده اند . اين چهاردرگاه منطقي با دو اتصال گر فيزيكي سريال است كه از 1 يا 2 براي مودم در نظر گرفته مي شود .

به هر حال در پنجره به نمايش در آمده ، روي گزينه Resources  كليك كنيد ، تا تنظيم هاي خط درخواست وقفه و محدوده آدرس دهي در گاههاي كام در مشاهده كنيد . همچنين توجه نمايد كه در پايين پنجره ، عبارت زير نوشته شده باشد .

No conflicts

اگر هر دو درگاه كام مشكلي نداشته باشند ، مي توانيد از هر كدام آنها براي نصب مودم استفاده كنيد .

روش ديگر براي دست يابي به تنظيم وقفه هاي درگاه اين است كه در فهرست ابزارهاي نوار تكاليف Device manager  عمليات زير را  انجام دهيد :

Computer  Properties  interrupt  Request (IRQ)

با اين عمل فهرستي از درگاه ها و خط هاي درخواست دارد منصوب به آنها را مشاهده خواهيد كرد . همچنين مي توانيد اين عمليات را انجام دهيد :‌

StartSettingControl panel Mdems Modem Properties Diagnostics

در اينجا ، مي توانيد ببينيد كه چه موردي به هر يك از درگاه هاي كام نسبت داده شده است ، و مطمئن شويد كه مودم ، ماوس و ساير ادوات سريال ، از يك درگاه يكسان و واحد استفاده نمي كنند.

در صورتي كه قبلاً مودمي را رايانه بر روي كام 2 نصب شده باشد ، مي توانيد در اين پنجره روي Com2 و سپس گزينه More info  كليك كنيد . پيامي را مشاهده خواهيد كرد مبن بر اين كه سيستم با مودم در ارتباط است . مودم با دستورهاي اي تي آزمايش مي شود و نتيجه آن به نمايش در مي آيد . از نتيجه دستوراهاي اي تي مي توان به موارد زير اشاره كرد :

- هر دستوري كه در مقابل آن (ok) نوشته شده باشد نشان دهنده پاسخ مودم به آن دستور و فعال بودن مودم است .

- هر دستوري كه در مقابل آن  (Error)  نوشته شده باشد ، به اين معنااست كه مودم آن فرمان را انجام نداده است .

- اگر هيچ پاسخي براي دستورهاي اي تي مشاهده نمي كنيد ، به اين معنا است كه مودم به درستي نصب نشده است . و برخي از تنظيم هاي آن بايد تغيير پيدا كنند.

معمولاً در رايانه ها كام 1 و 2 مورد استفاده قرار مي گيرد . يك راه ساده براي اطلاع از آنها استفاده از دستور Mode  داس ، به صورت زير است :‌

- Mode com1 : 300

- Mode com2 : 300

اگر در جواب دستور (1) ، پاسخ زير را دريافت كنيد براي نصب مودم مي توان از كام 1 استفاده كرد :‌

Invalid parameter “ com1”

اگر در جواب دستور (2) ، پاسخ زير را دريافت كنيد براي نصف مودم مي توان از كام 2 استفاده كرد :

Invalid parameter “com2”

اگر كام 1 و 2 موجود نباشد بايستي كارت مودم را با استفاده از جامپرها روي كام 4 تنظيم كرد .

براي همين معملاً كارت مودم را براي كار كردن با كام 4 ، در كارخانه تنظيم مي كنند . در صورت نياز به تغيير آنها ، بايد چند جامپر را در روي كارت مودم جابجا كرد . ترتيب نصب و جابجايي اين جامپر ها و در واقع تنظيم آنها براي درگاه مناسب ، براي كارخانه هاي مختلف با هم متفاوت است و حتماً بايد از دفتر چه راهنماي همان كارت يا جدول چاپ شده بر روي مودم ، براي تغيير و تنظيم مناسب استفاده كرد ، بنابراين توصيه مي شود :

- يك درگاه كام را كه توسط ابزار يا كارت ديگري در رايانه مورد استفاده واقع نمي شود ،‌انتخاب كنيد ،

- در گاه كام 4 را كه از خط درخواست وقفه متفاوتي نسبت به درگاه كام 1 استفاده مي كند ،‌انتخاب كنيد زيرا ممكن است هنگام كار مودم و ماوس كه معمولاً از درگاه كام 1 استفاده مي كنند ،‌ناهم آهنگي يا اختلالي در كار اين دو وسيله به وجود آيد .

- با تنظيم جامپرها قبل از نصب كارت ، آدرس درگاه كام را نيز تعيين كنيد .

- توجه داشته باشيد كه مشخصات فني هر كارت مودم متفاوت است و براي تنظيم آن ، از راهنماي همان كارت مودم استفاده كنيد .

- مودم يا فكس مودم داخلي به صورت يك كارت است كه مي توانيد آنها را در شكاف هاي توسعه 8 بيتي يا 16 بيتي نصب كنيد . اگر كارت مودم فقط يك رابط به طول حدود 10 سانتي متر دارد ، لازم است آن را در شكاف توسعه 8 بيتي آيزا نصب كنيد و اگر كارت مودم داراي دو رابط به طول مجموع حدود 14 سانتي متر است لازم است آن را در شكاف توسعه 16 بيتي پي سي آي نصب كنيد .

در صورت امكان مودم را در شكاف توسعه اي نصب كنيد كه شكاف هاي اطراف آن خالي است زيرا اين كار در كاستن از پارازيت هاي الكتريكي بسيار مؤثر است . اين نوع پارازيت ها گاهي باعث خرابي ارتباطات مودمي مي شوند .

- پس از انتخاب شكاف توسعه مناسب ، لازم است كه صفحه فلزي كوچكي را كه براي پوشاندن حفره متناظر با اين شكاف ، برروي جعبه رايانه به كار رفته است خارج كنيد . زيرا وقتي مودم را نصب كنيد صفحه فلزي يك سري كارت مودم كه حاوي  فيش تلفن است ، جاي صفحه فلزي اي را كه بيرون مي آوريد مي گيرد.

- كارت مودم را با شكاف توسعه خالي و انتخاب شده تراز كنيد . پايه كارت مودم بايد به طور كامل در شكاف توسعه جاي بگيرد . كارت مودم را با فشار زياد و به يك باره در شكاف توسعه قرار ندهيد ، زيرا ممكن است به آن صدمه بزنيد . اگر مودم به درستي نصب شده باشد مي توان با پيچ آن را در جاي خود محكم كرد . از پيچ براي فشار آوردن به مودم و تراز كردن آن خودداري كنيد .

- حال يك طرف فيش سيم تلفن را به فيش پشت كارت مودم كه داراي برچسب (line)  است ، وصل كنيد ، يك سركابل اضافي ديگر را به فيش مودم كه داراي برچسب (Phone)  است ،وصل كنيد و سر ديگر را به پشت گوشي تلفن وصل كنيد . حال با برداشتن گوشي تلفن ، بايد صداي بوق آزاد شنيده شود .

- اگر  از سيستم عامل ويندوز 95 يا 98 استفاده مي كنيد ، و كارت مودم يا فكس مودم داخلي فاقد خاصيت نصب و استفاده را به كارت مي بريد ، لازم است درگاه « كام » آن را پيكر بندي كنيد .

در ويندوز 95 يا 98 ، مودم ها را با يكي از روشهاي زير مي توان نصب كرد :‌

- استفاده از گزينه روبه رو در بخش Control panel  ويندوز 95 يا 98 :‌Add new hardwase

- انتخاب گزينه Modems  به صورت روبه رو :

Start  Setting  Control panel  Modems

در اين پنجره گزينه Modem properties  را انتخاب كنيد در اين صورت پنجره زير را خواهيم داشت :

در اين پنجره با گزينه General  مي توان مودم استفاده شده را تعريف كرد . براي معرفي يك مودم مي توان روي گزينه Add  كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد ، در پنجره جديد گزينه ي Next  را انتخاب كنيد ، ويندوز به بررسي چگونگي پيكربندي مودم مي پردازد . اگر ويندوز نتواند مودم را تشخيص دهد ، پايم مي دهد كه آن را به صورت دستي از روي فهرست مودم هايي كه ويندوز عمل شناسايي آنها را انجام مي دهد ، انتخاب كنيد .

براي نصب دستي لازم است گزينه Modems  را مطابق رويه بيان شده در بخش «b» انتخاب كنيد و گزينه زير را انتخاب كنيد :

Dont’s detect my modem

در صورت امكان از ميان فهرست سازندگان و مدلهاي مودم ، مودم مورد نظر را پيدا كنيد و آن را انتخاب كنيد . مي توانيد علاوه براستفاده از فهرست سازندگان و مدل هاي مودم ، از نرم افزار عرضه شده همراه مودم نيز استفاده كنيد براي استفاده از نرم افزار مودم ، لازم است گزينه زير را انتخاب كنيد :‌

Have disk

در پنجره باز شده با عنوان زير ، بايد محل وجود نرم افزار را مشخص كنيد و دستورات نمايش داده شده را دنبال كنيد تا عمليات نصب تكميل شود:

Install from disk

در هر دو صورت نصب ، پس از انتخاب گزينه Next  ،‌در پنجره بعدي ظاهر شده ، مودم انتخابي و در گاه هاي كام موجود نمايش داده مي شود . در اين صورت درگاه مورد نظر و روي گزينه Next  كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد تا  ويندوز راه اندازهاي لازم براي مودم انتخاب شده را نصب، و مودم را پيكربندي نمايد . در پايان عمليات نصب روي گزينه Finish  كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد.

اگر مودم ديگري در رايانه نصب مي كنيد ، يعني يك مودم ديگر به رايانه داراي مودم اضافه مي كنيد ، عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد :

- عمليات روبه رو را به ترتيب انجام دهيد : Start Setting  Control panel  Modems

- گزينه General  را از پنجره اي با عنوان روبه رو انتخاب كنيد :‌Modems Properties

روي گزينه Add  كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد . در اين جا نيز ويندوز سعي مي كند به طور خودكار نوع مودم را شناسايي كند. اگر چه مي توان به دل خواه نيز نوع مودم را انتخاب كرد. در اين صورت بايد از ليست سازندگان و مدل هاي مختلف مودم ، نوع مودم را به صورت زير انتخاب كرد:

a: ابتدا نام سازنده را انتخاب كنيد؛

b: بعد از انتخاب نام سازنده ، مدل مورد نظر را انتخاب كنيد ، زيرا مدل مودم با توجه به سازنده تغيير مي كند.

اكنون روي گزينه Next كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد. تا درگاهي كه مودم به آن متصل است انتخاب شود. اگر قبلاً عمليات را به صورت خودكار انجام داده ايد در اين جا نيز انتخاب درگاه به صورت خودكار صورت مي گيرد. اكنون روي گزينه Next كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد تا تنظيم هاي درست مودم در فايل رجيستري ( Registry ) يا محضر خانه ويندوز ذخيره شود.

پس از انجام اين اعمال پنجره زير ظاهر مي شود:

غير از اين مي توانيد عمليات زير را انجام دهيد تا به اين پنجره برسيد:

Start	Setting	    Control panel	    Modems     	Modem Properties      General	Dialing Properties

در فهرست Windows ذخيره كرد. اين فايل براي پيدا كردن خطاي كار مودم مفيد است. بنابراين بهتر است در ساير موارد آن را غير فعال كنيد. زيرا به سرعت اندازه فايل بزرگ مي شود و بخشي از فضاي هارد ديسك را به خود اختصاص مي دهد:

Record a log file

اگر ويندوز نتواند به مودم دسترسي پيدا كند پيام زير را نمايش مي دهد:

Can not communicate with modem

براي رفع اشكال لازم است اعمال زير را انجام دهيد:

- تمام اتصالات رايانه و مودم را كنترل كنيد؛

- تنظيم هاي جامپرهاي مودم را بررسي كنيد؛

- اگر موارد a و b درست بود در اين صورت عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

Start	Setting       Control panel	   Modems        Modems properties___
	   Diagnostics

سپس روي درگاهي كه مودم را به رايانه متصل كرده است كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد. پس از اين كار روي گزينه More info نيز كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد تا اطلاعاتي درباره مودم مورد استفاده ، به دست آوريد. پس از بررسي اطلاعات نمايش داده شده به پنجره اصلي برنامه Modems برگرديد و در صورت عدم اشكال ، در اين پنجره روي گزينه Driver كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد واطلاعات موجود دراين قسمت رابا مشخصات دفترچه راهنماي مودم مقايسه كنيد.

v- با استفاده از گزينه زير مي توان ،‌خطاهاي ناشي از پارازيت ( Noise ) را در خط تلفن حذف كرد ،‌به اين ترتيب سرعت انتقال داده ها افزايش پيدا مي كند:

Use error control

فعال كردن اين گزينه در برخي از مودم ها رد ارتباطات مودمي ايجاد اشكال 
مي كند. در اين صورت بايد با فشار دادن كليد سمت چپ روي مربع كنار اين گزينه، آن را غير فعال كرده و ارتباط را برقرار كرد.

VI - با استفاده از گزينه زير مي توان داده ها را فشرده كرده و ارسال كرد. به اين ترتيب مدت زمان ارتباط و ارسال داده ها كاهش پيدا مي كند. اما بايد دانست همه مودم ها از فشرده كردن داده ها پشتيباني نمي كنند:

Compress data

VII- با ساتفاده از گزينه زير مي توان مانع از ارتباط مودم شد ، مگر اين كه ارتباط مطمئن و بي خطا باشد. با انتخاب اين گزينه ، وقتي داده ها ارسال يا دريافت مي شوند كه دريافت و ارسال آن ها بدون خطا و به صورت صحيح صورت گيرد:

Required to connect

VIII- اگر از تلفن هاي همراه براي ارتباط استفاده مي كندي ،‌براي كاهش خطا مي توانيد گزينه زير را انتخاب كنيد:

Use cellurar protocol

از انتخاب اين گزينه برايت لفن هاي غير همراه خودداري كنيد.

IX- با استفاده از گزينه زير مي توانيد در ارتباطات بين المللي خطاها را كاهش دهيد:

Modulation type

ويندوز 98 سه مورد براي كاهش دادن خطاها دارد كه عبارتند از:

- Non Standard

- Standard

- V . 23

انتخاب گزينه «2» ،‌براي ارتباطات معمولي بهتر است.

X- با استفاده از گزينه زير مي توانيد اطلاعات مربوط به كار ارتباطي را در يك فايل با نام « مودم لوگ » ( Modemlog – txt ) ، در فهرست Windows ذخيره كنيد. از اين فايل « واقعه نگار » ( Log ) مي توان براي اشكال زدايي استفاده كرد:

Append to log

XI- براي مشاهده محتويات فايل واقعه نگار « مودم لوگ » ، مي توان از گزينه زير استفاده كرد:

View log

تذكر:

در برخي از نگارش هاي ويندوز 98 همه اين گزينه ها وجود دارد ، اما در ويندوز 95 همه اين گزينه ها وجود ندارد.

8- اگر از ويندوز 1/3 استفاده مي كنيد براي بررسي وضع مودم مي توان از برنامه كاربردي Terminal استفاده كرد. براي اين كار اعمال زير را به ترتيب انجام دهيد:

Terminal Program manager Accessories

در اين جا يك پنجره نمايش داده مي شود تا درگاه كام مورد استفاده مودم را انتخاب كنيد. اكثر مودم ها از كام 2 استفاده مي كند ، مي توانيد اين درگاه را انتخاب كنيد. اگر پنجره براي انتخاب درگاه نمايش داده نشود ،‌صفحه نمايش برنامه Terminal را مشاهده خواهيد كرد كه نشانه آمادگي مودم براي كار است. در اين صورت مي توان يك فرمان مانند At را اجرا كنيد. اگر برنامه با OK پاسخ دهد به احتمال زياد مودم آماده كار است.

اگر حرف هايي كه تايپ مي كنيد روي صفحه نمايش نوشته نشوند ،‌يا وقتي دراه كام 2 را انتخاب مي كنيد پيام خطا نمايش داده مي شود ، احتمال تداخل منابع وجود دارد. در اين صورت براي رفع اشكال مي توان گزينه Setting را فعال كرد و گزينه Communications را انتخاب كرد. در اين جا درگاه هاي مختلف كام را امتحان كنيد تا درگاه مناسب انتخاب شود. اگر هيچ كدام از درگاه ها كار نكردند ، بايد با استفاده از جامپرهاي روي كارت مودم ، تنظيم مناسب را به دست آوريد.

9- در هر صورت يك نرم افزار ارتباطي مانند « پي سي اني ور » ( PC anywhere ) يا « كوييك لينك » ( Quick link ) را اجرا كنيد و درگاه مناسب را در گزينه اي مشابه گزينه هاي زير تنظيم كنيد:

- Modem Setup

- Moden Setting

# نصب مودم خارجي

براي نصب يك مودم خارجي عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

- وقتي رايانه خاموش است يك سر كابل مودم را به درگاه خالي كام پشت رايانه ، و سر ديگر آن را به پشت مودم وصل كنيد و پيچ ها را  محكم كنيد. بايد درگاه كام پشت رايانه كه مودم به آن وصل مي شود. منتاظر با درگاه كام مي باشد كه مودم براي آن پيكربندي شده است.

- يك سيم را به پشت مودم به درگاهي كه برچسب Line دارد وصل كنيد. در صورتي كه مي خواهيد از يك گوشي تلفن روي اين خط استفاده كنيد ،‌لازم است سيم خاكستري تلفن را كه همراه مودم جديد عرضه شده است ، را برداري و يك سر آن را به درگاه پشت مودم كه برچسب Phone دارد وصل كنيد و سر ديگر را به درگاه موجود در تلفن وصل كنيد.

- سيم برق را وصل كنيد. معمولاً محل ورود برق داراي برچسب DC  است. بنابراين سيم برق را از اداپتور AC به  ورودي DC در پشت مودم وصل كنيد. آداپتور برق AC را به پريز وصل كنيد.

- رايانه را روشن كنيد. حال مودم را نيز روشن كنيد. بايد چراغ هاي « ام آر » ، « تي ار » و « سي دي » روشن باشند. در بايد توجه داشت اگر مودم خارجي جديدي را به درگاه سريال وصل كنيد ،‌لازم نيست برنامه زير را در ويندوز 95 و 98 اجرا كنيد:

Add new hardware wizard

زيرا اين برنامه فقط براي آن دسته از ادواتي به كار گرفته مي شود كه به صورت فيزيكي به رايانه وصل شده باشند. از طرف ديگر درگاه سري قبلاً نب و توسط ويندوز 95 يا 98 شناسايي شده است و لزومي به شناسايي مجدد آن نيست. در اين صورت بايد در پنجره Control Panel روي نماد Modems دوبار كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد و در ليست نمايش داده شده نوع مودم متصل شده را مشخص كنيد. بقيه موارد در ويندوز 95 ، 98 و 1/3 مشابه آن چيزي است كه درباره مودم هاي داخلي شرح داده شد.

تذكر:

براي تأييد نصب صحيح مودم در ويندوز لازم است عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

Start Program  Accessoires Communications Phone dialer

در پنجره به نمايش در آمده در بخش زير يك شماره تلفن مانند شماره تلفن 119 را براي اعلام ساعت بنويسيد:

Number to dial

پس از كليك بر روي گزينه Dial يا فشار دادن كليد Enter و شماره گيري شروع مي شود و اگر مودم مشكلي نداشته باشد صدايي از آن سوي خط به گوش 
مي رسد كه ساعت را اعلام مي كند.

2- بيش تر برنامه اي ارتباطي تحت ويندوز بر مبناي شماره گير صوتي
 ( تن ) كار مي كنند. در نتيجه براي استفاده از تلفن هاي داراي شماره گير ضرباني ( پالس ) لازم است وارد بخش تنظيم هاي آن ها شده و وضعيت شماره گير ضرباني را انتخاب كنيد.

دستورات اي تي ( AT ):

غالب مودم هاي رايانه هاي شخصي از مجموعه دستورهاي اي تي استفاده مي كنند. اين مجموعه دستورات توسط شركت «هاياس» (Hayes Microcomputer ) ابداع و معرفي شد . اما امروزه هر شركت سازنده مودم تلاش دارد كه محصولات توليدي خود را سازگار با « هاياس » عرضه كند . در اين صورت مودم هاي آنها قادر به درك دستورهاي اي تي هستند .

اسم اي تي بر اين اساس انتخاب شده است كه بايد تمام دستورهاي ارسالي به مودم با دو حرف رمز «AT» شروع شوند ،‌تا مودم بهفمد كه رايانه مي خواهد دستوري براي مودم ارسال كند . اين دو حرف اختصار كلمه زير به معني توجه است :‌

Attention

بسياري از دستورهاي اي تي خود به خود در ذهن مي مانند زيرا هر دستور بيان گر عملي است ه انجام مي دهد دستورات اي تي معمولاً در مودمهاي قديمي بايد با حرف هاي بزرگ نوشته شوند اگر چه در مودم هاي جديد استفاده از حرف هاي كوچك نيز امكان پذير است .

تعدادي از دستورات اي تي عبارتند از :

| كاردستور | شكل كاربرد | معناي انگليسي | دستور |
| --- | --- | --- | --- |
| پاسخ به تلفن | ATA | Answer | A |
| سازگاري با « سي سي آي تي تي » | ATB0 | Bell Protocol | B |
| سازگاري با « بل 212اي» | ATB1 |  |  |
| عدم نمايش دستورات روي صفحه نمايش | ATE0 | Echo | E |
| نمايش دستورات روي صفحه نمايش | ATE1 |  |  |
| قطع ارتباط مودم با خط | ATH0 | Hang Up | H |
| اتصال مودم به خط | ATH1 |  |  |

علاوه بر اين ها يك دستور تنظيم ثبات هم وجود دارد كه به صورت كلي ATS(Attention Set register ) به كار مي رود . عدد بعد از دستور ، تنظيم هاي مختلف مودم را تغيير مي دهد. براي مثال ، مي توان به دستورهاي جدول زير مراجعه كرد:

| كار دستور | كاربرددستور | دستور |
| --- | --- | --- |
| تعداد زنگي كه مودم مي شمارد تا به تلفن جواب دهد | ATS0 | S0 |
| تعيين مقدار مكث در صورت برخورد با كاما در بين ارقام شماره تلفن | ATS8 | S8 |
| مدت زمان اتنظار براي قطع ارتباط در صورت عدم پاسخ از مودم ديگر | ATS9 | S9 |
| مدت زمان انتظار پس از قطع امواج دريافتي | ATS10 | S10 |
| مدت زمان هر آزمايش مودم | ATS18 | S18 |
| مشخص كردن سرعت رايانه براي انتقال داده ها | ATS112 | S112 |

براي مقدار دهي به ثبات ها از زير استفاده مي شود :

ATSn=m

در اين دستور n شماره ثبات ( Register) و m عددي است كه بايستي داخل ثبات نوشته شود. براي مثال ، اگر بخواهيد مودم پس از پنج بار زنگ زدن ، به زنگ تلفن جواب دهد ، در اين صورت بايد دستور زير را به مودم بدهيد :

ATS0=0

Mدر اين دستور مي تواند صفر تا 255 باشد و به طور پيش فرض مقدار m برابر صفر است . مودم نيز پس از دريافت و اجراي فرمان ، جواب ok را روي صفحه نمايش نشان مي دهد.

به هر حال به كاربردن دستورات اي تي براي كاربران عادي رايانه چندان مناسب نيست . براي همين بسياري از برنامه هاي ارتباطي به صورت رابطي بين كاربر و دستورات اي تي عمل ميكنند. اما گاهي وضعي پيش مي آيد كه استفاده از دستورات اي تي كارايي بيش تري دارد . بايد توجه داشت براي اين كه دستورات اي تي با موفقت اجرا شوند ، حتماً بايد در حالت ترمينال از برنامه هاي ارتباطي استفاده كرد . هرچند بسياري از برنامه هاي ارتباطي بلافاصله بعد از اجرا در حالت ترمينال قرار مي گيرند . اما اگر در مورد برنامه ارتباطي شما اين طور نيست ، بهتر است به دنبال گزينه اي با عنوان حالت ترمينال ، بگرديد و با استفاده از آن ،‌برنامه را در حالت ترمينال قرار دهيد .

عيب يابي مودم در ويندوز

براي عيب يابي مودم در ويندوز مي توانيد عمليات زير را به تريتب انجام دهيد :

Start Help  Contents Troubleshootingwindows 98  troubleshooters  Modem

با انتخاب مودم ، در سمت راست صفحه نمايش فهرستي از يك سري پرسش به نمايش در مي آيد ، كه با توجه به آنها و عيب مودم ، پرسش مورد نظر را انتخاب كنيد و روي گزينه Next  كليك كنيد ، پس از آن دستورهاي عيب ياب را پي گيري كنيد .

عيب يابي

اولين گام در رفع عيب در ارتباطات مودمي ، پيدا كردن دليل و منبع اصلي عيب است . زيرا در يك ارتباط راه دور قسمت هاي مختلف مانند رايانه ، مودم ، نرم افزارارتباطي ، سيستم تلفن و كابل ها با يكديگر كار مي كنند ، هر اشكالي در يكي از اين موارد باعث قطع ارتباط ياعدم ارتباط مي شود .

هنگام عيب يابي يك سيستم ارتباطي ، سيم ها و كابل اولين جاهايي هستند كه بايد مورد بررسي قرار گيرند . بررسي سريع اتصالات در اكثر موارد باعث رفع عيب سيستم ارتباطي مي شود .

يكي ديگر از اشكال هاي مهم در سيستم هاي ارتباطي تعيين درگاه سريال يا در واقع درگام كام اشتباه است . اگر نرم افزار ارتباطي بلافاصله پس از نصب كار نكرد . به احتمال قوي در گاه سريالي كه مودم به آن وصل شده است و درگاه سريالي كه برنامه ارتباطي از آن استفاده مي كند ، يكي نيستند . براي مثال ،‌اگر ماوس به درگاه سريال كام 1 وصل باشد ، بايد مودم را به درگاه سريال كام 2 وصل نماييد ،‌از طرفي در برنامه ارتباطي پيش فرض درگاه سريال كام 1 است . در نتيجه بايد درگاه كام 1 را به درگاه كام 2 در نرم افزار تبديل كنيد تا اشكال رفع شود .

برخي مواقع برنامه ارتباطي و يك برنامه كاربردي ديگر به طور هم زمان از يك درگاه سريال استفاده مي كنند . براي مثال ، ممكن است يك برنامه گرافيكي مورد استفاده ، از درگاه كام 1 براي يك وسيله ديگر استفاده كرده باشد ، در حالي كه اصلاً اين وسيله در حال حاضر به رايانه متصل نيست. حال اگر نرم افزار ارتباطي از همين درگاه براي مودم استفاده كند و قبل از آن ، اين برنامه گرافيكي اجرا شود به احتمال زياد در مرحله اي از كار ارتباط ، تداخل پيش مي آيد . به كار بردن پارامتر هاي ارتباط داشته باشند از اهيمت فوق العاده اي برخوردار است . زيرا اگر اين پارامترها درست انتخاب نشده باشند ، با كاراكتر هاي نامفهوم و در هم روبه رو مي شويد ، به طور كلي اين كاراكترهاي نامفهوم نشان مي دهند كه لازم است پارامتر هاي ارتباطي مانند سرعت بيت در ثانيه ، طول كليمه ، بيت هاي شروع و خاتمه ، بيت توقف ، و … در دو سيستمي كه مي خواهند با هم ارتباط داشته باشند از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . زيرا اگر اين پارامتر ها درست انتخاب نشده باشند ،‌با كاراكتر هاي نامفهوم و در هم روبه رو مي شويد . به طور كلي اين كاراكترهاي نامفهوم نشان مي دهند كه لازم است پارامترهاي ارتباطي برنامه را تغيير دهيد ، تا متناسب با پارامترهاي ارتباطي سيستم مقابل شوند . روش هاي متداول را مي توانيد در جدول زير مشاهده كنيد:‌

| بيت داده اي | بيت توقف | بيت توازن |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1 | بدون توازن |
| 7 | 2يا 1 | توازن زوج |

اگر پس از انجام اين تغييرها هنوز عيب وجود داشت ، لازم است سرعت مودم را از حداكثر مقدار ممكن  ، مرحله به مرحله كم كنيد تا اشكال رفع شود ، زيرا مودم‌هاي سريع مي توانند در سرعتهاي پايين تنظيم و كار كنند . اما مودم هاي كند را نمي توان روي سرعت بالاتر تنظيم كرد و به كار برد. اگر اشكال هنوز هم باقي باشد ، راه حل ديگر تغيير و تنظيم تك تك پارامترها مانند بيت توازن و … است ،‌تا تنظيم هاي مناسب به دست آيد .

اگر خط تلفن داراي سيستم در انتظار مكالمه (Call Waiting ) است در موقع تماس ديگري با خط تلفن در موقع استفاده از تلفن ،‌دو بوق براي اطلاع كاربر زده 
مي شود ، كه در مودم هاي قديمي اين دو بوق باعث قطع ارتباط مي شود . براي رفع اين اشكال مي توان از روشهاي زير استفاده كرد :

- به اول شماره اي كه مي خواهيد با آن تماس برقرار كنيد كد *70 يا #70 را اضافه كنيد تا ويژگي در انتظار مكالمه از كار بيفتد .

- در سيستم هاي شماره گيري قديمي كه فاقد علائم «*» و «#» هستند بايد قبل از شماره تلفن مورد نظر ، عدد 1170 را اضافه كرد .

براي اين كه بدانيد روش هاي بيان شده د رموارد b , a  در سيستم تلفني شما موثر است يا نه ؟ گوشي تلفن را بر داريد و شماره و كد هاي فوق را بگيريد . اگر  بعد از گرفتن يكي از كد هاي فوق مجدداً بوق آزاد به گوش رسيد ، سيستم تلفني شما داراي اين ويژگي است .

- اگر اين كد ها مؤثر نبود از دستور اي تي زير استفاده كنيد :

ATS10 = m

عدد m مي توانيد براي مودم هاي هاياس و سازگار با آن ، عدد 100 باشد ، يعني خواهيد داشت :

ATS10 = 100

اگر اين روش مؤثر بود . مي توانيد اين دستور را در شروع كار به كار ببريد تا هميشه هنگام اجراي برنامه هاي ارتباطي اين مشكل نيز حل شود .

ساير اشكال هاي موجود در ارتباطات مودمي عبارتند از :

- نرم افزارهاي ارتباطي معمولاً سيگنالي به نام « دي تي آر » (DTR (Data Treminal Ready)) به مودم ارسال مي كنند و روشن بودن رايانه براي انتقال داده ها را اعلام مي كنند ، به شرطي كه مودم چنان تنظيم شده باشد كه به اين سيگنال پاسخ دهد ، اما بعضي از مودم ها از جمله تعدادي از مودم هاي هاياس ، وجود دارند كه كه سوئيچ مربوط به « دي تي آر » طوري تنظيم گرديده است كه از اين سيگنال صرف نظر كنند. به اين ترتيب پس از پايان ارتباط ، مودم ارتباط را قطع نمي كند.

براي رفع اين اشكال بايد سوئيچ « دي تي آر » را تغيير داد . اگر مودم فاقد اين سوئيچ است مي توانيد از دستور اي تي براي قطع ارتباط استفاده كنيد :

ATH0

البته قطع ارتباط به اين صورت كمي طولاني تر است اما به هر حال عملي و كارا است . مي توان دستور اي تي پيش فرض اكثر مودم ها يعني & D2 را انتخاب كرد تا هنگام ارسال سيگنال ها به خط « دي تي آر » از سوي رايانه ، مودم ارتباط را قطع كند و به خط فرمان برود . براي اين كار برخي از كاربران رايانه از دستور &D3 استفاده مي كنند زيرا اين فرمان ضمن قطع ارتباط ، مودم را به حالت اوليه قبل از ارتباط خود بر مي گرداند . به عبارت ديگر اين دستور ، كاري معادل با دو دستور زير انجام مي دهد :

AT&D2, ATH0

- وقتي ارتباط بين دو مودم برقرار شد مودم ارسال كننده داده ها ، سيگنالي به نا م سيگنال آشكار ساز حامل يا « سي دي » (CD (Carrier Detect)  ) به رايانه ارسال كنده داده ها مي فرستد . در صورت عدم وجود اين سيگنال ارتباط قطع مي شود .

در برخي از مودم ها سيگنال سي دي ،‌در وضعيتي قرار مي گيردتا مودم فرض كند اين سيگنال هميشه وجود دارد . در اين صورت پس از قطع ارتباط ، برنامه ارتباطي تصور مي كند كه ارتباط وجود دارد . براي رفع اشكال مي توان وضعيت شيگنال سي دي را تغيير داد . اگ رمودم داراي سيگنال سي دي نيست مي توان به برنامه ارتباطي گفت بدون در نظر گرفتن اين سيگنال سي دي را تغيير داد. اگر مودم داراي سيگنال سي دي نيست مي توان به برنامه ارتباطي گفت بدون در نظر گرفتن اين سيگنال ، پس از دستور قطع ارتباط ، كار ارتباط را پايان يافته به حساب آورد . عيب اين روش اين است كه در شرايطي ممكن است دستور قطع ارتباط كار نكند . در اين صورت ارتباط قطع نخواهد شد و كاربر نيز از اين موضوع آگاه 
نمي شود .

- برنامه ارتباطي مدت زمان عدم فعاليت را بررسي مي كند . بنابراين اگر يك فايل حجيم را انتقال دهيد ، ممكن است تماس به علت عدم فعاليت مودم قطع شود .در اين صورت بهتر است زمان عدم فعاليت مودم را در مواقع انتقال يك فايل بزرگ با استفاده از دستور زير تنظيم كنيد:

ATS30 = m

در اين دستور m مي تواند از 0 تا 90 دقيقه باشد . مقدار پيش فرض براي m عدد صفر است . در صورت استفاده از عدد صفر ، مودم از قطع شدن خط جلوگيري مي كند . بنابراين براي انتقال فايل هاي بزرگ بهتر است براي m يك عدد بزرگ در نظر بگيريد و يا از حالت پيش فرض تنظيم استفاده كيند ، براي مثال ،‌در دستور زير زمان 60 دقيقه در نظر گرفته شده است :

ATS30 = 60

يعني در صورت عدم انتقال داده ها در مدت 6 دقيقه ، مودم به طور خودكار خط را قطع مي كند .

- ويندوز 3.x در گاه هاي كام 3 و 4 را در آدرس هايي جستجو مي كند ، كه معمولاً در اكثر رايانه ها وجود ندارد ، در نتيجه نمي توان مودم را در درگاه‌هاي كام 3 يا 4 نصب كرد . در صورتي كه بخواهيد اين مشكل را حل كنيد لازم است آدرس آنها را در فايل System.ini و در بخش 386Enh با استفاده از دستورات زير ، بنويسيد :

Com3base =  آدرس 3E8h  براي اكثر رايانه ها

Com4base = آدرس  2E8h  براي اكثر رايانه ها

از طرف ديگر ويندوز اولويت دسترسي به ديسك را به برنامه پيش زمينه (Forground) مي دهد و برنامه هاي در حال اجرا و در پس زمينه (Background) را در درجه دوم اهميت قرار مي دهد . در اين صورت برنامه هاي ارتباطي را بايد در پيش زمينه اجرا كرد . زيرا اجراي آن ها در پس زمينه باعث مي شود تبادل فايل ها بسيار كند و آهسته صورت گيرد . همين طور بايد از اجراي برنامه هايي كه زياد به ديسك مراجعه مي كند خودداري كرد .

- در ارتباط بين دو مودم سيگنال هايي از يك دستگاه به دستگاه ديگر ارسال مي شود ، كه معمولاً به دو روش سخت افزاري و نرم افزاري صورت مي گيرد . به اين عمل دو مودم ، توافق و تأييد دومودم از يكديگر(اعلان  موافقت) ( Handshaking) مي گويند . با اينك ار هر دو مودم آمادگي ارسال و دريافت داده‌ها توسط خود را اعلام مي كنند . در نتيجه مي توان مطمئن بود كه وقت ادوات ارتباطي آماده نيستند ،‌در عمل ، انتقالي صورت نمي گيرد و داده اي از بين نمي رود . تقريباً تمام مودم هاي جديد ،‌توافق و تأييدسخت افزاري را از طريق سيم ها « آرتي اس » (RTS) و « سي تي اس » (CTS)‌درگاه سريال انجام مي دهند . بنابراين در نرم افزار ارتباطي گزينه اي با عنوان زير را بايد تنظيم كنيد :

RTS / CTS

گزينه ديگري نيز در نرم افزارهاي ارتباطي با عنوان زير وجود دارد كه قديمي شده است. اما اغلب برنامه‌هاي ارتباطي به صورت پيش فرض روي آن تنظيم مي‌شوند :‌

Xon / Xoff

با استفاده از جدول زير مي توان اين دو گزينه را نيز تنظيم كرد :

| كاردستور | شكل كاربرد | نام دستور |
| --- | --- | --- |
| عدم كنترل انتقال داده هاي بين رايانه و مودم | AT & K1 | & K0 |
| كنترل انتقال داده هاي بين رايانه و مودم توسط RTS/CTS | AT&I | &K1 |
| كنترل انتقال داده هاي بين رايانه و مودم توسط Xon/Xoff | AT&K2 | &K2 |

سرعت انتقال داده ها طي عمليات توافق و تأييد براساس مودم آهسته تر تعيين 
مي شود . براي مثال ، اگر مودم يك طرف داراي سرعت 28000 بيت در ثانيه ، و مودم طرف مقابل داراي سرعت 14000 بيت در ثانيه باشد ، عمليات انتقال داده ها در سرعت 14000 بيت در ثانيه روي مي دهد . بنابراين حداكثر سرعت مودم هاي دو طرف ارتباط نبايد حتماً مساوي باشند ، اما اگر اين طور باشد بهتر است .

از طرف ديگر وقتي برنامه ارتباطي ميزان انتقال داده ها را بر حسب بيت در ثانيه يا با دو سوال مي كند ، منظور آن ضريب جا به جاي داده ها بين دو مودم نيست ،بلكه منظرو سرعت ارتباطات سريال بين رايانه و مودم است كه به آن كنترل جريان (Flow control) مي گويند. اين پارامتر شبيه بيت هاي توقف است ، ولي كنترل جريان ، سرعت انتقال داده ها را از رايانه به مودم و مقدار اطلاعات ارسالي به مودم را تنظيم مي كند ، و وقتي ظرفيت بافر داده هاي مودم پر شود جريان ارسال اطلاعات را متوقف مي كند . بنابراين كنترل جريان ،‌به تعيين سرعت انتقال داده ها كمك مي كند ، و به صورت زير مي توان آن را به كار برد :

- در مودم هاي 4/14 كيلوبايت در ثانيه اي ، مقدار 38800 بيت در ثانيه مناسب است .

- در مودم هاي 8/28 كيلو بيت در ثانيه اي خواهيم داشت:

I- اگر تراشه يو آرت مودم يا رايانه از خانواده قديمي 16450 است ، مقدار 57600 بيت در ثانيه مناسب است .

II- اگر تراشه يو آرت مودم يا رايانه از خانواده 16550 است ، مقدار 11ف200 بيت در ثانيه مناسب است .

6- دربرخي از مراكز تلفني از شماره گير صوتي (Tone) استفاده مي كنند . اما در ايران هنوز شماره گيرهاي ضرباني (Pulse) به كار مي رود . در حالي كه شماره گيرهاي صوتي سريع تر هستند . براي تشخيص شماره گير صوتي از ضرباني به صورت زير عمل كنيد :‌

- اگر هنگام شماره گرفتن تلفن ، صداي بوق مي آيد ، شماره گيري صوتي است .

- اگر هنگام شماره گير گرفتن  تلفن ، صداي تقه مي آيد ، شماره گيري ضرباني است .

براي انتخاب يكي از اين دو نوع شماره گيري ، مي تواني نوع مورد نظر را در نرم افزار ارتباطي انتخاب كرد ، يا اين كه از دستورات « اي تي » به صورت زير استفاده كرد :‌

a- دستور زير براي اجراي شماره گيري به روش صوتي :‌

ATDTAT tention Dial Tone

b- دستور زير براي اجراي شماره گيري به روش ضرباني :‌

ATDP Attention Dial Pulse

در شماره گيري توسط مودم ،‌ابتدا مودم بوق آزاد را كنترل كرده و در صورت شنيدن بوق آزاد، اقدام به شماره گيري مي كند .در صورتي كه بوق آزاد به صورت ممتد نباشد و يا در خطوطي اين بوق ضعيف باشد كه مودم نتواند آن را تشخيص دهد ، مي توان از فرمان Xn به صورت جدول زير استفاده كرد :

| كاربرد | كد هاي اعلام نتايج | N |
| --- | --- | --- |
| شماره گيري بدون توجه به بوق آزاد و اشغال | 0تا 4 | 0 |
|  | 0تا 5 و 10 | 1 |
|  | 0تا6 و 10 | 2 |
|  | 0تا5 و 7 و 10 | 3 |
| ــــ | 0 تا 10 | 4 |

براي مثال ، دستور زير نتايج را در كد هاي صفر تا 4 اعلام مي كند و در شماره‌گيري به بوق آزاد اشغال توجه نمي كند :‌

بنابراين مي توان از دستورهاي بيان شده به صورت زير استفاده كرد :

ATX0

a-براي شماره گيري به صورت صوتي ، بدون توجه به بوق آزاد و اشغال دستور به صورت زير است :

ATXnDTATX1DT

b-براي شماره گيري به صورت ضرباني ، بدون توجه به بوق آزاد و اشغال دستور به صورت زير است :

ATXnDPATX1DP

براي دسترسي به تنظيم‌ها درويندوز 95 و98 دستورات زيررابه ترتيب انجام دهيد:

Start  Setting  Control panel  Dialing properties

در اين جا مي توانيد با استفاده از گزينه هاي زير يكي از دو روش شماره گيري صورتي يا ضرباتي مشخص كند :

The phone system at this to location uses    Tone dialing    pulse dialing

7- اگر مودم داخلي از درگاه سريال كام 2 استفاده كند و رايانه نيز داراي يك درگاه كام 2 داخلي باشد ،‌در اين صورت اين دو درگاه با هم تداخل پيدا مي كنند . براي رفع اشكال مي توان اعمال زير را انجام داد :‌

a-در بايوس در گاه كام 2 را غير فعال كنيد

b-براي مودم از درگاه كام 3 يا 4 استفاده كنيد .

8- اگر از دستورات « اي تي » براي بلند گو به صورت اشتباه كنيد ،‌ممكن است بلند گوي مودم به درستي كار نكند و صداي آن خيلي زياد يا خيلي كم شود ، يا داراي پارازيت باشد ،‌در اين صورت دستور مناسب « اي تي » مربوط به بلند گو را از جدول انتخاب و به كار ببريد:

| كاربرد | دستور اي تي |
| --- | --- |
| حداقل صداي بلند گو و در برخي از مودم ها خاموشي بلند گو | L0 |
| حداقل صداي بلند گو | L1 |
| صداي متوسط بلند گو | L2 |
| حداكثر صداي بلند گو | L3 |
| قطع صداي بلند گو به طور دايمي | M0 |
| پخش صداي صداي خط تا دريافت امواج اصلي | M1 |
| روشن بودن هميشگي بلند گو | M2 |
| بلند گو فقط زمان جواب گويي روشن باشد. | M3 |

در صورتي كه بخاطر كيفيت نامناسب خط تلفن ايجاد ارتباط با مودم طرف ديگر با اشكال مواجه شود ، بهتر است از فرمان زير استفاده كنيد :

AT/A0

در نتيجه اجراي اين فرمان ، پارازيت خط ، روي داده ها تأثير كم تري دارد. زيرا با اين دستور ارسال بسته ها به صورت 64 كاراكتري صورت مي گيرد . براي اطلاع از دستورات \An به جدول زير مراجعه كنيد :‌

| كاربرد | شكل دستور | N |
| --- | --- | --- |
| ارسال بسته هاي 64 كاراكتري از داده ها | AT\A0 | 0 |
| ارسال بسته هاي 128 كاراكتري از داده ها | AT\A1 | 1 |
| ارسال بسته هاي 192 كاراكتري از داده ها | AT\A2 | 2 |
| ارسال بسته هاي 265 كاراكتري از داده ها | AT\A3 | 3 |

9- اگر در وسط كار ، ارتباط دو مودم قطع شود براي رفع اشكال به دنبال علت‌هاي زير بگرديد :

- استفاده هم زمان دو مودم يا يك مودم و يك فرد از يك خط مشترك باعث قطع ارتباط مي شود .

- اگر خط تلفن داراي سيستم در انتظار مكالمه(Call waiting ) است در موقع استفاده از خط تلفن توسط مودم ، براي پاسخ به تماس ديگري دو بوق براي اطلاع زده مي‌شودكه درمودم‌هاي قديمي اين دوبوق باعث قطع ارتباط مي شود.

- در خط تلفن پارازيت وجود دارد .

- بين تنظيم هاي مودم با برنامه هاي در حال اجرا مانند برنامه محافظ صفحه نمايش ناسازگاري وجود دارد .

- اشكالي در رايانه ي كه با آن در ارتباط هستيد ،‌وجود دارد.

10- مودم با وجودي كه درست كار مي كند و شماره گيري نيز مي كند ،‌ولي نمي تواند با رايانه مورد نظر ارتباط برقرار كند. در اين صورت براي رفع اشكلا موارد زير را در نظر بگيريد:

- صداي بلندگو را زياد كنيد و به علايم ارسالي توجه كنيد. اگر در اين حالت ، كه علايم مذاكره براي توافق و تأييد يكديگر ، توسط مودم ها صورت مي گيرد ، ارتباط قطع شود احتمالاً اشكال هاي زير وجود دارد:

I-سرعت يا پارامتر ديگري به صورت نادرست تنظيم شده است.

II- يك اشكال در رايانه ميزبان وجود دارد .در اين صورت با ميزان ديگري تماس بگيريد ودر صورت عدم اتصال به ميزبان جديد ،‌احتمالاً اشكال از مودم شما است .

- در برخي از برنامه هاي ارتباطي اگر در مدت زمان معيني ارتباط برقرار نشود ،‌برنامه ارتباط را قطع مي كند . در اين صورت لازم است تنظيم هاي مدت زمان را بررسي و مقدار آن را افزايش دهيد.

- از پيكربندي مودم اطمينان حاصل كنيد . براي اين كار لازم است بدانيد سه نوع تنظيم در مودم وجود دارد كه عبارتند از :‌

I- تنظيم هاي كارخانه اي :‌در كارخانه ‌،مودم براي كاركرد در حالت عادي تنظيم مي شود . براي مثال ، ممكن است مودم قبل از شماره گيري ،‌منتظر شنيدن صداي بوق آزاد باشد . اين تنظيم ها در اكثر موارد قابل استفاده است ،‌ولي در بعضي از موارد نياز است كه مودم براي حالت خاصي تنظيم شود .

در اين صورت مي توان با دستورات اي تي اين كار را انجام داد . براي مثال ،‌مودم براي بوق آزاد ، عمل شماره گيري را ا نجام دهد .

براي استفاده از تنظيم هاي كارخانه بايد فرمان زير را به كا برد :‌

AT&F0

براي ذخيره اين تنظيم ها مي توان فرمان زير را به كار برد :

AT&Wn

در اين دستور N مقادير زير راخواهد داشت :‌

- اگر n برابر صفر باشد تنظيم ها در پروفايل صفر ذخيره مي شوند.

- اگر n برابر يك باشد تنظيم ها در پروفايل يك ذخيره مي شوند .

در جدول زير برخي از تنظيم هاي كارخانه را مشاهده مي كنيد :‌

| ذخيره سازي در حافظه | تنظيم پيش فرض | نوع عمل |
| --- | --- | --- |
| + | غير فعال | جواب خودكار به تلفن |
| + | بل 212 | استادارد بل يا سي آي تي تي |
| + | روشن | دي اس آر |
| + | ندارد | بيت توازن |
| + | متوسط | قدرت صداي بلند گو |
| + | 30 ثانيه | انتظار پس از شماره گيري |

II- تنظيم هاي فعال :‌تنظيم هاي فعالت به تنظيم هايي گفته مي شود كه وقتي مودم روشن مي شود از آن استفاده مي كند .يعني اين تنظيم ها در حافظه مودم قرار مي گيرند و قابل تغيير هستند . اگر در تنظيم هاي فعالت تغييري داده شود و پس از آن ، تغييرها را ذخيره نكنيد ، پس از خاموش شدن مودم ، از بين مي روند . براي ذخيره تنظيم هاي فعال از فرمان زير استفاده كنيد :‌

AT & Wn

براي استفاده از تنظيم هاي ذخيره شده مي توان از دستور زير استفاده كرد :

AT & Yn

در اين دستور براي n خواهيد داشت :‌

- اگر n برابر صفر باشد ،‌هنگام روشن بودن مودم از تنظيم هاي پروفايل صفر استفاده مي شود ، كه اگر براي n مقداري منظور نشود به طور پيش فرض n برابر صفر در نظر گرفته مي شود .

- اگر n برابر يك باشد ،‌هنگام روشن بودن مودم از تنظيم ها پروفايل يك استفاده مي شود .

III- تنظيم هاي ذخيره شده : اگر تنظيم هاي فعال ذخيره شوند به آنها تنظيم هاي ذخيره شده مي گويند . بنابراين هرگاه كه مودم روشن شود ، مي توان دستورات ذخيره شده را خواند و به تنظيم هاي فعال تبديل كرد .

براي استفاده از تنظيم ها اوليه ذخيره شده در پروفايل هاي صفر و يك از دستور زير مي توان استفاده كرد :

ATZn

در اين دستور براي n مقادير زير را خواهيد داشت :

1- اگر n برابر صفر باشد از تنظيم ها اوليه پروفايل صفر استفاده مي شود .ا گر براي n عددي ذكر نشود به طور پيش فرض n برابر صفر فرض مي شود ، يعني خواهيم داشت :

ATZ0 = ATZ

2- اگر n برابر يك باشد از تنظيم ها اوليه پروفايل يك استفاده مي شود .

- برخي از مودم ها نمي توانند با شماره تلفن هاي داخلي و اختصاصي (PBX (Private Branch eXchange)) كار كنند . بنابراين مطمئن شويد مودم شما با شماره داخلي يا اختصاصي ميتواند كار كند .

- عواملي نظير پارازيت خط و قطعي خطوط نيز بر روي ارتباط اثر مي گذارند . در صورتي كه به خاطر كيفيت نامناسب خط تلفن ، ايجاد ارتباط با مودم طرف ديگر با اشكال هاي روبه رو شديد ، بهتر است از دستور زير استفاده كنيد :

AT / A0

در نتيجه اجراي اين دستور ، پارازيت خط ، روي داده ها تأثير كم تري مي گذارد . زيرا داده ها به صورت بسته هاي كوچك 64 كاراكتري ارسال مي شوند . از طرف ديگر مي توان سرعت را با استفادهاز ثبات S37 كاهش داد .اين دستور به صورت زير به كار مي رود :

ATS37=m

در اين دستور براي M مقادير زير را خواهيم داشت :

| سرعت برحسب بيت در ثانيه | M |
| --- | --- |
| برابرسرعت آخرين فرمان « اي تي » | 0 |
| 300 | 3 |
| 1200 | 5 |
| 2400 | 6 |
| 4800 | 7 |
| 7200 | 8 |
| 9600 | 9 |
| 12000 | 10 |
| 14400 (پيش فرض ) | 11 |

بهتر است m را برابر 6 يا 7 بگيريد در اين صورت مودم با سرعت 2400 يا 4800 بيت در ثانيه ارتباط را بر قرار مي كند .

- در صورتي كه با يك شبكه ارتباط برقرار مي كنيد ،‌ممكن است تنظيم ها برنامه يا شبكه اشتباه باشد . براي مثال ، ممكن است مودم مورد نظر از نظر سرعت ارتباطي ،‌هم خواني با سرعت شبكه مورد نظر نداشته باشد .

11- پيام زير را در نظر بگيريد :‌

No dial tone

اگر هنگام شروع به برقراري ارتباط با يك شبكه اين پيام را دريافت كنيد ،‌خط تلفني كه از آن استفاده مي كنيد اشغال است و يا شبكه اي كه مي خواهيد با گرفتن شماره به آن متصل شود مشغول است .

12- در جدول زير برخي از پيام هاي خطاي مهم را كه هنگام كار كردن و ارتباط با شبكه هاي رايانه ي ، توسط مودم روي صفحه نمايش داده مي شود ، مشاهده مي كنيد :

| علت | پيام |
| --- | --- |
| آمادگي مودم و نرم افزار ارتباطي | Ok |
| ارتباط دو رايانه برقرار است | Connect |
| ارتباط دو رايانه با سرعت n بيت در ثانيه برقرار است . | Connect n |
| رايانه يا شخصي در حال تماس گرفتن است . | Ring |
| ارتباط بين دو مودم برقرار نشد | No carreir |
| اشتباه در دستور يا شماره تلفن | Error |
| اشغال بودن خط تلفن يا شبكه مورد تماس (عدم وجود بوق آزاد ) | No Dial tone |
| مشغول بودن شماره مورد نظر | Busy |
| عدم دريافت جواب بعد از برقراري ارتباط | No answer |

پيام No carrier  در حالتهاي زير صادر مي شود :

- اگر اين پيام هنگام ارتباط با شبكه صادر شود ممكن است مودمي كه از نظر سرعت ارتباطي ، هم آهنگي با سرعت شبكه مورد نظر نداشته باشد ، و يا مشكل مخابراتي و … وجود داشته باشد .

- اگر اين پيام هنگام استفاده كردن از اطلاعات شبكه دريافت شود ، به معنا اين است كه ارتباط قطع شده است و بايد دوباره اقدام به شماره گيري كرد .

- اگر اين پيام هنگام برقراري ارتباطات رايانه ي صادر شود ، به اين معنا است كه سيگنال حامل توليد شده توسط مودم ها وجود ندارد . بنابراين ارتباط برقرار نمي شود .

- در پايان ارتباطات با شبكه اطلاعاتي ، كه ارتباط قطع مي شود نيز اين پيام داده مي شود .

13- پس از اتصال مودم خارجي چراغ هاي آن روشن نمي شود . در اين صورت براي رفع اشكال مي توان اعمال زير را انجام داد :

- رابط ها درست و محكم وصل نشده اند .

- از درگاه ها به صورت نادرست استفاده شده است .

- كابل مودم نامناسب است .

- مودم داراي يك اشكال است.

14- هنگام كار كردن با مودم برخي از كاراكترها و دادها از بين مي روند. در اين صورت لازم است ارتقاي تراشه يوآرت با يك تراشه كاراتر مانند تراشه « 16550 اي اف ان » (16550AFN) يا 16550 صورت گيرد . در داخل « تراشه 16550 اي اف ان » ،‌بافرهايي وجود دارد كه هنگام دريافت داده هاي سريع تر ا زحد توان پذيرش رايانه ، داده هاي اضافي را در خود نگه مي دارند . برخي ازبرنامه هاي ارتباطي نيز از بافرهاي استفاده مي كنند ، مي توانيد اندازه بافرها را افزايش دهيد تا مشكل سر ريزي داده ها و از دست رفتن كاراكترها از بين برود .

براي دسترسي‌به تنظيم‌ها‌تراشه يوآرت در‌ويندوز95 و98 به صورت زير عمل كنيد:‌

Start Setting  Control panel  Modem  Properties  Connection  Port setting  Use FIFO buffers

اگر از يك تراشه يوآرت قديمي استفاده مي كنيد ،‌لازم است نرم افزار خود را بر روي سرعت كم تر تنظيم كنيد تا مسأله از دست رفتن داده ها را نداشته باشيد. براي اين كار به صورت زير عمل كنيد :

- براي تراشه يو آرت شماره 8250 ، سرعت را روي 9600 بيت در ثانيه تنظيم كنيد .

- براي تراشه يو آرت شماره 16450 ، سرعت را روي 19200 بيت در ثانيه تنظيم كنيد .

براي اعمال زير تغيير در نرم افزار ارتباطي دنبال گزينه اي مشابه با عنوان هاي زير بگرديد :‌

- Modem Setting

- Modem setup

به اين ترتيب سرعت مودم تنظيم مي شود و نرم افزار به مودم اجازه نمي دهد كه سريع تر از سرعتي كه درنرم افزار مشخص شده است كار كند . براي مثال ، اگر يك مودم 28800 بيت در ثانيه اي را روي 14400 بيت در ثانيه تنظيم كنيد ،‌مودم با سرعت 14400 بيت به كار برده مي شود .

اگر يك مودم داخلي بخريد ، نگران يوآرت قديمي رايانه نباشيد رايانه نباشيد زيرا كارت مودم جديد يك تراشه يوآرت جديد دارد كه تراشه يوآرت قديمي را ناديده مي گيرد .

15- وقتي با مودم شماره مي گيريد روي صفحه نمايش حروف بي معنا نوشته مي‌شود . دراين احتمال دارد شماره يك تلفن داراي شماره گير صوتي را گرفته باشيد. در اين صورت بهتر است با دستور زير بلندگوي مودم را روشن كنيد :

ATM3

- اگر چراغ سي دي روشن شد و روشن باقي ماند ، مي توان گفت اشكال ممكن است به علت استفاده از تنظيم هاي نامناسب براي دو مودم باشد . تعداد بيت ها ، تعداد بيت هاي توقف ، بيت توازن و سرعت را كنترل كنيد، و آن ها را روي تنظيم هاي مناسب قرار دهيد.

ارتقاء‌

استاندارد كنوني مودم ها « وي 90» (V.90) است كه بسياري از مودم هاي 8/28 كيلو و بيت در ثانيه اي و 6/33 كيلوبايت در ثانيه اي قابل ارتقاء به آن هستند . براي اين كار بايد تغييرهايي در سخت افزار صورت گيرد . اين كار معمولاً توسط سازنده مودم صورت مي گيرد .

اما ارتقاي مودم هاي 56 كيلو بيت در ثانيه اي به استاندارد « وي 90» ساده است و مي توان از يك نرم افزار ارتقايي (اصلاح اگر ) (Patch) استفاده كرد . اين نرم افزار را مي توان از پايگاه وب سازنده مودم دريافت و نصب كرد .

پس از دريافت نرم افزار ارتقايي در ويندوز 98 روي My computer  كيلد سمت راست ماوس را فشار دهيد و گزينه Properties  را در پنجره ظاهر شده انتخاب كنيد. در پنجره Properties  روي گزينه Device manager  و سپس علامت جمع كنار گزينه Modems ، كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد . مودمي را كه مي خواهيد ارتقا دهيد مشخص كنيد و سپس عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد :

Properties Driver Updatedriver  Next  Search for a better driver…  Next  Floppy disk drives

حال ديسكت را دردرايو مربوطه قرار دهيد ، و روي گزينه Next  كليد سمت چپ ماوس را فشار دهيد ، و گزينه زيرا را انتخاب كنيد ، و عمليات را تا رسيدن به گزينه Finish  و نصب نرم افزار ادامه دهيد :

Install one of the other drivers

تذكر

براي عيب يابي و رفع عيب مودم مي توانيد از برنامه هاي زير استفاده كنيد :

- Net – Optimizer

- Modem doctor

- Modem wizard

- Net.Medic

براي اطلاعات بيش تر در مورد اين برنامه ها مي توانيد به پايگاه هاي وب زير مراجعه كنيد :‌

- www.checkit.com

- www.modemdoctor.com

- www.vitalsigns.com