روشهای پشتیبانی:

اگر مسِِئله ای برای سیستمتان پیش بیاید و راه حلی وجود نداشته باشد میتوانیدازکتاب راهنمای کاربران استفاده نمایید.لطفا به نمایندگی فروش خومراجعه نمائید و متناوبا میتوانید از راهنماییهای این دفترچه استفاده کنید.

*برای دریافت اطلاعات بیشترلطفا به سایت اینترنتی

http://www.msi.com.tw

یا

http://www.msi.com.tw/program/service/faq/faq/sec_faq_list.php

مراجعه فرمایید.

واحد پردازش مرکزی(CPU):

این مادربرد از پردازنده 478 pin حمایت میکند.این مادربرد از یک پایه گیرcpu به نام PGA478  برای آسانتر نصب شدن CPU  به کار میرود. زمانیکه شما در حا ل نصب CPU  هستید مطمئن شوید که بر روی CPU شما یک فن گرماگیر و خنک کننده جهت جلوگیری از گرم شدن بیش از حد CPU  وجود دارد. اگر شما فن گرما گیر و خنک کننده نداشتید با محل خریداری سیستمتان تماس بگیرید وآنها را قبل از روشن کردن کامپیوترتان نصب کنید.

سرعت CPU  :

یادآوری:

گرم شدن زیاد باعث آسیب رساندن به CPU و سیستم میشود همیشه مطمئن شوید که فن خنک کننده صحیح کار می کندواز گرم شدن CPU محافظت میکند.

طریقه نصبCPU  478 پایه:

1.لطفا قبل از هر کاری سیم حامل جریان برق را قطع کنید.

2.اهرم جانبی پایه CPU  که کنار آن قرار دارد را بلند کنید به طوریکه یک زاویه 90 درجه ایجاد شود.

3.پیکان طلایی رنگ آن را پیدا کنید. جهت این پیکان طلایی رنگ باید به سوی اهرم تاشونده باشد. CPU  فقط در این جهت جای میگیرد.

4.اگرCPU  دقیق نصب شده باشد پایه های آن باید کاملا داخل سوکت آن جاسازی شود. لطفا در هنگام نصب دقت کنید اشتباه نصب نکنید چون ممکن است خسارت جبران ناپذیر و دائمی به مادربردتان وارد شود.

5.CPU را ثابت برروی سوکت قرار دهید و اهرم آن را ببندید. زمانیکه میخواهید اهرم آن را ببندید با انگشتتانCPU  را نگهدارید تا جابه جا نشود وکامل داخل سوکت جاسازی شود.

طریقه نصب فن CPU :

همزمان با تکنولوژی به وجود آمدن پردازنده های با سرعت بیشتر و عملکرد بالاتر مدیریت حرارتی به صورت روز افزون مهم شده اند.برای پراکنده کردن گرما شما باید که یک فن وخنک کننده بر رویcpu  نصب کنید که درادامه طریقه نصب آن بیان شده است.

1.محفظه نگهدارنده آن بر روی مادربرد اطراف قرار دارد.

2.خنک کننده داخل آن قرار می گیرد.

3.فن رابر روی خنک کننده سوار کنید و به سمت پایین فشار دهید تا بر روی محفظه نگهدارنده قرار بگیرد .

4.دو اهرم فن رابه سمت پایین محکم کنید.هر اهرم به یک جهت بسته می شود.

5.کابل جریان برق فن را از پایه های(سه پایه) به مادربرد وصل کنید.

حافظه (memory) :

این مادربرد 2/3 slot با 184 پایه وDDR DIMM مستقل و حافظه با بزرگی 2GB  و3GB بدون ECC را پشتیبانی میکند.شما میتوانید DDR266/DDR400/DDR SDRAM را مستقل برروی شکاف(slot) DDR DIMM نصب کنید.

معرفی DDR SDRAM:

DDR SDRAM شبیه SDRAM  قراردادی است.اما نسبت مضاعف به وسیله انتقال داده ها در هرچرخه دو برابر می شود.DDR     SDRAM2.5 ولت استفاده می کند بر خلاف آنSDR SDRAM  از 3.3 ولت استفاده می کند همچنین به 184 پایه DIMM سریع تر از 168 پایه DIMM  که برایSTR SDRAM استفاده میشود.

قواعد جامعیت DDR:

هرslot  (شکاف) DDR  به اندازه 1GB را ساپورت می کند.کاربران میتوانند هر دو مدل(یک رویه و دو رویه) حافظه (بسته به نیاز خود) را نصب کنند.مدل848 PV  فقط یک رویه است. ولی مدل 865 PEV هر دونوع (یک رویه و دو رویه) را ساپورت میکند.

طریقه نصب حافظه DDR:

1.DDR DIMM فقط یک سوراخ در وسط دارد این قطعه باید در جهت راست جا سازی  شود.

2.حافظه ی DIMM را به صورت عمودی درslot شکاف مربوطه وارد کنید. سپس آن را فشار دهید تا این قطعه درون سوکت جاسازی شود.

3. گیره های پلاستیکی که در دو طرف DIMM قرار دارند به طور خودکار بسته میشوند.

منبع تغذیه:

این مادربرد از منبع تغذیه ATX برای تغذیه سیستم استفاده میکند. همیشه قبل ازدرج کردن منبع تغذیه  مطمئن شوید که اجزای آن به طور دقیق نصب هستند و تضمین کنید که خسارت نبینند.

اتصال دهنده پاور20 پایه ATX1:

شما میتوانید این اتصال دهنده راهمیشه به منبع تغذیه ATX متصل کنید.برای اتصال یک منبع تغذیه ATX مطمئن شوید که منبع تغذیه درمکان مناسب قرار کرفته است و پایه های آن تنظیم بندی شده اند. سپس منبع تغذیه را داخل بسط محکم کنید .

اتصال دهنده پاور12وا ت ATX(JPW1):

این اتصال دهنده پاور 12 وا ت برای افزایش نیروی CPU به کارمی رود.(منابع تغذیه 300 وا ت و بیشترنشان دهنده توانایی سیستم هستند. )

نقشه های پشت CASE:

نقشه های پشت CASE به صورت زیر می باشد.

اتصال دهنده ماوس:

مادربرد دارای یک اتصال دهنده های چند بیتی ریز (استانداردPS2) برای متصل کردن ماوس است . شما میتوانید ماوس را به طور مستقیم به آن متصل کنید.

اتصال دهنده ی صفحه کلید:

مادربرد دارای یک اتصال دهنده های چند بیتی ریز (استانداردPS2) برای متصل کردن صفحه کلید است . شما میتوانید صفحه کلید را به طور مستقیم به آن متصل کنید.

اتصال دهنده های درگاه سری:

مادر برد 9 پایه ی اتصال دهنده درگاه سری دارد به نام COM A

این درگاههادارای سرعت بالای ارتباط برای دریافت و فرستادن 16بایت ورودی و خروجی( 16550).شما می توانید یک ماوس سری یا هر وسیله سری دیگری را به طور مستقیم به آن متصل کنید.

اتصال دهنده های USB(پورت سریال جهانی):

مادربرددارای یک UHCL (رابط کنترل کننده میزبان جهانی)برای متصل کردن وسایلی با پورت سریال جهانی مانند: ماوس و صفحه کلید و دیگر وسایل سازگار با این مدل.شما می توانیدوسایل را مستقیما به این رابط متصل کنید.

خروجی اتصال دهنده درگاه(SPDIF):

SPDIF  خروجی  یک اتصال (جک) با اتصالات هم محور برای مخابره داده های دیجیتالی صوتی است.

اتصال RG-45 برای شبکه های محلی  LAN:

مادربرد2 استاندارد اتصال RG-45 را برای شنکه های محلی فراهم می کند.شبکه محلی LAN گیگابایت قادراست داده ها را در1000 یا 1000mbps انتقال دهد.شمامیتوانید کابل شبکه را به جک متصل کنید. نوع جایگزینی های پایه به نرخ سرعت انتقال داده بستگی دارد.باید توجه داشته باشید که پایه های 1-2 و3-6 و 4-5 و 7-8 باید به صورت زوج و با هم باشند.

اتصالات درگاه صوتی:

برای اتصال بلندگوها و گوشیها یک خط خروجی وجود دارد.خط ورودی برای وسایل خارجی مانند CD و نوار و یا وسایل صوتی دیگر استفاده میشود. MIC یک اتصال دهنده برای میکروفن می باشد.

اتصالات درگاه موازی(LPT1):

مادربرد یک رابط 25 پایه کنترل کننده به نام LPT1 دارد. یک درگاه موازی استاندارد برای پرینترویک درگاه موازی تقویت کننده EPP وتوسعه دهنده درگاه موازیECP  .

رابط ها(اتصالات):

مادربرد رابط ها(اتصالات)را برای درگاههایFDD,IDEHDD,  LAN,USB وفن منبع تغذیه آماده می کند.

اتصال درایو فلاپی دیسک(FDD1):

مادربرد دارای فلاپی دیسک استاندارد با ظرفیتهای 360K و 720Kو 1.2M و 1.44M و 2.88M می باشد.

اتصالات فن (فن سیستم/فن CPU):

فن CPU وفن سیستم با ولتاژ 12 ولت کار می کنند. وسه پایه اتصال دارند.زمانیکه سیم ها را متصل میکنید همیشه توجه کنید که سیم قرمز مثبتباشدوبه ولتاژ 12 ولت وصل شود و سیم سیاه زمین باشدو به ولتاژ صفر وصل شود. اگر مادربرد یک سیستم سخت افزاری از مجموعه مدارات مانیتور برروی خود داشته باشد شما باید از یک فن طراحی شده خاص با سرعت گیرا و با امتیاز استفاده کنید.

یادآوری:

1.همیشه در مورد یک فن خنک کننده خوب با فروشنده مشورت کنید.

2.برای داشتن اطلاعات بیشتر به سایتهای معتبر مراجعه کنید.

اتصال دهنده ورودی CD:

ازاین اتصال برای اتصال CDهای صوتی استفاده میشود.

اتصال دهنده هارد دیسک ATA100:

مادربرد دارای یک تقویت کننده 32 بیتی PCI IDE وDMA  (حافظه) فوق العاده کنترل کننده میباشد.شما میتوانید4 دیسک گردان سخت ،درایوCD،فلاپی100MBوغیره داشته باشید.این اتصال دهنده ها از کابلهای IDEحمایت میکند.

IDE1(اتصال دهنده اصلیIDE):

اولین دیسک گردان سخت همیشه باید به IDE1متصل باشد.IDE1 میتواند به درایو اصلی ویا درایو فرعی اتصال داده شود. شما باید دومین دیسک گردان سخت را به عنوان وابسته با قراردادن اتصال مناسب پیکربندی کنید.

IDE2(اتصال دهنده ثانویه IDE):

IDE2 میتواند به درایو اصلی و فرعی متصل شود.

اتصلات جلویی پورت USB(JUSB2 & 3):

مادربرد در قسمت جلویی دوپورت ورودی وخروجی به نام JUSB2,JUSB3 دارد.این تکنولوژی سرعت انتقال داده هاراافزایش میدهد با توان  480mbps که 40بار سریعتر از JUSB1 می باشد.این پورتها اتصالات را با سرعت زیاد برای وسایل جانبی مانندUSB HDDودوربینهای دیجیتالی وسی دی های MP3وچاپگرها ومودمهاووسایلی از این قبیل.

اتصالات سری ATA HDD(SATA1& 2 ):

مادربرد پورتهای سری با سرعت زیاد را فراهم میکند.این پورتها ازیک نسل ATA با سرعت 150mbsرا پشتیبانی میکند.هر اتصال سری ATA میتواند به یک گرداننده دیسک سخت متصل شود.

اتصال دهنده های جلوی صفحه (JFP1 & 2):

مادربرد دارای دو اتصال دهنده جلوی صفحه برای اتصالات الکتریکی با کلیدها وLEDها میباشد.

اتصالات صوتی جلوی صفحه(JAUD1):

این اتصالات امکان ورود و خروج داده های صوتی  را به ما میدهند .

اتصال دهندگان(JUMPERS):

مادربرد انواع اتصال دهندگان زیر را برای شما ارائه میکند.

اتصال دهنده نیمه هادی پاک کنندهJBAT1)):

یک RAM نیمه هادی (CMOS)که دارای یک منبع تغذیه از باطری های خارجی برای نگهداری داده های پیکربندی سیستم میباشد بر روی مادربرد وجود دارد.با وجود یک CMOS RAM سیستم عامل به طوراتوماتیک روشن میشود وهمیشه روشن میباشد. اگر شما میخواهید پیکربندی سیستمتان را پاک کنید بایداز(JBAT1) برای پاک کردن داده ها استفاده کنید.

یادآوری:

شما میتوانید CMOSرا زمانیکه سیستم خاموش است با تغییر دادن پایه های 2-3 پاک کنید.سپس به موقعیت 1-2 برگردید.لغو کردن پاک کردن CMOS زمانیکه سیستم روشن است ممکن است به مادربرد خسارت وارد کند.

درگاه ها(SLOTS):

مادربرد دارای یک درگاه AGP و5 شکاف 32 پایه ای میباشد.

درگاه AGP(درگاه گرافیکی پر سرعت):

درگاه AGP مجاز قراردادن کارت گرافیکیAGP میباشد.توانایی AGP با مشخص کردن تقاضا از طریق 3D مشخص میشود.این درگاه گرافیکی32 بیتی با فرکانس 66MHZ با دسترسی مستقیم به حافظه اصلی کار میکند.  این درگاه از کارتهای گرافیکی 8X/4X حمایت میکند.

درگاه قطعه جانبی متصل شده(PCI):

درگاههای PCI برای به کار بردن کارتهای توسعه که نیاز داریم استفاده میشوند.زمانیکه میخواهید کارت توسعه ای را اضافه یا کم کنید اول مطمئن شوید که منبع تغذیه قطع میباشد.درگاههای نارنجیPCI به عنوان درگاههای ارتباطی مورد استفاده قرار میگیرند.

دراین فصل اطلاعاتی در موردBIOS SETUP در اختیار  شما قرار میگیردوشما میتوانید سیستمتان را در حد مطلوب وبهینه پیکربندی کنید.

شما ممکن است نیاز داشته باشید برنامه SETUP را زمانیکه یکی از دو حالت زیر اتفاق می افتد اجرا کنید.

- زمانیکه سیستم بوت میشودوپیغامهایی بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود و از شما درخواست میکند برنامه SETUPرا اجرا کنید.

- زمانیکه شما بخواهید برای سفارشی کردن خصوصیات، تنظیمات پیش فرض را تغییر دهید.

SETUP نصب کردن:

زمانیکه کامپیوتر را روشن میکنید سیستم شروع به تست کردن اجزای خود میکند.زمانیکه پیغام(press DEL key to enter setup) بر روی صفحه ظاهر شد شما میتوانید وارد محیط SETUP کامپیوترتان شوید.

DEL:SETUP                       F11:boot menu

F12:network boot                 TAB:logo

اگر این پیغام قبل از اینکه شما واکنشی انجام دهید ناپدید شد و شما بخواهید وارد محیط SETUP شوید ،باید سیستمتان را با خاموش و روشن کردن دوباره و یا فشاردادن دکمه RESET مجددا راه اندازی کنید.همچنین میتوانید با فشردن همزمان دکمه های ALT+SHIFT+DEL سیستمتان را مجددا راه اندازی کنید.

انتخاب اولین وسیله راه انداز:

شما مجاز هستید یک وسیله راه انداز، با فشردن کلید F11 ،بدون آنکه وارد محیط SETUP شوید،انتخاب کنید. زمانیکه همان پیغام بالایی بر روی صفحه ظاهر شدF11 را برای راه انداختن BOOT MENU فشاردهید.اگر بعد از اینکه سیستم راه اندازی شد بعد از2 یا 3 ثانیه (سریع) F11 را فشار دهید صفحه ای اینچنین ظاهر میشود.

Select First Boot Device

Floppy :1st Floppy IDE :IBM-DTLA307038 CDROM :ATAPI CD-ROM DRIVE 40X M

[UP/Dn] Selelect [RETURN] Boot [ESC] cancel

در این صفحه لیست تمام وسیله های راه انداز قید شده است. یکی از آنها را با کلیدهای جهتی انتخاب کنید و کلیدENTER را بزنید.سیستم با توجه به وسیله انتخابی شما راه اندازی میشود.

| رفتن به موضوع قبلی | <^> |
| --- | --- |
| رفتن به موضوع بعدی |  |
| رفتن به سمت چپ |  |
| رفتن به سمت راست |  |
| انتخاب یک موضوع | <ENTER> |
| خارج شدن از منوی اصلی ویا پریدن از منوی فرعی به اصلی | <ESC> |
| انتخاب اولین موضوع صفحه | <+/PU> |
| انتخاب آخرین موضوع صفحه | <-/PD> |
| فراخوانی SETUP پیش فرض | <F7> |
| فراخوانی بیشترین کارایی پیش فرض | <F9> |
| ذخیره کردن تمام تغییرات و خارج شدن | <F10> |

منوی اصلی:

در منوی اصلی تمام مقوله های ارائه شده توسط SETUP بیان میشود وشما میتوانید با کلیدهای جهتی یکی از این موضوعات را انتخاب کنید. هر موضوعی را که انتخاب کنید در پایین صفحه شرح داده میشود.

تنظیمات پیش فرض:

برنامه BIOS SETUP شامل دو نوع تنظیمات قراردادی میباشد: BIOS SETUP و عملکرد بالای تنظیمات. تنظیمات BIOS SETUP ، تنظیمات با عملکرد پایدار را برای همه وسیله ها و سیستم فراهم میکند در حالیکه عملکرد بالای تنظیمات بهترین عملکرد سیستم را فراهم میکند، اما ممکن است بر روی پایداری سیستم تاثیر بگذارد.

منوی اصلی:

اگر شما وارد محیط SETUP شوید منوی اصلی آن بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.منوی اصلی 12 برنامه پیکربندی و2 گزینه برای خارج شدن را در اختیار شما قرار میدهد.در صورت نیاز از کلیدهای جهتی برای انتخاب موضوعات استفاده کنید وبا فشردن ENTER میتوانید وارد منوی فرعی هر کدام از آنها بشوید.

STANDARD CMOS FEATURES

از این منو برای تنظیمات اصلی سیستم مانند: زمان و تایخ وغیره استفاده میشود.

ADVANCED BIOS FEATURES

از این منو برای تنظیم موضوعات AMI و ویژیگیهای مخصوص توسعه یافته استفاده میشود.

ADVANCED CHIPSET FEATURES

از این منو برای تغییر مقادیر مجموعه تراشه های رجیستر و بهینه سازی عملکرد سیستمتان استفاده میشود.

POWER MANAGEMENT FEATURES

از این منو برای مشخص کردن تنظیماتتان برای مدیریت POWER استفاده میشود.

PNP/PCI CONFIGURATIONS

اگر سیستم شما از PNP/PCI حمایت میکند این ورودی ظاهر میشود.

INTEGRATED PERIPHERALS

از این منو برای مشخص کردن تظیماتتان بر روی وسایل مجتمع استفاده میشود.

PC HEALT STATUS

این ورودی وضعیت درستی سیستمتان را نشان میدهد.

FREQUENCY / VOLTAGE CONTROL

از این منو برای مشخص کردن تنظیمات کنترل فرکانس و ولتاژ استفاده میشود.

SET SUPERVISOR PASSWORD

از این منو برای PASSWORD سرپرست استفاده میشود.

SET USER PASSWOR

از این منو برای دریافت PASSWORD کاربر استفاده میشود.

LOAD HIGH PERFORMANCE DEFAULT

از این منو برای فراخوانی مقدارBIOS ، برا ی اجرای بهتر سیستم استفاده میشود . اما ممکن است در توانایی سیستم اثر بگذارد.

LOAD BIOS SETUP DEFAULTS

از این منو برای فراخوانی تنظیمات پیش فرض کارخانه درBIOS برای عملیات اجرایی پایدار سیستم استفاده میشود.

SAVE & EXIT SETUP

ذخیره کرئن تغییرات CMOS و خروج از SETUP.

EXIT WITHOUT SAVEING

خارج شدن از SETUP بدون ذخیره کردن تغییرات.

STANDARD CMOS FEATURES

موضوعات درمنوی ویژگی CMOS استاندارد شامل بعضی از آیتم های تنظیم SETUP میباشد.از کلیدهای جهتی برای مشخص کردن موضوع مورد نظر استفاده کنید و از کلیدهای PGDN وPGUP برای مشخص کردن مقداری که برای هر کدام میخواهید استفاده کنید.

SYSTEM TIME

این گزینه به شما اجازه میدهد که زمان سیستم را آن گونه که میخواهید تنظیم کنید. قالب زمان به صورت <ساعت> <دقیقه> <ثانیه> میباشد.

SYSTEM DATE

این گزینه به شما اجازه میدهد که زمان سیستم را آن گونه که میخواهید تنظیم کنید. قالب زمان به صورت <ماه> <روز> <سال> <روز هفته> میباشد.

PRIMARY/SECONDARY/THIRD/FOURTH IDE MASTER /SLAVE

از کلیدهای PGUP و PGDN برای مشخص کردن نوع گرداننده دیسک گردان سخت استفاده کنید. خصوصیات گرداننده دیسک سخت بر اساس آن نوعی که انتخاب کرده اید در سمت راست نشان داده میشود.

TYPE مشخص کردن پارامترهای HDD

CYLINDER           وارد کردن شماره سیلندر

HEADS                وارد کردن شماره هد

WRITE PRECOMPENSATION   جبران سازی نوشتن

SECTORS          وارد کردن شماره سکتور

MAXIMUM CAPACITY   خواندن بیشترین ظرفیت

LBA MODE         برای هارد دیسکهای 512 که با WINDOWSE و DOS کار میکنند AUTO را انتخاب کنید و برای NETWARE و UNIX  گزینه DISABLE را انتخاب کنید.

BOOK MODE              برای بالا بردن کارایی دیسک سخت AUTO را انتخاب کنید.

FAST PROGRAMMED I/O MODES  برای بالا بردن کارایی سیستم بوسیله تنظیمات هارد دیسک AUTO انتخاب کنید.

FLOPPY DRIVE A:

این گزینه به شما این امکان را میدهد که نوع فلاپی نصب شده را مشخص کنید.گزینه های مورد استفاده شامل:

[NONE],[360K,5.25IN],[1.2M,5.25IN], ,3.5IN],[1.44M,3.5IN],[2.88M,3.5IN] [720K میباشد.

ADVANCED BIOS FEATURES

QUICK BOOT

تنظیم کردن موضوع به صورتENABLE باعث میشود که با  از قلم انداختن (چک کردن) بعضی از موضوعات را سیستم در مدت 5 ثانیه بوت شود. هر کدام از گزینه ها میتوانند فعال یا غیر فعال باشند.

BOOT DEVICE

دکمه ENTER را برای وارد شدن به صفحه منو فشار دهید

1ST/2ND/3RD BOOT DEVICE

این گزینه به شمااجازه میدهد که یک مجموعه از مراحل پشت سر هم را برای وسایل راه اندازی که بایاس اجازه میدهد برای سیستم عامل راه اندازی کنید.توجه داشته باشیدکه این گزینه خیلی به وسایل راه اندازی که نصب هستند وابستگی دارد. برای مثال اگر شما فلاپی درایو را نصب نکرده باشید گزینه FLOPPY نشان داده نمی شود

TRY OTHER  BOOT DEVICES

انتخاب گزینه YES وسیله راه اندازی خراب شد اجازه میدهد که سیستم را از وسایل راه اندازی دیگر راه اندازی کند .

FULL SCREEN LOGO SHOW

اگر این گزینه ENABLE باشد شما میتوانید  شرکت LOGO را به صورت تمام صفحه در صفحه راه اندازی ببینید.

[ENABLED] تصویر LOGO در صفحه راه اندازی به صورت تمام صفحه میباشد.

[DISABLED] موقع راه اندازی پیغامهای POST نشان داده میشود.

SMART FOR HARD DISK

اگر سیستمتان از تکنولوژی SMART پشتیبانی میکنداین گزینه را در حالت فعال قرار دهید در غیر این صورت در حالت غیر فعال قرار دهید. درصورت فعال بودن این گزینه و پشتیبانی نکردن آن توسط بایاس سیستم قفل میکند.

BOOT UP NUM LOCK STATUS

این گزینه حالت های کلید NUM LOCK را بعد از بوت شدن سیستم مشخص میکند.اگر حالت ON (فعال) آنگاه بعد از بوت شدن کلید فعال بوده و LED آن نیز روشن خواهد بود در غیر این صورت کلید فوق غیر فعال بوده و LED آن نیز خاموش میباشد.

FLOPPY DRIVE SEEK

این گزینه باعث میشود که بایاس در زمان راه اندازی ، فلاپی دیسک را جستجو کند. زمانیکه فعال باشد بایاس در زمان راه اندازی پردازنده فلاپی دیسک را فعال خواهد کرد و چراغ فلاپی روشن میشود. وهد آن یکبار به جلو و عقب حرکت میکند .(برای مشخص کردن تعداد ترکها).ابتدا درایو A در نظر گرفته میشود وسپس درایو B (در صورت وجود داشتن آن).

PASSWORD CHECK

این گزینه جهت مشخص کردن محل ورود کلمه رمز در زمان راه اندازی سیستم به کار میرود . گزینه های آن عبارتند از:

SETUP : زمانی که کاربر بخواهد وارد برنامه SETUP شود کلمه رمز پرسیده میشود .

ALWAYS : زمانیکه سیستم روشن میشود و همچنین کاربر بخواهد وارد محیط ست آپ شود کلمه رمز پرسیده میشود.

BOOT TO OS/2

این گزینه دارای دو حالت YES و NO میباشد و اگر این گزینه YES باشد به شما این امکان را میدهد که از سیستم عامل با حافظه بالای 64 کیلو بایتی استفاده شود در غیر این صورت سیستم عامل نمیتواند از حافظه بیشتر از 64 کیلو استفاده کند.

HYPER THREADING FUNCTUION

برای بالا بردن کارایی سیستم میتوانید این گزینه را فعال کنید. لطفا اگر سیستمتان از HT حمایت نمیکند این گزینه را غیر فعال کنید. چون ممکن است باعث ناپایداری سیستمتان شود.برای فعال کردن این گزینه باید تمام گزینه های زیر را داشته باشید.

1.CPU: شرکت اینتل پردازنده پنتیوم 4 با تکنولوژی HT

2.CHIPSET:CHIPSET شرکت اینتل با تکنولوژی

HT .

3.BIOS: یک بایاس که از تکنولوژی HT حمایت میکند و فعال میباشد.

4.OS : یک سیستم عامل که از تکنولوژی HT حمایت میکند .

MPS REVISION

این گزینه به شما اجازه میدهد ورژن MPS که برای سیستم عاملتان استفاده میشود را مشخص کنید.برای پیدا کردن ورژن مورد نظر باید با فروشنده سستمتان مشورت کنید.

APIC ACPI SCI IRQ

این گزینه برای فعال یا غیر فعال کردن   APCI  (کنترل کننده وقفه برنامه ریز و پیشرفته )استفاده میشود سیستم کامپیوتر های شخصی قادر هستند که روش APCI را اجرا کنند فعال کردن روش APCI  منابع قابل دسترسی وقفه  هارا برای سیستم گسترش میدهد

CPU L1 & L2 CACHE

حافظه  CACHE یک حافظه اصلی که دارای سرعت زیادی از DRAM (حافظه ی سیستم)می باشد وقتی که سیستم درخواست داده میکند  داده های درخواست شده را از حافظه اصلی به حافظه کش انتقال میدهد ، برای اینکه سریعتر در دسترس CPU قرار بگیرد. تنظیمات آن به صورت فعال/غیرفعال میباشد.حافظه کش داخلی(L1 یا LEVEL1) و حافظه کش خارجی(L2 یا LEVEL2) میباشد.

SYSTEM BIOS CACHABLE

با فعال بودن این گزینه به حافظه بایاس سیستم(به آدرس FFFFFH تا F0000H) اجازه داده میشود که از حافظه کش سیستم استفاده کند. و یک کپی از اطلاعات رام را در حافظه رم قرار میدهد.این گزینه مقداری از اطلاعات بایاس را در حافظه کش قرار میدهد که تاثیر بسزایی در سرعت و بازدهی سیستم دارد .اگر برنامه ای در این محدوده از حافظه ، اطلاعاتی را بنویسد آنگاه احتمال قفل کردن سیستم وجود دارد . حالت پیش فرض این گزینه ENABLED میباشد.

C000, 32K SHADOW

این گزینه مربوط به وجود حافظه های رام مختلف کارتهای کنترلی میباشد.اگر کارتی در سیستم نصب باشد که از این فضاها برای رام خود استفاده کند جهت بالابردن بازدهی سیستم آن را فعال کنید.

ADVANCED CHIPSET FEATURE

DRAM TIMING SETTING

کلید ENTER را برای وارد شدن به زیرمنوی آن وارد کنید.

CONFIGURE SDRAM TIMING BY SPD

فعال کردن این گزینه باعث میشود که گزینه های زیر به صورت اتوماتیک در مورد تنظیمات اساسی بایاس تصمیم بگیرند. با فعال کردن این گزینه شما میتوانید این فیلدها را به صورت دستی پیکربندی کنید.

CAS # LATENCY

این کنترلها بعد از دریافت دستورات قبل از DRAM شروع به خواندن دستورات میکند. تنظیمات آن به صورت 2و2.5 پالس میباشد. 2 پالس باعث زیاد شدن عملکرد سیستم میشود.2.5 پالس بیشترین عملکرد پایدار را نشان میدهد.

RAS # PRECHARGE

این گزینه به شما این اجازه را میدهد که مقدار پالس های پردازنده را که برای RAS باید تعریف و اضافه شوند تا کار تازه سازی به طور کامل انجام شود را مشخص میکند.اگر زمان کافی در دسترس نباشد، آنگاه عملیات تازه سازی به طور کامل انجام نشده و اطلاعات از دست خواهند رفت وسیستم قفل میکند.

RAS # TO CAS DELAY

این گزینه به کاربر اجازه میدهد تا زمان انتقال از RAS به CAS را مشخص کند. هرچه مقدار این گزینه کمتر باشد ، آنگاه سرعت کار سیستم بالاتر خواهد بود .(در صورتیکه سیستم در اثر کم کردن این پارامتر دچار اشکال نشود و قفل نکند.)

BURST LENGTH

این گزینه به شما اجازه میدهد که اندازه تعداد حروف وبیتهای پیوسته برای   DRAM را تعیین کنید. خصوصیت انتقال دسته ای از داده ها بدون وقفه روشی تکنیکی است که خود  DRAM پیش بینی میکند. و آدرس جایگاه حافظه بعدی بعد از اینکه اولین آدرس مورد دسترسی قرار گرفت ، تعیین میشود.با استفاده از این ویژگی شما میتوانید تعداد بیتها و کل حروف پشت سر هم را تعریف کنید. که تعداد کل بیتها و حروف ،انتقال بی وقفه اطلاعات و داده ها (علاوه بر آدرس شروع واقعی) به شمارشگر آدرس داخلی ،اجازه میدهد که به طور درست جایگاه بعدی حافظه را ایجاد کند.موقعیتهای 4و8

AGP APERTURE SIZE (MB)

این گزینه فقط کنترل میکند که چه مقدار از RAM سیستم بهAGP  جهت اهداف ویدئویی اختصاص داده میشود.روزنه و شکاف ،بخشی از دامنه آدرس حافظه PCI است که به فضای آدرس گرافیکی آدرس حافظه اختصاص داده میشود. تعداد ورودیها و مدت زمانهای میزبان ،که به حوزه شکاف اصابت میکند،بدون هیچ ترجمه ای به طرف AGP به سمت جلو حرکت میکند.کلیه انتخابهای یک اندازه شکاف  4MB,8MB,16MB,32MB,138MB,256MB   را اجازه میدهند.

POWER MANAGEMENT FEATURES

ACPI STANDBY STATE

این گزینه ، حالتها و شکلهای ذخیره سازی قدرت و انرژی را برای ACPI مشخص میکند.اگر سیستم عامل شما از ACPI ویندوز98SEوویندوزME وویندوز 2000 حمایت میکند ،شما میتوانید وارد شدن به وضعیت سیستم پشتیبان را در S1 یا S3 از طریق موقعیت این میدان مشخص کنید.انتخابها شامل موارد زیر میباشند:

[POS/S1] : وضعیت خواب S1 یک وضعیت پایین انرژی میباشد.در این وضعیت هیچ متن سیستم گم نمیشود و سخت افزار از تمام متن سیستم محافظت میکند.

[STR/S3]: وضعیت خواب S3 یک وضعیت انرژی پایینتر میباشد .به طوریکه اطلاعات پیکر بندی سیستم و فایلهای باز و برنامه های کاربردی در حافظه اصلی ذخیره میشوند، که زمانیکه اجزای سخت افزاری خاموش میشوند ، از بین نروند.زمانیکه سیستم بیدار شد اطلاعات ذخیره شده در حافظه در سیستم ذخیره میشوند.

[AUTO]: بهترین موارد وعناصر رابه صورت خودکار تعیین میکند.

RE-CALL VGA BIOS AT S3 RESUMING

زمانیکه سیستم از حالت ورودی قبل شروع به انجام فعالیت میکند، فعال کردن این گزینه بایاس را قادر میسازد که برای ارزش دهی اولیه کارت VGA با بایاس آن ارتباط داشته باشند وزمان فعالیت سیستم کوتاهتر میشود.زمانیکه این گزینه غیر فعال باشد سیستم به یک برنامه راه اندازی AGP نیاز خواهد داشت . بنابراین اگر برنامه راه اندازی AGP کارت، خصوصیت ارزش دهی اولیه را حمایت نکند ، نمایشگر بعد از شروع اولیه به صورت غیر عادی کار خواهد کرد ، یا عملی را انجام نخواهد داد.

POWER MANAGMENT/APM

با فعال کردن این گزینه یک مدیریت پیشرفته انرژی فعال خواهد شد.این گزینه برای بالابردن حداکثر حالت ذخیره سازی و توقف کردن دوره زمانی داخلی CPU میباشد.

SUSPEND TIME OUT(MINUTE)

اگر فعالیت سیستم برای دوره زمانی مشخص در این حوزه مشخص نشود ، همه وسایل بجز CPU مسدود خواهد شد.وضعیتهای ناتوانی:1و2و4و8و10و20و30و40و50 میباشد.

POWER BUTTON FANCTION

این گزینه به کاربران اجازه میدهد که نقش کلید پاور را شکل دهند .

[ON/OFF]: کلید پاور همانند کلید خاموش و روشن عمل میکند.

[SUSPEND]:وقتی که شما کلید پاور را فشار دهید سیستم یا روشن میشود ویا خواب میرود.اما اگر کلید برای بیشتر از 4 ثانیه فشار داده شود سیستم خاموش میشود.

RESTORE ON AC/POWER LOSS

این وضعیت مشخص میکند که بعد از اینکه انرژی از بین رفت یا وقفه ایجاد شد ،سیستم شما مجددا راه اندازی شود .

[POWER OFF]: خاموشی منبع انرژی سیستم را در حالت خاموشی قرار میدهد.

[POWER ON]: منبع انرژی ،سیستم را در حالت روشن شدن قرار میدهد.

[LAST STATE] : ذخیره سازی مجدد سیستم برای حالتهای قبلی ، قبل از اینکه پاور خاموش شودویا وقفه ایجاد شود.

FDC/LPT/COMPORTS,PRIMARY/ SECONDARY  MASTER/SLAVE IDE

اين گزينه ها مشخص ميكند كه باياس بر فعاليت هايي از اجزاي سخت افزار جانبي مشخص شده نظارت خواهد كرد.اگر مانيتور انتخاب شود هر فعاليتي به اجزا يا سخت افزار جانبي مشخص كشف ميشود. سيستم شروع به فعاليت ميكند يا از وارد كردن نيروهاي ذخيره سازي جلوگيري ميكند.تنظيمات شامل:[MONITOR],[IGNORE]

SET WAKEUP EVENTS

اگر اينتزرا فشار دهيد پنجره زير ظاهر ميشود:

USB DEVICE WAKEUP FROM S3

اين گزينه فعاليت دستگاه USB را براي شروع فعاليت سيستم از S3 (به تعويق انداختن RAM) حالت عدم كار و فعاليت را اجازه ميدهد. وضعيتها شامل:                           [ENABLED],[DISABLED]

KEYBOARD POWER ON FUNCTION

اين گزينه كنترل ميكند كه چگونه يك صفحه كليد PS2 قادر است سيستم را روشن كند.شما بايد براي روشن شدن و وارد شدن به سيستم كلمه عبور را وارد كنيد.وضعيتها شامل:

‍[DISABLED],[ANY KEY],[SPECIFICKEY]

SPECIFIC KEY FOR POWER ON

كلمه عبور را تعيين كنيد تا كار روشن شدن صفحه  كليد را انجام دهد. وضعيت آن[SPECIFICKEY]

MOUSE POWER ON FUNCTION

اين گزينه كنترل ميكند كه چگونه ماوس PS2  قادر است سيستم را روشن كند. وضعيتها شامل:

[DISABLED],[ANY ACTION],[LEFT-BUTTON]

[RIGHT-BUTTON]

RESUME ON PME#

اين گزينه مشخص ميكند كه آيا سيستم از حالتهاي ذخيره سازي شروع به فعاليت ميكند وقتي فعاليت و سيگنال ورودي سخت افزار مشخص جانبي يا اجزاي آن شناخته شده است .

RESUME ON RTC ALARN

اين گزينه استفاده ميشود براي قادر ساختن يا ناتوان ساختن خصوصيت راه اندازي سيستم بر اساس يك زمان/تاريخ برنامه ريزي شده از حالت خاموش كردن به صورت نرم افزاري.

وضعيتها شامل [DISABLED],[ENABLED]

RTC ALARMN DATE /HOUR/MINUTE/     SCOND

اگر RESUME ON RTC ARARMN فعال شود سيستم به طور اتوماتيك مجددا راه اندازي ميشود بر اساس يك تاريخ/ساعت/دقيقه/ثانيه مشخص در اين زمينه ها وضعيتهاي موجود براي هر بخش شامل:

ALARM DATE       01~31,EVERYDAY

ALARM HOUR      00~23

ALARM MINUTE   00~59

ALARM SECOND  00~59

PNP/PCI CONFIGURETIONS

در اين بخش پيكربندي سيستم گذرگاه PCI وويژگي PNP(وصل كردن/نمايش دادن)شرح داده شده است.PCI يا(بهم وصل شدن اجزاي جانبي) سيستمي است كه به دستگاه ورودي و خروجي اجازه ميدهد تا با سرعتي نزديك به  CPU كه خودش هنگام ارتباط با دستگاههاي خاص استفاده ميكند ،عمل كند .اين بخش بعضي موضوعات تكنيكي را تحت پوشش قرار ميدهد وكاملا سفارشي ميشود كه فقط استفاده كنند ه گان باتجربه هر تغييراتي را براي زمينه هاي از پيش تعريف شده به وجود مي آورند.

CLEAR NVRAM

ESCD (داده پيكربندي سيستم توسعه يافته) NVRAM (حافظه دستيابي تصادفي) جايي است كه باياس اطلاعات را براي هر ابزار PNP و غير PNP براي هر بيت در قالب رشته ذخيره ميكند. زمانيكه YES انتخاب شود سيستم بر روي ESCD NVRAM تنظيم خواهد شد درست بعد از اينكه سيستم راه اندازي شد و سپس اين گزينه به طور خودكار NO ميشود.

PCI LATENCY TIMER (PCI CLOCKS)

اين گزينه كنترل ميكند كه چگونه و چه مدت دستگاه PCI ميتواند قبل از اينكه كار ديگري انجام دهد باياس را نگه دارد. وقتي كه با مقادير بالاتر تنظيم شود هر دستگاه PCI تغييرات را براي يك مدت طولاني ميتواند هدايت كند. از اين رو بهتر است كه پهناي باند PCI به طور مؤثر اصلاح شود. براي عملكرد بهتر PCI شما بايد مقادير بالاتر را انتخاب كنيد. محدوده آن بين 32 تا 248 ميباشد.

LNIT.GRPHICS.ADAPTER PRIORITY

اين تنظيمات مشخص كننده اين است كه كدام كارت VGA وفق دهنده گرافيك اصلي  ميباشد .گزينه ها شامل :

[INTERNAL VGA] :اين سيستم ارزش اوليه دستگاه VGA آنبرد سيسنم را مشخص ميكند

[AGP/INT-VGA ] :اين سيستم ارزش اولين كارت AGP را مشخص ميكند .اگر يك كارت AGP در دسترس نباشد دستگاه VGA آن برد ارزش پيدا خواهد كرد.

[AGP/PCI] :اين سيستم ارزش اوليه دستگاه AGP آنبرد سيستم را مشخص ميكند. اگر يك كارت AGP در دسترس نباشد كارت PCI VGA ارزش پيدا خواهد كرد.

[PCI/AGP] : اين سيستم ارزش اوليه كارت PCI VGA را نصب ميكند. اگر يك كارت  PCI VGA در دسترس نباشد كارت AGP ارزش پيدا خواهد كرد.

[PCI/INT-VGA] : اين سيستم ارزش اوليه كارت PCI VGA را نصب ميكند. اگر يك كارت  PCI VGA در دسترس نباشد دستگاه آنبرد VGA نصب خواهد شد.

PCI IDE BUSMASTER

فعال كردن اين گزينه مشخص ميكند كه كنترلر IDE بر روي گذرگاه محلي PCI توانايي دارد.تنظيمات شامل:[DISABLED],[ENABLED]

PCI SLOT1/SLOT4 IRQ PRIORITY,PCI SLOT2 IRQ  PRIORITY, PCI SLOT3 IRQ PRIORITY, PCI SLOT5 IRQ PRIORITY

اين گزينه هاخط IRQ را براي هر شكاف PCI مشخص ميكند. انتخاب تنظيمات :3و4و5و7و9و10و11 [AUTO] . انتخاب كردن AUTO اجازه ميدهد كه باياس به طور خودكار خط IRQ براي هر شكاف PCI در نظر بگيرد.

SET IRQS TO PCI OR ISA

كليد اينتر را وارد كنيد تا وارد زيرمنوي زير شويد.

IRQ 3/4/5/7/9/10/11/14/15

اين گزينه ها مشخص ميكند كه گذرگاه كجا خط IRQ را استفاده ميكند.اين بخشها تعيين ميكند كه اگر AMIBIOS يك IRQ ازIRQ  قابل دسترس حذف كند. به دستگاههايي كه قابليت شكل پذيري باياس سيستم را دارند عبور داده شود. گروه IRQ موجود با خواندن ESCD NVRAM تعيين ميشود. اگر بيشتر IRQ ها از گروه IRQحذف شوند، كاربر نهايي ميتواند از اين وضعيتها براي رزرو كردن IRQ استفاده كند. از طريق انتخاب [ISA/EISA] .ورودي/خروجي آنبرد توسطAMIBIOS شكل ميابد. تمام IRQ هاي استفاده شده با ورودي/خروجي آنبرد همانند PCI/PNP شكل داده ميشوند. اگر تمام IRQ ها گزينه  [ISA/EISA] را انتخاب نمايند، IRQ 14/15 به PCI IDE آنبرد تخصيص ميداد.IRQ 9 براي ابزارهاي PCI و PNP قابل دسترس ميباشد.وضعيتهاي موجود شامل:[ISA,EISA],[PCI PNP]

SET DMAS TO PNP OR ISA

اينتر را فشار دهيد تا به زير منو وارد شويد و از آنچه كه بر روي صفحه ظاهر ميشود پيروي كنيد.

DMA CHANNEL 0/1/3/5/6/7

اين موضوعات گذرگاه را مشخص ميكند كه سيستم كانال DMA (دستيابي مستقيم به حافظه) استفاده ميشود. اين وضعيتها مشخص ميكند كه اگر AMIBIOS يك DMA را از DMAS قابل دسترس حذف كرد به دستگاههايي كه قابل پيكر بندي باسيستم باياس هستند عبور داده شوند. گروه DMA قابل دسترس با خواندن ESCD NVRAM تعيين ميشود .گروه DMA قابل دسترس با خواندن ESCD NVRAM تعيين ميشود. اگر بيشتر DMA ها از گروه برداشته شوند ، كاربر نهايي DMA را با نسبت دادن به[ISA/EISA] رزرو ميكند.

INTEGRATED PERIPHERALS

لطفا به  انتخابهاي داده شده در باياس تان توجه كنيد زيرا ممكن است با مادربردتان تفاوت داشته باشد.

USB CONTROLLER

اين وضعيت براي فعال كردن /غيرفعال كردن كنترلرهاي USB آنبرد استفاده ميشود.

USB DEVICE LEGACY SUPPORT

فعال كردن اين گزينه باعث ميشود اگر شما هر وسيله USB1.1/2.0در سيستم كاري استفاده كنيد.هر USB1.1/2.0 درايور نصب شده را حمايت نميكند. غير فعال كردن اين گزينه: اگر شما بخواهيد هر وسيله USB غير از ماوس استفاده كنيد.

ON-CHIP ATA(S) OPERATE MODE

اينتر را فشار دهيد تا به زير منو زير وارد شويد از چيزهايي كه بر روي منو ظاهر ميشود پيروي كنيد

ON-CHIP ATA(S)OPERATE MODE

اين وضعييت به شما اجازه ميدهد كه تعيين كنيد كه چطور كنترلر RAID بر روي پل جنوبي قرار ميگيرد تا به كنترلر SATA [LEGACY MODE]  كه معني ميدهد كه شما ممكن است IRQ 14,15 اضافي را مورد استفاده قرار دهيد.

[NATIVE MODE]  معني ميدهد كه شما از تمام IRQهاي قابل دسترس متوانيد استفاده كنيد

ATA CONFIGURATION

اين گزينه به شما اجازه ميدهد كه كنترلر ATAرا پيكربندي كنيد.وضعيت هاي آن شامل:[DISABLED],[P-ATA ONLY]

[P-ATA+S-ATA].

S-ATA KEEP ENABLED

اين گزينه قادر است S-ATA   آنبرد را فعال/غيرفعال كند   تنظيمات  آن به صورت YES,NO ميباشد.

P-ATA KEEP ENABLED

اين گزينه قادر است P-ATA آنبرد را فعال/غير فعال كند.تنظيمات آن به صورت YES,NO ميباشد.

P-ATA CHANNEL SELECTION

اين گزينه قادر است براي شما كانالهاي ATA موازي را انتخاب كند. تنظيمات آن به صورت[PRIMARY],[SECONDERY],[BOOT]

COMBINED MODE OPTION

اين گزينه قادر است براي شما روش تركيبي كنترل هاي ATA  را مشخص كند.تنظيمات آن به صورت   [P-ATA 1ST

CHANNEL],[SA-ATA 1ST CHANNEL]

S-ATA PORTS DEFINITION

اين گزينه اجازه ميدهد كه يك سري از راه اندازهاي پورت ATA سري را انتخاب كنيد.

ON BOARD LAN

اين تنظيمات كنترل كننده LAN آنبرد را كنترل ميكند.

AC 96 AUDIO

اين گزينه براي فعال كردن يا غير فعال كردن ويژگي AC96 ميباشد. انتخاب كردن [AUDIO] به شما اجازه ميدهد كه مادر برد مشخص كند كه آيا وسيله شنيداري نصب ميباشد. اگر نصب باشد، اين كنترل كننده فعال خواهد بود وگرنه غير فعال ميباشد.اگر شما بخواهيد از كارتهاي كنترلي ديگر براي وسيله شنيداري استفاده كنيد ، بايد اين گزينه را غير فعال كنيد.

SET SUPER  I/O

اگر اينتر را فشار دهيد، پنجره زير ظاهر ميشود.

ONBOARD FDC

اگر سيستم شما يك كنترل كننده فلاپي ديسك(FDD) بر روي مادربرد دارد وشما ميخواهيد از آن استفاده كنيد بايد اين گزينه را فعال كنيد.تنظيمات:

AUTO : باياس به طور اتوماتيك تصميم ميگيرد كه كنترل كننده فلاپي فعال يا غير فعال شود.

ENABLED : كنترل كننده فلاپي فعال ميباشد.

DISABLED : كنترل كننده فلاپي غير فعال ميباشد.

ONBOARD SERIAL PORT A

اين گزينه آدرسهاي پورتهاي ورودي/خروجي پورت سريال را مشخص ميكند. انتخاب كردن[AUTO] كه AMIBIOS به طور اتوماتيك آدرسهاي پورت ورودي/خروجي را اصلاح ميكند.تنظيمات [AUTO],[3F8/COM1],[3E8/COM3],[2E8/COM4],[DISABLED]

ONBOARD PARALLEL PORT

اين گزينه آدرسهاي پورت ورودي/خروجي ، پورت موازي را مشخص ميكند. انتخاب كردن [AUTO] اجازه ميدهد كه AMIBIOS به طور اتوماتيك ؟آدرسهاي پورت ورودي/خروجي را اصلاح كند. تنظيمات:[AUTO],[378],[278],[3BC],[DISABLED]

PARALLEL PORT MODE

اين گزينه عملكرد پورتهاي موازي را انتخاب ميكند.

EPP VERSION

اين گزينه نسخه EPP استفاده شده بوسيله پورت موازي (اگر مجموعه اي از EPP باشد) را انتخاب ميكند.

PARALLEL PORT IRQ

زمانيكه ONBOARD PARALLEL PORT به صورت AUTO تنظيم شود اين گزينه هم به صورت AUTO تنظيم ميشود وباياس در مورد وقفه ها (IRQ) براي پورتهاي موازي به صورت خودكار تصميم ميگيرد.

PARALLEL PORT DMA CHANNER

زمانيكه PARALLEL PORT MODE  به صورت  AUTOانتخاب شود ،اين گزينه هم به صورت AUTO تنظيم ميشود كه باياس به طور خودكار كانال DMA را براي پورتهاي موازي مشخص ميكند.

PC HEALTH STATUS

در اين بخش وضعيت كل سيستم و فن وCPU نشان داده ميشود. برنامه صفحه نمايش زماني قابل دسترس ميباشد سخت افزار صفحه نمايش بر روي مادربرد نصب باشد.

CPU/SYSTEM TEMPERATURE CPU/SYSTEM FAN SPEED,VCORE, 3.3V, +5.0V,

اين گزينه ها وضعيتهاي رايج تمام اجزاي سخت افزاري مانند : ولتاژ CPU و درجه حرارت و سرعت فنها را نمايش ميدهد.

FREQUENCY/VOLTAG CONTROL

اين منو را انتخاب كنيد تا براي زمينه تان فركانس/ كنترل ولتاژ را مشخص كند.

تكنولوژي همزمان سازي اضافي ديناميكي ؛ تابع زمان سنجي اضافي خودكاربوده و شامل تكنولوژي هسته مركزي توسعه يافته جديد است . اين طراحي شده تا كشف كند تعادل را در CPU هنگامي كه برنامه اجرا مي شود. بطور خودكار فركانس CPU را  تنظيم مي كند. هنگامي كه مادر بورد درمي يابد كه CPU در حال اجرا كردن برنامه ها است بطور خودكار به CPU سرعت مي بخشد تا اجرا كردن برنامه ها راحت تر و سريعتر شود . وقتي كه CPU به طور موقتي به حالت تعليق در آمده يا اينكه در تعادل پايين قرار گرفته آن بجاي زمينه از پيش تعريف شده ترميم خواهد شد . معمولا تكنولوژي همزمان سازي اضافي ديناميكي روشن خواهد شد فقط هنگامي كه استفاده كننده هاي PC  به نتيجه زيادي از داده ها احتياج دارند مثل 3D GAMES( بازي هاي 3D) يا پردازش تصويري .

فركانس CPU  احتياج دارد به اينكه كل اجرا را تقويت كند.

[disabled]        Disabled Dynamic Overclocking

[Private]     1 st level of overclocking

[sergeant]     2nd level of verclocking

[captain]     3rd level of overclocking, also the default value of load

High performance Defaults

[colonel]     4th level of overclocking

[General]   5th  level of overclocking

[commander] 6th level of overclocking

Performance Mode

اين موضوع به شما اجازه مي دهد كه وظيفه MAT ( تكنولوژي سريع حافظه )از cpu  را كنترل كنيد . MAT  تكنولوژي انحصاري براي بهينه سازي سرعت انتقال داد ه ها در ميان cpu   تخصيص يافته است . تراشه پل شمالي و حافظه و همچنين حافظه بهتر و پهناي باند 10 % .

انتخاب [fast]  MAT  را فعال خواهد كرد . لطفا توجه داشته باشيد كه هر حافظه اي باMAT سازگاري ندارد. اگر سيستم تان موفق نشد براي 4 موضوع راه اندازي مجدد شود Bios  مقدار پيش فرض [normal]  را به حالت قبل بر مي گرداند .

انتخاب وضعيت هاي [ fast] [normal]

Cpu Ratio celection

اين زمينه يا وضعيت كنترل مي كند ضرب كننده اي را كه استفاده مي شود براي سرعت ساعت داخلي پردازشگر كه به سرعت ساعت مادربورد مربوط مي شود .

DRAM Frequency

اين گزينه ها براي پيكر بندي فركانس ساعت از DRAM  نصب شده استفاده مي كند . وضعيت ها هستند :

PSB 400:  [100-355 MHz]

PSB 533 : [133-500 MHz]

PSB 800 : [200-500 MHz]

Spread Spectrum

هنگامي كه ساعت مادربورد پالسهايي را توليد مي كند مقادير نهايي (نوسان كوتاه و ناگهاني برق) از پالسهاي EMI  را ايجاد مي كند. (تداخل الكترومغناطيسي ).       تابع طيف وسعت مولد  EMI با تحرير پالسهايي  مي كاهد به منظور نوسان  كوتاه از پالس هاي منحني مسطح كاهش ميابد . اگرشما هيچ مسئله EMI نداشته باشيد،وضعيت [DISABLED] را انتخاب نماييد. تا اينكه اجرا وپايايي سيستمتان بهينه شود. اما اگر شما باEMI  مشكل داريد،طيف وسعت را براي كاهش EMI فعال كنيد. طيف وسعت فعال را به خاطر آوريد. اگر شما زمانسنجي اضافي داريد ، حتي يك نوسان ميتواند يك تقويت موقتي را در سرعت ساعت معرفي ميكند.

ADJUST CPU BUS CLOCK (MHZ)

اين گزينه به شما اجازه ميدهد كه فركانس ساعت گذرگاه CPU و زمان سنج اضافه پردازشگر را با ساعت FSB با يك فركانس بالاتر تنظيم كنيد.همچنين انتخاب تنظيمات رنگ را به عنوان خطر تغيير خواهد داد وقتي كه مقدار درخواستها زياد باشد.

DDR CLOCK (MHZ)

اين گزينه فقط خواندني ،به شما اجازه ميدهد كه جريان ساعت DDR را مشاهده كنيد.

ADJUST AGP/PCI CLOCK(MHZ)

اين گزينه به شما اجا زه ميدهد كه فركانس ساعت AGP/PCI با فركانس بالاتر انتخاب كنيد.

CPU VCORE ADJUST

اين گزينه ولتاژ CPU را تنظيم ميكند.

DDR POWER VOLTAGE

با تنظيم كردن ولتاژ DDR ميتوانيد سرعت DDR را افزايش دهيد.هر تغيير اين انتخاب را يك پايايي قابل انتشار ميسازد. تغيير ولتاژ DDR براي مدت طولاني هدف تعريف شده نميباشد.

AGP POWER VOLTAGE

ولتاژ AGP به شما اجازه ميدهد كه اجراي كارت نمايش AGP را افزايش دهيد.

SET SUPERVISOR/USER PASSWORD

هنگاميكه اين تابع را انتخاب كنيد ،پيامي ظاهر ميشود كه نوع كلمه رمز، طولش 6 كاراكتر دارد. كلمه رمزي كه وارد كرديد جانشين كلمه رمز حافظه CMOSE ميشود.پيام واره شما با كلمه رمز تثبيت خواهد شد .رمز را مجددا تايپ كرده و اينتر را قشار دهيد.شما ممكن است كليدESC را به طور نا به هنگام فشار داده و كلمه عبور را وارد نكنيد.هنگامي كه يك كلمه عبور انتخاب ميشود ، پيام شما هر زمانيكه شما بخواهيد، وارد SETUP شويد،ظاهر ميشود.اين از اينكه يك شخص غير مجاز بخواهد قسمتي از پيكر بندي سيستم تان را تغيير دهد ، پيشگيري ميكند. بعلاوه هنگاميكه كلمه عبور شما فعال است ، ميتوانيد باياس AMI را براي درخواست ،هر زمانيكه سيستم بوت ميشود را داشته باشيد.اين از استفاده غير مجاز از سيستم تان جلوگيري ميكند.اگر گزينه PASSWORD CHECK هميشه انتخاب شود ، لازمست كه براي راه اندازي سيستم و همچنين وارد شدن بهSETUP كلمه عبور خود را وارد كنيد.

LOAD HIGH PERFORMANCE/BIOS SETUP DEFAULTS

دو گزينه در منوي اصلي آن به كاربران اجازه ميدهد، همه تنظيمات عملكرد باياس را به بالاترين حد تنظيم كند يا به صورت تنظيمات از پيش تعريف شده باياس تنظيم كند. بالاترين حد تنظيم بستگي به كارخانه سازنده مادربرد دارد كه براي بهتر كردن سيستم ها بكار ميرود.اما ممكن است باعث منتشر شدن پايداري سيستم شود . وقتي كه گزينهLOAD HIGH PERFORMANCE DEFAULTS را انتخاب كنيد، پيغام زير ظاهر ميشود.

اينتر را فشار دهيد تا تنظيمات پيش فرض عملكرد سيستمتان را كه توسط شركت تنظيم شده نمايش داده ميشود.

# Text boxes

فصل 1

فصل 2