# اتصال اجزاء  شبكه ها

قسمت اول : كابلي كشي شبكه :

براي اتصال فيزيكي بين دو يا چند كامپيوتر ، ما به كابل كشي نياز داريم . براي اين كار ناچاريم ابتدا با انواع كابلهاي اصلي آشنا شويم :

انواع كابلهاي اصلي :

امروزه تعداد زيادي كابل وجود دارند كه نيازها و اندازه هاي متفاوت شبكه از كوچك تا بزرگ را برآورده مي سازند كه مهمترين آنها از اينقرارند :

1 -  كواكسيال

2 -  زوج مارپيچ

3 -  فيبر نوري

كواكسيال :

اين كابل نسبتاً ارزان و سبك ، قابل انعطاف و كار باآن ساده مي باشد . شكل كابل كواكسيال شامل يك سيم هادي مركزي (مغزي كابل) از جنس مس كه توسط عايق پوشانيده شده است حفاظ فلزي بافته اي روي عايق را پوشانيده و براي حفاظت خارجي نيز پوششي تعبيه شده است

## به تصوير شمارة 1 -  2 مراجعه شود

حفاظ با جذب سيگنال هاي الكترونيكي پراكنده بنام نويز (پارازيت) از داده هاي انتقالي حفاظت مي نمايد .

سيم مركزي (مغزي كابل) مي تواند تو پر يا رشته اي باشد . اگر سيم مركزي تو پر باشد معمولاً مسي است . سيم مركزي توسط لاية عايق پوشانده شده كه آنرا از شبكه سيمي جدا مي نمايد .

سيم هادي مركزي و شبكه سيمي هميشه بايد از يكديگر جدا باشند ، اگر آنها به يكديگر برخورد نمايند ، كابل متحمل اتصال كوتاه خواهد شد و سيگنال هاي پراكنده يا نويز در شبكه سيمي جاري مي گردند . اين مسئله داده ها را خراب مي نمايد .

كل كابل به وسيلة حفاظ غير هادي خارجي معمولاً از جنس كائو چو ، تفلون يا پلاستيك پوشانده شده است .

انواع كابلهاي كواكسيال :

دو نوع كابل كواكسيال وجود دارد :

1 -  نازك (اترنت نازك)

2 -  ضخيم (اترنت ضخيم)

1 -  اترنت نازك : اترنت نازك داراي 25/. اينچ قطر مي باشد اين نوع كواكسيال قابل انعطاف است و كار با آن ساده مي باشد ، مي تواند در تقريباً كلية انواع نصب هاي شبكه اي استفاده گردد و سيگنال را تا حدود 185 متر حمل مي نمايد .

انواع متفاوت كابلها وجود دارند و اترنت نازك در گروهي بنام فايل RG -  58  قرار دارد كه ميزان امپدانس ( مقاومت ظاهري ) آن 50 اهم مي باشد ، ( امپدانس مقاومتي مي باشد كه با اهم اندازه گيري مي شود و براي تغيير جريان در سيم مي باشد .)

### به تصوير شمارة 4 -  2 مراجعه شود

اترنت ضخيم : يا اترنت استاندارد :

اترنت ضخيم يك كابل كواكسيال نسبتاً محكم با 5/. اينچ قطر مي باشد و سيم مسي مركزي آن نسبت به سيم مركزي اترنت نازك ، ضخيم تر است .

به تصوير 5 -  2 مراجعه شود

اترنت ضخيم مي تواند سيگنال را تا فاصلة 500 متري حمل نمايد . البته كابل ضخيم براحتي خم نمي شود و در نتيجه براي نصب مشكل تر است .

سخت افزار بست كواكسيال :

هردو اترنت نازك و ضخيم از اجزاء بستي بنام BNC  ( British Naval onnector ) براي انجام اتصالات بين كابل ها و كامپيوترها استفاده مي كنند .

بست كابل BNC :

بست كابل BNC يا به انتهاي كابل لحيم مي گردد يا پرس مي شود

به تصوير 7 -  2 توجه شود

بست BNC  T

اين بست كارت ميانجي شبكه در كامپيوتر را به كابل شبكه متصل مي نمايد

به تصوير 8 -  2 دقت نمائيد

بست بشكه اي BNC :

اين بست براي اتصال دو قطعه كابل اترنت نازك براي ايجاد يك كابل طولاني تر بكار مي رود .

به تصوير 9 -  2 مراجعه شود

قطعه پاياني BNC :

قطعه پاياني BNC هر يك از دو انتهاي كابل خطي را براي حذف سيگنال هاي پراكنده مي بنددد . شبكه خطي بدون قطعات پاياني BNC كار نخواهد كرد .

به تصوير 10 -  2 توجه كنيد

درجات كابلهاي كواكسيال و كدهاي آتش :

نوع درجة كابل بستگي به محل دارد . كابلهاي كواكسيال دو درجه دارند

1 -  PVC

2 -  ‍‍Plenum

(polyvinyl chloride) PVC نوعي پلاستيك است كه براي ساخت عايق و جليقة اكثر انواع كابل هاي كواكسيال به كار مي رود . كابل كواكسيال PVC قابل انعطاف مي باشد و مي تواند براحتي در فضاهاي بدون حفاظ دفتر قرار گيرد . امّا وقتي مشتعل شود ، گازهاي سمي بيرون مي دهد .

كابل Plenum : شامل مواد خاصي در جليقه كابل و عايق آن مي باشد . اين مواد تضمين شده اند تا در مقابل آتش مقاوم باشند و حداقل ميزان دود را توليد نمايند و از دودهاي شيميايي سمي مي كاهد .

كابل plenum نسبت به كابل PVC گرانتر و قابليت انعطاف كمتري دارد .

( هنگامي كه تصميم به انتخاب نوع كابل مورد استفاده داريد به تواناي هاي كواكسيال توجه داشته باشيد )

كابل زوج مارپيچ :

كابل زوج مارپيچ در ساده ترين شكل خود  شامل دو رشتة عايق از سيم مسي مارپيچي به دور يكديگر مي باشد . دو نوع كابل زوج مارپيچ وجود دارند  1 -  زوج مارپيچ بدون حفاظ (UTP) و 2 -  زوج مارپيچ حفاظ دار (STP)

به تصوير 2 -  12 مراجعه شود

تعدادي سيم زوج مارپيچ اغلب با يكديگر گروه بندي شده و در پوشش محافظ قرار مي گيرند تا كابل را تشكيل دهند . تعداد واقعي زوجها در كابل متغير است . مارپيچ ، نويزهاي الكتريكي حاصل از زوجهاي همجوار و از ساير منابع از قبيل موتورها ، رله ها و ترانسفورماتورها را خنثي مي سازد .

زوج مارپيچ بدون حفاظ (UTP)

متداولترين نوع كابل زوج مارپيچ مي باشد و به سرعت متداولترين كابل بندي LAN مي شود طول حداكثر كابل 100 متر مي باشد . UTP شامل دو سيم مسي عايق مي باشد .

در آمريكا كابلUTP متداولترين كابل براي سيستم هاي تلفن موجود مي باشد

به تصوير 13 -  2 نگاه كنيد

استانداردهاي UTP شامل پنج رسته مي باشد :

رسته 1 : اين رسته به كابل تلفن UTP رايج كه مي تواند صدا و نه داده را حمل نمايد گفته مي شود اكثر كابلهاي تلفني پيش از 1983 از اين رسته بودند .

رسته 2 : اين رسته انتقال داده ها تا 4MbPS (مگابايت در هر ثانيه ) را از طريق كابل UTP تضمين مي كند .

رسته 3 : اين رسته انتقال داده ها تا 10MbPS (مگابايت در ثانيه) را از طريق كابل UTP تضمين مي كند .

رسته 4 : اين رسته تا 16 (مگابايت در ثانيه) و

رسته 5 : تا 100 (مگابايت در ثانيه) را از طريق كابل UTP تضمين مي كند .

در واقع يكي از دلايلي كه چرا UTP چنين محبوب گرديد آنست كه ساختمانهاي بسياري با سيستم هاي تلفني زوج مارپيچ از قبل سيم كشي شده اند .

زوج مارپيچ حفاظ دار (STP)

STP از يك جليقه بافته اي مسي كه جليقه محافظ تر و با كيفيت بالاتر از جليقه اي كه UTP دارد ، استفاده مي نمايد . STP از يك پيچش زرورقي بين و دور زوجهاي سيمي و مارپيچ داخلي زوجها نيز استفاده مي كند اين كار به STP عايق عالي براي محافظت داده هاي انتقالي از تداخل خارجي را مي دهد .

به تصوير 15 -  2 توجه كنيد

#### اجزاء كابل كشي زوج مارپيچ

سخت افزار بست :

زوج مارپيچ از بستهاي تلفن RJ -  45 براي اتصال به كامپيوتر استفاده مي كند اين بست شبيه بست تلفن RJ -  11 مي باشد فقط كمي بزرگتر است در RJ -  45 هشت بست كابلي قرار مي گيرد در حاليكه در RJ -  11 فقط چهار بست قرار مي گيرد .

در صورتي از كابل زوج مارپيچ استفاده كنيد كه :

1 -  LAN شما تحت محدوديتهاي بودجه اي باشد .

2 -  نصب نسبتاً ساده اي بخواهيد كه در آنجا اتصالات كامپيوتر ساده باشند

( در صورت از كابل زوج مارپيچ استفاده نكنيد كه )

شما بايد از انتقال درست داده ها در فواصل زياد با سرعتهاي بالا اطمينان كامل داشته باشيد . كابل كواكسيال نسبت به كابل زوج مارپيچ در تضعيف شدن و تداخل مقاومتر است .

ضعيف شدن ، كاهش نيروي سيگنال مي باشد و زماني رخ مي دهد كه سيگنال در طول كابل مسي مسافتي طولاني را طي مي نمايد .

به تصوير 2 -  2 مراجعه شود

##### كابل فيبر نوري

در كابل فيبر نوري ، فيبرهاي نوري سيگنال هاي داده اي ديجيتال را به شكل پالسهاي مدوه شدة نوري حمل مي نمايند . اين يك روش نسبتاً ايمن براي ارسال داده ها مي باشد زيرا هيچ ضربه هاي الكتريكي (سيگنال ها) در كابل فيبر نوري حمل نمي شوند .

كابل فيبر نوري براي انتقال داده اي با ظرفيت بالا و با سرعت بسيار بالا به دليل فقدان تضعيف و خلوص سيگنال مناسب است .

تركيب فيبر نوري :

فيبر نوري شامل استوانه بسيار نازك شيشه اي به نام مغزي مي باشند كه بوسيلة‌ لايه متحدالمركز شيشه اي احاطه گرديده است . فيبرها گاهي اوقات از پلاستيك ساخته مي شوند .

هر رشته شيشه اي ، سيگنال ها را فقط در يك جهت عبور مي دهد به طوري كه كابل شامل دو رشته در جليقه هاي مجزا مي باشد . يك رشته مي فرستد و يكي دريافت مي كند .

به تصوي18 -  2 توجه نمائيد

انتقالات كابل فيبر نوري مشكل تداخل الكتريكي ندارند و بي نهايت سريع هستند ( انتقال فعلي تقريباً MbPS 100 با سرعتهاي نمايشي تا MbPS 000/200 ) . آنها مي توانند يك سيگنال يعني پالس نوري را كيلو مترها حمل نمايند .

يك تذكر مهم :

دستگاهي به نام تقويت كننده مي تواند براي اتصال دو كابل استفاده گردد . تقويت كننده عملاً قبل از ارسال سيگنال در مسير خود آن را افزايش مي دهد (تقويت مي كند) تفويت كننده نسبت به بست يا قطعه كابل دراز تر بهتر است زيرا امكان مي دهد سيگنال حتي دورتر حركت نمايد و باز هم به درستي دريافت گردد .

ملاحظات در مورد كابل كشي :

1 -  در يك نصب كوچك كه فواصل كوتاه و ايمني مسئله اي نيست ، انتخاب كابل ضخيم ، پر زحمت و گران و بي معناست .

2 -  تداخل و نويز مي توانند موجب مسائل پيچيده اي در شبكه هاي بزرگي گردند كه ايمني داده ها مهم مي باشد

3 -  سرعتهاي انتقال

4 -  از لحاظ هزينه ، كابل بهتري كه داده ها را به طور ايمن در فواصل طولاني انتقال م دهد نسبت به كابل نازك كه نصب و كار با آن ساده مي باشد ، گرانتر است .

خلاصه مقايسة‌كابلها :

| مشخصات | كواكسيال اترنت نازك | كواكسيال اترنت ضخيم | زوج مارپيچ | فيبر نوري |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هزينه كابل | بيش از زوج مارپيچ | بيش از اترنت نازك | ارزانترين | گرانترين |
| طول كابل قابل استفاده | 185 متر | 500 متر | 100 متر | 2 كيلو متر |
| سرعتهاي انتقال | MbPS 100 | MbPS 10 | 4 تا MbPS 100 | MbPS 100 يا بيشتر |
| قابليت انعطاف | نسبتاً قابل انعطاف | انعطاف كمتر | حداكثر انعطاف | انعطاف ندارد |
| سهولت نصب | نصب آسان | نصب آسان | خيلي آسان | نصب دشوار |
| استعداد در تداخل | مقاومت خوب در مقابل تداخل | مقاومت خوب در مقابل تداخل | مستعد براي تداخل | مستعد تداخل نمي باشد |

ارتباطات بي سيم شبكه :

محيط بي سيم : اصطلاح محيط بي سيم گمراه كننده است زيرا دلالت بر شبكه اي مي نمايد كه كاملاً بدون كابل است كه در اكثر حالات اين درست نيست .

توانائيهاي بي سيم :

ايده شبكه هاي بي سيم موضوع مهمي مي باشد زيرا اجزاء بي سيم مي توانند :

1 -  اتصالات موقت به شبكه كابلي موجود ارائه دهند .

2 -  در ارائة پشتيبان براي شبكه كابلي موجود كمك نمايند .

3 -  درجة معيني از قابليت حمل را ارائه دهند .

4 -  شبكه ها را آنسوي محدوده هاي كابلهاي مسي يا حتي فيبر گسترش دهند .

مصارف بي سيم :

مشكل در پياده سازي كابل عاملي است كه تقاضاي محيطهاي بي سيم را افزايش داده است بي سيم مي تواند بويژه براي شبكه سازي هاي زير مفيد باشد :

1 -  مناطق شلوغ مانند سالن هاي انتظار .

2 -  افرادي مانند دكترها و پرستاران در بيمارستانها كه دائماً در حركت مي باشند .

3 -  ساختمانها و مناطق مجزا .

4 -  دپارتمانهايي (تشكيلات) كه ويژگي هاي فيزيكي دائماً در آنها تغيير مي كنند .

5 -  ساختمانهايي از قبيل عمارات تاريخي كه كابل كشي در آنها مشكل مي باشد .

انواع شبكه هاي بي سيم :

شبكه هاي بي سيم مي توانند بر اساس تكنولوژي آنها به سه دسته تقسيم شوند :

1 -  شبكه هاي محلي

2 -  شبكه هاي محلي گسترش يافته

3 -  كامپيوترهاي سيار

شبكه هاي محلي =  يك شبكه بي سيم  نمونه باستثناي رسانه ، تقريباً شبيه شبكه كابلي به نظر مي رسد و عمل مي كند . كارت آداپتور شبكه بي سيم با فرستنده گيرنده در هر كامپيوتر نصب شده است و كاربران با شبكه مثل اينكه آنها در كامپيوترهاي كابل كشي شده كار مي نمايند ارتباط برقرار مي كنند .

روشهاي انتقال :

LAN هاي بي سيم از چهار روش براي انتقال داده ها استفاده مي كنند :

1 -  مادون قرمز

2 -  ليزر

3 -  راديويي باريك -  نوار ( تك فركانسي ) ( باند باريك يا باند با پهناي كم )

4 -  راديويي با طيف گسترده

#### مادون قرمز :

با استفاده از پرتو مادون قرمز براي حمل داده ها بين دستگاهها عمل مي كنند سيگنالهاي انتقالي ضعيف مي باشند .

ليزر :

در آن نياز به خط بدون مانع ديدن وجود دارد و هر شخصي يا چيزي را كه در مقابل پرتو ليزر قرار گيرد موجب اختلال در انتقال مي شود .

راديويي باريك -  نوار ( تك فركانسي ) :

شبيه پخش از يك ايستگاه راديويي مي باشد . اينكار نياز به خط بدون مانع ديد ندارد زيرا دامنة پخش مربع 5000 مي باشد . چون سيگنال فركانس بالا است ، نمي تواند از ديوارهاي فولادي عبور نمايد و انتقال داده ها در دامنه MbPS 8/4 صورت مي گيرد .

راديويي طيف گسترده :

فركانس هاي موجود به كانالها يا پرش ها تقسيم مي شوند . براي جلوگيري از گوش دادن كاربران غيرمجاز به پيام ارسالي ، فرستنده و گيرنده هر دو از يك كد استفاده مي نمايند با توجه به سرعت نمونه KbPS 250 (كيلو بايت در ثانيه) اين روش نسبت به ساير روشها خيلي آهسته تر مي باشد .

##### 2 -  شبكه هاي محلي گسترش يافته

انواع ديگر اجزاء بي سيم قادر به انجام  كارها در محيط LAN گسترش يافته شبيه به محيط هخاي كابل كشي شده مشابه آنها مي باشند . مثلاً ، پل LAN بي سيم مي تواند شبكه هاي تا سه مايل مجزا را متصل كند .

3 -  كامپيوترهاي سيار :

شبكه هاي شيار بي سيم حاملهاي تلفني و خدمات همگاني را براي انتقال و دريافت سيگنالها با استفاده از :

1 -  ارتباط راديويي بسته اي

2 -  شبكه هاي سلولي ( ياخته اي)

3 -  ايستگاههاي ماهواره اي

به كار مي گيرند . كارمندان سيار مي توانند اين تكنولوژي را با كامپيوتر هاي قابل حمل يا PAD ها (Personal Pigital Assistants) براي تبادل پست الكترونيكي (e -  mail) ، فايلها يا ساير اطلاعات استفاده كنند .

اين شكل ارتباطي آهسته است . دامنه سرعتهاي انتقال از KbPS 8 تا KbPS 2/19 مي باشد .

(كامپيوتر سيار متشكل از آداپتورهاي بي سيم مي باشد كه از تكنولوژي تلفن سلولي براي ارتباط كامپيوترهاي قابل حمل با شبكه كابل كشي شده استفاده مي نمايد)

(كامپيوترهاي قابل حمل از آنتنهاي كوچك براي ارتباط با ايستگاههاي راديويي برجهاي نواحي اطراف استفاده مي كنند ) . (ماهواره ها در مدار نزديك زمين سيگنالهاي كم قدرت را از دستگاههاي شبكه اي قابل حمل و سيار جمع مي كنند .

##### كارتهاي آداپتور شبكه

كارتهاي آداپتور شبكه ميانجي بين كامپيوتر و كابل هستند . عمل كارت آداپتور شبكه آماده سازي ، ارسال و كنترل داده هاي شبكه مي باشد به منظور آماده سازي داده ها براي شبكه ، كارت از فرستنده گيرنده براي فرم بندي مجدد داده ها از انتقال موازي به سريال استفاده مي كند . هر كارت آدرس منحصر بفرد خود را دارد كه امكان مي دهد از تمام كارتهاي ديگر شبكه مجزا و قابل تشخيص گردد .

داده ها از طريق كامپيوتر در طول مسيرهايي به نام گذرگاهها حركت مي نمايند .

گذرگاههاي قديمي ، مانند گذرگاههايي كه در كامپيوتر شخصي اوليه IBM استفاده مي شوند گذرگاههاي 8 بيتي بودند زيرا آنها 8 بيت داده را در يك لحظه (همزمان) عبور مي دادند . IBM PC / AT از گذرگاه 16 بيتي استفاده مي كرد و كامپيوترهاي زيادي از گذرگاههاي 32 بيتي استفاده مي نمايند .

كارت آداپتور شبكه عبور داده ها را به صورت موازي و بشكل گروهي مي گيرد و آنها را طوري مجدداً ساختبندي مي نمايد كه از طريق مسير سريال به پهناي 1 بيت كابل شبكه جريان يابند . اينكار با تبديل سيگنالهاي ديجيتال كامپيوتر به سيگنالهاي نوري و الكتريكي كه مي توانند از طريق كابلهاي شبكه حركت نمايند انجام مي گيرد .

به تصوير 25 -  2 توجه نمائيد

آدرس شبكه :

علاوه بر تبديل داده ها ، كارت آداپتور شبكه محل كارت يا آدس را به باقيمانده شبكه نشان مي دهد تا از تمام كارتهاي ديگر شبكه تميز داده شود . در نتيجه هر كامپيوتر آدرس منحصر بفردي در شبكه دارد .

ارسال و كنترل داده ها :

قبل از آنكه كارت آداپتور شبكه عملاً داده ها را به شبكه ارسال نمايد ، يك محاوره الكتريكي با كارت گيرنده انجام مي دهد بطوريكه هر دو كارت با موارد زير موافق باشند :

1 -  حداكثر اندازه گروههاي داده هايي كه بايد ارسال گردند .

2 -  ميزان داده هاي ارسالي قبل از تأييد

3 -  فواصل زماني بين ارسال مقادير بزرگ داده ها

4 -  هر كارت قبل از سر ريز شدن داده ها چه مقدار داده را مي تواند نگه داري نمايد .

5 -  سرعت انتقال داده ها

معماري گذرگاه داده ها

در محيط كامپيوترهاي شخصي ، چهار نوع معماري براي گذرگاه كامپيوتر وجود ارند :

ISA ، EISA ، ميكرو كانال (MCA) و PCI . هر نوع گذرگاه از ساير گذرگاهها بطور فيزيكي جدا مي باشد . ضروري است كه كارت آداپتور شبكه و گذرگاه هماهنگ باشند

ISA :

ISA (Iudustry Standard Architecture) معماري استفاده شده در كامپيوترهاي IBMPC ، XT و AT و تمام كامپيوترهاي هم نوع آنها مي باشد .

ISA وقتي IBM در سال 1984 IBM PC / AT  را ساخت از مسير 8 بيتي به 16 بيتي گسترش يافت .

ISA معماري استاندارد كامپيوتر شخصي بود تا آنكه شركت Compay و چند شركت ديگر گذركاه EISA را ايجاد كردند .

EISA : (ISA توسعه يافته يا Extended Industry Standard

در سال 1988 با مشاركت نه شركت كامپيوتري :

Tandy , Olivetti , NEC , Pakard , Epson , Compaq , AST , Wyse technlgy  و Zenith  ايجاد گرديد .

EISA يك مسير داده اي 32 بيتي ارائه نمود و سازگاري خود با ISA را حفظ كرد در حاليكه در گذرگاه معماري ميكرو كانال خود خصوصيات اضافي كد توسط IBM ايجاد گرديده بود را عرضه كرد .

معماري ميكرو كانال (MCA)

IBM اين استاندارد را در سال 1988 بعنوان قسمتي از انتقال داده هاي PS / 2 خود ايجاد نمود . معماري ميكرو كانال از نظر الكتريكي و فيزيك با گذرگاه ISA ناسازگار است ميكرو كانال بر خلاف گذرگاه ISA يا بصورت 16 بيتي و يا 32 بيتي عمل مي كند .

پيكر بندي

كارتهاي آداپتور شبكه اغلب داراي گزينه هاي قابل پيكر بندي مي باشند كه بايد به منظور عمل مناسب براي كارت آداپتور شبكه تنظيم گردند مثلاً

وقفه (IRQ)

آدرس پايه درگاه I /O

آدرس پايه حافظه

فرستنده گيرنده

وقفه =  (IRQ)

خطوط تقاضاي وقفه ، خطوط سخت افزاري مي باشند كه از طريق آنها دستگاههاي مانند درگاههاي ورودي /  خروجي ، صفحه كليد ، درايوهاي ديسك و كارتهاي آداپتور شبكه مي توانند وقفه ها يا تقاضاها را براي خدمات رساني به ميكروپروسور كامپيوتر برسانند.

درگاه I / O    پايه =

درگاه ورودي /  خروجي (I / O) پايه كانالي را مشخص مي كند كه از طريق آن اطلاعات بين كارت آداپتور شبكه و CPU آن جريان مي بابد . درگاه براي CPU بصورت آدرس ظاهر مي گردد .

هر دستگاه سخت افزاري در سيستم بايد شماره درگاه I / O  پايه متفاوتي داشته باشد .

آدرس پايه حافظه =

آدرس پايه حافظه محلي را در حافظه كامپيوتر (RAM) مشخص مي كند . اين محل بصورت ناحيه بافر براي ذخيره كردن قابهاي داده اي وارد شوند و خارج شونده به كار مي رود

انتخاب فرستنده گيرنده =

برخي كارتها با يك فرستنده گيرنده خارجي و يك مدار نصب شده روي مدار اصلي همراه مي باشند در اين حالت شما بايد تعيين كنيد كدام فرستنده گيرنده را مي خواهيد و سپس گزينة مناسب را در كارت خود انتخاب كنيد .

PCI (اتصال بين عناصر دستگاههاي جانبي ) :

اين گذرگاه محلي 32 بيتي در اكثر كامپيوترهاي پنتيوم و مكينتاش به كار مي رود . گذرگاه فعل PCI اكثر نيازهاي عملكرد Plugand Play را مرتفع مي سازد .

Plug and Play فلسفه طرح و مجموعة مشخصات معماري كامپيوترهاي مشخص مي باشد .

(95 Microsoft  Windows سيستم عامل آماده انجام Plug and Play مي باشد)

اتصالات و كابل كشي شبكه :

كارت آداپتور شبكه سه عمل مهم در هماهنگي فعاليتهاي بين كامپيوتر و كابل را انجام مي دهد :

1 -  انجام اتصال فيزيكي با كابل .

2 -  توليد سيگنالهاي الكتريكي كه از كابل مي گذرند .

3 -  پيروي از قوانين مشخص كنترل دسترسي به كابل .

هر نوع كابل خصوصيات فيزيك متفاوتي دارد كه كارت آداپتور شبكه بايد با آن مطابقت نمايد بنابراين هر كارت براي پذيرش نوع خاصي كابل مانند كواكسيال ، زوج مارپيچ يا فيبر نوري ساخته شده است .

برخي از كارتهاي آداپتور شبكه بيش از يك بست (اتصال) ميانجي دارند . مثلاً براي كارت آداپتور شبكه غير معمول نيست كه هر دو ، اتصال اترنت نازك و ضخيم يا اتصال زوج مارپيچ و ضخيم اترنت را داشته باشد .

بست شبكه اي اترنت نازك از بست BNC كواكسيال كه در شكل 29 -  2 نشان داده شده است استفاده مي نمايد .

به تصوير 29 -  2 توجه نمائيد

بست شبكه اي اترنت ضخيم از كابل 15 سوزني AUI براي اتصال بست 15 سوزني (DB -  15) در عقب كارت آداپتور شبكه به فرستنده گيرنده خارجي استفاده مي نمايد .

به تصوير 30 -  2 دقت كنيد

بست زوج مارپيچ بدون حفاظ همانگونه كه در تصوير 31 -  2 نشان داده شده است از بست RJ -  45 استفاده مي كند بست RJ -  45 هشت هادي دارد .

به تصوير 31 -  2 توجه نمائيد

توانايي شبكه :

اگر كارت آهسته باشد داده ها به سرعت به شبكه وارد و يا از آن خارج نمي شوند در شبكة خطي ، هيچكس نمي تواند از شبكه استفاده كند مگر آنكه كابل عاري از داده هاي ارسالي باشد . كارت آهسته ، زمان انتظار تمام كاربران را افزايش مي دهد .

مي توان حركت داده ها از طريق كارت را با چند روش افزايش داد .

دسترسي مستقيم به حافظه (DMA)

كامپيوتر داده ها را بطور مستقيم از بافر كارت آداپتور شبكه به حافظه كامپيوتر حركت مي دهد بدون آنكه از ميكرو پروسسور كامپيوتر استفاده نمايد .

حافظة مشترك آداپتور :

كارت آداپتور شبكه شامل RAM ميباشد كه با كامپيوتر ، مشترك است كامپيوتر اين RAM را به اين صورت كه عملاً در كامپيوتر نصب شده است در نظر مي گيرد .

##### حافظة مشترك سيستم

پروسسور كارت آداپتور شبكه قسمتي از حافظه كامپيوتر را انتخاب مي كند و آنرا براي پردازش داده ها بكار مي گيرد .

گذرگاه ممتاز :

كارت آداپتور شبكه بطور موقت كنترل گذرگاه كامپيوتر ، را با كنار گذاشتن CPU كامپيوتر و حركت داده ها بطور مستقيم به حافظة سيستم كامپيوتر بدست مي گيرد . اينكارسرعت عمليات كامپيوتر را با آزاد كردن پردازند كامپيوتر براي پرداختن به امور ديگر بالا مي برد ( اين كارتها گران مي باشند ولي توانايي شبكه را 20 تا 70 درصد بهبود مي بخشند .)

بافر RAM

وقتي كارت ، داده هاي بيشتر از آنچه مي تواند فوراً پردازش نمايد را دريافت مي دارد بافر RAM قسمتي از داده ها را تا زماني نگه مي دارد كه كارت آداپتور بتواند آنرا پردازش نمايد اينكار سرعت كارت را بالا مي برد .

كارتهاي بي سيم آداپتور شبكه :

كارتهاي آداپتور شبكة بي سيم قابل دسترسي وجود دارند كه سيستم هاي عامل شبكه از آنها پشتيباني مي كنند .

اين كارتها اغلب همراه :

1 -  آنتنهاي خانگي كه امواج را در تمامي جهات بطور مطلوب دريافت و ارسال مي نمايند بعلاوة كابل آنتن .

2 -  نرم افزار شبكه ، براي كار كارت آداپتور ، با شبكة خاص

3 -  نرم افزار تشخيص خرابي براي عيب زدايي

4 -  نرم افزار نصب

مي آيند .

كارتهاي آداپتور شبكه مي توانند براي موارد زير استفاده شوند :

1 -  ايجاد LAN كاملاً بي سيم

2 -  افزودن ايستگاههاي بي سيم به LAN كابل كشي شده .

PROM هاي راه انداز از راه دور :

در برخي محيط ها ، ايمني ، چنان اهميتي دارد كه ايستگاههاي كاري داراي ديسك گردان نمي باشند و در نتيجه نمي توانند هيچ داده اي از محل كار بگيرند .

امًا چون كامپيوتر ، معمولاً از طريق فلاپي يا ديسك سخت ، راه مي افتد بايد منبع نرم افزاري ديگري وجود داشته باشد كه ابتدا كامپيوتر ، را راه بياندازد و آنرا به شبكه متصل نمايد .

در اين محيط ها ، كارت آداپتور شبكه مي تواند با تراشة خاصي بنام PROM راه انداز از راه دور مجهز گردد كه داراي برنامة سخت افزاري است كه كامپيوتر را راه اندازي و كاربر را به شبكه ، متصل مي سازد .