هابها : هابها ، دستگاهاي ساده اي مي باشند كه جهت اتصال گروهي از كاربران به يك شبكه محلي به كار مي روند . هابها ، كليه بسته داده هاي دريافتي برروي يك درگاه از ايستگاه كاري را ( همچون e-mail  ، اسناد word ، صفحه هاي گسترده گرافيكها و درخواستهاي پرينت ) به كليه پورتهاي ديگر انتقال مي دهند . كليه كاربـران متصل بـه يك هاب منفـرد و يـا گروهي از هـابـهاي مـتصل ، در يـك “ قطعه “ قرار دارند ، يعني پهناي باند هاب يا ظرفيت انتقال داده ها را به اشتراك مي گذارند . با افزايش تعداد كاربران به “ قطعه “ ، مسئله رقابت براي به دست گرفتن مقدار محدودي از پهناي باند اختصاص يافته به آن “ قطعه “ افزايش مي يابد . 
            چند نمونه از هابها عبارتند از : سريهاي Cisco Micro Hub  و سريهاي Cisco Fast Hub  .
 سوئيچها : سوئيچها ، هوشمندتر از هابها مي باشند و به هركاربر يا هر گروه از كاربران پهناي باند مشخصي را اختصاص مي دهند . سوئيچ ، بر اساس اطلاعات موجود در header هر بسته ، بسته داده ها را تنها به پورت گيرنده مورد نظر و متصل به شبكه LAN  ارسال مي دارد . سوئيچ در هر انتقال ويژه باعث ايجاد تماسهاي فردي و موقت بين منابع و مقاصد شده و پس از اتمام مكالمه ، به اين تماس خاتمه مي دهد . 
            چند نمونه از سوئيچها عبارتند از : Cisco 1548 Micro Switch 10/100 و مجموعه Cisco Catalyst Series