| باز كردن قفل بايوس | سخت افزار |
| --- | --- |
| گاهي لازم است كه وارد برنامه برپايي بايوس "BIOS Setup" شويد. اگر يك كامپيوتر دست دوم خريده ايد، يا كلمه عبور بايوس را فراموش كرده ايد، مجبوريد كه بايوس را باز نشاني(reset) كنيد تا بتوانيد وارد برنامه برپايي آن شويد. در زير سه روش اجراي اين كار شرح داده شده است. از آسانترين روش آغاز كرده ايم و در آخر دشوارترين روش را خواهيم گفت. اگر روش اول كار نكرد، روش بعدي را امتحان كنيد. الف-پرش زن (Jumper) مخصوص : بر روي بسياري از تخته مدارهاي مادر (motherboard) پرش زني به نام BIOS Reset Jumper وجود دارد كه گاهي به آن پرش زن "Clear CMOS" گفته مي شود. اين پرش زن حاوي سه پين (سوزن) است كه كلاهك پلاستيكي آن بر روي پين هاي 2 و 3 مي نشيند. (درون كلاهك پلاستيكي سيمي وجود دارد كه پينهاي 2 و 3 را بهم وصل مي كند.) دفترچه تخته مدار مادر خود را بخوانيد تا محل اين پرش زن را بيابيد . اگر دفترچه تخته مدار مادر را نداشتيد، اين پرش زن - اگر موجود باشد- كنار باتري CMOS قرار دارد. اگر اين پرش زن بر روي تخته مدار مادر كامپيوتر شما وجود داشت، مراحل زير را براي باز نشاني بايوس خود انجام دهيد تا كلمه هاي عبور پاك شوند. 1. اطمينان يابيد كه كامپيوتر خاموش است. 2. كابل برق كامپيوتر را از پشت كامپيوتر بيرون بكشيد. 3. درپوش جعبه كامپيوتر را باز كنيد. 4. كلاهك واقع بر روي پينهاي 2 و 3 را بيرون بياوريد و آن را روي پينهاي 1 و 2 قرار دهيد. 5. رابط برق كامپيوتر را دوباره وصل كنيد. 6. كامپيوتر را روشن كنيد و به آن اجازه بدهيد كه كاملا بوت شود. 7. مراحل خاموش كردن (Shut Down) سيستم عامل را انجام دهيد. 8. كامپيوتر را خاموش كنيد و دوباره رابط برق را از پي سي جدا كنيد. 9. كلاهك پرش زن را از روي پينهاي 1 و 2 بيرون بكشيد و دوباره آن را روي پينهاي 2 و 3 وصل كنيد. 10. درپوش جعبه كامپيوتر را ببنديد و كابل برق كامپيوتر را وصل كنيد. 11. كامپيوتر را روشن كنيد و مراحل دستيابي بايوس كامپيوتر خود را انجام دهيد . حال بايد بتوانيد بدون نياز به وارد كردن يك كلمه عبور وارد بايوس سيستم خود شويد. ب-خارج كردن باتري CMOS : امروزه بسياري از سازندگان تخته مدار براي كم كردن هزينه ها و ماندن در ميدان رقابت ، پرش زن BIOS Reset را حذف كرده اند. اگر ديديد كه تخته مدار مادر كامپيوتر شما يكي از اين نوع تخته مدارهاست، مي توانيد مراحل زير را براي بازنشاني بايوس خود اجام دهيد . تخته مدارهاي مادر يك باتري كوچك خارج شدني بر روي خود دارند كه به بايوس امكان مي دهد حتي پس از خاموش شدن سيستم، تنظيمات خود را حفظ كند. اگر روزي باتري CMOS خالي شود، همه تنظيمهاي بايوس خود را از دست خواهيد داد و مجبور خواهيد شد كه يك باتري جديد به جاي آن نصب و بايوس را از نو پيكربندي كنيد. با اين معلومات، مي توانيد باتري CMOS را خارج و بايوس را وادار به بازنشاني به حالت پيش گزيده كارخانه اي كنيد. اين كار همه كلمه هاي عبور ميزان شده براي بايوس را پاك مي كند، و در نتيجه قادر خواهيد بود كه به تنظيمهاي بايوس دسترسي پيدا كنيد. 1. سيستم عامل را Shut Down و كامپيوتر را خاموش كنيد. 2. رابط برق كامپيوتر را از پشت پي سي بيرون بكشيد. 3. درپوش جعبه كامپيوتر را باز كنيد. 4. با احتياط باتري CMOS را از شاسي باتري خارج كنيد. اگر بيرون نمي آمد يا به نظر بيايد كه به آن لحيم شده است ، به روش سوم كه بعدا تحت بخش ((اتصال كوتاه بايوس)) مي آيد برويد. 5. سي دقيقه صبر كنيد. 6. باتري CMOS را دباره در شاسي باتري نصب كنيد. 7. درپوش جعبه كامپيوتر را ببنديد. 8. رابط برق كامپيوتر را در محل خود در پشت جعبه وصل كنيد. 9. كامپيوتر را روشن كنيد و مراحل دستيابي بايوس خود را انجام دهيد. حالا بايد بتوانيد بون نياز به كلمه عبور وارد بايوس شويد. ج- اتصال كوتاه بايوس : بعضي از سازندگان تخته مدار مادر، باتري CMOS را به آن شاسي آن لحيم مي كنند تا اتصالي مطمئن را براي تمام عمر تخته مدار مادر فراهم كنند . بنابراين، لازم است كه از روش اتصال كوتاه بايوس براي پاك كردن كلمه عبور ذخيره شدن در آن بهره بگيريد. اين روش به يك تكه سيم نازك نياز دارد. ممكن است مجبور شويد كه اين روش را براي نيل به موفقيت يك يا دوبار تكرار كنيد، اما معمولا هميشه روي همه تخته مدارهاي مادر كارساز است. 1. سيستم عامل را Shut Down و كامپيوتر را خاموش كنيد. 2. رابط برق كامپيوتر را را از پشت پي سي بيرون بكشيد. 3. درپوش جعبه كامپيوتر را باز كنيد. 4. يك سر سيم ر روي شاسي باتري قرار دهيد . دقت كنيد كه سر سيم با خود باتري تماس پيدا نكند. 5. سر ديگر سيم را روي پايه هاي بزرگترين دو تراشه موجود بر روي تخته مدار مادر (به جز تراشه ريز پر دازنده يا CPU) وصل كنيد و حركت دهيد. اين دو تراشه بزرگ به تخته مدار مادر لحيم شده اند و پيداكردن آنها بايد راحت باشد. اين كار را به آهستگي چند بار به مدت حدود دو دقيقه انجام دهيد. 6. درپوش جعبه كامپيوتر كامپيوتر را ببنديد. 7. رابط برق كامپيوتر را در محل خود در پشت جعبه وصل كنيد. 8. كامپيوتر را روشن و مراحل دستيابي خود را انجام دهيد. حالا بايد بتوانيد بدون نياز به كلمه عبور وارد بايوس شويد. د- لپ تاپ هاي IBM ThinkPad : همچون بسياري از موارد در زندگي، بايد يك استثنا براي هر قاعده اي وجود داشته باشد. در اينجا يك استثنا براي روشهاي بالا وجود دارد . هيچ كدام از آنها روي كامپيوترهاي نوت بوك IBM ThinkPad كارساز نيستند. وقتي كلمه عبوري براي بايوس اين رده از كامپيوترها برقرار شد، ماندگار مي شود. تنها راه حل آن اين است كه ThinkPad را به يك نمايندگي تعميرات آي بي ام ببريد كه در آنجا تخته مدار را تعويض خواهند كرد. |

http://www.3boon.com/log/?cat=3