مقدمه:

گرچه كامپيوترهاي تنها چند دهه‎اي است كه با ما همراهند با اين حال تأثير عميق آنها بر زندگي ما به تأثير تلفن، اتومبيل و تلويزيون رقابت مي‎كند. همگي ما حضور آنها را احساس مي‎‏كنيم چه برنامه‎نويسان كامپيوتر و چه دريافت كنندگان صورت حسابهاي ماهيانه كه توسط سيستمهاي كامپيوتري بزرگ چاپ شده و توسط پست تحويل داده مي‎شود. تصور ما از كامپيوتر معمولاً «داده‎پردازي» است كه محاسبات عددي را بطور خستگي ناپذيري انجام مي‎دهد.

ما با انواع گوناگوني از كامپيوترها برخورد مي‎كنيم كه وظايفشان را زيركانه و بطرزي آرام، كارا و حتي فروتنانه انجام مي‎دهند و حتي حضور انها اغلب احساس نمي‎شود. ما كامپيوترها را به عنوان جزء مركزي بسياري از فرآورده‎هاي صنعتي و مصرفي از جمله در سوپر ماركت‎ا داخل صندوق‎هاي پول و ترازوها، در خانه‎ها، در اجاق‎ها، ماشين‎هاي لباسشوئي، ساعت‎هاي اداري داراي سيستم جز دهنده و ترموستات‎ها، در وسايل سرگرمي همچون اسباب بازي‎ها، VCRها، تجهيزات استريو و وسايل صوتي؛ در محل كار در ماشين‎هاي تايپ و فتوكپي و در تجهيزات صنعتي مثل مته‎هاي فشاري و دستگاههاي حروفچيني نوري مي‎يابيم. د اين مجموعه‎ها كامپيوترها وظيفه كنترل را در ارتباط با دنياي واقعي براي روشن و خاموش كردن وسايل و نظارت بر وضعيت آنها انجام مي‎دهند.

ميكروكنترلرها (بر خلاف ميكرو كامپيوترها و ريزپردازنده‎ها) اغلب در چنين كاربردهايي يافت مي‎شوند.

با وجود اينكه بيش از بيست سال از تولد ريزپردازنده نمي‎گذرد تصور وسايل الكترونيكي و اسباب بازيهاي امروزي بدون آن كار مشكل است. در سال 1971 شركت اينتل 8080 رابه عنوان اولين ريزپردازندة موفق عرضه كرد. مدت كوتاهي پس از آن موتورلا، RCA و سپس Mos Technology و Zilog انواع مشابهي را به ترتيب به نامهاي 6800، 1801، 6502، 80Z عرضه كردند گرچه اين مودارهاي مجتمع به خودي خود فايده چنداني نداشتند اما به عنوان بخشي از يك كامپيوتر تك بورد (SBC) به جزء مركزي فرآورده‎هاي مفيدي براي آموزش طراحي با ريزپردازنده‎ها تبديل شدند. از اين SBCها كه به سرعت به آزمايشگاههاي طراحي در كالج‎ها، دانشگاهها و شركتي‎هاي الكترونيك راه پيدا كردند مي‎توان براي نمونه از D2 موتورولا KIM-1 ساخت Mos Technology و 85-SDK متعلق به شركت اينتل نام برد.

ميكروكنترلرها قطعه‎اي شبيه به ريزپردازنده است در سال 1976 اينتل 8748 را به عنوان اولين قطعه خانوادة ميكروكنترلرهاي TM 48-MCS معرفي كرد. 8748 با 17000ترانزيستور در يك مدار مجتمع شامل يك CPU، 1كيلو بايتي EPROM، 64بايت RAM، 27 پايه I/O و يك تايمر 8بيتي بود. اين IC و ديگر اعضاي TM 48-MCS كه پس از آن آمدند خيلي زود به استاندارد صنعتي در كاربردهاي كنترل گرا تبديل شدند. جايگزين كردن اجزاء الكترو مكانيكي در فرآورده‎هايي مثل ماشينهاي لباسشويي و چراغهاي راهنمايي از ابتداي كار يك كاربرد مورد توجه براي اين ميكرو كنترلرها بودند و همين طور باقي ماندند. ديگر فرآورده‎هايي كه در آنها مي‎توان ميكروكنترلر را يافت عبارتند از اتومبيل‎ها تجهيزات صنعتي، وسيال سرگرمي و ابزارهاي جانبي كامپيوتر.

توان ابعاد و پيچيدگي ميكروكنترلرها با اعلام ساخت 8051، يعني اولين عنصر خانوادة ميكرو كنترلراي TM51-MCS در سال 1980 توسط اينتل پيشرفت چشمگيري كرد. در مقايسه با 8048 اين قطعه شامل بيش از 60000ترانزيستور، 4k بايت Rom، 128 بايت RAM، 32 خط I/O يك درگاه سريال و دو تايمر 16 بيتي است. كه از لحاظ مدارات داخلي براي يك IC بسيار قابل ملاحظه است. امروزه انواع گوناگوني از اين IC وجود دارد كه بصورت مجازي اين مشخصات را دو برابر كرده‎اند. شركت زيمنس كه دومين توليد كنندة قطعات است (TM 51-MCS)، 80515SAB وقفه و يكي مبدل آنالوگ به ديجيتال با 8 كانال ورودي عرضه كرده است.

خانواده 8051 به عنوان يكي از جامع ترين و قدرتمندترين ميكروكنترلرهاي 8 بيتي شناخته شده و جايگاهش را به عنوان يك ميكروكنترلر مهم براي سالهاي آينده يافته است.

اين بخش با بحثي در مورد نقش و اهميت ميكروكنترلرها در زندگي روزمره و نياز به ميكروكنترلرها و مقايسه آنها با ميكرو پروسسورهاي همه منظوره‎اي چون پنتيوم و ديگر ميكرو پروسسورها آغاز شده است.

##### ميكروكنترلرها در برابر ميكرو پروسسورهاي همه منظوره

تفاوت بين يك ميكرو پروسسور و يك ميكروكنترلر چيست؟ منظور از يك ميكروپروسسور ريز پردازنده ميكروي پروسسورهايي از خانوادة x86 اينتل مثل 8036,80286,8086 و يا 68040,68030,68020خانواده‎هائي از اين قبيل است اين ميكروپروسسورها فاقد RAM و پورت‎هاي ROM در درون خود تراشه هستند. به اين دليل به آنها «ميكروپروسسورهاي همه منظوره» مي‎گويند.

طراح سيستمي كه از ميكرو پروسسور همه منظوره‎اي چون پنتيوم، 68040 استفاده مي‎كند، بايد در خارج از آن RAm ROM,پورتهاي I/O و تايمرها را اضافه نمايد تا سيستمي قابل كار ساخت شود. اگرچه افزايش RAM Rom, پورتهاي I/O موجب حجيم شدن و گرانتر شدن سيستم‎ها مي‎گردد، ولي به قابليت انعطاف آنها افزوده مي‎شود از جمله اينكه طراح مي‎تواند روي مقدار ROM, ROM پورتهاي I/O بر حسب نوع كاربرد تصميم‎گيري و اعمال نظر نمايد. اين توانمندي در ميكروكنترلرها امكان پذير نيست. يك ميكروكنترلر داراي يك CPU به همراه مقدار ثابتي از ROM,RAM پورتهاي I/O و تامير در درون خود مي‎باشد. به بيان ديگر، پروسسور، ROM,RAM، پورتهاي I/O و تايمر همگي در يك تراشه جاي داده شده‎اند، بنابراين طراح نمي‎تواند يك حافظه، I/O يا تايمري را بدون گسترش لازم آن از بيرون اضافه كند. مقدار ثابت RAM,ROM و مقدار پورتهاي تثبيت شده در ميكروكنترلرها، آنها را براي كاربردهائي كه قيمت و محفظه در آنها بحراني است، ايده‎آل كرده است.

مقايسة سيستم ميكرو پروسسور و ميكرو كنترلر:

الف) ميكرو پروسسور ميكروكنترلر: ب) ميكروكنترلر گذرگاه آدرس

ميكرو كنترلها و سيستم‎هاي تك منظوره:

در مقالاتي كه ميكرو پروسسورها مطرح مي‎شوند، اغلب عبارت سيستم تك منظوره را ملاحظه مي‎كنيم. ميكرو پروسسورها و ميكروكنترلرها بطور گسترده‎اي در توليد سيستم‎هاي تك منظوره بكار مي‎روند. يك محصول تك منظوره از يك ميكروپروسسور (يا ميكرو كنترلر) براي انجام فقط و فقط يك كار استفاده مي‎كند. يك چاپگر نمونه‎اي از يك سيستم تك منظوره است. زيرا پروسسور داخل آن فقط يك كار را انجام مي‎دهد و آن اين است كه داده را بدست آورده و آن را چاپ كند. اين كار را با يك PC مبتني بر پنتيوم (مانند هر PC سازگار با x86 IBM) مقايسه نماييد. PC مي‎تواند براي هر كاربردي مانند پردازشگرهاي كلمات، مراكز چاپ، پايانه، ليست‎هاي بانك، بازيهاي ويدئويي، سرويس‎دهندة شبكه و پايانه اينترنت مورد استفاده قرار گيرد، براي انواع كاربردها مي‎توان به راحتي برنامه را در PC بار كرده و آن را اجرا كرد. البته دليل قابليت اجراي كارهاي متنوع در PC،‌اين است كه داراي حافظه RAM و سيستم عاملي است كه نرم افزار كاربردي را در RAM بار كرده و اجازه اجراي آن را به PC مي‎دهد. در يك سيستم تك منظوره، تنها يك نرم افزار كاربردي وجود دارد و معمولاً در ROM سوزانده مي‎شود. يكPC x86  ممكن است به وسايل تك منظوره‎اي مانند صفحه كليد، چاپگر، مودم، كنترل‎گر ديسك، كارت صدا، راه انداز CD-Rom، ماوس و غيره متصل باشد. هر يك از اين وسايل جانبي در داخل خود داراي يك ميكروكنترلر براي انجام كار خاص مي‎باشند. مثلاً در داخل هر ماوس يك ميكرو كنترلر وجود دارد كه وظيفه‎اش يافتن مكان ماوس و ارسال آنها به PC است. جدول زير بعضي از محصولات تك منظوره را نشان مي‎دهد.

| خودكار | منزل |
| --- | --- |
| كامپيوتر | لوازم خانگي |
| كنترل موتور | ارتباطات دروني |
| كيسه هوا | تلفن |
| وسايل اندازه‎گيري | دزدگير |
| سيستم حفاظتي | منشي تلفن |
| كنترل انتقال | ماشين‎هاي خياطي |
| ورود بدون كليد |  |
|  | اداري |
|  | فاكس |
|  | مايكروويو |
|  | دستگاه فتوكپي |
|  | چاپگر ليزري |
|  | چاپگر رنگي |
|  | احضار از بلندگو |

##### انتخاب يك ميكروكنترلر

چهار نوع ميكروكنترلر 8بيت مهم وجود دارد كه عبارتند زا:

6811 ازموتورولا 8051- ازاينتل Z8- از زايكوگ PIC 16x از شركت ميكروچيپ تكنولوژي هر يك از ميكرو كنترلرهاي فوق مجموعة دستورات و مجموعه ثباتهاي خاص خود را دارد، بنابراين با يكديگر سازگار نيستند. برنامه‎اي كه بر روي يك ازآنها نوشته شود، بر روي ديگري قابل اجرا نيست. ميكروكنترلرهاي 16 و 32 بيتي هم وجود دارند كه به وسيلة سازندگان مختلف ساخته شده‎اند. با اين تنوع در ميكرو كنترلرها، طراح بايد كداميك را انتخاب كند؟ سه روش براي اين انتخاب در زير تشريح شده است:

(1) برآورده كردن نيازهاي محاسبات كار بطور موثر و مقرون به صرفه.

(2) در دسترس داشتن نرم‎افزارهاي كمكي مانند كامپايلرها، اسمبلرها و عيب ياب‎ها

(3) منابع گسترده و قابل اعتماد براي ميكروكنترلرها

اكنون هر يك از موارد فوق را به تفصيل بررسي مي‎كنيم:

روش انتخاب ميكروكنترلر:

1-اولين و قديمي‎ترين روش انتخاب ميكروكنترلر اين است كه نيازهاي سيستم دقيقاً مشخص و هزينه آن هم مقرون به صرفه باشد. ديگر موارد قابل بررسي عبارتند از:

الف) سرعت. بالاترين سرعتي كه ميكروكنترلر پشتيباني مي‎كند چيست؟

ب) بسته‎بندي. آيا بسته‎بندي از نوع DIP چهل پايه است، از نوع AFP (بستة همسطح) تهيه شده است، و يا در ديگر انواع بسته‎بندي ارائه شده است؟ بسته‎بندي به دليل فضاي اشغالي مونتاژ و ساخت نمونة نهايي اهميت خاصي دارد.

پ) توان مصرفي. اين فاكتور خصوصاً براي محصولاتي كه با باطري كار مي‎كنند، اهميت دارد.

ت) مقدار RAM و ROM در تراشه

ث) تعداد پايه‎هاي I/O و تايمر در تراشه

ج) به چه سادگي به ويرايش بعدي از نظر كارايي و توان مصرفي تبديل مي‎شود.

چ) قيمت هر عدد. اين فاكتور از نظر قيمت تمام شده ميكروكنترلري كه در توليد بكار رفته، اهميت دارد. مثلاً وقتي كه 100000 واحد خريداري گردد، قيمت هر يك مي‎تواند حدود 50 سنت باشد.

(2) روش دوم در انتخاب يك ميكروكنترلر اين است كه به چه سادگي مي‎توان حول آن امكانات ايجاد كرد.

بررسي‎هاي كليدي نشان مي‎دهد كه در دسترس بودن اسمبلر، عيب ياب، كامپايلر C امولاتور (شبيه ساز) پشتيباني فني و متخصصين درون خانه‎اي و بيروني از نكات قابل توجهند در بسياري از حالات، توليد كنندگان دست دوم، (توليد كنندگاني كه سازنده اوليه نيستند) مي‎توانند اگر بهتر از سازنده نباشند، در حد آنها سرويس ارائه كنند.

(3) سومين روش در انتخاب ميكروكنترلر، در دسترس بودن آن بتعداد لازم در حال حاضر و آينده است. براي بعضي از طراحان، اين يكي حتي مهمتر از موارد 1 و 2 است. در حال حاضر، در ميان پيشروان ميكروكنترلرها،‌خانوادة 8051 بيشترين تعداد توليد كنندة ثانويه را دارد. در اينجام منظور از توليدكننده ثانويه ميكروكنترلر، توليد كننده‎اي به جز توليد كنندة اصلي است. در مورد 8051، كه ابتدا به وسيلة Intel ساخته شد، چندين كمپاني ديگر در حال حاضر مشغول توليد آن بوده و يا هستند. از آن جمله: Matra, Simens, AMD, Atmel, Philips/Signetics

بايد متذكر شد كه Motorola و Microchip Technology, Zilog تعداد زيادي شعبات را براي اين منظور انتخاب كرده‎اند تا توليدات خود را به طور گسترده و به موقع در دسترس قرار دهند زيرا توليدشان با ثبات، در حد كمال و قابليت دسترسي، از يك مركز است. در سال‎اي اخير آنها نيز شروع به فروش سلول كتابخانه AISC از ميكروكنترلرها كرده‎اند.

جدول 1-2 بعضي از كمپانيهاي توليد كنندة اعضاي خانواده 8051

| Company | Web Site |
| --- | --- |
| Intel | www.intel.com/design/mcs51 |
| Atmel | www.atmel.com |
| Philips/signetics | WWW.Semiconductors.philips.com |
| Siemens | www.Sci.siemens.com |
| Dallas Semiconductors | www.dalsemi.com |

تاريخچة مختصري از 8051:

در سال 1981 شركت اينتل، ميكروكنترلري به نام 8051 را معرفي كرد. اين ميكروكنترلر داراي 128 بايت RAM، 4K بايت ROM، دو تايمر، يك پورت سريال و چهار پورت موازي (هريك 8 بيت) بود كه همة آنها در يك تراش تعبيه شده بودند. زماني به آن «سيستم در يك تراشه» مي‎گفتند. 8051 يك پروسسور 8 بيت است، يعني CPU هر بار مي‎تواند فقط روي 8 بيت داده كار كند. داده‎هاي بزرگتر از 8 بيت بايد به قطعات 8 بيت بشكنند وسپس بوسيلة CPU پردازش شوند. 8051 كلاً داراي چهار پورت I/O با عرض 8 بيت است. شكل (1) را ملاحظه كنيد. گرچه 8051 مي‎تواند حداكثر 64K حافظه Rom در تراشه داشته باشد، بسياري از سازندگان فقط 4K بايت را در تراشه كار گذاشته‎اند.

پس از اينكه اينتل به شرط حفظ سازگاري با 8051، اجازه توليد را به ديگر سازندگان داد، تراشه مذكور بسيار مورد توجه قرار گرفت. اين توافق منجر به توليد انواع 8051 با سرعت‎هاي متفاوت و مقداري ROM در تراشه به وسيلة نيم دوجين سازنده شد. آنچه اهميت دارد اين است كه گرچه انواع مختلف 8051 با سرعت و مقدار Rom متفاوت در تراشه موجودند ولي همة آنها با 8051 اصلي از نظر دستورات سازگارند. اين بدان معني است اگر شما برنامه‎اي براي يكي بنويسيد مستقل از سازندة روي ديگري هم قابل اجراست.

ميكروكنترلر 8051

8051 عضو اصلي خانوادة 8051 است. intel آن را MCS-51 مي‎نامد.

جدول 1-3 امكانات اصلي 8051 را نشان مي‎دهد.

| Feature | Quantity |
| --- | --- |
| Rom | 4K bytes |
| Ram | 128bytes |
| Timer | 2 |
| I/O Pins | 32 |
| Serial port | 1 |
| Interrupt Sources 6 | 6 |

توجه: مقدار Rom در تراشه حجم برنامه را نشان مي‎دهد.

انواع ميكروكنترلر8051:

گرچه 8051 رايج‎ترين عضو خانوادة 8051 است، ولي شما قادر نخواهيد بود شماره قطعه‎اي بصورت «8051» ملاحظه كنيد. دليل اين است كه 8051 با حافظه‎هاي متفاوتي چون uv-EPROM، حافظة سريع، NV-RAM در دسترس است كه هر يك شمارة قطعه متفاوتي دارد. نوع UV_EPROM خانوادة 8051، تراشه 8751 است نوع Rom سريع بوسيلة كمپاني‎هاي متعدد از جملة Atmel راهي بازار شده است. 8051 نوع سريع از Atmel است كه AT89C51 خوانده مي‎شود. نوع NV-RAM از 8051 بوسيلة Dall as Semiconductor بنام DS500 شناخته مي‎شود. همچنين نوع OTP (يكبار قابل برنامه‎ريزي) خانوادة OTP بوسيلة سازندگان متعددي توليد شده است. اكنون هر يك از تراشه‎هاي فوق را بطور خلاصه توصيف و كاربرد آنها را بيان مي‎كنيم.

ميكروكنترلر 8751:

تراشة 8751 فقط 4K بايت حافظة UV-EPROM دروني دارد. هنگام استفاده از اين تراشه در طراحي و پياده سازي به دستگاه برنامه‎نويسي PROM و پاك كننده براي پاك كردن NV_EPROM در درون 8751 قبل از برنامه‎نويسي نياز است. با توجه به اين نكته كه Rom درون اين تراشه از نوع NV-EPROM است، حدود 20 دقيقه براي پاك كردن آن وقت لازم است تا بتوان بعد از عمل برنامه نويسي را انجام داد.

اين مسأله موجب شد تا بسياري از توليدكنندگان انواع سريع و NV-RAM نوع 8051 را كه در زير بحث شده، بكار ببرند. همچنين انواع سريع 8751 نيز توسط تعدادي از توليدكنندگان ساخته شده است.

AT89C51 از شركت Atmel:

اين تراشه 8051 رايج داراي Rom سريع مي‎باشد، در طراحي‎هاي سريع اين نوع حافظه ايده‎آل است زيرا حافظه سريع مي‎تواند طي چند ثانيه، در مقايسه 20 دقيقه لازم براي 8751، پاك شود. به اين دليل AT89C51 بجاي 8751 بكار برده شده است تا هنگام پارك كردن تراشه وقتي تلف نشود و بدينوسيله ساخت سيستم سريع گردد. هنگام استفاده از AT89C51 براي ساخت سيستم‎هاي مبتني بر ميكروكنترلر به سوزاننده يا برنامه‎ريز Rom سريع نياز داريم، با اين وجود به پاك كننده Rom نيازي نيست. توجه داشته باشيد كه در حافظه سريع بايد تمام حافظه پاك شود تا بتوان مجدداً آن را برنامه‎نويسي كرد. پاك كردن حافظه سريع با خود سوزاننده صورت مي‎گيرد و به اين دليل پاك كننده جداگانه‎اي لازم نمي‎باشد براي حذف سوزاننده Atmel,PRom روي نوعي از AT89C51 كار مي‎كند كه مي‎تواند از طريق پورت سريال COM يك IBM PC برنامه‎ريزي شود.

انواع 8051 از Atmel:

| شماره قطعه | ROM | RAM | پايه‎هاي I/O | تايمر | وقفه | Vcc | بسته‎بندي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT89C51 | 4k | 128 | 32 | 2 | 6 | 5V | 40 |
| AT89LV51 | 4k | 128 | 32 | 2 | 6 | 3V | 40 |
| AT89C1051 | 1k | 64 | 15 | 1 | 3 | 3V | 20 |
| AT89C2051 | 2k | 128 | 15 | 2 | 6 | 3V | 20 |
| AT89C52 | 8k | 128 | 32 | 3 | 8 | 5V | 40 |
| AT89LV52 | 8k | 128 | 32 | 3 | 8 | 5V | 40 |

توجه: «C» در شمارة قطعه به معني Cmos است.

محصولات مختلفي از نظر سرعت و بسته‎بندي توليد شده است. جدول زير را ببينيد. مثلاً به AT89C51-12PC توجه كنيد كه در آن «C» به معني Cmos است. بنابراين توان مصرفي كمي دارد.

8051 با سرعت‎هاي مختلف از Atmel:

| شمارة‌قطعه | سرعت | پايه‎ها | بسته بندي | مورد استفاده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT89C51-12PC | 12MHZ | 40 | پلاستيكDIP | تجاري |
| AT89C51-16PC | 16MHZ | 40 | پلاستيكDIP | تجاري |
| AT89C51-20PC | 20MHZ | 40 | پلاستيكDIP | تجاري |

«12» به معني 12MHZ، «P» براي پلاستيكي بودن بسته DIP و «C» به معني تجاري است كه در مقابل «M» به معني نظامي بكار مي‎رود AT89C51-12PC براي پروژه‎هاي دانشجوئي مناسب است.

DS 5000 از Dallas Semiconductor

نوع رايج ديگر از DS5000 تراشة از Dallas Semiconductor است. Rom در DS5000 از نوع NV-RAM است. قابليت نوشتن/خواندن NV-RAM اجازه مي‎دهد تا برنامه در Rom، در حالي كه روي سيستم نصب است، باز شود.

اين كار راحتي مي‎توان از طريق IBMPC انجام داد. به اين نوع برنامه‎نويسي، باركردن برنامه درسيستم DS5000 مي‎گويند كه انجام آن از طريق پورت سريال PC آن را براي ساخت سيستم‎ها در خانه ايده‎آل مي‎كند. مزيت ديگر NV-RAM قابليت تغيير يك بايت در هر بار است. اين قابليت با NV-EPROMو حافظه سريع كار مي‎كند و مي‎تواند ازطريق پورت سريال COM يك IBM PC برنامه‎ريزي شود.

انواع 8051 از Dallas:

| شماره قطعه | ROM | RAM | پايه‎هاي I/O | تايمرها | وقفه‎ها | Vcc | بسته‎بندي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS5000-8 | 8k | 128 | 32 | 2 | 6 | 5V | 40 |
| DS5000-32 | 32k | 128 | 32 | 2 | 6 | 5V | 40 |
| DS5000T-8 | 8k | 128 | 32 | 2 | 6 | 5V | 40 |
| DS5000-8 | 32k | 128 | 32 | 2 | 6 | 5V | 40 |

توجه كنيد كه ساعت زمان واقعي با تايمر تفاوت دارد. ساعت زمان واقعي، زمان شبانه‎روز (ساعت، دقيقه، ثانيه) و تاريخ (سال، ماه و روز) را حتي اگز منبع تغذيه قطع شود توليد مي‎كند.

انواع مختلفي از DS5000 از نظر سرعت و بسته‎بندي وجود دارد كه در جدول زير نشان داده شده است. مثلاً DS5000-8-8 داراي NV-RAM 8k با سرعت 8MHZ است. اغلب DS5000-8-12 يا DS5000T-8-12براي پروژه‎هاي دانشجوئي مناسب است.

انواع 8051 از Dallas:

| شماره قطعه | Nv-Ram | سرعت |
| --- | --- | --- |
| DS5000-8-8 | 8k | 8MHZ |
| DS5000-8-12 | 8k | 12MHZ |
| DS5000-32-8 | 32k | 8MHZ |
| DS5000T-32-8 | 32k | (with RTC) 8MHZ |
| DS5000-32-12 | 32k | 12MHZ |
| DS5000T-8-12 | 8k | (with RTC) 12MHZ |

نوع OTP از 8051:

انواع OTP از 8051 از منابع مختلف در دسترس قرار دارد. انواع سريع و NV-RAM معمولاً براي توسعه توليد بكار برده مي‎شود. وقتي كه محصولي طراحي شد و بغايت اصلاح گرديد، نوع OTP از 8051 براي توليد انبوه بكار برده مي‎شود زيرا از لحاظ قيمت بسيار ارزانتر است.

خانوادة 8051 از Philips:

محصول مهم ديگري از خانوادة 8051 به وسيله شركت philips ارائه شده است اين شركت از نظر نوع، بيشترين توليد ميكروكنترلر را دارد. بسياري از محصولات آن شامل امكاناتي مثل تبديل A-D، D-A و I/O توسعه يافته و يا هر دو نوع OTP و حافظه سريع است.

ديگر اعضاي خانواده 8051:

دو عضو ديگر از ميكروكنترلرهاي خانوادة 8051 با نام 8052 و 8031 نيز وجود دارند.

ميكروكنترلر8052:

8052 عضوي ديگر از خانوادة 8051 است. اين كنترلر همة امكانات 8051 بعلاوة 128 بايت RAM و يك تايمر اضافي را دارد. به بيان ديگر، 8052 داراي 256‌بايت RAM و 3 تايمر است. اين كنترلر بجاي 4K، 8K حافظة ROM را در تراشه داراست.

ميكروكنترلر8031:

ديگر عضو خانواده 8051 تراشة 8031 است. اين تراشه اغلب بنام 8051 بي Rom خوانده مي‎شود زيرا داراي Ok بايت حافظة Rom است. براي استفاده از اين تراشه بايد يك Rom خارجي به آن اضافه كرد. اين Rom خارجي حاوي برنامه‎اي است كه بايد برداشته شده و اجرا شود. اين تراشه را با 8051 مقايسه كنيد كه در آن Rom دروني حاوي برنامه مشابهي براي برداشت و اجرا مي‎تواند باشد ولي به 4K بايت كد محدود است. Rom معتدل به 8031 مي‎تواند تا 64k بايت باشد. در روند افزايش Rom خارجي به 8031 دو پورت را از دست مي‎دهيد.

بنابراين دو پورت I/O براي كاربر باقي مي‎ماند. براي حل اين مشكل، مي‎توان دو I/O خارجي به I/O اضافه كرد. اتصال 8031 به حافظه و پورتهاي 8031، همچون تراشه 0) است. همچنين انواع 8031 با سرعت‎هاي مختلف بوسيلة كمپاني‎هاي متفاوت در دسترسند.

| Feature | 8051 | 8052 | 8031 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rom(on-chip Program Space in bytes | 4K | 8K | 0K |
| Ram(bytes) | 128 | 256 | 128 |
| Timers | 2 | 3 | 2 |
| I/O Pins | 32 | 32 | 32 |
| Serial Port | 1 | 1 | 1 |
| Interrupt Sources | 6 | 8 | 6 |

##### بررسي اجمالي پايه‌ها

در اين قسمت معماري سخت‎افزار 8051 با نگاهي از بيرون به پايه‎هاي آن معرفي مي‎شود و در ادامه شرح مختصري از عملكرد هر پايه ارائه مي‎گردد.

همان طور كه در شكل صفحه بعد ديده مي‎ود 32 پايه از40پايه 8051 به عنوان خروجي درگاه I/O عمل مي‎كنند معهذا 24 خط از اين خطوط دو منظوره هستند. هريكي از اين خطوط مي‎توانند به عنوان I/O يا خط كنترل و يا بخشي از گذرگاه آدرس يا گذرگاه داده بكار روند.

در طراحي‎هايي كه با كمترين مقدار حافظه و ديگر قطعات خارجي انجام مي‎شوند از اين درگاهها به عنوان I/O همه منظوره استفاده مي‎كنند. هر هشت خط يكي درگاه مي‎تواند به صورت يك واحد در ارتباط با وسايل موازي مانند چاپگرها و مبدهاي ديجيتال، آنالوگ بكار رود و يا هر خط به تنهايي با وسايل تك بيتي مثل سوئيچ ها، I/Oها، ترانزيستورها،‌سيم پيچ ها، موتورها و بلندگوها ارتباط برقرار كند.

-درگاه 0

درگاه 0 يك درگاه دو منظوره از پايه 32 تا 39 تراشه 8051 مي‎باشد اين درگاه در طراحي‎هاي باكمترين اجزاءي ممكن به عنوان يك درگاه I/O عمومي استفاده مي‎شود در طراحي‎هاي بزرگتر كه از حافظه خارجي استفاده مي‎كنند اين درگاه يك گذرگاه آدرش و داده مالتي پلكس شده مي‎باشد.

-درگاه 1

درگاه 1 درگاه اختصاصي I/O روز پايه‎هاي 1 تا 8 است. پايه‎هاي P1.0 تا P1.7 در صورت نياز براي ارتباط با وسايل خارجي بكار مي‎روند. وظيفه ديگري براي پايه‎هاي درگاه يك در نظر گرفته نشده است. بنابراين آنها گهگاه براي ارتباط با وسايل خارجي بكار مي‎روند استثناء در ICهاي 8052 و8032 كه از P1.0 و P1.1 به عنوان خطوط I/O و يا ورودي تايمرسوم استفاده مي‎شود.

درگاه 2

درگاه 2 (پايه‎هاي 21 تا 28 يك درگاه دو منظوره است كه به عنوان I/O عمومي و يا بايت‎هاي بالاي گذرگاه آدرس در طراحي با حافظه كد خارجي به كار مي‎رود اين درگاه همچنين در طراحي‎هايي كه بيش از 256بايت از حافظه وارده خارجي نياز دارند نير استفاده مي‎شود.

-درگاه 3

درگاه 3 يك درگاه دو منظوره روي پايه‎هاي 10 تا 17 مي‎باشد. علاوه بر I/O عمومي اين پايه‎ها هر يك وظايف ديگري نيز دررابطه با امكانات خاص 8051 دارند. وظايف خاص پايه‎هاي درگاه 3 و درگاه 2 در جدول زير خلاصه شده است.

| بيت | نام | آدرس بيتي | عملكرد خاص |
| --- | --- | --- | --- |
| P3.0 | AXD | B0H | دريافتي داده براي درگاه سريال |
| P3.1 | TXD | B1H | ارسال داده براي درگاه سريال |
| P3.2 | INT0 | B2H | وقفه خارجي0 |
| P3.3 | INT1 | B3H | وقفه خارجي1 |
| P3.4 | T0 | B4H | ورودي خارجي براي تماير/شمارنده |
| P3.5 | ‏T1 | B5H | ورودي خارجي براي تماير/شمارنده |
| P3.6 | NR | B6H | سيگنال فعال ساز نوشتن در حافظه داده خارجي |
| P3.7 | RD | B7H | سيگنال فعال ساز خواندن در حافظه داده خارجي |
| P3.8 | T2 | 90H | ورودي خارج تايمر/ شمارنده |
| P3.9 | T2EX | 90H | تسخير/ تايمر/شمارنده |

Progrom store Ebable PSEN-

8051 چهار سينگال اختصاص يافته براي كنترل گذرگاه دارد. PSEN يك سينگال خروجي روي پايه 29است كه حافظه برنامه خارجي (كد) را فعال مي‎كند اين پايه معمولاً به پاية OE يك EPROM وصل مي‎گردد تا خواندن بايت‎هاي برنامه از EPROM امكان پذير شود.

سيگنال PSEN در طي مرحله خواندن يك دستورالعمل پايين مي‎دهد. كدهاي دو دويي برنامه (كدهاي عملياتي) از EPROM خوانده مي‎شوند در گذرگاه داده منتقل مي‎شوند و براي رمزگشايي در ثبات دستورالعمل 8051 ذخيره مي‎شوند هنگام اجراي برنامه از Rom داخلي (8052/8051) PSEN در حالت غيرفعال (وضعيت بالا) باقي مي‎ماند.

- Address latch Enable ALE

سيگنال خروجي ALE در پايه 30 براي هر فردي كه با ريزپردازنده‎هاي اينتل مثل 8085، 8086 يا 8088 كار كرده باشد آشناست. 8051 بطور مشابهي از ALEبراي جداسازي گذرگاه آدرس و داده استفاده مي‎كند هنگامي كه درگاه 0 در حالت خاص خود به عنوان گذرگاه داده و بايت پايين گذرگاه آدرس استفاده مي‎شود سيگنال ALE آدرس را در يك ثبات خارجي در طي نيمه نخست سيكل حافظه نگاه مي‎دارد. پس از آن خطوط درگاه 0 براي ورود و خروج داده در طي نيمه دوم سيكل حافظه يعني هنگاميكه انتقال داده انجام مي‎شود در دسترس هستند.

سيگنال ALE با فركانس يك ششم فركانس نوسان‎ساز روي تراشه نوسان مي‎كند و مي‎تواند به عنوان يك پالس ساعتي همه منظوره در بقيه سيستم بكار رود. اگر 8051 از يك كريستال 12 مگاهرتز، پالس ساعت دريافت كند، ALE با فركانس 2مگاهرترز نوسان مي‎كند. تنها استثناء در طي انجام دستورالعمل MOVX است كه يك پالس ALE حذف مي‎شود. اين پايه همچنين براي برنامه‎ريزي پالس ورودي در انواع EPROM را در 8051 مورد استفاده قرار مي‎گيرد.

##### External Access EA

سينگال ورودي EA در پايه 31 معمولاً به سطح منطقه بالا (5+) يا پايين (زمين) وصل مي‎شود اگر اين پايه در وضعيت بالا قرارگرفته باشد 8052/8051 برنامه را از Rom داخلي يعني 4k يا 8k بايت پايين حافظه اجرا مي‎كند هنگامي كه پايين باشد Rom داخلي غير فعال مي‎شود و برنامه‎ها از EPROM خارجي اجرا مي‎شوند همچنين نوع EPROMدار 8051 از خط EA براي تغذيه 21 ولت (Vpp) در برنامه‎ريزي EPROM داخلي استفاده مي‎كنند.

RST (Reset)

ورودي RST در پايه 9، آغازگر اصلي 8051 است هنگامي كه اين سيگنال حداقل براي دو سيكل ماشين در وضعيت بالا بماند. ثبات‎هاي داخلي 8051 بامقادير مناسبي براي يك شروع به كار سازمان يافته بار مي‎شوند.

-ورودي نوسان ساز روي تراشه:

8051 داراي يك نوسان ساز روي تراشه است و معمولاً با يك كريستال كه به پايه‎هاي 18 و 19 وصل مي‎شود به راه مي‎افتد خازنهاي پايدار كننده نيز بصورت نشان داده شده مورد نياز هستند.فركانس نامي كريستال براي اغلب IC‎هاي خانواده TM51-MCS، 12مگاهرتز است هر چند كه 1-BH31 C80 مي‎تواند با فركانسهايي تا 14 مگاهرتز نيز كار كند. نوسان‎ساز روي تراشه الزاماً نيازي به يك كريستال ندارد. همان طور كه در شكل نشان داده شده است يك منبع پالس ساعتي TTL مي‎تواند به XTAL1 و XTAL2 وصل شود.

##### «راه اندازي 8051 با يك نوسان ساز»

-اتصالات تغذيه

8051 با يكي تغذيه 5 ولتي كار مي‎كند اتصال Vcc به پايه 40 و Vss (زمين) به پايه 20 وصل مي‎شود.

##### مجموعه دستورالعمل‎ها

همانطور كه جمله‎هاي از كلمات ساخته شده‎اند برنامه‎ها هم از دستورالعمل‎ها ساخته مي‎شوند. اگر برنامه‎ها از مجموعة دستورالعمل‎هايي منطق و معتبر برخوردار باشند برنامه‎اي سريع، كارا و حتي زيبا و با سليقه بدست خواهد آمد آنچه كه بطور منحصر به فرد به يك خانواده از كامپيوترها متعلق است مجموعة دستورالعمل‎هاي آن يعني فهرستي از عمليات مجاز مانند جمع، انتقال و پرش مي‎باشد در اين قسمت مجموعه دستورالعمل‎هاي TM51-MCS به طور فشرده معرفي مي‎شود.

##### -انواع دستورالعمل‎ها

دستورالعمل‎هاي 8051 به پنچ گروه كاري تقسيم مي‎شوند

دستورالعمل‎هاي حسابي

دستورالعمل‎هاي منطقي

دستورالعمل‎هاي انتقال داده

دستورالعمل‎هاي متغير بولي

دستورالعمل‎هاي انشعاب برنامه

##### نمودار مرجع دستورالعملها

| نماد |  | توصيف |
| --- | --- | --- |
| عمليات حسابي |  |  |
| ADD | A,Source | جمع A با Source |
| ADD | A,#data |  |
| ADDC | A,#Source | جمع با رقم نقلي |
| ADDC | A,#data |  |
| SuBB | A,Source | تفريق از A |
| SuBB | A,#data | با رقم فرضي |
| INC | A | افزايش |
| INC | Source |  |
| DEC | A | كاهش |
| DEC | Source |  |
| INC | DPTR | افزايش OPTR |
| MUL | AB | ضرب AوB |
| DIV | AB | تقسيم Aبر B |
| DA | A | تطبيق دهي انباره |

| نماد |  | توصيف |
| --- | --- | --- |
| عمليات منطقي |  |  |
| ANL | A,source | ANDمنطقي |
| ANL | A,#Data |  |
| ANL | Direct,A |  |
| ANL | Direct, (data |  |
| ORL | A,source | ORمنطقي |
| ORL | A,(Data |  |
| ORL | Direct,A |  |
| ORL | Direct, (data |  |
| XRL | A,Soutce | XORمنطقي |
| XRL | A, (data |  |
| XRL | Direct,A |  |
| XRL | Direct, (data |  |
| CLR | A | پاك كردنA |
| CPL | A | متمم كردنA |
| RL | A | چرخش A به چپ |
| RLC | A | چرخش A به چپ از طريق |
| RR | A | چرخش A به راست |
| RRC | A | چرخشA به راست از طريقC |
| SWAP | A | تعويض دو چهار بيت |
| نماد |  | توصيف |
| عمليات انتقال داده |  |  |
| MOV | A,Source | انتقال به soureمقصد |
| MOV | A, (data |  |
| MOV | Dest,A |  |
| MOV | Dest,Source |  |
| MOV | Dest, (data |  |
| MOV | DPTR, (data16 |  |
| MOVC | A,@A+PC | انتقال از حافظه كد |
| MOVC | A,@A+PC |  |
| MOVX | A,@Ri | انتقال از حافظه داده |
| MOVX | A,@ DPTR |  |
| MOVX | @Ri,A |  |
| MOVX | @DPTR,A |  |
| PUSH | Direct | در شيته |
| POP | Direct | در شيته |
| XCH | A,Source | تعويض بايت‎ها |
| XCHD | A,@Ri | تعويض ترتيب رقمهاي پايين |

| نماد |  | توصيف |
| --- | --- | --- |
| عمليات متغير بولي |  |  |
| CRL | C | پاك كردن بيت |
| CLR | Bit |  |
| SETB | C | Setكردن بيت |
| SETB | Bit |  |
| CPL | C | متمم كردن بيت |
| CPL | Bit |  |
| ANL | C,bit | ANDبيت با C |
| ANL | C,/bit | And NoTبيت با C |
| ORL | C,bit | ORبيت با C |
| MOV | C,bit | انتقال بيت به بيت |
| MOV | C,/bit |  |
| JC | Rel | پرش در صورت /بودنC |
| JNC | Rel | پرش در صورت /نبودنC |
| JB | Bit,rel | پرش در صورت /بودن بيت |
| JNB | Bit,rel | پرش در صورت /نبودن بيت |
| JBC | Bit, rel | و سپس پاك كردن آن |

| نماد |  | توصيف |
| --- | --- | --- |
| انشعاب برنامه |  |  |
| ACALL | Addr11 | فراخواني زير روال |
| LCALL | Addr16 |  |
| RET |  | بازگشت از زير روال |
| RET1 |  | بازگشت از وقفه |
| AJMP | Addr11 | پرش |
| LJMP | Addr16 |  |
| JMP | @A+DPTR |  |
| JZ | Rel | پرش اگر A=0است |
| JNZ | Rel | پرش اگر A=0نيست |
| CJNE | A,direct, rel | مقايسه و پرش در صورت مساوي نبودن |
| CJNE | A, (data, rel |  |
| CJNE | Rn, (data,rel |  |
| CJNE | @Ri, (data, rel |  |
| DJNZ | Rn,rel | كاهش و |
| DjnZ | Direct,rel | برش، اگر صفر نباشد |
| Nop |  | انجام ندادن عمليات |

##### راهنما

| RN | آدرس دهي ثبات با استفاده از Ro-R7 |
| --- | --- |
| Direct | آدرس داخلي 8 بيتي (00H-FFH) |
| @Ri | آدرس دهي غير مستقيم با استفاده از R0 يا R1 |
| Source | يكي از نمادهاي [@ri,direct, Rn] |
| Dest | يكي از نمادهاي [@ri,direct,Rn] |
| (data | ثبات 8بيتي در دستورالعمل |
| (data16 | ثابتي 16 بيتي |
| Bit | آدرس 8بيتي مستقيم |
| Rel | افست 8بيتي علامتي دار |
| Addr16 | آدرس 11 بيت در صفحه حاوي 2k |
| Addr 16 | آدرس 16 بيتي مستقيم |

# Text boxes

| CPU | RAM | ROM |
| --- | --- | --- |
| I/O |  | پورت سريال COM |

گذرگاه داده

پورت    تايمر     پورت  RAM  ROM

سريال               I/O

COM

CPU

ميكروپروسسور همه منطوره