چگونگی نصب تلسکوپ به کامپیوتر

و استفاده از نرم افزار Starry Night

تحقیق و پژوهش

محمد حسن قاسمی

مقدمه

دلیل استفاده از این روش این است که ما در نرم افزار خود اجرام بسیار زیادی را داریم و همان موقع که از تلسکوپ استفاده میکنیم میتوانیم آسمان قبل یا بعد را روی مانیتور داشته باشیم تا بتوانیم رصد مورد نظر خود را به بهترین وجه انجام دهیم یکی دیگر از دلایل استفاده از این روش این است که دقت بسیار بالایی دارد و برای بعضی از رصد های خاص  میتوان استفاده کرد؛ حال به استفاده از این روش  می پردازیم.

قبل از اینکه بگوییم چگونه باید از این سیستم استفاده کرد باید وسایل مورد نیاز را توضیح داد.

وسایل مورد نیاز:

- یک دستگاه تلسکوپ (Meade)

- یک دستگاه کامپیوتر(P4)

- یک عدد کابل(RS232)

- نرم افزار (Starry Night Pro4.5)

در مورد گزینه شماره 3 باید توضیح کوچکی داده شود، پورت ذکر شده در این سیستم را باید از جاهایی که لوازم جانبی تلسکوپ فروخته میشود خریداری شود ولی اگر دست رسی به این مکانها ندارید و از آنجایی که این مکانها در ایران بسیار کم است ما مجبور میشویم که خودمان دست به کار شویم.چگونه؟

من در این قسمت نقشه پورت مورد نظر را در اختیار دوستان قرار میدهم تا بتوانید آن را خودتان درست کنید.(نگاره1) در نگاره شماره2 نقشه پورت روی کامپیوتر را ارائه کردیم تا از شماره های روی پورت مطمئن شوید که هر کدام برای چه کاری هستند.

در این قسمت جدول سیمها آمده است.

For completeness, the following table defines how to connect the RJ-11 to either a DB-9 or a DB-25 connector.

| RJ-11 Pin Number | Description | DB-9 Pin Number | DB-25 Pin Number |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Not Used | Not Used | Not Used |
| 2 | Not Used | Not Used | Not Used |
| 3 | PC Transmit Data | 3 | 2 |
| 4 | Ground | 5 | 7 |
| 5 | PC Receive Data | 2 | 3 |
| 6 | Not Used | Not Used | Not Used |

بعد از اینکه پورت مورد نظر را ساختیم تلسکوپ را به کامپیوتر متصل میکنیم. ولی مراحل کار چگونه است.

برای اینکه بتوانید با کامپیوتر و نرم افزار تلسکوپ را کنترل کنیم باید اول تلسکوپ را با Auto Star اَلاین کرده و بعد نرم افزار Starry Night را روی سیستم ران کرده .

در این قسمت به منوی Telescope رفته و آن را باز می کنیم در قسمت بالا Setup دو منوی دیگر دیده میشود یکیConfigure و دیگریConnect برای اینکه بتوانیم با نرم افزار تلسکوپ را کنترل کنیم باید اول منوی Configure را فشار داده منوی برای شما باز میشود به این منویAscom Telescope Chooser گفته میشود در قسمت وسط این منو شما میتوانید نوع کنترل تلسکوپ خود را انتخاب کنیم از این منو گزینه Meade LX200 And Autostar را انتخاب کنید بعد منوی Properties را زده و در قسمت Serial Port پورت مورد استفاده را به سیستم میدهیم و OK می کنیم در منوی قبلی دوباره ok را میزنیم و در منویSetup گزینه Connect را میزنیم حال تلسکوپ به کامپیوتر متصل شده است و شما میتوانید اجسام را با تلسکوپ Go to کنید البته این گزینه در نرم افزار به گزینهSlow تبدیل شده کافی است شما روی شرم مورد نظر راست کلیک کرده و این گزینه که در صدر لیست باز شده قرار دارد را فشار دهید تلسکوپ شروع به رفت به این جرم می کند.

امیدوارم شب رصدی خوبی داشته باشید

آسمانتان صاف

# Text boxes

نگاره1

نگاره2