مقدمه

کامپيوتر ها داده را به دو طريق "موازي  و سريال " انتقال مي دهند. در انتقال هاي  موازي ،داده اغلب از 8 خط داده  و يا بيشتر استفاده مي شود. در اين حالت داده مي تواند به وسيله اي  که فقط چند فوت دورتر است انتقال يابد. به عنوان مثال چاپگر ها از انتقال موازي استفاده مي کنند. اگر چه در انتقال به صورت موازي حجم زيادي از داده در مدت زمان کوتاهي انتقال مي شود ولي در فاصله محدوديت داريم  و اين فاصله نمي تواند چندان طولاني باشد؛ براي انتقال در فواصل دورتر از روش ارسال سري استفاده مي شود.در روش انتقال به صورت سريال  تبادل  اطلاعات به صورت بيت به بيت مي باشد. يعني هر بار يک بيت ارسال مي گردد.

# اصول تبادل سريال

وقتي که ريز پردازنده اي  با دنياي خارج تبادل اطلاعات مي کند  بسته هاي داده را د ر ابعاد بايت فراهم مي نمايد. در بعضي  موارد همچون چاپگر ها، اطلاعات به راحتي از گذرگاه داده  8 بيت اخذ شده و به گذرگاه داده8  بيت چاپگر تحويل مي شود.اين روش اگر کابل زياد طولاني نباشد عملي است زيرا کابل هاي طولاني ،سيگنال ها را تضعيف و حتي تغيير شکل مي دهند. بعلاوه مسير   8بيت گران هم هست . بنابراين در تبادل داده بين دو سيستم با فاصله دور از انتقال سريال استفاده مي شود. واقعيت استفاده از يک خط داده  در تبادل سريال به جاي خط داده     8 بيت   در تبادل موازي، نه تنها موجب  ارزاني فرآيند مي شود بلکه موجب تبادل اطلاعات دو کامپيوتر واقع در دو شهر از طريق  خط تلفن مي گردد. براي به راه ا ندازي تبادل سريال داده  ، بايت داده   بايد از گذر گاه     8بيتي ريز پردازنده گرفته شده  و با استفاده از شيفت رجيستر ورودي –موازي-خروجي-سريال به بيتهاي سريال تبديل مي گردد که آنگاه  قابل  ارسال ل به يک خط داده   خواهد بود. واضح است که در سمت گيرنده بايد يک شيفت رجيستر ورودي- سريال-خروجي-موازي براي دريافت  داده ارسالي وجود داشته باشد و پس از بسته بندي کردن به صورت بايت ،آنها را به گيرنده تحويل دهد.

استانداردهاي RS232

براي ايجاد امکان سازگاري در ميان تجهيزات تبادل داده ساخت سازندگان مختلف، يک استاندارد واسطي به نام RS232 بوسيله سازندگان صنايع الکترونيک (EIA) در سال 1960 بر پا شد.

امروزه  RS232 يک استاندارد واسط I/O با کاربردي گسترده است .اين استاندارد در PC ها و تجهيزات بسياري به کار رفته است. با اين وجود، چون  اين استاندارد قبل از خانواده منطقي TTL بنا نهاده شد، سطوح ولتاژ ورودي و خروجي سازگار با TTL نيست. در RS232  منطق 1 با -3 تا -25 ولت تعريف مي شود، و منطق 0 با +3 تا+25 ولت تعريف مي شود،  به اين دليل براي اتصال هر RS232 به يک سيستم مبتني بر ميکروکنترلر، بايد از مبدل هاي ولتاژي همچون MAX232   براي تبديل از سطح TTL به سطح RS232 و بر عکس استفاده کنيم. تراشه هاي MAX232 به نام راه اندازهاي خط و گيرنده هاي خط نام گذاري شده اند. چون همه پايه ها در کامپيوترهاي جديد به کار نرفته اند،IBM ، نوع DB-9 از استاندارد I/O سريال را که فقط 9 پايه داشت معرفي کرد.که وظايف اين 9  پايه به ترتيب عبارتند از:

پايه1:تشخيص سيگنال حامل داده را به عهده دارد."DCD"

پايه2:دريافت داده را به عهده دارد."RXD"

پايه3: ارسال داده را به عهده دارد."TXD"

پايه4:آماده گي تجهيزات پايانه داده ."DTR"

پايه5:سيگنال زمين."SG"

پايه6:مجموعه داده آماده."DSR"

پايه7:تقاضاي ارسال از طرف DTE. "RTS"

پايه8:آماده گي براي ارسال ."CTS"

پايه9:تشخيص دهنده سيگنال زنگ."RI"

شکل ارتباط بين دو DTE

MAX232

چون RS232 با ميکرو پروسسورها و ميکرو کنترلر هاي امروزي ساز گاز نيست، به يک راه اندازخطي نياز دارد تا سيگنالهاي  RS232 را به سطوح ولتاژTTL تبديل کند.تا به اين وسيله توسط پايه هاي RXDو TXD در ميکرو قابل پذيرش باشند..يکي از مزاياي AX232  اين است که از منبع تغذيه+5V استفاده مي کند.که مشابه منبع ولتاژ براي 8051  است.به عبارت ديگر ، با يک منبع +5V ، مي توان8051 وMAX232 را راه انداخت و به دو منبع تغذيه که در سيستم هاي قديمي مرسوم بوده است، نيازي نيست.MAX232 دو مجموعه راه انداز براي ارسال و دريافت داده دارد. راه اندازهاي به کار رفته براي TXD، T1 و T2خوانده مي شوند،در حالي که راه اندازهاي RXD با R1 و R2 مشخص شده اند. در بسياري از کار بردها تنها يکي از آنها به کار مي رود.مثلا T1 و R1 همراه با هم براي TXD و RXD در 8051 استفاده شده، و مجموعه دوم بلا استفاده باقي مي ماند. راه انداز T1 در MAX232 داراي علائم T1inوT1out به ترتيب در پايه هاي11و14 مي باشد. پايه T1in در سمت TTL به RXDميکرو کنترلر وصل است، در حالتي کهT1out در سمت RS232 بوده و به پايه RXD در کانکتور9 DB- وصل مي باشد.

ميکرو کنترلر AT90S2313

AT90S2313  يک ميکرو کنترلر 8 بيتي  توان پايين cmos است که بر اساس معماري AVR RISC بنا نهاده شده است.که شامل دستورالعمل هاي در حال اجرا در يک clock sycle  مجزا است. توان عملياتي AT90S2313 نزديک به 1 MIPS/MHZ است.

هسته AVR يک مجموعه دستورالعمل قدرتمند را با 32 رجيستر همه منظوره کاري ترکيب مي کند. تمام 32 رجيستر همه منظوره به طور مستقيم با ALU در ارتباط هستند.

AT90S2313 خصوصياتي مثل :

- شامل بودن 2 کيلو بايت از حافظه flash قابل برنامه ريزي.

- شامل بودن128  بايت EEPROM .

- شامل بودن 128 بايت SRAM.

- شامل بودن 15  خط همه منظوره I/O.

- شامل بودن32  رجيستر همه منظوره کاري.

- شامل بودن تايمر يا شمّا رنده انعطاف پذير با مد مقايسه.

- پشتيباني از وقفه هاي داخلي و خارجي.

- شامل بودن يک رجيستر پورت سريال  قابل برنامه ريزي UART.

- شامل بودن تايمر نگهدارنده "watchdog" با اسيلاتور داخلي.

AT90S2313 به وسيله يک مجموعهاي از برنامه هاي کامل که ارتباط بسيار نزديک با هم دارند و ابزار هاي توسعه يافته سيستمي شامل: کامپايلرهاي c و ماکرو اسمبلرها و برنامه هاي debugger/simulators و شبيه ساز مدار "Emulator" پشتيباني مي شود.

اين ميکرو 20 پايه دارد که شماي آن به صورت زير است.

که اين ميکرو شامل دو پورت PB0..PB7 و PD0..PD6 است.که پورت B يک پورت 8 بيتي I/O است . پين هاي پورت B  ميتوانند مقاومت بالا کش داخلي ،انتخابي براي هر بيت ، را فراهم کنند. همچنين PB0 وPB1 به ترتيب به عنوان ورودي مثبت (AIN0) و ورودي منفي (AIN1) به کار برده شوند.که AIN0 و AIN1  براي مقايسه گر آنالوگ روي چيپ استفاده مي شوند. بافرهاي خروجي پورت B ميتواند جريان 20MA را فراهم کند و به طور مستقيم نمايشگر ها "LED" را داريو کند. زماني که پين هاي PB0..PB7 به عنوان ورودي مورد استفاده قرار مي گيرند به طور پيش فرض با صفر مقدار دهي مي شوند.پين هاي پورت B زماني که Reset فعال شود حتي اگر کلاک فعال نباشد 3 وضعيت دارند.

پورت D يک پورت 7 بيتي I/O است. پين هاي پورت  D  ميتوانند مقاومت بالا کش داخلي ،انتخابي براي هر بيت ، را فراهم کنند. . بافرهاي خروجي پورت D ميتواند جريان 20MA را فراهم کند و به طور مستقيم نمايشگرها "LED" را داريو کند. زماني که پين هاي PD0..PD6 به عنوان ورودي مورد استفاده قرار مي گيرند به طور پيش فرض با صفر مقدار دهي مي شوند.پين هاي پورت D زماني که Reset فعال شود حتي اگر کلاک فعال نباشد 3 وضعيت دارند.

ورودي Reset : يک سطح پايين روي پين شماره 1  اگر براي مدت بيشتر از 50ns باقي بماند حتي اگر کلاک نيامده باشد  يک حالت Reset را ايجاد مي کند پالس هاي کوچکتر تضميني براي ايجاد Reset  نمي کنند.

و پايه 20 و10 آن به ترتيب VCC و GND هستند. و PB7 پايه SCK است. که يکي از خروجي هاي مدار programmer به اين پايه وصل ميشود.و PB6و PB5 به ترتيب پايه هاي MISOوMOSI هستند. و پايه 1 پايه RESET NOTاست که active high  است. وکلکتور ترانزيستور موجود در مدار programmer به اين پايه وصل ميشود. و از طرفي RXD مربوط به ميکرو به TXD مربوط بهMAX و TXD مربوط به MAX به RXD ميکرو  وصل مي شود.  و از طرفي از منبع کلاک خارجي براي اينکه در نهايت اطلاعاتي که به صورت سريال فرستاده مي شود درست دريافت شود استفاده مي کنيم.که کريستال را بين پايه هاي XTAL1 و XTAL 2  قرار مي دهيم .که شکل مداري آن به صورت زير است.

و ساختمان داخلي AT90S2313 و اتصالات MAX  به صورت زير است.

که پايه 10 يا 11 از MAX 232 را که ورودي TTL است به پايه TXD از ميکرو وصل مي کنيم و پايه 14 يا 7 از  را که خروجي RS232است به پايه RXD  از کانکتور 9 پين ديگر که براي ارتباط با MAX 232 در نظر گرفته شده است وصل مي کنيم.و پايه  13 يا 8 از MAX 232 که ورودي RS232است به پايه TXD از کانکتور 9 پين وصل مي کنيم و پايه هاي12  يا 9 از MAX 232 را که خروجي TTL است به پايه RXD از ميکرو وصل مي کنيم.

و همچنين براي کار کردن مدار نياز به مولد ولتاژ 5 volt داريم که اين ولتاژ را توسط  يک ترانس DC که به دو پايه ورودي پل-ديود وصل ميشود و دو پايه خروجي پل – ديود  به دو پايه رگولاتور وصل مي شود و پايه سوم رگولاتور به زمين وصل مي شود .

خروجي رگولاتور که ولتاژ 5 volt مي باشد به vcc مربوط به ميکرو و MAX 232 و به کلکتور موجود در مدار programmer وصل مي شود.

در ابتداي کار مدار programmer را روي بورد مي بنديم  که اين مدار از يک طرف به پورت DB-9 ،که به پورت سريال کامپيوتر وصل مي شود، متصل مي شود و از طرفي خروجي هاي مدار programmer به ميکرو وصل مي شوند. که خروجي RESET به پايه 1 ميکرو و خروجي MISO به پايه 18  ميکرو و خروجي SCK به پايه 19 ميکرو و خروجي MOSI به پايه 17 ميکرو متصل مي شود.  و همچنين  2 تا LED به پايه هاي 14 و16 از ميکرو که  پايه هاي بي کار محسوب مي شوند و يک LED  ديگر را به يکي از پايه هاي 6,7,8,9 مي توانيم وصل کنيم.

مدار  programmer به صورت زير است.

بعد از بستن کامل مدار و تست اتصال کوتاه و وصل کردن ترانس به مدار و وصل کردن ترانس به برق  ابتدا با مولتي متر تمام ولتاژ ها را اندازه گيري مي کنيم . اگر ولتاژ vcc وgnd درست بود در آن صورت پورت مربوط به programmer را به پشت سيستم وصل مي کنيم و دقت مي کنيم که در اين مرحله نبايد ميکرو را در مدار قرار دهيم .

سپس طبق دستورالعمل زير تست ميکرو ولتاژ هاي خاصي مثل ولتاژ بيس ترانزيستور و ولتاژ دو سر ديود ها و ولتاژ RESET و VCC را اندازه مي گيريم.

- ولتاژRESET بايد 5 V+ باشد.

- ولتاژ BASE ترانزيستور بايد تقريبا -5V باشد.

- ولتاژ کلکتور بايد  5 V+ باشد.

- ولتاژ MOSI و SCK تقريبا بايد -.07 باشد.

در صورتي که هم ولتاژ ها را اندازه  گرفتيم و ولتاژ هاي قابل قبول به دست آمد در آن صورت نرم افزار ponyprog  را براي read و write کردن از و به ميکرو اجرا مي کنيم. ابتدا از combo Box سمت راست گزينه AT90S2313 را انتخاب مي کنيم و سپس از combo Box کنار آن گزينه AVR micro را انتخاب مي کنيم.

سپس از منوي option گزينه calibration را انتخاب مي کنيم .

سپس يک message box  باز مي شود که از ما سوال مي پرسد آيا شما مي خواهيد  که calibration را اجرا کنيد با کليک کردن روي دکمه ok پيام Calibration OK  را مشاهده مي کنيم.

سپس از منوي setup  گزينه Interface Setup را انتخاب مي کنيم  در پنجره باز شده   از I/O port setup گزينه serial را انتخاب مي کنيم  و از combo Box گزينه SI Prog API را انتخاب مي کنيم.و سپس COM port ورودي را انتخاب مي کنيم و سپس دکمه  OK را کليک مي کنيم.

و سپس از منوي command گزينه Read program(FLASH) را براي Read  کردن انتخاب مي کنيم در صورتي که با مشکل  error(-24) مواجه شديم يعني اينکه ما مشکل تغذيه داريم و دوباره مدار را بررسي مي کنيم در غير اين صورت اگر عمل Read با موفقيت انجام شد در آن صورت مي توانيم عمل Write  را انجام دهيم . که براي انجام اين عمل نيز ابتدا بايد فايل HEX  را باز کرده و سپس از منوي  command گزينهWrite Program (FLASH) را انتخاب مي کنيم و مي بينيم که عمل Write هم با موفقيت انجام مي شود. که مراحل کار در شکل هاي زير نمايش داده سده است.

که براي اين مرحله نياز داريم که يک فايل HEX ايجاد کنيم که براي اين کار مي‌توانيم  از نرم افزار CodeVisionAVR C Compiler  استفاده کنيم .که ابتدا اين نرم افزار را باز کرده و از منوي Tools گزينه CodeWizardAVR را انتخاب 
مي‌کنيم .

سپس    گزينه chip را انتخاب مي کنيم  و از combo Box  قرار گرفته در زير گزينه AT90S2313 را انتخاب مي کنيم. و براي شروع ابتدايي کار دو تا از پورتهاي B را که LED ها به آن وصل هستند را به عنوان خروجي انتخاب مي کنيم ، PB2 و PB4، و با همان مقدار اوليه که صفر هستند در نظر مي گيريم  و  سپس از منوي File  مربوط به codeWizardAVR گزينه    Generate,save and Exit ر انتخاب مي کنيم. سپس پنجره  Save C Compiler Source File باز مي شود که نام Surce File را وارد مي کنيم. و بعد از وارد کردن نام و کليک کردن دکمه save پنجره ديگري با نام Save C Compiler project File   باز مي شود که نام پروژه را وارد کرده و save را کليک مي کنيم و سپس پنجره ديگري باز مي شود که نام پروژه با پسوند .cwp را درخواست مي کند بعد از وارد کردن نام و کليک کردن  دکمه save پنجره کد برنامه باز مي شود که به صورت زير است :

/*****************************************************

This program was produced by the

CodeWizardAVR V1.24.3b Evaluation

Automatic Program Generator

© Copyright 1998-2004 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.

http://www.hpinfotech.com

e-mail:office@hpinfotech.com

Project

Version:

Date    : 2005/08/22

Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only

Company:

Comments:

Chip type           : AT90S2313

Clock frequency     : 4.000000 MHz

Memory model        : Tiny

External SRAM size  : 0

Data Stack size     : 32

*****************************************************/

#include <90s2313.h>

// Declare your global variables here

void main(void)

}

// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization

// Port B initialization

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=In Func2=Out Func1=In Func0=In

// State7=T State6=T State5=T State4=1 State3=T State2=1 State1=T State0=T

PORTB=0x14;

DDRB=0x14;

// Port D initialization

// Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In

// State6=T State5=T State4=1 State3=T State2=T State1=T State0=T

PORTD=0x10;

DDRD=0x10;

// Timer/Counter 0 initialization

// Clock source: System Clock

// Clock value: Timer 0 Stopped

TCCR0=0x00;

TCNT0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization

// Clock source: System Clock

// Clock value: Timer 1 Stopped

// Mode: Normal top=FFFFh

// OC1 output: Discon.

// Noise Canceler: Off

// Input Capture on Falling Edge

TCCR1A=0x00;

TCCR1B=0x00;

TCNT1H=0x00

TCNT1L=0x00;

OCR1H=0x00;

OCR1L=0x00;

// External Interrupt(s) initialization

// INT0: Off

// INT1: Off

GIMSK=0x00;

MCUCR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization

TIMSK=0x00

// Analog Comparator initialization

// Analog Comparator: Off

// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off

ACSR=0x80;

while (1)

{        // Place your code here}

;{

که اين کد توسط خود کامپايلر C توليد مي شود و ما کد هايي را که مي خواهيم  بنويسم در جايي که نوشته شده است// Place your code here اضافه مي کنيم. مثلا براي اين برنامه ساده کدهاي زير را وارد مي کنيم.

PORTB.2=1;

PORTB.4=1;

بعد از آن  از منوي PROJECT گزينه compile را براي کامپايل کردن برنامه انتخاب مي کنيم . در صورتي که برنامه بدون error بود  يعني no error وno warning را مشاهده کرديم  دکمه OK را فشار مي دهيم و سپس از منوي PROJECT گزينه configure را انتخاب مي کنيم . در پنجره باز شده گزينه C Compiler را انتخاب مي‌کنيم  و سپس بررسي مي کنيم که  ميکرو AT90S2313 باشد و سپس دکمه OK را کليک مي کنيم. و سپس ار منوي PROJECT گزينه make را انتخاب مي کنيم با اين کار کد HEX برنامه ساخته مي شود و مي توانيم از طريق نرم افزار PonyProg ميکرو را برنامه ريزي کنيم بعد از انجام اين عمليات مشاهده مي کنيم که دو LEB که به پورت B متصل شده بودند روشن مي شوند.

و براي اينکه بخواهيم يک کاراکتر را روي ميکرو بفرستيم يا از ميکرو به ترمينال ارسال کنيم عمليات زير را انجام مي‌دهيم.

در ابتدا از منوي Tools گزينه CodeWizardAVR را انتخاب مي کنيم. 
سپس    گزينه chip را انتخاب مي کنيم  و از combo Box  قرار گرفته در زير 
گزينه AT90S2313 را انتخاب مي کنيم. و سپس گزينه UART از پنجره CodeWizardAVR را انتخاب مي کنيم.

دو Check Box با نامهاي transmitter و Receiver مشاهده مي شود که اگر بخواهيم  ميکرو کاراکتر را به ترمينال ارسال کند در آن صورت بايد transmitter را انتخاب کنيم .

و در صورتي که بخواهيم به ميکرو کاراکتري ارسال کنيم در آن صورت بايد Receiver را انتخاب  کنيم.  مثلا اگر بخواهيم کاراکتر 'a' را به ترمينال از طريق ميکرو ارسال کنيم ابتدا transmitter را انتخاب مي کنيم  و سپس Baud rate را انتخاب مي کنيم که در اين مثال اين مقدار را 9600 انتخاب مي کنيم.  و در قسمت Communication Parameters مقدار8 bit Data, 1 bit stop,No Parity را انتخاب مي کنيم و   در بخش کد آن عبارت; putchar('a') را يادداشت مي کنيم. و سپس برنامه را کامپا يل و سپس براي ساختن کد HEX  آن را make 
مي کنيم و سپس از طريق نرم افزار PonyProg ميکرو را برنامه ريزي  مي کنيم. و بعد از آن پورت سريال را از کامپيوتر جدا مي کنيم  و پورت DB-9 ديگر را که به MAX232  وصل است را به پورت سريال کامپيوتر وصل مي کنيم. و سپس در محيط CodeVision   از منوي setting گزينه Terminal  را انتخاب مي کنيم. و بررسي مي کنيم  ببينيم اطلاعاتي که براي ارتباط سريال تنظيم   کرده بوديم درست است يا نه. اکر اين اطلاعات مطابقت نداشت  در آن صورت آن را تنظيم مي کنيم و سپس از منوي Tools  گزينه terminal  را انتخاب مي کنيم که در آن صورت کد Hex مربوط به کاراکتر ارسالي در صفحه مربوط به ترمينال ديده مي شود ولي اين کد معادل کاراکتر 'a'  نيست زيرا يک مقداري هم error در Baud rate وجود دارد  که براي اينکه اين error به صفر برسد . ابتدا بايد fuse bits مربوط به ميکرو را بسوزانيم تا اينکه ميکرو بتواند از منبع کلاک خارجي که توسط XTAL1 و XTAL2 فراهم شده است استفاده کند  که طبق جدول زير ميزان error با هر Baud rate اي در آن نشان داده شده است.

که رجيستر UBRR يک رجيستر  8 بيتي خواندني / نوشتني است که مقدار Baud rate را که طبق فرمول زير محاسبه مي شود در خودش نگهداري مي کند.

که بعد از اينکه fuse bits مربوط به ميکرو را  از طريق نرم افزار  PonyProg به وسيله علامت قفل که در اين نرم افزار وجود دارد و تحت عنوان  Security and Configuration bits است ، سوزانديم در آن صورت مي توانيم فرکانس کلاک را طبق جدول بالا به صورتي انتخاب کنيم که error ما صفر در صد باشد در آن صورت ارسال و دريافت ميکرو به صورت درست انجام مي شود.

همچنين مي توان از طريق VB.NET هم ارتباط سريال را بين ميکرو برقرار کرد.

که برنامه VB.NET به صورت زير است.

که براي برداشتن ابزاري که براي ارتباط سريال از آن استفاده کنيم  و همچنين تنظيم کردن ميزان Baud rate و 8 bit Data, 1 bit stop,No Parity به صورت زير عمل مي کنيم.

1) ابتدا  از منوي project گزينه component يا با فشار دادن کليد ميان بر ctrl+t  از پنجره باز شده گزينه Microsoft common control 6.0 را انتخاب مي کنيم .

وبا انتخاب کردن اين گزينه  يک ابزار شبيه تلفن به ليست toolbox اضافه مي شود.سپس اين ابزار را انتخاب مي کنيم و روي فرم قرار مي دهيم.

2)  روي اين ابزار راست کليک مي کنيم و گزينه properties را انتخاب  مي کنيم و سپس در پنجره باز شده  پورت ورودي را انتخاب کرده و در داخل TextBox  مربوط به setting  مقدار 9600,n,8,1 را انتخاب مي کنيم.

و کد برنامه به شکل زير است.

Public Class Form1

Inherits System.Windows.Forms.Form

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Dim pins As Long

'add the pinnumber 0 to 15 to cbopinnumber

For pins = 0 To 15

' cboPinNumber.AddItemsCore(CStr(pins))

cboPinNumber.Items.Add(CStr(pins))

'  defult  to pin 0 being selected

Next pins

cboPinNumber.SelectedIndex() = 0

optstate1.Checked = True

AxMSComm1.CommPort() = 1

AxMSComm1.Settings() = "2400,N,8,1"

AxMSComm1.PortOpen() = True

Dim pinstate As Long

If optstate1.Checked = True Then

pinstate = 0

Else

pinstate = 1

End If

End Sub

Private Sub send_button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles send_button.Click

Dim pinNumber As Long

Dim pinState As Long

'get pin number

pinNumber = cboPinNumber.SelectedIndex

'get pin state

If optstate1.Checked = True Then

pinState = 0

Else

pinState = 1

End If

'send out data

AxMSComm1.Output() = Chr(255) & Chr(pinNumber) & Chr(pinState)

End Sub

End Class

در اين حالت مي توانيم يک Text Box در روي فرم اضافه کنيم و آنچه که ميکرو send مي کند را روي Text Box نمايش دهيم . تا ببينيم چه کاراکترهاي ارسال مي شود.

ضمائم

Analog comparator

مقايسه گر آنالوگ مقدار ورودي روي ورودي مثبت PB0 ،AIN0))، و روي ورودي  منفي  PB1 ،AIN1))، را مقايسه  مي کند.زماني که ولتاژ روي ورودي مثبت PB0 ،AIN0))، نسبت به ولتاژ روي ورودي منفي  PB1 ،AIN1))، بيشتر است . خروجي مقايسه گر آنالوگ ، ACO، با 1 مقدا ر دهي مي شود. خروجي مقايسه گرها ممکن است به منظور راه اندازي وقفه مقايسه گر آنالوگ مقدار دهي شوند. کاربر  ميتواند راه اندازي وقفه را روي خروجي  بالايي،پاييني ، مياني ، مقايسه گر انتخاب کند. شکل 21 بلوک ديا گرام مقايسه گر را نشان مي دهد.

Bit7_ACD"Analog Comparator Disable":

زماني که اين بيت مقدار 1 دارد ، توان مقايسه گر آنالوگ قطع است . اين بيت در هر لحظه مي تواند به منظور  خاموش کردن مقايسه گر آنالوگ مقدار دهي شود.

اين بيت توان مصرفي را در حالت فعال يا در مد بي کار "idle"، توليد خواهد کرد.زمان تغيير وضعيت  بيت ACD"" وقفه مقايسه گر آنالوگ بايد به وسيله پاک کردن "clear" بيت "ACIE" در "ACSR" غير فعال شود. در غير اين صورت وقفه ممکن است در زمان تغيير وضعيت بيت رخ دهد.

Bit6_Res:Reserved Bit

اين بيت در AT90S2313 بيت رزرو شده است و هميشه صفر در نظر گرفته مي شود.

Bit5_ACO:Analog Comparator Output

ACO به طور مستقيم به خروجي مقايسه گر متصل شده است.

Bit4_ACI: Analog Comparator Input Flag

اين بيت مقدار 1 دارد زماني که راه اندازي رويداد خروجي مقايسه گر در مد وقفه بوسيله ACIS0وACIS1 تعريف شده است.روتين وقفه مقايسه گر آنالوگ اگر، بيت ACIE مقدار 1 داشته باشد و I-bit در SREG مقدار 1 داشته باشد، در حال اجرا است.

ACI، بوسيله سخت افزاري که مطابق بردار اداره کننده وقفه در حال اجرا است

، پاک شده است.،به طور متناوب،ACI با نوشتن يک منطق روي flag پاک شده است.

Bit3_ACIE: Analog Comparator Interrupt Enable

زماني که بيت ACIE مقدار 1 داشته باشد و I-bit در SREG مقدار 1 داشته باشد، وقفه مقايسه گر آنالوگ فعال شده است . زماني که پاک مي شود ، يعني مقدار آن صفر مي شود، وقفه غير فعال مي شود.

Bit2_Res:Reserved Bit

اين بيت درAT90S1200 بيت ذخيره شده است و هميشه  صفر خواهد بود.

Bits 1,0_ACIS1,ACIS0: Analog comparator Interrupt Mode Select

اين بيتها تخمين مي زنند که کدام رويداد مقايسه گر ، وقفه مقايسه گر آنالوگ، را

راه اندازي کند.اين مجموعه متفاوت در جدول 7 نشان داده شده است.

اين جدول نشان مي دهد که اگر هر دو بيت  صفر باشند ، وقفه مقايسه گر روي خروجي مياني مقايسه گر رخ مي دهد. و اگر به صورت 01 باشند ، مد وقفه ذخيره شده است. و اگر به صورت 10 باشند، وقفه مقايسه گر روي لبه بالا رونده خروجي رخ مي دهد. و اگر به صورت 11 باشند، وقفه مقايسه گر روي لبه پايين رونده خروجي رخ مي‌دهد.

نکته

زمان تغيير بيتهاي ACIS1,ACIS0، وقفه مقايسه گر،  بايد به وسيله پاک کردن بيت فعال کننده وقفه در ACSR ، بايد غير فعال شود. د ر غير اين صورت ،در زمان تغيير وضعيت بيتها، ممکن است يک وقفه رخ دهد.

I/O Port

همه پورتهاي AVR خاصيت ، خواندن-اصلاح کردن-نوشتن، را دارند ،زماني که به عنوان پورتهاي I/O ديجيتال عمومي مورد استفاده قرار مي گيرند.اين به اين معني است که جهت يک پين پورت بدون تغيير غير عمدي،ندانسته،تغيير کند.جهت پين هاي ديگر با دستورالعمل هاي SBIوCBI تغيير مي کند.تدارکات مشابه براي تغيير مقدار داريو،اگر به عنوان خروجي پيکره بندي شده باشد،يا فعال يا غير فعال کردن مقاومت بالا کش، اگر به عنوان ورودي پيکره بندي شده باشد، توسط پورتهاي I/O فراهم مي شود.

Port B

پورت B يک پورت I/O، 8 بيتي،bi-directional است. سه مکان آدرس حافظه I/O براي پورت B تخصيص داده شده است.

1) رجيستر داده پورت B در موقعيت $18.

2)رجيستر دستورالعمل پورت B،DDRB، در موقعيت $17.

3)پين هاي ورودي پورت B ،PINB ، در موقعيت$16.

آدرس پين هاي ورودي پورت B فقط خواندني است در حالي که رجيستر داده و رجيستر دستورالعمل پورت B خواندني يا نوشتني است.

همه پين هاي پورت B منحصرا مقاومتهاي بالا کش قابل انتخاب دارند. بافرهاي خروجي پورت Bجريان 20mAَرا فراهم مي کنندو بنا براين ميتوانند به طور مستقيم نمايشگر هاي LED را داريو کنند.زماني که پين هاي PB0 تا PB7به عنوان ورودي مورد استفاده قرار مي گيرند، به طور خارجي با صفر مقدار دهي مي شوند.آنها اگر مقاومت بالا کش فعال باشد به عنوان منبع جريان محسوب خواهند شد. جدول8  توابع متناوب پورت B را نشان مي دهد.

زماني که اين پين ها در توابع متناوب اين جدول مورد استفاده قرار مي گيرند. رجيسترهاي PORTB و DDRB طبق شماي زير مقدار دهي مي شوند.

در اين رجيسترهمه بيتها ازPORTB0  تا PORTB7 همه Read/Write هستند و مقدار اوليه همه بيتها برابر صفر است.

در اين رجيستر از DDRB0   تا DDRB7 همه Read/Write هستند و مقدار اوليه همه بيتها برابر صفر است.

در اين رجيستر از PINB0 تا PINB7 همه فقط قابل خواندن  هستند و مقدار اوليه همه بيتها N/A است.

آدرس پين هاي ورودي پورت B ،PINB، يک رجيستر نيست و اين آدرس با مقدار فيزيکي روي هر پين پورت B قابل دستيابي است. زمان خواندن PORTB لچ داده پورت B خوانده مي شود.و  زمان خواندن PINB  مقدار آماده منطقي روي پين ها خوانده مي شود.

Alternate Functions of Port B

توابع متناوب پورت B عبارتند از:

- SCK_Port B,Bit7: پين ورودي کلاک براي upload يا download کردن حافظه.

- MISO-Port B, Bit6: پين خروجي داده براي upload کردن حافظه.

- MOSI-Port B,Bit5: پين ورودي داده براي download کردن حافظه.

- AIN1-Port B, Bit1: AIN1، ورودي منفي مقايسه گر آنالوگ است. زماني که اين بيت به عنوان ورودي پيکره بندي مي شود،DDB1 پاک مي شود . يعني با صفر مقدار دهي مي شود و توسط مقاومت داخلي بالا کش MOS داخلي اتصال قطع مي شود. يعني مقدار PB1  صفر مي شود. اين پين همچنين ميتواند به عنوان ورودي منفي روي چيپ مقايسه گر آنالوگ به کار برده شود.

- AIN0 –Port B, Bit 0:AIN0 ، ورودي مثبت مقايسه گر آنالوگ است. زماني که اين بيت به عنوان ورودي پيکره بندي مي شود،DDB0 پاک مي شود . يعني با صفر مقدار دهي مي شود و توسط مقاومت داخلي بالا کش MOS داخلي اتصال قطع مي شود. يعني مقدار PB0  صفر مي شود. اين پين همچنين ميتواند به عنوان ورودي مثبت روي چيپ مقايسه گر آنالوگ به کار برده شود.

Port B Schematics:

توجه کنيد که همه پين هاي پورت B سنکرون هستند . اگر چه که لچ هاي  همگام سازي در اين شکل نشان داده نشده است.

شکل 22 دياگرام کلي پورت B مربوط به پين هاي PB0وPB1 را نشان مي دهد.

شکل 23 دياگرام کلي پورت B مربوط به پين هاي PB2 وPB3 وPB4 را نشان 
مي دهد.

شکل 24 دياگرام کلي پورت B مربوط به پين PB5 را نشان مي دهد.

شکل 25 دياگرام کلي پورت B مربوط به پين PB6 را نشان مي دهد.

شکل 26 دياگرام کلي پورت B مربوط به پين PB7 را نشان مي دهد.

Port D

پورتDِ يک پورت I/O، 7 بيتي،bi-directional است. سه مکان آدرس حافظه I/O براي پورت D تخصيص داده شده است.

1) رجيستر داده پورت D در موقعيت $12.

2) رجيستر دستورالعمل پورت D،DDRD، در موقعيت $11.

3) پين هاي ورودي پورت D ،PIND ، در موقعيت$10.

آدرس پين هاي ورودي پورت D فقط خواندني است در حالي که رجيستر داده و رجيستر دستورالعمل پورت D خواندني يا نوشتني است.

همه پين هاي پورت D منحصرا مقاومتهاي بالا کش قابل انتخاب دارند. بافرهاي خروجي پورت Bجريان  20mAَرا فراهم مي کنند و بنا براين ميتوانند به طور مستقيم نمايشگر هاي LED را داريو کنند.زماني که پين هاي PD0 تا PD6به عنوان ورودي مورد استفاده قرار مي گيرند، به طور خارجي با صفر مقدار دهي مي شوند.آنها اگر مقاومت بالا کش فعال باشد به عنوان منبع جريان محسوب خواهند شد. جدول10  توابع متناوب پورت D را نشان مي دهد.

زماني که اين پين ها در توابع متناوب اين جدول مورد استفاده قرار مي گيرند. رجيسترهاي PORTD و DDRD و PIND طبق شماي زير مقدار دهي مي شوند.

در اين رجيسترهمه بيتها ازPORT D0  تا PORTD6 همه Read/Write هستند و مقدار اوليه همه بيتها برابر صفر است و بيت  8 از رجيستر بلا استفاده است.

در اين رجيستر از DDRB0   تا DDRB6 همه Read/Write هستند و مقدار اوليه همه بيتها برابر صفر است و بيت  8 از رجيستر بلا استفاده است.

در اين رجيستر از PIN D0 تا PIN D6 همه فقط قابل خواندن  هستند و مقدار اوليه همه بيتها N/A است  و بيت  8 از رجيستر بلا استفاده است.

آدرس پين هاي ورودي پورت D ،PIN D، يک رجيستر نيست و اين آدرس با مقدار فيزيکي روي هر پين پورت D قابل دستيابي است. زمان خواندن PORT D لچ داده پورت D خوانده مي شود و زمان خواندن PIN D  مقدار آماده منطقي روي پين ها خوانده مي شود.

Alternate Functions of Port D

توابع متناوب پورت D عبارتند از:

T0-Port D, Bit 4(1:T0، منبع کلاک تايمر يا شمارنده شماره صفر است.

2)    INT0-Port D, Bit2: INT0، منبع وقفه خارجي   شماره صفر است.

Port D Schematics

توجه کنيد که همه پين هاي پورت D سنکرون هستند . اگر چه که لچ هاي  همگام سازي در اين شکل نشان داده نشده است.

شکل 27 دياگرام کلي پورت D مربوط به پين هاي P D0وP D1 و P D3و P D5وpd6  را نشان مي دهد.

شکل 28 دياگرام کلي پورت D مربوط به پين PD2 را نشان مي دهد.

شکل 29 دياگرام کلي پورت D مربوط به پين PD4 را نشان مي دهد.

# بسم الله الرحمن الرحيم

# موضوع:

# گزارش کار آموزي

# موضوع پروژه کار آموزي:ارتباط سريال بين pc  و ميکرو کنترلر AT90S2313 s

# استاد کار آموزي:

# آقاي مهندس پرور

# سرپرست کار آموزي:

# آقاي مهندس آزادي نيا

# نام و نام خانوادگي :

# فاطمه وفائي نژاد

# Text boxes

DTE

مقصد

DTE

مبدا

TXD

TXD

RXD

RXD