فهرست مطالب

دماسنج‏هاي غلافدار براي گرماسنجها

هدف و دامنه كاربرد

نوع دماسنج

مقياس دما

فروبري

شيشه

گاز پركننده

ساخت

درجه‏بندي

دقت

علائم

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد دماسنجهاي غلافدار براي گرماسنجها كه براي نخستين بار در سال 1354 تهيه گرديده براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد كميسيون فني اندازه‏شناسي براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در يازدهمين جلسه كميته ملي استاندارد اندازه شناسي اوزان و وسايل سنجش مورخ 66/9/30 تصويب شد اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

ISO – 652 – 1975

دماسنج‏هاي غلافدار براي گرماسنجها

1 ـ هدف و دامنه كاربرد

اين استاندارد ويژگيهاي لازم آن دسته از دماسنجهاي غلافدار و با گستره كم , ويژه استفاده در پمپ گرماسنجي و ساير موارد اندازه‏گيري دقيق تغيير دما را تعيين مي‏كند . اين دماسنج‏ها داراي زينه‏بندي كمكي در صفر درجه سلسيوس نيستند و به همين جهت براي اندازه‏گيري مطلق دما مناسب نمي‏باشد ( اندازه‏گيري مطلق دما معمولا در گرماسنجي مورد نياز نيست ) مگر آنكه بلافاصله قبل از استفاده با دماسنج استاندارد مقايسه شده باشند .

2 ـ نوع دماسنج

دماسنج بايد جيوه‏اي و غلافدار باشد .

3 ـ مقياس دما

اين دماسنج‏ها بايد مطابق با مقياس سلسيوس همانگونه كه در تعريف جاري مقياس بين المللي عملي دما آمده است و توسط كنفرانس عمومي اوزان و مقياسها پذيرفته شده است و نيز برطبق سيستم بين الملل يكاها , درجه‏بندي شود .

4 ـ فروبري

اين دماسنجها بهتر است براي استفاده در حالت فروبري كلي 1 كاليبره شوند ( يعني قرائت در صورتي درست است كه دماسنج قائم باشد و حداقل تا انتهاي ستون مايع در محيطي كه اندازه‏گيري دماي محيط آن مورد نظر است فرورفته باشد .) اما كاليبره كردن مي‏تواند براي استفاده در حالت فروبري 2 بخشي بنا به درخواست مصرف كننده صورت گيرد . در دماسنج فروبري بخشي بايد يك خط كه حداقل نصف محيط دور غلاف را در بر گيرد در ترازي كه براي فروبري درنظر گرفته شده است , حك شود . بهتر است اين خط در محل اتصال جايگاه 3 و غلاف قرار گيرد ( در شكل 1 با حرف E علامت‏گذاري شده است )

5 ـ شيشه

شيشه بايد چنان انتخاب و به عمل آورده شود كه پس از تكميل مشخصات زير را دارا باشد :

5 ـ 1 ـ تنش‏هاي داخلي در شيشه بايد چنان كاهش يابد كه امكان شكستن آن در اثر تغييرات ناگهاني دما و ضربه به حداقل برسد .

5 ـ 2 ـ بلافاصله بعد از اينكه دماسنج براي مدت 15 دقيقه در دمائي كه C 30 بيش از پائين‏ترين دماي آن است گرم و سپس به طور طبيعي در هوا خنك شود , مقدار تصحيح در قرائت دماسنج در پائين‏ترين دماي گستره اسمي نبايد بيش از ºC 0/02 تغيير كند .

5 ـ 3 ـ كيفيت روشني در خواندن زينه‏ها نبايد در اثر فرآيند بلورسازي يا تار شدگي كاهش يابد .

5 ـ 4 ـ ناخالصي‏ها و عيوب شيشه بايد چنان باشد كه تغيير شكل در سطح هلالي مايع به حداقل ممكن برسد .

6 ـ گاز پركننده

بالاي جيوه دماسنج‏ها مي‏شود خلاء باشد يا با گاز پر شود , در حالت دوم بايد فقط از گازي خشك و بي‏اثر استفاده شود . در دماسنجي كه از گاز پرشده است هنگامي كه سطح هلالي مايع در انتهاي بالايي جيوه به اندازه ºC 30 تغيير مي‏كند , دمايي كه دماسنج نشان مي‏دهد نبايد بيش از ºC 0/01 تغيير كند .

يادآوري - اگر فشار گاز داخلي وقتي دماسنج بالاترين دماي خود را نشان مي‏دهد از 0/5 بار 4 تجاوز نكند نياز فوق تأمين است .

7 ـ ساخت

7 ـ 1 ـ شكل

دماسنج‏ها بايد راست و مقطع بيروني آنها تقريبأ دايره‏اي باشد .

7 ـ 2 ـ انتهاي بالائي

انتهاي غلاف بايد با جوش دادن , بسته و يا كلاهكي فلزي پوشيده شود .

7 ـ 3 ـ نوار زينه بندي

نوار زينه بندي بايد از ماده‏اي مناسب دماي اندازه‏گيري بوده و با روش نصب نوار سازگار باشد . اين نوار بايد مقابل لوله موئين چسبيده به آن در داخل غلاف قرار گيرد و محكم و مطمئن به سر دماسنج بسته شود . يك روش مناسب براي نصب نوار زينه بندي اين است كه انتهاي آن را با با ذوب يك لوله ميله شيشه‏اي به غلاف جوش دهند ژژ 7 در ضمن انتهاي پائيني نوار بايد آزادانه در يك جايگاه شيشه‏اي مناسب قرار گيرد . نوار را مي‏توان به هر روش مناسب ديگري كه مانع انبساط تفاضلي نباشد در داخل غلاف نصب كرد .

7 ـ 4 ـ لوله موئين

جدار داخلي لوله موئين بايد صاف باشد . تغييرات سطح مقطع دروني لوله نبايد بيش از 0/05 مقدار ميانگين باشد و قطر داخلي لوله موئين بايد به اندازه‏اي بزرگ باشد كه وقتي افزايش دما به طور يكنواخت در هر دقيقه بيش از ºC 0/05 نيست جهش سطح مايع در لوله موئين بدون ضربه انگشت بيش از نصف يك فاصله تقسيم نباشد .

در مورد دماسنج هايي كه براي استفاده در حالت فروبري بخشي كاليبره شده‏اند , حجم جيوه در لوله موئين كه بين خط فروبري و پائين‏ترين خط زينه بندي عدد نويسي شده قرار گرفته است نبايد بيش از حجم هم ارز ºC 2 باشد .

7 ـ 5 ـ محفظه انبساط ( محفظه ايمني )

لوله موئين بايد در قسمت بالا داراي گشادشدگي با حجم كافي باشد تا بتوان دماسنج را تا 60 ºC ( 70ºC در مورد دماسنج‏هاي /0/01/42 Ecal و /0/01/45 Ecal) گرم كرد . محفظه انبساط بايد گلابي شكل و قسمت نيمكره آن به طرف بالا باشد . شكل آن بايد چنان باشد كه تا دماي 40ºC سطح هلالي مايع در قسمت باريك لوله بماند .

7 ـ 6 ـ محفظه انقباض

يك محفظه انقباض بايد ساخته شود به طوري كه در صفر درجه سلسيوس جيوه به مخزن برنگردد . اين محفظه بايد كشيده و تا حد امكان باريك باشد .

7 ـ 7 ـ گشاد شدگي لوله موئين

گشاد شدگي لوله موئين نبايد در جائي باشد كه باعث تغيير در سطح مقطع لوله موئين در قسمت زينه بندي بيش از آنچه در زير بند 7 ـ 4 مجاز مي‏باشد شود .

7 ـ 8 ـ اندازه‏ها

ابعاد اين دماسنج‏ها بايد مطابق جدول يك و شكل يك باشد .

8 ـ درجه‏بندي

8 ـ 1 ـ زينه بنديها و بازه درجه‏بندي براي دماسنجها بايد مطابق جدول 2 باشد .

8 ـ 2 ـ خطوط زينه بندي بايد روشن و داراي ضخامت باشند و اين ضخامت در هيچ موردي نبايد از 0/05 ميلي‏متر تجاوز كند . اين خطوط بايد در صفحاتي عمود بر محور دماسنج قرار گيرند .

8 ـ 3 ـ ترتيب و عدد نويسي خطوط زينه بندي بايد مطابق با يكي از نمونه‏هاي شكل 2 باشد . خطوط مربوط به 0/1ºC بايد بلند و طول خطوط مربوط به 0/05ºC بايد برابر    خطوط بلند و طول خطوط مربوط به 0/01ºC بايد برابر   خطوط بلند باشد . اعداد بايد بلافاصله در بالاي خطوط مربوط به خود جاي گيرند .

8 ـ 4 ـ زينه بندي در دماسنج بايد تا ده خط تقسيم ( يعني 0/1ºC) در خارج از حدود اسمي داده شده در جدول 2 ادامه يابد .

8 ـ 5 ـ زينه بندي بايد در هر تقسيم 0/1ºC عدد نويسي شود . عدد نويسي كامل حداقل بايد در هر تقسيم 1ºC و حتي در صورت لزوم به تعداد بيشتر انجام گيرد .

8 ـ 6 ـ ماده رنگي پركننده خطوط , اعداد و علائم بايد در شرايطي كه قرارداد خريدار و فروشنده ذكر شده است , ثابت بماند .

8 ـ 7 ـ خط مبنا

در طرف راست غلاف يك خط پاك نشدني بايد در ترازي مطابق با پائين‏ترين خط زينه بندي اسمي جايگزين گردد تا هرگونه جابجايي زينه بندي به آساني مشاهده شود .

9 ـ دقت

9 ـ 1 ـ خطاي زينه بندي

وقتي دماسنج در فشار يك جو قرار مي‏گيرد و ستون مايع بيروني ( در مورد دماسنج‏هاي فروبري بخشي ) نيز در دماي مشخص شده ( بند 10 ـ ب را ببينيد ) است , خطاي زينه بندي نبايد بيش از 0/1ºC باشد .

9 ـ 2 ـ خطاي بازه

قدر مطلق اختلاف جبري بين خطاهاي هر دو نقطه كه فاصله آنها از 50 تقسيم بيشتر نيست در هر صورت نبايد بيش از 0/01ºC باشد .

10 ـ علائم

علائم زير بايد به طور ثابت و خوانا روي دماسنج‏ها ثبت شوند :

الف ) واحد دما - علامت اختصاري نام سلسيوس مانند C, يا نماد ºC درنظر گرفته شده است

ب ) فروبري - روي هر دماسنج كه براي استفاده در حالت فروبري بخشي درنظر گرفته شده است , بايد عمق فروبري و دماي ستون بيروني كه دماسنج براي آن كاليبره شده است , علامت‏گذاري شده باشد .

ج ) گاز پركننده - ( در صورت وجود ) مثل " پرشده با ازت ," " خلاء " يا يك علامت اختصاري مناسب .

د ) بهتر است براي مشخص كردن شيشه مخزن از نوار يا نوارهاي رنگي يا نوشته‏اي روي دماسنج استفاده شود .

ه ) شماره شناسائي ( سازنده )

و ) علامت يا نام فروشنده يا سازنده

ز ) شماره اين استاندارد يعني 1349

ح ) علامت شناسائي مربوط به دماسنج مانند /0/01/15 Ecal

1- Total immersion

2- Partial immersion

3- Saddle

4- 1bar = 105 Pa