فهرست

| بخش اول – مقدمه | - 3 - |
| --- | --- |
| بخش دوم – پمپ روغن و انواع آن | - 3 - |
| بخش سوم – معرفي پمپ روغن تراكتور روماني | - 5 - |
| بخش چهارم – قطعات پمپ روغن دنده اي تراكتور اونيورسال | - 5 - |
| بخش پنجم – شرح مراحل ساخت وتوليد تراكتور اونيورسال | - 6 - |
| بخش ششم – محاسبات چرخ دنده | - 8 - |
| بخش هفتم - عيب قطعات اويل پمپ و پيشامدهاي حاصل از آنها | - 8 - |
| بخش هشتم – تعمير اويل پمپ | - 9 - |

بخش نخست: مقدمه

همانطور كه مي دانيم روغن محصولي است از فراورده هاي پالايشگاهي كه از مواد نفتي مشتق شده است و ريشه ي معدني دارد يعني از تقطير نفت خام بدست مي آيد . بعضي از روغن ها   داراي خواص پاك كنندگي خوبي هستند كه البته اين خاصيت با اضافه كردن مواد خارجي به آن مي باشد براي مثال روغن HD(HEAVY DUTY).

وظيفه ي اصلي روغن علاوه بر خنك كردن ، پاك كردن كثافات از موتور و آب بندي كردن عبارتست از روان كاري (منظور از روان كاري همان كاهش ا صطكاك و سايش بين قطعات موتور است)كه نوع روانكارآن جهت مصرف در قسمت هايي كه در معرض سايش هستند ، قرار مي گيرد و نوع ديگر كه تقريبا جامد است گريس ها هستند كه در روان كاري بين قطعات مورد استفاده قرار مي گيرد . هر كدام از اين روان كارها داراي خواص خاصي مي باشند كه در حرارتهاي مناسب كاربري دارند . جهت بهره گيري ازاين خواص روغن در روان كاري قطعات در سراسرموتور بايستي از فنون و قوانين و قطعات خاصي بهره گرفت كه مجموعه ي اين قطعات سيستم روغن كاري موتور را تشكيل مي دهند.مقصود از روغن كاري موتور اينست كه ما بين قسمت هايي كه در تماس حركتي مي باشند يك ورقه از مايع چرب كننده قرار مي گيردكه در نتيجه اصطكاك و درجه حرارت بالا نرفته و قسمت هاي در حركت بهم گير نمي كنند.

يكي از مهمترين فاكتورهاي اصلي در هدايت روغن به قسمت هاي مختلف موتور تحت فشار بودن آن ا ست كه اين خود يكي از انواع سيستم هاي روغن كاري مي باشد .كه د ر اين نوع سيستم روغن كاري به وسيله ي تلمبه ي روغن (سيستم تحت فشاركامل) _ يك پمپ روغن  و ظيفه ي به چرخش در آوردن روغن در قسمت هاي متحرك موتور را بر عهده دارد. روغن بوسيله ي پمپ روغن كه داخل كارتر قرار گرفته است بحد افراط  به تكيه گاههاي ميل لنگ ، تكيه گاههاي ميل سوپاپ و غيره مي رسد. بدين  منظوراز تلمبه ي روغن به كليه ي تكيه گاهها از داخل لوله كشي شده و روغن كاري مي گردند . قسمت هايي كه در موتور مي بايستي روغن كاري شوند عبارتند از: بدنه ي سيلندر، تكيه گاههاي ميل لنگ ، ياطاقانها مثل ياطاقانهاي اصلي، ياطاقانهاي ميل بادامك و يا ياطاقانهاي شاتون ، انگشتي پيستون ها ، تكيه گاههاي ميل سوپاپ ، محور پروانه ، محور دلكو ، تكيه گاههاي دينام و غيره . لازم به ذكر است كه دو نوع ديگر از انواع سيستم روغن كاري عبارتند از روغن كاري بوسيله ي پرتاب روغن و روغن كاري تحت فشار و پرتابي. در ادامه به بحث  پيرامون پمپ روغن ، انواع آن وقطعات  تشكيل دهنده ي پمپ روغن تراكتور اونيورسال ام-650 و مراحل ساخت و توليد آن مي پردازيم

بخش دوم : پمپ روغن و انواع آن

پمپ روغن پمپي است كه روغن قسمت هاي متحرك موتور را تامين مي كندو انواع مختلفي دارد:

1- پمپ روغن دنده اي (دنده بيرون)      Gear Pump

اين قطعه جهت انجام چرخه ي روغن در سيستم روغن كاري استفاده مي شود. در اين نوع پمپ روغن ها دو عدد چرخدنده ي هم قطر با تعداد دنده هاي مساوي در داخل بدنه (پوسته) پمپ قرار مي گيرند . اين دو چرخدنده ي ساده كه يكي روي محور هرز گرد (گردان) و ديگري روي محور اصلي قرار مي گيرد  ,نيروي محركه ي خود را از ميل لنگ يا ميل بادامك مي گيرد.  البته لازم به تذكر است كه در نوع اويل پمپ مورد تحقيق چرخدنده نيروي محركه ي خود را از چرخدنده ي سرميل لنگ مي گيرد.

شكل 2- 1 اويل پمپ دنده اي

چرخدنده ي محرك توسط محور بلندتر كه از بدنه خارج شده به چرخدنده ي سر ميل لنگ متصل است و در داخل housing گردش مي كند و توسط لوله ي ورودي باعث مكش   (suction) روغن از كارتر به داخل بدنه ي پمپ وسپس توسط لوله ي خروجي به سمت مجراهاي روغن هدايت  مي شود تا روغن كاري شوند.

در عمل دو چرخدنده در جهت هاي عكس يكديگر دوران مي كنند.روغن از دريچه ي ورودي(سوپاپ ورودي)به درون بدنه وارد مي شود و در بين دندانه هاي چرخدنده ي متحرك و ديواره هاي اطراف بدنه ي پمپ گير مي كند . به اين ترتيب روغن اطراف لبه هاي خارجي چرخدنده (نه در بين آنها ) حركت مي كند و سپس توسط سوراخ خارجي واز دريچه ي تخليه ي مقابل تخليه مي شود . شايان ذكر است كه روغن موجود در بين به سمت بالا حركت مي كند.

شكل 2- 2 چگونگي كار اويل پمپ دنده اي

2- پمپ روغن روتوري يا گردشي (‌دنده داخل)     Rotor Pump

اين اويل پمپ داراي دو روتور (دنده) داخلي و بيروني است .روتور داخلي در مركز پمپ قرار گرفته و دندانه هاي آن به سمت خارج است.در صورتيكه روتور بيروني داراي دندانه هاي داخلي مي باشد.هر دو روتور داخل هم بوده و نسبت به يكديگر بطور اكسانتريك(خارج مركز) قرار گرفته اند. اين دو روتور ، داخل بدنه ي پمپ قرار گرفته و به هنگام گردش ، روتور داخلي بوسيله ي محور گردان كه حركت خود را از ميل سوپاپ مي گيردبه گردش در مي آيد . در حين گردش ، روغن موجود بين دو دندانه ي روتور داخلي و بيروني با فشار از لوله ي خروجي بيرون مي رود . لازم به ذكر است كه اساس هر دو نوع پمپ يكسان بوده و تنها شكل آنها با هم فرق دارد.

شكل 2- 3 اويل پمپ روتوري                                        شكل 2-4 قطعات اويل پمپ روتوري

3- پمپ روغن سوزني   plunger type pump

اين نوع اويل پمپ در موتورهاي stationary kirloskar oil Engines و موتور سيكلت ها استفاده مي شودكه شامل يك پوسته است كه تشكيل شده از يك فنر كه سوزن (پلانجر) را كه به سمت بالا و پائين حركت مي كند روي پمپ روغن سوار مي كند و يك سوپاپ تنظيم ( سوپاپ ضامن=check  valve )  كه از بيرون رانده شدن روغن جلوگيري مي كند.

بخش سوم : معرفي پمپ روغن تراكتور روماني

پمپ روغن مورد تحقيق ، پمپ دند ه اي در روي تراكتور اونيورسال مد ل ام _650 و ام- 651 است كه اين نوع تراكتور بيش از  30 سال است كه در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد و يكي از رايج ترين تراكتورهاي مورد استفاده در ايران بشمار مي رود و داراي نمايندگي ثابت و خدمات پس از فروش مي باشد.

دبي اين پمپ 40 ليتر در دقيقه و فشار آن 3 تا5 / 4 كيلوگرم بر سانتي متر مربع مي باشد.

اين اويل پمپ در يك طرف بلوك موتور وصل مي شود و نيروي محركه خود را از چرخدنده ي سر ميل لنگ مي گيرد.

بخش چهارم : قطعات پمپ روغن دنده اي تراكتور اونيورسال ام_650 و ام_651 و شرح برخي از آنها

1- بدنه پمپ

2- housing : محل استقرار چرخدنده ها

3- چرخدنده:Gear

4- دو عدد شفت كوتاه و بلند كه شفت كوتاه به چرخدندهِ ي متحرك و شفت بلند به چرخدنده ي محرك متصل است.

5- خارهاي هلالي جهت كوبله(لاك) كردن شفت با چرخدنده

6- خارهاي نگه دارنده ي دنده جهت حركت رفت و برگشتي

7- بوش هاي غير هم جنس نسبت به بدنه و شفت.

غير هم جنس بودن بوش ها يكي به دليل جلوگيري از فرسايش قطعات و دليل ديگر ان است كه از نظر اقتصادي اين بوش ها ارزش كمتري نسبت به قطعات اصلي دارند و نقش اصلي آنها روان كاري بين دو قطعه سخت تر است بنابراين از جنس هاي نرم ساخته مي شوند كه در اين نوع پمپ از بوش ها با پايه هاي مسي استفاده شده است. منظور از بو ش با پايه هاي مسي آن است كه اين بوش ها حاوي  50 درصد و يا بيشتر از فلز مس مي باشند.

8- درپوش بدنه ي پمپ

9- پيچ ها وواشرها

10-  سوپاپ كاهش فشار

اصولا اويل پمپ طوري طراحي شده است كه هنگام كاركردن  ،بيش از مقدار مورد نياز قطعات متحرك موتور ،روغن فراهم مي كند.لذا بري جلوگيري از افزايش فشار روغن،در سرعت هاي زياد موتور ، سوپاپ كاهش فشار در بغل اويل پمپ نصب شده است. اين سوپاپ معمولاً با اويل پمپ يك تكه بوده و بدين جهت سوپاپ بغل اويل پمپ گفته مي شود .

سوپاپ كاهش فشار از يك ساچمه و فنر تشكيل شده است .دربعضي از موتورها عوض ساچمه از سوزن استفاده مي كنند. هنگاميكه فشار روغن كم است فنر به ساچمه فشار آورده و محل خروج روغن را مي بندد.امّا در صورت افزايش فشار روغن ،ساچمه فشار آورده و فنر جمع مي شود.در نتيجه روغن اضافي از اين كانال گذشته و به كارتر بر مي گردد. در بعضي از موتورها در پشت فنر پيچ تنظيم فشار قرار گرفته است و اين پيچ به وسيله ي اشپيلي بسته مي شود تا تنظيم آن بهم نخورد.در صورتيكه در بعضي ديگر ،پيچ تنظيم وجود نداشته و در صورت معيوب بودن ،بايد فنر آن عوض شود.

11- پيچ و واشر جهت لاك كردن سوراخ مته كاري شده:شامل دو واشر مسي و يك لاك  واشر جلوگيري از بلند شدن پيچ .

12-چهار پيچ نگه دارنده بدنه ي پمپ به بلوك سيلندر

13- چرخدنده بيروني كه روي حور محرك سوار شده  و نيروي محركه ي خود را ا ز  چرخدنده سر ميل لنگ مي گيرد.اين چرخدنده از نوع دنده كج است. علت انتخاب چرخ دنده با دنده هاي كج اين است كه اين چرخدنده بايستي نيروي زيادي را تحمل كند.بنابراين بايداز مقاومت كافي برخوردار باشد.در چرخدنده هاي كج  به دليل آنكه تعداد بيشتري ازدنده با طول بيشتري با هم درگير مي شوند به هين دليل چرخدنده ي كج براي اين منظور مناسب است.

14- زيگ رينگ(خار) نگه دارنده ي چرخدنده

شكل 4- 2 قطعات اويل پمپ مورد تحقيق

بخش پنجم:شرح مراحل ساخت وتوليد اويل پمپ تراكتور اونيورسال ام _650 وام _651

مهمترين واصلي ترين قسمت اويل پمپ همان پوسته (cover) پمپ مي باشدكه ساير قطعات روي آن تعبيه شده يا درون آن قرار دارند. به همين دليل اولين گام جهت ساخت پمپ تهيه ي پوسته ي آن است.بعد از تهيه ي پوسته نوبت به تهيه ي چرخدنده ها مي رسد كه آنها نيز از قطعات مهم و حساس در پمپ ها بشمار مي آيند.لذا ساخت آنها مستلزم انجام محاسبات دقيق و خاصي مي باشد تا بتوانندهدف اصلي از سيستم پمپاژ را فراهم كنند . همزمان با تهيه ي اين دوقطعه ساير قطعات از قبيل درپوش ها ، پيچ ها و واشرها ، شفت ها وخارها ،توسط سازنده تهيه مي شودتا در نهايت پمپ روغن آماده ي مونتاژ و تست گردد.

1- رسم نقشه ي قطعه : نقشه ي پمپ را با توجه به اندازه ها و ابعاد داده شده رسم مي شود . در هنگام رسم نقشه ي پمپ همواره لازم است به ميزان انبساط ها و انقباض هاي قطعه توجه شود چراكه پوسته ي پمپ جهت ساخت در ريخته گري دچار يك دسته انبساطات ويا انقباضاتي مي شود كه ذكر ومحاسبه ي آنها طبق موارد مورداستفاده در ريخته گري ضروري است . از آنجائيكه جهت ريخته گري اين قطعه از چدن استفاده مي شود بايد محاسبات را با توجه به اين نوع آلياژ انجام دهيم و آنها رادر ابعاد نقشه منظور كنيم.

طبق محاسبات انجام شده انقباض ريخته گري (= اختلاف اندازه ي قالب ريخته گري (يامدل) و قطعه ي ريخته گري سردشده ) چدن مورداستفاده در اين قطعه برابر6/1-1 درصد است.

انبساط قطعه درهنگام ريخته گري رانيز مي توان  از رابطه ي زير محاسبه كرد و در  اندازه ي نهائي منظور كرد.

طول اضافه شده = طول اوليه × حرارت اضافه شده × ά .

طول كل                 طول اوليه  +  طول اضافه شده

در اين فرمول α ضريب انبساط طولي ماده ي مورد استفاده است.

شايا ن ذكر است كه در هنگام انجام محاسبات و تهيه نقشه لازم است به محاسبات شيب مدل هم توجه گردد.چرا كه در هنگام انجام عمليات ريخته گري و تهيه مدل ها ضروري است كه فسمت هائي را با شيب هائي معين طراحي كنيم تا مدل ريخته گري ماسه ريز نشود. به همين دليل قسمت هاي در معرض تماس را با زاويه ها و شيب هاي معين مي سازند تا تماس را به حداقل برسانند.

پس از محاسبه ي تمام اين ابعاد قطعه ي اصلي ، اندازه هاي نهائي مشخص مي شود  و  نقشه آماده ي استفاده جهت ساخت مدل چوبي مي شود.

نكته ي قابل توجه ديگركه  در هنگام طراحي و نقشه كشي بايستي مورد توجه قرار گيرد، دقت در اندازه گيري پوسته و چرخدنده هاي داخل  است كه در مراحل  بعدي كار نيز لازم است كنترل شوند.

2- ساخت مدل چوبي: حال با استفاده از نقشه  ، مدل چوبي قطعه را تهيه كرده و تمام اندازه هاي محاسبه شده را روي آن اجرا مي كنند.مدل چوبي مذكور را براساس استانداردها و قراردادها ي موجود در جداول مخصوص كه بين مدل و قسمت هاي مختلف آن و كارهائيكه بايستي روي آنها انجام گيرد وجود دارد ، مدل رارنگ مي كنند.

لازم بذكر است كه هم اكنون روش هاي پيشرفته تري در خط توليدهاي پيشرفته براي مدل سازي و ريخته گري اتوماتيك وجود دارد كه از موم صنعتي جهت قالب گيري استفاده مي شود.

3- ريخته گري مدل مادر: مدل چوبي ساخته شده را پس از رنگ كاري جهت ريخته    گري مدل مادر كه از جنس آلومينيوم است آماده انتقال به واحد ريخته گري مي شود. وجود اين مرحله بدين دليل حائز اهميت است كه از مدل چوبي اوليه براي توليد با تيراژ بالا نمي توان استفاده كرد چراكه مدل چوبي همواره با حرارت و رطوبت ريخته گري و ماسه ي ريخته گري در تماس است و ممكن است ابعاد آن دچار تغييرات محسوس گردد ويا آنكه در معرض تركيدگي قرار گيرد.

علت اصلي در انتخاب آلومينيوم جهت ساخت مدل مادر نيز آنست كه اولاً آلومينيوم جزء فلزات سبك بشمار مي آيد و باعث سهولت در حمل ونقل و قالب گيري با ماسه هاي صنعتي مي شود ،ثانياً آلومينيوم كيفيت پرداخت سطح قطعه را در ريخته گري بالا مي برد.

مدل آلومينيومي ساخته شده پس از پرداخت كاري و ماشين كاري مناسب جهت نصب روي صفحات درجه ي  ريخته گري  آماده مي كنند.

اكنون قالب جهت ريخته گري آماده شده كه توسط ريخته گر آلياژ مورد نظر ريخته گري مشخص و ريخته گر مراحل ريخته گري كاور و دريچه كاور را شروع ميكند و پس از ريخته گري قطعات با دستگاه سندپلاست ماسه ها و شن ها ي سوخته شده به بدنه ي كاور را پرداخت مي كند. سپس قطعه را در محل توليد و در فضاي باز به مدت 6 ماه تا 1 سال در مجاورت هوا  قرار داده تا بدين وسيله تنش زدائي انجام شود و پس از آن عمليات ماشين كاري بر روي آن انجام مي گيرد.

تنش زدايي به اين دليل بايد انجام گيرد كه چنانچه پس از ريخته گري عمليات ماشين كاري روي قطعات چدني انجام بگيرد ، به خاطر تنشي كه در هنگام ريخته گري و در انبساط وا نقباض لياژ آلياژ به وجود مي آيد ، ماشين كاري آن ابعاد قطعه را تغيير خواهد كرد و دچار تابيدگي مي شود و تلورانس ها و انطباقات اندازه ها تغيير خواهد كرد.تنش زدايي به اين صورت فقط در خصوص چدن و آ لياژها با پايه ي كربن مي باشد و در موارد ديگر چون فولاد از روش هاي شيميايي استفاده مي شود.

پس از مراحل تنش زدايي عمليا ت ماشين كاري بر روي كاور و دريچه ي كاور شروع مي شود . بدليل اينكه  پوسته يا كاور قطعه ي مورد نظر ابعاد ناموزون و غير هندسي دارد ، قادر به بستن آن روي صفحه نظام ماشين تراش نبوده و نياز به فيكسچرهاي مخصوص داريم. به همين منظور فيكسچرهاي مخصوص را طراحي كرده و مي سازيم و سپس با استفاده از آنها قطعه را مونتاژ كرده و عمليات ماشين كاري را انجام مي دهيم.

قسمت  housing( پوسته) جهت استقرار چرخدنده ها ماشين كاري شده و هم چنين سوراخ كاري جهت قرار گرفتن در پوش و ومجراهاي ورودي و خروجي روغن روي پوسته انجام مي گيرد. اكنون پوسته تقريباً آماده است . همزمان با عمليات ماشين كاري ،ساخت چرخدنده ها طبق نقشه ها و محاسبات چرخ دنده ، توسط ماشين فرز هاپ يا ميلينگ ماشين ابتدا تراشكاري و سپس فرز كاري مي شوند .

لازم بذكر است كه چرخدنده ي محرك را از فولاد مناسب كه قابليت انجام عمليات آبكاري روي آن وجود داشته باشدو پوسته ي خارجي آن سمانتسيون مي شود.

سمانتسيون بر روي اين قطعه جهت ضد سايش كردن قطعه انجام مي گيرد . بدين صورت كه سطح بيروني آن در حين انجام عمليات حرارتي سخت مي شود كه به اين لايه coating گفته مي شود.لايه ي نازك سطح بيروني سخت كاري شده در حاليكه بخش هاي داخلي نرم مي باشد . سطح بيروني ضد سايش بوده و سطح نرم داخلي از شكستن جلوگيري مي كند.

سپس ساير قطعات چون دو عدد شفت كوتاه و بلند ، مهره ي درپوش هواگيري و واشرها ي متعلقه هم ساخته مي شوند .

فصل ششم: محاسبات چرخ دنده

محاسبات چرخدنده دنده راست:

m = t / π      (: m مدول)

π × m       t  =(گام)

m z  .  =  قطر متوسط

2. a / 1+i = قطر متوسط  ( چرخ محرك )

(نسبت چرخها بهم =  i =1  )

عده دوران چرخ متحرك /  عده دوران چرخ محرك = i

2. a. i /1 + i = قطر متوسط (چرخ متحرك)

2. m = m . (z + 2) + قطر متوسط =  قطر سر دندانه

مدول / قطر متوسط =   تعداد دندانه

13/6. m = 2 = ارتفاع دندانه

. m = 1. m 6/6  =  سر دندانه

7/6. m = 1.2. m = پاي دندانه

m. π / 2  =  t /2 = s   ضخامت دندانه

b = 6.m عرض دندانه (در دندانه هاي نيرو)

b = 10.m  (در دندانه هاي كار)

در حركت چرخ دنده ها روابط زير صادق است:

♣ تعداد دندانه× عده گردش چرخ محرك = تعداد دندانه × عده گردش چرخ متحرك

♣ نسبت تعداد دندانه ها = عكس نسبت گردش آنها

♣ نسبت تعداد دندانه ها = نسبت قطرها

بخش هفتم: عيب هاي قطعات اويل پمپ و پيشامدهاي حاصل از آنها

1-سوپاپ بغل اويل پمپ (ساچمه و يا سوزن و همچنين محل نشيمن آنها)با رسوبات روغن گرفته شده است. در اينصورت پس از شستشو و بازديد اجزاء سوپاپ ،پيچ تنظيم بايستي به ميزان معيني بسته شود. زيرا در غير اينصورت مقدار روغن كمتر يا زيادتر خواهد بود. بنابراين بايدطبق دستور كارخانه سازنده عمل شود.

2- فنر سوپاپ بغل اويل پمپ ضعيف است.                      فشار روغن كاهش مي يابد

3- چرخدنده هاي اويل پمپ بيش از حد سائيده شده اند.

4- توري سر لوله ي اويل پمپ ،بعلت ته نشين شدن رسوبات روغن گرفته باشد.

5-فنر سوپاپ بغل اويل پمپ خيلي قوي بوده و فشار آن زياد است.                  فشار روغن افزايش مي يابد.

6- فنر سوپاپ بغل اويل پمپ شكسته يا بعلت معيوب وبدن سوپاپ باز است.

7- اويل پمپ كار نمي كند.              فشار سنج فشاري را نشان نمي دهد.

8-  اگر backlash بين دو چرخدنده زياد باشد كه در اينصورت روغن هرز مي گرددوافت فشار پيدا مي كند.

9- خوردگي بوش هاي بين شفت و پوسته كه در اينصورت بايستي تعويض گردند.

از آنجائيكه نقش اويل پمپ در سيستم روغنكاري همچون نقش قلب در بدن موجودات  زنده است هر گونه خرابي در يكي از قطعات آن علاوه بر خسارات وارده بر خود آن ، خسارات جنبي به موتور ، ميل لنگ ، ميل سوپاپ و ياتاقان ها وارد مي كند.

بخش هشتم: تعمير اويل پمپ نوع دنده اي (اويل پمپ دنده بيرون)

قبل از اقدام به تعمير اويل پمپ ، بهتر است كه كتابچه ي راهنماي تعميرات موتور را مطالعه نموده و طبق دستورات كارخانه ي سازنده اتومبيل ، قطعات اويل پمپ را بازديد كرده و در صورت لزوم آنرا تعمير يا تعويض نموده . در صورتيكه كتابچه ي راهنما در دسترس نباشد مي توان به روش زير اقدا م كرد:

الف: طرز باز كردن اويل پمپ

پس از پياده كردن اويل پمپ از روي موتور ،ابتدا توري سيمي را كه معمولاً به سر لوله ي مكش بسته شده است جدا نموده و سپس مهره ي تنظيم (رگلاژ ) سوپاپ بغل اويل پمپ را باز مي كنند. حالا فنر و ساچمه آنرا از روي پمپ بيرون مي آورند . بسته به نوع اويل پمپ ، چرخدنده كجي را كه سبب گردش چرخدنده هاي داخل اويل پمپ مي گردد بايد از پمپ جدا شوند.حالا بقيه ي اجزاء اويل پمپ را به شرح زير از روي پمپ باز مي كنند:

1- شفت اويل پمپ را از روي آن برمي دارند.

2-پيچ هاي در پوش اويل پمپ را باز كرده و در پوش را جدا مي كنند.

3- چرخدنده هاي داخل اويل پمپ را بيرون مي آورند.

كليه اجزاي اويل پمپ را (توري، سوزن، فنر سوپاپ ، بدنه ي پمپ ، درپوش و چرخدنده ها ) با نفت شسته و با هواي فشرده مجاري اويل پمپ را تميز مي كنند. البته اگر موتور براي تعمير اساسي پياده شده باشد،بايد كليه ي مجاري روغن با هواي فشرده تميزگردد.در  صورتيكه تنها اويل پمپ باز شده باشد، فقط بايستي مجاري روغن كه دسترسي به آنها ميسر است تميز گردد.

ب- بازديد قطعات اويل پمپ و خلاصي آن

درپوش اويل پمپ را بازديد نموده و در صورت سائيدگي مي توان آنرا سائيد تا صاف گردد . بايد توجه شود كه اين كار با دقت انجام گيرد تا سطح در پوش كاملاً بطور يكنواخت سمباده زده شود. در ضمن بدنه ي پمپ  را از سمت داخل و خارج بازديد نمود تا سائيدگي و يا تاب برداشتگي و يا ترك نداشته باشد و در صورت لزوم بايد بدنه ي پمپ عوض شود. چرخدنده هاي داخل پمپ نيز بايد از نظر سائيدگي و پليسه باز شود.

خلاصي (لقي) بين دندانه هاي دو چرخدنده بوسيله ي فيلر اندازه گيري مي شود .اين خلاصي معمولاً 006/0- 10 0/0 اينچ(15/0- 1/0ميليمتر) مي باشد در صورتيكه خلاصي بيشتر باشد بايد هر دو چرخدنده تعويض گردند.

خلاصي بين بدنه ي پمپ وچرخدنده ها نيز بايستي بازديد شود.اين خلاصي نبايد بيش از 002/0- 0035/0اينچ (05/0- 1/0 ميليمتر)  باشد و در صورت افزايش اين خلاصي ، بايدبدنه ي پمپ نيز عوض شود.

خلاصي (فاصله) بين سطح بالاي چرخدنده ها و بدنه ي پمپ را بوسيله ي فيلر و خط كش فلزي اندازه گيري نموده و خلاصي 002/0- 005/0 اينچ (05/0- 12/0 ميليمتر ) را مي توان قبول كرد. در صورت اضافه بودن خلاصي همانطوري كه در فوق به آن اشاره شد بايد درپوش پمپ را روي ورق سمباده سائيده و يا تعويض نمود.

براي اندازه گيري خلاصي شافت اويل پمپ (محورگردان) بر روي درپوش پمپ ، اويل پمپ را بر روي گيره ميز كار بسته و پايه ميكرومتر ساعتي را نيز بر روي ميز مي گذارند.حالا نوك ميكرومتر ساعتي را بر روي اين شافت تكيه داده و شافت را ابتدا به  125/0ميليمتر) يا بيشتر باشد معلوم مي شود كه بوش يا درپوش اويل پمپ سائيده شده  و يا اينكه خود شافت سائيده مي باشد. اگر بوش سائيده شده باشد، مي توان بوش كهنه را درآورده و بوش جديد را با خلاصي مجاز 002/0اينچ (05/0ميليمتر)بر روي درپوش نصب نمود.در صورتيكه درپوش اويل پمپ نداشته و سائيدگي از درپوش پمپ باشد ، مي توان محل نشيمن شافت را گشاد تر كرده و بوشي را با خلاصي مجاز بر روي آن نصب نمود و يا اينكه درپوش اويل پمپ را عوض كرد . اگر شافت سائيده شده باشد بايد شافت نيز تعويض گردد.

ج- بازديد سوپاپ بغل اويل پمپ

فنر سوپاپ بايد بازديد شده و در صورت افزايش طول فنر و يا ضعيف شدن فنر سوپاپ بايد آنرا عوض نمود . بعضي از سازندگان موتورها ، فنر سوپاپ را رنگ هاي مختلفي ميزنند و هر رنگ مشخص كننده ي ميزان فشار فنر است و فنر استاندارد معمولاً رنگ زده نمي شود . در صورت تعويض فنر ، فنر جديد بايد برنگ فنر قبلي خود باشد.

ممكن است ساچمه و يا محل نشيمن آن خورده و يا كثيف شده باشد و ساچمه نتواند درست در محل نشيمن خود بشيند. بايد ساچمه و محل نشيمن بازديد شده و در صورت لزوم ساچمه تعويض و يا محل نشيمن تعمير گردد . در بعضي از موتورها عوض ساچمه ،سوزن  بكاربرده مي شود. در اين  صورت بايد مطابق فوق عمل شود.

د- طرز بستن اويل پمپ دنده اي

پس از بازديد و تعمير و يا تعويض قطعات اويل پمپ ،آنها را روغن كاري نموده و اويل پمپ را بشرح زير بست:

اويل پمپ هائي كه بر روي شافت آنها چرخدنده ي كج قرار گرفته ، چرخدنده را بوسيله ي دستگاه پرس بر روي شافت جا زده و دقت نموده كه محل خار روي دنده و شافت در يك امتداد بوده و خار نيز گذاشته شود.در بعضي از اويل پمپ ها ، چرخدنده ي كج و شافت هر دو سوراخي داشته كه بايد اين سوراخ ها را مقابل هم گذاشته و پين مربوطه را از آن گذرانده و سر پين را پرچ كرد.

بازي طولي اين چرخدنده 003/0-010/0 اينچ(05/0- 025/0ميليمتر)مي باشد.حالا دو چرخدنده اويل پمپ را داخل بدنه ي قرار داده و درپوش را برروي بدنه بوسيله ي پيچ هاي مربوطه مي بندند . اگر درپوش و بدنه پمپ واشر قرار گرفته باشد ، بايد واشري را انتخاب كرد كه همان مقدار خلاصي كه در پيش به آن اشاره شده بدست مي آيد . براي سهولت كار بهتر است كه ضخامت واشر كهنه را اندازه گرفته و واشر جديد را با احتساب تغييرات انجام شده انتخاب كرد.در بعضي از اويل پمپ ها ، محل نشيمن ساچمه يا سوزن قابل تعويض است . در غير اينصورت اگر محل نشيمن ساچمه سائيدگي يا خوردگي داشته باشد بايد كليه ي قطعات سوپاپ بغل اويل پمپ و حتي خود اويل پمپ نيز ممكن است عوض شود.

پس از آزمايشهاي فوق ، ابتدا سوزن يا ساچمه را قرار داده و سپس فنر را جا انداخته و در آخر كار نيز درپوش يا مهره تنظيم را بسته و بوسيله ي پين يا اشپيل آن را مي بندندتا مهره شل نگردد.

تعمير اويل پمپ نوع روتوري (اويل پمپ دنده داخل)

هنگام تعمير اساسي موتور، اويل پمپ را از روي بلوك موتور پياده شده است ، بايد قطعات آنرا از هم جدا كرده و به روش زير بازديد و در صورت لزوم تعمير نمود.

1- بدنه ي اويل پمپ را بازديد نموده و در صورت شكستگي يا سائيدگي داخل آن ،بايد بدنه ي را تعويض نمود.

2-خلاصي بين سطح بالاي روتورها و بدنه پمپ را بوسيله ي خط كش فلزي و فيلر اندازه گيري نمود.

اين خلاصي بايد بين 002/0-004/0 اينچ (05/0- 1/0 ميليمتر) باشد در صورت زياد بودن ،بايد بدنه ي پمپ و يا روتورها تعويض گردد.

3-خلاصي بين نوك روتور داخلي و قسمت برجسته روتور بيروني بايد 006/0 -010/0اينچ(15/0–25/0ميليمتر) بوده و در حالت افزايش خلاصي بايد هر دو روتور عوض شود.

4-روتور بيروني را به يك سمت فشار داده سپس خلاصي بين روتور بيروني و بدنه  پمپ را اندازه مي گيرند. اين خلاصي نبايد بيش از 008/0 اينچ باشد.در صورت افزايش اين خلاصي ، بايد بدنه يا روتورها و يا اينكه هر دو را عوض كرد.

1- براي اندازه گيري ميزان سائيدگي  شافت اويل پمپ ( محور گردان ) ، بايد به همان روشي كه براي اويل پمپ دنده اي در با لا ذكر شده است ، عمل نمود.

2-در صورتيكه سائيدگي شافت و يا خلاصي بوش بيش از 005/0اينچ (12/0ميليمتر) باشد بايد شافت پمپ يا بوش و يا هر دو را تعويض نمود.

طرز بستن اويل پمپ هاي روتوري

پس از شستشو و بازديد قطعات اويل پمپ ، ابتدا روتور داخلي نو را بوسيله دستگاه پرس بر روي شافت جا مي زنند تا انتهاي  شافت با كف روتور در يك سطح قرار گيرد . سپس شافت را با روتور مربوطه داخل بدنه ي پمپ كه روتور بيروني قبلاً  در آن قرار داده شده جا مي دهند.حالا چرخدنده محرك را (چرخدنده كج) به همان روشي كه  براي بستن اويل پمپ دنده اي در پيش گفته شده بر روي شافت نصب مي كنند . خلاصي طولي شافت 003/0- 01/0اينچ (1/0–25/0ميليمتر)مي باشد. حالا واشر نوي را با ضخامت مناسب (در صورت بودن واشر) انتخاب كرده و بر روي بدنه پمپ قرار مي دهند. در پوش  را بر روي واشر گذاشته و يپچ هاي آنرا بطور زيگزاگ (Z) مي بندند.

با تشکر از پدر و استاد عزيزم که مرا در انجام اين پروژه با حوصله ي فراوان ياري نمودند.

پريا سفيدپري - تابستان  1385

# Text boxes

شكل 5- 1 انقباض ريخته گي