آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

چوب- روشهای نمونه برداریوالزامات عمومی براي چوبهاي صنعتي پهن برگ-آزمونهای فيزيکی  و مکانيکی  ـ تجديد نظر

# 1                  هدف و دامنه کاربرد

اين استاندارد روشهای نمونه برداری انتخابی و مکانيکی چوب،برای مشروط سازی قطعات انتخاب شده و آماده سازی قطعات آزمونی را  مشخص می کند،بعلاوه الزامات عمومی برای آزمونهاي فيزيکی و مکانيکی روی نمونه های آزمون کوچک ، سالم و عاری از معايب قابل روئيت را تعيين می کند.

2                 اصطلا حات وتعاريف

###### در اين استاندارد اصطلاحات و/ يا واژه ها با تعاريف زير بكار مي روند:

###### 2-1              بهر

گرده بينه ها يا تخته هاي بريده شده موجود در يك محموله است،كه تحت شرايط يكسان(از نظر روش برش،زمان برش،دقت برش،وسائل برش و.... )توليد شده اند.

###### 2-2             تخته هاي مغزي1

قطعات بريده شده از چهار جهت جغرافيايي گرده بينه (تعيين شده روي درخت سرپا)است،كه بايد فاقد هرگونه معايب طبيعي باشند(طبق شكل1).

2-3            چوبدستكهاي آزموني2                                                                            قطعات بريده شده از هرتخته مغزي است،كه داراي ابعاد مقطع 5×5 وطول 150 سانتيمتر     مي باشند (طبق شكل2).

## 3                 روشهاي نمونه برداري

3-1             نمونه برداری بروش انتخابی

اين روش نمونه برداری،بايد در مواردی انجام پذيرد که ضريب تغييرات خواص چوب،

براي يك درخت ودر بين درختان يک گونه مشخص باشدودر صورت امکان،

انتخاب از تعداد زيادی درخت، گرده بينه ويا تخته بريده شده صورت گيرد.

3-2            نمونه برداری بروش مکانيکی

اين روش نمونه برداری، بايد در مواردی انجام پذيرد که در آن ميانگين ضريب تغييرات خواص چوب مشخص باشد ودر صورت امکان انتخاب فقط از تعداد محدودی درخت،

گرده بينه وتخته بريده شده صورت گيرد.

4                 انتخاب مواد اوليه

4-1           براي تهيه تخته هاي مغزي، با توجه به تعيين کيفيت چوب درختان سرپا، انتخاب از يک درخت نمونه يا بهري از تخته هاي بريده شده ويا تخته منحصر بفرد و غيره صورت مي گيرد.نمونه از لحاظ مشخصات آماری بايد شاخص بهري از مجموعه بوده و مواد انتخاب شده بايد بصورت گرده بينه ويا تخته بريده شده باشند.

4-2           مشروط سازی مواد اوليه

تخته ها ويا گرده بينه ها بايد در جهت شرقي ـ غربي و دور از تابش مستقيم خورشيد قرار گيرند تا به رطوبت پايين تر از نقطه اشباع الياف1 برسند وبايد انتهای مواد اوليه با مواد پوششي نظير پارافين، رنگ وغيره پوشانده شود تا از بروز شکاف وترك جلوگيری گردد.

4-3           تبديل مواد اوليه

تخته هاي مغزی مطابق شکل يک از گرده بينه بريده می شود ودرصورتيكه گرده بينه دارای برون مرکزی باشد،تخته بايد از مرکز هندسی آن تهيه گردد.تخته هاي بريده شده بدون مغز، بايد بروشی تبديل شوند که حداقل دارای يک سطح شعاعی يا مماسی باشند.در نمونه گيری از گرده بينه هايی به قطر75- 110 سانتيمتر(بروش مکانيکی)، تخته های مغزی بايد از دو قطر مضاعف عمود بر هم برش داده شوند. ضخامت تخته مغزی نبايد از 120 ميليمتر کمتر باشد.

### شکل1- برش تخته مغزی از گرده بينه (مقطع عرضي)

براي تهيه چوبدستكهاي آزموني، تخته هاي مغزي بايد بطور موازی بريده شوند.(شكل2)   تعدادچوبدستكهاي آزموني بايد به اندازه کافی باشد تا ماده اوليه انتخابي(گرده بينه يا تخته بريده شده) وخصوصيات آماری مربوط به آن با اطمينان شاخص يك بهر باشد. چوبدستكهاي آزموني پس از تهيه،بسته به نوع آزمون به قطعات كوچكتر(آزمونه ها) برش داده مي شوند.

شکل2- برش چوبدستك آزموني ازتخته مغزی(مقطع عرضي)

يادآوري- ازنمونه های دارای مغز چوب صرفنظر می شود.

5                آماده سازی آزمونه ها

#### 5-1             مشروط سازی آزمونه ها

در صورتيكه رطوبت آزمونه ها برابر ويا بيشتر از نقطه اشباع الياف باشد(براي آزمونهاي شرايط

65درصد±20درجه سلسيوس و رطوبت نسبی3 ±2 خشك)، آزمونه ها بايد تحت شرايط دمايي

قرار گيرند،تا به رطوبت تعادل برسند.پس از مشروط سازی،آزمونه ها بايد درشرايطي نگهداری     شوند كه رطوبت آنها با اطمينان بدون کمترين تغييرتا زمان انجام آزمون ثابت باقی بماند.

ياد آوري-در صورتيكه آزمونه ها براي انجام آزمونهاي شرايط تر1 مورد استفاده قرار گيرند،رطوبت آنها نبايد از نقطه اشباع الياف كمتر باشد.

5-2            شکل وابعاد

برای انجام هريك از آزمونهاي فيزيكي ومكانيكي،آزمونه ها بسته به نوع آزمون و استاندارد انتخابي2، از چوبدستكهاي آزموني بريده مي شوند.

5-3           جهت الياف

الياف چوب بايد بموازات محور طولی چوبدستكهاي آزمونی باشد.دواير رشد در سطوح انتهائی هر قطعه آزمونی بايد بطور موازی با يکديگر بوده و هر يک از دواير رشد در امتداد زوج خود در انتهاي مقابل قرار گيرد،سطوح مجاور نيز در نمونه ها بايد کاملاً عمود برهم باشند(گونيا شده باشند).

يادآوری - الياف چوب بايد نسبت به محور عرضی چوبدستكهاي آزمونی داراي زاويه راست باشند.

5-4           حد رواداري ابعاد آزمونه ها

حد رواداري براي هر يك از ابعاد آزمونه ها بايد5± درصد باشد.

يادآوري- سطح زير بار بايد صاف و تميز شده باشد.

5-5           نشانه گذاري

هريک از آزمونه ها بايد براساس محلی که چوبدستكهاي آزمونی از آنجا تهيه شده است، علامتگذاری شوند تا محل ونوع برش آنها مشخص گردد.

5-6            تعداد

تعداد آزمونه ها بايد بر حسب هدف (تعيين کيفيت درختان سرپا،درخت نمونه،بهری ازتخته هاي بريده شده ويا از يک تخته منحصر بفرد)، براساس روشهای نمونه برداری استفاده شده و يا ميزان دقت آزمايش مورد نظر، تعيين گردد.مقاديرخصوصيات عمده فيزيکی و مکانيکی با حدود اطمينان 95 درصد محاسبه می گردند.

5-6-1       در نمونه برداری بروش انتخابی حداقل تعداد آزمونه ها طبق فرمول1 به شرح زيرمحاسبه می شود:

1-

m :تعداد مواد اوليه انتخابی (گرده بينه ها،تخته هاي بريده شده)

n : ميانگين تعداد آزمونه هايي که از هر چوبدستك آزمونه تهيه شده است

V:درصد ضريب  تغييرات خصوصيات تعيين شده                                                      : t شاخص صحت نتايج ( نيمی از طول حدود اطمينان برحسب  انحراف استاندارد)

:p شاخص درصد دقت آزمون(رابطه بين انحراف استاندارد ميانگين حسابی وميانگين حسابي)

:b واريانس مورد انتظارخصوصيات مواد اوليه انتخاب شده

i  :واريانس مورد انتظارخصوصيات يک قطعه از مواد اوليه انتخاب شده

5-6-2      در نمونه برداری بروش مکانيکی حداقل تعداد آزمونه ها بطور تقريبی طبق فرمول2 به شرح زير محاسبه می گردد:

2-

vو p،t در بند 5-6-1 شرح داده شده است. نتايج بايد به نزديکترين عدد صحيح،گرد شود.

برای تعيين تقريبی حداقل تعداد آزمونه ها، مقادير ميانگين ضريب تغييرات خصوصيات چوب برحسب درصد در جدول 1 ملاحظه می گردد.

جدول1- مقادير ميانگين ضريب تغييرات خصوصيات چوب

| ضريب تغييرات (درصد) | خصوصيات چوب |
| --- | --- |
| 37 | دواير رشد در يک سانتيمتر |
| 28 | درصد چوب پايان |
| 10 | وزن مخصوص |
| 5 | رطوبت تعادل |
| 28 | ضريب همکشيدگی خطی |
| 16 | ضريب همکشيدگی حجمی |
| 13 | حد اکثر مقاومت به فشار موازی الياف |
| 15 | حداکثر مقاومت در برابر خمش ايستا(استاتيک) |
| 20 | حداکثر مقاومت به قيچی شدن موازی الياف |
| 20 | مدول الاستيسيته در خمش ايستا(استاتيک) |
| 20 | حد نسبی ( حد نهائی قراردادی مقاومت به فشار عمود بر الياف) |
| 20 | حد اکثر مقاومت کششی موازی الياف |
| 20 | حداکثر مقاومت کششی عمود بر الياف |
| 32 | خمش پويا (ديناميک) |
| 17 | سختی |

6                الزامات عمومی برای آزمونهاي فيزيکی ومکانيکی چوب

6-1           شرايط رطوبت نسبي و دمای محيط آزمايشگاه

درجه حرارت محلي که آزمونها درآن انجام می پذيرد 2±20درجه سلسيوس بطورثابت

ثابت نگهداشته می شود و رطوبت نسبی ترجيحاً 3±65 درصد خواهد بود.در صورتيكه

ثابت نگهداشتن رطوبت نسبی آزمايشگاه امکان پذير نباشد،آزمونه ها بايد بلافاصله پس از مشروط سازی ويا خارج کردن از ظروف درب دار، مورد آزمون قرار گيرند.

6-2          مراحل وروشها

6-2-1     آزمونهای مورد نياز بايد طبق استاندارد مربوطه انجام پذيرند.

6-2-2    پس از انجام آزمونها،درصد رطوبت و در صورت لزوم وزن مخصوص آزمونه ها محاسبه می گردد.در اينصورت برای تهيه آزمونه هاي مورد نياز، بايد از نمونه های آزمون شده استفاده گردد.تعداد آزمونه هايي كه برای تعيين ميانگين رطوبت استفاده مي شود،حداقل بايد 3   عدد باشند،كه طبق فرمول3 به شرح زيرمحاسبه می شود:

3-

: تعداد آزمونه هايي که برای تعيين خواص چوب با ضريب تغييراتV  بکار می رود

: ضريب تغييرات رطوبت قطعات آزمونی

نتايج بايستی به نزديکترين عدد صحيح گرد شوند

7                محاسبات وبيان نتايج

7-1         مقادير بدست آمده برای خواص چوبها بر اساس فرمولها و متناسب با روش آزمون  آنها محاسبه می گردد.

7-2         برای پردازش نتايج آزمونها ، فرمولهای زير بکار گرفته می شود:

7-2-1     ميانگين حسابی،طبق فرمول 4 به شرح زيرمحاسبه می شود:

4-

n  : تعداد مشاهدات

x : مقدار محاسبه ای مشاهدات

7-2-2     انحراف استاندارد،طبق فرمول 5 به شرح زيرمحاسبه می شود:

5-                                   S

: ميانگين حسابي

7-2- 3   ميانگين خطا برای ميانگين حسابی،طبق فرمول 6 به شرح زيرمحاسبه می شود:

6-                                                 S

: S انحراف استاندارد

7-2-4    ضريب درصدتغييرات،طبق فرمول 7 به شرح زيرمحاسبه می شود:

7-                                               V

7-2-5   شاخص درصد دقت آزمون با حدود اعتماد 95 درصد،طبق فرمول 8 به شرح زيرمحاسبه می شود:

8-                                            P

: ميانگين خطا برای ميانگين حسابی

7-3         در صورت لزوم نتايج آزمونها برای رطوبت12 درصد رطوبت چوب تنظيم

می گردد.اگر ميانگين رطوبتی براي چند آزمونه محاسبه گردد، می توان ميانگين حسابی نتايج آزمونهاي مربوط به رطوبت چوب را تصحيح کرد.

8                     گزارش آزمون

نتايج اندازه گيريها و محاسبات بايد درگزارش آزمون بيان شود وهمچنين آگاهيهاي زير بايد

در گزارش ثبت شود:

8-1         آزمون طبق استاندارد ملي ايران

8-2        دما ورطوبت محيط در آزمايشگاه

8-3        گونه چوبی

8-4        سطح زير بار (شعاعي يا مماسي)

8-5        جزئيات مربوط به نمونه برداری

8-6         جزئيات مربوط به آزمونه ها

#### 8- 7       نام ونام خانوادگي آزمايش كننده

  - تاريخ انجام آزمون

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

2140_

_ Wood-Sampling methods and general requirements for Physical and mechanical tests 1st. Revision

# Footnotes

1-Heart Board

2-Sticks

1-Fiber Saturation Point

1-Green Condition

2-ASTM , ISO , DIN ,etc