طرح تولید پودر تخم مرغ

تخم مرغ با داشتن انواع ویتامینها و مواد معدنی و یک منبع سرشار از پروتئین از مهم ترین فراوردههای مغذی شناخته شده در طبیعت به شمار میرود  . این ماده غذایی بصورتهای مختلف در سبد غذایی مردم  کاربرد فراوانی داشته و در تهیه و تولید انواع غذاها , دسرها , شیرینی ها و بصورت مستقل مورد مصرف قرار می گیرد . مقدار نیاز روزانه به تخم مرغ برای هر فرد حدود 30 گرم گزارش شده  است که این مقدار در سنین رشد می تواند تا چند برابر افزایش یابد . بهترین حالت مصرف تخم مرغ بصورت نیمه پخته در آب ( اصطلاحاً عسلی ) و یا به صورت نیم برشت در روغن حیوانی یا روغن زیتون است که نتیجه آن تولید کیموس صالح می باشد . امروزه بعلت تولید تخم مرغ در مزارع صنعتی ( industerial farms  ) در مقیاسهای بسار بالا و با توجه به نوسانات تولید در فصول مختلف سال از یک طرف و نیاز دائمی کارخانجات و کارگهای تولیدی انواع مواد غذایی به این ماده از طرف دیگر تولید محصولات جدیدی از تخم مرغ با تغییر شکل ظاهری و فیزیکی آن را ضروری ساخته است و تولید پودر تخم مرغ اعم از پودر زرده , پودر آلبومین ( سفیده تخم مرغ ) و پودر تخم مرغ کامل ( سفیده و زرده ) در اغلب کشورهای دنیا به سرعت در حال فراگیر شدن می باشد هر جند که هر یک از محصولات مذکور به حالت مایع در ظروف 3 الی 1000 کیلوگرمی مخصوصی ( bag _ in _box )  بصورت پاستوریزه و هموپنیزه نیز بسته بندی و به بازار مصرف عرضه می گردد .

در هر تخم مرغ با وزن تقریبی حدود 60 گرم حدود 350 کالری انرپی , 46% پروتئین , 43% چربیهای مفید از قبیل انواع اسیدهای چرب امگا , 1/2 % کربوهیدرات و ... وجود دارد . مقدار زرده و سفیده و پوسته به ترتیب 31 , 57 و 12 درصد وزنی هر تخم مرغ را تشکیل می دهد و در فرایند خشک کردن به ازای هر 100 کیلوگرم مخلوط زرده وسفیده تخم مرغ حدود 25 کیلو گرم پودر تخم مرغ با حداکثر 4 درصد رطوبت بدست می آید .

در حال حاضر تولید تخم مرغ در کشور بالغ بر 600000 تن در یال براورد می گردد لذا با توجه به رشد سالیانه مقدار تولید این کالا در کشور و سایر پارامترهای مذکور احداث صنایع پائین دستی در این زمینه در مناطق مختلف کشور علاوه بر واحد های موجود و یا در حال احداث احتمالی ضروری به نظر می رسد .

- شرح فرایند تولید :

فرایند تولید پودر تخم مرغ از قسمتهای مختلفی از قبیل محل جمع آوری و نگهداری تخم مرغ , سیستم انتقال تخم مرغ , شستشو و شکستن آن , جداسازی پوسته از تخم مرغ , پاستوریزاستون و هموپنیزاستون و ... تشکیل یافته است  .

الف ) محل جمع آوری و نگهداری تخم مرغ : این سالن باید در درجه حرارت 15-12 درجه سانتی گراد و گردش رطوبت 80 درصد در فضای آن باشد ظرفیت این اتاق حداکثر برای 7 روز تولید در نظر گرفته می شود .

ب) محل انتقال , بازرسی و شکستن تخم مرغ : شرایط عملیاتی این سالن باید با رطوبت تسبی حداکثر 75 درصد طراحی گردد و مجهز به سیستم تهویه هوا باشد . در این سالن تخم مرغ ها بصورت اتوماتیک از روی شانه های 30 عددی مکش شده و بر روی یک نقاله لوله ای تخلیه و از آنجا به سیستم شستشو وارد می شود پس از شستشو و خشک شدن تخم مرغها از طریق کانالهای مشخصی وارد دستگاه تخم مرغ شکن می گردد و توشط آن شکسته می شود .

ج) جدا سازی پوسته : تخم مرغهای شکسته شده در این مرحله توسط یک جدا کننده که می تواند یک دستگاه سانتریفیوپ باشد از پوسته جدا و توسط سیستمی فیلتر میگردد.

د) تانکهای دریافت : زرده و سفیده حاصل از فیلتر ینگ وارد تانکهای دو جداره شده و در آنجا توسط گردش آب سرد حداکثر تا 72 ساعت در درجه حرارت 5 درجه سانتی گراد قابل نگهداری می باشد .

ه) پاستوریزه و همژریزه کردن : در این مرحله  تخم مرغ در شرایط فشار 80 بار و درجه حرارت 68 درجه سانتی گراد پاستوریزه و هموژریزه می گردد و پس از آن به یکی از تانکهای ذخیره در درجه حرارت 4 درجه سانتی گراد منتقل و برای عملیات بعدی نگهداری می گردد .

و) مرحله خشک کردن : جهت خشک کردن تخم مرغ هموزنیزه و پاستوریزه شدن از یک خشک کننده پاشنده (spray drier ) استفاده می نمایند محصول پودری شکل بدست آمده  در این قسمت محتوی حداکثر 4 درثد رطوبت می باشد .

ز) فراورده های پوسته : پوسته های جدا شده در مراحل قبل که محتوی حدود 3 درصد آلبومین ( سفیده ) می باشد پس از جدا سازی , خشک شده و آسیاب می گردد و در بسته بندیهای خاصی جهت مصارف دام و طیور به خارج از سالن انتفال می یابد . آلبومین جدا شده در این قسمت نیز به عنوان آلبومین صنعتی بسته بندی و به انبار منتقل می گردد .

ح) بسته بندی پودر تخم مرغ : پودر حاصل از مرحله خشک کردن پس از خشک شدن  در اندازه های مختلف در پاکتهای مخصوصی بسته بندی می گردد .

2- برنامه تولید و مقدار آن :

تولید 3600 کیلو گرم پودر تخم مرغ در روز                            900 تن در سال

آب                     تخم مرغ

دریافت تخم مرغ

بازرسی و شستشو

شکستن تخم مرغ

سانتریفتوز

تانک ذخیره

هموزناسیون و پاستوریزاسیون

تانک دریافت

فیلتر

خشک کن پاشنده

بسته بندی

نمودار گردش مواد در فرایند

تعداد روز کاری :                                                                250 روز در سال

تعداد شیفت کاری :                                                               2 شیفت در روز

- مواد اولیه و مقدار آن :

- تخم مرغ : 300000 عدد در روز ( هر تخم مرغ 60 گرم )      4500 تن در سال

- پاکت های مخصوص :                             با توجه به سفارش و برنامه تولید

- بشکه های مخصوص :                              با توجه به سفارش و برنامه تولید

- ماشین آلات و تجهیزات اصلی مورد نیاز طرح :

  - دستگاه تخم مرغ شکن          1 دستگاه     -  مبدل حرارتی (هیتر )      1 دستگاه

  - سانتریفتوز                     1 دستگاه     - خشک کن پاشنده               1 دستگاه

  - فیلتر                              4 دستگاه     - تسمه نقاله                      3 دستگاه

  - تانک درسافت دو جداره       2 دستگاه      - آسیاب و غربال              1 دستگاه

  - پمپ تغذیه کننده               2 دستگاه      - سیستم cip                   1 دستگاه

  - بانک ذخیره                   2 دستگاه      - انواع بسته بندی                3 دستگاه

- انرزی مورد نیاز طرح:

  - برق :                                                                     90 کیلو وات ساعت

  - آب سرد یک درجه سانتی گراد                                  4 متر مکعب در ساعت

  - آب :                                                               4000 متر مکعب در سال

  - هوا ( فشار 6 برابر )                                            180 متر مکعب در ساعت

  - انواع سوخت                                                          300000 لیتر در سال

  - بخار ( فشار 15 برابر )                                         1200 کیلو گرم در ساعت

  - آب داغ 80 درجه سانتی گراد                                        4500 لیتر در ساعت

- خدمات نیروی انسانی

در این طرح مجموعاً به 30 نفر جهت مشاغل زیر نیاز می باشد .

  - مدیر عامل      1 نفر            - کارگر ماهر       4 نفر         - نگهبان       2 نفر

  - مدیر تولید     1 نفر            - کارگر ساده       10 نفر       - سایر          4 نفر

  - تکنسین آزمایشگاه       2 نفر     - کارمند اداری و فروش          2 نفر

  - تکنسین فنی و کارگاه    2 نفر     - راننده                              2 نفر

- ساختمان و زمین

سالن تولید :                                                                            800 متر مربع

انبارها                                                                                      300 متر مربع

سایر :                                                                                       350 متر مربع

زمین :                                                                                     5000 متر مربع

- شاخص های اقتصادی طرح :

  - با توجه به نیاز بازار می توان به جای پودر تخم مرغ , مایع آن را به بازار مصرف عرضه نمود که در این صورت هزینه خشک کن پاشنده از طرح خارج می گردد . بعلاوه می توان زرده و سفیده را بصورت مجزا بصورت پودر و یا مایع تولید نمود .

  - کارخانجات موجود در دنیا از حدود 48000 عدد تخم مرغ در روز بالا طراحی گردیده اند

  - تجهیزات اتوماتیک بکار رفته در طرح در مواردی قابل حذف و به جای آن بصورت دستی عملیات قابل انجام شدن بوده که در نتیجه باعث کاهش سرمایه گذاری می گردد

  - سازنده داخلی برای تجهیزات خط تولید نیز وجود دارد

- مراحل اجرای طرح :

  - مراجعه به اداره کل صنایع و معادن و جهاد کشاورزی جهت دریافت فرم موافقت اصولی و تکمیلی آن

  - گرفتن پروفرما از شرکتهای سازنده بر اساس برنامه تولید

  - تهیه طرح نوجیه فنی و اقتصادی

  - پیگیری مراحل اجرائی طرح از قبیل گشایش اعتبار , گرفتن وام , تهیه زمین و آماده سازی آن و ...