آبياري قطره اي

آبياري قطره اي عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح يا زير خاك به صورت قطرات مجزا  ، پيوسته ، جريان باريك يا اسپري ريز از طريق  قطره چكا نها يي كه در طول خط انتقال آب قرار دارند . آبياري قطره اي  داراي  روشها  و مفا هيم متعددي  مانند آبياري دريپ ، آبياري زير بستري ، آبياري فواره اي و آبياري اسپري است .

انواع سيستم هاي قطره اي

آبياري دريپ :

پخش آهسته آب برسطح خاك به صورت قطرات مجزا يا پيوسته ، يا جريانهاي باريك از حفره هاي ريز آبياري    دريپ نام دارد . در بيشتر موارد آبياري دريپ و آبياري تريكل ( قطره اي ) مترادف يكديگر به كار مي روند .

آبياري زير بستري :

پخش آهسته آب در زير سطح خاك از قطره چكانهايي با دبي در حدود آبياري دريپ ، آبياري زير بستر نام دارد .  اين روش با آبياري زير زميني  متداول كه در آن ناحيه  ريشه گياه با كنترل سطح ايستابي آ بياري مي شود متفاوت است و نبايد اشتباه گرفته شود .

آبياري فواره اي ( بابلر ) :

پخش آب بر سطح خاك به صورت جريان با ريك يا فواره از سوراخي با دبي بيشتر از  آبدهي  آبياري  دريپ يا زير بستري آما معمولاً كمتر از 1  گالن   بر دقيقه ، آبياري  فواره اي  نا ميده مي شود . دبي قطره چكان در اين آبياري از سرعت نفوذ نهايي خاك بيشتر است و ايجاد يك حوضچه براي نگهداري يا كنترل پخش آب ضروري مي باشد .

آبياري اسپري :

پخش آب بوسيله يك اسپري يا مه پاش كوچك بر سطح خاك به آبياري اسپري معروف است . در اين روش هوا در پخش آب نقش اساسي را بعهده دارد در حاليكه در روشهاي دريپ ، فواره اي و زير بستري ، خاك عامل اصلي محسوب مي گردد .

طرز كار كلي سيستم قطره اي :

در آبياري قطره اي آب از يك شبكه لوله كم فشار به صورت يك الگوي از قبل تعيين شده ، پخش مي گردد . وسيله خروج آب به خاك   « قطره چكان «   نام دارد .  قطره چكا نها از طريق يك نازل  باريك يا مسير جريان طويل ، فشار موجود در شبكه  لوله را كاهش مي دهند و موجب كاهش دبي تخليه تا حدود ليتر بر ساعت مي شوند .

آب بعد از خروج از قطره چكان توسط نيروها ي كاپيلارتي و ثقل در  نيمرخ خاك جريان مي يابد ، بنابراين سطحي كه به وسيله هر قطره چكان خيس مي شود با عوامل محدود كننده جريان افقي آب محدود مي گردد .  در سيستم هاي  قطره اي  دور آبياري يك روز و حتي در صورت نياز كمتر امكان پذير است .

براي درختان و تا كها كه گياها ني دا ئمي با فاصله زياد از يكد يگر مي باشند ، قطره چكا نها به صورت واحد هاي ساخته شده مجزا بوده و توسط يك زايده به خط انتقال  آب مرسوم به   « لوله فرعي قطره جكان  « ، « شيلنگ لوله فرعي  « يا « لوله فرعي « متصل مي گردند .

برخي قطره چكا نها به صورت لوله هاي اسپا گتي شكل بوده و چند خروجي دارند . اين امر براي افزايش سطح خيس شده با حدا قل افزايش در هزينه است . براي گياهان رديفي كمتر دائمي ما نند گوجه فرنگي ، نيشكر و تو.ت فرنگي ، لوله فرعي و قطره چكا نها را با هم به صورت يك واحد قابل جدا ساختن مي سازند كه يا سوراخهايي به فواصل 9 تا 36 اينچ  دارند مانند لوله دو محفظه اي ويا ديواره هاي متخلخلي دارند كه آب ار آنها به بيرون تراوش مي نمايد . در هر دونوع سيستم  قطره اي ، لوله هاي فرعي به خط انتقال آب مرسوم به « مانفولد « متصل مي شوند .

محاسن آبيار ي قطره اي    :

آبياري قطره اي آسان ترين راه آب دادن به هر گياه مانند درختان و تاكها ست و كمبود رطوبت خاك را قبل از پيداش مكش بالاتر اثر مصرف آب به وسيله گياه از طريق تبخير و تعرق ، بر طرف مي سازد . يك سيستم آبياري        قطره اي به علت كا ربرد موثر آب و نيروي كارگرداراي مزاياي آگرونوميكي ، آگروتكنيكي و اقتصادي منحصر به فرد است .

صرفه جوئي در ميزان آب و هزينه ها :  آ بياري قطره اي هزينه هاي بهره برداري را كاهش مي دهد و اين مسئله اساسي در اين   روش  جديد  است .  سيستم هاي  قطره اي به آب كمتري  نسبت به ساير سيستم هاي  متداول آبياري نياز  دارد . مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبياري  با سيستم قطره اي تنها نصف آب مورد  نياز آبياري باراني يا سطحي مصرف مي كند . با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئي در آب با سيستم قطره اي كاهش مي يابد ما هنوز براي بسياري باغداران آبياري موثر با سيستم قطره اي بعلت كمبود و قيمت بالاي آب ، اهميت دارد . هزينه كارگر براي آبياري را مي توان كاهش داد ، زيرا در سيستم قطره اي كافي است كه پخش آب تنظيم گرديده و سيستم به كار انداخته شود . اين تنظيم ها توسط وسايل اتوماتيكي انجام مي گيرد كه نياز به كارگر چنداني ندارد .

عمليات زراعي آسانتر :

از آنجا كه بيشتر سطح خاك هرگز با آبياري قطره اي خيس نمي شود ، رشد علف هرز كاهش مي يابد . در نتيجه هزينه كارگر و مواد شيميايي براي كنترل علف هرز پائين مي آيد . همچنين چون با آبياري قطره اي خاك كمتري خيس مي شود ، عمليات زراعي ديگر در باغات را مي توان لاينقطع ادامه داد . مثلاً در گياهان رديفي ، فاروهائي كه كارگران روي آنها راه مي روند نسبتاً خشك و محكم باقي مي ماند .

كودها را مي توان در آب آبياري تزريق نمود كه با اين كار نيازي يه نيروي كارگر براي پخش آنها روي زمين نيست . براي اين منظور كودهاي بسيار محلولي در بازار موجود بوده و انواع خديد آنها كودپاشي از طريق سيستم قطره اي را گسترده ساخته است . بعلت كنترل بيشتر روي محل و زمان پخش كود با سيستم قطره اي ، كارايي كود پاشي افزايش يافته است .

به كارگيري آ‌ب شور :

آبياريهاي مكرر رطوبت خاك را در حدي نگهميدارد كه بين دو حالت خيلي خشك و خيلي ترنوسان نمي كند و بيشتر قسمت هاي خاك از هواي كافي برخوردار است . خيس ماندن خاك بين آبياريها ، نمكهاي موجود در محلول را رقيق تر نگهميدارد . بهمين جهت در سيستم قطره اي مي توان از آب با شوري بيشتري نسبت به ساير روشها ي آبياري استفاده كرد .

مورد استفاده در خاكهاي صخره اي و شيب هاي تند : سيستم هاي آبياري قطره اي را مي توان طوري طراحي كرد كه در هر نوع توپوگرافي به نحو موثر قا بل استفاده باشد . در اراضي صخره اي ، حتي اگر فاصله بين درختان نامنظم و اندازه آنها متفاوت باشد ، مي توان آبياري قطره اي را به نحوي موثر به كار گرفت زيرا آب بسيار نزديك به هر درخت پخش مي شود .

معايب آبياري قطره اي :

هزينه نسبتاً بالا ، گرفتگي قطره چكانها ، ايجاد شوري موضعي و پخش نا منظم و لكه لكه اي رطويت خاك از معايب اصلي سيستم هاي آبياري قطره اي بشمار مي آيند .

گرفتگي :

چون خروجي فطره چكانها بسيار ريز هستند ، ذرات معدني يا آلي موجب گرفتگي آنها مي شوند . گرفتگي باعث كاهش دبي تخليه ، غير يكنواختي پخش آب و در نتيجه صدمه به گياه مي گردد . در برخي موارد ، ذراتي در آب آبياري موجود است و قبل از ورود به شبكه لوله ها تصفيه نمي شود . در موارد ديگر ، ذرات در داخل خط لوله يا با تبخير آب از روزنه قطره چكانها بين آبياريها وارد آب مي شوند .اكسيد آهن ، كربنات كلسيم و بقاياي جلبك و ميكروبها در بعضي سيستم هاي آبياري تشكيل شده اند . تصفيه شيميائي آب منجر به حذف يا كاهش مشكل گرفتگي قطره چكانها مي گردد .

يكنواختي :

بيشتر قطره چكانها ي قطره اي داراي فشار سرويس پائيني هستند ( 3 تا 20 پي اس آي ) . اگر مزرعه داراي شيب تندي باشد ، دبي قطره چكان در خلال آبياري تا حدود 50 درصد پيش بيني شده تغيير كرده و بعد از بستن آب ، قطره چكانهاي پائين تر همچنان به تخليه آب ادامه مي دهند . برخي گياهان بيشتر و گياهان ديگر كمتر آب دريافت مي كنند .

شرايط خاك :

بعضي خاكها داراي سرعت نفوذ نهايي كافي براي دريافت دبي تخليه قطره چكانها نبوده و توليد روان آب يا شرايط ماندابي مي نمايند . با دبي تخليه 1 گالن برساعت ، خاك بايستي داراي سرعت نفوذ نهايي 5/0 اينچ بر ساعت باشد تا قطر دايره تر شده در اطراف قطره چكاناز 2 فوت تجاوز نكند . معمولاً خاكهاي شني ، بويژه با لايه بندي افقي اندك ، براي آ بياري قطره اي بسيار مناسب مي باشند . اينگونه لايه بندي براي آبياري قطره اي مفيد است زيرا حركت جانبي آب را افزايش داده و حجم بيشتري از خاك را مرطوب مي سازد . تجربه نشان داده است كه خاكهاي داراي بافت متوسط مناسب آبياري قطره اي بوده ، اما برخي خاكهاي بافت ريز روان آب توليد كرده اند .

تجمع نمك :

نمكها در سطح خاك تجمع يافته و خطر بالقوه اي براي گياه فراهم مي سازد زيرا بارانهاي سبك املاح را به ناحيه ريشه گياه منتقل مي سازد . بنابراين ، وقتي بعد از دوره تجمع نمك باران مي آيد ، آبياري بايستي طبق برنامه ادامه يابد تا به اندازه 5 سانتي متر باران وارد خاك شود و نمكها را از ناحيه ريشه گياه خارج سازد .

در خلال آبياري قطره اي ، نمكها در زير سطح خاك و پيرامون حجم خيس شده خاك با قطره جكان نيز تجمع مي يابد . خشك شدن خاك بين آبياريها موجب حركت معكوس آب خاك و اتنقال نمك از پيرامون ناحيه خيس شده به طرف قطره چكان مي گردد حركت آب بايستي هميشه دور از قطره چكان باشد تا از صدمات ناشي از نمك جلوگيري شود .

خطرات :

اگر حوادث كنترل نشده اي موجب قطع آبياري گردد ، به گياه سريعاً صدمه وارد مي شود . زيرا توان ريشه ها براي گرفتن آب و مواد غذائي به حجم نسبتاً كوچك خاك خيس شده محدود مي گردد . جوندگان لوله هاي فرعي پلي اتيلن را مي جوند براي رفع اين مشكل و كنترل جوندگان  ، بايستي از لوله هاي فرعي از جنس پي وي سي استفاده كرد .

با شكستن خط لوله انتقال آب اصلي يا درست كار نكردن سيستم تصفيه ، مقداري مواد زايد وارد آب مي شود . با بروز اين گونه حوادث ، تعداد زيادي از قطره چگانها دچار گرفتگي مي شوند كه بايستي تعمير يا تعويض گردند .

1 ) معرفي سيستم آبياري قطره اي

در اين روش آبياري ، آب با فشار كم (حدود يك اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه كنترل مركزي ( در صورت نياز توام با كود محلول ) بوسيله لوله هائي كه در سطح زمين پخش شده ، پس از عبور از قطره چكانها يي كه در محل هاي مناسب در مجاورت گياه قرار داده شده اند ، بصورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نياز گياه به خاك داده ميشود .

1 ـ 1  واحد كنترل مركزي

از دستگاههائي تشكيل شده كه آب  پمپاژ شده را پس از تصفيه و افزايش كود ( در صورت لزوم ) و با كنترل دقيق ميزان دبي جريان و تنظيم فشار وارد لوله اصلي شبكه آبياري قطره اي مي نمايد .

1 ـ پمپ                                                                                   9 ـ دبي سنج

2 ـ پايه شير تنظيم فشار                                                                10 ـ لوله اصلي

3 ـ شيرتخليه هوا                                                                       11 ـ شيرهاي قطعات ( اتوماتيك يا دستي )

4 ـ شير كنترل                                                                           12 ـ لوله نيمه اصلي

5 ـ تانك كود يا دستگاه تزريق كود                                                    13 ـ لوله هاي لترال

6 ـ شير لوله اصلي                                                                      14 ـ بست ابتدائي

7 ـ فشار سنج                                                                            15 ـ شيرهاي شستشو دهنده

8 ـ صافي                                                                                16 ـ واحد كنترل

وسائل بكار رفته در دستگاه  كنترل مركزي عبارتند از :

الف ـ انواع صافي هاي آب : صافي توري ، صافي سيكلوني ، صلفي شن

ب ـ انواع وسا يل  ا ندازه گيري  ميزان جريان ، شيرهاي خودكار كنترل حجمي ، كنتور آب ، شيرهاي  خودكار كنترل زما ني ، شيرهاي يكطرفه و در سيستم هاي مدرن آبياري وسا ئل بصورت كا مپيوتري جهت كنترل و قطع و وصل شيرهاي آب قطعات آبياري بصورت اتوما تيك و با برنامه ريزي كامپيوتر ي

ج ـ دستگاه تنظيم كننده فشار

د ـ شير تخليه هوا

ه ـ دستگاه تزريق كننده : تانك كود ، جهت مصرف كود

1 ـ 2 لوله هاي اصلي و لوله هاي نيمه اصلي

اين لوله ها معمولاً از جنس پلي اتيلن يا  P . V . C  يا آزبست مي باشند ، لوله اصلي آبرا از دستگاه كنترل مركزي به لوله هاي نيمه اصلي مي رساند ( اين لوله ها در عمق مناسب در خاك قرار داده مي شوند ) .

1 ـ 3 لوله هاي رابط

جنس اين لوله ها معمولاً‌ از پلي اتيلن و بندرت از  P . V . C   ميباشد كه در عمق مناسبي از خاك قرار گرفته و آب را از لوله هاي نيمه اصلي ( يا اصلي ) گرفته و در لوله هاي فرعي كه در سطح خاك و در امتداد رديفهاي كشت قرار دارند پخش ميكند .

1 ـ 4 لوله هاي فرعي يا لترالها

اين لوله ها از جنس پلي اتيلن نرم بوده كه قطره چكا نها در محلهاي مناسبي روي آن نصب مي گردد .

1 ـ 5 قطره چكانها

روي لوله هاي فرعي نصب شده اند . نقش اصلي قطره چكا نها شكستن فشار آب داخل لوله فرعي و ريزش آن بصورت قطره قطره روي خاك مي باشد .

1 ـ 6 لوله هاي فرعي قطره چكا ني

در بعضي مواقع نقش لوله هاي فرعي و قطره چكانها در هم ادغام شده و در حقيقت لوله هاي فرعي با سوراخها ئيكه در آن تعبيه مي شود و يا از ماده متخلخلي كه ساخته مي شود نقش قطره چكانها را نيز ايفاء ميكند .

1 ـ 7 بست ابتدا ئي و انتها ئي

بست ابتدا ئي نوعي اتصال پلي اتيلني مي باشد كه لوله فرعي را به لوله رابط وصل مي كند و بست انتهائي انتهاي لوله را مي بندد .

1 ـ 8  اتصا لات

لوله هاي پلي ا تيلن بوسيله جوش و يا اتصا لات مخصوص بهم متصل ميگردد .

1 ـ9  فشار شكن

وسيله اي است كه در صورت نياز براي  كاهش فشار آب در ميسر جريان قرار داده ميشود . فشار شكن داراي مكانيسم مخصوصي است كه افزايش فشار آب بيش از حد مجاز در ورودي خود را كاهش ميدهد ، بطوريكه بعد از فشار شكن فشار آب هميشه ثابت مي ماند .

ب ـ 2   انواع آرايش قطره چكانها و سطح خيس شده

در روش آبياري قطره اي تمام سطح زمين مرطوب نميگردد بلكه درصدي از آن خيس مي شود كه آنرا سطح خيس شده ( P W  ) مي نامند . مقدار  PW   به سطح خيس شده توسط هر نقطه ريزش آب  ( A W  ) ، تعداد نقاط ريزش و آرايش نقاط بستگي دارد .

تعدادنقاط ريزش و انواع آرايش قطره چكانها در روي لوله هاي فرعي

بطور كلي هر چه نقاط ريزش آب ( تعداد قطره چكانها ) بيشتر باشد و قطره چكانها با آرايش مطلوبتري استقرار داده شوند سطح خيس شده ( P W ) ) بيشتر بوده ولي سيستم گرانتر خواهد بود . براي اقتصادي بودن طرح مي توان بجاي استفاده از قطره چكانهاي ساده ( داراي يك نقطه ريزش آب ) از قطره چكانهاي چند شاخه ( داراي چندين نقطه خروج آب ) استفاده كرد .

در اينجا پنج نوع استقرار قطره چكان كه تاكنون معمول بوده و بيشتر مورد استفاده قرار ميگردد توصيه ميگردد :

ـ  آرايش مستقيم يك رديفه

در اين نوع استقرار براي هر رديف كاشت يك رديف لوله فرعي اختصاص يافته و قطره چكانها با فواصل ( معمولاً مساوي ) روي آن قرار ميگيرند . حاصل كار ايجاد يك نوار مرطوب ( نسبتاً همگن ) در طول رديف كشت خواهد بود .

اين روش آرايش يك آرايش ساده اي است كه كار گذاري آن براحتي انجام ميگيرد . مخصوصاً اگر از قطره چكانهاي داخل خط  A و يا از لوله هاي فرعي قطره چكاني استفاده سود ، مي توان آنرا براحتي نصب و بسهولت جمع آوري نمود . بطور كلي اين آرايش در كشت هاي رديفي گياهان يكساله كه در آن نياز به ايجاد نوار مرطوب در طول رديف كشت است مناسب و قابل توصيه مي باشد . در باغات با فاصله كشت زياد درختان در روي رديف ، امكان عدم استفاده ريشه از نوار مرطوب شده در فاصله بين درختان  روي رديف وجود دارد ، بنابراين در فاصله كاشت درختان  (  در روي رديف  ) بيش از 6 متراين آرايش توصيه نمي شود .

در اين حالت استفاده از روشهاي آرايشي لوپ ( حلقه اي ) با استفاده از قطره چكانهاي چند شاخه اي در اطراف درخت مورد توصيه است .

ـ  آرايش مستقيم دو رديفي

اين آرايش در باغات ميوه مسن ، مخصوصاً موقعيكه نوع درختان كشت شده داراي زيشه هاي توسعه يافته و پراكنده اي است توصيه ميگردد . در اين روش آرايش قطره چكان چنانكه مشاهده ميگردد از دو رديف لوله فرعي و در دو طرف رديف كاشت استفاده مي شود .

براي كسب حداكثر سطح خيس شده فاصله لوله طرفين رديف كشت بايستي تا حدي زياد باشد كه ميزان  P W  براي فاصله قطره چكانهاي مورد نظر كمتر از 100 % نشود .

ـ  آرايش قطره چكانهاي چند شاخه اي

در اين آرايش براي هر رديف از كاشت درختان فقط يك لوله فرعي بكار مي رود ولي بجاي استفاده از قطره چكان ساده ( با يك خروجي آب ) از قطره چكان با چندين خروجي آب استفاده ميشود .

ممكن است براي هر درخت يك عدد قطره چكان كه داراي 6 شاخه خروجي است بكار رود و يا دو عدد قطره چكان با 4 شاخه خروجي و يا سه عدد قطره چكان هر كدام با دو شاخه خروجي مورد استفاده قرار گيرد بهر حال تعداد قطره چكانها و همچنين تعداد شاخه ها قابل تغييراند در اين آرايش بايستي سعي شود نقاط ريزش در بيشترين فاصله ممكن كه سطح خشكي در بينشان ايجاد نگردد قرار داده شود تا يدينوسيله حداكثر سطح خيس شده بدست آيد . در مقايسه با استقرار لوله فرعي دو رديفه اين آرايش ارزانتر مي باشد ولي اشكال عمده آن ثابت كردن نقاط ريزش و مشكلبودن نصب ، جمع آوري و نگهداري اين نوع آرايش است .

آرايش قطره چكانها بصورت زيگزاك

در اين نوع آرايش براي هر رديف يك عدد لوله فرعي قرار داده مي شود ولي در كنار درخت ، لوله دور زده و به ميسر خود ادامه ميدهد . قطره چكانها معمولاً فقط در اطراف درخت استقرار مي يابد .

اين نوع استقرار بدليل مشكلاتي كه در نصب و همچنين جمع آوري و نگهداري  لوله هاي فرعي ايجاد مي نمايد كمتر از ساير روشها كاربرد دارد .

آبياري قطره اي ثقلي روش جديدي است كه در آن آبياري قطره اي با استفاده از فشار آب موجود در مزرعه انجام ميپذيرد. و انرژي مورد نياز سيستم از اختلاف ارتفاع سطح آب در ابتدا و انتهاي مزرعه به دست مي ايد. در سيستم آبياري قطره اي ثقلي ضمن آبگيري از شبكه كانالها و چاههاي مزرعه، از انرژي موجود در سيستم مذكور به منظور تامين انرژي مورد نياز استفاده به عمل آمده و از بكارگيري انرژي اضافي (ايستگاه پمپاژ) خودداري مي گردد.

مقدار كلي انرژي مورد نياز اين سيستم بين 1 تا 3 متر ارتفاع آب براي مزارع تايكصد هكتار مي باشد. مي توان بخشي از اين ارتفاع را از شيب در كانال انتقال و يا انهار آبرسان و شيب فاروها تامين كرد و بدين ترتيب از هرگونه پمپاژ اضافي اجتناب نمود. جانمايي اين سيستم و طراحي آن مطابق مشخصات زمين بسيار مهم بوده و در قطعه بندي شبكه و آرايش لوله ها تاثير اصلي دارد. لوله هاي مورد استفاده با توجه به فشار كار پائين با سيستمهاي موجود متفاوت بوده و مي توان از لوله هاي با ضخامت كم استفاده نمود. در اين روش يكنواختي توزيع آب تا حدود 85 درصد قابل تامين است. استفاده از سيستم فيلتر آب و كوددهي مخصوص نيز با توجه به شرايط كار قابل طراحي است. ضمنا بعلت فراخ بودن روزنه ها در اين سيستم حساسيت قطر چكانها در مقابل مواد معلق و رسوب كاهش مي يابد.

اين سيستم از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه و از نظر بهره برداري زارع آسان و نزديك به روشهاي معمولي آبياري مي باشد. 
با حذف ايستگاه پمپاژ، ضمن حذف هزينه هاي مربوطه، هزينه هاي جاري تامين انرژي و بهره برداري و نگهداري ايستگاه پمپاژ حذف مي گردد با طراحي مناسب لوله هاي انتقال و آبرسان و لوله هاي فرعي در هزينه هاي ثابت اوليه صرفه جويي قابل ملاحظه اي بعمل مي آيد. 
مباني اصلي عملكرد اين سيستم بر تقليل فشار مورد نياز قطره چكان قرار دارد و فشار كاركرد قطره چكان در حدود 0/5 متر مي باشد و بدين لحاظ كل شبكه با فشار كم قابل طراحي است. در تحقق موارد فوق الذكر، با ساخت لوازم و تجهيزات مورد نياز روش آبياري مذكور در باغات پسته به صورت نمونه اجرا گرديده و نتايج مطلوبي به دست آمده است.

كاربرد كود در سيستم آبياري قطره اي

مزاياي آبياري قطره اي

يكي از مزاياي آبياري قطره اي، كاربرد همراه توأم كود با آب آبياري است در اين روش چون كود مستقيماً در اختيار هرگياه قرار مي گيرد كارايي مصرف آن افزايش مي يابد همچنين در نيروي كارگر، ماشين آلات و هزينه هاي انرژي نيز صرفه جويي مي شود. در استفاده از كود به نكات زير بايد توجه شود تا از بروز هرگونه مشكل جلوگيري به عمل آيد:

- كودهاي مورداستفاده به سرعت در آب حل شوند.

- چنانچه دو ياچند ماده شيميايي همراه با هم به سيستم تزريق شوند بايد توجه داشت كه بين آنها واكنش شيميايي كه منجر به توليد رسوب گردد رخ ندهد.

- كود تزريقي با مواد موجود در آب وارد واكنش شيميايي نشود.

- كود از انواع خورنده نباشد.

- كود هميشه بعدازتصفيه وارد سيستم شود.

براي حصول اطمينان قبل از تزريق مواد شيميايي به سيستم قطره اي مقداري از آن را در ظرفي كه محتوي آب آبياري است با غلظت نسبتاً زيادتر از معمول ريخته و بهم بزنيد چنانچه پس از 24 ساعت آثار از واكنش هاي شيميايي مشاهده شد از مصرف آن ماده در سيستم خودداري نمائيد.

كود ازته

كارايي كودهاي ازته در هنگام مصرف با آبياري قطره اي به مراتب بيشتر از ساير روشها مي باشد زيرا در اين روش كود به مقدار و غلظت مشخصي در محلي كه ريشه هاي گياه قرار دارد وارد مي شود. كودهاي ازته يا به صورت جامد و يا به صورت محلول همراه با ساير مواد غذايي براي استفاده در آبياري قطره اي در دسترس است. اكثر كودهاي ازته جامد حلاليت بسيار بالايي داشته و مي توان آنها را به صورت نيترات آمونيم، سولفات آمونيم، اوره، نيترات كلسيم و كود ازته مايع موجود بوده كه پس از واردشدن به خاك به نيترات تبديل شده و مورد استفاده گياه قرار مي گيرد. گرچه خطر گرفتگي قطره چكان در اثر استفاده از كودهاي ازته بسيار نادر است، اما اين احتمال وجود دارد كه به دليل وجود ازت رشد ميكروارگانيسم ها در داخل سيستم زياد شده و سرانجام منجر به انسداد آنها شود لذا توصيه مي شود پس از خاتمه تزريق كود، سيستم حداقل به مدت يك ساعت با آب معمولي كار نمايد تا تمام كودها از داخل آن شسته شوند، اكثر زارعين مقدار كود ازته مورد نياز گياه در سال را به تعداد آبياريها تقسيم كرده و بتدريج به زمين مي دهند مثلاً اگر قرار است در هكتار 100 كيلو مواد ازته به باغ داده شود و در هرماه معادل 100 كيلو تقسيم بر تعداد ماههاي فصل آبياري كود از طريق سيستم قطره اي وارد خاك مي شود اما چون نياز گياه به ازت در طول فصل رشد متفاوت است لذا توصيه مي شود زارعين براساس نياز فيزيولوژيك گياه به كود مقدار آن را براي هر نوبت محاسبه و به سيستم تزريق كنند. در مورد گياهان گلخانه اي و سبزيجاتي كه با سيستم قطره اي آبياري مي شوند نياز كودي آنها در طول يك دوره كوتاه رشد نسبتاً زياد بوده و لازم است كود بيشتري از طريق سيستم به گياه داد شود. تجربه نشان داده است كه تزريق كود ازته با غلظت 2500 ميلي گرم در ليتر نيز اثر منفي بر سيستم نداشته است.

كود فسفره

تزريق كودهاي فسفره در سيستم قطره اي اين خطر را به همراه دارد كه با كلسيم و منيزيم موجود در آب آبياري وارد واكنش شده و مواد غيرمحلولي كه باعث انسداد قطره چكانها شود وجود دارد. اما نتايج تحقيقات اخير نشان داده است كه اگر مصرف اين كودها به مديريت صحيح باشد اين خطر وجود نخواهد داشت. مثلاً با تزريق مقداري اسيد اين مشكل برطرف مي گردد. روش ديگر استفاده از اسيد فسفريك است كه هم اسيديته آب را پايين مي آورد و هم فسفر آن مورد استفاده گياه قرار مي گيرد. حركت فسفر در خاك بقدري كند است كه اكثراً واردكردن آن را در سطح خاك همراه با آب آبياري توصيه نمي كنند اما نتايج تحقيقات اخير نشان داده است كه آبياري قطره اي در اين مورد استثناء است به طوري كه اگر فسفر به ميزان كم همراه با آب به زمين داده شود جابجائي آن زياد است دليل اين امر آن است كه چون فسفر توسط قطره چكانها در يك نقطه از خاك وارد مي شود جايگاههاي ذرات خاك بسرعت از فسفر اشباع شده و حركت آن را همراه با آب خاك در جهات مختلف تسريع مي كند. برخلاف كودهاي ازته، فسفر مي بايست قبل از كشت و يا در اوايل كشت به خاك داده شود لذا تمامي فسفر مورد نياز در آبياري هاي اول به زمين داده مي شود.

كود پتاسيم

اكثر خاكها به مقدار كافي از پتاسيم غني بوده و لذا نيازي به كودپاشي پتاسيم درآنها وجود ندارد. اما نياز سبزيجات و برخي گياهان درختي مثل آلو به قدري زياد است كه مي بايست اين كمبود توسط كودهاي شيميايي پتاس دار تأمين گردد. كودهاي پتاسي گرچه تحرك كم دارند اما به خوبي در آبياري قطره اي قابل استفاده بوده و زارعين مي توانند به همان صورتي كه كود پتاسي را به روشهاي ديگر به زمين مي دهند همراه با آبياري در طول فصل رشد وارد سيستم قطره اي نمايند.

اثر آبياري قطره اي زير سطحي در افزايش محصولات كشاورزي

د ر آبياري محصولات كشاورزي خصوصاً در مناطق خشك و نيمه خشك حائز اهميت زيادي (WUE) افزايش كارآيي مصرف آب است. در اين راستا اصلاح روشهاي آبياري به همراه كاربرد مدلهاي تعيين نياز آبي گياهان كه برآورد صحيحي از ميزان آب مورد نياز گياهان و زمان مناسب آبياري ارائه دهند، در افزايش عامل فوق نقش بسزايي دارند. د ر اين تحقيق، به منظور ارزيابي اثرات چهار محصول سيب زميني در دو رقم ، ET-HS استفاد ه از روش آبياري قطرهاي زير سطحي در شرايط استفاده از مدل نياز آبي

مارفونا و نويتا، گوجهفرنگي و بادمجان انتخاب و در قطعات جداگانه با طرح آزمايشي بلوكهاي كاملاً تصادفي كشت گرديد. براي هريك از محصولات فوق تيمارهاي آبياري قطرهاي سطحي، آبياري قطرها ي زيرسطحي د ر عمق ۱۵ سانتيمتر، آبياري قطرهاي استفاده شد ET-HS زيرسطحي در عمق ۳۰ سانتيمتر، آبياري سطحي جوي و پشته طراحي شد. در كليه تيمارها، از مدل نياز آبي و دور و ميزان آب آبياري بر اساس آن تعيين گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد كه كاربرد همزمان آبياري قطرهاي

زير سطحي د ر محصولات مورد مطالعه منجر به افزايش قابل توجه كارآيي مصرف آب شده، به طوري كه بر اساس آزمون دانكن در سطح ۵ درصد اختلاف معنيدار بين اين تيمار با ساير تيمارها بوجود آمده است.

ارزيابي سيستم آبياري قطرهاي و مقايسه آن با آبياري سطحي

آزمايشي به صورت استريپ اسپليت پلات در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. تيمارها شامل ۱۲ ترکيب سطوح ۳ فاکتور شامل دو طول ۹۰ و ۱۲۰ متر نوار به عنوان فاكتور افقي و دو دور آبياري بر اساس ۲۵ و ۴۰ ميليمتر تبخير از تشتك به عنوان فاکتور عمودي وتيمار فاصله لترال با سه متر به عنوان كرت فرعي روي محصول گندم در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اسلام آبادکرمانشاه در سال / ۰ و ۷ /۶ ، ۰/ سطح ۵

۱۳۸۱ اجراء شد . عملكرد محصول، يكنواختي پخش آب و ارزيابي اقتصادي سيستم آبياري قطرهاي و سطحي مورد - زراعي ۸۲ 90 (فاصله نوارها، درصد نياز آبي، طول لترال) را -۴۰- بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه آماري از بين ترکيبات مختلف، تيمار ۷۰

با بيشترين عملکرد ترکيب تيماري برتر نشان داد. تحليل اقتصادي دو روش آبياري نشان داد هرچند نسبت منفعت به هزينه در

(۲/ آبياري سطحي بيشتر از آبياري قطرهاي بدست آمد، اما بهرهوري مصرف آب به ازاء هر واحد آب مصرفي در آبياري قطرهاي ( ۵۷

۱) حدود دوبرابر بود. نتايج اين آزمايش اجرائي بودن روش آبياري قطرهاي در گندم را بهخوبي / در مقايسه با روش سطحي( ۳۸

نشان داد. با توجه به وسيع بودن آزمايشو اکتفا نکردن به شرايط مرسوم آزمايشات تحقيقاتي، نتايج اين بررسي با اطمينان بسيار بيشتري قابل تعميم خواهد بود. بر اساس اين نتايج و ساير مزاياي اين سيستم ها شامل صرفه جوئي در منابع و مديريت بهتر، ارزانتر و قابل کنترلتر گسترش اين سيستمها قابل توصيه ميباشد.

در مناطق خشك و نيمه خشك بهدليل محدوديت بيشتر منابع آب ،

ضروري است براي آبياري محصولات زراعي از سيستمهاي آبياري جديد

با راندمان بالا استفاده گردد تا ضمن صرفه جويي در مصرف آب از مزاياي

ديگر اين سيستمها شامل يكنواختي توزيع آب و امكان آبياري اراضي

داراي توپوگرافي نامنظم بهرهمند شد . با استفاده از اين روشهاي آبياري

ميتوان با مقدار آب ثابت (نسبت به روش آبياري سطحي يا ثقلي) سطح

زير كشت آبي را به دليل بالا بودن راندمان سيستم گاهاً تا سه برابر افزايش

داد و حتي با مصرف مقدار آب كمتر نسبت به آبياري متداول (آبياري

سطحي) محصول بيشتري توليد نمود. لذا با توجه به محدوديت منابع آب

و خاك و نياز به توليد غذاي بيشتر استفاده از روشهاي آبياري با راندمان

بالا (عليرغم هزينه سرمايهگذاري اوليه زياد ) بهخصوص براي محصولاتي

كه نياز آبي بالايي دارند توجيه پذير ميباشد.

استفاده از سيستم آبياري ميكرو براي محصولات زراعي در سالهاي

۱۰ ). تحقيقات داخلي كمتري در اين ، اخير مورد توجه قرار گرفته است( ۹

زمينه صورت گرفته كه به برخي از اين تحقيقات در زير اشاره ميگردد.

ارزيابي فني سيستم آبياري قطرهاي

يكي از موارد بسيار مهم در انتخاب سيستم آبياري كارايي مصرف

آب ميباشد. جهت مقايسه بهره وري مصرف آب در آبياري قطرهاي نواري

۱۵ متر گندم كشت و به صورت × و آبياري سطحي سه كرت به ابعاد ۵

سطحي و به ميزان ۱۰۰ درصد نياز آبي گندم آبياري گرديد. در انتهاي فصل ميزان ميانگين عملكرد در هكتار هم در آبياري قطرهاي نواري و هم در آبياري سطحي محاسبه و سپس با استفاده از رابطه نسبت ميزان عملكرد

در هكتار به ميزان آب مصرفي در هكتار بهرهوري مصرف آب در اين دو

سيستم محاسبه گرديد. جهت بررسي يكنواختي توزيع، آب خارج شده از

۲ اتمسفر) در فواصل ۵ درصدي از -۰/ قطرهچكان ها در فشارهاي مختلف ( ۵ صفر تا ۱۰۰ درصد طول لترالها، توسط قوطيهايي كه داراي حجم مشخص بودند هر سه هفته يكبار اندازهگيري شد و با استفاده از رابطه نسبت متوسط يك چهارم كمترين عمقهاي جمع شده در قوطيهاي اندازهگيري به متوسط عمقهاي جمع شده در كل قوطيها، يكنواختي پخش آب محاسبه شد وجهت بررسي قطر نوارها ۷۲ نمونه نوار انتخاب و قطر آنها اندازهگيري شد.

جهت بررسي قطر نوارها ۷۲ نمونه نوار انتخاب و قطر آنها اندازهگيري

شد كه فراواني و اندازه قطر آنها درجدول شماره ۱ نشان داده شده است.

اصولاً يك سيستم آبياري به اين منظور احداث ميشود تا ضمن استفاده

بهينهازمنابع آب سودآورنيز باشديعنيدرآمدهاي حاصلهازآن از هزينه هاييكه صرفسيستم مي شود بيشتر باشد. هر چند برخيطرحها ممكن است به دلايل اجتماعي سياسيو يا اهدافغير اقتصادي به اجرا درآيند اما اگر در دراز مدت به آنها بنگريم اين طرحها نيز بهطور غير مستقيم بايد به لحاظاقتصاديمقرون به صرفه باشند. بنابراين تحليلهاي اقتصادي بخش مهمي از طراحي سيستم هاي آبياري را شامل ميشود به طوريكه انتخابگزينههاي مختلف آبياري بر اساس تحليل هاياقتصاديصورت

منابع

۱ - نجفي، پ. ۱۳۸۱ ؛ بررسي مدل بهرهبرداري بهينه از پساب فاضلاب شهري در

آبياري محصولات كشاورزي. رساله دكتري در رشته آبياري و زهكشي، واحد علوم

و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، ۳۱۰ صفحه.

۲ - نجفي، پ.، احتشامي، م. و م. ستار. ۱۳۷۸ ؛ مدل ارزيابي تبخير و تعرق در

مناطق خشكو نيمه خشك ايران با استفاده از پارامتر درجه حرارت. مجموعه

، مقالات هفتمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير، ۱۰ تا ۱۲ اسفند ۱۳۷۸

. دانشگاه باهنر كرمان، از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۷

3- Allen R. G., Pereira L. S., Rase D. and S. Smith. 1998; Crop

evapotranspiration. FAO Irrigation and Drainage paper, No. 56.