ماشین های مخصوص نگهداری چمن :

_ سوراخ كن 
_ شكافنده 
_ هوا دهنده 
_ گاو آهنهاي زهكشي 
_ چاله كن 
_ برگ جمع كن 
_ فرچه 
_ هرس 
_ غلتك 
_ كناربر
_ روكار
_ چمن كن 
_ خطكش 
_ جارو

كود پاش
_ دستي يا تراكتوري 
_ كود افشان
_ پخش كود دائمي 
_ اختلاط كود با آب

کودکار فارویر :

اين ماشين براي كود دادن مزارع ذرت، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفي مناسب مي باشد. مقدار ريزش كود 50 تا 1500 كيلوگرم در هكتار است و تنظيم اين مقدار توسط موزع شياردار ميني ماكز انجام ميشود. اين دستگاه بصورت چهار رديفه                         كودكار فاروئر 6 رديفه                               و شش رديفه توليد مي گردد و فاصله بين رديفها قابل تنظيم است. اين دستگاه داراي شياربازكنهاي مخصوص براي كاردر شرايط مختلف ميباشد.

کودکار بذرکار پنوماتیک :

اين دستگاه براي كشت توام با كوددهي محصولات مختلف مانند ذرت، سويا، آفتابگردان، پنبه، چغندر قند، گوجه فرنگي و صيفيجات مناسب مي باشد. كودكاربذركارپنوماتيك بصورت

چهار رديفه و شش رديفه توليد مي گردد و فاصله بين خطوط كشت قابل تنظيم است. حداقل فاصله بين خطوط كشت 30 و حداكثر 75 سانتيمتر مي باشد. تنظيم فاصله بذرها روي خطوط كشت بوسيله گيربكس مركزي انجام ميشود. مقدار ريزش كود بوسيله موزع شياردار ميني ماكز تنظيم ميگردد. اين بذركار داراي واحدهاي كارنده، چرخهاي فشار و شياربازكنهاي مخصوص براي كشت بذرهاي گوناگون

در شرايط مختلف ميباشد

مشخصات کولتیواتور کودکار :

شياركش:
ايجاد جوي و پشته توسط شياركش انجام مي شود.

تيغه ها:                                                                                شیارکش
انواع تيغه ها كه بر حسب نوع محصول و شرايط مزرعه در اين بذركار استفاده ميگردد عبارتند از :

تيغه شمشيري و تيغه ساده

موزع شياردار MINIMAX :

|  | بوسيله موزع شياردار تنظيم ميزان ريزش كود انجام ميشود |
| --- | --- |

كولتيواتور كودكار :

اين ماشين براي عمليات توام كوددهي و مبارزه با علفهاي هرز موجود در جويهاي مزارع ذرت، چغندرقند، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفي مناسب مي باشد. مقدار ريزش كود 50 تا 1500 كيلوگرم در هكتار است و تنظيم اين مقدار توسط موزع شياردار ميني ماكز انجام ميشود. اين دستگاه بصورت چهار رديفه و شش رديفه توليد مي گردد و فاصله بين رديفها قابل تنظيم است. اين دستگاه داراي شياركش و تيغه هاي مخصوص براي كار در شرايط مختلف ميباشد. واحدهاي اين دستگاه بطور مجزا و بصورت مفصلي روي شاسي نصب شده اند و هنگام برخورد با موانع بدون بروز خسارت به دستگاه، از روي مانع عبور ميكنند.