كودشيميائي اوره - ويژگيها و روشهاي آزمون

-0مقدمه

اوره يكي از كودهاي شيميائي ازتي است كه از سوي ريشه و برگ گياه جذب ميگردد. بصورت جامد و محلول بكار مي رود و بيش از كودهاي ازتي ديگر كاربرد دارد.

اوره به دو شكل پريل 1 و گرانول 2 به بازار عرضه ميگردد.

اين كود به دو صورت زير تهيه و عرضه مي شود:

-1روكش دار

-2بدون روكش

-1هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، بسته بندي، نشانه گذاري، نمونه برداري و روشهاي آزمون كود اوره ميباشد.

-2تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده ميشود.

-1-2اوره (Urea): ماده شيميائي با فرمول2( NH2) Coمي‏باشد.

-2-2بيوره (Biuret): ماده شيميائي است با فرمول (Co - NH - Co- NH2– NH2) كه براي گياهان سمي مي‏باشد.

-3-2نم (Moisture): به آب موجود در كود اوره گفته مي شود.

-4-2اوره روكش دار (Coated Urea): به اوره‏اي گفته مي‏شود كه رويه آن با ماده يا موادي براي كاهش جذب رطوبت پوشانده مي‏شود.

-5-2پريل (Prill): دانه‏هاي گرد با قطر  1-3ميليمتر.

-6-2گرانول (Granule)  : دانه‏هاي ساچمه اي با قطر  2-4ميليمتر.

-7-2وزن مخصوص ظاهري (bulk Density) : وزن حجم معيني از كود اوره ميباشد.

-3ويژگيها

-1-3ويژگيهاي ظاهري كود اوره:

-1-1-3رنگ: اوره بدون روكش بايد به رنگ سفيد صدفي باشد. رنگ اوره پوشش دار بستگي به رنگ ماده روكش دهنده دارد.

-2-1-3روان بودن: اوره بايد در هنگامي كه روي سطح افقي ريخته مي شود بصورت دانه هاي ريز روان پراكنده گردد. در صورتي كه دانه ها به صورت به هم چسبيده يا كلوخه شده باشند در آن صورت بايد با فشار كم انگشتان به آساني از هم جدا شوند.

-2-3ويژگيهاي پايه اي كود اوره بايد مطابق جدول شماره  1باشد.

-4بسته بندي

ترابري و نگهداري اوره ميتواند بصورت فله يا بسته‏بندي شده انجام گيرد. اگر بگونه فله انجام مي‏شود رعايت نكات لازم براي جلوگيري از رخنه كردن نم و كلوخه شدن كود ضروري است و اگر از بسته‏بندي بهره گيري مي‏شود. بسته‏ها بايد پايداري لازم در ترابري و جابجائي را داشته باشند.

بسته‏بندي مي‏تواند به يكي از صورتهاي زير باشد:

-1كيسه هاي دو جداره با لايه بيروني پلي پروپيلن بافته شده و لايه دروني پلي اتيلن

-2كيسه‏هاي پلي پروپيلني با پوشش درون پلي اتيلن

-3كيسه هاي پلي اتيلني مقاوم

سنگيني ناب فرآورده در هر كيسه  50كيلوگرم است، اگر خريدار بسته بندي ديگري بخواهد فروشنده مي تواند برابر در خواست خريدار اقدام نمايد .

-5نشانه گذاري

آگاهيهاي زير بايد روي هر بسته به گونه خوانا، فارسي و اگر صادر مي شود بزبان انگليسي يا زبان مورد نياز نوشته شود.

-1-5نام فرآورده

-2-5نام و نشاني  يا نشانه بازرگاني توليد كننده

-3-5درصد ازت

-4-5سنگيني ناب به كيلوگرم

-5-5فرآورده ايران

-6نمونه برداري

نمونه برداري بايد برابر استاندارد شماره  3110ايران(نمونه برداري كودهاي جامد) انجام گيرد.

-7روشهاي آزمون

-1-7آزمون رنگ: نمونه اوره بدون روكش را با چشم نگاه كرده و وجود هر گونه رنگ خارجي را تشخيص دهيد.

-2-7آزمون روان بودن 3: نزديك  100گرم از نمونه را روي سطح ترازو و صيقلي بپاشيد و جدا شدن يا نشدن دانه‏ها را ببينيد اگر دانه‏هاي گرانول يا پريل بهم چسبيده يا كلوخه شده باشند بايد با فشار كم انگشتان به آساني از هم جدا شوند.

-3-7اندازه گيري ازت: برابر استاندارد شماره  2691ايران (اندازه گيري ازت آمونياكي در كودهاي شيميائي به روش تيتراسيون بعد از تقطير) انجام دهيد.

-4-7آزمون نم: برابر استاندارد ايران كه در دست نگارش است 4 اندازه گيري شود.

-5-7آزمون بيوره: برابر استاندارد ايران كه در دست نگارش است 5 اندازه‏گيري شود.

-6-7آزمون اندازه دانه‏ها: برابر استاندارد كه در دست نگارش است 6 اندازه‏گيري شود.

-7-7آزمون وزن مخصوص ظاهري: برابر استاندارد ايران كه در دست نگارش 7است