معایب فنی دستگاه کمباین-علت و نقص و راه حل رفع آنها:

سوال:محمد کاخکی ار مشهد.کمباین دار.    معایب فنی دستگاه کمباین-علت و نقص و راه حل رفع افت دانه توسط دستگاه درو در برداشت گندم را توضیح دهید(از طریق نظر دهی در وب لاگ):

افت دانه توسط دستگاه درو

نوع اشکال فنی۱:     ریزش دانه در اثر ضربه وارده به خوشه قبل از عمل برش

علت:                سرعت گردان جلو با سرعت حرکت طبیق نمی کند.در نتیجه قبل از عمل برش در اثر ضربه وارده دانه می ریزد.
رفع عیب:            سرعت گردانه جلو را تقلیل دهید تا با سرعت حرکت کمباین تطبیق نماید.

معایب فنی دستگاه کمباین-علت و نقص و راه حل رفع آنها

افت دانه توسط دستگاه درو

نوع اشکال فنی۲:     محصول در جلو تیغه برش جمع شده و در نتیجه منجر به ریزش خوشه در جلوی دستگاه برش می گردد.

علت:                ارتفاع گردانه جلو درست تنظیم نشده است.
رفع عیب:           گردانه را ضمن اینکه کاملا به پایین می آورید به طرف جلو ببرید به طوری که محصول بریده شده بیرون نریخته و به طرف حلزون بالا هدایت شود.

علت دوم :          ارتفاع دستگاه درو خیلی زیاد است و محصول کوتاه و خوراک حلزون بالابر کافی نیست.
رفع عیب دوم:      ارتفاع دستگاه درو را تقلیل دهید. به طوری که حجم سنبله ها برای هدایت به حلزون مناسب باشد.

معایب فنی دستگاه کمباین-علت و نقص و راه حل رفع آنها

افت دانه توسط دستگاه درو

نوع اشکال فنی۳:     ریزش دانه در اثر ضربه وارده به خوشه قبل از عمل برش

علت:                سرعت گردان جلو با سرعت حرکت طبیق نمی کند.در نتیجه قبل از عمل برش در اثر ضربه وارده دانه می ریزد.

رفع عیب:            سرعت گردانه جلو را تقلیل دهید تا با سرعت حرکت کمباین تطبیق نماید.

تهیه شده توسط کشاورز تنها(محمد آروین)