مقدمه:

مكانيزه كردن برداشت غلات، هدف ديرينه كشاورزان بوده است. بريدن و كوبيدن دانه هاي ريز با روش هاي دستي، كاري بسيار پرزحمت بوده است. قبل از ثبت تاريخ، بشر آموخته بود چگونه از وسايل و گرداندن دام، به منظور افزايش برداشت محصول غلات دانه ريز استفاده نمايد. آثاري از به كار بردن يك ارابه دروكن چرخ دار، در سرزمين باستاني گال (فرانسه و بلژيك امروزي) پيدا شده است. تاريخ استفاده از ماشين هاي دروكن اسبي و خرمن كوب هاي ثابت به اوايل سال هاي 1800 ميلادي مي رسد.

كمباين هاي اوليه، ماشين هاي بردارنده، خرمن كوبي بودند كه به وسيله گروه هايي از اسب يا قاطر در سرتاسر مزرعه كشيده مي شدند.

بعضي از اين ماشين ها، تنها به عنوان خرمن كوب شناخته شده بودند. زيرا محصول غله ابتدا چيده مي شد و سپس براي كوبيده شدن و جدا شدن دانه از كلش، به پاي خرمن كوب برده مي شد، اولين خرمن كوب تميزكن در ايالات متحده آمريكا، در سال 1384 ميلادي به ثبت رسيد و به بازار عرضه شد و بعداً خرمن كوب به وسيله موتور بخار يا تراكتور و از طريق يك تسمه تخت محرك به حركت درآمد.

شروع واقعي استفاده از كمباين به منظور برداشت و كوبيدن و تميز كردن محصول، زماني بود كه اندرو و اي مور و ديگران از اهالي ميشيگان امتياز ساخت ماشين بردارنده- خرمن كوب كه به وسيله موتورهاي بخار كار مي كردند، ساخته شدند. اين ماشين ها براي چيدن، كوبيدن و تميز كردن محصول به گروهي كارگر نياز داشتند. عملياتي كه در كمباين هاي جديد كه به وسيله ي يك نفر انجام مي گيرد. نام كمباين (بعضي توأم يا با هم) موقعي به وجود آمد كه عمليات چيدن محصول (برداشت) و خرمن كوبي، كه بعداً عمل تميزكردن هم به آن اضافه شد، در يك ماشين كامل و واحد انجام گرفت.

كمباين هاي امروزي، ماشين هايي هستند كه در شرايط مختلف محصول و مزرعه، به منظور برداشت، كوبيدن، جدا كردن و تميز كردن تمام دانه ها به كار برده مي شوند.

************

كمباين ها به طور كلي به 2 دسته خودرو يا كششي تقسيم مي شوند و كمباين هاي خودرو به 2 دسته تقسيم مي شوند:

1- كمباين هاي مخصوص اراضي شيب دار

2- كمباين هاي مخصوص اراضي مسطح

كمباين هاي خودرو از سال 1940 به بعد پيشرفت هاي زيادي كرده اند طوري كه كمباين هاي در حال حاضر داراي موتورهاي بسيار قوي است و كليه ي كارهاي آن توسط يك نفر (راننده) انجام مي شود. كمباين هاي خودرو طوري طراحي شده اند كه در داخل مزرعه در امتداد يك خط مستقيم حركت كند و گندم درو شده در سكوي برداشت جمع و از آنجا به قسمت كوبنده و قسمت هاي ديگر هدايت مي شود.

الف- انواع كمباين هاي خودرو

1- كمباين هاي ويژه زمين هاي مسطح: اين نوع كمباين ها در اراضي مسطح و شيب هاي اندك مورد استفاده قرار مي گيرد و داراي محور چرخ ثابت اند. استفاده اين نوع كمباين ها در زمين هاي شيب دار و داراي پستي بلندي باعث ايجاد مشكلاتي مي شود كه عبارتند از:

1- غربال ها با وضعيت زمين تطبيق نيافته و در نتيجه غلّه در يك سمت بيشتر از سمت بالا دست قرار مي گيرد و سبب كندي كار مي شود.

2- مواد روي غربال ها سبب انسداد آن ها مي شود 3- و باعث افزايش تلفات مي شود. (زيرا غله از كمباين بيرون ريخته بدون اين كه در جدا شدن آن كاري صورت گرفته باشد.)

سازندگان اين انواع كمباين ها براي فائق آمدن بر اين مشكلات ضمائمي ساخته اند كه با نصب آنها از تجمع مواد در آن قسمت از كمباين كه در گودي قرار مي گيرد جلوگيري مي كند.

2- كمباين هاي اراضي شيب دار: اين نوع كمباين ها داراي محور چرخ با اتصال لولايي است كه مي تواند با شيب دامنه تطبيق يافته و همچنين غربال هاي آن قادرند با دستگاه هاي برقي و هيدروليكي تا شيب ْ45 تراز شوند و قسمت درو هم قادر است خود را با شيب زمين تطبيق دهد.

ب- كمباين هاي كششي

اين نوع كمباين ها به وسيله تراكتور كشيده مي شوند و به كمك محور انتقال نيرو تراكتور، توان موتور به ان منتقل مي شود و يا اين كه به وسيله يك موتور كمكي انرژي لازم براي به حركت درآمدن قسمت هاي مختلف تأمين مي شود.

«اعمال و ساختار كمباين»

تمام كمباين ها 5 عمل اصلي را انجام مي دهند كه عبارتند از: 1- دروي غله و خوراندن آن به كمباين. 2- كوبيدن غله 3- جداسازي دانه از كاه 4- بوجاري 5- حمل غله

الف) دروي غله و خوراندن آن به كمباين

هد كمباين: قسمتي از كمباين كه كار آن بريدن محصول، جمع آوري آن و رساندن آن به كوبنده است. هد كمباين به 2 قسمت تقسيم مي شود كه عبارتند از:

1- قسمتي كه محصول را بريده و جمع آوري مي كند.

2- قسمت كه محصول بريده شده را به قسمت جداكننده كمباين انتقال مي دهد.

1- سكوي برش:

برحسب نوع محصول برداشت شده داراي انواع معمولي و نقاله دار است.

در حالي كه كمباين در مزرعه در حال حركت است چرخ فلك (شانه) در اثر چرخيدن يك رديف از محصول را جدا كرده و به طرف شانه برش مي فشارد و محصول توسط چاقوي شانه برش بريده شده و هليس مواد بريده شده را به طرف قسمت مركزي سكو يعني جايي كه نقاله تغذيه قرار دارد هدايت مي كند و موارد از طريق نقاله تغذيه وارد كوبنده مي شود.

1-1- چرخ فلك (شانه): بر حسب نوع محصول برداشت شده به 2 قسمت تقسيم مي شود كه عبارتند از:

1-1-1- چرخ فلك پره ها: اين نوع چرخ فلك داراي 8-3 عدد پره چوبي يا فولادي است كه به طور ثابت به بازوهاي شعاعي متصل شده اند و حول يك محور مي چرخند. پره ها در مقابل محصول سرپا چرخيده و به قسمت شانه برش هدايت مي كند و سپس محصول درو شده را در مسير هليس سكو قرار مي دهند.

2-1-1- چرخ فلك بلند كننده: اين نوع چرخ فلك داراي تعداد زيادي دندانه هاي فولادي فنري است كه به پره هاي چرخ فلك متصل شده اند. اين نوع چرخ فلك بر محصولاتي كه خوابيده اند يا در هم پيچيده اند مثل برنج و همين طور براي محصولاتي بسيار رسيده مثل سويا استفاده مي شود. وظيفه دندانه هاي فولادي بلند كردن محصول خوابيده است.

تنظيمات چرخ فلك:

1- پره هاي هر دو نوع چرخ فلك را مي توان طوري تنظيم كرد كه با زاويه مناسب وارد زمين شود. اين نوع تنظيم از تكان دادن غله و از خرد شدن محصول جلوگيري مي كند و اين نوع تنظيم چرخ فلك نوع دوم اهميت بالايي دارد.

2- هر دو نوع چرخ فلك را مي توان در چهار جهت بالا و پايين، جلو و عقب تنظيم كرد. اين تنظيمات براي انتقال محصول به جلو شانه برش و هليس مهم است.

3- سرعت چرخ فلك بايد طوري تنظيم شود كه در بيشتر شرايط محصولات سرپا، نسبت محيطي چرخ فلك به سرعت پيشروي كمباين 50/1 – 25/1 باشد.

2-1- شانه برش: محصول توسط چرخ فلك در جلوي شانه برش نگهداشته تا محصول بريده شود. شانه برش به طور عمده از 2 قسمت تشكيل مي شود: 1- چاقو يا تيغه برش 2- انگشتي.

چاقوي برش داخل انگشتي ها قرار گرفته است و قادر است آزادانه به صورت رفت و برگشتي حركت كند. چاقو در شانه برش مي تواند بين 1100-800 دور بزند.

تيغه چاقو ممكن است از نوع لبه دندانه دار و با لبه هاي صاف برنده باشد. تيغه هاي لبه دندانه دار مناسب درو غلات مي باشد و احتياجي به تيزشدن ندارد و همين طور تيغه هاي با لبه هاي صاف برنده براي درو محصولات تازه وسبز مانند گياهان علوفه اي استفاده مي شود.

چاقوي رفت و برگشتي به وسيله انگشتي هايي حمايت مي شوند كه به شاسي شانه برش متصل شده اند و صفحات انگشتي دومين لبه برنده دستگاه قيچي مانند را تشكيل مي دهند.

تنظيمات شانه برش:

1- شانه برش به وسيله سيلندرهاي هيدروليكي قابل تنظيم در دو جهت بالا و پائين مي باشد و در نتيجه از اين طريق مي توان ارتفاع برش بين m100-5 بالاتر از سطح تنظيم كرد.

2- چاقوي برش حتماً بايد تيز باشد و همچنين قادر باشد در داخل انگشتي ها آزادانه حركت كند در غير اينصورت باعث تكان دادن محصول مي شود و همچنين دانه ها را خرد مي كند در نتيجه تلفات محصول زياد مي شود.

3- براي اين كه بتوان محصولات خوابيده و يا درهم پيچيده شده را برش زد يك سري انگشتي هاي بلندكننده را بر روي انگشتي هاي ثابت نصب مي كنند.

حركت چاقوي برش:

چرخ لنگ وسيله رابط- در اين حالت يك چرخ دوران كننده وجود دارد كه در پيرامون آن برجستگي گوي مانندي به نام سيبك قرار دارد. سيبك در داخل حفره و شكاف ميله رابط قرار مي گيرد به طوري كه ميله رابط بتواند تحت زواياي مختلف قرار گيرد بدون اين كه سيبك از آن خارج شود با چرخش چرخ لنگ، ميله رابط نيز به جلو و عقب حركت مي كند.

ميله رابط در انتها به يك بازوي نوسان كننده اتصال دارد كه مي تواند در وسط، حول محوري حركت كند. به جلو و عقب رفتن ميله رابط انتهاي متصل به بازوي نوسان كننده نيز به جلو و عقب برده مي شود. چون وسط اين ميله يك محور اتصال دارد در نتيجه با كشيده شدن سر بازوي نوسان كننده كه به بازوي رابط اتصال دارد سر ديگر ميله نوسان كننده به عقب رانده مي شود و بالعكس.

3-1- هليس سكوي برش (مارپيچ انتقال دهنده): بعد از دروشدن محصول به وسيله شانه برش چرخ فلك محصول را به طرف عقب فشرده و در كف سكو قرار مي دهد. سپس محصول توسط پره هاي هليس (پره ها به صورت چپ و راست اند) در اختيار نقاله تغذيه قرار مي گيرد و توسط نقاله تغذيه محصول به سمت كوبنده هدايت مي شود.

تنظيمات هليس:

1- سرعت هليس: سرعت هليس را بايد طوري تنظيم كرد كه محصول به آرامي و يكنواخت در اختيار نقاله تغذيه گيرد.

2- ارتفاع پره ها: پره هاي هليس قابليت تنظيم ارتفاع بين cm 20-10 را دارند و پره ها از نظر ارتفاع نبايد خيلي پايين يا بالا باشند (ارتفاع بر حسب نوع محصول تغيير مي كند). اگر پره ها خيلي پايين باشند به كف سكو برخورد كرده و در نتيجه باعث خرد شدن دانه ها مي شود و اگر پره ها خيلي بالا باشند تغذيه محصول به طور يكنواخت انجام نمي شود و همچنين قادر نيست كف سكوي درو را هميشه تميز نگه دارد.

3- فاصله بين تيغة برش و هليس اهميت زيادي دارد: در مورد گياهان پاكوتاه بايد چرخ فلك را طوري تنظيم كرد كه آنها را پس از درو در اختيار پره هاي هليس قرار دهد در غير اين صورت محصول در جلوي هليس جمع مي شود بدون اين كه پره ها با آنها در ارتباط باشند.

- امروزه هد كمباين را به نحوي مي سازند كه بتوان به راحتي آن را از تنه كمباين جدا كرد و يا به آن متصل كرد. اين كهار به 2 دليل انجام مي شود كه عبارتند از:

1- عرض هِد كمباين براي تردد در جاده زياد است و سبب اختلال در امر ترافيك مي شود.

2- با تعويض هِد كمباين مي توان از كمباين براي برداشت محصولات مختلف استفاده كرد.

انتقال محصول به كوبنده:

1- نقاله تغذيه: كار آن انتقال محصول از سكوي برش به قسمت كوبنده است. در بعضي از كمباين ها يك استوانه تغذيه پس از هليس قرار دارد كه محصول را از هليس گرفته و بعد به نقاله تغذيه انتقال مي دهد و يا خود به صورت مستقيم محصول را در اختيار كوبنده قرار مي دهد و در بعضي از كمباين ها بعد از نقاله تغذيه، استوانه تغذيه قرار گرفته و محصول را از نقاله تغذيه به خرمن كوب (كوبنده) منتقل مي كند.

استوانه تغذيه از استوانه اي تشكيل شده كه داراي يك سري انگشت هاي عقب رونده است.

تنظيمات نقاله تغذيه:

1- زنجيره نقاله بايد به اندازه اي سفت شود كه به كف محفظة تغذيه برخورد نكند.

2- سرعت حركت نقاله كه براي محصولات مختلف، فرق مي كند و در بعضي از كمباين ها داراي جهت معكوس است.

2- تله لنگ:

بعضي از اوقات شرايط برداشت ايجاب مي كند كه هِد را در حد امكان به زمين نزديك كرد كه در اين صورت سنگ و اجرام زمين همراه محصول برداشت مي شود و بايد به طرق مختلف از ورود اين مواد به كوبنده جلوگيري كرد كه يكي از روش هاي ايجاد سنگ گير يا تله سنگ در جلو دستگاه كوبنده كمباين است كه سنگ و اشياء ديگر داخل آن قرار بگيرند و بايد سنگ گير را بعد از مدتي تخليه كرد. (روش هاي ديگر ايجاد دستگاه دفع سنگ و بازدارنده سنگ مي باشد)

كوبيدن غلات:

كوبيدن يعني جدا كردن دانه از خوشه يا سنبله است.

در قسمت كوبنده كمباين دانه ها از سنبله يا غلاف خارج شده و حدود 90 درصد آنها از منافذ ضد كوبنده خارج مي شوند. اين قسمت در نحوة عملكرد كمباين تأثير فراوان دارد زيرا اگر عمل كوبيدن به درستي انجام نگيرد كار كمباين به طور صحيح صورت نمي گيرد.

قسمت هاي دستگاه كوبنده عبارتند از:

1- كوبنده و ضد كوبنده 2- گردنده و ضد كوبنده

پنج نوع مهم سيستم كوبنده عبارتند از: 1- كوبنده و ضد كوبنده سوهاني 2- كوبنده و ضد كوبنده دندانه ميخي 3- كوبنده و ضد كوبنده ساينده 4- يك گردنده و يك ضد كوبنده 5- دو گردنده و يك ضد كوبنده

1) كوبنده و ضد كوبنده سوهاني: تمام محصولات، بخصوص دانه ريز و ذرت را مي توان با اين سيستم كوبيد. اين نوع كوبنده داراي تعداد تسمه يا نبشي فولادي شياردار سوهاني مانند است كه به محيط خارجي بشقاب يا ديسك متصل شده اند و بر روي يك محور مي چرخند. سرعت حركت كوبنده بين 1500-150 دور در دقيقه مي باشد.

ضد كوبنده شامل يك سري تسمه هاي موازي است كه به وسيله تسمه هاي انحنادار كناري و ميلگردهاي انحنادار مياني در كنار هم نگه داشته شده اند. محل قرارگرفتن ضدكوبنده در زير كوبنده و كمي متمايل به عقب است. فاصله ميان كوبنده و ضدكوبنده قابل تنظيم است. در عمل كوبنده و ضد كوبنده سوهاني دانه از محصول طي دو عمل ضربه و مالش از خوشه جدا مي شود.

2- كوبنده و ضد كوبنده ميخي: اين نوع كوبنده داراي تعداد زيادي دندانه هاي فولادي است كه به صورت رديفي به تعدادي تسمه پيچ شده اند. هر تسمه ممكن است چند رديف دندانه داشته باشد كه به نوع محصول وابسته است. (تعداد رديف در تسمه ها ممكن است 2، 4 و 6 رديف باشد)

در اين طرح، دندانه ها به جاي اين كه مانند كوبنده و ضد كوبنده سوهاني به محصول ضربه بزنند و آن را مالش دهند مواد را پاره پاره و تكه تكه مي كنند چون اين نوع دستگاه نسبت به دستگاه هاي ديگر عمل كوبيدن محصول را با شدت بيشتري انجام مي دهد و حجم بيشتري محصول را مي تواند تحمل كند و براي برداشت محصولاتي مانند برنج استفاده مي شود. مشكل اين دستگاه ها اين است كه كاه و علف هاي هرز را پاره مي كند و اين وضعيت مي تواند باعث به وجود آمدن مشكلات بيشتري در امر جداكردن و تميزكردن شود.

3- كوبنده و ضد كوبنده ساينده: كوبنده و ضدكوبنده داراي تعدادي نبشي و يا تسمه اند كه توسط روكش لاستيكي پوشيده شده اند و در نتيجه عمل كوبيدن بسيار آرام صورت مي گيرد به همين منظور براي برداشت محصولات دانه ريز استفاده مي شود.

4- گردنده و ضد كوبنده: در اين نوع تعدادي تسمه هاي سوهاني به انتهاي ورودي گردنده هاي استوانه اي متصل شده اند. اين نوع كمباين ها ممكن است داراي يك گردنده و يا دو گردنده موازي باشند.

طرز عمل كوبنده و ضد كوبنده:

غله (محصول) از طريق نقاله تغذيه وارد فضاي بين كوبنده و ضدكوبنده مي شود و در اثر ضربه و مالش كوبنده بر ضدكوبنده دانه از سنبله جدا مي شود. بيش از 90 درصد دانه از سنبله جدا مي شود كه مقدار دانه جدا شده در اين قسمت به طور مستقيم به ظرفيت كلي كمباين تأثير مي گذارند. چون در غير اين صورت مقدار زيادي دانه به سوي كاه برها پرتاب مي شوند و در نتيجه تلفات زياد خواهد شد. براي محصولاتي كه به سختي كوبيده مي شوند صفحاتي به كار برده مي شوند كه عمل خرمن كوبي را با شدت بيشتري افزايش مي دهند.

تنظيمات كوبنده و ضدكوبنده:

الف) سرعت دوراني كوبنده: سرعت كوبنده مي تواند بر روي دانه اثراتي بگذارد كه عبارتند از:

1- تعداد دانه هاي كوبيده و جداشده از كاه

2- تعداد دانه شكسته و آسيب ديده در حين كوبيدن.

براي اين كه عمل كوبيدن بهتر انجام شود مخصوصاً براي محصولاتي كه دانه آنها خيلي راحت جدا مي شود، هرچقدر سرعت آن ملايم تر باشد، بهتر است.

سرعت كوبنده از جايگاه راننده قابل تنظيم مي باشد.

ب- فاصله كوبنده و ضدكوبنده: براي تعيين فاصله كوبنده و ضدكوبنده در بعضي از كمباين ها ضدكوبنده در دو جهت بالا و پايين حركت مي كند و در برخي ديگر از كمباين ها كوبنده به وسيله محور چرخ آن به سمت بالا يا پايين حركت مي كند ولي به علت حركت كوبنده در اكثر كمباين ها تنظيم فاصله در قسمت جلو و عقب ضدكوبنده انجام مي گيرد.

فاصله دو كوبنده به كيفيت و چگونگي كوبيدن دانه و مقدار دانه جداشده از كاه از طريق روزنه هاي ضد كوبنده تأثير مي گذارد. (هنگامي كه عمل خرمن كوبي دشوار است فاصله كوبنده و ضدكوبنده را كاهش مي دهند كه اين امر سبب تماس كوبنده با خوشه يا سنبله غلات مي گردد) هنگامي كه فاصله دو كوبنده زياد باشد عمل خرمن كوبي بيشتر در قسمت عقب دو كوبنده انجام مي گيرد و دانه فرصت كافي براي جداشدن و خروج از روزنه هاي ضدكوبنده را نخواهد داشت. به هنگام برداشت محصولاتي مانند گندم فاصله دو كوبنده بايد به نحوي تنظيم شود كه دانه به طور كامل از كاه جدا گردد بدون اين كه ساقه يا كاه بيش از حد سابيده شوند و انرژي صرف شده جهت برداشت محصول زياد گردد.

نكاتي درباره تنظيم كوبنده وضدكوبنده:

1- كمباين را بايد بدون توجه به نوع محصول در زمين به كار انداخت و با كم و زياد كردن سرعت كمباين سبب برخورد تعادل در ساير قسمت هاي كمباين مي شود.

2- افزايش زياد سرعت كمباين موجب تلفات دانه و همچنين خميدگي و فرسايش كليه قسمت هاي متحرك كمباين مي گردد.

عوامل مؤثر بر كار كوبنده:

چهار عامل در كار كوبنده ها مؤثراند كه عبارتند از:

1- درصد دانه هاي جداشده از مواد غير دانه اي

2- درصد دانه هاي شكسته شده

3- درصد دانه هاي جداشده از منافذ ضدكوبنده

4- درجه شكستگي كاه

حداكثر شكستگي دانه در قسمت كوبنده كمباين انجام مي شود و حداكثر جداشدن دانه در قسمت منافذ ضدكوبنده انجام مي شود. با افزايش جداسازي از طريق منافذ ضدكوبنده سبب كاهش تلفات در غربال هاي كاه پران مي شود. درصورتي كه شكسته شدن كاه به قطعات كوچكتر بيش از حد باشد، جداشدن دانه از طريق منافذ غربال مشكل خواهد بود.

جداسازي دانه در كمباين ها

حدود 90% دانه در كوبنده ها جدا مي گردد. 10% باقيمانده به وسيله كوبنده عقبي شبكه عقب ضدكوبنده و غربال هاي كاه پران جدا مي شود.

جداسازي متداول

فقط دانه هايي كه آزاد هستند به وسيله كوبنده عقبي و شبكه ميله هاي عقب ضدكوبنده و غربال هاي كاه پران مي توانند از كاه جدا گردند.

در كمباين هاي متداول معمولاً پشت كوبنده اصلي براي هدايت كاه خارج شده از فضاي بين دو كوبنده و همچنين ممانعت از چرخش دوباره كاه به دور كوبنده از كوبنده عقبي يا هدايت كننده چرخش دوار استفاده مي گردد.

غربال كاه پران Straw walker

جدا كردن مؤثر دانه در يك كمباين به نحوه تكان دادن آن به هنگام عبور از ناحيه تميزكننده بستگي دارد.

غربال كاه پران نه فقط عمل تكان دادن را براي جداكردن دانه هاي باقيمانده از لابلاي كاه را انجام مي دهد بلكه با حركت دادن كاه و سنبله به سمت عقب كمباين موجب بيرون رفتن آنها از غربال مي گردد.

تلفات دانه بر روي غربال كاه پران يكي از عوامل محدودكننده در نيل به حداكثر عملكرد مي باشد.

امروزه متداول ترين طرح انتقال دهنده كاه، غربال كاه پران است.

وسايل كمكي اضافي براي غربال كاه پران

براي تقليل تلفات دانه در قسمت جداسازي دانه به خصوص در قسمت غربال كاه پران وسايلي به كار مي رود كه موجب كندشدن جريان حركت، به هم زدن كاه و مالش كاه به منافذ جداكننده مي گردد.

در برخي از غربال ها دو پرده برزنتي يا لاستيكي يكي در پشت كوبنده عقبي و ديگري در روي غربال كاه پران به صورت آويخته نصب مي گردد وجود اين دو پرده مانع از حركت سريع كاه خارج شده از كوبنده ها مي گردد.

در نتيجه كند شدن حركت كاه دانه هاي محصور در لابلاي كاه فرصت كافي براي خروج از ميان قطعات كاه و جداشدن از آن را خواهد داشت.

جداكننده پاششي cascade separator

اين وسيله كمكي عبارت است از يك استوانه مجهز به مجموعه اي از پره ها كه در انتهاي غربال كاه پران كاه را با فشار از روي شانه سيمي عبور دهد پس كاه بر روي زمين مي ريزد. بر اثر اين عمل دانه اي كه هنوز در لابلاي كاه قرار دارد از آن جدا مي گردد.

جداكننده پاششي تشكيل شده است از استوانه، شانه سيمي، 2 مارپيچ انتقال دهنده، يك بالابرنده، و يك قسمت انتقال حركت است.

سيستم غلتاننده در غربال كاه پران Roll – over straw walker

اين سيستم در حقيقت با افزايش ديواره جانبي غربال كاه پران عمل غلتانيدن كاه را بر روي غربال كاه پران ميسر مي سازد و در نتيجه موجب افزايش جداسازي دانه از كاه مي گردد.

سيستم شاخك هاي نوسان كننده oscillating tine system

از آنجا كه جداسازي دانه از كاه در قسمت پلكان غربال كاه پران بهتر از قسمت هاي ديگر كاه پران صورت مي گيرد شاخك هاي نوسان كننده بالافاصله پس از پلكان غربال قرار گرفته اند و با حركت نوساني خود سبب حركت جانبي كاه مي شوند.

جداكننده گريز از مركز «سانتريفوژ» centrifvgel separator

اين روش در كمباين هاي مختلف به صورت هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. در اثر حركت مارپيچي و چرخش محصول دانه هاي باقي مانده در لابلاي كاه تحت اثر نيروي گريز از مركز از بقيه مواد جدا مي شوند و از منافذ شبكه جداكننده به بيرون پرتاب مي گردند.

عملكرد غربال كاه پران

مهم ترين عامل تعيين كننده بازده كار غربال كاه پران و ساير قسمت هاي جداكننده درصد دانه و سنبله كوبيده نشده و غلاف دانه هاست كه از كاه جداشده است.

تلفات در غربال كاه پران

بخش عمده از كل تلفات غلاف را تشكيل مي دهد اما ممكن است اين تلفات در مورد بذرهاي ريز گياهاني چون يونجه قابل چشم پوشي باشد.

قسمت تميز كننده يا بوجاري

بعد از جداسازي دانه محصول دانه و پوشال بايد در اثر نيروي ثقل يا سيستم انتقال به قسمت تميزكننده يا بوجاري منتقل شوند تا ناخالصي هاي همراه دانه از دانه جدا گردد سه طريق عمده براي انتقال دانه به قسمت بوجاري وجود دارد.

1- انتقال تحت تأثير نيروي ثقل

2- نوار يا زنجير انتقال دهنده

3- مارپيچ انتقال دهنده مركب

واحد بوجاري «تميزكننده» cleaning unit

بعد از كوبيده شدن و جداشدن دانه هنوز مقداري كاه و پوشال همراه دانه مي باشد. واحد بوجاري اين ناخالصي ها را از دانه جدا مي كند. براي انجام اين كار اغلب كمباين ها داراي سه قسمت عمده مي باشند كه عمل تميزكردن را انجام مي دهند.

1- بادبزن		2- غربال درشت		3- غربال ريز

اصول جداسازي دانه در قسمت بوجاري

عمل جداسازي دانه از ناخالصي ها در قسمت بوجاري به طور كلي به سه روش انجام مي گيرد:

1- روش آئروديناميكي

2- روش مكانيكي «به هم زدن و غربال نمودن»

3- تركيبي از روش هاي آئروديناميكي و مكانيكي

فقط سبك ترين مواد را مي توان تماماً به كمك عمل آئروديناميكي جدا كرد.

ذرات داراي سرعت تعليق متوسط «عمدتاً كاه» را مي توان با تركيبي از اعمال ائروديناميكي و مكانيكي جدا كرد. بخشي از آن ها با شناور شدن در جريان هوا و بخشي ديگر با رانده شدن در طول غربال جدا مي گردند.

بادبزن ها Fan

جريان هوا به وسيله بادبزن انجام مي گردد. بادبزن داراي چندين پره است و در قسمت جلوي واحد تميزكننده قرار دارد. جريان هوايي كه بادبزن ايجاد مي كند كاه و پوشال را كه همراه دانه مي باشند از آن جدا مي سازد.

در صورت شديد بودن جريان هوا دانه همراه با جريان هوا از كمباين خارج خواهد شد.

قسمت تميزكننده يا بوجاري كمباين ها كه شامل غربال فوقاني «غربال كلش» و غربال تحتاني «غربال دانه» مي باشد.

غربال كلش

غربال كلش به دو نوع قابل تنظيم و غير قابل تنظيم تقسيم بندي مي شوند. غربال كلش قابل تنظيم از تعدادي قطعات فلزي مشبك داراي لبه و زبانه كه زبانه هاي آنها روي هم قرار گرفته اند تشكيل شده است.

غربال دانه

اين غربال مشابه غربال كلش است با اين تفاوت كه زبانه ها و روزنه هاي آن كوچكترند. اين غربال وحله نهايي تميز نمودن دانه ها را انجام مي دهد. غربال هاي دانه نيز در انواع مختلف ساخته مي شوند. متداول ترين آنها عبارتند از:

غربال دانه با سوراخ قابل تنظيم و غربال دانه با سوراخ گرد غيرقابل تنظيم.

غربال دانه در قسمت زيرين غربال كلش قرار داده مي گردد.

تنظيمات مربوط به قسمت تميزكننده

مقداري از تلفات در قسمت تميزكننده معلول تنظيم غلط در ساير قسمت هاي كمباين مي باشد و تنها با انجام دادن تنظيم هاي مناسب مي توان اين مقدار از تلفات را كاهش داد.

اين علل عبارتند از:

1- كوبيده شدن بيش از حد مكرر كه سبب خردشدن كاه مي شود و در نتيجه بار غربال كلش و دانه را افزايش مي دهد.

2- افزايش بار كمباين به سبب دروي محصول در سطحي پايين تر از ارتفاع لازم

3- افزايش بار كمباين به سبب سرعت خيلي زياد كمباين نسبت به شرايط زمين و محصول

حمل محصول به مخزن يا كيسه

حمل محصول به معناي انتقال دادن غله كوبيده شده جدا و تميزشده از قسمت تميزكننده به مخزن دانه و يا كيسه مي باشد كه پس از آن به وسيله كاميون يا تريلي به مخازن نگهداري غلات حمل مي گردد.

در كمباين هايي كه غلات را وارد كيسه مي نمايند قسمت هاي حمل محصول عبارتند از:

1- مارپيچ نقاله دانه تميز		2- بالابرنده دانه تميز

3- استوانه تميزكننده و درجه بندي دانه	4- دريچه هاي تخليه دانه در كيسه

5- سكوي كيسه نمودن دانه

6- مارپيچ نقاله كزل و قطعات سنبه در پايين كمباين

7- بالابرنده قطعات سنبله و كزل

8- مارپيچ نقاله كزل و قطعات سنبله در بالا

بالا برنده و مارپيچ نقاله دانه تميز

بعد از تميزشدن دانه به وسيله قسمت تميزكننده مارپيچ پاييني نقاله دانه تميز آنها را در قسمت پايين بالابرنده جمع مي كند و سپس به كمك بالابرنده دانه را به مارپيچ نقاله بالايي مي رساند كه به كمك وسيله اخير به مخزن حمل مي گردد.

مخزن دانه

از آنجايي كه براي در كيسه ريختن دانه ها لازم است تعدادي كارگر به كار گمارده شوند، اكثر كمباين هاي امروز مجهز به مخازن دانه هستند تا برداشت محصول فقط به وسيله راننده كمباين ميسر گردد.

مخزن كمباين داراي يك مارپيچ نقاله براي توزيع يكنواخت دانه در مخزن مي باشد. ديواره دو طرف قسمت پايين مخزن با زاويه ْ45 نسبت به سطح ساخته مي شود تا تخليه آن به آساني صورت گيرد.

لوله ورودي دانه به نحوي قرار گرفته است كه دانه در وسط مخزن مي ريزد.

در بسياري از كمباين ها پرشدن مخزن علاوه بر اين كه از طريق دريچه پشت سر راننده قابل رؤيت است علايم هشداردهنده اعم از سمعي يا بصري به اطلاع راننده مي رسد.

مارپيچ تخليه مخزن

پس از پرشدن مخزن لازم است كه دانه در كاميون تخليه شود تا كمباين بتواند به كار خود ادامه دهد.

دستگاه تخليه مخزن براي تخليه غله از مخزن مورد استفاده قرار مي گيرد. سيستم اين تخليه معمولاً تشكيل شده است از يك مارپيچ نسبتاً بزرگ كه در سراسر كف مخزن قرار گرفته است.

در برخي كمباين ها براي تخليه مخزن از روش چاله اي استفاده مي شود. در اين روش دانه از عمق مخزن به وسيله مارپيچ قائم كه در كنار كمباين قرار دارد بالا برده مي گردد.

تجهيزات مربوط به كيسه كردن

در بعضي از كمباين ها نيز امكان نصب دستگاه كيسه كُن وجود دارد. در كمباين هاي كيسه كُن نياز به تعداد بيشتري كارگر براي كار با كمباين هست زيرا نصب كيسه به لوله هاي خروجي، دوختن سركيسه ها و انتقال كيسه براي بارگيري در كاميون نياز به كارگر دارد.

خلاصه عمليات اجزاي كمباين

راننده كمباين بايد اصول كار كمباين را به خوبي بداند تا بتواند آن را به طور صحيح به كار اندازد. به طور خلاصه پنج كار اساسي در كمباين انجام مي گيرد.

1- عمل درو و تغذيه كمباين

2- كوبيدن

3- جدا كردن

4- تميز نمودن دانه محصول

5- جابه جايي يا انتقال دانه تميز