مرکز تخصصی مقالات کشاورزی

کودکار فاروير :

اين ماشين براي كود دادن مزارع ذرت، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفي مناسب مي باشد. مقدار ريزش كود 50 تا 1500 كيلوگرم در هكتار است و تنظيم اين مقدار توسط موزع شياردار ميني ماكز انجام ميشود. اين دستگاه بصورت چهار رديفه و شش رديفه توليد مي گردد و فاصله بين رديفها قابل تنظيم است. اين دستگاه داراي شياربازكنهاي مخصوص براي كاردر شرايط مختلف ميباشد.

كودكار فاروئر 6 رديفه

مشخصات فني :

| شش رديفه | چهار رديفه | مشخصات فني |
| --- | --- | --- |
| 300 (Lit) | 300 (Lit) | ظرفيت مخزن كود |
| 50-60 (HP) | 45 (HP) | قدرت مورد نياز |
| 475 (cm) | 325 (cm) | عرض دستگاه |
| 350 (Kg) | 300 (kg) | وزن دستگاه |

كودكار بذركار پنوماتيك :

اين دستگاه براي كشت توام با كوددهي محصولات مختلف مانند ذرت، سويا، آفتابگردان، پنبه، چغندر قند، گوجه فرنگي و صيفيجات مناسب مي باشد. كودكاربذركارپنوماتيك بصورت چهار رديفه و شش رديفه توليد مي گردد و فاصله بين خطوط كشت قابل تنظيم است. حداقل فاصله بين خطوط كشت 30 و حداكثر 75 سانتيمتر مي باشد. تنظيم فاصله بذرها روي خطوط كشت بوسيله گيربكس مركزي انجام ميشود. مقدار ريزش كود بوسيله موزع شياردار ميني ماكز تنظيم ميگردد. اين بذركار داراي واحدهاي كارنده، چرخهاي فشار و شياربازكنهاي مخصوص براي كشت بذرهاي گوناگون در شرايط مختلف ميباشد.

شياركش:
ايجاد جوي و پشته توسط شياركش انجام مي شود.

|  | شيار كش |
| --- | --- |

شيار بازكنها:

انواع شياربازكنها كه بر حسب نوع محصول در اين بذركار استفاده ميگردد عبارتند از:

|  | شياربازكن كفشكي |
| --- | --- |
|  | شياربازكن خنجري |

موزع شياردار MINIMAX :

|  | بوسيله موزع شياردار تنظيم ميزان ريزش كود انجام ميشود |
| --- | --- |

چرخهاي فشار :

انواع چرخهاي فشار كه بر حسب نوع محصول در اين بذركار استفاده ميگردد عبارتند از:

|  | چرخ فشار ساده براي كشت ذرت، آفتابگردان، سويا، پنبه و صيفيجات |
| --- | --- |
|  | چرخ فشار مقعر براي كشت چغندرقند، گوجه فرنگي و ريزدانه ها |
|  | چرخ فشار دوتايي براي كشت چغندرقند، گوجه فرنگي و بذرهاي ريز |

گيربكس مركزي :

تنظيم فاصله بذرها روي خطوط كشت

بوسيله گيربكس مركزي انجام ميشود. از روي جدولي كه بر درب گيربكس نصب شده است،

چرخ زنجيرها براي فاصله مورد نظر بذرها انتخاب ميشوند.

موزع شياردار MINIMAX :

عملكرد در مزرعه :

تراکتور های کشاورزی:

ریشه لغوی واژه تراکتور یک کلمه خارجی است. و معنی آن «کشنده» می‌باشد. این واژه اسم فاعل ساخته شده از واژه 
(Tratiox) به معنی کشش است.

تراکتور به ماشین خودرویی اطلاق می‌شود که از قدرت آن برای کشیدن ادوات و ماشینهای کشاورزی قابل حرکت استفاده می‌شود. همچنین از این ماشین برای بکار انداختن ماشینهای ساکن در مزرعه استفاده می‌گردد. که در این موارد قدرت مورد نیاز از طریق محور توان‌دهی تراکتور تامین می‌گردد.

عکس های تراکتور های جینما شرکت yancheng foreign trade co,ltd:

| Jinma Tractor 180 | Jinma Tractor 184&280 | Jinma Tractor 224 |
| --- | --- | --- |

عکس های تراکتور های فوتون شرکت yancheng foreign trade co,ltd:

| ♠ Foton Tractor Series |
| --- |
| Foton Tractor 304 | Foton Tractor 304 | Foton Tractor 354 |
| Foton Tractor 354 | Foton Tractor 404 | Foton Tractor 404 |
| Foton Tractor 504 | Foton Tractor 604 | Foton Tractor 604 |

ماشين آلات توليد كودهاي ارگانيك وكمپوست:

## ماشين آلات و ادوات بازيافت و توليد كودهاي ارگانيك و كمپوست از منابع طبيعي و فضولات دامي از آلمان به همراه نصب و اجراء. قابل عرضه در بازارهاي داخلي و جهاني، در صورت تمايل تحت ليسانس اروپايي.
http://www.doppstadt.com
6237-199-0912