فناوري اطلاعات ـ تجهيزات اداري ـ دستگاههاي چاپ ـ روش اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگرهاي كلاس 1 و 2

فهرست مطالب

مقدمه

فناوري اطلاعات ـ تجهيزات اداري ـ دستگاههاي چاپ

هدف و دامنه كاربرد

مراجع الزامي

تطابق

اصول آزمون

شرايط آزمون

آزمون نامه اداري

آزمون صفحه گسترده

آزمون گرافيكي

گزارش آزمون

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد "فناوري اطلاعات ـ تجهيزات اداري ـ دستگاههاي چاپ ـ روش اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگرهاي كلاس  1و "2كه پيش نويس آن توسط كميسيون‏هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در سومين جلسه كميته ملي استاندارد رايانه و فرآوري داده‏ها مورخ  80/12/5مورد تائيد قرار گرفته است‏، اينك به استناد بند يك ماده  3قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1371بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‏شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع‏، علوم و خدمات‏، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهند شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون‏هاي فني مربوط مورد توجه قرار خواهند گرفت‏. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه‏، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است‏:

1. ISO/IEC 10561: 1999

Information technology - Office equipment - Printing device - Method for measuring

throughput - Class I and Class 2 printers

مقدمه

چاپگرها به عنوان متداولترين و مهمترين دستگاههاي خروجي رايانه پس از صفحات نمايش مي‏باشد كه براي تهيه اسناد و گزارشهاي مورد نياز بر روي كاغذ يا طلق شفاف يا نظاير آن مورد استفاده قرار مي‏گيرد. امروزه طيف گسترده‏اي از انواع چاپگر با كيفيت و سرعت چاپ متنوع به بازار عرضه شده است‏. چاپگرها را مي‏توان به شكلهاي مختلفي دسته‏بندي نمود از جمله‏:

ـ ضربه‏اي در مقابل غيرضربه‏اي‏: چاپگرها ضربه‏اي به طور فيزيكي به كاغذ ضربه مي‏زنند و نمونه‏هاي آنها، چاپگرهاي ماتريس نقطه‏اي‏، سوزني و چرخ گردان هستند. چاپگرهاي غيرضربه‏اي شامل انواع مكانيزم‏هاي چاپ ديگر هستند، از جمله چاپگرهاي ليزري‏، جوهرافشان و حرارتي‏.

ـ فناوري چاپ‏: از جمله فناوري‏هاي اصلي چاپ عبارتند از چاپگرهاي ماتريس نقطه‏اي‏، جوهر افشان‏، ليزري‏، حرارتي و چرخ گردان‏.

ـ تشكيل كاراكتر: كاراكتر كامل متشكله از خطوط پيوسته در مقابل كاراكترهاي ماتريس نقطه‏اي متشكل از طرح‏هاي نقطه‏اي‏.

ـ روش چاپ‏: كاراكتر به كاراكتر، خط به خط، يا صفحه به صفحه‏.

ـ قابليت چاپ‏: صرفا متني در مقابل متني ـ گرافيكي‏. بيشتر چاپگرهاي چرخ گردان و برخي از چاپگرهاي ماتريس نقطه‏اي و ليزري در رده چاپگرهاي صرفا متني هستند كه تنها كاراكترهايي را مي‏توانند توليد كنند كه طرح يا نقش كاراكتري متناظر دارند. چاپگرهاي متني ـ گرافيكي مانند چاپگرهاي ماتريس نقطه‏اي‏، جوهرافشان‏، ليزري و غيره مي‏توانند تمام تصاوير را از طريق رسم طراح نقطه‏اي آنها توليد كنند.

ـ كيفيت چاپ‏: بر حسب تعداد نقاط در اينچ‏.

در اين استاندارد روش اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگرهاي كلاس  1و  2بررسي مي‏شود.

" فناوري اطلاعات ـ تجهيزات اداري ـ دستگاههاي چاپ ـ

روش اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگرهاي كلاس  1و"2

1 هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگرهاي كلاس  1و   1با سه الگوي آزمون متفاوت بشرح ذيل مي‏باشد:

ـ نامه اداري

ـ صفحه گسترده

ـ طرح گرافيكي

علاوه بر اين روشهايي براي آزمون عملكرد و آزمون دوام در اين استاندارد بيان شده است‏. اين آزمونها فقط براي اندازه‏گيري توان عملياتي چاپگر جهت چاپ مستنداتي كه در كلاس الگوهاي آزمون قرار دارند، در نظر گرفته شده است و ارزيابي ساير ويژگيهاي چاپگر مانند شكل كاراكترها، چاپ فشرده‏، عمليات كنترلي /شبكه‏اي‏، رنگ و غيره مورد نظر نمي‏باشد.

اين روش اندازه‏گيري مربوط به انواع چاپگرهاي كلاس  1و  2مانند چاپگرهاي ماتريس نقطه‏اي‏، چرخ گردان‏، جوهرافشان و حرارتي با هر گونه تنظيم مانند تغذيه پيوسته‏، تك برگ‏، عرض چاپ  80ستون و  132ستون و غيره بوده و براي مقايسه عملكرد ساير كلاسهاي چاپگر از قبيل چاپگرهاي ويژه با سرعت بالاي چاپ صفحات و چاپگرهاي رنگي مناسب نمي‏باشد.

اين روش به منظور حصول يك شكل كلي جهت ارائه نتايج آزمون براي استفاده شركتهاي سازنده چاپگر و مراكز آزمايشگاهي مربوطه در نظر گرفته شده است و اين توانايي را به كاربر مي‏دهد كه مقايسه ساده و سريعي از توان عملياتي چاپگرهاي مختلف داشته باشد.

2 مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است‏. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي‏شود. در مورد مراجع داراي تاريخ و /يا تجديدنظر، اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست‏. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و /يا تجديدنظر، آخرين چاپ و /يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است‏.

استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است‏:

1. ISO/IEC 11160 - part 1:1995

Information technology - Office equipment - Minimum in formation to be included

In specification sheets - Part 1 - Class 1 and Class 2 printers

2. DIN 32751 - Bro - und Datentechnik - Drucker - Ermittlung der Druckleistung

bezogen auf Prfvorlagen

3 تطابق

نتايج آزمون ارائه شده مستند بر اين استاندارد، بايد طبق روشهاي مشخص شده در اين استاندارد بدست آمده باشد.

4 اصول آزمون

1-4كليات

در هر آزمايش‏، الگوي آزمون بايد چند دفعه با دستگاه تحت آزمون چاپ شود. آزمون بايد طبق شرايط مشخص شده در بند  5انجام گردد. تنظيمات اوليه چاپگر، مطابق شرايط هر آزمايش جداگانه انجام مي‏شود. هر آزمون بايد به طور پيوسته و بدون وقفه انجام گيرد.

آزمونهاي عملكرد براي اندازه‏گيري قابليت چاپگر در انجام كارهاي چاپي معمول طراحي شده است‏. آزمونهاي دوام براي نشان دادن تأثيرات تداوم زياد چاپ روي توان عملياتي چاپگرها ناشي از عوامل محدود كننده چاپ مانند افزايش حرارت‏، تراكم نقاط و غيره به كار مي‏رود.

توان عملياتي چاپگر براي هر دو نوع آزمون‏، با توجه به "تعداد صفحات چاپ شده در يك ساعت‏"، از فرمول زير محاسبه مي‏شود:

2-4آزمون عملكرد

در آزمون عملكرد، الگوي آزمون   2بايد پنج بار از طريق رايانه ارسال شود. نحوه ارسال مي‏تواند يك سند پنج صفحه‏اي يا پنج سند تك صفحه‏اي باشد.

اندازه‏گيري زمان آزمون از لحظه‏اي كه اطلاعات به مدار واسط چاپگر مي‏رسد، شروع مي‏شود. اندازه‏گيري از لحظه فشردن كليد "شروع چاپ‏ "در رايانه بشرطي مجاز است كه بيش از يك درصد بر زمان اندازه‏گيري تاثير نگذارد.

هنگام اجراي آزمون با كاغذ تك برگ‏، وضعيت كاغذ بايد مطابق حالت عادي چاپ باشد. براي چاپگرهاي از نوع پيش بارگذاري كاغذ  3، مسير عبور كاغذ قبل از هر آزمون بايد خالي باشد. اندازه‏گيري زمان آزمون با خروج پنجمين برگه از چاپگر به پايان مي‏رسد.

اين آزمون‏، براي چاپگري كه با كاغذ پيوسته كار مي‏كند با قرار گرفتن كاغذ در محل آغاز چاپ شروع مي‏شود. اندازه‏گيري زمان اين آزمون بعد از انجام تغذيه كاغذ در انتهاي چاپ پنجمين صفحه به پايان مي‏رسد.

نتايج آزمون عملكرد با لحاظ نمودن ماتريس   4بكار رفته ثبت مي‏شود.

3-4آزمون دوام

در آزمون دوام الگوي آزمون از طريق رايانه به مدت يك ساعت به طور مداوم به چاپگر ارسال مي‏شود. اندازه‏گيري زمان آزمون از لحظه‏اي كه اطلاعات به مدار واسط چاپگر مي‏رسد، شروع مي‏شود. اندازه‏گيري از لحظه فشردن كليد "شروع چاپ‏ "در رايانه بشرطي مجاز است كه بيش از يك درصد بر زمان اندازه‏گيري تاثير نگذارد.

هنگام اجراي آزمون با كاغذ تك برگ‏، وضعيت كاغذ بايد مطابق حالت عادي چاپ باشد. براي چاپگرهاي از نوع پيش بارگذاري كاغذ، مسير عبور كاغذ قبل از هر آزمون بايد خالي باشد.

اين آزمون‏، براي چاپگري كه با كاغذ پيوسته كار مي‏كند با قرار گرفتن كاغذ در محل آغاز چاپ شروع مي‏شود. اندازه‏گيري زمان آزمون با خارج شدن اولين برگه پس از سپري شدن يك ساعت )يك ساعت و چند ثانيه‏ (پايان مي‏يابد. بنابراين تعداد صفحات چاپ شده يك عدد صحيح خواهد بود.

يكساعت زمان آزمون بر حسب ضرورت شامل زمان صرف شده براي بارگذاري مجدد كاغذ، تعويض نوار چاپگر   5يا پر كردن مخزن جوهر  /تونر مي‏باشد، با فرض اينكه آزمون با مواد مصرفي نو و با ظرفيت پر شروع شود.

نتايج آزمون دوام با لحاظ نمودن ماتريس بكار رفته ثبت مي‏شود.

5 شرايط آزمون

1-5محيط آزمايش

آزمايش بايد در شرايط محيطي زير انجام شود:

درجه حرارت :  18تا  25درجه سلسيوس

رطوبت نسبي :  30تا  70درصد

به منظور تطبيق با شرايط محيطي‏، چاپگر بايد حداقل يك ساعت قبل آزمون از بسته‏بندي و پوشش خارج شده و به برق وصل گردد تا با شرايط محيط آزمون وفق داده شود.

2-5ولتاژ تغذيه

چاپگر بايد به منبع ولتاژي وصل شود كه دامنه تغييرات آن  ±10درصد ولتاژ نامي چاپگر تحت آزمون باشد.

3-5ورود اطلاعات

ارسال اطلاعات به چاپگر بايد بدون وقفه صورت گيرد تا انتظار چاپگر براي دريافت اطلاعات موجب محاسبه توان عملياتي نادرست نشود.

4-5ترتيب آزمون

مراحل آزمون بايد بدون وقفه انجام يابد. پس از اجراي هر آزمون چاپگر بايد فرصت بازگشت به شرايط محيطي )سرد شدن‏ (را داشته باشد.

5-5كاغذ چاپ

وزن كاغذ مصرفي بايد به شرح ذيل باشد:

ـ كاغذ تك برگ :  60تا  90گرم بر مترمربع

كاغذ پيوسته تك لا :  60تا  80گرم بر مترمربع

ـ كاغذ پيوسته چندلا : مطابق مشخصات كارخانه سازنده

براي آزمون با كاغذ پيوسته چند لا، يك كاغذ اصلي باضافه دو كپي بايد استفاده شود. نوع كاغذ و كاربن‏ها را شركت سازنده تعيين مي‏كند.

بهتر است طول برگه‏هاي مصرفي در چاپگر پيكربندي شده براي كاغذ پيوسته )با تغذيه چرخ دنده‏اي‏، چرخ سوزني‏ ( 304/8ميلي‏متر  12)اينچ‏ (باشد. در صورت عدم امكان مي‏توان از كاغذهاي با طول نزديك به آن استفاده كرد و الگوي آزمون را در چند صفحه چاپ نمود. هر ويژگي "پرش از روي سوراخ‏  6 "در چاپگر بايد غيرفعال شود.

چاپگر پيكربندي شده براي كاغذهاي تك برگ بايد در حالت خودكار قرار داده شوند نه در حالت تغذيه دستي‏. كاغذ مورد استفاده  A4يا اندازه‏هاي نزديك به آن باشد در صورت استفاده از كاغذهاي غير از  A4اندازه آن بايد در نتايج آزمون ثبت شود.

چاپگر را بايد هم با كاغذ تك لا و هم با كاغذ سه لا )يكي اصلي باضافه دو كپي‏ (مورد آزمون قرار داد. آزمون چند لايه فقط زماني انجام مي‏شود كه چاپگر بتواند از عهده كاغذ حداقل سه لايه )اصلي باضافه دو تا كپي با يا بدون كاربن‏ (برآيد.

6 آزمون نامه اداري

1-6كليات

اين آزمون نمونه‏اي كاربردي از چاپ يك نامه را شبيه‏سازي مي‏كند.

2-6الگوهاي آزمون

دو الگوي آزمون در پيوست )ب‏ (ارائه شده است‏. الگوي اول )الگوي الف‏ (يك نامه استاندارد اعراب‏دار و الگوي دوم )الگوي ب‏ (نامه‏اي به زبان انگليسي )بدون اعراب‏ (مي‏باشد كه براي آزمون چاپگرهايي استفاده مي‏شود كه علائم اعراب را نمي‏توانند چاپ كنند. نتايج دو الگوي آزمون قابل مقايسه نيستند. نتيجه هر آزمون با قيد الگوي استفاده شده ارائه مي‏شود.

چاپگر بايد در وضعيت چاپ  0/4كاراكتر در هر ميليمتر  10)كاراكتر در اينچ‏ (و  0/24خط در هر ميليمتر  6)خط در اينچ‏ (قرار گيرد.

اگر چاپگر قابليت چاپ با كيفيت‏هاي مختلف را داشته باشد، آزمون اول بايد با تنظيم چاپگر در پايين‏ترين حد كيفيت چاپ و آزمون دوم و سوم با تنظيم چاپگر در بالاترين حد كيفيت انجام شود.

3-6آزمون اول ـ عملكرد

چاپگر در پايين‏ترين حد كيفيت تنظيم مي‏شود.

4-6آزمون دوم ـ عملكرد

چاپگر در بالاترين حد كيفيت تنظيم مي‏شود.

5-6آزمون سوم ـ دوام

چاپگر در بالاترين حد كيفيت تنظيم مي‏شود.

7 آزمون صفحه گسترده

1-7كليات

اين آزمون نمونه‏اي كاربردي از چاپ صفحه گسترده را شبيه‏سازي مي‏كند.

اگر چاپگر قابليت چاپ با كيفيت‏هاي مختلف را داشته باشد، آزمون بايد با تنظيم چاپگر در پايين‏ترين حد كيفيت چاپ و براي  0/24سطر در هر ميليمتر  6)خط در اينچ‏ (انجام شود.

2-7الگوي آزمون

الگوي آزمون صفحه گسترده  132ستوني در پيوست )پ‏ (ارائه شده است‏.

3-7آزمون اول ـ عملكرد

چاپگر بايد در وضعيت چاپ  0/4كاراكتر در هر ميليمتر  10)كاراكتر در اينچ‏ (تنظيم شود. اين آزمون براي چاپگرهايي كه طول سطر چاپ آنها كمتر از  33/5سانتي‏متر  13/2)اينچ‏ (مي‏باشد، انجام نمي‏گيرد.

4-7آزمون دوم ـ عملكرد

تراكم چاپ بايد در حالت فشرده كه معمولاؤ  0/67كاراكتر در ميليمتر  17)كاراكتر در اينچ‏ (مي‏باشد تنظيم شود. در صورت عدم امكان‏، تراكم چاپ بايد در محدوده  0/65تا  0/71كاراكتر در ميليمتر  16/5)تا  18كاراكتر در اينچ‏ (انتخاب شود.

8 آزمون گرافيكي

1-8كليات

الگوي آزمون بايد به شكل گرافيكي )نقش بيتي يا برداري‏ (به چاپگر ارسال شود و از حالت چاپ كاراكتري )مثل بلوك گرافيكي كاركترها (نبايد استفاده شود.

ابعاد تعيين شده‏، حداقل ابعاد مي‏باشند، تغييرات جزئي در صورتي مجاز است كه تصوير كوچكتري را ايجاد نكند.

آزمون گرافيكي فقط در مورد چاپگرهاي كلاس  2انجام مي‏شود.

2-8الگوي آزمون

الگوي آزمون در پيوست )ت‏ (ارائه شده است‏.

3-8آزمون اول ـ عملكرد

حداقل تراكم چاپ در اين آزمون به صورت  2/63نقطه افقي  2/83 ×نقطه عمودي در ميليمتر  60)نقطه افقي و  72نقطه عمودي در اينچ‏ (مي‏باشد.

9 گزارش آزمون

نتايج حاصل از آزمونهاي تعيين شده در بندهاي  6تا  8بايد در جدولي مطابق جدول پيوست )الف‏ (ثبت شده و تنظيمات بكار رفته براي آزمونها قيد گردد.

توصيه مي‏شود كه در همه كتابچه‏هاي مشخصات فني‏، بروشورهاي فروش و اطلاعاتي كه در دسترس كاربران چاپگر قرار داده مي‏شود، از اين نحوه ارائه نتايج آزمون استفاده شود.

پيوست الف

)الزامي‏(

گزارش نتايج آزمون

نوع چاپگر:

پيكربندي‏:

الگوي آزمون‏:

نتايج آزمون بر اساس تعداد صفحات چاپ شده در ساعت ثبت مي‏گردد.

بسته به نوع چاپگر بعضي از خانه‏هاي جدول ممكن است خالي باشد.

پيوست ب

)الزامي‏(

الگوي آزمون نامه اداري

دو الگوي آزمون تحت عناوين الگوي )الف‏ (و )ب‏ (در صفحات بعد طراحي و ارائه شده‏اند.

به منظور حفظ ارتباط بين اندازه‏گيريها در مكانهاي مختلف‏، متن نامه‏هاي استاندارد نبايد به زبان ديگري ترجمه شود.

براي سهولت انجام كار و به منظور نمايش موقعيت نسبي قسمتهاي مختلف متن‏، ابتدا و انتهاي آن با خطچين مشخص شده است كه اين خطوط جزء متن الگو نمي‏باشد.

الگوي الف

اين الگو براي چاپگرهايي در نظر گرفته شده است كه قادر به چاپ علائم اعراب مي‏باشند. متن نامه در استاندارد  DIN 32751با كلمه  Eilzustellungشروع و به كلمه  Mustervordruckeختم مي‏شود.

الگوي ب

اين الگو براي چاپگرهايي در نظر گرفته شده است كه قادر به چاپ اعلائم اعراب نمي‏باشند. متن نامه با كلمه  EXPRESSشروع و به رشته اعداد  34921-2654ختم مي‏شود.

الگوي الف

الگوي ب

پيوست پ

)الزامي‏(

الگوي آزمون صفحه گسترده

الگوي آزمون صفحه گسترده در صفحه بعد ارائه شده است‏.

اين الگو با كلمه  SPREADSHEETشروع و با  12كاراكتر دو خطي  (=)سمت راست آخرين سطر پايان مي‏يابد.

براي سهولت انجام كار و به منظور نمايش موقعيت نسبي قسمتهاي مختلف متن‏، ابتدا و انتهاي آن با خطچين مشخص شده است كه اين خطوط جزء متن الگو نمي‏باشد.

در صورت ترجمه اين استاندارد به زبان ديگر، به منظور حفظ ارتباط بين اندازه‏گيريها در مكانهاي مختلف‏، هفت كلمه انگليسي و اسامي اختصاري ماهها بايد به انگليسي باقي بماند.

متن الگوي صفحه بعد قصد نمايش حقيقي صفحه چاپ شده را ندارد.

پيوست ت

)الزامي‏(

الگوي آزمون گرافيكي

الگوي آزمون گرافيكي در شكل ذيل نشان داده شده است‏. كادر  127mm × 165/1mmشامل چهار مستطيل سياه رنگ جزئي از الگوي آزمون مي‏باشد.

اين الگو بايد به فاصله  25/4mmاز لبه سمت چپ كاغذ چاپ شود.

ابعاد مشخص شده به ميليمتر جزء الگوي آزمون نمي‏باشد.

پيوست ث

)اطلاعاتي‏(

كلاس يك چاپگر بر اساس حداكثر قابليت آن تعيين مي‏شود.

شركتهاي سازنده چاپگر مي‏توانند بر اساس مشخصات اين جدول توليدات خود را طبقه‏بندي كنند.