وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بازيافت مواد پلاستيكي، توليد نايلون و چاپ روي آن تيـرماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : بازيافت مواد پلاستيكي ، توليد نايلون و چاپ روي آن ظرفيت : - توليد گرانول از ضايعات پلاستيكي و نايلون 300 تن - توليد نايلون و نايلكس و چاپ روي آن 150 تن مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس سرمايه گذاري كـل: 1851 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 201 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1650 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 4/2 سال ( معادل 29 ماه ) سود ويژه : 664 ميليون ريال ميزان اشتغالزايي : بيست نفر

مقدمــه:

جمع‌آوري زباله هاي قابل بازيافت علاوه بر جلوگيري از آلودگي محيط زيست ، در صورت جدا سازي مي‌تواند به عنوان مواد اوليه بسياري از كارخانجات توليدي به حساب آيد. جمع‌آوري ضايعات پلاستيكي و وارد كردن آن در چرخه توليد مي‌تواند علاوه بر ايجاد اشتغال و به كار گيري سرمايه هاي سرگردان در زمينه توليد برخي محصولات پلاستيكي از قبيل توليد تابلوهاي راهنمايي و رانندگي ،‌توليد سطل هاي زباله و .... استفاده گردد.

مراحل بازيابي ضايعات پلاستيكي بشرح زير مي‌باشد:

1-دسته بندي ضايعات : پس از جمع‌آوري بايد ضايعات بر حسب نوع مواد از قبيل پلي پروپيلن و پلي اتيلن و نرمي و سختي دسته بندي گردند.

2-خرد كردن و آسياب كردن : مواد نرم و مواد سخت بايد بطور جداگانه و توسط آسياب خرد گردند. اندازه ذرات به دست آمده معمولا تغيير مي‌نمايد و بر اساس شرايط مصرف آن معمولا اندازه اي كه مصرف مي‌شود داراي اندازه اي كمتر از يك اينچ مي‌باشد.

3-شستشو : ذرات به دست آمده از مرحله دوم بايد مورد شستشو قرار گيرند ، ذرات سخت را مي‌توان در ماشين هاي شستشوي آبي تميز نمود به اين منظور مي‌توان از پودر كربنات سديم يا پودرهاي شوينده معمولي استفاده نمود.

4- آب گيري و خشك كردن: ذرات شستشو شده داراي آب و رطوبت هستند و بنابر اين آب آنها بايد گرفته شود و در كوره حرارتي رطوبت زدايي شوند.

5-گرانول كردن : براي آماده كردن ذرات آسيابي جهت استفاده در فرايندهاي پايين دستي و يا به منظور كامپاوند كردن با مواد دست اول ،‌ ذرات آسياب شده تميز بايد به شكل گرانول در آيند. اكسترودرهاي مورد استفاده جهت گرانول سازي سه نوع هستند كه براي PVC يا PET و متفرقه بكار مي‌روند.

ماشين مورد استفاده جهت كار بر روي ضايعات ثانويه عبارت از سيستم برش سرد مي‌باشد . در مرحله گرانول سازي مي‌توان رنگينه ها و يا رنگدانه ها را به پلاستيك افزود. ماشين مورد استفاده جهت كار بر روي ضايعات اوليه سيستم برشي است كه به وسيله گاز خنك خواهد شد.

ضمن اينكه نياز اين طرح براي بكارگيري نيروهاي متخصص و فاقد تخصص فرصت مناسبي را براي اشتغال نيروهاي متخصص و آموزش افراد كم تخصص در حين كار ايجاد نمايد، ضمن اينكه با توجه به  ماهيت اين فعاليت توليدي مي‌توان از نيروي كار بانوان در رده‌هاي تخصصي و كارگري نيز  بنحو مقتضي استفاده نمود.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 75 | 30 | 2500 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 30 30 | 6 75 60 | 2500مترمربع 400مترمربع 500متر | تسطيح و خاكبرداري ديواربابلوك‌سيماني‌وآسترسيماني خيابان كشي و آسفالت | 1 2 3 |
| 75 | جـــمـــع |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 45 135 35 25 3 | 450 450 450 500 500 300 | 150 100 300 70 50 10 | انبار مواد اوليه (سوله) انبار محصول (سوله) سالن توليد(سوله) اداري ،نمازخانه و سرويس نگهباني و سرايداري اتاق برق | 1 2 3 4 5 6 |
| 5/310 | جــــــمـــع |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 60 70 70 200 20 | 370 60 70 70 200 20 | 1 سري 1 1 1 1 1 | خط كامل بازيافت مواد پلاستيكي و نايلوني شامل آسياب، هم‌زن و استخر، بالابر، گريز ازمركز، فن خشك‌كن، خشك‌كن، سنگين‌كن، گرانول‌ساز و دانه كن ) دستگاه توليد نايلون و نايلكس80سانتي دستگاه توليد نايلون‌ونايلكس110سانتي دستگاه دوخت دو طبقه دستگاه چاپ شش رنگ كمپرسور باد 1000 ليتري | 1 2 3 4 5 6 |
| 790 | جـــمـــع |

الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 60 10 10 15 4 3 5 | حق انشعاب برق3فاز 100 كيلووات و پست برق كابل كشي و برق رساني و نصب ترانس و تابلو انشعاب آب و لوله كشي سيستم سرمايش و گرمايش ( كولر آبي و بخاري ) سيستم اطفاي حريق ( ده كپسول ده كيلويي ) تانكر ذخيره سوخت 5000 ليتري با ورق سياه و پايه فلزي كوتاه فن و سيستم تهويه كارگاهي | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 107 | جـــمـــع |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 75 | 1 | وانت نيـــسان | 1 |
| 75 | جــــــمـــع |

الف – 7 ) تجهيزات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 5 3 | تلفـن ميز و صندلي اداري لباس كار و وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 |
| 10 | جــــــمـــــع |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 8 2 12 48 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال ) راه اندازي آزمايشي( معادل ده روز مواد اوليه، سوخت و ارژي ودستمزد ) | 1 2 3 4 |
| 70 | جــــــمـــــع |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 75 5/385 790 75 107 10 70 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تجهيزات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 5/1512 | جــــمــــع |
| 5/75 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| 1588 | جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 363 30 105 825 15 | 1100 1500 35000 5500 - | 330تن 20 تن 3 تن 150 تن - | ضايعات نايلوني و پلاستيكي مواد شوينده و پاك‌كننده رنگ چاپ پلي اتيلن فيلم مواد بسته بندي( نايلون و كارتن ) | 1 2 3 4 5 |
| 1338 | جــــمــــع |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

پرسنل توليدي :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/13 12 6/21 48 8/28 | 1/1 1 9/0 8/0 8/0 | 1 1 2 5 3 | مدير فنـي تكنيسين ماشين آلات كارگر ماهرومسئول كنترل كيفيت كارگر ساده توليد و بسته بندي كارگرجمع‌آوري‌وجداسازي ضايعات | 1 2 3 4 5 |
| 4/86 | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق |
| 210 | - | 12 | جـــمــــع كل |

پرسنل غير توليدي:

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/14 6/9 8/10 8/10 12 2/19 6/9 | 2/1 8/0 9/0 9/0 1 8/0 8/0 | 1 1 1 1 1 2 1 | مدير طرح كارگر خدماتي حسابدار كارمند اداري مسئول فروش راننده نگهبان و سرايدار | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 6/60 | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق |
| 147 | - | 8 | جـــمــــع كل |

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل 357 = 147 + 210

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71/7 28/4 6/31 5/7 1 | 2% 4% 4% 10% 10% | 5/385 107 790 75 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تجهيزات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 53 | جــــــمـــــــع |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55/38 84/12 79 15 2 | 10% 12% 10% 20% 20% | 5/385 107 790 75 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تجهيزات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 4/147 | جــــــمـــــــع |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 2/5 6/0 45/0 | 250 650 200 160 | 200000 8000 3000 3000 | كيلووات ساعت ليتر متر مكعب ليتر | برق بنزيـن آب گازوييل |
| 25/56 | جــــــمـــــــع |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1338 357 53 4/147 25/56 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 65/1951 | جــــمــــع |
| 35/98 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| 2050 | جمـــــع كل |

سرمايه در گردش

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 223 40 | مواد اوليه ( دوماهه ) تنخواه گردان ( 20 روزه بجز مواد اوليه ) |
| 263 | جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1588 263 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| 1851 | جمـــــع كل |

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت | هزينة متغير | شــرح |
| --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 1338 | - | 0 | 100 | 1338 | مواداوليه |
| 210 | 70 | 147 | 30 | 63 | حقوق و دستمزد توليدي |
| 25/56 | 20 | 25/11 | 80 | 45 | سوخت و انرژي |
| 53 | 20 | 6/10 | 80 | 4/42 | تعمير و نگهداري |
| 4/147 | 100 | 4/147 | - | 0 | استـهلاك |
| 32 | 100 | 32 | - | 0 | بيمه كارخانه |
| 26 | - | 0 | 100 | 26 | توزيع و فروش |
| 86 | 35 | 1/30 | 65 | 9/55 | پيش بيني نشده |
| 65/1948 | - | 35/378 | - | 3/1570 | جمـــع |

ج – فروش:

قيمت فروش بر مبناي متوسط قيمت كالاي مشابه در بازار در نظر گرفته مي‌شود.

- توليد گرانول : از ضايعات پلاستيك 300 تن بوده كه ميانگين قيمت هر تن گرانول توليد شده 2900 هزار ريال براورد مي گردد.

- نالون و نايلكس با چاپ روي آن 150 تن مي‌باشد كه ميانگين قيمت هر تن نايلون و نايلكس توليد شده با چاپ روي آن 13000 هزار ريال براورد مي‌گردد.

درآمد سالانه:

فروش ناخالص = ظرفيت طرح * فروش

# م. ريال870 = 2900 * 300

م. ريال 1950 = 13000 * 150

### ميليون ريال 2820 = 1950+870

سود ناويژه:

هزينه هاي توليد سالانه - فروش ساليانه

ميليون ريال 872 = 1948-2820=سود ناويژه

محاسبه نقطه سر به سر توليد:

100 * (هزينه متغير – فروش )(هزينه ثابت

2/30 %=

سود ويژه:

| 872 | سود ناويژه |
| --- | --- |
| 147 26 | كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي اداري و فروش |
| 699 | سود عملياتي |
| 35 | كسر مي‌شود : هزينه هاي غير عملياتي استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري دو ساله |
| 664 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

سال 4/2  = 664 ( 1588 = سود ويژه قبل از كسر ماليات(سرمايه گذاري ثابت طرح=دوره برگشت سرمايه

محاسبة كارمزد وام

| 1650 ميليون ريال دوازده ماه 16% 264 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 1914 ميليون ريال 48 ماه 16% 625 ميليون ريال 889 ميليون ريال 2/222 ميليون ريال 5/412 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/412 | 5/412 | 5/412 | 5/412 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 2/222 | 2/222 | 2/222 | 2/222 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 7/634 | 7/634 | 7/634 | 7/634 | 0 | جمــع |