# ََ4-1) دستگاههای مورد نیاز :

آمریکا( 3030  سری) Perkin – Elmer ساخت شرکت 1) دستگاه جذب اتمی

این دستگاه برای اندازه گیری جیوه مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات تجهیزات مورد استفاده در این دستگاه عبارتند از:

آمریکاPerkin – Elmer   ساخت شرکت MHS الف) سیستم

آمریکا که Perkin – Elmer ب)هالوکاتد لامپ جیوه ساخت شرکت

مشخصات آن به قرار زیر می باشد:

شدت جریان مورد استفاده در لامپ = 7-5 میلی آمپر

طول موج مورد استفاده = 253 نانومتر

به مشخصات:  ژاپنShimadzu: ساخت شرکت  2) ترازوی الکترونیکی

Type : AEU – 210

No  :  90872

Capacity :  200 g

Readability :  0.1 mg

ایرانShimifan ساخت شرکت  : ( Electric Heater ) 3) هیتر برقی

آلمانLabsco  4) بن ماری : ساخت شرکت

استرالیاClements 5) سانتریفوژ  : ساخت شرکت

Speed  :  3.5 ×  1000

4-2) مواد آزمایشگاهی مورد استفاده :

آلمانMerck 1) اسید نیتریک 65%، ساخت شرکت

آلمانMerck 2) اسید کلریدریک غلیظ، ساخت شرکت

آلمانMerck 3)اسید سولفوریک غلیظ، ساخت شرکت

آلمانMerck 4)اسید استیک غلیظ، ساخت شرکت

آلمانMerck 5) هیدرواکسید سدیم غلیظ، ساخت شرکت

انگلستان  BDH ، ساخت شرکت NaBH4 6) سدیم تترا هیدرید بورات

7) محلول نیترات جیوه به غلظت 1000 میلی گرم در لیتر، ساخت انگلستانBDH شرکت

آلمانMerck 8) پر منگنات پتاسیم، ساخت شرکت

4-3) لوازم مورد نیاز:

2)  بالن ژوژه 50 و 100 میلی لیتری

3)  استوانه مدرج 50 و 100 میلی لیتری

4)  بشر 500 میلی لیتری

5)  پیپت 5 و 10 میلی لیتری

6)  لوله آزمایش

7)  جا لوله آزمایش

8)  تانک اسید واش حاوی اسید نیتریک 10%

9)  قیف شیشه ای

10)  ماسک ضد گاز

11)  پارافین

12)  دستکش یک بار مصرف

13)  پوآر

14) سمپلر 100 و 1000 میکرو لیتری

15) کاغذ صافی شماره 42 واتمن

16) آب مقطردوبار تقطیر شده ثامن