# {  فصل اول }

ويژگي هاي فرايند ‚ نكات فني و شرايط عملياتي :

مواد اوليه پس از ورود به واحد انبار ذخيره و آنگاه بطور جداگانه توزين ووارد تانكهاي ذوب مربوطه ( چربي -سود -آب نمك ) مي گردند .

عمل ذوب توسط بخار انجام مي گيرد و مواد توسط پمپ هاي انتقال به ديگ پخت صابون انتقال مي يابند در آنجا درجه حرارتي بين     100 – 80  درجه سانتي گراد ( بسته به نوع صابون و

فرمولاسيون  )  مدت 4 تا 5 ساعت حرارت ديده عمل پخت صابون نسبتا تكميل گردد  پس از مرحله توليد چربي به صابون ‚ به علت اينكه جرم حجمي صابون پخته شده كمتر و گليسيرين بيشتر است فاز پاييني كه شامل گليسيرين است تخليه و فاز بالائي وارد خشك كن ميگردد .فاز حاوي گليسيرين كه با نمك و…. آغشته است مي تواند براي استهصال گليسيرين مورد باز يابي قرارگيرد كه چون عمل پر هزينه ايست معمولا به همان صورت اوليه براي استفاده به كارخانه هاي كود شيميايي فروخته ميشود .فاز وارد شده به خشك كن با از دست دادن رطوبت به صورت قطعات سفتي در آمده كه پس از عبور از رنده مجددا خرد شده آنگاه در ذخيره مي گردد . پس از آن وارد ميكسر شده همراه  با اسنس و رنگ و دي اكسيد تيتانيم سيليكات سديم مخلوت مي گردد . آنگاه جهت اختلاط بيشتر كه باعث بالا رفتن كيفيت صابون مي شود از دستگاه تري رول كه سه  غلتك افقي با حركت در جهت مخالف است  استفاده  مي شود .صابون پس از عبور از تري رول به صورت ورقه هاي نازك در آمده وارد دستگاه ماكاروني كن شده كه در آن ‚ به صورت رشته هاي  باريكي در مي ايد .

مرحله بعدي دستگاه شمش كن يا پلادر است كه مجددا در آن صابون پخته شده با عبور از مسيربرش به قطعات مورد نظر بريده و سپس در ماشين پرس علامت مربوطه روي آن حك ميشود  و به قسمت بسته بندي رفته آماده ارائه به بازار مي گردد . مدت زمان لازم جهت پر كردن ديگ هاي پخت يك ساعت و تخليه و شستشو نيم ساعت مي باشد .

1-1- تعريف – ويژگي ها و مشخصات فني محصول از نظر شكل ظا هري :

    - تعاريف : صابون بهداشتي ( عام) : صابوني است از صابوني كردن چربي هاي حيواني ونباتي با سود و افزودن ريزين و يا بدون آن ساخته و بصورت قالب تهيه مي گردد .

# صابون پر چرب :

صابوني است كه از چربي هاي حيواني و نباتي با افزودن رزين و يا بدون آنكه داراي 2% تا 3% اسيد  چوب آزاد مي باشد تهيه مي گردد . اسيد چوب آزاد مي تواند از نوع روغن هسته خرما و يا روغن نارگيل وروغنهاي صابوني نشدني مثل لانونين – وازلين تهيه شود .

# صابون رختشوئي :

صابوني است كه از تركيب سود با چربي ها يا اسيدهاي چرب  و يا مخلوط اين دو ماده بدست

# صابون بچه :

صابونهائي كه براي استحمام و شستشوي بچه ها بصورت قالب بكار ميروند در آن از لانولين استفاده مي شود . كل مواد چرب شامل اسيدهاي چرب ‚ مواد صابوني شدني و مواد صابوني شده ( گليسريدها ) و رزينها ميباشد .

2-1) ويژگي ها مشخصات فني محصول از نظر شكل ظاهري ‚ طبقه بندي ‚ فرمول

# 1-2-1) ويژگي هاي فيزيكي

صابون بايد داراي رنگ و تركيب يكنواختي بوده و بصورت قالب محكم و بدون بوي

نا مطبوع باشد و هنگامي كه در آب سرد حل مي شود بايد قدرت پاك كنندگي خوبي داشته باشد .

مواد افزودني ‚ رنگها و اسانسها بايد جز موادي كه از طرف وزارت بهداشت و درمان و

آموزش پزشكي مجاز اعلام گرديده باشد . استفاده و از يك و يا تعدادي از اين مواد :

بي اكسيد تيتان – سولفات منيزيم – سيليكات سديم – EDTA   - گليسيرين – لانولين و تركيبات ضد ميكروبي به منظور ارتقا كيفيت صابون مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . ويژگيهاي صابون

بهداشتي بر سه نوع : الف – ب و صابون پر چرب طبقه بندي مي شود . صابون رختشوئي بايد بصورت قالب و با رنگ يكنواخت بوده و نبايد رنگ آن سياه و يا قهوه اي تيره باشد . همچنين نبايد

بوي نا مطبوع داشته باشد .ضمنا داراي قدرت پاك كنندگي (كف كنندگي)

خوبي باشد . رنگ صابون بچه معمولا سفيد بوده و اگر رنگي باشد رنگ آن و همچنين موادي از

قبيل كرم هاي مخصوص ‚ اسانسهاي مختلف و يا مواد نگه دارنده ‚ بايد جز در مواردي كه از طرف وزارت بهداري مجاز اعلام گرديده باشد . فرمول شيميائي صابون

(R – C OOM )

يباشد كه راديكال Rهيدرو كربور زنجيري مستقيم الخط اشباع شده يا نشده است كه معمولا 7-21 اتم كربن دارند و COO عبارت است از باقي مانده گروه كربوكسيل . كليه صابونها فرمول كلي R

– COMM  را دارند و تنها اختلافشان در زنجير هيدروكربوني R يا باز M

و يا در هر دو آنها مي باشد . واكنشي كه توسط آن از يك اسيد چرب و يا يك راديكال فلزي

صابون به وجود آيد صابوني شدن ناميده ميشود . اين واكنش يا از اثر ( هيدروكسيد قليائي ) بر روي چربي خنثي يا اسيد چرب آزاد بوجود مي آيد ويا از اثر كربنات قليائي بر روي اسيدچرب . منظور

از چربي خنثي  (NEUTRAL  OIL )  تركيب مولكول اسيد چرب با يك مولكول گليسيرين  است . اين ماده استر ناميده مي شود . در واقع چربي ها و روغن هاي گياهي و حيواني مخلوطي از تري گليسيريدها ي اسيد هاي چرب ميباشند .در عمل از سه مولكول قليائي بر روي يك مولكول تري گليسيريد سه مولكول صابون و از اثر يك مولكول قليائي بر روي يك مولكول اسيد چرب آزاد يك مولكول صابون توليد مي شود .

2-2-1 ) واكنشهاي صابون  :  واكنشهاي شيمييائي صابون بشرح زير مي باشد .

الكل + صابون             سود +

آب  +  استد  ( چربي )                   الكل   +   اسيد چرب

RCOOH  +  NOCOH                 RCOONA  +  H2O

آب + (چربي ) استراسيد چرب                       الكل  ( گليسيرين )    +   اسيد چرب

3RCOOH  + C3H5(OH)3                        (RCOO)3CH5  +  3H2O

(RCOO)3 C3H5  + 3NAOH           3RCOONA  +  C3H5 ( OH )3

فرمول هاي فوق كلي بوده و بسته به نوع اسيد چرب اوليه R متفاوت است  با توجه به فرمول اسيد چرب و ساير تركيبات اصلي صابون كه شامل تالو (TALLOW )    C17H22 COOH

اسيد پالمتيك و يا روغن پالم    C15 H3 COOH – اسيد چرب نارگيل C9 H19 COOH   و سود سوز آور NAOH    ميباشد  فرمول تهيه صابون به شكل زير ميباشد .

( لازم به توضيح است كه چون ميدان مواد اوليه ديگر ( اسانس ‚ رنگ ‚ … ) نسبت به مواد فوق

بسيار كم است در فرمول مظور نميشود .

( C17H29 COO) 3  C3H5 + ( C15 H31 COO )3 C3H5 + (C9 H19 COO ) 3  C3 H5 +

9NAOH                    3C17H29COONA + 3C9H19COONA + 3C15H31COONA +  3C3H5  ( OH ) 3

با توجه به جرم مولكولي اسيد چرب و سود سوز آور و گليسيرين درصد گليسيرين نسبت به ماده اوليه چرب محاسبه ميشود .

872=5+3*12+3*(16+16+12+29*1+17*12) = جرم مولكولي تالو

806=5*1+3*12+3*(16+16+12+31*1+15*12 ) = جرم مولكولي روغن بالم

5540=195+2*12+3*(16+16+12+19*1+9*12) = جرم مولكولي روغن نارگيل

360( 1+16+23 )*9 = جرم مولكولي سود سوز آور

2592 = مجموع جرم مولكولي اسيد هاي چرب

جرم مولكولي صابون  :  2316 و جرم مولكولي گليسيرين 276 ميباشد نظر به عدم بازيابي كامل گليسيرين در پروژه توليد ضريب 75% در نظر گرفته مي شود .

درصد گيليسيرين بازيابي شده :                  80/0  =  2592 /  ( 75%   *  2760  )

89 %    =   2592  :  2317

# {  فصل  دوم }

# 2-1 ) چگونگي بسته بندي اجزا و قطات متشكل :

به منظور بسته بندي هر نوع صابون پوشش كاغذي و يا سلوفان ‚‌جعبه و يا كارتن در نظر گرفته مي شود . جهت بسته بندي صابون لباس شوئي فقط كارتن (72 تائيژ) و براي صابون حمام جعبه در نظر گرفته مي شود . در هر جعبه 6 قالب صابون جا مي گيرد و هر 48 جعبه نيز در يك كارتن قرار داده ميشود . در مورد صابونهاي پر چرب لازم است جمله صابون پر چرب مخصوص دستشوئي بر روي لفاف صابون قيرگردد . در مورد صابونهاي رختشوئي هر قالب صابون بايد با تام تهيه كننده ويا علامت ونام ثبت شده آن نشانه گذاري شود ‚ نشانه- گذاري بايد برويش صحيح بوده و گمراه

كننده و جهلي نباشد . روي كارتنهاي محتوي صابون بايد ويژگي هاي زير را موجود باشد :

- جعب صابون رختشوئي

- نام و يا علامت تجاري  ثبت شده

- شماره سري ساخت

- نام و آدرس تهيه كننده

# صابون بچه:

قالب هاي صابون را بايد در كاغذ يا لفافهايي بسته بندي نمود كه از خراب شدن آنها جلوگيري بعمل آمده وكمتر باعث خشك شدن و از دست رفتن رطوبت آنها گردد.

روي هر قالب صابون و روي لفافي كه صابون در آن پيچيده شده است بايد ويژگي هاي زير بطور خوانا و غير گمراه كننده نشانه گذاري شود :

- جعبه صابون بچه  2- نام و يا علامت تجاري ثبت شده  3- شماره سري ساخت

4- نام و آدرس تهيه كنده  5- جعبه ساخت ايران  6- جعبه محتوي لانلين و كرمهاي  بچه

7- جعبه حداقل وزن 83 گرم

# 2-1 ) حد استاندارد ملي و جهاني :

محصولات مشمول اين طرح داراي استاندارد اجباري نبوده و استاندارد تشويقي دارد . كليه استانداردهاي ملي تدوين شده در اين رابطه عبارت است از :

1- استاندارد ملي شماره 22 : ويژگي هاي صابون بهداشتي تهيه شده بر اساس استانداردهاي

BS  1914 – 1984                 ,                    IS 2888 – 1983

2- استانداردهاي ملي شماره   1226  - ويژگي ها و روشهاي آزمون صابون بچه تهيه شده بر اساس استاندارد شماره 54 صابون تركيه .

3-استاندارد ملي شماره 3198 – روشها ي آزمون صابون تهيه شده بر اساس استانداردهاي :

ISO – 685-1975, ISO 456-1973 , BS 1715-1963 ,ASTM 1941-1981

# ISO 673-1981 , ISO 1967-1975

4- استاندارد ملي شماره  2977 : اندازه گيري گيليسيرين در صابون روش عيارسنجي تهيه شده بر اساس استاندارد :   ISO    1066 – 1975

4-2 ) چگونگي و ميزان بكار گيري بعنوان كالا نهايي يا واسطه رومصرفي :

صابون در محدوده صابونهاي بهداشتي آرايشي يك كالاي نهايي و مصرفي مي باشد كه به معناب ام جانشيني ندارد . هر چه گستردگي انواع پاك كننده ها و پودرهاي بهداشتي و ديگر لوازم و وسائل مشابه درمواردي جايگزين صابون گشته اند ولي آنچه كه از تعريف عام صابون مستفاد ميشود نمي تواند مشابهي داشته باشد موقعيت مكاني زماني و … تعيين كننده انتخاب شخصي از نظر نوع صابون ( قالبي ، مايع ، پودر ، خميري و … ) مي باشد .

5-2 ) ارائه ديدگاهاي كلي در مورد قيمت و امكان فروش و چگونگي روند تغييرات

قيمت فروش محصول اصلي در داخل و خارج از كشور :

استفاده از صابون به عنوان يك امر اجتناب اجتناب ناپذير در زندگي روزمره مردم جايگاه نسبتاً واقعي خود را بدست آورده و آنچه كه در زمينه مصرف اين كالا بايد مورد توجه توليد كننده قرار گيرد توجه به ارتقاع كيفيت محصول و يافتن بازار مطئن جهت جذب محصولات ارائه شده مي باشد . چرا كه توجه عام بر انواع نسبتا مشخصي از ماركهاي متداول  و عدم نو آوري توسط توليد كنندگان جديد چه در روشهاي بسته بندي و چه در كيفيت و ظاهر صابون دستيابي به بازار معرفي تا حدي مشكل مي سازد اينك بيشترين نقطه اتكا توليد كنندگان به بازارهاي ابتداي آسياي ميانه ‚ افغا نستان و…  قرار دارد كه خريداران صابون هاي ارزان قيمت رخت شوئي ( با كيفيت پائين ) مي باشند . هر چند كه بازار رقابت داغ ديگركشورها در كشورهاي تازه استقلال يافته روي سابق و نيزعدم وجود فرهنگ مصرف ديگر صابونهاي بهداشتي آرايشي و نيز كيفيت بالاي محصولات ارائه شده توسط كشورهاي اروپائي در آن بازارها دسترسي به آن مراكز را نيز مشكل ميسازد .در رابطه با بازار داخلي نيز اگر ميزان مصرف سرانه را kg/year 6  در نظر بگيريم و تعداد جمعيت را 60 ميليون

نفر :

تن در سال      66000   =  660000000  =  6/1 * 60000000

با توجه به ميزان مصرف 66000 كيلو گرم در سال ( كه شامل كليه انواع پاك كننده ها ميباشد)

و ميزان اسمي توليد ( بدون در نظر گرفتن صابونهاي طبي و …) به نظر ميرسد كه بيش از نيمي از ظرفيت هاي توليد بايد بلااستفاده مانده باشد. در اين ميان انچه كه بازار رقابت محصولات با كيفيت با لا ي خوبي در مقا بل محصو ل داخل راكد نگا ه ميد ارد‚ قيمت نسبتا بالاي انها در مقا يسه با تو ليدات مشابه است. (بطور مثال صابون حمام داخلي كيلويي 4500 ريال و خارجي 64000  ريال محاسبه ميگردد ) بنابراين ورود به عرصه توليد اينگونه محصولات بدون در نظر گرفتن مساعل بازار يابي  ‚ تنوع و كيفيت  و صادرات احتمالا ورود موفق آميزي نخواهد بود .

# {فصل  سوم }

1-3 ) بررسي فني جهت آشنايي به روشهاي توليد وبرآوردهاي فني جهت انجام محاسبات اساسي در تعيين مقادير ما يحتاج واحدهاي فارغ از مسايل حقيقي و متكي بر استدلالات كافي و به اساس اصول هر صنعت  با ذكر ماخذ و منابع معتبد علمي:

1-1-3 ) ارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينه:

چنانكه گفته شد فرآيند توليد صابون از قديمي ترين فرايندهاي توليذي  شناخته شده توسط انسان است  و اينك  نيز هر چند ماشين آلات مدرن  در بهينه سازي  و كيفيت و ظاهر كالا موثر بوده  اند ولي در اساس  فرايند مورد نظر تغييري في الواقع به وجود نيا مده است .

واكنش اصلي توليد صابون كه همان واكنش صابوني شدن مي شود در مطالب قبلي ذكر گرديده است اين واكنش در تمامي واحد ها ي واكنش اصلي فرآيند ميباشد ولي بر اساس ماشين آلات به كار رفته روش توليد را به سه روش ذكر مي شود:

1)روش سنتي و نيمه مدرن (batch) .

2) روش نيمه پيوسته و مدرن (semi batch )

3)روش پيوسته (continuous)

روش سنتي و نيمه مدرن : روش سنتي در اين گونه واحد ها دستگاههاي تو ليد  در واقع تنها يك يا دو عدد پاتيل يا ديگ آهني  مجهز به مشعل مي باشد كه گاها  داراي يك همزن مكانيكي مي باشد . مواد اوليه( شامل چربيهاي گياهي  يا حيواني  و نيز محلول سود سوز آور ) درون ديگ ريخته و بوسيله مشعل حرارت ديده ذوب مي شود پس از ذوب و تشكيل صابون كه تشخيص آن به صورت تجربي  انجام ميگردد مقداري آب  نمك جهت شستشوي  صابون به پايين اضافه ميشود .

پس از همزده شدن در ديگ دو فاز تشكيل  ميگردد  . فاز پائيني كه شامل آب نمك و سود و ديگر نا خالصي ها مي باشد توسط  شير تعبيه شده در زير ديگ از آن خارج و فاز بالايي كه صابون مي باشد به همان صورت مذاب از درون پاتيل به داخل حوضچه هاي  زميني  وارد و بر اثر گذشت زمان و در تماس با هوا خشك ميشود و به صورت يك توده كاملا جامد در مي آيد .

اين توده قالب زده شده و به بازار عرضه ميشود كه با توجه به كيفيت پايين آن عمدتا مصرف لباس شويي را دارد  و حتي داراي وزن مشخصي نيز نمي با شد . اين روش سنتي به روش پخت سرد نيزموسوم است . در مواردي جهت به دست آوردن صابوني با كيفيت بهتر مواد مذاب حاصل در ديك اول را پس از شستشو با آب ونمك در ديگ ديگري وارد نموده و در دماي ذوب براي مدت طولاني (24 ساعت ) دم مي كنند . به اين وسيله عمل صابوني شدن  وتشكيل فاز ها  كاملتر انجام ميگردد و نتيجتا  صابون بهتري به دست مي ايد اين روش به پخت گرم معروف است .

روش نيمه مدرن :

در اين روش چربي گياهي يا حيواني به صورت خمير به كارخانه وارد  و در موقع استفاده توسط بخار يا عوامل گرما زاي ديگر ذوب و سپس به صورت دستي يا مكانيكي به ديگ صابون سازي وارد و سود در آن اضافه ميشود بقيه مراحل تا قالب زني مانند روش سنتي است در اين مرحله بلوك خميري تشكيل شده را به صورت قطعات درشت برش داده و آنها را يكي يكي  در دستگاه رنده قرار داده و به صورت قطعات  ريز چيپس در مي آورند.

اين قطعات ريز با عبور از درون  خشك كن طونلي  يا انواع ديگر خشك كن (در زمستان ) و يا در هواي معمولي (تابستان ) خشك شده و به رطوبتي به حذود 15% ميرسد سپس مواد داخل يك مخلوط كن رفته و مواد افزودني ( اسانس  - رنگ و …)  به آن اضافه شده و پس از خروج صابون و ورز دادن آن در دستگاهاي ورز دهنده  ‚ عبور از آكترودر  و دستگاه برش  توسط كارگر قطعات مورد نظر  بريده و به بازار  ارائه ميشود .(پس از قالب شدن  و بسته بندي به صورت نيمه اتو مات )

# روش نيمه پيوسته و مدرن :

در واحدهائي كه از اين روش استفاده ميكنند عمدتا ماشين آلات مدرن  خارجي  در خط فرايند قرار دارند چربي مورد استفاده كه مخلوطي به ميزان 85 – 80% روغن نخل يا چربي حيواني

(tallow) و 15% روغن نارگيل( در مواردي سعي مي شود بجاي روغن نارگيل از روغن دانه پالم استفاده شود ) مي باشد .

در ظروف آهني به كارخانه حمل و در دماي حدود 60 درجه سانتي گراد ذوب و چربي ذوب شده به ديگهاي پخت آةني وارد مي شوند . بهمراه جامد چربي مقدار مورد نياز از سود سوز آور بصورت محلول از 4% تا 30% به ديگ پخت اضافه مي شود . مدت زمان 6 تا 7  ساعت و دماي حدود 100 درجه سانتي گراد براي انجام اين عمل ضروري است .

نتيجه عمل پخت صابون بصورت مذاب ‚ مقداري مواد ناخالصي مانند نمك ‚ سود ‚ چربي و مقداري گليسيرين ميباشد . براي جدا سازي صابون مذاب و ناخالصي ها مخلوط موجود در ديگهاي پخت را چندين بار با آب نمك شستشو مي دهند به اين ترتيب كه هر بارمقداري آب نمك را به ديگ افزوده و مخلوط را به هم مي زنند تا نا خالصي ها و سود اضافي موجود در مخلوط با آب نمك اضافه شده تشكيل يك فاز داده و پايين ديگ پخت جمع گردند .

به اين ترتيب در ديگ پخت دو فاز تشكيل ميگردد. كه فاز پاييني محتواي آب نمك وگليسيرين وسايرنا خالصي ها بوده وفاز بالايي محتوي صابون مذاب ميبا شد.

بوسيله لوله هايي كه درسطوح مختلف ديگر نصب گرديده مي توان  به آساني فاز پاييني را از سيستم خارج نمود وبدين ترتيب صابون مذاب بدست مي آيد.

بمنظور تكميل عمل جدا سازي فازها از يكديگر ودر نتيجه خارج شدن تمام ناخا لصيها از درون صابون وبا لا رفتن ‚صا بون توليدي براي مدتي در همان دماي ذوب نگه داشته مي شود و اصطلاح دم مي گردد .

در اين واحدها عامل حرارت دهي چه در زمان پخت و چه در زمان دم كردن عامل بخار مي باشد كه در مرحله پخت بصورت مستقيم اضافه به ديگها اضافه زده مي شود و در مرحله دم كردن كه نبايد ديگر آب به محيط اضافه شود بصورت غير مستقيم اضافه مي گردد بدين ترتيب كه از يك طرف لوله هائي كه بصورت مارپيچ در ديگها تعبيه شده وارد و از طرف ديگر بصورت مايع خارج ميگردد و حرارت ميعان خود را به ديگ ميدهد صابون مذاب پس از طرح مرحله دم شدن به يك مخلوط كن اوليه وارد و تعدادي از مواد افزودني مانند رنگها در همين مخلوط كن اوليه به مخلوط اضافه مي گردند . صابون خروجي از مخلوط كن وارد يك مبدل حرارتي از نوع [shell & tube ]  و يا يك گرمخانه گرديده و در آن تا دماي حدود 160 درجه سانتي گراد حرارت مي بيند تا كاملا مذاب و روان گردد . مذاب خروجي كه داراي حدود 30% آب مي باشد .

از مبدل حرارتي وارد يك دستگاه خشك كن پاششي [spray  aryer ]   مي گردد. در اين دستگاه كه تحت خلا در حدود  tm 86 /0  كار ميكند . صابون مذاب بوسيله نازل هايي در فضاي دستگاه پاشيده مي شود وبوسيله خلا موجود در داخل خشك كن بصورت قطعات كوچكي از پايين دستگاه خارج مي گردد . چيپسهاي صابون خروجي كه حدود 13% آب دارند وارد يك مخلوط كن ثانويه شده و بامواد افزودني كه بر اساس فرمولاسيون مورد نظر توليد كننده مي باشد مخلوط شده و بصورت خمير سفتي از آن خارج مي گردد . مواد افزودني در اين هنگام  ‚ اسانس جهت خوشبو شدن صابون ‚ رنگ جهت زيبائي  ظاهري صابون‚ اكسيد تيتانيوم جهت شفافيت و سليكات سديم جهت بهبود خاصيت چسبندگي و احيانا مواد ديگر جهت لطيف كنندگي ‚ پايداري [stabilizer]  و استحكام صابون مي باشد .

اگر چه مواد افزودني معمولا بسيار كم و جزئي است ولي با توجه به اينكه تقريبا تمام اين مواد وارداتي مي باشند داراي قيمت هاي بالائي هستند . صابون خروجي از مخلوط كن ثانويه كه بصورت خمير سفتي مي باشد قبل از قالب شدن تا حد امكان ورز داده مي شود تا كاملا يكنواخت و پايدار گردد . جهت ورز دادن از دستگاه هاي مختلفي كه به [plodder] معروفند استفاده مي شود.

اين دستگاه ها بطور معمول داراي چند استوانه افقي دواري مي باشد كه در جهت مخالف يكديگر گردش مي كند و خمير صابون به دفعات از لاي اين استوانه ها عبور داده مي شود تا كاملا ورزيده گردد ( مي توان از دستگاه ديگري بصورت سري لوله كه در انتهاي آن صفحه مشبكي قرار دارد

فشرده كرده و از داخل سوراخهاي صفحه مشبك بصورت ماكاروني خارج و دوباره اين عمل را تكرار كرد ) . صابون ورزيده شده از دستگاه هاي ورز دهنده وارد دستگاه هايي بنام اكسترودر ميگردد.

در اين دستگاه صابون از يكطرف تحت فشار زياد به يك لوله كه قطر آن بتدريج كاهش مي يابد وارد شده و از طرف ديگر بصورت ميله چهار گوشي در آمده كه بطور مداوم از اكسترودر خارج مي گردد . دستگاه اتومات مربوطه بطور منظم يك قسمت قالب صابون را گرفته در يك قسمت فشرده كرده و در قسمت ديگر رها مي سازد و در هر دقيقه ده ها قطعه صابون فرم داده شده و خارج مي گردد. صابون پس از قالب شدن جهت بسته بندي وارد دستگاه اتومات مربوطه شده و آماده ارائه به بازار مي گردد .

# مسير فرايند و نمودار گردش مواد :

روش پيوسته [continuos method]  : در اين روش ابتدا چربي توسط آب هيدروليز مي گردد و توليد اسيد چرب گلسيرين مي نمايد . اسيد چرب بدست آمده توسط محلول سوخت خنثي شده و صابون تشكيل مي شود . واكنش هاي انجام در برج هيدروليز و خنثي سازي در زير آمده است .

يادآوري : فرمول مورد تائيد وزارت بهداشت براي درصد مواد سازنده صابون به شرح زير است :

1-كل مواد چرب و اسيد هاي زرين حداقل   5/76 %

2-مواد قليائي سوزان بر حسب naoh حداكثر  07/0 %

3-مواد نا محلول در آب حداكثر 8/0 %

4-رطوبت ومواد فرار 15/0 %

5-مواد نا محلول دراكس حد اكثر 5/2 %

6-عدد اسيدي حد اقل90

10( c17 h35  -  coo ) 3 c3h5+3h2o                        3c17h35 – cooh+ c3h3(oh3)3

20 c17h35 – cooh + naoh                                       c17  h35  - coona + h2o

ما ده اوليه مورد استفاده مي تواند انواع چربي هاي  حيواني و يا گياهي  را شامل باشد . چربي ذوب شده همراه با  كاتليت (اسيد روي ) وارد برج هيدروليز شده  و تحت فشار  4 مگا پاسكال و دماي 250 درجه سانتي گراد توسط آب هيدروليز و مخلوط اسيد چرب  از بالا و گليسرين از پايين  برج بدست مي آيد  . آب همراه اسيد با چرب  توسط  ( كانتاسيون ) يا تبخير (evaporation) جدا گشته و سپس مخلوط اسيد چرب وارد برج تقطير مي گردد [ DISTILLATION  TOWER ]  .

بدين وسيله اسيد هاي چرب حاصل از چربي نارگيل ‚ نخل و ساير دانه هاي روغني و يا چربي حيواني استحصال مي گردد . جهت مخلوط اسيد هاي چربي مانند تالو [TALLOW] مي توان از روش گريستاليزاسيون استفاده كرد .

عمل  تقطير در خلا و در سه مرحله  انجام مي شود  اسيد چرب سپس وارو مبدل حرارتي گرديده و از بالا وارد برج جدا كننده  مي شود و از قسمت پايين برج خارج مي گردد . مايعات بدست آمده از بالاي برج وارد برج تفكيك اصلي مي گردد  و محلول اصلي  (اسيدهايي با نقطه جوش پايين )از قسمت بالاي برج بدست مي آيد  و مايعات سنگين  (اسيدهايي با نقطه جوش بالا ) به برج تبخيرنهايي پمپ شده و بخارات مايع شده از اين برج به عنوان برش دوم  اسيد چرب مي باشد .

محصول پايين به برج جدا كننده اول  قرار بر گردانده مي شود  خنثي سازي اسيد چرب به طور پيوسته  توسط محلول سود 50 % در دستگاه  مخلوط كننده ادامه دارد و از خنثي كننده با دور بالا

(HIGH—SPEED    MIUER  NEVTRALIZER)  صابون بدست مي آيد .  تكميل خنثي سازي صابون در دماي 930 درجه سانتي گراد  در يك تانك همزن دار با دور آهسته انجام مي شود

در اين مرحله آناليز صابون مي تواند به صورت زير باشد : 1/0 –% 002/0 % نمك  6/0% - 3/0 %

آب  30%  .  اين صابون ممكن است با توجه به نوع محصول مورد نظر اكسترود غلتك و يا پودر وسط خشك كن پاششي خنك گردد. در مرحله نهائي توليد صابون در يك مبدل حرارتي كه فشار آن در حدود MPA 5/3 و درجه حرارت در حدود 200 درجه سانتي گراد است گرم مي شود.

صابون گرم شده در يك تانك آتمسفر  يك FLASH شده و رطوبت آن تا حدود 20% كاهش مييابد  . خمير بدست آمده با مقداري هوا در يك مبدل حرارتي از نوع:

[ mechanical  scraped wall   heart   emchanger  ]

مخلوط مي شود و توسط جريان آب نمك كه در جداره بيروني مبدل جريان دارد از 105 درجه به حدود   65  درجه سانتي گراد سرد ميشود.

در اين دما صابون بصورت نوار پيوسته الكترود و بطول مورد نظر برش خورده مي شود و پس از خروج از قالب و سرد شدن بيشتر مهر خورده و بسته بندي و آماده ارائه به بازار مي شود.

# 2-1-3) كنترل كيفيت محصول نهائي :

جهت كنترل كيفيت محصول نهائي يك سري آزمايشات با توجه به نوع محصول مربوطه و استانداردهاي موجود بايد انجام گيرد . در زير به مواردي از اين آزمايشات اشاره ميشود .

1)- تجزيه صابون و تامين مقدار كل اسيد هاي چرب خام :

تعريف ؛ مقدار كل اسيد هاي چرب خام عبارت است از  مواد چرب غير محلول در آب كه بوسيله تجزيه كردن صابون با يك اسيد معدني قوي تحت شرايط ذكر شده { استاندارد 349 } حاصل مي شود . اين عبارت شامل مواد غير صابوني گلسيريدها و هر نوع اسيد زرين ديگر نيز مي باشد.كه بعلاوه بر اسيد هاي چرب در صابون وجود داشته باشد .

روش قالب موم : صابون را حل كرده و اسيد هاي چرب آن را بوسيله اسيدي كردن كاملا جدا كرده و سپس آنها را با موم زنبور به شكل قالب جامد در آورده و آن را با آب داغ شسته و پس از خشك كردن آنرا وزن مي كنيم .

2)- تجزيه صابون و تعيين مقدار قليائي آزاد :  چون صابون ها داراي كمي چربي خنثي غير صابوني مي باشند روش كاملي براي اندازه گيري قليائي آزاد موجود در آنها وجود ندارد چون وقتي كه نمونه صابون حل گرديد قليائي موجود در آن بوسيله چربي هاي خنثي صابوني مي گردند.

( و روشي كه براي اندازه گيري قليائي ها وجود دارند بطور رسمي و قراردادي مي باشد. )

براي صابونهاي سديمي سوز و براي صابونهاي پتاس koh . در روش اول ؛ اتانول را بايد در مورد صابونهاي سديم معمولي بكار برد ولي چون وجود مواد اضافه  در نتيجه آزمايش ايجاد اشتباه مي كند اين روش در مورد صابون هاي پتاسيم بعلت حل شدن كربنات در اتانول بكار نمي رود .

در روش دوم‚ روش كلرور باريوم را بايد در مورد تمام صابونهاي نرم پتاسيوم و يا صابون هاي مخلوط سديم ‚ پتاسيوم بكار برد .

بكار بردن اين روش درمورد صابون هاي سديوم معمولي كه مقدار قليائي آزاد در آنها كافي نيست پيشنهاد نمي شود. قليائي آزاد در صابون نرم عبارتست از : مقدار بن هيدروكسيد كه بر حسب پتاس تعيين مي گردد و اين قليائي را پس از رسوب گيري  با كلدور باريم در تحت شرايط عمل كه گفته شد در محلول جستجو مي كنند .

3-) روش آزمون تعيين اتيلن دردي آمين تترااستات در صابون كه در اين آزمايش E P7 A  نمايانگر نمك دي سديوم اتيلن دي آمين تترااسيداستيك با دو محلول آب تبلور مي باشد ( استاندارد ملي شماره 2186) .

4-) اندازه گيري گلسيرين در صابون ( روش عيار سنجي ): اين روش براي صابوني داراي گلسيرين به ميزان برابر يا بيش از 5/0 درصد وزني كاربرد دارد و براي تركيبات آلي شامل بيش از دو گروه هيدروكسي روي دو اتم كربن مجاور كاربرد ندارد .صابون توسط اسيد سولفوريك تجزيه شده و سپس اسيدهاي چرب را بوسيله اتر نفت استخراج مي گردد .(گلسيرين بوسيله اسيد برميدريك به اسيد فرميك و فرم آلوئيد اكسيد شده و سپس اسيد فرميك بوسيله PH متر عيار سنجي مي شود 50).

در رابطه با صابون بطور كلي استاندارد ملي 3198 تعيين روش هاي نمونه برداري و آزمون صابونهاي مختلف را ارائه ميكند كه شامل : نمونه برداري – اندازه گيري كل مواد چرب – اندازه گيري قليائي كل – اندازه گيري اسيد هاي چرب آزاد – تيترا اسيد هاي چرب و يا كل مواد چرب – اندازه گيري مواد نامحلول در اتانل  - اندازه گيري مواد نا محلول در رگ – اندازه گيري كلدورها – اندازه گيري مجموع مواد صابوني نشده و مواد صابوني شده – اندازه گيري سيليس‚ فنجانها ‚ به برات ‚ براكس ‚ رزرين ‚ سولفاتها ‚ گليسرين ‚ رطوبت و مواد فرار  - اندازه گيري  عدد اسيدي ‚ عدد بوي ‚  عدد صابوني.

تعين و محاسبه ظرفيت : تعين ظرفيت يك واحد صنعتي از اهميت بسياري برخوردار است . اگر چه قيمت تمام شده كارخانه جات با افزايش توليد كاهش مي يابد ولي بايستي همواره تقاضاي بازار را در نظر داشت چرا كه فقدان بازار باعث ضرر دهي و كاهش درصد عملكرد كارخانه مي گردد.

بنا بر اين تعيين ظرفيت بهينه طرح در صحت محاسبات مالي مسئله مهمي مي باشد. تعداد فعال روزهاي كاري براي اين واحد 270 روز ( با در نظر گرفتن تعطيلات رسمي و زمان مربوط به تعطيلات و نگهداري و…) و يك شيفت 80 ساعته مي باشد . ظرفيت سالانه حدود 1000 تن براي تمامي انواع صابون ( رختشوئي ‚ آرايشي و بهداشتي نوزاد ) در نظر گرفته مي شود كه به تناسب هر  كدام 250 تن در سال مي باشد .

رده بندي محصولات به شرح زير است :

| رديف | نام محصول | وزن | ظرفيت توليد سالانه ( تن ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | صابون حمام | 1250 | 250 |
| 2 | صابون دستشوئي | 90 | 250 |
| 3 | صابون لباسشوئي | 100 | 250 |
| 4 | نوزاد | 90 | 250 |
| جمع |  |  | 1000 تن در سال |

1-2-3) مشخصات ظروري خدمات مورد نيازو تاسيسات عمومي كه شامل آزمايشگاه و تعميرگاه و …

اين واحد توليدي نيز همچون ديگر واحد هاي صنعتي براي انجام فعاليتهاي خود نيازمند مجموعه اي از تاسيسات وتجهيزات جانبي بوده كه همراه ماشين الات خط توليد قادر به توليد مي باشد .  تمام تجهيزات خط توليد احتياج به امكانات پشتيباني مانند آب‚برق‚وسائل نقليه وحمل و نقل ‚ گرمايش‚سرمايش‚احفاحريق‚آزمايشگاه‚تعميرگاه و…  دارد .

- آزمايشگاه : جهت انجام آزمايشات لازم در اين واحد احتياج به يكسري لوازم آزمايشگاهي بشرح ذيل مي باشد :ترازوي ديجيتال ‚خشك كن‚ph  متر‚ مبرد‚ هيتر‚ شيروارين و…

2-تعميرگاه:تعميرگاه اين واحد توليدي كه مربوط به سرويس فني ونگهداري ورفع نقايص غير اساسي انجام مي شود نياز به امكانات محدودي دارد وجهت تعميرات اوليه دستگاههاوتجهيزات موجوددر خط توليدوتعويض قطعات احتياج به ابزار آلا تي در حد يك تعميرگاه مكانيكي دارد ابزار آلا ت مربوط شامل گيره ها‚ابزاريراق‚انواع آچار‚انبرو…ميباشد.

# 2-2-3 ) جدول ماشين آلات :

| رديف | نوع ماشين آلات | شرح | تعداد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ديگ ذوب چربي | ظرفيت n35/5 ‚ mm 4 = th ‚ توان hp 4 | 1 |
| 2 | ديگ ذوب سرد | - - 4 4 - 3 | 1 |
| 3 | ديگ آب نمك | - - 10 - 3 - - 4 | 1 |
| 4 | ديگ پخت صابون | - - 40 - 3 - - | 1 |
| 5 | مخازن چربي‚ نمك | - - 20 - 3 | 3 |
| 6 | خشك كن | M4 m5 – توان kw 12 | 2 |
| 7 | رنده | بطول m1 – قطر cm 75 – توان kw 3 | 1 |
| 8 | نوار نقاله | - 4 - توان hp 3 | 4 |
| 9 | سيلو | ظرفيت 5 تن همراه با الداتورهاي بالا-توان5 | 1 |
| 10 | مخلوط كن | همراه با موتور گيربكس – توان hp 4 | 2 |
| 11 | آسياب سه غلطكي | - - - - - 4/4 – طول 5/1 ميلي | 3 |
| 12 | ماكاروني كن | توان kw 12 | 1 |
| 13 | پلادر | دو طبقه m5/3 * 2 . سيلندر 25%متر- توان kw 10 | 1 |
| 14 | كاتر | همراه باچند برش ‚ توان kw 5/4 | 2 |
| 15 | دستگاه بسته بندي پرس | پرس پائي. 6 قالبه . توان kw 10 | 4 |
| 16 | قالب | توان cm 21 بر ابعاد و مشخصات مورد نظر | 4 |

# 3-2-3 ) چارت نيروي انساني  :

4-2-3-مسا حت زمين‚جدول با مشخصات‚       رديف-نام ماشين-ابعاد(m)-فضاي مورد نياز(m) مساحت

لازم ماشين-تعداد-مساحت كل درست مي كنيم و به ترتيب از راست به چپ موارد مورد نيازرا وارد جدول مي كنيم.

| تعداد | نوع | مساحت كل |
| --- | --- | --- |
| 1 | ديگ ذوب چربي | 7/2 = l- 8% = 7 –2 –8 –1 –8 mz |
| 2 | ديگ ذوب سود | 14/3 =l – 75% = 7 – 8/1 –2/7 –1 –2/7 |
| 3 | ديگ آب نمك | 14/3 * 1 – 14/3 – 56/2 1 – 1 – 56/12 |
| 4 | ديگ پخت صابون | - - - |
| 5 | مخازن چربي نمك | 2 =l - 30/1 = 7 – 5/5 – 21 – 3 – 63 |
| 6 | خشك كن | 3 * 4 – 12 – 36 – 2 – 72 |
| 7 | دنده | 1 * 75 % - 75 % - 3 – 1 – 30 |
| 8 | نوار نقاله | 4 *5 % -2 – 6 – 4 – 240 |
| 9 | سيلو | 5/2 * 8/1 – 5/4 – 18 –1 – 18 |
| 10 | مخلوط كن | 5/1 * 1 – 5/1 – 6 – 2 – 120 |
| 11 | آسياب غلطكي | 5/1 * 1 – 5/1 – 6 – 3 – 18 |
| 12 | ماكاروني كن | 3 * 8 % - 4/2 - 4/7 - 1 – 4/7 |
| 13 | پلادر | 5/3 * 2 – 7 – 28 – 1 – 28 |
| 14 | كاتر | 5/2 * 5/1 - 75/3 - 15 – 2 – 30 |
| 15 | پرس | 5/1 * 1 – 5/1 – 6 –4 – 24 |
| 16 | بسته بندي | 5/1 * 1 – 5/1 – 6 - 4 - 24 |
|  | جمع | Mz 7/363 |

حساب 70% فضاي اضا في پرداخت و در آمد 630=(….. ) * 7 /363

مساحت انبارها : براي محاسبه مسا حت لازم براي انبار ها دوره سفارش مواد اوليه جهت ذخيره و نگهداري يك ماه در نظر گرفته مي شود (مواد داخلي) وبراي مواد خارجي (سه ماه)وبراي مصولات يك ماه   .

انبار مواد :الف)شبكه هاي اسيدچرب تا اوlcj   180 بوده و قطر هر شبكه cm80 است نظر به اينكه

كل مواد مصرفي براي يك سال حدود on+653 مي باشد براي سه ماه محصول:

kg 163250  =  ton 25/ 163  =  4  /  653

عدد شبكه  653  =  185   (    16325

با توجه به اينكه مساحت اشغالي هر شبكه مربع محاط قطر آن است:

مساحت اشغالي هر شبكه                                mz  64/0 = 8/0 * 8/0

دو شبكه روي هم قرار مي گيرند                  mz  209 = 2    (   92/417

ب) اسيد چرب نارگيل: شبكه هاي اين نوع اسيدنيزkg180وقطر هر شبكهcm60ميباشدنيازي ميانه حدودten60ميباشد وچون مواد خارجي هستند:

نياز سه ماهه                                        kg     1500  =  ton   15  =  4    (   60

شبكه                                                      83   =   180    (     15000

مساحت اشغالي هر شبكه                            mz   36 %  = 6 %  *  6 %

كل مساحت لازم ( هر دو شبكه روي هم )  mz    15 = 2    (   34 %   *  38

پ) روغن پالم: كل نياز سالا نه حدود48تن ميباشد شبكه هاي آن 190كيلويي وقطر آن cm60است.

مواد خارجي بوده و براي تامين سه ماهه:

kg   12000  =  ton   12  =  4     (    48

تعداد شبكه                          85   =  2/63  =  190     (     12000

مساحت هر شبكه                                    mz      36 %  = 6 %  *  6 %

مساحت اشغال شبكه ها                                            			mz 40/11 = 2 (    36% * 2/43

ك) اسيد استناريك : نياز سالانه 21تن است ‚بسته بندي آن به صورت كيسه هاي كاغذي چند لايه

كه وزن هر يك kg25وابعاد كيسه ها :m2%*8%*4% مي باشد كه اگر انبارمصرف يك ماهه بگذاريم

kg  1750 = ton 75/1 = 12    (    21

تعداد كيسه ها 		70  =  25    (    1750

mz  4/22  =  8 %  * 4 %  *  70

هر كيسه روي هم قرار دار		mz  24/2 = 10    (      4/22

گ) سود سوز آور: در كيسه هاي 50كيلويي وبه ابعاد 3%*1*5%  قرار دارد مصرف سالا نه حدود 84تن ميبا شد . اگر ازنوع جامد خارجي مصرف شود:

kg 21000  =  ton  21  = 4  (  84

عدد  420  =  50   (    21000

مساحت اشغالي هر كيسه 	mz   210  =  1  * 5 %  *  420

هردو كيسه روي هم قرار دارند                        mz    21   =  10   (  210

به ازاء مقاديري كه مواد اوليه لا نو لين – دي اكسيد تيتانيم – نمك- سليكات سديم – مساحت جدا گانه اي محاسبه نمي شود و جمعا mz20 براورد مي گردد .بنا براين كل مساحت لازم براي انبار مواد اوليه:

mz14/284  = 20 + 5/5 + 21 + 24/2 + 4/11 + 15 + 209

با احتساب فضاي لازم براي تردد     mz    4/369 = 3/1 * 14/284

انبار محصول : اگر ابعاد هر كارتن را cm20 * 50 * 30 در نظر بگيريم سطح اشغالي هر كارتن محصول صابون حمام و لباسشوئي : mz 15% = 5% * 3% كل نياز سالانه كارتن قبل از ضايعات ( حمام و لباسشوئي )  420831  بعد از كم كردن ضايعات 666/4  =  01/1  (  42083

مصرف يك ماهه          3472  =  12 ( 41666

مساحت اشغالي كارتن ها                mz  521  =   15 % *  3472

هر ده كارتن روي هم قرار مي گيرد      mz    1/52  = 10  (  521

براي كارتنهاي صابون بچه و دستشوئي:  اگر هر ده كارتن روي هم قرار بگيرد :

mz 129 = 6/128 = 10( 9286  سطح كل مورد نياز انبار ها : mz 1/181 = 129 + 1/52  با در نظر

گرفتن مساحت مورد نياز جهت تردد افراد  : mz  272  =  65/271  = ( 5/1) * 1/181

- مساحت تعميرگاه و تاسيسات : mz 65 و مساحت آزمايشگاه mz 35 در نظر گرفته مي شود

- مساحت ساختمان اداري : براي هر نفر پرسنل اداري mz 10 و با توجه به تعداد پرسنل كه 6 نفر مي باشند mz 10 = 10 * 6 و نيز اتاق مديريت ( mz 30) (     mz 90 = 30 + 60

- مساحت سرويس بهداشتي و سالن با توجه به تعداد پرسنل :

غذا خوري و رفاهي 5 /22 = 5 /1 * 15    نمازخانه mz 15 = 1 * 15

نگهباني   mz35    نمازخانه و غذاخوري  5/32 = 10 + 5/22

# كل زير بناي ساختمان :

mz1534=9/1533=35+5/32+15+90+35+65+272+4/369+620

با در نظر گرفتن مساحتي حدود 5/2 برابر ساختمان براي زمين ‚ 20% فضاي آزاد منهاي ساختمان ها

براي فضاي سبز و 35% براي پاركينگ  فضاي سبز mz                             2/463=20%*(1532-3850)

كل زمين  3850 = 3835 = 5/2 * 1534  و mz 3850 = 50 * 77

پاركينگ   mz  6/810 = 35% * ( 1534 – 3580 )

زميني به مساحت و ابعاد   50  *  77  براي ديواركشي نياز به مقدار محاسبه شده زير دارد

# حصار كشي mz 508 = 2 * 2 * ( 50 + 77 )

جانمائي ساختمانها :

3-2 ) اندازه گيري كلريد محتوي در صابون به روش تيتراسيون :

در رابطه با استانداردهاي اوليه مربوط به صابون بهداشتي ابتدا دانستن چند تعريف ضروري است:

1-) انديس صابوني ( عدد صابوني ) مقدار ميليگرم هيدرواكسيد پتاسيوم كه براي صابوني كردن يك گرم چربي لازم است .

2-) معادل صابوني : مقدار گرم چربي كه بوسيله يك مولكول گرم ( g 108/56 ) هيدرواكسيد پتاسيوم صابوني مي شود : انديس صابوني /      56108  =  معادل صابوني

2 /  ميانگين مولكولي چربي =  معادل صابوني

عدد صابوني براي روغن نارگيل رنگ سفيد بين 260 – 250  -  رنگ گوجه اي 192 – 186 – براي

روغن پالم زرد قهوه اي 247 – رنگ زرد آن 193 – 190  مي باشد .

اندازه گيري كلريد محتوي در صابون – روش تيتراسيون

- هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه گيري كلريد محتوي در صابونهاي صنعتي بجز محصولات تركيبي مي باشد. اين روش براي كلريد برحسب سديم كلريد به ميزان برابر و يا بيش از 1/0 درصد وزني در صابون كاربرد دارد.

- اساس كار

پس از تجزيه نمونه و جدا ساختن اسيدهاي چرب بوسيله صاف كردن، ميزان كلريد با نيترات نقره تيتر مي شود.

- كليه مواد شيميايي بايداز نوع خالص بوده و از آب مقطر و يا آبي با خلوص مشابه استفاده شود.

- نيتريك اسيد با دانسيته تقريباً 4/1 گرم بر ميليمتر  و خلوص 70 تا 80 درصد وزني كه تا بيرنگ شدن جوشانده شده باشد.

- آمونيوم فريك سولفات مضاعف محلول 10 درصد وزني

- آمونيوم تيوسيانات : محلول حجمي استاندارد 1/0 نرمال

- نيترات نقره : محلول حجمي استاندارد 1/0 نرمال

- وسايل لازم

وسايل معمولي آزمايشگاهي و بشر 100 ميلي ليتري

- بالن ژوژه 200 ميلي ليتري

- حمام آب جوش

- روش كار

5 گرم از نمونه را با دقت 01/0 گرم در داخل بشر وزن كنيد. آنرا در 50 ميلي ليتر آب گرم حل سپس آنرا به يك بالن ژوژه 200 ميلي ليتري منتقل نمائيد. بشر را با آب بشوئيد و آنرا به بالن ژوژه منتقل كنيد. 5 ميلي ليتر نيتريك اسيد به آن افزوده و فوراً 25 ميلي ليتر نيترات نقره به آن اضافه كنيد. بالن را روي حمام آب جوش قرار دهيد تا اسيدهاي چرب كاملاً جدا شده و كلريد نقره صورت توده جمع شود. سپس آنرا سرد كرده و با آب مقطر به حجم برسانيد. با تكان دادن آنرا مخلوط كنيد. آنرا از يك كاغذ صافي عبور دهيد.

10 ميلي ليتر از محلول صاف شده رادور ريخته و حداقل 110 ميلي ليتر از محلول صاف شده را جمع كنيد پيپت 100 ميلي ليتر از محلول صاف شده را به يك ارلن ماير منتقل كرده و به آن 2 تا 3 ميلي ليتر از محلول آمونيوم فريك سولفات مضاعف بيفزاييد. اين محلول را با محلول آمونيوم تيوسيانات تيتر نماييد. در حين عمل ارلن را تكان دهيد تا رنگ قرمز مايل به قهوه اي ظاهر شود.

- بيان نتايج

6-1- روش محاسبه

درصد وزني كلريد محتوي در صابون برحسب سديم كلريد Nacl  از رابطه زير بدست مي آيد:‌

همچنين درصد وزني كلريد محتوي در صابون برحسب پتاسيم كلرايد (kcl)  از رابطه زير بدست مي آيد:‌

# كه در آن :‌

m  = وزن نمونه به گرم

v = حجم محلول استاندارد آمونيوم تيو سيانات مصرفي برحسب ميلي ليتر

c1 = نرماليته محلول نيترات نقره

c2 = نرماليته محلول آمونيوم تيوسيانات

- 2- تجديد پذيري

نتايج آزمون بدست آمده، روي يك نمونه در دو آزمايشگاه مختلف نبايد بيش از 05/0 درصد وزني كلريد بيان شده برحسب سديم كلريد و يا پتاسيم كلريد اختلاف داشته باشد.

گزارش آزمون بايد شامل اطلاعات زير باشد.

الف – تمام اطلاعات لازم براي تشخيص كامل نمونه

ب – روش مورد استفاده

ج- نتايج بدست آمده

چ- شرايط آزمون

ح – جزئيات اعمال مجازي كه در اين استاندارد به آن اشاره نشده و همچنين اتفاقاتي كه ممكن است در نتايج آزمون دخالت داشته باشد، بايد ذكر گردد.

# فصل چهارم :‌

1-4 : تدوين و تشريح  و جداول هزينه هاي اصلي واحد از جمله ارزش مواد اوليه به ازاي هر يك محصولات تأمين انرژي (آب و برق و…) خدمات نيروي انساني.

1-1-4 : برآورد هزينه سالانه توليد: ليست مواد اوليه مصرفي خط توليد به همراه قيمت در جدول زير آمده است. ميزان مصرف با احتساب ضايعات مي باشد.

| رديف | شرح | ميزان مصرف سالانه (تن) | قيمت كل (هزار ريال) | حمل تأمين |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | تالو روغن نارگيل روغن پالم اسيد استئاريك سود سوز آور لانولين اسانس رنگ دي اكسيد تيتانيم نمك سيليكات سديم پوشش كاغذي جعبه كارتن | 965/62 063/594 596/47 956/20 982/82 525/2 838/8 01/1 1/10 218/41 746/14 56111111 336647 120015 | 2/1449582 845/197119 464/153925 52290 209955 16665 424224 60600 116150 2125 6783 40400 3366617 120015 | آمريكا آمريكا – استراليا آلمان – هلند مالزي داخلي (مالزي) ايران كلر خارجي انگليس – ايران داخلي – خارجي فرانسه داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي |  |
| جمع | 2/2883601 |

# 2-1-4- جدول هزينه سالانه انرژي مصرفي

| رديف | شرح | واحد | مصرف سالانه | واحد | كل هزينه (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | آب برق بنزين گازوئيل نفت | Lit Lit Lit | 3780 334027 16200 307200 7200 | 50 50 130 35 35 | 189 6/16701 2106 10752 252 |

# 3-1-4- جدول خدمات نيروي انساني

| جدول خدمات نيروي انساني |
| --- |
| رديف | شرح | تعداد يك شيفت | تعداد كل | حقوق مبناء(تومان) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | مديريت كارخانه مدير توليد تكنسين آزمايشگاه كارگر ساده كارگر ساده پخت كارگر خط توليد كارگر بسته بندي كارگر حمل و نقل پرسنل اداري پرسنل تداركات خدمات انبار نظافت چي نگهبان | 1 1 1 1 1 3 6 3 2 1 1 1 2 1 | 1 1 1 1 1 3 6 3 2 1 1 1 2 2 | 000/800 000/160 000/150 000/100 000/100 000/90 000/80 000/80 000/150 000/150 000/90 000/65 000/50 000/50 |
| جمع :‌ تعداد يك شيفت : 25 646/166 ريال |

2-4 : تدوين و تشريح و جداول هزينه هاي         واحد از جمله محاسبه ارزش دستگاهها و تجهيزات خط توليد، تأسيسات عمومي و ساختمانها وسائل نقليه و…

1-2-4 : محاسبه ارزش ماشين آلات و دستگاهها:

| رديف | نام ماشين | مشخصات فني | سازنده | تعداد | قيمت كل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ديگ ذوب چربي ديگ ذوب سود ديگ آب نمك ديگ پخت صابون مخازن چربي نمك خشك كن روزه نوار نقاله سيلو مخلوط كن تري رول ماكاروني كن پلادر كاتر پرس دستگاه بسته بندي قالب | ظرفيت 5/5 مترمكعب ظرفيت 4 مترمكعب ظرفيت 10 تن ظرفيت 20 تن ظرفيت 20 تن ظرفيت 4 متر 1متر طول 4 متر طول ظرفيت 5 تن طول 5/1 متر دو طبقه 5/3 متر 6 قالبه | داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي داخلي | 1 1 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 1 2 4 4 10 | 7500 15000 12000 24000 28500 14000 8000 22000 4000 18000 39000 19000 28000 3000 10800 6000 6000 |
| جمع : 264800 با احتساب هزينه نصب 5 % : 13240 جمع كل :‌278040 |

# 2-2-4: تأسيسات عمومي :‌

| رديف | شرح | مشخصات | بهاي كل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | آزمايشگاه تعميرگاه باسكول سيستم فاضلاب ديگ بخار لوازم اطفاء حريق ژنراتور گرمايش و سرمايش دستگاه تهويه تلفن و وسايل ارتباطي وسايل اداري و رفاهي برق رساني تأسيسات آبرساني منبع ذخيره آب تأسيسات سوخت رساني | ترازوي ديجيتالي – خشك كن – PH متر و ارلن و … وسايل اوليه 500 كيلويي و 20 كيلويي حوضچه ها ي سپتيك 3 تني 10 عدد كپسول آتش نشاني 60 kva بخاري و كولر 6 عدد 2 خط ميز و فايل و … | 21700 5000 5500 5000 90000 2000 24000 8520 2400 3000 1000 103400 6000 5400 1500 |
| جمع :‌284420 |

# 5-2-4- هزينه هاي قبل از بهره برداري :

هزينه هاي قبل از سفره برداري از طرح از اجراي زير متشكل است. براي مطالعات اوليه طرح از جمله انتخاب زمين مناسب، تأسيس شركت، هزينه ثابت، سرمايه و شركت، كارمزد و سود تضمين شده سرمايه مورد استفاده، دريافت موافقت اصولي، مطالعات اوليه در مورد ظرفيت و محل استقرار كارخانه، بررسي مقدماتي بازار و…، هزينه مهندسي مشاور براي بررسي هاي اقتصادي و فني طرح و نظارت بر حسن انجام كارهاي ساختماني  حتي انتخاب تكنولوژي ، انتخاب ماشين آلات ، بررسي هاي پرسنل، آموزش اوليه براي آشنايي پرسنل توليدي با ماشين آلات و نحوه استفاده از خط توليد و بالاخره راه اندازي ماشين آلات خط توليد و هزينه هاي مربوط به توليد آزمايشي منجمله پرداخت حقوق و ساير پرداخت ها به متخصصان راه اندازي خط توليد.

*

| رديف | شرح | تومان |
| --- | --- | --- |
| 1 | هزينه مطالعاتي مقدماتي تهيه طرح اجرايي | 10959200 |
| 2 | هزينه هاي مربوط به دريافت تسهيلات بانكي | 43697200 |
| 3 | هزينه هاي جاري در دوره اجراي طرح | 2000000 |
| 4 | هزينه هاي مربوط به آموزي مقدماتي پرسنل | 7678400 |
| 5 | ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري | 5300400 |
| جمع كل: | 15674100 |

1- بابت هزينه هاي مطالعات مقدماتي و تهيه طرح توجيهي و جواز تأسيس واحد و . . . معادل %5/0 و دريافت محوطهاي لازم جهت تأسيس و ثبت شركت معادل %5/0 جمعاً 1% سرمايه گذاري ثابت منظور مي گردد (با توجه به جدول صفحه بعد):

هزار ريال هزينه ثبت قراردادها 2/10959 = 1% × 1095919

2- هزينه ثبت قراردادها:

8% سرمايه در گردش:				2/43697=8%×6/546214

هزينه هاي مربوط به آموزش مقدماتي پرسنل، راه اندازي و بهره برداري آزمايشي معادل حقوق و مزاياي پرداختي طي 50 روز و هزينه مواد اوليه و انرژي مصرفي براي 5 روز كاري در نظر گرفته مي شود:

هزار ريال 166646: حقوق و مزاياي پرداختي طي 365 روز

2/22828=365 : 166646 : حقوق و مزاياي پرداختي طي 50 روز

هزار ريال 2/2883601 : هزينه مواد اوليه براي 270 روز كاري

53400=270 : 5×2/2883601 : هزينه مواد اوليه براي 5 روز كاري

هزار ريال 4/300000 : هزينه انرژي مصرفي براي 270 روز كاري

6/555=270 : 5×4/300000 : هزينه انرژي مصرفي براي 5 روز كاري

هزار ريال 76784 : جمع كل

هزينه هاي جاري در دوره اجراي طرح هاي ماهانه برابر 1000 هزار ريال به مدت 20 ماه منطور مي گردد.

ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري معادل 5/3% اقلام فوق الذكر منطور مي گردد.

3-4- برآورد دارائيهاي ثابت ، سرمايه در گردش، كل سرمايه گذاري، ميزان و شرايط اخذ و بازپرداخت وام بانكي و هزينه هاي مربوطه.

###### هزينه سرمايه گذاري ثابت

| رديف | شرح | تومان |
| --- | --- | --- |
|  | هزينه تهيه زمين و محوطه سازي | 8/102758 |
|  | هزينه سرمايه گذاري ساختمان | 328780000 |
|  | هزينه سرمايه گذاري در تأسيسات و تجهيزات واحد | 284420 |
|  | هزينه سرمايه گذاري در وسايل نقليه | 70000 |
|  | هزينه سرمايه گذاري در ماشين آلات و نصب | 278040 |
|  | هزينه هاي پيش بيني نشده (3%) | 31920 |
|  | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 156741 |
| جمع: | 125266000 |

هزينه هاي پيش بيني نشده:

براي مجموع ارزش ماشين آلات و تجهيزات خط توليد ، آزمايشگاه و تعميرگاه ، تأسيسات عمومي، وسائط نقليه ، زمين، ساختمان و محوطه سازي و لوازم اداري معادل 3% در نظر گرفته مي شود.

سرمايه در گردش:

# برآورد هزينه ساليانه توليد:

اين هزينه هاي به تفكيك هزينه مواد اوليه ، هزينه دستمزد، بيمه ، مزايا، هزينه مصارف آب، برق، سوخت و . . . هزينه تعمير ونگهداري سرمايه ثابت، هزينه ذخيره استهلاك ، ساير  هزينه هاي توليد و غيره  ، هزينه هاي اداري-مالي و بازرگاني مي باشد.

الف- هزينه مواد اوليه براي 45 روز:

براي 45 روز 2/4806300=270:45×2/2883601 هزار ريال

ب- هزينه نيرويانساني مورد نياز در طي سال:

براي 68 روز	هزار ريال4/31046=365:68×166646

ج- هزينه ساليانه انرژي مصرفي: هزار ريال 4/30000

براي 65 روز كاري 3/7222=270 : 65×4/30000

د- هزينه فوش معادل 5/0% ارزش ساليانه محصولات توليدي:

1125000000=Rial/Kg 4500 به ارزش ، صابون حمام ton 250 : ميزان محصول توليدي در سال

1125000000=Rial/Kg 4500 به ارزش ، صابون دستشوئي ton 250 :

1000000000=Rial/Kg 4000 به ارزش ، صابون لباسشوئي ton 250 :

1175000000=Rial/Kg 4700 به ارزش ، صابون نوزاد ton 250 :

ريال449600000=5000×k1000×92/89: ميزان گليسيرين فروش رفته از قرار هز كيلو 5000 ريال

449600000 : جمع

هزينه فروش ساليانه 		هزار ريال 24373=005/0×4874600000

هزينه فروش براي 20 روز 	هزار ريال 5/1335=365 : 20×24373

هـ- ساير هزينه هاي پيش بيني نشده معادل 5% كل مقادير:

هزينه سرمايه در گردش طرح

| رديف | شرح | مدت | هزينه (تومان) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 45 روزه | 480600200 |
| 2 | انرژي مصرفي | 65 روزه | 7222300 |
| 3 | حقوق و مزايا | 68 روزه | 31046200 |
| 4 | ساير هزينه ها | - | 26010200 |
| 5 | هزينه هاي فروش | 20 روزه | 1333500 |
| جمع: | 546214600 |

# 3-3-4- كل سرمايه گذاري

سرمايه گذاري طرح معادل حاصل جمع سرمايه ثابت ، سرمايه در گردش مي باشد.

با توجه به تعداد كاركنان كه 35 نفر مي باشند، سرمايه گذاري سرانه طرح 495412400 هزار ريال مي باشد.

| رديف | شرح | هزينه (تومان) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه ثابت | 125266000 |
| 2 | سرمايه در گردش | 546214600 |
| 3 | كل سرمايه گذاري | 1798874400 |
| 4 | سرمايه گذاري سرانه | 7195500 |

4-3-4- شرايط اخذ وام و كارمزد تسهيلات دريافتي

براي هزينه كارمزد سالانه وامهاي دريافتي نرخ كارمزد سرمايه ثابت 19% و سرمايه در گردش 22% در نظر گرفته شده است. مدت بازپرداخت وامهاي تأمين هزينه ثابت 5 ساله و وامهاي دريافتي برايتأمين هزينه سرمايه در گردش دو ساله در نظر گرفته شده است.

مبلغ در هزينه كارمزد سرمايه ثابت 60% سرمايه گذاري ثابت در نظر گرفته مي شود.

مبلغ در هزينه كارمزد سرمايه در گردش 80% سرمايه در گردش منظور مي گردد.

# 6/122661=50070+6/72591=كل هزينه كارمزد

### هزينه تعمير و نگهداري

| رديف | شرح | ارزش سرمايه (هزار ريال) | نرخ (درصد) | هزينه تعمير و نگهداري (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان و محوطه سازي | 8/373788 | 2 | 8/7475 |
| 2 | تأسيسات وتجهيزات | 284420 | 10 | 28442 |
| 3 | ماشين آلات و تجهيزات | 264800 | 5 | 13240 |
| 4 | وسايل اداري | 100 | 10 | 100 |
| 5 | وسائط نقليه | 7000000 | 10 | 7000 |
| 6 | هزينه هاي پيش بيني نشده | 29820 | 5 | 1491 |
| جمع كل: | 57749 |

و- هزينه . . . سرمايه ثابت طرح:

معادل 2/0%  سرمايه گذاري ثابت ميشود:

# 3/2505=2/0%×1252660

4-4- هزينه هاي استهلاك ، تعمير و نگهداري عملياتي و غير عملياتي و ساير موارد.

# 4-4- محاسبه هزينه هاي استهلاك:

| رديف | شرح | ارزش (هزار ريال) | نرخ استهلاك | هزينه استهلاك |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ماشين آلات و تجهيزات | 2648000 | 10 | 26480 |
| 2 | ساختمان و محوطه سازي | 3737888 | 5 | 4/18689 |
| 3 | وسائط اداري و تجهيزات | 1000 | 20 | 200 |
| 4 | وسائط نقليه | 7000000 | 10 | 7000 |
| 5 | تأسيسات عمومي | 284420 | 10 | 28442 |
| 6 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 157641 | 20 | 2/31348 |
| 7 | هزينه هاي پيش بيني نشده | 34550 | 10 | 3455 |
|  | 115615 |

5-4- برآورد كل هزينه هاي ثابت توليد و هزينه هاي متغير توليد و تعيين قيمت تمام شده محصولات

با توجه به درصد هزينه هاي ثابت و متغير در هر يك از هزينه هاي سالانه هزينه هاي متغير و ثابت طرح به شرح جدول ذيل مي باشد:

# 1-5-4- برآورد هزينه هاي ثابت و متغير طرح

- هزينه هاي ثابت توليد:

| رديف | شرح | هزينه (هزار ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | هزينه بيمه | 3/2505 |
| 2 | هزينه حقوق و مزايا 85% | 141649 |
| 3 | هزينه انواع انرژي 20% | 1/6000 |
| 4 | هزينه استهلاك | 115615 |
| 5 | هزينه كارمزد و تسهيلات | 6/122661 |
| 6 | تعمير و نگهداري 10% | 5775 |
| 7 | هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه ثابت | 31920 |
| جمع: | 426126 |

# هزينه هاي متغير توليد:

| رديف | شرح | هزينه (هزار ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اصلي و كمكي |  |
| 2 | تغيير و نگهداري 90% |  |
| 3 | انرژي 80% |  |
| 4 | مزد و حقوق مزايا 15% |  |
| 5 | هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه در گردش |  |
| جمع: |  |

به اين ترتيب متوسط قيمت هر كيلو از محصولات توليد شده با توجه به ظرفيت سالانه 00/3162 تومان مي باشد.

4-6-محاسبه قيمت فروش بر اساس سود منطقي و قابل انتظار و تعيين ميزان سود آوري طرح بر اساس قيمت فروش مستند در ظرفيت نهايي و تجربه و تحليل مقايسه نتايج حاصله با كالاي مشابه داخلي و قيمت سيف كالاي خارجي

قيمت فروش محصول نيز در جدول مربوط به آن در قيمت محاسبه هزينه هاي فروش محاسبه شده است.

| رديف | شرح | قيمت واحد (ريال) | ظرفيت kg | قيمت كل(هزارريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | صابون حمام صابون دستشويي صابون لباسشويي صابون نوزاد گليسرين | 4500 4500 4000 4700 5000 | 250000 250000 250000 250000 89920 | 1125000 1125000 1000000 11750000 449600 |
| جمع كل:‌4874600 |

# 4-7- تعيين شاخص هاي اقتصادي از جمله ارزش افزوده، سهم منابع داخلي، نقضه سر به سر، نرخ و سالهاي برگشت سرمايه، سرمايه گذاري سرانه، صرفه جويي ارزي.

1-7-4- ارزش افزوده

ارزش افزوده طبق تعريف عبارتست از حاصل تفريق ارزش داده ها از ارزش ستانده ها و اگر ارزش داده ها عبارت باشد از ارزش جاري توليدات اصلي و فرعي فعاليت طي يك دوره يكساله حسابداري و ارزش ستانده ها هزينه هاي جاري فعاليت مي باشد. قيمت واحد محصول در ظرفيت آن محاسبه شده است.

| رديف | شرح | هزينه (هزار ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ارزش داده ها(ارزش فروش محصول) ارزش ستانده ها: مواد اوليه تعمير و نگهداري انرژي هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه ثابت ارزش افزوده: مزد و حقوق و سرمايه استهلاك سرمايه ثابت بهره و كارمزد بيمه سود | 4874600 2/2883601 57749 4/30000 31920 166646 115615 6/122661 3/2505 5/1463901 |

# (هزينه هاي پيش بيني نشده + تعميرات + مواد اوليه + انرژي) – قيمت فروش = ارزش افزوده

# (31920+ 57749 +2/2883601 + 4/30000 ) – 4874600 = ارزش افزوده

4/1871329 = ارزش افزوده

(مزد و حقوق + استهلاك + كارمزد + بيمه) – ارزش افزوده = سود

(16646 + 115615 + 6/122661 + 3/2505 ) – 4/1871329 = سود

5/1463901 = سود

2-7-4- نقطه سر به سر:

ميزان توليدي كه حداقل هزينه هاي سالانه توليد جبران شود رانقطه سر به سر گويند. يعني درآمد حاصل از فروش جبران هزينه توليد را بكند.

#### برگشت سرمايه :‌

مدت زماني است كه سرمايه ثابت طرح معادل درآمد سالانه آن بشود و به طريق  زير محاسبه مي گردد:

هزينه هاي متغير توليد + هزينه هاي ثابت توليد = هزينه هاي توليد

7/3010582 + 624126 = 7/3436708

هزينه هاي توليد ساليانه – قيمت فروش كل = درآمد سالانه

7/3436708 – 4874600 = 3/1437891

درآمد سالانه : سرمايه ثابت = مدت برگشت سرمايه

# 9/0 = 3/1437891 : 125660

يعني در ماه يازدهم سال اول سرمايه برگشت دارد.

سهم منابع داخلي:

| 1 2 3 4 5 6 7 | مواد اوليه داخلي حقوق كارگران و كارمندان بميمه و ماليات كارگران و كارمندان بخش ريالي استهلاك هزينه هاي فروش سود ساليانه پيش بيني نشده (5%) | 7/465334 130200 29946 115615 24373 5/1463901 5/111468 7/2340838 | هزار ريال هزار ريال هزار ريال هزار ريال هزار ريال هزار ريال هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- |

درصد سهم منابع داخلي :

# 48/0 درصد سهم منابع داخلي مي باشد.

#### تجزيه و تحليل و ارزيابي طرح:‌

وجود نقطه سر به سر پايين (8/22%) و ارزش افزوده بالا. با توجه به  اينكه كالا جنبه مصرفي دارد و بازار صادرات آن نيز با توجه با كيفيت و شيوع بخصوص سراي آسياي ميانه وجود دارد. در صورت ايجاد يك واحد بازار يابي فعال در واحد. طرح در صورت اجــــــــرا كاملاً موفقيت آميز خواهدبود.

# Text boxes

×05885/0

×  ( vc2 2   c1 - 25)

100

m

m

100

×  ( vc2 2   c1 - 25)

×0746/0

50070=

24×100×2

22×(1+24)×6/546214×8/0

=هزينه كارمزد سرمايه در گردش

6/72591=

100×60)×2

19×(1+60)×1252660×6/0

=هزينه كارمزد سرمايه ثابت

مدت×2

نرخ×(1+مدت)×مبلغ

=هزينه كارمزد

=قيمت تمام شده محصول بطور متوسط

هزينه هاي توليد سالانه

جمع ظرفيت سالانه kg

=

1/3446354

92/1089

=

3162

: قيمت متوسط

4874600

92/1089

تومان        4/472/4=

=درصد ارزش افزوده

100× ارزش افزوده

قيمت فروش كل

=

100× 4/1871329

4874600

%38=

300/762/2=

200/899/10

700/582/010/3

=هزينه متغير واحد كالا

هزينه توليد

هزينه متغير طرح

=هزينه متغير واحد كالا

2/2762 – 4/4472

هزينه متغير واحد كالا- هزنيه فروش واحد كالا

كل هزينه هاي ثابت

=نقطه سر به سر

624126000

=نقطه سر به سر

3/249167 =

%8/22 =

1081920

100× 3/249167

=درصد نقطه سر به سر

48/0 =

فروش كل

سهم منابع داخلي

=درصد سهم منابع داخلي

4874600

100×7/2340838

=درصد سهم منابع داخلي