استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور

1- هدف

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش تعيين مقدار يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور مي‏باشد .

2- دامنه كاربرد

اين استاندارد براي تعيين مقدار يد در خوراك دام و طيور كابرد دارد :

3- روش اندازه‏گيري مقدار يد

تعيين مقدار يد در خوراك دام و طيور به يكي از دو روش زير انجام مي‏گيرد ,

3-1- روش الف .

3-1-1- معرف ها

3-1-1-1- تاكادياستاز

3-1-1-2- شناساگر متيل اورانژ براي تهيه آن 0/5 گرم متيل اورانژ را در آب حل كرده و تا يك ليتر رقيق كنيد .)

3-1-1-3- اسيد سولفوريك رقيق 2 نرمال

3-1-1-4- آب بروم : محلول مائي اشباع شده : غلظت تقريبي را ( ميلي گرم در ميلي ليتر ) با افزودن حجم معيني ( توسط بورت ) به بالن محتوي 5 ميلي ليتر از محلول يد ور پتاسيم 10 درصد تعيين كنيد . 5 ميلي ليتر از محلول اسيد سولفوريك رقيق اضافه كنيد و يذ آزاد شده را با محلول  نرمال تيوسولفات سديم عيارسنجي كنيد .

3-1-1-5- محلول تقريبا يك درصد سولفيت سديم ( وزن به حجم )

3-11-6- محلول تقريبا 5 درصد فنل ( وزن به حجم )

3-1-1-7- محلول تقريبا 10 درصد يد ور پتاسيم ( وزن به حجم )

3-1-1-8- محلول استاندارد تازه تهيه دشه 0/005 نرمال تيو سولفات سديم

3-1-1-9- محلول يك درصد نشاسته ( وزن به حجم ) تازه تهيه شده

3-1-1-10- محلول كلرور سديم براي تهيه آن 10 گرم كلرور سديم را در آب حل كرده و حجم آن را به 100 ميلي ليتر برسانيد .)

3-1-1-11- محلول يد ور پتاسيم شاهد : 0/328 گرم يد ور پتاسيم را در آب حل كرده و حجم آن را به 250 ميلي ليتر برسانيد . 5 ميلي ليتر از اين محلول را تا 250 ميلي ليتر رقيق كرده و 5 ميلي ليتر آن را به عنوان شاهد مورد استفاده قرار دهيد كه معادل يك ميلي گرم يد و يا 0/308 ميلي گرم يد ور پتاسيم است .

3-1-2- آماده كردن محلول نمونه :

3-1-2-1- بدقت حدود 50 گرم از نمونه را وزن كرده و آن را در 100 ميلي ليتر آب مقطر حل كنيد . 2 گرم تاگادياستاز به آن بيافزاييد و بگذاريد در حرارت 37 درجه سانتي گرادبه مدت 2 ساعت بماند محلول را صاف كرده و باقي مانده را با آب بشوييد محلول صاف شده و آب‏هاي شستشو صاف شده را روي هم بريزيد و حجم آن را در يك بالن ژوژه به 250 ميلي ليتر برسانيد .

3-1-3- طرز عمل :

50 ميلي ليتر محلول مورد آزمون (3-1-2-1) را به وسيله پي پت به يك ارلن ماير 200 ميلي ليتري منتقل نموده و سپس به وسيله اسيد سولفوريك رقيق شده در حضور شناساگر متيل اورانژ خنثي كنيد , سپس به وسيله بورت قطره قطره آب برومي كه حاوي 20 ميلي گرم برم باشد به محلول اضافه كنيد بعد از چند دقيقه بوسيله افزودن قطره قطره سولفيت سديم و بهم زدن مداوم برم آزاد باقي مانده را از بين ببريد . قسمت دهانه و ديواره‏هاي ارلن ماير را با آب مقطر شستشو و كاملا برم آزاد را بوسيله افزودن يك تا 2 قطره محلول فنل خارج كنيد . يك ميلي ليتر اسيد سولفوريك رقيق و 5 ميلي ليتر محلول يد ور پتاسيم افزوده و يد آزاد شده را به وسيله محلول تيو سولفات سديم استاندارد در حضور يك ميلي ليتر معرف نشاسته كه در انتهاي عمل تيتره كردن اضافه كرده عيارسنجي نماييد .

همراه با اين آزمون يك يا چند آزمون شاهد با معرف‏ها بكار بريد كه از 50 ميلي ليتر محلول كلر ور سديم كه به آن مقدار كافي محلول شاهد يد ور پتاسيم افزوده شده استفاده نماييد .

3-1-4- محاسبه :

3-1-4-1- درصد يد به صورت يد ور پتاسيم بر اساس ماده خشك مساويست با :

كه در آن

= V1 حجم محلول تيو سولفات سديم استاندارد مورد احتياج براي آزمون محلول نمونه آماده شده بر حسب ميلي ليتر

= V2 حجم محلول تيوسولفات سديم مورد احتياج براي آزمون شاهد بر حسب ميلي ليتر

= N نرماليته محلول تيوسولفات سديم استاندارد

= W وزن ماده مورد آزمون ( بند 3-1-2-1)

= M درصد رطوبت

3-2- روش ب

3-2-1- روش اندازه‏گيري يد ( روش C.A.O.A)  Elmslie - Calwell

3-2-1-1 معرف‏ها

3-2-1-2- كربنات سديم

3-2-1-3- محلول سود (1+1)

3-2-1-4- الكل اتيلكيك

3-2-1-4- محلول اشباع شده آب برم Br-H2O

3-2-1-5- اسيد فسفريك 85 درصد

3-2-1-6- معرف متيل اورانژ

3-2-1-7- كريستال اسيد سالسيليك

3-2-1-8- يد ور پتاسيم

3-2-1-9- تيو سولفات 0/005 نرمال

3-2-1-10- معرف نشاسته تازه تهيه شده

3-2-2- وسايل :

3-2-2-1- بوته پلاتيني يا نيكلي

3-2-2-2- كوره الكتريكي

3-2-3- طرز عمل :

مقداري از نمونه را كه شامل 3 تا 4 ميلي گرم يد باشد در يك بوته نيكلي يا پلاتيني 200 تا 300 ميلي ليتري قرار داده و حدود 5 گرم كربنات سديم و 5 ميلي ليتر محلول سود (1+1) و 10 ميلي ليتر الكل به آن اضافه كنيد . به نحوي كه نمونه كاملا مرطوب شود و آنگاه آن را در حرارت 100 درجه و به مدت 30 دقيقه خشك كنيد دقت شود كه از پخش شدن نمونه جلوگيري به عمل آيد .

سپس بوته و محتوي آن را در كوره با حرارت 500 درجه سانتي گراد حرارت به مدت 15 دقيقه بسوزانيد و عمل سوزاندن بايد طوري باشد كه كليه مواد آلي سوزانده شود و خاكستر حاصل قابل اكسيده شدن با آب برم باشد سپس بوته را خنك كرده و 25 ميلي ليتر آب مقطر اضافه نموده و روي بوته را با شيشه ساعت بپوشانيد و آن را به آرامي به مدت 10 دقيقه بجوشانيد و بعدا آن را صاف نموده و با آب جوش شستشو دهيد . محلول حاصل از صافي و شستشو را در يك بشر 600 ميلي ليتر جمع آوري نمايند به طوري كه كل محلول صاف شده از 300 ميلي ليتر تجاوز نكند . و سپس محلول را در مجاورت متيل اورانژ با اسيد فسفريك 85 درصد خنثي نمايند پس از خنثي شدن يك ميلي ليتر اسيد فسفريك اضافي نيز به آن اضافه كنيد . آب برم Br-H2O به محلول اضافه نموده و آن را به آرامي بجوشانيد تا محلول بيرنگ شود و عمل جوشاندن را 5 دقيقه ديگر ادامه دهيد و پس از آن چند كريستال اسيد سالسيليك اضافه نموده و محلول را تا 20 درجه خنك نمايند . آنگاه يك ميلي ليتر اسيد فسفريك 85 درصد و حدود 0/5 گرم يد ور پتاسيم در آن ريخته و با تيوسولفات سديم 0/005 نرمال عيار سنجي نمايند . در نزديكي خاتمه عمل موقعي كه رنگ يد آزاد شده در حال محو شدن مي‏باشد محلول نشاسته به آن اضافه شود .

هر يك ميلي ليتر تيوسولفات سديم 0/005 نرمال معادل با 0/1058 ميلي گرم يد است كه طبق فرمول زير محاسبه مي‏شود :

كه در اين فرمول

= V حجم تيوسولفات سديم 0/005 نرمال مصرفي

= W وزن نمونه مورد آزمون

سبوس گندم جهت تغذيه دام - طيور و آبزيان (ويژگيهاي و روشهاي آزمون )

- 0مقدمه

سبوس گندم به سبب فراواني توليد و قيمت مناسب و دارابودن ميزان نسبي پروتئين بالا و ويتامينها و مواد معدني به خصوص فسفر، در تغذيه دام  ، طيور و آبزيان مورد استفاده قرار مي  گيرد. مصرف سبوس گندم در جيره غذائي دامهاي نشخواركننده به علت ملين بودن و در مورد طيور به سبب محدود بودن قابليت جذب مواد فيبري موجود در آن نبايد از ميزان معيني در خوراك متراكم آنها تجاوز نمايد.

- 1هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي فيزيكي - شيميائي - اصول بسته  بندي و نشانه  گذاري - نمونه  برداري و روشهاي آزمون سبوس گندم براي تغذيه دام و طيور آبزيان مي  باشد.

- 2تعاريف و اصطلاحات

-1-2سبوس گندم مخلوطي از لايه  هاي مختلف پوسته و قسمتهاي جوانه و لايه آلورن 1 در دانه گندم كه در اثر عمليات آسياباني به عنوان سبوس جدا مي  شود و كميت و كيفيت آن بستگي به نوع گندم مصرفي و فرآيند كلي كارخانه آردسازي دارد. (به ويژه از نظر ميزان آرد چسبيده به سبوس ).

-2-2مواد خارجي : به هر گونه موادي غير از سبوس گندم از قبيل باقيمانده حشرات  ، كنه  هاي مرده اندامها، تنيده  ها، فضولات آنها، فضله موش و پرندگان و تيرخاك و خاشاك اطلاق مي  شود.

- 3ويژگيها

-1-3ويژگيهاي فيزيكي

-1-1-3رنگ : رنگ سبوس گندم به رنگ گندمي كه از آن تهيه شده بستگي دارد و از رنگ كرم تا قهوه  اي روشن متفاوت است .

-2-1-3بو: سبوس گندم داراي بوي طبيعي مخصوص بخود است .

-3-1-3اندازه : ريزي و درشتي ذرات سبوس گندم بستگي به نوع گندم و شيوه توليد آرد در كارخانه دارد ولي به هر حال سبوس گندم نبايد بيش از  30درصد وزني حاوي ذرات نرم باشد.

-2-3ويژگيهاي شيميائي :

-1-2-3ويژگيهاي شيميائي سبوس گندم بايد برابر جدول زير (جدول شماره 1) باشد.

- 4ناپذيرفتني  ها

-1-4وجود ميكروارگانيسم  ها بيش از حد مجاز برابر استاندارد ملي شماره 3207ايران (بنام ويژگيهاي بهداشتي و ميكروبيولوژي مواد اوليه تهيه خوراك طيور و دام آماده ).

-2-4وجود هر نوع بوي غيرطبيعي و ترشيدگي

-3-4وجود هرگونه مواد خارجي (به استثناي پوسته (سبوس ) جو و يا ساير غلات حداكثر به ميزان 2 درصد).

-4-4وجود آفات انباري به هر ميزان

-5-4وجود سموم آفت  كش - ميزان باقيمانده سموم در سبوس گندم نبايد از حد مجاز استانداردهاي مربوطه بيشتر باشد. (طبق موازين سازمان دفع آفات نباتي ).

- 5نمونه  برداري

نمونه  برداري سبوس گندم طبق استاندارد ملي ايران به شماره 331(آخرين تجديدنظر) (روش نمونه  برداري كنجاله دانه  هاي روغني ).

- 6روشهاي آزمون

-1-6تعيين مقدار رطوبت مطابق استاندارد شماره 321ايران .

-2-6تعيين مقدار پروتئين مطابق استاندارد شماره 457ايران .

-3-6تعيين مقدار چربي مطابق استاندارد شماره 415ايران .

-4-6تعيين مقدار فسفر مطابق استاندارد شماره 513ايران .

-5-6تعيين مقدار كلسيم مطابق استاندارد شماره 571ايران .

-6-6تعيين مقدار خاكستر مطابق استاندارد شماره 332ايران .

-7-6تعيين مقدار خاكستر غير محلول در اسيدكلريدريك مطابق استاندارد شماره 414ايران .

-8-6تعيين مقدار فيبر مطابق استاندارد شماره 520ايران .

-9-6روش تعيين ميزان درصد پوسته جو و مواد خارجي در سبوس گندم به شرح زير مي  باشد: يك گرم از نمونه  برداشت شده (طبق استاندارد) را روي شيشه ساعتي بريزيد و پوسته  هاي جو و ساير مواد خارجي را به وسيله دست يا پنس جدا كنيد. سپس با توزين پوسته جو و ساير مواد خارجي درصد وزني هر يك از آنها را به طور جداگانه در محموله محاسبه نمائيد.

-10-6روش تشخيص و اندازه  گيري مواد خارجي : براي اين منظور مقدار معيني از نمونه برداشت شده (طبق استاندارد) را داخل لوله آزمايش ريخته و بر روي آن مقداري كلروفرم و يا تتراكلروكربن بريزيد سپس آن را كاملا تكان دهيد. پس از مدتي كه مواد خارجي و ناخالصي  ها در آن حل شده و ته  نشين مي  گردد با جدا كردن مواد ته  نشين شده و توزين آنها درصد آن را محاسبه و تعيين كنيد.

- 7بسته  بندي و نشانه  گذاري

-1-7سبوس گندم بايد در كيسه  هاي بهداشتي و سالم از جنس الياف مصنوعي و به وزن  هاي همسان پر شده و سركيسه  ها به طور مطمئن دوخته شود.

-2-7نشانه  گذاري : روي هر بسته بايد آگاهي  هاي زير نوشته شود و يا برحسب گردد.

-1-2-7نوع محصول .

-2-2-7نام و نشاني كارخانه توليد.

-3-2-7تاريخ توليد.

-4-2-7ذكر شرايط نگهداري .

-5-2-7وزن خالص بر حسب كيلوگرم .

دانه ذرت  جهت تغذيه دام , طيور و آبزيان

0 - مقدمه

دانه ذرت يكي از انواع دانه‏هاي غلات است كه به واسطه فراواني نشاسته در آن ارزش غذايي نسبتا زيادي دارد و از اين رو در جيره خوراكي دام  و طيور و آبزيان به عنوان ماده اوليه انرژي‏زا به مقدار زياد مورد استفاده قرار ميگيرد . ذرت علاوه بر نشاسته داراي مواد مغذي ديگري مانند مواد پروتئيني , چربي , ويتامين و املاح نيز مي‏باشد .

1 - هدف

هدف از تدوين اين استاندارد , تعيين ويژگيها , درجه بندي , بسته بندي , نشانه گذاري , نمونه برداري , روش‏هاي آزمون و انبارداري دانه ذرت جهت تغذيه دام و طيور و آبزيان مي‏باشد .

2 - دامنه كاربرد

اين استاندارد در مورد  دانه ذرت كه براي تغذيه دام , طيور و آبزيان مصرف مي‏شود , كاربرد دارد .

3 - تعريف

دانه ذرت از گياه Zea. Mäis از خانواده غلات (Graminea) بوده و داراي ارقام مختلفي است كه مهمترين آنها به شرح زير مي‏باشد :

3 - 1 - ذرت دندان اسبي (Zea. Mäis  indentata) كه Dent Corn  نيز ناميده مي‏شود .

3 - 2 - ذرت آردي ( نرم ) (Zea. Mäis amylacia)   كه Flour Corn نيز ناميده مي‏شود .

3 - 3 - ذرت مومي   (Zea. Mäis Ceratina)   كه رقمي از ذرت دندان اسبي است و Waxy corn نيز ناميده مي‏شود .

3 - 4 - ذرت خشن   (Zea. Mäis indurata)   كه Flint Corn نيز ناميده مي‏شود .

3 - 5 - ذرت شيرين (Zea. Mäis  Sacchrata) كه Sweet Corn نيز ناميده مي‏شود .

3 - 6 - ذرت آجيلي (Zea. Mäis Everata)    كه  Pop Corn  نيز ناميده مي‏شود .

4 - واژه‏ها و اصطلاحات

4 - 1 - دانه‏هاي انواع ديگر ذرت :

دانه‏هاي انواع يا ارقام ديگر ذرت به دانه هايي گفته مي‏شود كه از لحاظ نوع و رقم غير از ذرت مورد نظر باشد .

4 - 2 - دانه‏هاي ساير غلات :

به دانه هايي از قبيل گندم , جو , يولاف ( جودوسر )، ارزن , چاودار , برنج , ذرت خوشه‏اي و غيره گفته مي‏شود .

4 - 3 - بذر علف‏هاي هرز :

بذر علف‏هاي هرز , بذرهاي مختلفي هستند كه در مزارع يافت مي‏شوند و ممكن است با ذرت مخلوط گردند .

4 - 4 - مواد خارجي :

به هر گونه موادي غير از ذرت اطلاق مي‏شود مانند خاك , خاشاك , كلش , شن , تكه‏هاي فلزات , فضله پرندگان و جوندگان , حشرات و بقايا و اندام‏هاي بدن آنها و نظاير آن .

4 - 5 - آفات :

عبارتست از كليه عوامل زنده كه در صحرا , جنگل , مزارع و باغات به طور مستقيم يا غير مستقيم به محصول صدمه زده و موجب كاهش ارزش كمي و كيفي ذرت مي‏گردد .

اين آفات عبارتند از حشرات , كنه‏ها , قارچ‏ها , باكتري‏ها و غيره در هر يك از مراحل رشد است كه از ذرت تغذيه نموده و يا روي آن رشد و نمو مي‏كنند .

4 - 6 - آفت زدگي :

عبارت است از آثار ناشي از عمل آفات كه با چشم مسلح يا غير مسلح , بر روي دانه ذرت قابل رؤيت مي‏باشد . اين آثار به صورت حفره‏هاي محل تغذيه حشرات و كنه‏ها , قارچ‏ها , كپك‏ها , فضولات و پوسته لارو بوده كه با پوكي و كم وزني و تغيير وضع ظاهري دانه قابل تشخيص مي‏باشد .

4 - 7 - شكستگي :

حالتي است كه در اثر ضربه , فشار , كوبيدن و جدا كردن دانه‏هاي ذرت از چوب بلال ( ذرت ) به صورت تركيدگي و خردشدن نمودار مي‏شود .

4 - 8 - رطوبت اضافي :

ميزان آب موجود در دانه ذرت است كه با جدا كردن آن تغييري در ماهيت و كيفيت ذرت پيدا نشود .

4 - 9 - وزن حجمي ( وزن مخصوص) :

وزن حجم معيني از ذرت بر حسب هكتوليتر است .

4 - 10 - دانه‏هاي صدمه ديده در اثر حرارت :

شامل دانه هايي است كه در اثر حرارت دستگاه خشك كن تغيير رنگ و ماهيت داده‏اند .

4 - 11 - دانه‏هاي صدمه ديده در اثر اتواكسيداسيون :

به دانه هايي اطلاق مي‏شود كه به نحوي از هنگام برداشت تا مصرف در نتيجه خود سوزي صدمه ديده و تغييرات رنگ و ماهيت داده باشد .

4 - 12 - مانده سموم :

عبارت است از ميزان باقيمانده سمومي كه پس از عمليات مبارزه با آفات صحرائي و انبارداري در دانه ذرت باقي مانده باشد .

5 - ويژگيها

5 - 1 - ويژگيهاي فيزيكي :

5 - 1 - 1 - رنگ :

دانه ذرت بر حسب گونه 1 و ارقام 2 مختلف بوده و داراي رنگ‏هاي زرد , سفيد , قرمز و بنفش مي‏باشد كه دانه زرد آن مصرف بيشتري داشته و سرشار از كارتنوئيد 3 و گزانتوفيل‏ها 4 است كه پيش ساز ويتامين A بوده و رنگ زرد مطلوبي را در پوست طيور و زرده تخم مرغ بوجود مي‏آورد .

5 - 1 - 2 - بو :

دانه ذرت بايد داراي بوي طبيعي مخصوص به خود باشد .

5 - 1 - 3 - وزن حجمي :

اندازه دانه  ذرت بستگي به گونه و رقم آن دارد ولي به طور كلي وزن حجمي بر حسب درجه نبايد از 60 كيلو گرم در هكتوليتر كمتر باشد .

5 - 1 - 4 - دانه‏هاي سالم ( درسته) :

دانه  ذرت بايد درسته باشد به طوري كه ميزان دانه‏هاي شكسته در نمونه از حد مندرج در جدول درجه بندي بند 7 تجاوز نكند .

5 - 1 - 5 - خلوص :

در يك محموله ذرت دانه‏ها بايد حتي الامكان از يك رقم باشد به طوري كه ميزان دانه‏هاي ساير انواع ديگر غلات , بذر علف‏هاي هرز , مواد خارجي و دانه‏هاي آفت زده بيش از حد مجاز مندرج در بندهاي 6 و 7 اين استاندارد نباشد . ميزان مجاز مانده سموم در مواد غذايي حد مجاز باقيمانده سموم نبايد از حدي كه آفات و بيماري‏هاي گياهي تعيين مي‏كند , بيشتر باشد .

5 - 2 - ويژگيهاي شيميايي :

ويژگيهاي شيميايي ذرت بايد مطابق جدول شماره 1 باشد .

يادآوري : تركيب اسيدهاي آمينه مهم موجود در ذرت معمولا به شرح زير است :

6 - ناپذيرفتني‏ها

6 - 1 - وجود آفات انباري زنده در هر يك از مراحل رشد به هر مقدار

6 - 2 - وجود قارچ , كپك و ميكروارگانيسم‏ها بيش از حد مجاز ( استاندارد شماره 3207 تحت عنوان استاندارد ويژگيهاي بهداشتي و ميكروبيولوژي  مواد اوليه تهيه خوراك طيور و دان آماده )

6 - 3 - وجود سموم حاصله از قارچ‏هاي سمي ( مايكوتوكسين‏ها ) به خصوص سموم آفلاتوكسين كه مقدار كل اين سموم بيش از 30 P.P.b. 5 نبايد باشد ( استاندارد شماره 2359) .

6 - 4 - وجود بوي غير طبيعي

6 - 5 - وجود سموم شيميايي بيش از حد مجاز

يادآوري 1: تا تدوين استاندارد ميزان باقيمانده سموم شيميايي نبايد از حدي كه موسسه بررسي آفات و بيماري‏هاي گياهي تعيين مي‏كند , بيشتر باشد .

يادآوري 2: مصرف دانه ذرت بذري كه با مواد شيميايي  ضدعفوني شده است و معمولا داراي رنگي غير از رنگ طبيعي دانه ذرت مي‏باشد ( صورتي روشن تا تيره ) بهيچوجه مجاز براي مصرف خوراك دام نيست .

7 - درجه بندي

دانه ذرت بر اساس درصد رطوبت , مواد خارجي , شكستگي , ارقام ديگر ذرت , صدمات ناشي از حرارت و درصد ساير غلات و حداكثر دانه گياهان سمي و وزن حجمي به دو درجه تقسيم مي‏شود ( مطابق جدول شماره 3)

8 - بسته بندي و نشانه گذاري

8 - 1 - براي بسته بندي ذرت بايد كيسه هائي كه از جنس چتائي يا متقال و يا از الياف مصنوعي نو بافته شده باشد , بكار برد . وزن خالص بسته با كيسه نبايد از 75 كيلوگرم بيشتر باشد . ضمنا سر گوني ‏ها بايد با ماشين دوخت دوخته شود . در صورت امكان مي‏توان ذرت را به صورت فله نيز عرضه نمود . در مورد فله حتي الامكان بايد به وسيله كاميون‏هاي سر بسته يا بوكر حمل گردد .

8 - 2 - نشانه گذاري : مشخصات زير بايد روي بسته بندي الصاق يا درج گردد و در مورد فله همراه مدارك هر محموله باشد .

8 - 2 - 1 - نوع و رقم دانه ذرت

8 - 2 - 2 - درجه دانه ذرت

8 - 2 - 3 - وزن خالص بر حسب كيلوگرم

8 - 2 - 4 - نام و نشاني موسسه فروشنده و مبداء توليد

8 - 2 - 5 - تاريخ توليد

8 - 2 - 6 - ذكر شرايط نگهداري

9 - نمونه برداري

نمونه برداري ذرت مطابق آخرين تجديد نظر استاندارد شماره 331 ايران انجام مي‏گيرد .

10 - روش‏هاي آزمون

10 - 1 - تعيين مقدار رطوبت مطابق استاندارد 321 ايران

10 - 2 - تعيين مقدار پروتئين خام مطابق استاندارد 457 ايران

10 - 3 - تعيين مقدار چربي خام مطابق استاندارد 415 ايران

10 - 4 - تعيين مقدار خاكستر كل مطابق استاندارد 332 ايران

10 - 5 - تعيين مقدار فيبر خام مطابق استاندارد 520 ايران

10 - 6 - ميزان آفلاتوكسين طبق استاندارد شماره 2359 ايران تحت عنوان آرد بادام زميني انجام مي‏گيرد .

10 - 7 - تعيين معايب موجود در ذرت :

ابتدا مقداري از نمونه را كه حداقل از 100 گرم كمتر نباشد , وزن كرده سپس با ذره بين نمونه انتخاب شده را براي تعيين وجود آفت زنده بررسي نمائيد و بعد از آن كه آفت زنده در نمونه مورد نظر وجود نداشت , آن را از الك نمره 4 كه قطر چشمه‏هاي آن 4/76 ميلي متر است بگذرانيد . آنچه را كه از الك گذر كرده يادداشت نمائيد و بقيه ذرت را كه روي الك مانده است بر روي صفحه‏اي پهن كنيد و دانه‏هاي ساير غلات , بذر علف‏هاي هرز و گياهان سمي , مواد خارجي , دانه‏هاي آفت زده و دانه‏هاي شكسته را جدا كرده , وزن كنيد . همين كار را براي موادي كه از الك مزبور عبور كرده است نيز انجام دهيد و پس از جمع دو رقم نتيجه حاصل را بر مجموع تقسيم نمائيد تا ميزان درصد هر يك از معايب تعيين شود .

10 - 8 - روش تعيين وزن حجمي :

در يك مزور يا ظرف استوانه‏اي يك ليتري , دانه ذرت را به طور آزاد و در وسط ظرف ريخته تا به حجم مشخص شده برسد . سپس با ترازوئي كه حساسيت آن يك صدم گرم است آن را وزن كنيد . اين عمل را 5 بار تكرار كرده و ميانگين آن را تعيين كنيد . ميانگين بدست آمده را در عدد 100 ضرب نموده , عدد حاصل وزن يك هكتوليتر خواهد بود .

1-Species

2-Variety

3-Caroteniod

4-Xanthophyll

5-P . P . B = Part per billion