# طرح توليد

# (1) پودر سنگ و ريگ موزائيك

(2) سنگ‌ساب

# مقدمه

مجموعه اهداف و سياستهاي اتخاذ شده براي صنعتي كردن كشور ما در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بر چنان پايه‌اي استوار شده بود كه توسعه صنعتي كشور بدون داشتن ارتباط و تناسب منطقي با كل اقتصاد كشور و امكانات داخلي از يك طرف و انتخاب تكنولوژي مناسب و ارتباط منطقي در جهت تكميل زنجيرهاي داخلي از طرف ديگر به حركت خودش ادامه دهد و بيشترين سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش در جهت ايجاد صنايع وابسته و مونتاژ هدايت و برنامه‌ريزي مي‌شد.

حال كه بخواست خداوند دهه اول انقلاب را پشت سرگذاشته‌ايم وابستگي عميق اغلب رشته‌هاي توليد به تكنولوژي پيشرفته و كارشناسان خارجي از بين رفته است. يك ارتباط منطقي بين سياستها و امكانات كشور باعث گرديده است تا مسائل و مشكلات متعدد كمتر گردند و همچنين تحولات صنعتي ايران با يك ارتباط منطقي و معقول با توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور در جهت قطع وابستگي از نفت به جلو هدايت شود و با گسترش صنايع مورد نياز كشور واردات كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه رو به كاهش گذاشته و وابستگي تكنولوژيكي صنايع بسيار كم شده است. خصوصاً صنايع معدني در ايران از لحاظ تكنولوژي ساخت ماشين‌آلات و تاسيسات و دانش فني بي‌نياز شده و مي‌رود تا خود انتقال تكنولوژي بدهد.

# فصل اول

خلاصه نتايج بررسيهاي طرح:

1ـ نام محصول: پودر سنگ و ريگ موزائيك

2ـ توليد ساليانه (ظرفيت): 15000 تن

3ـ مشخصه چگونگي عملكرد: سيصد روز كار در سال ـ يك شيفت 8 ساعت روزانه

4ـ تعداد كاركنان: 14

5ـ فرآيند توليد:

1ـ فيدر

2ـ فك

3ـ سنگ شكن

4ـ سرند

5ـ آسياب

6ـ بسته‌بندي

6ـ سطح زيربنا: 742 مترمربع

7ـ مساحت زمين: 4000 مترمربع

8ـ سرمايه‌گذاري ثابت: 161384 هزار ريال

9ـ سرمايه كل: 201302 هزار ريال

10ـ درآمد و سود ويژه در ظرفيت نهايي:

الف: 240000 هزار ريال

ب: 50003 هزار ريال

11ـ شاخصهاي اقتصادي (ميليون ريال)

ـ ارزش افزورده: 3/46%

ـ سرمايه‌گذاري سرانه: 5/11

نقطه سربسر: 44%

عمر مفيد طرح: 7/3 سال

# فصل دوم

مطالعات اقتصادي

# 1ـ2ـ هدف از اجراي طرح

هدف از اجراي طرح احداث واحد توليد پودر سنگ و سنگ موزائيك (لاشه) مي‌باشد. اندازه ذرات مورد نظر مش 01 ، 02 ، 03 ، 04 و … 08 مي‌باشد.

# 2ـ2ـ مصارف محصول

نقش و كاربرد پودر سنگ و موزائيك در ساخت موزائيك به عنوان پر كننده موزائيك‌هاي لاشه‌اي و قشر زيرين موزائيك و همچنين در صنايع ساختماني مصرف مي‌گردد. كه با توجه به رشد جمعيت و رشد سريع مسكن‌سازي در كشور نياز به ماده فوق به وفور وجود خواهد داشت.

3ـ2ـ پيش‌بيني تقاضاي محصول

مصرف كنندگان عمده پودر سنگ و سنگ لاشه در ساخت موزائيك براي ساختمانهاي مسكوني شهري، ساختمانهاي مسكوني روستائي، پروژه‌ةاي عمراني و تقاضا براي صادرات مي‌باشد. با توجه به وجود آمار و اطلاعات مربوط به پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريها مقدار تقاضاي ساليانه اين بخش از بازار به خوبي قابل تعيين مي‌باشد. بر طبق اطلاعات مندرج در سالنامه‌هاي آماري مركز آمار ايران متراژ زيربناي پروانه‌هاي ساختماني صادره طي سالهاي گذشته به شرح جدول زير بوده:

سال		1362		1363		1364		1365		1366

مقدار زيربنا	27294	30168	31438	29015	27378

(هزار متر مربع)

حال با توجه به رابطه زير مي‌توان ميزان تقاضاي ساليانه موزائيك جهت مصارف ساختمانهاي مسكوني شهري را به شرح زير تعيين نمود.

## ضريب مصرف × متراژ زيربنا = ميزان تقاضاي ساليانه

ضريب مصرف موزائيك در ساختمانهاي مسكوني بر طبق نظر كارشناسي بطور ميانگين 3/0 مترمربع در ازاء هر مترمربع جواز ساختماني در نظر گرفته مي‌شود.

با توجه به اين رابطه تقاضاي ساليانه اين بخش از بازار به طور مثال جهت سال 64 به شرح زير قابل محاسبه است:

تقاضاي سال 1364 = 3/0 × 31438 = 9431400 m2

با توجه به اينكه در هر مترمربع موزائيك 45 كيلو پودر سنگ و ريگ مصرف مي‌گردد نياز به پودر سنگ و ريگ موزائيك در سال 64 برابر 424413 تن بوده است.

با در نظر گرفتن رشد ساليانه 5% پيش‌بيني ميزان تقاضاي ساليانه براي 5 سال آينده به شرح زير خواهد بود:

| سال | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متراژ پروانه ساختماني | 31438000 | 33009900 | 34660395 | 36393414 | 38213085 |
| تقاضاي پودر سنگ (تن) | 424413 | 445633 | 467915 | 491311 | 515876 |

با توجه به مصارف متفرقه اين محصول معادل 50% تقاضاي مصرف در موزائيك كه در فوق محاسبه شده به ارقام فوق اضافه مي‌گردد. لذا كل نياز پودرسنگ به شرح جدول زير پيش‌بيني مي‌گردد:

| سال | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تقاضاي پودر سنگ (تن) | 636620 | 668450 | 701873 | 736967 | 773814 |

ارقام پيش‌بيني شده جهت سال 70 الي 74 نشان دهنده نياز اين توليد مي‌باشد.

# فصل سوم

بررسيهاي فني

# 1ـ3ـ ظرفيت توليد

ميزان توليد ساليانه پيش‌بيني شده در حدود 15000 تن ساليانه مي‌باشد. ميزان فوق براساس يك شيفت كار در روز و سيصد روز كار در سال مي‌باشد. ظرفيت ذكر شده شامل 10000 تن پودر سنگ و 5000 تن ريگ موزائيك مي‌باشد.

# 2ـ3ـ ماده اوليه

براي توليد 15000 تن پودر سنگ و لاشه در سال نياز به 16500 تن سنگ لاشه مي‌باشد كه از ضايعات كارخانجات سنگبري و همچنين از ضايعات استخراج سنگ در معادن سنگ قابل استحصال مي‌باشد.

# 3ـ3ـ روش توليد

سنگهاي خريداري شده از بهره‌برداران معادن و كارخانجات سنگبري معمولاً در محل سربازي كه براي دپوي اين مواد اختصاص يافته تخليه مي‌گردد. اين سنگها توسط كاميون به كارخانه حمل مي‌گردد سپس توسط تراكتور بيل‌دار سنگها به داخل دستگاه فيدر منتقل مي‌شود. اين دستگاه با لرزش و تكانهائي كه انجام مي‌دهد در هر لحظه مقدار مناسب از سنگها را به داخل دستگاه فك منتقل مي‌نمايد. دستگاه فك سنگها را به ابعاد كوچك خرد نموده و از آنجا به داخل دستگاه سنگ‌شكن منتقل مي‌نمايد. دستگاه سنگ‌شكن با حركت چكشها سنگها را به ابعاد ريزتر تبديل خواهد نمود و آ,اده ورود به سرند مي‌نمايد. توسط تسمه نقاله لاستيكي سنگهاي خرد شده به سرند منتقل مي‌شوند سرند با داشتن سوراخ متفاوت در طول خود و با حركت ارتعاشي خود سنگهاي خرد شده را نسبت به ابعادشان درجه‌بندي نموده و در اتاقكهاي زير سرند انتقال مي‌دهد و در آنجا بصورت پودر سنگ در آمده و به اتاقك پودر سنگ ريخته مي‌شود و آماده فروش و بازار مي‌گردند. از طرف ديگر سنگهاي درجه‌بندي شده و خارج از سرند درجه‌بندي و به محوطه باز كارخانه توسط تسمه نقاله فرستاده مي‌شود.

در آنجا سنگ موزائيك درجه‌بندي شده آماده فروش به بازار مصرف مي‌گردد. بوسيله تراكتور بيل‌دار به كاميون منتقل و به محل فروش فرستاده مي‌شود. فرآيند توليد به شرح زير خلاصه مي‌گردد:

شكل

# 4ـ3ـ ميزان مواد اوليه مصرفي

ميزان مواد اوليه مصرفي با توجه به ظرفيت توليد 15000 تن در سال و ميزان ضايعات 16500 تن مي‌باشد، كه از ضايعات معادن كوهي و همچنين از ضايعات كارخانجات سنگبري قابل استحصال مي‌باشد. قيمت هر تن مواد اوليه به طورم توسط با هزينه حمل 7300 ريال مي‌باشد كه براساس آن قيمت كل سنگ مورد نياز ساليانه 12450 هزار ريال مي‌گردد. براي پودر سنگ توليدي و عرضه آن به بازار مصرف نياز به بسته‌بندي نمي‌باشد و به صورت فله بارگيري و به فروش خواهد رسيد.

جدول زير مشخصات مواد اوليه و هزينه آنرا نشان مي‌دهد:

| نام و مشخصات مواد | كاربرد | منبع تامين | مقدار ساليانه | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ـ سنگهاي مختلف بصورت تكه‌هاي بزرگ و كوچك | مواد اوليه | داخل | 16500 | 7300 | 120450 |

# 5ـ3ـ ماشين‌آلات مورد نياز

روش توليد و نمودار آن در صفحات قبل نشان داده شد. در زير خلاصه‌اي از نوع و طرز كار قسمتهاي مختلف توضيح داده مي‌شود:

الف ـ فيدر: فيدر دستگاهي است كه جهت تغذيه مصالح سنگي به فك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. فيدر مناسب جهت سنگ كوهي فيدرهاي زنجيري مي‌باشد عرض دهانه اين فيدرها غالباً در محدوده 80 الي 100 سانتي‌متر و قدرت عبوردهي مصالح در آنها بين 6 الي 10 تن در ساعت خواهد بود. نيروي محركه لازم جهت فيدر حدود 5 الي 7 كيلووات شكستن مي‌باشد.

ب ـ سنگ‌شكن: شكستن سنگها معمولاً در دو مرحله انجام مي‌شود مرحله اول شكستن سنگها به كمك سنگ‌شكن‌هاي اوليه كه معمولاً از نوع فكي هستند انجام مي‌شود. مصالح شكسته با استفاده از سنگ‌شكن‌هاي ثانوي كه معمولاً از نوع چكشي، استوانه و يا مخروطي هستند به مصالح با دانه‌هاي كوچكتر تبديل مي‌شود. معمولاً سنگ‌شكن‌ها از چند رديف چكش متحرك كه حول شفت مركزي دوران مي‌نمايد تشكيل شده است سقف محفظه خردكننده با سندانهاي ضد سايشي طوري پوشانده شده كه كليه برخوردهاي ناشي از ضربه و فشار را تحمل مي‌نمايد. نيروي محرك سنگ‌شكنها حدود 100 كيلووات مي‌باشد.

ج ـ سرند: مصالحي كه از فيدر و سنگ‌شكن خارج مي‌شود. جهت تفكيك بر روي سرندهاي ويبراتوري ريخته مي‌شود. ظرفيت عبوردهي و تفكيك سرندها متغير بوده و از 10 تا 60 تن در ساعت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سرندها معمولاً بطريقي طرح مي‌شود كه حركت ارتعاشي در تمام سطح توري به صورت يكنواخت ايجاد مي‌گردد. سرندها روي پايه‌هايي به ارتفاع حدود 5/1 متر نصب مي‌گردد. كه قدرت محركه لازم جهت سرند ويبراتوري حدود 10 كيلووات مي‌باشد. سرند فوق سه طبقه بوده در هر طبقه قابليت نصب يك توري تعبيه شده و نيز داراي شاسي، الكتروموتور و دهنه مصالح مي‌باشد. نام شركت سازنده رولكو مدل VS 1500.

د ـ تسمه نقاله: كليه انتقالات از مدارهاي يك سنگ‌شكن بوسيله تسمه نقاله انجام مي‌گيرد. در يك سيستم ساده اين الوارتورها عبارتند از:

ـ يك دستگاه تسمه نقاله بطول 14 متر و عرض 60 سانتي‌متر به عنوان رابط بين سنگ‌شكن و سرند.

ـ يك دستگاه تسمه نقاله رابط بين سرند و آسياب به طول 16 متر و عرض 60 سانتي‌متر.

ـ يك دستگاه تسمه نقاله بين سرند و محوطه باز كارخانه به طول 20 متر و عرض 60 سانتيمتر نيروي محركه هر تسمه نقاله حدود 3 كيلووات خواهد بود.

ـ آسياب: يكدستگاه آسياب 80 چكشه با قدرت 35 كيلووات ساعت و ظرفيت 5 تن در ساعت جهت پودر كردن سنگ استفاده خواهد گرديد.

و ـ ماشين‌آلات سنگين: ماشين‌آلاتي كه به عنوان تغذيه دهنده به تشكيلات توليد به كار گرفته خواهد شد عبارتند از:

ـ يك دستگاه تراكتور بيل‌دار جهت دپو و انتقال مواد اوليه به فيدر.

ـ يك دستگاه كاميون جت حمل سنگ از معدن و محل خريد به كارخانه.

ـ يك دستگاه كمپرسي جهت انتقال و حمل مواد توليدي به محل فروش.

### 6ـ3ـ جدول مشخصات ماشين‌آلات

جدول زير مشخصات ماشين‌آلات از نظر مشخصه‌هاي فني، قيمت، تعداد مورد نياز و كشور سازنده نشان مي‌دهد:

| نام دستگاه | ظرفيت | تعداد | كشور سازنده | قيمت واحد ريال | قيمت كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ـ فيدر تغذيه | 6 تن در ساعت 6 كيلووات | 1 | ايران | 000 500 6 | 6500 |
| 2ـ دستگاه فك | 45 سانتي‌متر 35 كيلووات | 1 | ايران | 000 500 7 | 7500 |
| 3ـ سنگ‌شكن | 20 چكش 65 كيلووات | 1 | ايران | 000 000 9 | 9000 |
| 4ـ آسياب | 80 چكش 35 كيلووات | 1 | ايران | 000 000 3 | 3000 |
| سرند | 9 متري 10 كيلووات | 1 | ايران | 000 000 2 | 2000 |
| تسمه نقاله | 20 متري 31 كيلووات | 3 | ايران | 000 250 | 750 |
| جمع | 750 28 |

# پلان استقرار ماشين‌آلات

شكل

1ـ دپو مواد اوليه

2ـ فيدر

3ـ فك

4ـ تسمه نقاله

5ـ سنگ‌شكن

6ـ تسمه نقاله

7ـ سرند

8ـ تسمه نقاله

9ـ محل دپوي سنگ موزائيك

10ـ تسمه نقاله

11ـ آسياب

12ـ محل دپوي پودر سنگ

# 7ـ3ـ مشخصات و هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي

هر واحد توليدي براي تامين خدمات جنبي تجهيزات خط توليد و نيز حمل و نقل، نگهداري و … نياز به ماشين‌آلات و تاسيسات عمومي دارد.

# 1ـ7ـ3ـ تاسيسات برق

يكي از زيربنائي‌ترين تاسيسات جانبي هر واحد توليدي، تاسيسات برق مي‌باشد. زيرا هيچيك از دستگاههاي الكتريكي خط توليد، بدون برق قادر به انجام فعاليت نمي‌باشند.

الف) برق مورد نياز خط توليد:

برق مصرفي خط توليد با توجه به ظرفيت و مشخصات فني در جدول زير آورده شده است برق مورد نياز خط توليد حدود كيلووات بوده

| نام دستگاه | برق مصرفي kw |
| --- | --- |
| 1ـ فيدر تغذيه | 6 |
| 2ـ دستگاه فك | 35 |
| 3ـ سنگ‌شكن | 65 |
| 4ـ آسياب | 35 |
| 5ـ سرند | 10 |
| 6ـ تسمه نقاله | 9 |
| جمع | Kw 160 |

ب) برق مورد نياز ساير قسمتها

علاوه بر خط توليد، تاسيسات جنبي و همچنين ساختمانها و محوطه كارخانه جهت مصارف روشنائي نيز مصرف‌كننده برق مي‌باشند هر مترمربع از ساختمانها و محوطه به ترتيب نياز به 20 و 10 وات برق دارند كه با توجه به 600 مترمربع زيربنا و 4000 مترمربع زمين جمعاً 46 كيلووات برق جهت محوطه و ساختمانها مورد نياز است.

با احتساب ضريب همزمان 80% كل برق مورد نياز برابر 174 كيلووات ساعت خواهد گرديد.

(80% × 160) + 46 = 174

8 × 174  =  1392          كيلووات برق مصرفي روزانه

300 × 1392  =  417600             كيلووات برق مصرفي سالانه

هزينه هر كيلووات ساعت برق مصرفي معادل 6 ريال مي‌باشد.

6 × 417600  =  600/505/2          ريال هزينه برق ساليانه

د) تجهيزات مورد نياز برق‌رساني و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري:

هزينه احداث پست برق، خطوط انتقال نيرو همچنين حق انشعاب برق مورد نياز از قرار هر كيلووات ساعت 50000 ريال برآورد گرديده كه با احتساب 174 كيلووات برق مورد نياز، حدود 8700 هزار ريال هزينه در بر خواهد داشت.

# 3ـ7ـ3ـ تاسيسات سوخت‌رساني

وسايط نقليه و وسايل حمل و نقل روزانه به مقادير مشخصي سوخت نياز دارند.

جدول زير ليست ماشين‌آلات وسايل نقليه و سوخت مورد نياز آنها را نشان مي‌دهد.

| نام ماشين | تعداد | سوخت مورد نياز | ميزان مورد نياز ليتر در روز |
| --- | --- | --- | --- |
| وانت تراكتور بيل‌دار كاميون كمپرسي | 1 1 1 1 | بنزين گازوئيل گازوئيل گازوئيل | 30 30 60 60 |
| جمع بنزين جمع گازوئيل | 30 ليتر 150 ليتر |

سوخت مورد نياز وسايط نقليه و حمل و نقل به طور روزانه از جايگاهها اختصاصي شركت نفت تامين مي‌شود.

هزينه‌هاي سوخت به صورت ذيل محاسبه مي‌گردد.

| نوع سوخت | نياز ساليانه (ليتر) | هزينه واحد | هزينه (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| گازوئيل بنزين نفت | 45000 9000 3000 | 10 50 10 | 450 450 30 |
| جمع |  |  | 930 |

# 4ـ7ـ3ـ باسكول

ميزان توليد روزانه محصولات حدود 50 تن بوده كه معمولاً روزانه از كارخانه خارج مي‌شود.

براي توزين محصول و مواد اوليه از يك باسكول 10 تني استفاده مي‌شود. هزينه مربوط به تامين اين باسكول با توجه به استعلام از شركتهاي داخلي حدود 4800 هزار ريال خواهد بود.

# 5ـ7ـ3ـ تجهيزات سرمايش و گرمايش ساختمانها

جهت سرمايش سالن توليد، ساختمانهاي اداري مي‌توان از كولر آبي معمولي به تعداد مناسب استفاده نمود. گرمايش واحد توليدي نيز توسط بخاري به تعداد مناسب تامين خواهد گرديد. كل هزينه‌هاي لازم براي سرمايش و گرمايش واحد به حدود 1500 هزار ريال برآورد مي‌شود.

# 6ـ7ـ3ـ تجهيزات اطفاء حريق

خطرات ناشي از آتش‌سوزي مواد اوليه و محصولات بسيار ناچيز و تقريباً صفر مي‌باشد. نيازي به استفاده از سيستم اطفاء حريق مركزي نمي‌باشد. تنها جهت دفع خطرات احتمالي چند عدد كپسول دستي اطفاء حريق در سالن و ساختمان اداري نصب مي‌گردد. هزينه تامين آن معادل 500 هزار ريال برآورد مي‌گردد.

# 7ـ7ـ3ـ وسايل نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل

جدول زير وسايل نقليه عمومي حمل و نقل را نشان مي‌دهد.

| نوع وسيله | تعداد | هزينه (هزار ريال) |
| --- | --- | --- |
| وانت تراكتور بيل‌دار كاميون 10 تني كمپرسي | 1 1 1 1 | 4700 10000 10000 5000 |
| جمع |  | 29700 |

# 8ـ7ـ3ـ جمع‌بندي تجهيزات و تاسيسات جانبي

مشخصات فني و هزينه تامين هر يك از تاسيسات مورد نياز واحد توليد پودر سنگ به تفكيك در جدول صفحه بعد آورده شده است.

جدول مشخصات فني و هزينه تاسيسات مورد نياز:

| رديف | شرح تاسيسات | مشخصات فني | هزينه مورد نياز (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تاسيسات برق | پست هوايي، خطوط انتقال تابلوي برق | 87000 |
| 2 | تاسيسات آب | حفر چاه، مخزن هوايي لوله‌كشي‌هاي مربوطه | 30000 |
| 3 | تجهيزات سرمايش و گرمايش | بخاري و كولر | 1500 |
| 4 | لوازم اطفاء حريق | كپسول دستي | 500 |
| 5 | باسكول | ده تني | 4800 |
|  | جمع |  | 18500 |

# 8ـ3ـ محاسبه هزينه سوخت و انرژي مورد نياز

براساس محاسبات انجام شده در قسمتهاي گذشته درخصوص ميزان سوخت و انرژي مورد نياز جدول زير هزينه اين بخش از توليد را نشان مي‌دهد:

| شرح انرژي | ميزان | واحد | قيمت واحد | قيمت كل هزار ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برق آب گازوئيل و نفت بنزين | 417600 1800 48000 9000 | kw مترمكعب ليتر ليتر | 6 از طريق حفرچاه 10 50 | 6/5 . 25 ـــ 480 450 |
| جمع |  |  |  | 6/3435 |

# 9ـ3ـ محاسبه ساختمان و زمين مورد نياز

جهت انجام فرآيند توليد و خدمات جنبي و غيره تامين محيط مناسب مطابق استانداردهاي مهندسي، بايستي سالن توليد، انبارها، تاسيسات و … به طور صحيح محاسبه شوند.

ذيلاً مباني محاسباتي هر يك از ساختمانهاي مورد نياز بيان مي‌گردد.

# 1ـ9ـ3ـ سالن توليد

پارامترهاي مهم در تعيين مساحت سالن توليد شامل مساحت خالص دستگاه، مساحت مورد نياز مواد اوليه در حال ساخت، محل عبور مرور كارگر و … مي‌باشد. در ضمن فرم‌ةاي معمول و نيز مهندسي صنايع جهت تردد ساير كاركنان، سرويس و نگهداري دستگاهها ضريب پراكندگي 2/2 ملحوظ مي‌گردد. ميزان فضاي مورد نياز جهت هر كدام از دستگاهها با توجه به ابعادشان به شرح زير مي‌باشد.

فيدر	m20 = 4 × 5

فك	m30 = 6 × 5

سنگ‌شكن	m40 = 5 × 8

تسمه نقاله‌ها	m50

آسياب	m30

سرند	m10

جمع	180 مترمربع

متر مربع سالن توليد مورد نياز 	400 = 2/2 × 180

# 2ـ9ـ3ـ انبار

جهت نگهداري مواد اوليه كه سنگ مي‌باشد، نياز به انبار نمي‌باشد و در محوطه باز كارخانه دپو مي‌گردد. از محصولات توليد شده سنگ موزائيك نيز در محوطه كارخانه دپو و تنها پودر سنگ در انبار، سرپوشيده نگهداري مي‌شود. ميزان فضاي مورد نياز با توجه به مقدار پودر ذخيره شده به شرح زير محاسبه مي‌گردد:

ميزان پودر توليدي ساليانه 10000 تن

ميزان پودر ذخيره شده يكماه 1000 تن

متر مكعب حجم پودر ذخيره شده در يكماه 555 = V

با توجه به اينكه پودر تا ارتفاع 3 متر دپو مي‌گردد، فضاي مورد نياز حدود 185 مترمربع مي‌باشد، و با در نظر گرفتن 20% فضاي باز جهت رفت و آمد 220 مترمربع فضاي لازم جهت انبارها برآورد مي‌گردد.

# 3ـ9ـ3ـ ساختمان اداري، رفاهي و خدماتي

مساحت لازم جهت ساختمان اداري با در نظر گرفتن تعداد كارمند و محل مديريت 70 مترمربع مي‌باشد.

مساحت مورد نياز جهت نمازخانه، ناهارخوري 25 مترمربع، تاسيسات رفاهي (دوش، دستشويي و اماكن بهداشتي) مقدار 15 مترمربع نياز است ضمناً جهت نگهباني ميزان 12 مترمربع زيربنا پيش‌بيني گرديده است.

# 4ـ9ـ3ـ مساحت زمين و عمليات محوطه‌سازي

مساحت كل كارخانه معمولاً 3 برابر مساحت ساختمانها مي‌باشد. با توجه به اينكه در اين طرح محل دپو مواد اوليه و قسمتي از مواد توليد شده در كارخانه در محوطه باز مي‌باشد، حدود 4000 مترمربع زمين مورد نياز مي‌باشد، كه قسمتي از آن به امر فضاي سبز، درختكاري، خيابان‌كشي و پاركينگ اختصاص خواهد يافت. فضاي سبز حدود 10 درصد، خيابان‌كشي و پاركنيگ حدود 20 درصد آنرا تشكيل مي‌دهد. نتايج حاصل از اين برآوردها در جدول زير خلاصه شده است:

زمين مورد نياز	4000 مترمربع

فضاي سبز	350 مترمربع

خيابان‌كشي و پاركينگ	700 مترمربع

ديواركشي	520 مترمربع

# 5ـ9ـ3ـ برآورد هزينه ساختمان‌سازي و محوطه‌سازي

كليه هزينه‌هاي مربوط به اين بخش در جدول زير آورده شده است:

| شرح | مساحت مترمربع | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (هزار ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| سالن توليد انبارها ساختمان اداري نمازخانه و نهارخوري و تاسيسات رفاهي نگهباني خاكبرداري و تسطيح خيابان‌كشي و پاركينگ ديواركشي فضاي سبز | 400 220 70 40 12 4000 700 520 350 | 45000 38000 50000 50000 45000 200 4500 5000 1500 | 18000 8360 3500 2000 540 800 3150 2600 525 |
| جمع |  |  | 475 39 |

# 6ـ9ـ3ـ نقشه جانمايي ساختمانها

شكل زير ترتيب قرار گرفتن ساختمانهاي مورد نياز نشان مي‌دهد:

1ـ نگهباني

2ـ ساختمان اداري

3ـ نمازخانه، تاسيسات رفاهي

4ـ پاركينگ

5ـ سالن توليد

6ـ انبار

شكل

مقياس

# 10ـ3ـ نيروي انساني مورد نياز

كارآيي و راندمان كاري هر سازمان تا حدود زيادي به مديريت و كاربرد صحيح و موثر نيروي انساني بستگي دارد. مشخص نمودن تعداد و نيز ميزان تحصيلات و تجربيات كاركنان يكي از اساسي‌ترين اصول استخدام پرسنل مي‌باشد. انتخاب تعداد پرسنل، با در نظر گرفتن كليه ضوابط براي هر يك از مراحل انجام شده است. در ذيل نيروي انساني مورد نياز اين واحد توليد مشخص گرديده است:

# مديريت و پرسنل توليدي

براي اين واحد يك نفر به عنوان مدير كه در نقش مديريت عامل بوده و مسئوليت امور اداري، مالي، مديريت بازرگاني و نيز مديريت فني كارخانه را داراست در نظر گرفته شده است.

در اين واحد به دليل عدم پيچيدگي خط توليد، ساده بودن فرآيند، عدم نياز به كنترل شديد خط توليد و عدم تنوع محصولات توليدي احتياج مهندسي نداشته و با نظارت تكنسين ماهر براحتي انجام خواهد شد. كه در اين خصوص تعداد سه نفر تكنسين جهت توليد و مكانيك و برق كافي مي‌باشد. همچنين جهت كمك به تنظيم و هماهنگي تجهيزات خط توليد از سه نفر كارگر ماهر و ساده استفاده خواهد شد.

# پرسنل اداري و خدمات

با توجه به تعداد كاركنان واحد و حجم فعاليت در واحد اداري، مالي، خدماتي افراد زير مورد نياز خواهد بود.

حسابداري	1 نفر

تداركات	1 نفر

راننده	3 نفر

نگهبان	1 نفر

خدمات	1 نفر

جدول زير تعداد پرسنل مورد نياز هر قسمت و حقوق ماهيانه و ساليانه آنان را نشان مي‌دهد.

| شرح و وظايف كاركنان | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه 14 ماه (هزارريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| مدير توليد تكنسين توليد، مكانيك و برق كارگر فني مالي و اداري (حسابداري و تداركات) راننده نگهبان خدمات | 1 3 3 2 3 1 1 | 150000 85000 60000 60000 70000 45000 45000 | 2100 3570 2520 1680 2940 630 630 |
| جمع | 14 |  | 14070 |
| بيمه | 23% |  | 3236 |
| جمع كل حقوق و بيمه |  |  | 17306 |

فصل چهارم

4ـ بررسيهاي مالي و تعيين شاخصهاي اقتصادي در طرح توليد

1ـ4ـ سرمايه ثابت

1ـ1ـ4ـ لوازم و اثاثيه اداري و تلفن

با در نظر گرفتن 50 هزار ريال هر نفر پرسنل اداري، هزينه لوازم، اثاثيه اداري مبلغ 1200 ريال پيش‌بيني مي‌گردد.

2ـ1ـ4ـ هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري

هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري به شرح زير خلاصه مي‌گردد:

| شرح | هزار ريال |
| --- | --- |
| 1ـ هزينه مطالعات مقدماتي، تهيه طرح اجرايي و … (1 درصد) 2ـ هزينه‌ها و تاسيس شركت و دريافت مجوزهاي مختلف (5/0 درصد) 3ـ هزينه مربوط به دريافت تهسيلات بانكي (12 درصد وام بانكي + سود بانك در دوره قبل از بهره‌برداري) 4ـ هزينه‌هاي مربوط به آموزش مقدماتي پرسنل (يكماه حقوق) 5ـ هزينه‌هاي مربوط به دوره بهره‌برداري آزمايشي (هزينه يكدوره يكماهه) 6ـ ساير هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري (5%) | 1519 759 11172 300 13218 1348 |
| جمع | 28316 |

3ـ1ـ4ـ خلاصه اجزاء و برآورد سرمايه ثابت

با توجه به محاسباتي كه در خصوص اجزاء سرمايه ثابت در فصل گذشته انجام گرديد، سرمايه ثابت به شرح جدول زير محاسبه مي‌گردد.

| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| --- | --- |
| 1ـ زمين 2ـ ساختمان و محوطه‌سازي 3ـ ماشين‌آلات و مجهزات توليدي 4ـ تجهيزات و تاسيسات عمومي 5ـ وسايط نقليه 6ـ اثاثيه و لوازم اداري 7ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده 8ـ هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري | 10000 39475 28250 18500 29700 1200 5943 28316 |
| جمع | 161384 |

2ـ4ـ سرمايه در گردش

جدول زير خلاصه اجزاء برآورد سرمايه در گردش را نشان مي‌دهد.

| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| --- | --- |
| 1ـ تامين مواد اوليه مورد نياز (3 ماه) 2ـ حقوق و بيمه كاركنان (3 ماه) 3ـ انواع انرژي (3 ماه) 4ـ ساير هزينه‌هاي جاري (5 درصد) 5ـ هزينه‌هاي فروش | 30225 4327 4/851 1812 2700 |
| جمع | 4/39918 |

3ـ4ـ سرمايه‌گذاري كل

سرمايه‌گذاري كل = سرمايه ثابت + سرمايه در گردش

سرمايه‌گذاري كل = 4/201302 هزار ريال

4ـ4ـ منابع تامين مالي:

سرمايه نقدي (4 درصد سرمايه ثابت) 	 80521 هزار ريال

ميزان وام بلند مدت (60 درصد سرمايه ثابت) 	96830 هزار ريال

ميزان وام كوتاه مدت 	23950 هزار ريال

هزينه تسهيلات دريافتي بلند مدت	5810 هزار ريال

5ـ4ـ هزينه‌هاي توليد

1ـ5ـ4ـ برآورد هزينه استهلاك ساليانه

| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| --- | --- |
| 1ـ ساختمان و محوطه‌سازي 8% 2ـ ماشين‌آلات توليدي 10% 3ـ تاسيسات عمومي 8% 4ـ وسايل نقليه 20% 5ـ اثاثيه و لوازم اداري 20% 6ـ پيش‌بيني نشده 15% 7ـ هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري | 3158 2825 1400 5940 240 953 4719 |
| جمع | 19235 |

2ـ5ـ4ـ برآورد هزينه تعميرات و نگهداري

| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| --- | --- |
| 1ـ ساختمان و محوطه‌سازي 2% 2ـ ماشين‌آلات توليدي 3% 3ـ تاسيسات عمومي 4% 4ـ وسايط نقليه 10% 5ـ اثاثيه اداري 10% | 790 565 700 2970 120 |
| جمع | 5145 |

3ـ5ـ4ـ هزينه‌هاي عملياتي

| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| --- | --- |
| 1ـ هزينه‌هاي فروش (دو درصد) 2ـ لوازم حفاظتي كارگران | 4800 1000 |
| جمع | 5800 |

4ـ5ـ4ـ محاسبه هزينه‌هاي ثابت توليد

| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| --- | --- |
| 1ـ حقوق و مزاياي كاركنان (85%) 2ـ انواع انرژي سربار غير توليدي (10%) 3ـ هزينه تعمير و نگهداري (10%) 4ـ هزينه استهلاك (100%) 5ـ هزينه پيش‌بيني نشده (5%) 6ـ كارمزد وام (100%) | 14710 340 499 19235 1739 58150 |
| جمع | 42333 |

5ـ5ـ4ـ محاسبه هزينه‌هاي متغير توليد

| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| --- | --- |
| مواد اوليه و بسته‌بندي حقوق و مزايا (15%) انواع انرژي 9% تعميرات و نگهداري (90%) هزينه‌هاي عملياتي هزينه پيش‌بيني نشده (5%) | 120450 2596 3065 5145 5800 6853 |
| جمع | 1429590 |

6ـ4ـ محاسبه قيمت تمام شده:

= قيمت تمام شده محصول

هزينه‌هاي متغير + هزينه‌هاي ثابت = قيمت كل هزينه توليد

هزار ريال 186242 = 143432 + 42333 = قيمت كل هزينه توليد

ريال 12406 =  = قيمت تمام شده محصول

7ـ4ـ قيمت فروش

قيمت عمده‌فروشي پودر سنگ و ريگ موزائيك بسته به رنگ آن در بازار متفاوت مي‌باشد. قيمت پودر سفيد هر تن 8000 ريال رنگ مشكي 20000، رنگ قرمز و الوان 60000 ريال مي‌باشد. به طور متوسط قيمت فروش 16000 ريال هر تن مي‌باشد.

8ـ4ـ محاسبه ارزش افزوده

| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| --- | --- |
| حقوق كارگران و كارمندان بيمه و ماليات استهلاك هزينه‌هاي دفتر مركزي هزينه‌هاي فروش سود ساليانه در ظرفيت مبنا ساير | 14075 3236 19235 ـــ 4500 39240 5810 |
| جمع | 86091 |

9ـ4ـ درصد ارزش افزوده:

2/46% = 100 ×  =  = درصد ارزش افزوده بر مبناي هزينه توليد

8/35% = 100 *  =  = درصد ارزش افزوده بر مبناي فروش

44% = 100 ×  =  = درصد توليد در نقطه سر به سر

تن 6608 =  =  = ميزان توليد در نقطه سر به سر

11ـ4ـ نرخ برگشت سرمايه:

7/26 = 100 ×  =  = نرخ برگشت سرمايه

7/3 سال  = سالهاي برگشت سرمايه

12ـ4ـ نسبت سرمايه به سرمايه ثابت:

7/24% = 100 ×  =  = نسبت سرمايه در گردش به ثابت

13ـ4ـ نسبت سرمايه‌گذاري ثابت سرانه:

نفر/هزارريال 11527 =  =  = نسبت سرمايه‌گذاري ثابت سرانه

14ـ4ـ نسبت سود و زيان ويژه به فروش:

30% = 100 ×  = 100 ×   = نسبت سود و زيان ويژه به فروش

15ـ4ـ نسبت سود و زيان ويژه به سرمايه:

8/24% = 100 ×  = 100 ×  = نسبت سود و زيان ويژه به سرمايه

نتيجه‌گيري:

ارقام محاسبه شده در خصوص تمام شده، فروش، سود و ساير شاخصهاي اقتصادي طرح، اقتصادي بودن طرح و قابليت اجراي آنرا نشان مي‌دهد.