"ماشين سنگ زنی و دستورات ايمنی مربوط به آن"

مهسا ماپار (مهندس صنايع_ايمنی صنعتی)

mahsa_mapar@yahoo.com

سنگ زني فرآيند برداشتن مواد توسط ذرات ساينده است که به شکل چرخ گردان به يکديگر متصل شده اند . هنگامي که ذرات ساينده در حال حرکت ، با قطعه کار تماس پيدا مي کنند ، مانند يک ابزار برش بسيار کوچک عمل مي کنند . هر ذره براده بسيار کوچکي را از سطح قطعه کار برش مي دهد . اين يک اشتباه معمول است که معتقدند چرخ هاي ساينده سنگ زني ، مواد را توسط عمل مالش بر مي دارد . در حقيقت ، سنگ زني فرايندي شبيه به عمل برش در چرخش مته ، فرز و ماشين تراش است .

ماشين سنگ زني ، چرخ ساينده سنگ زني را مي چرخاند و آن را محکم نگه مي دارد و معمولا قطعه کار را در جاي مناسبي نسبت به چرخ قرار مي دهد و نگه مي دارد . ماشين سنگ زني براي سطوح ناصاف و پرداخت ، سطوح مخروطي و استوانه اي ، سوراخ کردن يا پرداخت داخلي استوانه ها ، شکل دادن يا تيز کردن ابزارهاي برش ، حذف برامدگي هاي ناصاف يا موانع و از بين انها، پوليش و صيقل دادن سطوح به کار مي رود .

دستورات ايمني:

ماشين هاي سنگ زني روزانه در کارگاههاي ماشين کاري استفاده مي شوند . براي پيشگيري از آسيب ها و جراحات ، احتياط هاي ايمني زير را دنبال کنيد :

1.    براي کار با تمامي ماشين هاي سنگ زني از گاگل استفاده کنيد .

2.    قبل از نصب سنگ سنباده ، عدم وجود ترک روي سنگ را چک کنيد .

3.    هيچگاه دستگاه را در سرعت هاي بالاتر از حد مجاز به کار نبريد .

4.    زماني که دستگاه کار مي کند ، قطعه کار يا وسيله گيرنده ان را تنظيم نکنيد .

5.    از عمق برش مجاز براي چرخ سنباده تجاوز نکنيد .

6.    قبل از خاموش کردن دستگاه ، قطعه کار را از دستگاه دور کنيد .

7.    از حفاظ هاي مناسب براي هر نوع دستگاه استفاده کنيد .

8.    در ماشين هاي سنگ زني روميزي ، فاصله تکيه گاه را 1/8 تا1/16  اينچ تنظيم کنيد .