تعيين مقدار شن وماسه مصرفي

الف) براي تهيه بتن:

| حجم كل كار | 158.437 m3 |
| --- | --- |
| مقدار شن و ماسه | 158.437*2.2=348.614 m3 |

ب) براي تهيه ملات براي آجر فشاري:

| حجم كل كار | 538.265 m3 |
| --- | --- |
| مقدار شن و ماسه | 538.265*0.6=322.959 ton |

ج) براي تهيه اندود سيماني:

| حجم كل كار | 23.870 m3 |
| --- | --- |
| مقدار شن و ماسه | 23.870*1.85=44.159 ton |

د) براي فرش كف و سنگكاري با سنگ پلاك:

| حجم كل كار | 546.129 m2 |
| --- | --- |
| مقدار شن و ماسه | 546.129*0.05=27.306 ton |

| مقدار كل ماسه مصرفي | 743.038 ton |
| --- | --- |

تعيين مقدار سيمان مصرفي

- سيمان لازم براي تهيه ملات كارهاي بنايي:

الف- آجر چيني با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان (ملات 200 كيلو سيمان در متر مكعب)

| حجم كل كار | 232.76 m3 |
| --- | --- |
| 30% حجم كل كار | 69.827 m3 |
| حجم ملات × عيار ملات = مقدار سيمان مصرفي | 69.827x200=13965.549 kg |

- سيمان مصرفي براي تهيه بتن:

الف- بتن ريزي با عيار 150  كيلوگرم سيمان در متر مكعب

| حجم بتن | 28.808 m3 |
| --- | --- |
| مقدار سيمان مصرفي | 28.808x150=4321.2 kg |

ب- بتن ريزي با عيار250  كيلوگرم سيمان در متر مكعب

| حجم بتن | 73.537 m3 |
| --- | --- |
| مقدار سيمان مصرفي | 73.537x250=18384.25 kg |

ج- بتن ريزي با عيار 300  كيلوگرم سيمان در متر مكعب

| حجم بتن | 56.082 m3 |
| --- | --- |
| مقدار سيمان مصرفي | 56.082x300=16824.6 kg |
| مقدار كل سيمان مصرفي براي بتن | 39530.05 kg |

- سيمان مصرفي در فرش كف و نماسازي با سنگ پلاك:

ملات مصرفي از نوع 3 مي باشد (225 كيلو سيمان در متر مكعب)

| سطح كار | 546.329 m3 |
| --- | --- |
| حجم ملات | 30x10-3 x سطح كار =16.390 m3 |
| مقدار كل سيمان مصرفي | 16.390x225=3687.75 kg |

- سيمان مصرفي براي تهيه ملات اندودهاي سيماني:

اندود ماسه سيمان به ضخامت يك سانتي متر با ملات نوع 1 (360 كيلو سيمان در متر مكعب ملات)

| سطح كار | 401.961 m2 |
| --- | --- |
| حجم ملات | 30x10-3 x 401.961 =12.059 m3 |
| مقدار كل سيمان مصرفي | 12.059x360=4341.24 kg |

- سيمان مصرفي در فرشها:

| مقدار سيمان مصرفي kg | حجم ملات m3 | سطح كار m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 258.84 | 0.719 | 23.958 | ملات نوع 1 – 360 كيلو سيمان در متر مكعب |
| 1888.695 | 6.627 | 220.896 | ملات نوع 2 – 285 كيلو سيمان در متر مكعب |
| 1793.925 | 7.973 | 265.775 | ملات نوع 3 – 225 كيلو سيمان در متر مكعب |
| 3941.46 |  |  | مقدار سيمان مصرفي |

| 65466.099 kg | مقدار كل سيمان مصرفي |
| --- | --- |
| 3927.966 g | مقدار 6% افت |
| 69394.064 | مقدار كل سيمان مصرفي با 6% افت |

محل تهيه سيمان از كارخانه آبيك (فاصله تا رشت …… كيلومتر)

تعيين مقدار آجر مصرفي

| حجم كل آجر چيني | 235.38 m3 |
| --- | --- |
| وزن آجر مورد نياز | 235.38x1.25=294.23 ton |

محل تهيه آجر از تهران (فاصله تا رشت 330 كيلومتر)

تعيين مقدار آهن آلات مصرفي

| ميلگرد مورد نياز | 1628.306+3360.886=4989.192 kg |
| --- | --- |
| پروفيل مورد نياز | 9817.189 kg |
| مقدار كل فولاد مصرفي | 13432.127x1.05=14806.381 kg |

محل تهيه آهن از اصفهان (فاصله تا رشت 740 كيلومتر)