خلاصه

بتن کفی (بتن سبک) (foam eoncrete)

Clc(cellular  logltweigh concrete)

مواد تشکیل دهنده : سیمان ،ماسه ،آهک (بسته به نوع بتن کفی)، مواد حبابزا،آب،میکروسیلیس،فوق روان کننده ها(super plasticizer)،خاکستر بادی(fly Asl)، الیاف پروپلین ،پلون

اولین بار در کشور سوئد در سال 1914 بدست آمد

طرز تهیه: ماده کف زا در ضمن اختلاط با آب در دستگاه مخصوص و با سرعت زیادی حباب های هوا را تولید و تثبیت نموده و کف حصال که کاملا پایدار می باشد در ضمن اختلاط با ملات سیمان و ماسه بادی در دستگاه مخلوط کن تولید خمیری روان می کند که به صورت درجا در قالب های فلزی یاپلاستیکی قابل استفاده است. پس از خشک شدن با توجه به درصد ماسه وسیمان دارای وزن 300الی 1600کیلو گرم برمتر مکعب است .

1- عامل اقتصادی : سبک ومقاومت مطلوب کاهش وزن اسکلت وفلزی وسقف ودر نتیجه کاهش مخارج فونداسیون وپی ود رنتیجه هنگام زلزله خسارت کمتری وارد می شود.

2- سهولت حمل ونقل و نصب قطعات پیش ساخته : به علت سبکی حمل ونقل آن آسان می باشد وهزینه کمتری نسبت به قطعات بتنی دارد ونازک کاری نیز به راحتی قابل اجرا است در ضمن چسبندگی قابل توجهی بین سیمان وگچ دارد.

3- خواص فوق العاده عایق بودن مقابل گرما وسرما وصدا : به علت پائین بودن وزن مخصوص آن ضریب انتقال حرارتی بین 06/0تا43/0 می باشد (بتن معمولی 3/1تا7/1) .

کاربرد : عایق حرارتی ،پرکننده حفاری ها، بخش هایی پانل های ساندویچی ،کاربردهای ژئوتیکی ،مقاوم سازی در برابر زلزله ودر بیمارستان ها (شیب بندی پشت بام ،کف بندی طبقات ،بلوک های غیر باربر سبک.