عنوان آزمايش :

عمليات سختکاری

هدف آزمايش :

سخت كردن فولاد و افزايش استحكام ، مقاومت به سايش و مقاومت به خستگي مي باشد.

تئوري آزمايش :

سخت ترین فاز فولادها مارتنزیت است ---›› براي سختكاري بايد ساختار مارتنزيتي در فولاد به وجود آوريم براي اين منظور بايد از استحاله                           جلوگيري كنيم.

يعني فولاد را از دماي (آستنيته )به سرعت تا دماي محيط سرد كنيم ---›› براي اين منظور فولاد را در محيط خنك كننده (آب ياروغن ) مي اندازيم و میکروساختاری ریز و سوزنی شکل حاصل می شود .

در تشکیل مارتنزیت در صد کربن ، عناصر آلیاژی و اندازه دانه های آستنیت نقش اساسی دارد . همچنین سریع سرد کردن باعث مبحوس شدن کربن در شبکه فولاد شده  و باعث

می شود که ساختار شبکه حاصل به جای bcc به bct تبدیل شود .

همچنین تشکیل مارتنزیت باعث تغییر شکل ماندگار در فاز آستنیته اولیه همراه است . اگر فاز اولیه قادر به تحمل این تغییر شکلها نباشد باعث ایجاد ترک در مرز بین آستنیت و مارتنزیت می شود .

روش کار :

برای سخت کاری و تشکیل مارتنزیت نمونه ها را تقریباً تا دمای 880 حرارت داده و70 دقیقه در درون کوره نگه می داریم پس از آن نمونه را از کوره خارج کرده و به داخل آب می اندازیم که البته این عملیات سریع سرد کردن را کوئنچ می نامند .

نتيجه :

پس از این عملیات نمونه ای سخت و البته با تنش فراوان حاصل می شود که باید قبل از استفاده عملیات تمپر روی آن انجام شود .

ريز ساختار نمونه311:

ريز ساختار نمونه 321:

ريز ساختار نمونه331: