## طراحي دستي تيرها:

به عنوان نمونه تير C1-D1 از طبقه اول را طراحي مي كنيم كه داراي لنگر خمشي و نيروي برشي و لنگر پيچشي مي باشد. ابعاد تير 450*450 ميلي‌متر مي باشد.

الف) طراحي براي خمش:

تذكر:

- پوشش آرماتور هاي فوقاني 30 ميلي‌متر و آرماتورهاي تحتاني 50 ميلي‌متر است.

- جدول مقادير مثبت و منفي لنگر خمشي ماكزيمم در تركيبات مختلف بارگذاري بشرح زير است:

«جدول پوش لنگر خمشي»

| موقعيت | KN.m | Combo | KN.m | Combo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ابتداي دهانه | 70.02 | DCON3 | 47.99 | DCON7 |
| 25/0 دهانه | 20.59 | DCON9 | 41.73 | DCON4 |
| 5/0 دهانه | 0 | ALL | 24.87 | DCON1 |
| 75/0 دهانه | 20.59 | DCON8 | 41.7 | DCON5 |
| انتهاي دهانه | 70.02 | DCON4 | 46.5 | DCON9 |

طراحي براي لنگر منفي ماكزيمم

,		,		,

,

,

طراحي براي لنگر مثبت ماكزيمم:

,		,		,

,

,

آرايش ميلگردها:

در مورد آرايش ميلگردها بايد به نكات زير توجه نمود:

- حداقل فاصله بين ميلگردهاي يك رديف نبايد كمتر از 25 ميلي متر، قطر ميلگردها و قطر بزرگترين سنگدانه بتن باشد.

- حداقل پوشش روي ميلگردها با توجه به اينكه شرايط محيطي مطلوب مي باشد، براي ميلگردهاي تحتاني 50 ميلي‌متر و براي ميلگردهاي فوقاني 30 ميلي‌متر در نظر گرفته شده است.

- حداقل پوشش جانبي روي خاموتها 30 ميلي‌متر فرض شده است.

آرايش ميلگردهاي مثبت:

كنترل فاصله بين ميلگردها:

فاصله آزاد بين دو ميلگرد  	O.K.

بنابراين آرايش ميلگردهاي مثبت در يك رديف مناسب مي باشد.

كنترل عرض ترك:

طبق بند 14-3-2 آيين نامه آبا داريم:

,		,

O.K.

آرايش ميلگردهاي منفي:

كنترل فاصله بين ميلگردها:

فاصله آزاد بين دو ميلگرد  	O.K.

بنابراين آرايش ميلگردهاي مثبت در يك رديف مناسب مي باشد.

كنترل عرض ترك:

طبق بند 14-3-2 آيين نامه آبا داريم:

,		,

O.K.

كنترل خيز:

طبق بند 14-2-4-3 آيين نامه آبا، چنانچه ضخامت تيرها از آنچه در جدول زير بدست مي آيد بيشتر باشد نيازي به كنترل خيز نخواهيم داشت:

| نوع تير | hmin |
| --- | --- |
| يك طرف ممتد | L/18.5 |
| دو طرف ممتد | L/21 |

مقادير داخل جدول براي فولاد با تنش جاري شدن  تنظيم شده اند و براي ساير مقادير  بايد در ضريب  ضرب شوند.

ضريب تصحيح :

در مورد تير مورد نظر، داريم:

بنابراين چون ارتفاع تير ما بسيار بزرگتر از  مي باشد نيازي به كنترل خيز نداريم و بر طبق آيين نامه خيز تير جوابگو خواهد بود.

قطع و خم ميلگرد ها:

ضوابط قطع ميلگردها:

- سطح مقطع ميلگردهاي ادامه يافته بايد حداقل  سطح مقطع ميلگردهاي منفي باشد.

- نقطع تلاقي نمودار ظرفيت خمشي ميلگردهاي ادامه يافته و نمودار لنگر خمشي تير، نقطع قطع تئوري است.

- ميلگردهاي قطع شده بايد به اندازه  يا  از نقطه قطع تئوري ادامه يابند.

A) ميلگردهاي منفي:

- قطع ميلگردها:

سطح مقطع ميلگردهاي ادامه يافته :

ظرفيت خمشي ميلگردهاي ادامه يافته:

نقطه تلاقي نمودار ظرفيت خمشي با دياگرام لنگر خمشي منفي ماكزيمم برابر 85/0 متر از تكيه گاه مي باشد.

نقطه قطع عملي :

همانطور كه ملاحظه مي شود يك سوم دهانه نقطه قطع عملي ميلگردها مي باشد.

شرط قطع ميلگردها در ناحيه كششي:

در محل قطع داريم:

مي توان ميلگردها را قطع نمود

2. كنترل طول مهاري:

براي ميلگردهايي كه درتيرهاي سرتاسري هستند ميلگردها از داخل ستون عبوركرده و در تير بعدي نقش ايفا مي‌كنند و طول مهاري تأمين مي باشد. اما در ستونهاي گوشه چون بعد ستون جوابگوي طول مهاري نمي باشد، بايد از قلاب استفاده كرد.

براي قلاب 90 درجه :

O.K.

طولي كه بعد از خم 90 درجه اي بايد ادامه يابد:

3. كنترل طول مهاري براي ميلگردهاي قطع شده:

ميلگردهاي قطع شده  مي باشند. نقطه قطع عملي به فاصله 127 سانتي‌متر از ستون محاسبه شده است داريم:

,

چون پوشش بتني روي ميلگردها بيش از  (22 ميلي‌متر) و فاصله مركز به مركز ميلگردها نيز بيشتر از  (66 ميلي متر) مي باشد بنابراين ، و چون پوشش بتني روي ميلگردها از  (55 ميلي‌متر) بيشتر نيست بنابراين .

O.K.

چون ميلگرد فوقاني است ، چون پوشش اپوكسي نداريم  و در جهت اطمينان .

طول مهاري مقداري كمتر از مقدار قطع عملي دارد. بنابراين در همان فاصله 127 سانتي متري از ستون مي توان ميلگردها را قطع نمود.

B) قطع ميلگردهاي مثبت:

با توجه به جدول پوش خمش و نزديك بودن مقادير لنگر خمشي در تكيه گاه و 25/0 و 75/0 دهانه و همچنين به دليل در نظر گرفتن مسائل اجرايي، قطع ميلگردهاي مثبت مطلوب نمي باشد و به دليل مسائل اجرايي بهتر است كه به همان ميزان ادامه يابند.

ب) طراحي براي برش و پيچش:

آيين نامه آبا براي پيچش از مقاومت پيچشي بتن صرف نظر مي كند. مقادير نيروهاي برشي و پيچشي نهايي به فاصله d از بر تكيه گاه به قرار زير مي باشد:

DCON 6

بر طبق بند 12-8-1 آيين نامه آبا:

- اگر  باشد طراحي براي پيچش لازم نيست و مقطع براي برش خالص طراحي مي شود.

- اگر  طراحي براي برش لازم نيست و مقطع براي پيچش خالص طرح مي گردد.

بنابراين به محاسبه  مي پردازيم:

,

بنابراين هيچكدام از دو شرط بالا برقرار نبوده و بايد اثر توأم پيچش و برش را در نظر گرفت.

# الف) برش

ب) پيچش

خاموت لازم براي مجموع برش و پيچش:

برطبق بند 12-6-4-1 آيين نامه آبا:

خاموت تنگ را  فرض مي كنيم:

اولين خاموت در فاصله 5 سانتي‌متر از بر تكيه گاه قرار مي گيرد.

سطح مقطع ميلگردهاي طولي لازم براي پيچش:

طبق بند 12-10-3 آيين نامه داريم:

حداقل قطر ميلگردهاي طولي :

ميلگردهاي طولي بايد بطور يكنواخت درمقطع پخش شوند. فاصله حداكثر بين اين ميلگردها نيز برابر با مي باشد. بنابراين ميلگردها را در دولايه قرار مي دهيم:

در هر لايه دو شاخه ميلگرد قرار مي دهيم، بنابراين حداقل سطح هر ميلگرد عبارتست از:

و چون حداقل قطر آن نيز 5/12 بدست آمده است، از آرماتور  استفاده مي كنيم.

«آرايش نهايي ميلگرد و خاموت در مقطع تير»