جايگاه Wimax

Wimax كه از حروف اول نام انجمن كار بين جهاني براي دسترسي مايكروويو (The worldwide interoperability for Microwave Access Forum) گرفته‌شده ، سازماني غير انتفاعي متشكل از سازندگان تجهيزات دسترسي بي‌سيم مبتني بر استاندارد lEEE 802.16   مي‌باشد كه گسترش و حضور يك سازنده در بازار شبكه‌هاي بي‌سيم شهري بدون پذيرش در آزمايش‌هاي اين سازمان دشوار مي‌باشد. مؤسسه استانداردهاي مخابراتي اروپا موسوم به ETSI نيز در حال كار مشترك با Wimax  براي هماهنگ‌سازي استاندارد اين سازمان براي شبكه‌هاي شهري بي‌سيم (موسوم به HYPERMA) با مشخصات مورد پذيرش Wimax مي‌باشد.

در شروع لازم است تعريف ساده‌اي از مدولاسيون داشته‌باشيم. اساساً در مخابرات به هر نوع تبديل و تغييري كه يك سيگنال را آماده عبور از يك محيط ارتباطي خاص مي‌ نمايد، مدولاسيون اطلاق مي‌شود. دستگاه مودم مثلا بسيار خوبي از كاربرد مدولاسيون مي‌باشد كه علائم ديجيتالي يك كامپيوتر را به علائم آنالوگ شبيه به صدا تبديل مي‌كند تا امكان گذر از محيط شبكه تلفن را بيابند.

امواج راديويي گونه‌اي از امواج الكترومغناطيسي بوده كه داراي شكل سينوسي و سرعت سيري برابر با سرعت نور مي‌باشند . اين امواج برحسب فركانس نوساناتشان درسته‌بندي مي‌گردند و قادر به حركت در فواصل طولاني و از طريق هوا هستند.

درصورتي كه از امواج فوق جهت حمل اطلاعات استفاده مي‌شود با نام سيگنال حامل (Carrier) شناخته مي‌شوند . فركانس سيگنال حامل مشخصات خاص آن را تعيين مي‌كند .براي مثلا امواج راديويي با فركانس پايين‌تر از 10 گيگاهرتز قادر به عبور از ميان اجسام صلب (براي مثلا ساختمان‌ها)هستند.همين امر دليل استفاده از طيف فركانسي 900 و 1800 مگاهرتز براي تلفن‌هاي همراه سيستم GSM) مي‌باشد.

اساساً مدولاسيون در سيستم‌هاي بي‌سيم با تغيير يكي از مشخصه‌هي موج راديويي متناسب با علائم اطلاعاتي (صفر ويك‌ها) انجام مي‌گيرد . سه تكنيك اصلي وجود دارد كه با تغيير در دامنه (ASK)، فركانس (FSK) و فاز(PSK)كار مي‌كنند. شكل 4 چگونگي انجام مدولاسيون فركانسي را نمايش مي‌دهد.

اصولاً كارايي يك تكنيك مدولاسيون متناسب با تعداد علائم اطلاعاتي (بيت‌ها ) است كه در هر نوسان موج راديويي منتقل مي‌كند . براي مثال مدولاسيون فاز چهارتايي(‌QPSK) مطابق شكل در هر نوسان دو بيت را حمل مي‌كند . افزايش تعداد بيت‌ها با افزايش نرخ انتقال اطلاعات منجر مي‌گردد و البته داراي حدي‌است كه معمولاً با حداكثر فضاي قابل پوشش سيستم ارتباط بي‌سيم ، رابطه عكس دارد.

تكنيك مدولاسيون پيشرفته‌تر QAM تلفيقي از دو روش دامنه و فاز مي‌باشد كه دستيابي به نرخ‌هاي بالاتر را (در فركانس برابر) امكان‌پذير مي‌سازد. تكنيك‌QAM 16 چهار بيت را درهر نوسانو QAM 64 تا 16 بيت را در هر نوسان منتقل مي‌كند.

هنر Wimax استفاده بهينه از تكنيك‌هاي پيشرفته گوناگون است. همانطور كه در شكل6 نشان داده شده در فواصل كوتاه آنتن مركزي ، تكنيك QAM 64 و در فواصل دورتر از QAM 16 استفاده مي‌شود. تكنيك فازي چهارتايي (QPSK)نيز براي مشتركين در فواصل بسيار دور به كار گرفته مي‌شود . انتخاب تكنيك مناسب به طور هوشمند و پويا انجام مي‌شود.

پياده سازي Wimax

فناوري Wimax داراي مزاياي زيادي است كه آن را بر ساير تكنولوژي‌هاي موجود در زمينه شبكه‌هاي بي‌سيم ارجح مي‌سازد. اين مزايا عبارتند از :

- كيفيت سرويس

- كارآيي بالا

- ساختار استاندارد

- پشتيباني از آنتن‌هاي هوشمند

تجهيزاتي كه براي پياده سازي شبكه‌هاي شهري مورد استفاده قرار مي‌گيرند در سه لايه تجهيزات سمت مشترك (CPE) تجهيزات مربوط به Base Stationها و تجهيزات مربوط به سمت مشترك به طور كلي به گونه‌اي پيكربندي مي‌شوند تا بتوانند كليه اطلاعات مربوطه را با فركانس‌‌هاي راديويي به نزديك‌ترين Base Station انتقال دهند.  مرحله بعدي در ايجاد شبكه شهري بي‌سيم ايستگاههاي ارائه‌دهنده سرويس است كه به POP يا CO معروفند، اين ايستگاه‌ها بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه امكان تخصيص پهناي باند حداقل 1 Mbps را براي هر مشترك تضمين نمايد . هر گونه ارتباطي با شبكه ساير ارائه دهندگان سرويس از طريق اين نقاط صورت مي‌پذيرد.

ساختار اين تكنولوژي به گونه‌اي است كه مي‌توان آن را در هر قسمت از شبكه مورد استفاده قرار داد، اما بهينه‌سازي نحوه استفاده از اين تكنولوژي به هزينه آن نيز بستگي دارد. همانگونه كه در بررسي‌هاي اقتصادي انجام شده ديده مي‌شود، اين فناوري در لايه دسترسي قابل جايگزيني براي ساير تكنولوژي‌هاي مطرح در زمينه بي‌سيم مي‌باشد.

با استفاده از اين تكنولوژي مي‌توان در لايه توزيع(Backhaul) و دسترسي (Last Mile) با صرف هزينه پايين ، كارآيي بالايي ايجاد نمود. از Wimax براي مجتمع سازيWifi نيز استفاده مي‌شود.در حال حاضر براي بهينه‌سازي شبكه‌هاي بي‌سيم ، توصيح مي‌شود با بهره‌گيري از قابليت‌هاي هر يك از تكنولوژي‌هاي مطرح در زمينه ايجاد شبكه‌هاي بي‌سيم از هر دو تكنولوژي Wimax و Wifi در كنار يكديگر استفاده شود. به اين ترتيب مي‌توان از قابليت‌هاي هر يك به صورت بهينه بهره برد.شكل 2 استفاده از اين دو تكنولوژي را در كنار يكديگر نشان مي‌دهد. همانگونه كه مشاهده  مي‌شود در شبكه‌هاي محلي و Campus  از همبندي Mesh تكنولوژي WIFI استفاده شده‌است و براي لايه توزيع (Backhaul) نيز Wimax مورد استفاده قرار گرفته‌است.

انجمن Wimax اين استاندارد را براي پياده‌سازي ارتباطات نقطه‌ به نقطه (P2P) و يك نقطه به چند نقطه (P2MP) در مناطق روستايي و حومه شهرها كه از تراكم جمعيت بالايي برخوردار نمي‌باشد، توصيه مي‌كند.(شكل 3) همچنين درصورت نياز به ارائه كيفيت سرويس براي Applicationهايي نظير ويدئوكنفرانس ،VolP و... از اين فناوري در سطح (Last Mile) استفاده مي‌شود. ساختار استاندارد اين تكنولوژي نيز در زماني كه چندين محصول ساخت سازنده‌هاي مختلف درشبكه مورد نياز است ، آن را از ساير تكنولوژي‌هاي مطرح در شبكه‌هاي بي‌سيم مجزا مي‌سازد.

درآينده‌اي بسيار نزديك با توجه به رشد نيازهاي كاربران و سرويس‌هايي كه مي‌توان از طريق اين شبكه‌ها ارائه نمود ، مطابق آنچه در شكل 4 نشان داده شده‌است، از اين تكنولوژي در كليه قسمت‌هاي شبكه اعم از توزيع و دسترسي استفاده مي‌شود. يعني Wimaxبه علت امكان برقراري ارتباط با تجهيزات مبتني بر Wifi مي‌تواند درهر قسمت‌‌ مورد استفاده قرارمي‌گيرد . به طور مثال در برخي قسمت‌ها لازم است از باند فركانسي داراي مجوز استفاده نمود كه به جاي تكنولوژي WiFi از Wimax استفاده مي‌شودهمچنين در نقاطي كه كيفيت سرويس در شبكه مدنظر مي‌باشد نيز مي‌توان از اين تكنولوژي استفاده نمود.

نمونه شبكه‌هاي پياده‌سازي شده

بزرگترين شبكه‌اي كه با توجه به اين تكنولوژي به صورت آزمايشي پياده‌سازي شده‌است، توسط يك اپراتور شبكه در انگلستان به كمك دانشگاه كنت ايجاد شده‌است. اپراتور Telabria كه يكي از معروفترين اپراتور‌هاي شبكه‌هاي بي‌سيم مي‌باشد ، در فواصل 15 مايلي اقدام به نصب آنتن براي ارائه سرويس نقطه‌به نقطه نموده‌است . كاربران اين شبكه اكثراً در رده SOHO و SME هاي شهر كانتربري مي‌باشند و سرويس را به صورت آزمايشي 90 روزه از اپراتور مذكور دريافت مي‌نمايند. پهناي باندي كه توسط اين اپراتور به مشتركان ارائه مي‌شود ، در حدود 45 Mbps مي‌باشد . لايه هسته و توزيع شبكه ايجاد شده مبتني بر استاندارد lEE 802.16d است و مشتركان انتهايي با استفاده از WDSL ها به شبكه متصل مي‌گردند . محدوديت ‌هاي ارسال و دريافت را براي مشتركان كاهش مي‌دهد.

يكي ديگر از شبكه‌هاي پياده‌سازي شده مبتني بر استاندارد توسط شركت WTC، برگزار كننده مسابقات جهاني مردان آهنين ، راه‌اندازي شدهظاست . اين مسابقات در مسافتي در حدود 140 مايل در سه رشته شنا به مسافت 4/2 مايل ، دوچرخه سواري به مسافت 112 مايل، و دوي مارتن به مسافت 2/62 مايل انجام مي‌شود وشبكه مذكور به منظور ايجاد امكان ارسال تصاوير زنده رقابت‌ها براي تماشاچيان و همچنين پخش اين مسابقات به صورت مستقيم از طريق تلويزيون و اينترنت پياده‌سازي شده‌است.

WTC از ارتباطات پرسرعت جهت ارسال تصاوير و ساير اطلاعات استفاده نموده‌است . كليه تجهيزاتي كه از اين استاندارد پشتيباني مي‌نمايند، نظير Laptopها، PADها و ساير وسايل ارتباطي، مي‌توانند با اتصال به سايت مربوطه از روند رقابت به صورت زنده مطلع گردند. پياده‌سازي اين شبكه به علت وجود رطوبت و دماي بالا در محوطه برگزاري بازي، با دشواري‌هاي فراوان روبه‌رو  بود. زيرساخت شبكه بي‌سيم مذكور با استفاده از تجهيزات ساخت شركت Airspan و از سري As3030  ايجاد شده است . ظرفيت Backbone ايجاد شده براي اين شبكه به گونه‌اي است كه مي‌تواند پهناي باند  Mbps 8 مورد نياز دوربين‌هاي تصوير برداري را تامين نمايد. ايستگاه اصلي (Base Station) بر روي يك ساختمان بلند نصب شده است و كل محوطه را تحت پوشش قرار مي‌دهد . نكته قابل اشاره در طراحي اين شبكه ، ماهيت سنگ‌هاي آتشفشاني است كه امواج ارسالي را به شدت جذب مي‌نمايند. براي طراحي اين شبكه رله‌ةايي در مناطق مرتفع و در اطراف جاده‌ها و ساختمان‌ها نصب شده‌است تا بتوانند سيگنال‌هاي تضعيف‌شده را تقويت نمايد.

تكنولوژي Wimax  با توجه به ساختار خود به صورت ضمني مي‌تواند كيفيت سرويس تضمين‌شده‌اي را براي برنامه‌هاي كاربردي مختلف ارائه نمايد و در نتيجه براي ارسال صوت و تصوير مي‌تواند مورد استفاده قرارگيرد .شبكه ديگري كه منطبق با اين تكنولوژي ايجاد شده . براي پخش زنده رخدادهاي جشنواره فيلم ساندنس مورد استفاده قرار گرفته است.

اين شبكه حدود 55 مايل از سالت‌ليك تا پارك سيتي در ايالت يوتا را به صورت نقطه به نقطه (P2P) تحت پوشش قرار مي‌دهد.

شبكه‌هاي بي‌سيم در سطح شهر

اولين نسخه استاندارد Wimax كه در آوريل 2002 روانه بازار شد ، يك سيستم يك نقطه به چند نقطه (pmp) بود كه در بازه فركانسي 10 تا 66 گيگاهرتز كار مي‌كرد. انتقال داده در اين فركانس ، نيازمند ديد مستقيم بود و اين كه امكان آن در بسياري از شهرها و مناطق وجود نداشت ، نقطه ضعفي براي آن به شمار مي‌آمد.

به همين جهت ، در نسخه اصلاح شده اين  استاندارد lEEE 802.1 b كه در ژاپن 2003 منتشر شد مشخصه فركانسي به محدوده 2تا11 گيگاهرتز انتقال داده‌شد تا نياز به داشتن ديد مستقيم در ارتباطات رفع شود.

مشتركان و نقاط دسترسي Wimax در دو باند فركانسي كار مي‌كنند: 5 گيگاهرتز و 5/3 گيگاهرتز باند 5 گيگاهرتز نياز به مجوز ندارد و مي‌توان تا توان 100 ميلي‌وات سيگنال ارسال كرد . با اين توان امكان پوشش داده محدوده 30 متري درون محل‌هاي بسته و محدوده وسيع‌تري در خارج آن وجود دارد.

اما كار در باند5/3 گيگاهرتز نياز به مجوز دارد و با تواني در حدود يك وات ، مي‌توان به برد 50كيلومتر كه در ابتدا بدان شاره شد رسيد ميزان توان مورد استفاده در سيستم به نوع مجوز و استاندارد سيستمي كه در محل به كار گرفته شده‌است،بستگي‌دارد.

پركاربردترين پيكربندي 802.16 a شامل يك ايستگاه پايه است كه از طريق يك pmp به نقاط دسترسي داخل ساختمان متصل مي‌شود شعاع سلول‌ها عموماً بين شش تا ده كيلومتر است كه در اين محدوده ، كاربردهاي ديد مسقتيم به صورت بهينه كار نمي‌كنند. همچنين حداكثر شعاعي كه از نظر تئوري قابل دسترسي است، به كارگرفته نشده است. از ديگر كاربردهاي 802 .16  برقراري ارتباط بين Wlan (و نقاط تجاري ، و اتصال آن‌ها به اينترنت است. در اين كاربرد، محل‌هاي تجاري مي‌توانند Wimax را درجايي نصب كنند كه امكان سيم‌كشي وجود ندارد.

فناوري Wimax  كجا ازWLan جدا مي‌شود؟

از نظر تئوري Wimax و Wlan مي‌توانند با هم تداخل كاري داشته‌باشند. زيرا در برخي كشورها شبكه‌هاي Wlan  ازهمين محدوده فركانسي استفاده مي‌كنند. اما زيمنس اطمينان داده است كه Wimax   از محدوده فركانسي 4/2 تا 834/2 گيگاهرتز به منظور استفاده در Wlan استفاده نكند.

قائم مقام اينتل پيش‌بيني مي‌كند كه طي دو تا چهار سال Wimax به همان جايگاهي برسد كه Wlan در حال حاضر قرار دارد.

آنتن‌هاي هوشمند

در 802.16 به منظور افزايش محدوده تحت پوشش و بالا بردن بادهي ، امكان استفاده از آنتن‌هاي هوشمند نيز فراهم شده‌است . يعني به جاي يك آنتن، از چهار آنتن استفاده مي‌شود. هر يك از اين چهار آنتن در بازه‌هاي زماني معيني ، عمليات ارسال و دريافت داده را انجام مي‌دهند. اين آنتن‌ها يا سنگنال‌هاي مختلفي را ارسال مي‌كنند يا جريان داده اضافي را مي‌فرستند . اين تكنيك آخر،براي استفاده در Wimax يك روش ايده‌آل است . زيرا باعث مي‌شود علي‌رغم موانع مختلفي كه در مسير ارتباطي وجود دارد ، مانند ساختمان‌ها و درختان ، حداقل يك سيگنال شانس رسيدن را بيابد و ديگر نيازي به ارسال مجدد نباشد.

طبق بررسي انتل، بازدهي اين آنتن‌هاي چهارگانه كه به MI-Mo (چند ورودي ـ چند خروجي) معروفند،چهار برابر آنتن‌هاي تكي است. براي رسيدن به توان مشابه در آنتن‌هاي معمولي، بايد ميليون‌ها بار توان بيشتري مصرف كرد. البته سيستم‌هايي كه از آنتن‌هاي MO ـMI استفاده مي‌كنند ، براي مديريت صحيح  سيگنال‌هاي نياز به پردازش بيشتري دارند. اينتل بر اين باور است كه اين آنتن‌ها در سيستم‌هاي انتقال داده آينده ، حتماً مورد استفاده قرار مي‌گيرند. همچنين مي‌توان بدون پرداخت هزينه بالا از اين آنتن‌ها در PC و نوت‌بوك‌ها استفاده كرد، زيرا هزينه تمام شده هر آنتن كمتر از يك‌دلار خواهد بود.lEEE 802.16  علاوه بر استفاده از آنتن‌هاي هوشمند از شبكه‌هاي Mesh نيز كه براي تحت پوشش قراردادن مناطق گسترده‌تر كاربرد دارند پشتيباني مي‌كند. در شبكه‌هاي Mesh تلفن‌هاي همراه ، PDAها ، نوت‌بوك‌ها ،بازي‌هاي الكترونيكي ، و PCها به عنوان نقاط  تقويت سيگنال شبكه مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا به اين ترتيب دامنه تحت پوشش شبكه به ميزان زيادي گسترش يابد. ويژگي اين شبكه‌ها در اين است كه ادوات به كاررفته، ارسال را با توان پايين انجام مي‌دهند تا نياز به مصرف انرژي زيادي وجود نداشته‌باشد. اين ويژگي در شبكه‌هايي كه ادوات به كار رفته در آن مانند تلفن‌هاي همراه PDAها ،از باتري استفاده مي‌كنند بسيار مهم است.

گام بعدي

شبكه‌هاي تلفني يا سيمي ، شبكه‌هايي گران قيمت هستند. به همين دليل تا كنون شبكه‌هاي باند پهن كابلي يا Dsl چنان كه انتضار مي‌رفت ، گسترده‌ نشده‌اند. اگر Wimax طوري كار كند كه طراحانش پيش‌بيني كرده‌اند اين كاستي به زودي برطرف مي‌شود و اينترنت باند پهن در اختيار همه قرار مي‌گيرد.

اينتل كه خود از پشتيبانان اين نوع شبكه بي‌سيم است ، محصولات نيمه هادي مربوط به آن را در سال 2004 به بازار عرضه كرد .اين قطعات مناسب ادوات سمت مشترك است كه نقاط دسترسي Wimax مي‌باشند.

زيمنس تمايل دارد ايستگاههاي پايه را در نيمه سال 2005 ارائه كند.

محصولات كاربرنهايي سازگار با 802.16  در سال 2006 و تلفن‌‌هاي همراه و PSA ها با قابليت كار با Wimax در سال بعد از آن آماده عرضه مي‌شوند. اگرچه اين محصول در حوزه MAN (شبكه‌هاي شهري)چنان موفق باشد كه Wlan  در صنعت بوده‌است ، آينده خوب در انتظارش خواهد بود . Wlan به خاطر تبعيت از يك استاندارد جهاني، گشترش خوبي پيدا كرده‌است و مي‌توان هرجا از آن استفاده كرد.

Paul otellini، قائم مقام اينتل ، پيش‌بيني ميكند كه طي دو تا چهار سال،Wimax به همان جايگاهي برسد كه Wlan در حال حاضر قرار دارد. اولين نوت‌بوك با قابليت كار با Wimax در 2006 در بازار خواهد بود و بنا به گفته otellini مي‌توان در سال بعد منتظر تلفن همراه و PDA  آن بود.

Wimax مكمل و رقيب

Wimax نيز مانند Dsl درست به خانه‌ها مي‌رسد . اين موضوع به سرويس دهندگان امكان مي‌دهد ارتباط با مشتركان را مديريت كنند.

Wimax به زودي انحصار شبكه‌هاي محلي را به چالش مي‌كشد. سرويس دهندگان رقيب كه تا كنون ظرفيت مورد نياز خود را از شركت‌هاي مخابرات اجاره مي‌كردند ، مي‌توانند خود فرستنده‌هاي Wimax را نصب كرده و يك رقابت جهاني را در سراسر دنيا با آن‌ها آغاز كنند. اين رقابت جان تازه‌اي به دنيا تجارت مي‌دهد و مشتركان مي‌توانند شاهد كاهش قيمت‌ها، در اثر اين رقابت‌ها باشند.

مزاياي Wimax

بالاتر، سريع‌تر،بيشتر

نبايد سريعاً تحت تاثير اعداد و ارقامي كه نشان‌دهنده سرعت‌ بالاي دسترسي و مسائلي از اين قبيل است ، قرارگرفت اين پارامترها تنها در شرايط آزمايشگاهي حاصل مي‌شوند و در شرايط واقعي اين ظرفيت بين مشتركان به اشتراك گذاشته مي‌شوند. به عنوان مثال، اگر 50 مشترك وجود داشته باشند، به هر كدام از آنها تنها 44/1 مگابيت برثانيه مي‌رسد و در محدوده 50 كيلومتري حتما اين تعداد مشترك وجود دارد. طبق گفته سازندگان Wimax هزينه نصب كمي دارد. البته گرانتر از  Wlan است اما ارزان‌تر از ايستگاه‌هاي سلولي GSM تمام مي‌شود. اين بدان معناست كه اپراتورهاي Wimax مي‌توانند با هزينه كمتر، سطح بيشتري از شهر را پوشش دهند. در آينده بايد بتوان به جاي نصب پر دردسر دكل‌ها در مناطق مرتفع را به راحتي آنتن‌‌ها را در سقف خانه‌ها و ساختمان‌ها نصب كرد.

امنيت بالا

Wimax تا كنون شامل DES يا Triple DES به همراه يك كليد16 بيتي بوده‌است. در زماني كه Wimax بخواهد به صورت رسمي به بازار عرضه شود از AES (استاندارد پيشرفته امنيتي) استفاده مي‌كند كه داراي بالاترين ضريب امنيتي در بين الگوريتم‌هاي موجود است . اين استاندارد،پايه‌اي براي روش‌هاي امنيتي بعدي سيستم نيز خواهد بود.

اشاره :

Wimax در رقابت با Wlan

Wimax  با بردي برابر 50 كيلومتر و سرعت دسترسي معادل 70 مگابيت برثانيه درحال تكامل بخشيدن به فناوري Dsl است.

نقطه ضعف بزرگ فناوري‌هاي باند پهن فعلي آن است كه به دليل نياز به سيم‌كشي، نمي‌‌توانند همه مناطق را پوشش دهند. زيرا امكان سيم‌كشي در همه جا وجود ندارد. فناوري Wimaxآمده تا اين مشكل را مرتفع كند(IEEE 802.16) Wimax مي‌تواند امكان دسترسي به باند پهن را براي مشتركان معمولي و تجاري به صورت بي‌سيم فراهم كند.

البته Wimax رقيب LAN بي‌سيم نيست. اما انحصار آن را به چاكش مي‌كشد. Wimax اينترنت را با سرعت 70مگابيت برثانيه و در محدوده 50 كيلومتري به مجتمع‌ها و ساختمان‌ها مي‌رساندو از آن‌جا به بعد، ايستگاه‌هاي كاري از طريق Wlan با شبكه سيمي به اينترنت متصل مي‌شوند.