فهرست :

2...........................................................................................ساختار سوئيچ SM8 يا SM16

3...........................................................................................دياگرام سوئيچ SM8 يا SM16

4............................................................آشنايي با كارتها وبُردهاي سوئيچ  SM8 يا SM16

9............................................................... مسير مكالمه و بوق آزاد بين دو مشترك در سوئيچ

10.....................................................................................مسير سيگنالينگ يا كمند در سوئيچ

ساختار سوئيچ  SM8يا SM16 :

يكي از انواع سوئيچهاي شركت ZTE كشور چين ميباشد. اين سوئيچ داراي يك ماژول  SNM ميباشد كه به يك يونيت (su) يا dt وصل ميشود. چهار راك ZTE يك مركز 10K را تشكيل ميدهند.

هر كارت لاين (ASLC) 24 مشترك دارد.

هر شلف يونيت ((su 20 كارت لاين (ASLC) دارد.

هريونيت ((su دو شلف دارد پس هريونيت ((su 960 مشترك دارد.

هر راك 6 شلف و 3يونيت(su) دارد پس هر راك 2880 مشترك دارد.

هر شلف يونيت (su) شامل دو عددHW8M  ميباشد.

توضيح : HW8M خطي است كه مكالمه 32نفر روي آن انجام ميگيرديا به عبارتي 32 كانال دارد.

هر شلف داراي 20كارت dt ميباشد. هركارت dt چهار line E1  وبراي هر كارت يك عدد HW8M  استفاده ميشود.

شبكه SNM شامل سوئيچ (TNET) و MP وكارت رابط DSN ميباشد.

SM8 يا  SM16  «DSN» نيزنام دارد.

ساختار DSN در SM8 يا SM16 :

كليه قطعات به صورت دوبل ميباشد.

برد Asig رابرد تُن ميگويند وتوليد تُن هاي مختلف و Caller ID ميكند و اگر بخوابد بوق مركز قطع مي شود.

آشنايي با كارتها وبُردهاي سوئيچ SM8 يا SM16 :

كارت DSN :

سوئيچ اصلي سيستم است. تعداد DSN به ظرفيت مركز وابسته است.

كارت MON (بُرد مانيتور) :

وظيفه چك كردن بُردهاي مانيتور ويك سري بُردهاي داخلي سيستم را دارد.

كارت PEPD :

وظيفه تست ويا بررسي شرايط محيط مانند حرارت ورطوبت و... را به عهده دارد.

كارت COMMON  BORD :

رابط HDSE بين MP وبُردهاي ديگر است.

كارت MP (ميكروپروسسور) :

كنترل كننده اصلي سيستم مي باشد. (پردازشگر اصلي سيستم است.)

كارت CM (check memory ) :

حافظه اي است كه براي ارتباط دوگانگي دو MP استفاده مي شود. (اگر MP master خوابيد MP slave مسير را ادامه دهد.)

كارت DSNI :

اين بُرد وظيفه تبديل 8M به 2M و بالعكس را دارد. براي ارسال فرامين از MP به DSN ابتدا اين فرمان (data)  به بُرد COM از نوع mppp ارسال  مي شود  سپس اين

اطلاعات به صورت HDLC روي 2M سوار شده و به بُرد DSNIي mp mode  ارسال مي شود ، سپس اين اطلاعات سوار بر 8M شده وبه بُرد DSN ميرسد.

بُردSYCK  :

وظيفه توليد كلاك سيستم را برعهده دارد و همچنين توليد كلاك همزماني اين سيستم با سيستمهاي ديگر رابه عهده دارد.

بُرد CKI :

وظيفه توليد Bits clock سيستم را به عهده دارد. Bits clock ، كلاك اتمي مي باشد كه در منطقه يا شهري به عنوان كلاك اصلي سيستم استفاده مي شود.

شلف مشتركين :

داراي دو شلف مي باشد كه يكي از آنها اصلي مي باشد وكنترل دو شلف توسط كارت SP انجام مي شود. هر كارت SP تعداد 960 مشترك را كنترل مي كند و ارتباط هر يونيت از طريق كارت SP انجام مي شود. SP كنترل كننده محلي است وبه صورت dual مي باشد.

كارت SP :

كنترل كننده محلي است كه وظيفه آن Scan كردن اطلاعات وگزارش نتايج به MP است. سرويس دهي داخل شلف به عهده SP مي باشد وكنترل SPI و MTT و TDSL را عهده دار است. SP به صورت stand by است و ارتباط دو SP به صورت serial ميباشد.

كارت SPI :

رابط بين SP وشلف مشتركين رديف بعدي به كار مي رود. وظيفه آن جمع آوري اطلاعات داخل يك شلف وارسال به SP مي باشد.

بُرد MTT :

براي تست بُردهاي مشتركين ( SLC ) استفاده مي شود. و به ازاي دو شلف يك بُرد كافي است. و براي تست مشتركين ديجيتال ( DSLC ) از TDSL استفاده مي شود.

بُرد ASLC :

كارت مشتركين است كه هر كارت مشترك داراي 24 پورت است. وكارت PASLC براي مشتركين همگاني استفاده مي شود و مثل كارت ASLC داراي 24 پورت مي باشد. وكارت DSLC كارت مشتركين ديجيتال است وداراي 12 پورت مي باشد.

LVDS :

روشي براي حذف اثرات نويز روي مسيرهاي انتقال است.

DSNI :

براي ارتباط شلف مشتركين (su) وشلف ديتا (dt) با DSN استفاده مي شود و دو نوع است:

DSNI spmode و DSNI mpmode .

Over Voltage Protection :

از عبور ولتاژ بالا به داخل بُرد جلوگيري مي كند .

SLIC :

عمليات Bortsch را انجام مي دهد.

QSLAC :

به ازاي هر 4 عددSLICE‌ يك عدد QSLAC وجود دارد كه عمل code و decode‌ را براي چهار SLIC انجام مي دهد .

بُرد  POWER :

چهار power داريم : A و B و C و S .

A : براي شلفهاي مشتركين .

B : براي شلفهاي كنترل و سوئيچ و ترانك .

C : براي شلف سوئيچ از نوع DDSN .

S : براي شلف سوئيچ از نوع CDSN و CPSN . پاورS يك كليد است كه ولتاژ 48 ولت را قطع و وصل مي كند .

پاور A و B و C‌ مثل هم است با تفاوت اينكه در پاور A رينگ است و در B و C نيست. هر شلف دوPower   دارد. در صورت قطع برق براي تغذيه سوئيچ از باطري استفاده ميشود.

ورودي و خروجيهاي بُرد  power به صورت زير است :

بُرد Monitor :

بُردي است كه براي تست يا بررسي يك سري از بُردها استفاده مي شود. اين بُرد داراي دو عدد پورت RS 232 و چهار  عدد  پورت RS485 مي باشد. هر پورت RS485 مي تواند

32 بُرد مختلف را Scan كند. كليه بُردهاي Power در سيستم توسط مسير سريال RS485 به يكديگر متصل مي باشد و نهايتاً به بُرد Monitor متصل مي شوند كه همه اين بُردها Scan مي شوند. در صورتي كه هر كدام از بُردهاي Power خراب شوند گزارش خرابي توسط بُرد Monitor به MP ارسال مي شود. بُرد Monitor  مي تواند بُردهاي FBI و DSNI و CKDR و CYCK و Power را  scanو گزارش خرابي را به MP بدهد.

بُرد STP :

16 كانال سيگنالينگ را فراهم ميكند و چنانچه از سيگنالينگ NO7 يا V5 استفاده كنيم از اين بُرد استفاده مي شود و به تعداد لينكهاي NO7 كه استفاده مي شود بستگي دارد.

بُرد COM :

COM mpmp كه براي ارتباطات بين ماژولها استفاده مي شود و هر بُرد           COM mpmp داراي 32 كانال HDLC مي باشد كه هر چهار كانال يك پورت به حساب مي آيد ( جمعاً هشت پورت از نوع COM mpmp كه يك پورت براي استفاده داخل ماژول و هفت پورت آزاد براي اتصال به هفت PSM مختلف مي باشد.

COM mppp كه فقط در ارتباطات داخل يك ماژول استفاده مي شود و اين كارت جفت اول بعد از COM mpmp قرار دارد و با بقيه فرق مي كند. بُرد COM mppp اولي داراي 26 پورت مي باشد كه دو عدد پورت چهار كاناله براي ارتباط MP با DSN استفاده مي شود و بقيه پورت ها آزاد و در اختيار SP ها مي باشند.

مسير مكالمه بين دو مشترك در دو عدد su :

مسير بوق آزاد Dial Tone :

مسير سيگنالينگ يا كمند بين دو مشترك :

# Text boxes

MP

COMM

MPMP

COMM

MPPP

DSN

DSNI

mp mode

DSNI

sp mode

Asig

dt

su

2HW8M

1HW8M

1HW8M

+5v

- 5v

+32v

+12v

- 12v

+48v

- 48v

Power

(فقط در نوع A مي باشد.) Ring

Line

Sp

DSNI

Sp

Sp

DSNI

Sp mode

DSN

A

Line

B

Asig

DSNI

Sp

DSN

DSNI

Sp

Sp

Line

A

A

Line

DSNI

Sp mode

MP

DSN

DSNI

Sp mode

Com

mppp

Com

mppp

Sp

Line

B