مقدمه

تکنولوژی (ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line نوعی ارتباط پر سرعت انتقال data, از جمله اینترنت را برای کاربران فراهم می نماید. این تکنولوژی جدید بر بستر کابل های تلفن استوار شده است. دانستن این موضوع که انتقال صدای شما از طریق خط تلفن تنها یکی از 257 کانال 4 کیلو هرتزی را در سیم مسی به خود اختصاص داده,از این جهت مفید می باشد که بدانیم تکنولوژی ADSL دقیقا از 256 کانال بلا استفاده دیگر , برای انتقال پر سرعت Data و اينتر نت استغاده می نماید. بنابر این شما بدون نیاز به خط تلفن جدید در حین ارتباط با اینتر نت قادر به برقراری مکالمات تلفنی نیز خواهید بود.

در ژانويه 2003 سازمان ITU (سازمان بين‌المللي استانداردهاي مخابراتي) پس از فروش حدود پانزده ميليون مودمADSL در سطح جهان، مشخصات جديدي را براي اين استاندارد منتشر نمود. سري مودم‌هاي ADSL موفقترين رده ADSL را در جهان به خود اختصاص مي‌دهند و ITU سعي فراواني جهت توسعه آن دارد

استانداردهاي جديد با نام‌هاي ADSL2 و +2 ADSL به بازار معرفي شده‌اند. (ITU-G.992.5) براي اولين بار موفق‌شد نرخ گذردهي در جهت دريافت (downstream) را به 24 مگابيت در ثانيه برساند و گونه‌اي از 2 ADSL كه در اكتبر 2003 معرفي شد، حداكثر مسافت قابل دسترسي را به بيش از 6 كيلومتر رساند. افزايش كارآيي در استانداردهاي فوق در واقع انعكاسي از نياز استفاده‌كنندگان و فراهم‌كنندگان خدمات ADSL درارتباط با افزايش نرخ گذردهي و مسافت قابل‌ا‌ستفاده مي‌باشد. سرعت بالاي اين گروه از مودم‌هاي DSL، به فراهم‌كنندگان خدمات، امكان ارائه خدماتي همچون ويدئوي OnLine را مي‌دهد