کارت DVB چیست؟

DVB Card وسيله اي است كه بر روي اسلات PCI كامپيوتر قرار مي گيرد و همانند رسيور مي تواند كانال هاي ماهواره اي را پخش و ضبط كند. براي دريافت اينترنت از طريق ماهواره نيز مي توان از آن استفاده كرد. اين كارت ها با استفاده از برنامه هايي به اسم پلاگين به باز كردن كانال هاي كارتي مي پردازند و از اين نظر خيلي قوي هستند.
اين كارت ها داراي دو نوع هستند: 
كارت هاي دي وي بي دکودر سخت افزاري: اين كارت ها به صورت جداگانه از كامپيوتر داراي سي پي يو هستند و خود كارت مستقلا به انجام کار مي پردازد و براي كامپيوتر هايي كه داراي سي پي يوي قدرتمندي نيستند مناسب است. از انواع ان مي توان به كارت هاي بر پايه اسكاي استار 1 (ss1 Base) مثل خود اسكاي استار1 و يا نكزوس (Nexus) اشاره كرد.
كارت هاي دي وي بي دکودر نرم افزاري: اين كارت ها براي انجام كارهايشان محتاج استفاده از سي پي يوي كامپيوتر هستند. اين مدل كارت ها كه ارزان قيمت تر از نوع اول هستند سي پي يو هاي قدرتمندي رااحتیاج دارند. اين كارتها قابليت سازگاري بسيار خوبي با پلاگين ها دارند. از انواع موجود در بازار ايران: كارتهاي بر پايه تواي هاين (Twin Haine Base) مثل خود تواين هاين، ويژن پلاس، پيناكل و ... و كارت هاي اسكاي استار2 (SS2) و نوا (Nova).
 و اما ويژگي هاي اين كارت ها:
الف - يك نوع آن ها اين قابليت را دارد كه خشاب (Cam) به آن بخورد و به خشاب آن هم كارتي وارد مي شود كه مي توان با آن كانال هاي كارتي را (بسته به نوع خشاب و كارت ورودي) باز كرد.
ب - يك نوع ديگر آن ها اصلا خشاب خور نيست.
الف - یک دسته دارای دکودر سخت افزاری بوده و به همین دلیل فشار کمتری به CPU ی کامپیوتر می آورند. (این نوع کارت DVB در گذشته کاربرد بیشتری داشت، چرا که کامپیوترها از لحاظ سخت افزاری ضعیف تر بودند).
ب - دسته ی دیگر که اکثر کارت های DVB را شامل می شود، کارت های با دکودر نرم افزاری است که از CPU ی کامپیوتر کمک می گیرند.

همچنین آن دسته از کارت ها که دکودر سخت افزاری دارند بسیار گران قیمت تر از نوع معمولی بوده و در ایران کمیاب هستند و کم کم از رده خارج خواهند شد.
به طور خلاصه، كارت هاي DVB هيچ چيز از دستگاه هاي Receiver كم ندارد ومطابق آن ها (و حتي راحت تر و سريع تر از آن ها) پيش مي روند و به روز مي شوند.در مجموع به جز مزاياي گفته شده تنها فرقي كه ميان اين دو وجود دارد اينست كه كارت هاي DVB از طريق كامپيوتر كنترل مي شوند و شايد براي استفاده خانوادگي چندان مناسب نباشند و براي استفاده شخصي ايده آل هستند و ضمنا كيفيت و سرعت ضبط اين كارت ها براي كساني كه به كيفيت و آرشيو كردن اهميت مي دهند، به هيچ وجه با دستگاه هاي Receiver قابل مقايسه نيست.
1- اين كارت ها دو نوعند: 2- از لحاظ دکودر به دو دسته تقسیم می شوند: 3- نوع خشاب خور از نوع معمولي گران تر است. لازم به ذکر است که نوع خشاب خور در حال حاظر نه در ایران موجود است و نه خشاب آن موجود است! 4- اين كارت ها به صورت Internal (داخلي) بسته مي شوند و از نوع PCI هستند (مستقيما مثل مودم روي مادربورد بسته مي شوند). گرچه در اروپا انواع مختلفي دارند و به صورت USB هم به كامپيوتر متصل مي شوند. 5- براي مشاهده تصاوير تنها به كارت گرافيك (VGA) نياز دارند و به كارت ويدئو يا كارت Capture و يا TV Tuner نياز ندارند. 6- در هنگام پخش تصاوير، بدون هيچ زحمتي و فقط با فشردن يك دكمه، قادرند صدا و تصوير را بدون هيچ افت كيفيتي ضبط كنند(فرمت ضبط تصاوير بستگي به نرم افزار پخش كننده دارد، ولي معمولا دو فرمت pva و mpg2 استفاده مي شوند). 7- حتي نوع معمولي اين كارت ها (كه خشاب نمي خورد) با ترفند هاي نرم افزاري بسيار بسيار ساده، قادرند تمام كانال هاي كارتي را كه توسط دستگاه هاي Receiver در ايران باز مي شوند، پخش كنند، كه اين ويژگي مزيت نوع معمولي را به نوع خشاب خور بيشتر مي‌كند. 8- اگر تا به حال از دستگاه هاي Receiver استفاده كرده باشيد و يا از طريق دوستانتان در جريان اين دستگاه ها بوده باشيد، احتمالا مي دانيد كه كد كانال هاي كارتي، هر چند وقت يك بار عوض مي شود و بطوريكه الآن در ايران رايج شده است، دستگاه Receiver را به كامپيوتر صل مي كنند و كدهاي جديد را به آن وارد مي كنند و ضمنا كارت وارد شونده به خشاب راهم شارژ مي كنند كه بسته به نوع Receiver، كدهاي مربوطه داخل فايلي با فرمت مخصوص آن Receiver قرار دارد و براي هر Receiver فرمت فايل مربوطه فرق مي كند و هر كسي اين فايل ها را در اختيار نداشته و به روز رساني Receiver از عهده هر كسي بر نمي آيد و اين براي فروشندگان Receiver ها منبع درآمدي شده است.اما در مورد اين كارت ها، چون ترفند نرم افزاري به كار رفته است، لازم نيست زحمتي بكشيد و هزينه اي بپردازيد، كافيست به اينترنت وصل شويد و كدهاي جديد را دريافت كنيد! (دوستان هكر قبلا زحمتشو كشيده اند). 9- به جز همه مزاياي گفته شده، يك مزيت مهم ديگر هم نسبت به دستگاه هاي Receiver وجود دارد و آن قيمت كارت هاي DVB است كه تقريبا (بسته به انصاف فروشنده و مهارت شما در گرفتن تخفيف!) نصف قيمت دستگاه هاي Receiver است. 10- و مورد آخر كه واقعاً بی نظير است: به وسيله برخی از اين كارت ها می توان به اينترنت با سرعت فوق العاده بالا وصل شد. در واقع شما از اينترنت ماهواره ای برخوردار خواهيد شد.

برنامه های DVB PLAYER:

برنامه هايي هستند كه با استفاده از آن مي توان كانال هاي ماهواره اي را با كارت هاي دي وي بي مشاهده كرد، فركانس هاي جديد را به آن اضافه كرد و تصاوير را ضبط كرد و ... 
که داراي دو نوع هستند:
برنامه هاي اوريجينال: اين برنامه ها روي CD هاي همراه كارت ها میباشد و از ان فقط بر روي همان مدل خاص مي توان استفاده كرد. اين برنامه ها به دليل آنكه قابليت هاي مناسبي براي استفاده از پلاگين ها ندارند توسط كاربران استفاده نمي شود. زیرا کمپانی های سازنده اجازه ساخت پلاگین در برنامه خود را ندارند چون این کار غیر قانونیست.
برنامه هاي عمومي: اين برنامه ها قابليت استفاده توسط اكثر كارتها را دارا مي باشند و حسن آن نسبت به برنامه هاي اصلي قابليت مطلوب سازگاري با پلاگين ها است. انواع بسيار زيادي دارد كه از بهترين و معمول ترين انواع آن مي توان به پراگ دي وي بي (ProgDVB)، ماي تي تر (My Theater ) و آلت دي وي بي (Alt DVB) اشاره كرد.

پلاگين (Plugin) :

برنامه هايي هستند كه بر روي برنامه هاي بالا سوار ميشوند و مي توانند كد و كم (خشاب) را براي كارت رسيور شبيه سازي كنند. با استفاده از پلاگين ها مي توان كانالهاي هك شده را مشاهده كرد.
سيستم كدگذاري كانال هاي ماهواره اي بر دو نوعند:
1) كانال هاي آزاد (Free To Air يا FTA): اين كانالها براي ديدن احتياج به كارت يا وسيله ديگري ندارد و امواج آن به صورت آزاد (Clean) فرستاده مي شود. مثل كانال هاي ايراني يا VOX و RTL و ...
2) كانال هاي كارتي يا كد شده (Scrambled Channels يا PAY TVs): براي ديدن اين كانال ها در حالت عادي ما احتياج به كارت مخصوص آن كانال (يا مجموعه آن كانال ها) و كم (خشاب) داريم.
كانال هاي كدشده براي كد كردن (Coding) از سيستم هاي كدگذاري استفاده مي كنند. اين سيستم ها عبارتند از:
وي اكسس 1 (Viaccess1 يا VIA1)، تي پي اسكريپت (TPScrypt يا TPS)، وي اكسس 2 (Viaccess2 يا VIA2)، سكا1 يا مديا گارد (Seca1 يا MediaGuard)، سكا2 (Seca2)، ايردتو1 (Irdeto1)، ايردتو2 (Irdeto2)، اسكاي كريپت (SkyCrypt)، ناگراويژن1 (Nagravision)، ناگراويژن2 (Nagravision2)، پاور ويژن (PowerV) و ..... (هر گاه سيستمي بدون عدد ذكر شد منظور نوع 1 آنست يعني هر موقع كه گفته شد سيستم يك كانال وي اكسس است منظور وي اكسس1 است)
براي ديدن كانال هاي كارتي در حالت استاندارد ما بايد خشاب (كم) مربوط به آن نوع سيستم كدگذاري و كارت آن را داشته باشيم. (مثلا براي يك كانال كدگذاري شده با وي اكسس احتياج به يك كم وي اكسس و كارت مخصوص آن كانال يا كانالها احتياج داريم) كه قيمت هاي بسيار بالايي دارند و هميشگي نيز نيستند و بايد معمولا شش ماهه يا يك ساله دوباره شارژ شوند. اما ما با استفاده از این پلاگینها كاري مي كنيم كه بدون نياز به داشتن كم يا كارت اوريجينال كانال ها را باز كنيم.

کم (Cam) :
کم يا به فارسی خشاب دستگاهي است كه كارت درون آن قرار مي گيرد. با توجه به سازگاري با سيستم هاي كدگذاري انواع مختلفي دارد. بعضي فقط يك سيستم را ساپورت مي كنند و انواع ديگري سيستم هاي زيادتري را ساپورت مي كنند. از انواعي كه چندين سيستم را ساپورت مي كنند مي توان به زتا، مجيك كم، فري كم، ماتريكس، ماتريكس ريلودد، دراگون، دراگون II ، جوكر و .... اشاره كرد.

مولتي كس (Multi Cas) :
مولتي كس يا مولتي كم به كمي گفته مي شود كه چندين سيستم را ساپورت كند و البته به طور معمول فقط به كم هايي گفته مي شود كه ابتدا خالص بوده اند (يعني فقط يك سيستم را پشتيباني مي كرده اند) و بعد ساپورت بقيه سيستم ها را روي آن شبيه سازي كرده اند. گاهي به آن آل كم (All Cam) هم گفته مي شود كه البته اصطلاح غلطي است و هنوز كمي وجود ندارد كه تمام سيستم هاي كد گذاري را به طور كامل ساپورت كند.

كارت (Card):
درون خشاب قرار مي گيرد. انواع مورد استفاده غير اوريجينال بر حسب حافظه شان قيمت هاي متفاوتي دارند. ساده ترين نوع آن گلد است و بعد فان كارت ها. از انواع كارت ها مي توان به گلد، سيلور، فان، تيتانيوم و ... اشاره كرد.

پچ (Patch):
پچ يا پروگرام به عملي گفته مي شود كه طي آن رسيور (يا كم) را به وسيله كامپيوتر يا وسايل ديگر (Box 2 Box يا با Cas Interface) برنامه ريزي مي كنند تا بتواند كانالهاي كارتي را بدون استفاده از كارت و كم اوريجينال باز كند. البته بايد توجه داشته باشيد كه باز كردن يك كانال منوط به آنست كه ابتدا سيستم كدگذاري آن هك شده باشد. سيستم هاي زير به طور كامل هك شده اند:
وي اكسس1، تي پي اسكريپت، سكا 1، ناگراويژن، ايردتو1.
سيستم هاي زير به طور محدود هك شده اند يعني بعضي از كانال هاي آن را مي توان باز كرد و بعضي را نه:
سكا2، وي اكسس2.
پس براي باز كردن يك كانال ابتدا بايد سيستم كدگذاري آن هك شده باشد (يعني روي يكي از سيستم هاي بالا باشد) و بعد پچ آن براي رسيور شما موجود باشد. پس به همين دليل نمي توان به عنوان مثال كانال هاي SHOW TIME را روي ماهواره نايل ست يا كانال MTV را روي هاتبرد ياز كرد چون هنوز الگوريتم كدگذاري آن هك نشده است. بعد از ريختن پچ رسيور شما براي باز كردن كانال احتياج به كد دارد.

كد (Key):
 به زبان ساده هر كانال يا كانال ها (پكيج) در هر لحظه از يك (يا چند) كليد يا كد براي قفل گذاري خود استفاده مي كند كه در صورتي كه شما الگوريتم آن سيستم را در اختيار داشته باشيد (اگر رسيور شما پچ شده باشد آنرا در اختيار داريد) با دادن كليد يا كد به رسيورتان مي توانيد آن كانال را باز كنيد و از ديدنش لذت ببريد. پروايدرها براي اينكه كسي نتواند كانال هايشان را به صورت غير قانوني ببيند اين كدها را هر چند وقت يكبار تغيير مي دهند. اين مدت براي هر كانال يكسان نيست. به طور مثال كانال BBC PRIME هر دو سه سال يك دفعه كد عوض مي كند يا پروايدر SRG SWISS هر 40-45 روز يك دفعه كد عوض مي كند يا كانال هاي RAI ITALIA در اول هر ماه كد عوض مي كنند يا مثلا كانال هاي سيستم ناگراويژن (پل ست ها بر روي هاتبرد) در هر روز چند مرتبه كد عوض مي كنند.

اوتوآپديت (Auto Update يا AU):
خاصيتي كه طي آن ديگه احتياجي به دادن كد جديد نداريم و خود برنامه كدهاي جديد را جايگزين قبلي ها مي كند. در مورد ناگراويژن ها (پل ست ها بر روي هاتبرد) چون تعويض كدها بسيار سريع صورت مي گيرد برنامه ها معمولا با اين خاصيت ارائه مي شود. در مورد بقيه سيستم ها با داشتن مستر كي (Master Key) و وارد كردن ان مي توانيم اين خاصيت را داشته باشيم و از شر كد دادن راحت شويم! مستركي ها را بوسيله وسايل مخصوصي (سيزن اينترفيس يا بعضي پلاگين هاي كارت هاي رسيور) و به شيوه مهندسي معكوس و با محاسبه هاي سنگين و سطح بالاي رياضي مي توان از روي كارت هاي اوريجينال استخراج كرد. منتهي اين كد ها را در اينترنت پخش نمي كنند چون اگر شناسايي شود بلافاصله توسط صاحبان كانالها (پروايدر ها) باطل مي شود و بيشترين ضرر را صاحب اصلي مستر كي مي كند! تغيير سيستم بسياري از كانال ها (پكيج ها) به سيستم هاي قويتر به خاطر همين لو رفتن مستر كي ها بود زيرا دارنده مستر كي با صاحب يك كارت اوريجينال هيچ تفاوتي نمي كند!

پكيج (Package):
به تعدادي كانال كه توسط يك پروايدر و معمولا تحت يك (يا چند) سيستم كدگذاري يكسان و تحت يك الگوريتم ارائه مي شود پكيج گفته مي شود. منظور از تحت يك الگوريتم اينست كه تمام اين كانال ها بر وري يك انديس كي (Index Key) قرار دارند و همگي يك كد دارند. يعني با وارد كردن يك كد تمام آن كانال ها باز مي شود. البته استثناهايي نيز وجود دارد كه يك پكيج بر روي چندين انديس كي ارائه مي شود. از پكيج ها مي توان به پكيج پل ست (كه حاوي حدود 25 كانال است) يا پكيج ABSat (كه حاوي 17 كانال است) يا پكيج SRG SWISS (كه حاوي 6 كانال است) و ... اشاره كرد.

پروايدر (Provider):
 به ارائه دهنده هاي پكيج ها پروايدر گفته مي شود. اين پروايدرها صاحب مالكيت معنوي پكيج ها هستند و سياست هاي تهيه و پخش را آنها تعيين مي كنند. (كارهايي از قبيل حذف يا اضافه كانال يا تغيير فركانس يا تعيين نوع سيستم كدگذاري و ...) پروايدرها به شدت پيگير سو استفاده از كانال هايشان هستند و شكايات زيادي را بر عليه كمپاني هاي سازنده رسيور و كم و البته هكرها (اگر پيدايشان كنند!) ارائه مي كنند. بسياري از تغيير لودرها و سخت افزارها به دنبال همين پيگيري ها صورت مي گيرد.

فلش (Flash):
 آي سيي (IC) در رسيور است كه حكم هارد ديسك را براي آن دارد و برنامه هاي رسيور روي آن قرار مي گيرد.
همچنين به برنامه كه روي فلش قرار دارد و حكم فايل بوت را براي رسيور دارد را هم گفته مي شود. كار آن مقايسه سخت افزار هاي رسيور و تعيين ارتباط اجزاي رسيور با هم است. (ارتباط بين كم و تيونر و ورودي ها و خروجي ها و ...) 
لودر (Loader) : برنامه اي كه حكم كيبورد كامپيوتر را دارد و و بوسيله آن برنامه ها را به رسيور منتقل مي كنند.
فريمور (Firmwear) : فريمور يا به فارسي ميان برنامه، برنامه ايست كه حكم ويندوز را براي رسيور دارد و تمام تنظيمات و تجزيه و تحليل هاي رسيور را انجام مي دهد.
اموليتور (Emulator) : اموليتور يا به فارسي شبيه ساز يك فريمور ارتقا يافته (هك شده!) است كه در آن الگوريتم سيستم هاي كد گذاري و نحوه استفاده از كد ها (Keys) تعريف شده است. به وسيله اموليتور مي توان پكيج ها را به صورت UnPrivacy (غير قانوني) مشاهده كرد. اموليتور براي هر رسيور و هر مدل و با هر لودر ورژني متفاوت است. يكسري از رسيورها داراي اموليتور نوشته شده توسط هكرها هستند و بعضي نيز نيستند.

چگونگی باز کردن کانالهای کارتی با DVB

توسط نرم افزارهاي پخش كانال هاي ماهواره كه از كارت هاي DVB حمايت مي كنند مي توان يك سري از كانال هاي كارتي را باز كرد و باز گفتيم كه اين نرم افزارها هنري ندارند جز اينكه Plug-in قبول مي كنند و در اصل همه كار به عهده Plug-in مربوطه است. كساني كه اين Plug-in ها را نوشته اند، خودشان هم مي دانند كه كارشان مجاز نيست، اما كارشان را اينگونه توجيه مي كنند كه Plug-in را به اين خاطر نوشته اند كه ديگران كانال هاي كارتي را ببينند و اگر آن ها را پسنديدند، خشاب و كارت مربوط به آن كانال ها را بخرند و اگر نپسنديدند، پولشان را هدر ندهند.(مثل همه توجيه هاي دهان پركن ديگر، براي كارهاي غير مجاز ديگر).
بسته به نوع نرم افزار پخش كننده، Plug-in هاي متفاوتي وجود دارد.بعضي از Plug-in ها هم با همه اين نرم افزارها يا با بسياري از آن ها قابل استفاده اند. دردستگاه هاي Receiver ، براي باز كردن كانال هاي كارتي از «خشاب» يا Cam استفاده مي شود كه يك قطعه سخت افزاري است و به آن كارت وارد مي شود. داخل هر كارت يك سري كد وجود دارد كه مربوط به كانال هايي است كه باز مي كند. كارت ها و خشاب هايشان اسم هاي مختلفي دارند ازجمله:Viaccess , Nagravision , Seca , Irdeto , Conax , و ... كه هر كدام كانال هاي خاصي را باز مي كنند، اما آنچه در ايران همه استفاده مي كنند، Viaccess است، چون تقلبي آن وجود دارد و قيمت آننسبت به كارت Orginal اش خيلي خيلي ارزان تر است(حدود يك دهم).پس براي كارت هاي DVB هم بايد همين روال طي شود. وظيفه Plug-in ها «شبيه سازي خشاب» هاست، اما آنچه در اينجا لازم ديده مي شود،خود كارت حاوي كدهاست كه اين مسأله هم توسط فايلي به نام SoftCam.key حل شده است و كدها داخل آن هستند. پس ما با دو فايل مجزا اما مرتبط با هم كار داريم: يكي Plug-in شبيه ساز خشاب(Cam Emulator) و دوم فايل حاوي كدها(SoftCam.key). اكثر Cam Emulator ها چندين خشاب را شبيه سازي مي كنند و مثل اين است كارت DVB شما داراي چند خشاب مختلف است. اينكه Plug-in شما چه خشاب هايي را شبيه سازي مي كند، معمولا در جايي كه لينك دانلود آن Plug-in وجود دارد، ذكر مي شود و در غير اين صورت شما مي توانيد در نرم افزار پخش كننده تان و در جايي كه اطلاعات Plug-in را مي نويسد به اين اطلاعات دست يابيد.
بعد از دانلود خشاب مجازي مربوطه و با داشتن فايل SoftCam.key ، كافيست هر دو فايل يا هر چند فايل را (ممكن است Plug-in شما شامل چندين فايل باشد) داخل شاخه اصلي برنامه پخش كننده كانال ها كپي كنيد(جايي كه برنامه مورد نظر نصب شده، مثلا ( \C:\Program files\ProgDVB ) و برنامه را اجرا كنيد. چنانچه در شاخه‌ای که نرم‌افزار را نصب کرده‌ايد شاخه‌ای به اسم Plugin يا Plugins ويا هر اسم ديگری که کلمه Plugin در آن وجود دارد نيز هست يک کپی از CamEmulator مورد نظر را در آن شاخه قرار دهيد. حالا براي آزمايش کارتان كانال BBC Prime را امتحان كنيد. فراموش نکنيد که ممكن است كانال هاي كارتي چندين ثانيه پس از كليك روي نام آن ها پخش شوند و ممكن است حتي مجبور باشيد براي خيلي از آن ها برنامه را ببنديد و باز كنيد تا پخش شوند.
اگر بعد از مدتي كد بعضي از كانال ها تغيير كرد، كافيه كه به اينترنت برويد و جديد ترين SoftCam.key را بگيريد.

مهترین قابلیتهای این کارتها 
۱- دانلود برنامه به صورت آفلاین
۲- برای استفاده از اینترنت ماواره ای
۳- قابلیت باز کردن کانالهای کارتی
خوب دانلود آفلاین که از اسمش پیداست یعنی شما نمی تونین هیچ دخالتی تو انتخاب فایل مورد نظر داشته باشین کانالهایی که دیتا برای شما می فرستند رو می تونین بگیرین سیستم شما خیلی راحت فالهایی که اونا می فرستند رو میگیره که اکثر این فایلها دی وی دی یا فیلم هست
اما برای اینترنت ماهواره شما نیاز به اکانت اینترنت ماهواره ای دارین اکانتاش مجاز نیست اما خوب زیاد هست تو بازار + همین اکانتهای معمولی ریسیو شما از طریق دیش می شه که سرعت فوق العاده بالایی داره ( اگه اکانت خوب گیر بیاری ) سند شما هم مثل همیشه از طریق تلفن صوری می گیره.
برای باز کردن کانالهای کارتی هم که نرم افزار داره خیلی از کانالهای قفل رو باز می کنه یه سری از کانالهایی که تو ریسیورهای معموی باز نمی شه اینجا باز می شه

كارت‌هاي DVB انواع گوناگوني دارد و هر كدام از نظر قدرت گيرندگي و قدرت تيونر با انواع ديگر متفاوت است. از آن‌جا كه عده‌ي بسيار زيادي از دوستان و بازديدكنندگان محترم كه قصد خريد كارت DVB دارند اين سوال را در هنگام خريد دارند كه انواع مختلف كارت‌هاي DVB چه تفاوتي با هم دارند و كداميك از نظر كيفيت و قيمت مناسب‌تر است، تصمیم گرفتم مطلبي بنويسم كه موضوع آن مقايسه‌ي انواع كارت‌هاي DVB است. از آن‌جا كه در ايران به علت عدم اطلاعات دقيق و شفاف، بيشتر خريداران اين كارت‌ها دچار سردرگمي در انتخاب كارت مناسب كار خود هستند، اين مطلب بيشتر جهت راهنمايي خريداران مقيم ايران تهيه شده است؛ چرا كه در ساير كشورها فروشندگان، اطلاعات صحيحي به خريداران مي‌دهند و به غير از آن‌ها مزايا و معايب انواع كارت را مي‌توان به راحتي بدست آورد، اما در ايران اين اطلاعات عمدتاً به صورت شفاهي و بعضاً با اشتباهات و قصد و غرض‌هايي به خريدار منتقل مي‌شود و از اينرو لازم است تا راهنمايي‌اي هرچند مختصر از منبعي كه كاربران و بازديدكنندگان به آن اطمينان دارند، صورت پذيرد. به جهت دلايل ذكر شده، من از مطرح كردن كارت‌هايي كه در ايران نيستند و يا بسيار كمياب هستند صرف نظر مي‌كنم تا هم از بلندي مطلب بپرهيزم و هم خواننده را خسته نكرده و ذهنش را از اطلاعاتي كه عملاً برايش كاربردي ندارد، انباشته نكنم.
از بين انواع كارت‌ها، در اين مطلب كارت‌هاي VisionPlus , SkyStar2 , WinTV Nova , Pinnacle و Nexus مورد بررسي قرار خواهند گرفت. ضمناً تمامي كارت‌هايي كه در اين مطلب ذكر خواهد شد، داراي قابليت استفاده از اينترنت ماهواره‌اي و دانلود آفلاين هستند و هيچ كدام خشاب خور نيستند.

كارت (TwinHan Compatible (VisionPlus:
كارت VisionPlus با چيپ ستِ Conexant، ارزان قيمت‌ترين نوع كارت‌هاي DVB است. اين كارت داراي دكودر نرم افزاري است. _كارت‌هايي كه دكودر آن‌ها نرم افزاري است، در خود پردازنده‌اي ندارند و به هنگام تصوير سازي، از CPU بسيار كمك مي‌گيرند و Cach آن را مشغول مي‌كنند._ آن چه موجب ارزان قيمت شدن اين كارت گرديده است، Tuner آن است كه به دليل ضعيف بودن بايستي روي سيستم‌هايي كه از نظر سخت افزاري در سطح بالايي هستند بسته شود. البته قطعاً منظور از ضعيف بودن Tuner اين نيست كه VisionPlus قادر به باز كردن بعضي كانال‌ها نيست، بلكه منظور از ضعيف بودن Tuner، سرعت تعويض كانال‌ها، فريز شدن (گه گاه)تصوير در هنگام پخش (در صورت ضعيف بودن سيگنال آن كانال) و بعضاً نياز به بستن و باز كردن مجدد نرم افزار پخش كننده مي‌باشد كه مسائلي از اين قبيل با سيستم‌هاي قوي بسيار نادرند. آن چه براي كارت‌هاي DVB از لحاظ سخت افزاري اهميت بيشتري دارد، در درجه‌ي اول CPU و Cach آن و در درجه‌ي دوم Ram و در درجه‌ي سوم كارت گرافيك (VGA) است؛ به‌ طوري كه Full Cach بودن يا Celeron بودن CPUي شما و نيز سرعت و قدرت CPU براي كاربري اين كارت‌ها بسيار اهميت دارد.

منابع :

http://forum.sat98.eu

http://jamil.blogfa.com/post-427.aspx

http://forum.niksalehi.com/showthread.php?t=27067