Parallel ATA

کابلهای PATA همان كابلهاي رايج مورد استفاده براي كنترلرهاي IDE قرار هستند كه داراي تعداد سيمهاي متفاوتي ميباشند ( 40 – 60 – 80 سيمي ) . استفاده از كابل مناسب در سيستم تاثير زيادي در عملكرد سيستم شما ميگذارد . اكثر مردم فكر ميكنند كه سرعت سيستم فقط به CPU و رم بستگي دارد در صورتي كه علاوه بر اين دو قطعه موارد زياد ديگري در سرعت و كارائي سيستم شما موثر است ازجمله انها ميتوان از همين كابلها نام برد  . به اين صورت كه عدم استفاده از كابل مناسب ميتواند باعث كاهش سرعت انتقالات در سيستم شود به اين صورت كه اگر شما از يك كابل نامناسب براي CD Rom خود استفاده كنيد در سرعت انتقال داده ها تاثير ميگذارد چون كه سيستم براي هماهنگي همه قطعات و عدم اختلال در كار خود سرعت خود را مطابق كندترين قطعه هماهنگ ميكند .( البته در نظر داشته باشيد : با اينكه CD Rom  داراي سرعت بالائي هستند مثلا 52ايكس ولي در مقابل هاردها سرعت بسيار پاييني دارند بنابراين مثلا اگر شما هارد ATA 100 هم داشته باشيد ( يعني داراي انتقال اطلاعات برابر 100 مگابايت بر ثانيه است )ولي اين گونه نكات را رعايت نكنيد ‌، سرعت انتقال اطلاعاتي را كه انتظار داريد از سيستم خود نخواهيد ديد حتي با داشتن Ram و CPU قوي . كه در اكثر موارد استفاده از يك كابل نامناسب است ) البته در نظر داشته باشيد كه با کابلهای IDE حتي با تعداد سيم بالا نميتوان انتظار داشت كه هارد با سرعت بسيار بالا و با تمام سرعت خود كار كند ( البته كابلهای IDE هم توان انتقال محدودي را دارند ) بلكه اين انتظار بستگي به چندين عامل دارد كه بعضي از انها عبارتند از:

1 ) يكي از عوامل اين است كه مادربرد بتواند از اين سرعت پشتيباني كند  .

2 ) دومين عامل موثر ان است كه كابل مورد استفاده براي هارد تنها براي هارد باشد و مثلا CD Rom هم به اين كابل متصل نشده باشد زيرا همانگونه كه در بالا توضيح داده شد هارد هم در اين صورت بايد با سرعت CD Rom  كار كند .

3 ) از كابل 80 سيمي استفاده شود .

يك نكته اساسي كه در اينجا اشاره به ان ضروري است Master و Slave قرار دادن دو قطعه كه به يك كابل متصل هستند ميباشد و بهتر ان است كه قطعه اصلي را مستر انتخاب كنيد . در بين هارد و CD Rom ، هارد Master ميشود  . در بعضي از كابلها سر كانكتورهاي انها همه به رنگ خاكستري نميباشد بلكه سر انها به سه رنگ خاكستري ، مشكي ، قرمز يا ابي ميباشد كه براي انتخاب قطعه Master بايد رنگ مشكي رنگ و سر خاكستري به قطعهSlave و رنگ ابي يا قرمز به مادربرد متصل شود .  همچنين توجه داشته باشيد كه در اتصال كابل به هارد ، سيمي را كه بر روي كابل داراي رنگ قرمز ميباشد را در كنار سيم قرمزي كه بر روي كابل برق وجود دارد قرار گيرد .

همه مواردي كه در بالا گفته شد مقدمه اي بود براي توضيح در مورد كابلهاي SATA .كابلهاي SATA داراي مزايائي نسبت به كابلهايPATA هستند كه عبارتند از :

1 ) سرعت انتقال اطلاعات بسيار بالا

2 ) فضاي بسيار كمي كه اشغال ميكنند . در نتيجه هواي درون كيس راحتتر و بهتر جابجا و تهويه ميشود و از گرم شدن هوا جلوگيري ميشود ( كه در صورت عدم تهويه مناسب باعث بالا رفتن دماCPU– كارت گرافيك و بقيه قطعات ميشود )

3 ) حداكثر سرعت انتقال اطلاعات در كابلهاي SATA 150 / 300 / 600 مگابايت بر ثانيه است  .

( حداكثر براي كابلهاي PATA 100 / 133 مگابايت ميباشد )

4 ) حداكثر طول كابلهاي SATA يك متر است . ( حداكثر براي پاتا 45  سانتيمتر است )

البته اگر مادربرد شما از SATA پشتيباني ميكند و شما داراي هارد معمولي با كابل PATA هستيد ميتوانيد با يك مبدل PATA بهSATA از كابلهاي SATA بجاي PATA استفاده كنيد .

اگه جديدا اقدام به خريد کامپيوتر کرده باشيد و يا اينکه در مورد کامپيوتر بحث و گفتگويي کرده باشيد حتما سريال ATA  به گوشتون خورده و بدون استثنا شنيديد که سرعتش از هاردهاي معمولي بيشتره البته اشتباه مي کنيد چون هاردهاي سريال ATA اطلاعات رو به صورت سريال عبور ميدهند و در هر لحظه 1 بيت اطلاعات جابجا ميکنند در صورتي که در هاردهاي Parallel ATA يا PATA ميزان اين جابجايي برابر 16 بيت ميباشد

ولي در کل وجود ميدان ومغناطيسي ، نويز زياد ، مصرف برق بالا و اندازه محدود کابل هاي PATA باعث افت سرعت و همچنين داشتن هزينه بالاتري نسبت به هاردهاي SATA گرديده است و تمامي اين موارد باعث شده که روز به روز بر استفاده کنندگان هاردهاي سريال اضافه شود

مهمترين هدف طراحي هاردهاي SATA جلوگيري از انتقال نويز و تداخل سيگنالها در هنگام انتقال اطلاعات مي باشد براي رسيدن به اين هدف در هردهاي SATA از تکنولوژي SCSI استفاده شده است اين مسئله باعث گرديده که اولا بتوان کابلهايي به ارتفاع يک متر به وجود آورد و ثانيا ولتاژ مورد نياز براي فرستادن يک سيگنال معادل 25/  ولت مي باشد در صورتي که به دليل وجود تعداد سيمهاي بسيار زياد در کابلهاي PATA و تداخل ميدان هاي مغناطيسي همواره سيگنالها با نويز همراه بوده که اين مسئله در کاهش سرعت اوليه بسيار موثر مي باشد و در ضمن عاملي محدود کننده در اندازه اين کابلها به شمار مي آيد و نکته دوم اينکه ولتاژ مورد نياز براي جابجايي هر سيگنال معادل 5 ولت است که تنها اين عامل خود بازار خوبي براي استفاده از هاردهاي SATA  در نوت بوکها ايجاد نموده است

ديگر مورد لازم به ذکر اينه که در هاردهاي SATA شما مي تونيد بدون خاموش کردن سيستم قطعه جديد خودتون رو به کامپيوتر اضافه کنيد به هر صورت تمامي اين مسئله باعث شکسته شدن اندازه سرعت هاردها که سالها 133 مگابايت در ثانيه است گرديده و پيش بيني ميشه که اين سرعت به مرز 1 گيگابايت هم برسه