Setup

براي رفتن به محيط setup كافي است كامپيوتر را روشن كنيد . بعد از اين كار پيغامي در انتهاي صفحه نمايش نمايان مي شود كه عبارت است از : press del to enter setup بعد از ديدن پيغام كليد del  را فشار دهيد تا به محيط setup  رويد .

محيط setup  معمولا محيطي است آبي رنگ كه شامل 2 ستون مي باشد . هر كدام از گزينه ها را با فشار دادن دكمه enter  بر روي آنها مي توان انتخاب كرد  و با فشار كليد Esc از آن خارج شد . براي جابجايي در محيط  setup  از كليدهاي جهت دار و براي تغيير خصوصيت گزينه ها از   page up و  page down   استفاده مي شود گزينه هاي موجود در صفحه اوليه setup  معمولا شامل :

1 – standard CMOS setup

2- BIOS FEATURES SETUP

3- CHIPSET FEATURES SETUP

4- Power management Setup

5-  PNP/PCI Configuration

6- Load Bios Defaults

7-  Load setup Defaults

8- Integrated Peripherals

9- Supervisor Password

10- User Password

11- IDE HDD Auto Detection

12- Save & Exit Setup

13-Exit without Saving

كه در مورد هر كدام توضيح داده مي شود .

گزينه هاي بيان شده در اين مبحث ممكن است در مادربوردهاي مختلف متفاوت باشد ولي بيشتر اين گزينه ها ( حدود 90 % ) يكسان مي باشد .

گزينه هاي standard cmos  Setup پارامترهايي مثل تاريخ ، ساعت ، سخت ديسك و فلاپي ديسك ، نوع كارت گرافيكي حافظه قابل پشتيباني نحوه برخورد با خطاها و ... قابل تعريف و تغيير مي باشند با زدن كليد enter ‌ روي اين گزينه ها پارامترهايي به نمايش در مي آيد .

1 – Date ( mm:dd:yy) :

اين قسمت به تاريخ سيستم اختصاص داده شده در سيستم هاي قديمي براي سال دو رقم در نظر گرفته مي شد كه در سيستم هاي جديد اين مشكل به خاطر سال 2000 برطرف شده است .

2 – Time  ‌( hh: mm:ss ) :

در اين پارامتر مي توان ساعت سيستم را بر حسب ساعت ، دقيقه و ثانيه تنظيم نمود .

3 – Secondary slave ، secondary master

، Primary Slave ، Primary Master :

چهار پارامتر فوق جهت تعريف و اتصال ابزارهاي IDE مورد استفاده قرار مي گيرد . در  Setupهاي قديمي فقط دو ابزار IDE وجود داشت ولي در  بيشتر مادربودرهاي جديد چهار ابزار IDE  وجود دارد.

در اين گزينه ها ، پارامترهاي سخت ديسكها قابل تعريف مي باشد .

حال به نوضيح گزينه ها مي پردازيم .

1- Type :

شامل دو حالت user  و Auto  مي باشد اگر حالت user  انتخاب شود تمام گزينه هاي ديگر توسط كاربر پر مي شود كه سيستم بايد با پارامترهاي درست و مطابق سخت ديسك مواجه شود در غير اين صورت با پيغام خطا مواجه مي شود .

اگر حالت Atuo  انتخاب شود تمام گزينه ها توسط سيستم مشخص مي گردد  .

2- Size   :

اندازه يا ظرفيت سخت ديسك بوده كه به طور اتوماتيك توسط محاسبه پارامترهاي ديگر بدست مي آيد .

3- CYLS  :

تعداد سيلندرهاي يك سخت ديسك را نمايش مي دهد .

4- Heads :

تعداد هدهاي منطقي كه سخت ديسك با آنها كار مي كند را مشخص مي كند .

5- Percomp  :

اين پارامتر در سخت ديسكهاي جديد كاربردي ندارد و براي مشخص كردن سيلندري به كار مي رود كه از آن به بعد بايد در فضاي كوچكتري اطلاعات بيشتري ذخيره شوند، ( جريان اعمالي  )

6-  LANDZ ‌:

اين پارامتر كه در هاردهاي جديد كاربردي ندارد و تعريف نمي شود ، جهت تعيين سيلندري است كه از آن براي قرار گرفتن هد سخت ديسك استفاده مي شود .

7 – Sector   :

تعداد سكتورهاي هر سيلندر در اين پارامتر مشخص مي شود .

8- MODE  :

شامل چهار نوع  MODE  مي باشد  :

الف ) LBA ( Logical Block Addressing )  :

پارامترهاي منطقي را به پارامترهاي فيزيكي سخت ريسك شبيه سازي يا ترجمه مي كند تا اندازه ظرفيت واقعي سخت ديسك بدست آيد  كه در سخت ديسك ها با ظرفيت بالاتر از 528 مگابايت استفاده مي شود .

ب) NORMAL  :

در سخت ديسكها با ظرفيت كمتر از 528 مگابايت استفاده ميشود .

ج) LARGE :

اين مورد نيز شبيه مورد  LBA  بوده كه در آن ترجمه TRACK  ها انجام مي شود ، كه براي سخت ديسكهاي خاص ( در حال حاضر در بازار موجود نمي باشد ) مورد استفاده قرار مي گيرد .

ح) Drive A : , Drive B   :

اين گزينه نوع فلاپي ديسك نسب شده بر روي سيستم شما را مشخص مي كند ، فلاپي ديسك ها 2/1 . 3 يا 4/1 . 5 باشند .

د)  :  Floppy 3   Mode Support

اين گزينه مربوط به نوع خاصي از فلاپي ديسك ها در كشور ژاپن مي باشد كه در كشور ما كاربردي ندارد و بايد حالت غير فعال يا Disable  برايش در نظر گرفته شود  .

ذ) Video  :

اين گزينه جهت انتخاب كارت گرافيكي براي مانيتور اوليه سيستم در برنامه  Setup  مورد استفاده قرار مي گيرد . در واقع اين گزينه شامل مجموعه اي  از استانداردها براي يك كارت مي باشد ، به طور مثال اگر كارت گرافيكي سيستم از نوع SVGA باشد آنگاه از حالت  EGA/VGA  استفاده مي شود   .

انواع استانداردها تعريفي براي كارت گرافيكي :

- EGA/VGA  : كارت گرافيكي  توسعه يافته (  EGA ) آرايه گرافيكي به ويژه شامل  :   ، PGA ، SVGA ،SEGA VGA ، EGA

- CGA 40 : عدد 40 ستوني براي كارت گرافيكي رنگ ( CGA ‌)

- CGA 80  : در 80 ستوني براي كارت گرافيكي رنگ (  EGA )

- MONO‌: كارت تك رنگ با قدرت تفكيك بالا

ه) HALT ON  : اين گزينه مشخص مي كند كه در موقع بروز خطا در زمان راه اندازي كامپيوتر چه اعمالي انجام دهد .

No Errors: سيستم در زمان boot ‌ در برخورد با هر خطايي راه اندازي خواهد شد .

All Errors ‌: زماني كه bios با يك خطا مواجه مي شود سيستم متوقف مي شود .

All ،But Keyboard  : براي تمام خطاها به جز خطاي كيبورد متوقف خواهد شد .

گزينه هاي حافظه :

1- MEMORY  : اين گزينه مقدار حافظه تاييد شده در Post  را فقط نمايش مي دهد.

2-Base Memory : مقدار حافظه متعارف نصب شده بر روي سيستم را مشخص ونمايش ميدهد.

3- Extended Memory : مقدار حافظه توسعه يافته موجود بر روي سيستم را مشخص مي كند.

4-Other Memory  : مقدار حافظه بين k640 تا m1 كه توسط كارتهاي مختلف استفاده مي شود را نمايش مي دهد.

5- Total Memory : مقدار كل حافظه نصب شده را نمايش مي دهد.

گزينه Load BIOS Defaults  :

مقدار پيش فرض تمامي تنظيمات BIOS  را كه در داخل كارخانه انجام شده است براي تمامي مقادير تنظيم مي كند.

گزينه Load  Setup Defaults  :

مقدار پيش فرض تمامي تنظيمات  Setup را كه در داخل كارخانه انجام شده است براي تمامي مقادير تنظيم مي كند .

گزينه  Supervisor Password / user Password  :

اين گزينه ها به ما اجازه مي دهند تا براي ورود به برنامه  Setup يا  boot  شدن سيستم از كاربر يك كلمه رمز را سوال كند و در صورت درست وارد كردن آن در زمان خواسته شده اجازه ادامه كار را خواهيد داشت .

با زدن كليد enter  بر روي اين گزينه ها سيستم يك كلمه رمز 8 حرفي را تقاضا مي كند  .

سپس از شما مي خواهد كه كلمه رمز خود  را تاييد كنيد با دوم جهت اطمينان از شما دوباره همان كلمه رمز وارد شده را خواهد خواست كه دوباره آن را تايپ كرده و تاييد نماييد .

در صورت تاييد كلمه رمز تغييرات را در حافظه CMOS  ذخيره كنيد . گزينه supervisor  به شما اجازه مي دهد تا از آن جهت حفاظت سيستم  و برنامه setup‌ استفاده كنيد ولي گزينه user  فقط جهت سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد .

براي به كارگيري كلمه رمز تايپ شده در قسمت قبل ، بايد از منوي   Features …BIOS  گزينه  Security Option   را در حالت مورد نظرset  نماييد . براي پاك كردن رمز ورود   supervisor قبلي شما بايد با هيمن رمز وارد setup شده باشيد سپس با زدن كليد enter بر روي گزينه SupervisorPassword از شما رمز جديد را درخواست مي كند چون رمزي نمي خواهيم فقط enter ‌ بزنيد در خواست دوم جهت تاييد رمز دوباره enter  زده و تاكيد كنيد با اين روش رمز پاك مي شود براي user password  نيز چنين است .

گزينه Save & Exit setup  :

هر گونه تغيير در پارامترهاي setup جهت استفاده بايد در حافظه  CMOS ذخيره شود . براي ذخيره اين تغييرات در حافظه فوق بايد  بر روي اين گزينه در صفحه setup كليد enter را زد و براي پاسخ به سوال فوق كليد y  را فشار دهيد . با اين عمل ، تمام تغييرات در حافظه ذخيره  شده و سيستم مجددا boot ‌ خواهد شد .

گزينه  Exit without Saving :

براي خروج از برنامه setup و ذخيره نشدن تغييرات داده شده از اين گزينه استفاده مي شود . با زدن كليد enter   بر روي اين گزينه در صفحه اصلي setup براي خروج و عدم ذخيره از شما سوال خواهد شد كه با دادن جواب y ازبرنامه setup خارج شده و سيستم مجددا boot‌ خواهد شد .

گزينه  IDE HDD Auto Detection   :

براي مشخص كردن پارامترهاي ابزارهاي IDE ( سيلندر، هد ، سكتور و ....) روشهاي مختلفي وجود دارد كه بهترين و ساده ترين روش آن استفاده از گزينه فوق است . بعد از انتخاب گزينه پنجره اي باز مي شود كه مشخصات سخت ديسك را نمايش مي دهد كه در صورت اينكه تمام پارامترها شامل ارقام به غير از صفر بودند با زدن كليد y ‌ آن را تاييد كرده و آنها را به داده ها ي سيستم اضافه مي كنيد در غير اين صورت با زدن كليد  N آن را رد مي كنيد .

گزينه  BIOS features setup :

اين گزينه در تمام برنامه هاي setup وجود دارد و پارامترهاي پيكربندي سيستم يا بهينه سازي آن را تعريف مي كند .

1-  Anti – Virus (virus Warning )  :

اين گزينه دو حالت Enable ، Disable دارد و زماني كه در حالت فعال (Enable ) تست شود آن گاه BIOS در صورت تغيير يا دسترسي يك برنامه به بوت سكتور يا جدول پارتيشن سخت ديسك ، يك پيغام خطا نشان خواهد داد . اگر به پيغام خطا جواب داده شود آنگاه قادر به نوشتن و تغيير  BOOT Sector يا  جدول پارتيشن خواهد بود . در غير اين صورت قادر به تغيير بر روي سخت ديسك نخواهيد بود . در هر صورت اگر نياز به اجراي برنامه ضد ويروس و يا هر برنامه كه بر روي سخت ديسك تغييري ايجاد مي كند باشيد ، بايد اين گزينه را در حالت  Disable قرار دهيد .

2- CPU Internal cache ( cpu L1 cache ) :

اين گزينه ، وجود يا عدم وجود حافظه cache پردازنده را مشخص مي كند . وجود اين cache تاثير زيادي در سرعت دسترسي به اطلاعات حافظه ram  دارد .

3-  External cache ( cpu L2 cache) :

اين گزينه جهت فعال يا غير فعال كردن حضور حافظه cache استاتيكي خارجي (External ) يا حافظه سطح 2 بر روي مادربورد به كار برده مي شود . وجود و مقدار اين حافظه تاثير زيادي در سرعت دستيابي به اطلاعات حافظه Ram  سيستم دارد . در صورت غير فعال شدن اين گزينه  سرعت سيستم به ميزان چشم گيري كاهش مي يابد .

4-  CPU L2 cache ECC Chacking :

اين گزينه كه معمولا در setup   مادربوردهاي  Pentium II به بالا وجود دارد . فعال بودن ( Enable  ) اين پارامتر به اين معني است كه سيستم تست ECC براي حافظه پشتيباني مي كند .

اين ويژگي اطلاعات را در مقابل خراب شدن احتمالي در انتقال تست خواهد كرد .

5-  Processor number feature :

اين پارامتر در مادربوردهاي Pentium II به بالا وجود دارد فعال بودن اين پارامتر به برنامه setup ‌ اين امكان را مي دهد كه شماره سريال پردازنده را براي امنيت حفاظت از پردازنده مشخص نمايد .

6-  Boot Sequence  :

اين گزينه نوبت تست ابزارها جهت پيدا كردن ديسك boot  را مشخص مي كند .

7- Quick Power on Self test :

اگر اين گزينه فعال باشد آنگاه برنامه فوق از تست بعضي قطعات صرف نظر مي كند و اين عمل بر زمان بوت تاثير گذاشته و سريعتر بوت خواهد شد .

8-  SWAP Floppy Drive :

اين گزينه در حالت فعال جاي دو درايو A,B را عوض مي كند .

9-  BOOT up floppy seek :

در صورت غير فعال بودن (disable ‌) اين پارامتر برنامه post   هيچ گونه جستجويي جهت تعيين تعداد track ها انجام نخواهدداد .

10-  BOOT up Numlock Status :

اين گزينه حالت كليد numlock را بعد از راه اندازي سيستم مشخص مي كند .

در صورت فعال بودن اين گزينه براي انتقال اطلاعات در كنترلرهاي سخت ديسك از روش بلاكي استفاده مي شود و در غير اين صورت از روش معمولي مي گردد . اگر در هنگام فعال بودن با مشكل مواجه شديد آن را غير فعال نماييد .

11 – IDE HDD black mode :

در صورت فعال بودن اين گزينه براي انتقال اطلاعات 2 كنترلرهاي سخت ديسك كه از روش بلاكي استفاده مي شود و در غير اين صورت از روش معمولي مي گردد. اگر در هنگام فعال بودن با مشكل مواجه شديد ، آن را غير فعال نماييد .

12 -  BOOT up System Speed :

اين گزينه در setup  هاي سيستم هاي جديد وجود ندارد و در سيستم هاي 486 و پنتيوم آن را مشاهده مي كنيد . در اين گزينه مي توان سرعت پيش فرض راه اندازي سيستم را مشخص نمود و داراي گزينه هاي normal  و fast  و ... مي باشد .

13- Gate A 20 option  :

اين گزينه در setup  هايي به چشم مي خورد كه به شما امكان مي دهد كه نحوه راه اندازي يا كنترل gate A 20 را مشخص نماييد . اين gate  ها خط آدرس 20 را منترل مي كند ، كه مربوط به حافظه بالاي 1 مگابايت مي شود .

دو حالت در اين گزينه وجود دارد :

1) Normal  : كنترل اين گيت توسط يك پين از كنترلر كيبورد مي باشد .

2) Fast : در اين حالت كنترل اين گيت در اختيار تراشه اصلي سيستم مي باشد .

14- Memory Parity ECC Check  :

اين گزينه باعث مي شود كه تست توازن يا پر بيتي كه عمل گزارش ، بروز خطا در اطلاعات را به پردازنده گزارش مي دهد را بر عهده ESS قرار دهد .

15 -  Typematic rate setting  :

اين گزينه كه در مادربوردهاي قديمي ( 286، 384 ، 486 و حتي Pentium  ) آن را مشاهده مي كنيد جهت فعال كردن حالت كنترل *و تاخير كليدهاي صفحه كليد به كاربرده مي شود .

16-(chars/sec)  Typematic rate:

اين گزينه وابسته به گزينه قبلي مي باشد و در صورت فعال بودن گزينه قبلي ، تعداد حروف تكراري يك كليد در صورت پايين نگه داشتن آن كليد را مشخص مي كند .

17 - Typematic Delay ( Msec)  :

اين گزينه در صورت فعال بودن گزينه 15 قابل استفاده است و مدت زمان تاخير براي تكرار يك كليد بعد از فشرده شدن آن كليد را مشخص مي كند .

18- Security Option ‌:

اين گزينه جهت مشخص كردن محل ورود كلمه رمز در زمان راه اندازي يك كامپيوتر به كار مي رود كه شامل دو حالت مي باشد :

1)  setup : سيستم بوت مي شود ولي براي رفتن به محيط setup  بايد كلمه رمز را وارد كرد .

2) System  : در اين حالت بايد قبل از ورود به setup و راه اندازي كلمه رمز را وارد كرد .

19 – PCI/VGA palette Snoop :

اين گزينه مشخص مي كند كه آيا كارتهاي گرافيك ISA  با ويژگي Mpeg قادر به كار با كارتهاي PSI مي باشند يا خير  .

20 – OS Select for DRAM > 64 MB :

اين گزينه در سيستم عامل OS/2 مورد استفاده قرار مي گيرد و مشخص مي كند كه حافظه ram  بالاي 64 k نيز توسط اين سيستم قابل دسترسي و استفاده مي باشد .

21- Assign IRQ for VGA ‌:

اين گزينه در setup  هاي جديد وجود دارد در حالت فعال به كارت VGA يك وقفه  (IRQ) اختصاص داده مي شود .

22- HDD S.M.A.R.T Capability:

اگر سيستمتان از تكنولوژي smart پشتيباني ميكنند اين گزينه را در حالت غير فعال قرار دهيد در غير اين صورت آن را در حالت فعال  set نماييد . در صورت فعال بودن اين گزينه و عدم پشتيباني نكردن  BIOS ، سيستم قفل خواهد شد .

23- Report No FDD win 95:

اين گزينه كه در setup  هاي جديد وجود دارد اگر در حالت yes‌ قرار داشته باشد آن گاه در ويندوز 95 درايو A:  به عنوان ديسكت قابل جابجايي نشان داده مي شود .

24 – RTC  y 2 k compliance‌:

يكي از جديد ترين گزينه هاي setup  است كه در سيستم هاي قديمي و قبل را از سال 2000 به چشم نمي خورد  .اين گزينه ميزان سازگاري سيستم سال 2000 كه مربوط به تاريخ است را مشخص مي كند در حالت فعال نشان مي دهد كه مسايل سال 2000 در اين سيستم به طور كامل حل شده است و هيچگونه مشكلي را در تاريخهاي بالاتر از 2000 ندارد .

گزينه Chipset Features Setup :

در اغلب Setup  ها موجود مي باشد و اكثر پارامترهاي آن مربوط به حافظه ورودي و خروجي ها و چگونگي دستيابي  به آنها و تاخير و سيكلهاي كاري سيستم مي باشد بنابراين ارتباط تنگاتنگي با حافظه و مديريت دارد .

كه در زير گزينه هاي آن را توضيح مي دهيم :

1- Bank 0.1 Timing

Bank 2.3 Timing

Bank 4.5 Timing

با توجه به ديناميكي بودن Sdram  ها ، سرعت دستيابي به اطلاعات آنها داراي مقداري تاخير مي باشد  . بر روي بردهاي حافظه ، زمان دستيابي مشخص شده است كه بايد مقدار اين گزينه متناسب با نوع حافظه نصب شده انتخاب شود .

حالت پيش فرض اين گزينه   Lonsكه اگر اشتباه set شود باعث ميشود سيستم به طور متوالي قفل كند .

2- SD Ram Cycle Length   :

اين گزينه طول سيكل ( دور گردش ) حافظه SD را مشخص مي كند كه داراي  سه مقدار 1 و2و3  مي باشد . هر چه اين مقدار كمتر انتخاب شود بايد حافظه هاي نصب شده در سيستم داراي زمان دستيابي سريعتر باشند . حالت پيش فرض 3 مي باشد تا با هر حافظه ram  بتواند كار كند . هر چه مقدار اين گزينه كمتر باشد سرعت و بازدهي سيستم بالاتر مي رود .

3-Dram Clock  :

اين گزينه جهت انتخاب پالس ساعت مناسب براي حافظه هاي ديناميكي مورد استفاده قرار مي گيرد و داراي سه حالت مي باشد :

1- Host Clock :

پالس پردازنده با پالس حافظه ها يكي باشد ( پيش فرض )

2- HClock – MHZ  :

پالس حافظه پايين تر از پالس پردازنده مي باشد .

3- HClock – MHZ  :

پالس حافظه بالاتر از پالس پردازنده باشد .

4- Memory Hole ‌ :

براي انجام بعضي از كارها فضاي حافظه در صورت فعال بودن (Enable) اين گزينه رزرو مي شود كه بين 16 تا 15 مگابايت مي باشد .

5- Read Around Write :

در صورت فعال بودن اين گزينه حالت بهينه خواندن / نوشتن در حافظه مي باشد و در صورت غير فعال بودن اين گزينه خواندن در حين نوشتن انجام نخواهد شد .

6- Concurent PCI/HOST :

در صورت فعال بودن Bus پردازنده فقط زماني مورد نياز است كه يك ADS #  اضافه شده باشد و در صورت غير فعال بودن كه حالت پيش فرض مي باشد . Bus پردازنده در حين عملكرد باس  PCI به طور كامل مشغول خواهد شد .

7- System BIOS Cacheable :

با فعال بودن اين گزينه به حافظه Bios اجازه داده مي شود كه از حافظه Cache استفاده كند .

8- Video Ram Cacheable :

با فعال بودن اين گزينه سيستم پيدا مي كند كه حافظه Ram ويديو را در حافظه Cache ذخيره كند كه تاثير زيادي در سرعت و بازدهي سيستم دارد .

9- AGP Aperture Size  :

Aperture قسمتي از حافظه باس PCI است كه براي فضاي آدرس حافظه گرافيك در نظر گرفته شده است كه اين گزينه مقدار اين حافظه را مشخص مي كند كه پيش فرض 12 mb مي باشد و در مادربوردهاي پنتيوم 2 به بالا وجود دارد .

10- AGP -2 x Mode   :

اين گزينه در حالت فعال پيش فرض مي باشد سرعت دو برابر را براي باس AGP فعال مي كند .

11- Onchip USB  :

اگر اين گزينه فعال باشد ، كيبورد از باس USB  كه يك پورت سريال عمومي است و مي تواند جهت اتصال ابزارهاي مختلف يك سيستم مورد استفاده قرار گيرد پشتيباني كند .

12- USB Keyboard Support  :

با فعال بودن گزينه قبل ، اين گزينه نمايش داده مي شود . و پيش فرض آن غيرفعال است .

13 – Auto Detect Dimm / PCI CLK‌ :

اين گزينه فعال يا غير فعال بودن پالس مربوط به اسلاتهاي PCI و حافظه هاي DIMM‌ كه فعلا كارتي از آنها استفاده نمي كند را مشخص مي كند .

14 – CPU Host Clock ( CPU/PCI) :

با مشخص نمودن اين گزينه مي توان پالس پردازنده را انتخاب و set  نمود كه پيش فرض آن 27/150  مي باشد . چنانچه اين پارامتر اشتباه set  شود آنگاه احتمال قفل كردن يا بالا نيامدن سيستم وجود دارد .

Onboard FDC controller :

اگر اين گرينه enable باشد شما مي توانيد فلاپي ديسك خود را به درگاه موجود بر روي سطح مادربورد نصب كنيد . در صورتي كه بخواهيد فلاپي را به كارت I/O نصب كنيد بايد اين گونه را به حالت Disable ‌درآوريد . تا حالت onboard آن غير فعال شود .

Onboard FDC swap A:B:(no swap) :

اين گزينه به شما امكان مي دهد كه فلاپي ديسك خود را معكوس كنيد ، به اين معني كه فلاپي A  شما به B و فلاپي B به A تبديل شود .حالت پيش فرض اين گزينه no  swap مي باشد كه هيچ عمل عكسي انجام نمي شود .

1- onboard serial port :

اين گزينه شامل پارامترهاي 4 H/IRQ  8  F 3 كه پيش فرض مي باشد .

3H/IRQ  8  F 2 ،  4 H/IRQ   3 ،  10 H /IRQ  8  F 3 ، مي باشد و يك پارامتر Disable   براي اتصال سريال به صورت onboard كه اين گزينه ها نوع اتصال سريال در پورت  1 نشان مي دهد

2- onboard serial port :

اين گزينه شامل پارامترهاي 4 H/IRQ  8  F 3 ،3H/IRQ  8  F 2(پيش فرض )، 4 H/IRQ  8 E  3 و  10 H /IRQ  8 E 2 ،همچنين حالت Disable   براي اتصال سريال onboard كه هر كدام ازاين گزينه ها نوع اتصال سريال در پورت  دوم را نشان مي دهد .

Onboard parallel port ‌:

اين گزينه آدرس پورت موازي onboard  را مشخص مي كند كه شامل گزينه هاي 7 BCH/IRQ 3 و 7 H/IRQ 378 ، كه حالت پيش فرض مي باشد ، 5 H/IRQ  278 و همچنين گزينه Disable مي باشد .

Parallel port mod  :

در اين گزينه شامل mod  گذرگاه موازي خود را مشخص مي كنيد كه شامل گزينه هاي زير مي باشد .

Normal : كه سرعت متوسط را پشتيباني مي كند ولي در يك زمان فقط يك پورت را رهبري مي كند .

EPP : حداكثر سرعت را براي پورت در نظر ميگيرد .

ECP‌ : اين گزينه سرعتي سريعتر از حداكثر را براي پورت در نظر ميگيرد .

ECP + EPP : اين گرينه كه حالت پيش فرض مي باشد سرعتي بين دو حالت قبل را براي پورت در نظر ميگيرد .

(3)ECP DMA select  :

در صورت انتخاب گزينه ECP يا ECP+EPP  در Parallel port mod  مي باشد كه حالتهاي DMA Channel   1و 3  كه حالت 3 پيش فرض مي باشد و disable‌مي باشد .

Onboard PCI IDE enable  :

شما در اين گزينه مي توانيد كانالهاي primary IDE و secondary IDE و يا هر دو (boot) را انتخاب كنيد كه هر دو حالت boot  گزينه و پيش فرض مي باشد .

همچنين با انتخاب گزينه disable  هر دو كانال را غير فعال مي كنيد كه اين گزينه براي سيستمهايي است كه از درايو SCSI  استفاده مي كنند .

گزينه power management Setup :

اين گزينه كه مديريت توان در setup‌است در اغلب مادربوردها وجود دارد . اين ويژگي به كاربر اين امكان را مي دهد تا در صورت استفاده نكردن از يك قطعه بعد از مدت زمان معيني آن را در حالت مصرف توان كمتر قرار دهد .

كه در گزينه هاي زير است كه به توضيح آنها مي پردازيم :

1- ACPI function :

اين گزينه ويژگي ACPI را در سيستم فعال يا غير فعال مي كند .

2- power managment :

اين گزينه نحوه استفاده از مديريت توان را در setup ‌ مشخص مي كند و در اصل به شما به عنوان كاربر اجازه انتخاب نوع و روش مديريت يا درجه ذخيره انرژي يا صرفه جويي در مصرف انرژي را مي دهد .

حالت Min – Power saving  : حداقل صرفه جويي توان است

حالت Max – Power saving  : حداكثر صرفه جويي توان است

حالت user Define : اين حالت به كاربر اجازه مي دهد تا نسبت به تنظيم پارامترها اقدام نمايد .

3- PM Control by APM  :

زماني كه گزينه فعال باشد مكانيزم مديريت توان پيشرفته و جديدي فعال خواهد شد كه حداكثر صرفه جويي را توسعه داده و پالس داخلي  پردازنده را به طور كامل در صورت كار نكردن سيستم متوقف مي كند .

4- Video off After ‌:

اين گزينه مشخص مي كند كه بعد از متن سيستم به كدام mod  صفحه نمايش به حالت چشمك زدن برود كه داراي سه حالت زير مي باشد :

NA‌: مانيتور به طور هميشگي روشن خواهد بود .

Suspend  :

مانيتور بعد از رفتن به اين حالت شروع به چشمك زدن مي كند .

Standby :

مانيتور بعد از رفتن به حالت صرفه جويي در مصرف انرژي شروع يه چشمك زدن مي كند .

Video off Method ‌:

اين گزينه براي بردن مانيتور به حالت مصرف كم در صورت كار نكردن با سيستم كه داراي روشهاي زير است