| اصول اوليه پيكربندی روتر |  |  |
| --- | --- | --- |

25 شهریور 1385 ساعت 18:12

اصول اوليه پيكربندی روتر پيكربندی روتر ، از جمله اهداف مشترك تمامی مديران شبكه های كامپيوتری است . با اين كه پيكربندی روتر برای انجام عمليات پيچيده بين شبكه ای چالش های مختص به خود را دارد ، ولی انجام برخی از عمليات اوليه كار مشكلی بنظر نمی آيد . برای پيكربندی يك روتر لازم است كه در ابتدا با برخی مفاهيم كليدی آشنا شويم تا در ادامه بتوانيم با سرعت بيشتری از CLI ( برگرفته از command-line interface ) استفاده نمائيم. در ادامه با برخی از اين مفاهيم كليدی آشنا می شويم . استفاده از Help برای آشنائی با نحوه عملكرد و گرامر يك دستور می توان از "?" و كليدهای جهت نما، استفاده نمود . تايپ "?" به منظور مشاهده ليستی از دستورات موجود در هر mode تايپ دستور خروجی Router>? Exec commands: access-enable Create a temporary Access-List entry access-profile Apply user-profile to interface clear Reset functions connect Open a terminal connection disable Turn off privileged commands disconnect Disconnect an existing network connection enable Turn on privileged commands exit Exit from the EXEC help Description of the interactive help system lock Lock the terminal login Log in as a particular user logout Exit from the EXEC --More-- استفاده از "?" پس از تايپ چند حرف از يك دستور به منظور تكميل آن ( بدون فاصله ) تايپ دستور خروجی Router>sh? show استفاده از "?" پس از تايپ دستور با حداقل يك فاصله به منظور مشاهده ليستی از گونه های متفاوت يك دستور تايپ دستور خروجی Router>show ? alps Alps information backup Backup status clock Display the system clock compress Show compression statistics dialer Dialer parameters and statistics drip DRiP DB flash display information about flash: file system استفاده از كليدهای جهت نما به منظور نمايش مجدد دستورات تايپ شده آشنائی با حالات متفاوت دستورات بخش رابط كاربر IOS روترهای سيسكو به چندين حالت (mode ) متفاوت تقسيم می گردد . هر command mode ، امكان پيكربندی عناصر مختلفی را بر روی روتر فراهم می نمايد . با توجه به نوع command mode از مجموعه دستورات خاصی می توان استفاده نمود . به عبارت ديگر ، هر command mode ما را محدود به استفاده از مجموعه ای از دستورات می نمايد . با تايپ علامت سوال (?) در هر command mode ، می توان ليستی از دستورات مجاز در آن mode خاص را مشاهده نمود( در زمان استفاده از help به شكل پرامپت دقت نمائيد ) . جدول زير انواع command mode متداول و نحوه ورود و خروج از آن mode را نشان می دهد . command mode روش دستيابی شكل پرامپت روش خروج User EXEC Log in Router1> استفاده از دستور Logout privileged EXEC تايپ دستور enable از طريق user EXEC mode Router# استفاده از دستور exit و يا logout برای برگشت به user EXEC mode Global configuration تايپ دستور configure terminal از طريق privileged EXEC mode Router (config)# استفاده از دستور ات exit ، end و يا كليدهای Ctrl-z برای برگشت به privileged EXEC mode Interface configuration تايپ دستور interface type number نظير : interface serial 0/0 از طريق global configuration mode Router (config-if)# برای برگشت به global configuration mode تايپ دستور exit و برای برگشت مستقيم به privileged EXEC mode از كليدهای Ctrl-z در هر command mode می توان با فشردن كليدهای Ctrl-Z مستقيما" به privileged EXEC mode برگشت ، در مقابل استفاده از دستور exit كه ما را به mode قبلی برمی گرداند . مثال : مجموعه دستورات زير نحوه سوئيچينگ بين command modes را نشان می دهد . تايپ دستورات Router> enable Router# configure terminal Router(config)# interface serial 0/0 Router(config-if)# line 0 Router(config-line)# controller t1 0 Router(config-controller)# exit Router(config)# exit Router# ابطال يك دستور و يا ويژگی خاص به منظور ناديده گرفتن (Undoing) دستور تايپ شده و يا غيرفعال كردن يك ويژگی خاص ، می توان از كليد واژه no قبل از اكثر دستورات استفاده نمود ( نظير: no ip routing ) . ذخيره تغييرات پيكربندی پس از انجام پيكربندی مورد نظر ، می بايست تغييرات اعمال شده را در حافظه NVRAM ( برگرفته از nonvolatile random-access memory ) ذخيره نمود. بدين ترتيب در صورت قطع برق و يا loading مجدد سيستم ، اطلاعات پيكربندی از بين نخواهند رفت . تايپ دستور خروجی Router# copy running-config startup-config Building configuration... [[OK] Router# پس از تايپ دستور فوق ، پس از چند دقيقه ( يك تا دو ) اطلاعات پيكربندی در NVRAM ذخيره می گردد . خلاصه پس از آشنائی اوليه با اصول نرم افزار IOS ، در ادامه می توان با استفاده از CLI پيكربندی روتر را انجام داد ( در مطالب جداگانه ای به اين موضوع خواهيم پرداخت ) . در اين مطلب به موارد زير اشاره گرديد : از علامت سوال (?) و كليدهای جهت نما می توان به منظور كمك در تايپ دستورات استفاده نمود . هر command mode ما را محدود به مجموعه ای از دستورات می نمايد . با بررسی شكل پرامپت و تايپ علامت سوال، می توان از مجموعه دستورات آن mode آگاهی يافت . برای غيرفعال كردن يك ويژگی و يا ابطال يك دستور می توان از كليد واژه no قبل از اكثر دستورات استفاده نمود . به منظور ذخيره دائم تغييرات پيكربندی ، می بايست اطلاعات در NVRAM ذخيره گردد .